Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: _____________din_________

Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentului de iluminat (REPETAT).

Denumirea bunurilor Denumirea modelului bunului Țara de origine Producătorul Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referință 1 2 3 4 5 6 7 Lotul 1 Lămpi de semnalizare fară filet Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. 1.1 Lampă de semnalizare Tensiune nominală – 110 V Puterea – 8 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 49,5 mm Tip soclu – B15d (fără filet) 1.2 Lampă de semnalizare Tensiune nominală – 235-245 V Puterea – 10 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 79 mm Tip soclu – B15d/18 (fără filet) Lotul 2 Lămpi de comutare Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. 2.1 Lampă de comutare Tensiune nominală – 48 V Curent nominal – 50 mA Flux luminos – 8,6 lm Diametrul – 6,6 mm Înălțimea – 46 mm Tip soclu – T 6,8

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________