| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |
| Numărul procedurii de achiziție: |
| Denumirea licitaţiei: Instrumente electrice |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3100000-2 | Mașină de înșurubat | Greutatea - 1,7 kg. Cantitatea vitezei înainte - 2 Rotații - 1400rpm Mandrina - 1,5-13 mm Acumulator - Li-ion Moment/rotații - 42/24 Nm Turație la mers în gol, 1 viteză - 0-400rpm Turație la mers în gol, 2 viteză - 0-1400rpm Diametrul max de găurire, metal - 13mm Diametrul max de găurire, lemn - 36mm Capacitatea acumulatorului - 1,5 Ah Voltajul bateriei - 18 V Cantitatea acumulatoarelor - 2 buc. |  |  |
| 3100000-2 | Mașină de găurit | Greutatea - 1,2 kg. Puterea - 450W Tensiunea - 230 V Diametrul max de găurire, lemn - 25mm Diametrul max de găurire, metal - 10mm Diametrul mandrinei -1,0-10,0mm. |  |  |
| 3100000-2 | Polizor unghiular d125 | Greutatea - 1,4 kg. Diametrul discului - 125mm Puterea - 720 W Tensiunea - 220-240 V |  |  |
| 3100000-2 | Polizor unghiular d 230 | Greutatea - 4,2 kg. Diametrul discului - 230mm Filetul arborelui - M14 Soft start - da Alimentare - reția Putere absorbită - 2000W Turații în gol - 6500 rot/min |  |  |
| 3100000-2 | Ciocan demolator | Puterea - 1100W Energie de percuție - 11,4J Tensiunea - 230V Număr percuții- 0- 2650 percuții/min. Greutatea - 5,1 kg |  |  |
| 3100000-2 | Fen industrial | Greutatea - 0,6 kg. Temperatura - 100-150oC Puterea - 1800W Tensiunea -230V - 50Hz Performanța de aspirare a aerului - 250/550 L/min. Presiunea statică max - 1500 Pa |  |  |
| 3100000-2 | Mașină de debitat asfalt | Freza pentru tăiat beton Motor de benzină, racord la apă. Tip produs - tăiere cu disc. Tip pornire - manual. Tip alimentare - benzină. Tip manipulare - prin împingere. Reglaj adîncime tăiere - manual. Putere - 3,4CP Diametru lamă - 350 mm Dimensiune motor - 54 cm. Greutate - 9,8 kg |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________