| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1707747317570 din 26.02.2024 |
| Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a dispozitivelor medicale pentru pentru 2024 |
| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Mentenența dispozitivului radiologic digital IBIS Simply DR |  |  |  | Mentenață corectivă și preventivă Interventii (Revizii tehnice) in cadrul carora se efectueaza întretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service; Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare, dupa caz Verificarea si reglarea/calibrarea blocurilor de comanda si control; Conectarea in regim de service Verificarea tensiunilor de alimentare Verificarea conexiunilor electrice curatarea placilor electronice (daca este cazul), precum si a altor componente Verificarea functionarii motoarelor Verificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor, dupa caz Verificarea şi reglarea modulelor de procesare a semnalelor, dupa caz Verificarea intercomunicaţiilor. Centrarea şi alinierea sistemelor optice şi/sau a sistemelor de colimare/filtrare radiaţii ionizante, după caz. Verificare/calibrarea mesei R/F Verificarea tubului radiologic Verificarea II Verificarea generatorului Verificarea accesoriilor echipamentului Verificarea collimatorului Analiza fişierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării şi implementarea măsurilor pentru evitarea lor şi/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). Verificarea numarului de expuneri si resetarea acestuia la inlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului) întreţinerea și mentenanța tubului de radiaţii ionizante. Se va asigura functionarea la parametri corespunzatori; Activitati suplimentare (cuprinse in contractul de service) Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar; Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei); In calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunţa Beneficiarul despre toate noutăţile tehnice aferente domeniului şi posibilităţile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producatorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte). Se va respecta legislatia in vigoare, in special cea referitoare la protecţia muncii, protecţia mediului iar in cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecţie (acolo unde este cazul). Se va păstra confidenţialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului şi ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte; |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  | Mentenață corectivă și preventivă Interventii (Revizii tehnice) in cadrul carora se efectueaza întretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service; Verificarea si reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare, dupa caz Verificarea si reglarea/calibrarea blocurilor de comanda si control; Conectarea in regim de service Verificarea tensiunilor de alimentare Verificarea conexiunilor electrice curatarea placilor electronice (daca este cazul), precum si a altor componente Verificarea functionarii motoarelor Verificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor, dupa caz Verificarea şi reglarea modulelor de procesare a semnalelor, dupa caz Verificarea intercomunicaţiilor. Centrarea şi alinierea sistemelor optice şi/sau a sistemelor de colimare/filtrare radiaţii ionizante, după caz. Verificare/calibrarea mesei R/F Verificarea tubului radiologic Verificarea II Verificarea generatorului Verificarea accesoriilor echipamentului Verificarea collimatorului Analiza fişierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării şi implementarea măsurilor pentru evitarea lor şi/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). Verificarea numarului de expuneri si resetarea acestuia la inlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului) întreţinerea și mentenanța tubului de radiaţii ionizante. Se va asigura functionarea la parametri corespunzatori; Activitati suplimentare (cuprinse in contractul de service) Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar; Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei); In calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunţa Beneficiarul despre toate noutăţile tehnice aferente domeniului şi posibilităţile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producatorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte). Se va respecta legislatia in vigoare, in special cea referitoare la protecţia muncii, protecţia mediului iar in cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecţie (acolo unde este cazul). Se va păstra confidenţialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului şi ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte; |