| Anexa nr. 1 la Contractul nr. din “ ”februarie 2024 Specificaţii tehnice |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Serviciilor de deservire și verificare a generatoarelor electrice |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Serviciilor de deservire și verificare a generatoarelor electrice |  |  |  | În serviciul de deservire a generatoarelor diesel se include: Schimbarea filtrelor de ulei, aer, combustibil; uleiului, antigelului. Verificarea: partea electronică; starea radiatorului si curățare după caz; Tensionarea curelei ventilatorului; Nivelul și densitatea electrodului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; Funcționarea încărcătorului staționar; Funcționarea pompei de combustibil; Siguranțelor, contactelor; Sistemului de încălzire a motorului; Funcționarea pornirii în regim auto(sub sarcină 30 min); Pernelor antivibrante; Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunul de combustibil și agent de răcire; Funcționarea panoului de control; Funcționarea pornirii in regim manual (fără sarcină 10-15 min); Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; Curățarea generatorului cu aer comprimat. |  |  |
| FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Căușeni, str. Ana si Alexandru 16-A) |  |  |  |  |  |  |
| FULL ALTERNATOR FR 94 KW RICARDO D-4105-IZLD (CSP Ungheni, str.Cozmescu 5) |  |  |  |  |  |  |
| FULL ALTERNATOR FR-125 KW RICARDO D6105-ZLD (CSP Chisinau, str.A.Hajdeu,49) |  |  |  |  |  |  |
| FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D-4105-ZD (CSP Cahul,Prospectul Republicii,20) |  |  |  |  |  |  |
| FULLALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (CSP Balti,str.Ivano Franco,46) |  |  |  |  |  |  |
| FULL ALTERNATOR FR 94KW RICARDO D4105-IZLD (CSP Soroca, str,Alexandru cel Bun,42) |  |  |  |  |  |  |
| FULL ALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (CSP Comrat,str.Pobeda,26) |  |  |  |  |  |  |
| FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Hincesti,str.Toma Ciorba,2) |  |  |  |  |  |  |
| FULL ALTERNATOR FR 150 KW RICARDO D6105-AZLD (CSP Orhei,str.Negruzzi,78) |  |  |  |  |  |  |
| FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Edinet,str.Puskin,16) |  |  |  |  |  |  |
| FULL ALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (ANSP,sediul central,str.Gh.Asachi 67 A) |  |  |  |  |  |  |
| TMG POWER,TMGY-22 (ANSP,sediul central,str.Gh.Asachi 67 A) |  |  |  |  |  |  |
| PRAMAC,G5W65 (ANSP,sediul central,str.Gh.Asachi 67 A) |  |  |  |  |  |  |
| Generator electric diesel 100kw/125kVA ELLA150(BGR150) (1),FG MDA-C-PCIIMU (ANSP,sediul central, str.Gh.Asachi 67 A |  |  |  |  |  |  |
| Generator electric diesel 100kw/125kVA ELLA150(BGR150) (1), FG MDA-C-PCIMU (ANSP,sediul central, str.Cozmescu,3) |  |  |  |  |  |  |
| Prestator ______________________ Beneficiar ______________________ L.Ș L.Ș Anexa nr. 2 la Contractul nr. din “ ”februarie 2024 Specificații de preț Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: Serviciilor de deservire și verificare a generatoarelor electrice Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii 50710000-5 Lot 1 Serviciilor de deservire și verificare a generatoarelor electrice Buc 15 50710000-5 FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Căușeni, str. Ana si Alexandru 16-A) Serv 1 50710000-5 FULL ALTERNATOR FR 94 KW RICARDO D-4105-IZLD (CSP Ungheni, str.Cozmescu 5) Serv 1 50710000-5 FULL ALTERNATOR FR-125 KW RICARDO D6105-ZLD (CSP Chisinau, str.A.Hajdeu,49) Serv 1 50710000-5 FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D-4105-ZD (CSP Cahul,Prospectul Republicii,20) Serv 1 50710000-5 FULLALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (CSP Balti,str.Ivano Franco,46) Serv 1 50710000-5 FULL ALTERNATOR FR 94KW RICARDO D4105-IZLD (CSP Soroca, str,Alexandru cel Bun,42) Serv 1 50710000-5 FULL ALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (CSP Comrat,str.Pobeda,26) Serv 1 50710000-5 FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Hincesti,str.Toma Ciorba,2) Serv 1 50710000-5 FULL ALTERNATOR FR 150 KW RICARDO D6105-AZLD (CSP Orhei,str.Negruzzi,78) Serv 1 50710000-5 FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Edinet,str.Puskin,16) Serv 1 50710000-5 FULL ALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (ANSP,sediul central,str.Gh.Asachi 67 A) Serv 1 50710000-5 TMG POWER,TMGY-22 (ANSP,sediul central,str.Gh.Asachi 67 A) Serv 1 50710000-5 PRAMAC,G5W65 (ANSP,sediul central,str.Gh.Asachi 67 A) Serv 1 50710000-5 Generator electric diesel 100kw/125kVA ELLA150(BGR150) (1),FG MDA-C-PCIIMU (ANSP,sediul central, str.Gh.Asachi 67 A Serv 1 50710000-5 Generator electric diesel 100kw/125kVA ELLA150(BGR150) (1), FG MDA-C-PCIMU (ANSP,sediul central, str.Cozmescu,3) Serv 1 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |