| Constructia unui acces spre oloinita din s.Hirtop, r-ul Cimislia | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari de constructia

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | (p-ru rambleu din depozit ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,320 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,970 |
| 2 | TsC22D1k=2 | (+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 1,320 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,112 |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 250,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 7,700 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,320 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,475 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,005 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,528 |
| 5 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 1,320 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,032 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,370 |
| 6 | TsC03B1 | din caseta, debleu ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,670 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,423 |
| 7 | TsC22D1k=2 | (+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 1,670 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,672 |
| 8 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2,980 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 3,552 |
| 9 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 29,800 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 29,800 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,980 |
|  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |
| 10 | TsE05B | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 9,750 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,843 |
| 11 | TsE05B | ( taluzului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 0,270 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,051 |
| 12 | TsE01B | ( taluzului ) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,030 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,251 |
|  |  |  | Total Lucrari de finisare si planificare |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de consolidare |  |  |  |
|  |  | 3.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm h=10cm (cu metoda de imbinare) |  |  |  |
| 13 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (LA30 fr.16-32mm; cu metoda de impanare) de 10 cm | m2 | 181,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,738 |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 22,806 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,267 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,635 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,176 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,991 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,081 |
|  |  |  | Total Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm h=10cm (cu metoda de imbinare) |  |  |
|  |  | 3.2. Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15cm |  |  |  |
| 14 | TsC59A | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 | 100 m3 | 0,149 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,690 |
|  | 1421102200227la16 | Pietris (LA30fr.16-32mm) | m3 | 0,000 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 1,624 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 0,440 |
| 15 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 17,820 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,547 |
| 16 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,149 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,045 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,049 |
| 17 | TsC50Ak=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I | 100 m3 | 0,149 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,003 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,039 |
| 18 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 0,990 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,148 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 0,990 |
| 19 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 0,990 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 0,653 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,990 |
|  |  |  | Total Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15cm |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de consolidare |  |  |
|  |  | 4. Amenejarea sistemului rutier |  |  |  |
| 20 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) | m3 | 84,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,720 |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 | m3 | 103,456 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 5,936 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,832 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 2,315 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,823 |
| 21 | DA12B | (H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 161,200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 96,720 |
|  | 14111222016469la8 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 32,724 |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 196,503 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 24,180 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 6,770 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 41,590 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,418 |
| 22 | IzF04J1 | ( NUMAI LUCRU ---1 strat polietilen) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 695,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 13,900 |
| 23 | pret | Polietilen | m2 | 695,000 |
|  | 1239876543299 | Polietilen | m2 | 695,000 |
| 24 | IzF04J1 | ( NUMAI LUCRU ---1 strat polietilen) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 695,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 13,900 |
| 25 | pret | Polietilen | m2 | 695,000 |
|  | 1239876543299 | Polietilen | m2 | 695,000 |
| 26 | DC05Bk=0.89 | (C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 Bbtb-4.0) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm | m2 | 695,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 12,371 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 402,058 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,371 |
|  | 142210220551230f | (C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 Bbtb-4.0) Beton in banda pentru longrine | m3 | 3,711 |
|  | 142210220551530f | (C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 Bbtb-4.0) Beton in imbracaminte | m3 | 111,339 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 18,556 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 43,917 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 27,835 |
|  | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut | 27,835 |
|  | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 27,835 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,392 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 12,371 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 12,371 |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 1 360,810 |
| 27 | Anons | Executarea rosturilor rezistent de comprimare | buc | 46,000 |
| 28 | CC01B1 | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm | kg | 368,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12,144 |
| 29 | pret | Armatura d18mm A500C L-500mm | kg | 368,000 |
|  | 4321009500Cd18 | Armatura d18mm A500C | kg | 368,000 |
| 30 | CC01A | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 14,720 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,633 |
| 31 | pret | Amplasarea stiftelor A240 Ф6mm L=200mm | kg | 14,720 |
|  | 9876543210018A240 | Amplasarea stiftelor A240 Ф6mm | kg | 14,720 |
| 32 | pret | Copac din cauciuc sau polietilen | buc | 368,000 |
|  | 987654321009126 | Copac din cauciuc sau polietilen | buc | 368,000 |
| 33 | pret | Ungere cu bitum | t | 0,005 |
|  | 987654321002 | Ungere cu bitum | t | 0,005 |
| 34 | pret | Mastica | t | 0,100 |
|  | 9876543210029 | Mastica | t | 0,100 |
| 35 | Anons | Executarea rosturilor de dilitare | buc | 5,000 |
| 36 | CC01B1 | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm | kg | 60,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,980 |
| 37 | pret | Armatura d18mm A500C L-500mm | kg | 60,000 |
|  | 4321009500Cd18 | Armatura d18mm A500C | kg | 60,000 |
| 38 | CC01A | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 4,920 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,212 |
| 39 | pret | Carcasa metalica: ar-ra A240 d4mm L-410mm | kg | 4,920 |
|  | 9876543219870A240 | Carcasa metalica: ar-ra A240 | kg | 4,920 |
| 40 | CC01A | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 10,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,430 |
| 41 | pret | Carcasa metalica: ar-ra A240 d6mm L-2500mm | kg | 10,000 |
|  | 9876543219870A240 | Carcasa metalica: ar-ra A240 | kg | 10,000 |
| 42 | pret | Copac din cauciuc sau polietilen | buc | 60,000 |
|  | 987654321009126 | Copac din cauciuc sau polietilen | buc | 60,000 |
| 43 | pret | Ungere cu bitum | t | 0,005 |
|  | 987654321002 | Ungere cu bitum | t | 0,005 |
| 44 | pret | Mastica | t | 0,010 |
|  | 9876543210029 | Mastica | t | 0,010 |
| 45 | pret | Garnitura din lemn | m3 | 0,100 |
|  | 987654321009125 | Garnitura din lemn | m3 | 0,100 |
| 46 | Dl119 | (pinten;PC0+00;PC2+03; L=3-5m;H=0.4m;B=0.3m;) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD3 XF4 la edificiile artificiale | m3 | 1,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | Beton ( C30/37 XC4 XD3 XF4 ) | m3 | 1,020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,441 |
|  |  |  | Total Amenejarea sistemului rutier |  |  |
|  |  | 5. Drumuri laterale,accese |  |  |  |
|  |  | 5.1. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |
| 47 | nota | Tip I | м2 | 0,000 |
| 48 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,300 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,083 |
| 49 | TsC22K1k=2 | (+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,300 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,960 |
| 50 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,300 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 0,358 |
| 51 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 3,000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,300 |
| 52 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) | m3 | 10,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,515 |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 | m3 | 12,322 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,707 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,218 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,276 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,098 |
| 53 | DA12B | (H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 20,200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 12,120 |
|  | 14111222016469la8 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 4,101 |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 24,624 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,030 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,848 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 5,212 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,303 |
| 54 | DC05Bk=0.89 | (C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 Bbtb-4.0) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm | m2 | 101,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,798 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 58,428 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,798 |
|  | 142210220551230f | (C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 Bbtb-4.0) Beton in banda pentru longrine | m3 | 0,539 |
|  | 142210220551530f | (C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 Bbtb-4.0) Beton in imbracaminte | m3 | 16,180 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,697 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,382 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 4,045 |
|  | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut | 4,045 |
|  | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 4,045 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,638 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,798 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,798 |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 197,758 |
| 55 | Dl119 | (pinten) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD3 XF4 la edificiile artificiale | m3 | 2,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,699 |
|  | C30/37 XC4 XD3 XF4 | Beton ( C30/37 XC4 XD3 XF4 ) | m3 | 2,142 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,078 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,926 |
|  |  |  | Total Amenajarea drumurilor laterale |  |  |
|  |  | 5.2. Amenajarea intrarelor in curti |  |  |  |
| 56 | TsC03F1 | ( caseta ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,224 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,504 |
| 57 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 42,560 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,307 |
| 58 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,224 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,081 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,090 |
| 59 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,224 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,005 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,063 |
| 60 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,224 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 0,267 |
| 61 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 2,240 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,240 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,224 |
| 62 | TsE05B | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 0,975 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,184 |
| 63 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) | m3 | 9,750 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,462 |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 | m3 | 11,895 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,683 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,211 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,266 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,095 |
| 64 | DA12B | (H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 19,500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 11,700 |
|  | 14111222016469la8 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 3,959 |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 23,771 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,925 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,819 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 5,031 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,292 |
| 65 | DC05Bk=0.89 | (C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 Bbtb-4.0) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm | m2 | 97,500 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,736 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 56,404 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,736 |
|  | 142210220551230f | (C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 Bbtb-4.0) Beton in banda pentru longrine | m3 | 0,521 |
|  | 142210220551530f | (C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 Bbtb-4.0) Beton in imbracaminte | m3 | 15,620 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,603 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,161 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 3,905 |
|  | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut | 3,905 |
|  | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 3,905 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,616 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,736 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,736 |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 190,905 |
| 66 | DE11A | (БР100.20.8 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 XF1 , de 10x20 cm | m | 29,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,480 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,220 |
|  | 266310210000112 | ( C12/15 XF1) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,392 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 29,580 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,087 |
|  | 266612280032555 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (БР100.20.8) | m | 29,145 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,087 |
|  |  |  | Total Amenajarea intrarelor in curti |  |  |
|  |  | 5.3. Amenajarea bordurii mari |  |  |  |
| 67 | DE10A | (100.30.15) Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Beton C16/20 XF1 | m | 203,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,450 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 89,320 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.16/20 | m3 | 9,135 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 592,760 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,624 |
|  | 26661228002855 | (100.30.15) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 204,015 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,218 |
|  |  |  | Total Amenajarea bordurii mari |  |  |
|  |  |  | Total Drumuri laterale,accese |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |