| Aprob Director IMSP IMU ______________ M. Ciocanu Caiet de sarcini |
| --- |
| N d/0 |  | Demesiunile si caracteristica tehnica | Cantitatea | Suma estimativa |
| 1 | Comodă pentru salon medical | 460x460x820H Comoda metalica integrala, executata in conditii de fabrica prin metoda de stantare si sudare, cu compartiment cu usa dotat cu lacat. In partea inferioara sa fie dotat cu o polita. Totul vopsit cu vopsea praf de culoare alba, rezistenta la corozie si umiditate. Comoda sa fie dotata cu rotile pentru mobilitate. Termen de garantie 2 ani. Produs in conditii de fabrica, calitate impecabila. ANEXA Nr.1 | 10 buc | 35000.00 |
| 2 | Carucior pentru lenjerie murdara | 800x600x840H Carcasa executata din teava de INOX sudata in conditii de fabrica. Stofa medicala, rezistenta la umeditate. Termen de garantie 2 ani. Produs in conditii de fabrica, calitate impecabila. ANEXA Nr.2 | 30 buc | 135000.00 |
| 3 | Carucior metallic pe rotile pentru transportarea alimentelor | 950x500x950H Caruciorul sa fie executat in intregime din metal INOX. Sa aiba miner pentru manipulare, 2 polite pentru vase, termose . Caruciorul sa fie pe rotile dotate cu mecanism de frinare la fiecare rotila in parte, sa fie din material, care nu deterioreaza linoleumul si pavajul. Termen de garantie 2 ani. Capacitatea maximala de transportare 80 kg Produs in conditii de fabrica, calitate impecabila ANEXA Nr.3 | 5 buc | 17500.00 |

Asistent medical -  sef				O.Pinteac