| Anexa nr. 22 la Documentația standard Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Imprimante multifuncționale |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Imprimante multifuncționale |  |  |  | Imprimante multifuncţionale, alb-negru Componenta Parametrii minimi solicitaţi Type: Printer/Scanner/Copier Format: A4 Technology: Laser Control panel: Yes Duplex: Yes ADF Type: Automatic document Feeder Duty cycle (monthly,A4): min. 40 000 pages Print speed (min): min.20 ppm Print resolution: min. 600x600 dpi Standard print languages: PCL6 Print features: Print from USB; Copy speed (min): min. 20 cpm Copy resolution: min. 600x600 dpi Copy Features: Density Adjustment of image; Multiple Copies (up to 99); Zoom 25-400%, în trepte de la 1% Type: Color Scan speed (min): min. 20 ipm (single side) Scan resolution: min. 600x600 dpi, îmbunătăţită: până la 9600 x 9600 dpi Scan type: ADF 50 sheets; Scan file format: PDF, JPG, TIFF Scan features: Scan to USB, computer Memory: min. 256 MB; Processor speed: - Interfaces: Gigabit Ethernet port (RJ-45), USB 2.0 HiSpeed Paper handling: Min. 250 sheet A4 input tray. Paper weight: Min. 60 g/m2 and up to 160 g/m2 OS Compatibility: Win 11, Win 10, Win 8.1, Win 7, Mac OS. Cartridges/toner tub: Standard cartridge min. 2 400 pages A4 Ascensorii: cablu 220v – 1 buc., cablu USB 2.0 3m – 1 buc, Set de livrare include cartuş de rezervă min.2 400 file Sursă de alimentare: 220-240 V (± 10 %) 50 Hz (± 2 Hz), (fisa de conectare la rețeaua 220V standart european); Garanție: Min. 2 years, On-site official manufacturer warranty |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: Imprimante multifuncționale Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30232000-4 Imprimante multifuncționale buc 5 La comandă MD34TRPBAA314110C14288AC TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |