| Renovarea sectiei de laborator al spitalului SCMC "V. Ignatenco" din str. Grenoble 149, mun. Chisinau | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitecturale si constructive

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Bloc de usa din PVC | m2 | 7,080 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,49 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,49 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Bloc de usa din lemn | m2 | 48,930 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 10,28 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10,28 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Finisari de pe tavan | m2 | 333,920 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 40,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 50,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 16,70 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,34 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti | m2 | 586,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 70,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 87,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 29,30 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,86 |
| 5 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Tapete de pe pereti | m2 | 150,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 48,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,50 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 4,50 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 1,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,50 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Placa ceramica de pe pereti | m2 | 328,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 262,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 262,40 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,98 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,92 |
| 7 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / Pardoseli din placa ceramica | m2 | 286,410 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 131,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 131,75 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 14,32 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 11,46 |
| 8 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Pardoseli din linoleum | m2 | 47,510 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 10,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,93 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 1,43 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,43 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,43 |
| 9 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 3,300 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,55 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,26 |
| 10 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 27,940 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 36,88 |
| 11 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 27,940 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,57 |
| 12 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 27,940 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,96 |
|  |  | 2. Astuparea golurilor |  |  |
| 13 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,094 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 8,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,64 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,75 |
|  | 2662102701901 | Placi din ipsos | m2 | 8,55 |
|  | 2873145887002 | Cuie | kg | 0,04 |
|  | 31771 | Carton gudronat | m2 | 0,56 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 1,22 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 53,58 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,06 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,20 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,34 |
|  |  | 3. Consolidare goluri |  |  |
|  |  | 3.1. Gol de usa G-1 (1 buc) |  |  |
| 14 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (resursul macara se exclude) | m | 10,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 20,40 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,10 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 2,14 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 12,85 |
|  | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 2,14 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 5,10 |
| 15 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 1,200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,60 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,44 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,48 |
| 16 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 5,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,10 |
| 17 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 5,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,65 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,05 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,07 |
| 18 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 cu piulita si saiba | buc | 5,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,00 |
|  | 2874136313300069030 | Bulon M12 cu piulita si saiba | buc | 5,00 |
| 19 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm | buc | 16,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,20 |
|  | 28741363133000690 | Diblu de distantiere ф6 L=120mm | buc | 16,00 |
| 20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 215,340 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 40,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,15 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,15 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,15 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 215,34 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,08 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,72 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,23 |
| 21 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,215 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,57 |
|  | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg | 2,58 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg | 1,29 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,18 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,64 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,32 |
|  |  | 3.2. Gol de usa G-2 (3 buc) |  |  |
| 22 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 3,600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,80 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,32 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,44 |
| 23 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm | buc | 12,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,40 |
|  | 28741363133000690 | Diblu de distantiere ф6 L=120mm | buc | 12,00 |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 175,140 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 33,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,75 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,75 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,75 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 175,14 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,88 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,40 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,63 |
| 25 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,175 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,27 |
|  | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg | 2,10 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg | 1,05 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,15 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,52 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,26 |
|  |  | 4. Pereti despartitori |  |  |
| 26 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,085 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 7,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,91 |
|  | 266210270190115 | Placi de ipsos hidrofug | m2 | 8,60 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,53 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,17 |
| 27 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,280 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 25,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 266210270190116 | Placi de ipsos contrafoc | m2 | 28,34 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 5,04 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,55 |
| 28 | CK35A | Scoaba C1 - otel zincat 1x20x215 | buc | 50,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,50 |
|  | 28741363133008 | Scoaba C1 - otel zincat 1x20x215 | buc | 50,00 |
|  |  | 5. Tamplarii |  |  |
|  |  | 5.1. Usi |  |  |
| 29 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile de la casa scarii | buc | 1,000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
|  | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,00 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,03 |
| 30 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC si geam termopan,rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к, U1 1400x2300(h) - 2 buc | m2 | 6,440 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 5,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,64 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 6,44 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 25,76 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,54 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,24 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,86 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,44 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,13 |
| 31 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu fereastra pentru analize si pervaz si geam termopan,rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к, U2 1380x2000(h) - 1 buc | m2 | 2,760 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,28 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,76 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 11,04 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,52 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,53 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,66 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,76 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
| 32 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu fereastra pentru analize si pervaz si geam termopan,rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к, U2 1400x2000(h) - 1 buc | m2 | 2,800 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,28 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 11,20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,54 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,54 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,68 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
| 33 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa dreapta din PVC si geam termopan glisanta,rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к, U4 1100x2000(h) - 1 buc | m2 | 2,200 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,20 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,10 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,38 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,32 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 34 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa stanga din PVC si geam termopan glisanta,rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к, U5 1100x2000(h) - 1 buc | m2 | 2,200 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,20 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,10 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,38 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,32 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 35 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa stanga din PVC si geam termopan glisanta,rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к, U6 1000x2000(h) - 1 buc | m2 | 2,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,00 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,35 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,20 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 36 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din PVC dreapta si geam termopan,rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к, U7 1100x2000(h) - 2 buc | m2 | 4,400 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 4,40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 17,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,20 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,77 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,64 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,09 |
| 37 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din PVC stanga si geam termopan,rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к, U8 1100x2000(h) - 2 buc | m2 | 4,400 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 4,40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 17,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,20 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,77 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,64 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,09 |
| 38 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din PVC dreapta si geam termopan,rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к, U9 1000x2000(h) - 1 buc | m2 | 2,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,00 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,35 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,20 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 39 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din PVC dreapta si geam termopan,rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к, U10 900x2000(h) - 1 buc | m2 | 1,800 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,90 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,32 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,08 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 40 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din PVC stanga si geam termopan,rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к, U11 900x2000(h) - 3 buc | m2 | 5,400 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,43 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 5,40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 21,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,70 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,94 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,24 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 |
| 41 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/Usa ordinara dreapta din MDF din partea coridorului de tip п.а.ДС 19-9ГТ, U12 900x2000(h)-2 buc | m2 | 3,600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,29 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 3,60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,31 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 1,62 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,79 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
| 42 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/Usa ordinara stanga din MDF din partea coridorului de tip п.а.ДС 19-9ГТ, U13 900x2000(h)-1 buc | m2 | 1,800 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,65 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,80 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,81 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 43 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din PVC stanga ,cu gratar tip MV430/2 sau analog, U14 900x2000(h) - 1 buc | m2 | 1,800 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,90 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,32 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,08 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 44 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din PVC stanga ,cu gratar tip MV430/2 sau analog, U15 700x2000(h) - 1 buc | m2 | 1,400 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,70 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,24 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,84 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| 45 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din PVC dreapta U16 540x2000(h) - 2 buc | m2 | 2,160 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,17 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,16 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,64 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,08 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,38 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,30 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 46 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din PVC stanga U17 540x2000(h) - 3 buc | m2 | 3,240 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,26 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,24 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,96 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,62 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,57 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,94 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,24 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
|  |  | 5.2. Vitralii |  |  |
| 47 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice/Vitraliu din profil PVC ,coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k / V1 2360x3000(h)-1 buc | m2 | 7,080 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 4,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |
|  | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate | m2 | 7,08 |
|  | 2681126014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,07 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,85 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,48 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,04 |
|  |  | 6. Finisari pardosea |  |  |
|  |  | 6.1. Incaperea 1,2,3,5,6,7,8,9 |  |  |
| 48 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 96,070 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 57,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,61 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 248,91 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,96 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,88 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,15 |
| 49 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, aplicata pe adeziv special (gresie fara rosturi) | m2 | 96,070 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 113,36 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 99,94 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 456,04 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 44,63 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 940,61 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,19 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,13 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,20 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 6,05 |
|  |  | 6.2. Incaperea 4,18,19 |  |  |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25,870 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 15,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,59 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 336,31 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,78 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,31 |
| 51 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 MPa, se adauga sau se scade | m2 | -25,870 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -2,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,52 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | -55,62 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | -0,18 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,08 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,04 |
| 52 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 25,870 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,03 |
|  | 2413317346000114 | Mastic bituminos | kg | 7,76 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |
| 53 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu /Membrana bituminoasa polimerica | m2 | 25,870 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 11,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,95 |
|  | 2682132600470115 | Membrana bituminoasa polimerica | m2 | 62,48 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 16,30 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 5,17 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,55 |
|  |  | Total |  |  |
| 54 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25,870 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 15,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,59 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 336,31 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,78 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,31 |
|  |  | Total |  |  |
| 55 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 MPa, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm | m2 | -25,870 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -2,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,52 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | -111,24 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | -0,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,16 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,08 |
|  |  | Total |  |  |
| 56 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, aplicata pe adeziv special (gresie fara rosturi) | m2 | 25,870 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 30,53 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 26,91 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 122,80 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 12,02 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 522,57 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,32 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,63 |
|  |  | 6.3. Incaperea 5,10,11,14 |  |  |
| 57 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 60,690 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 36,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,07 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 788,97 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,61 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,82 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,73 |
|  |  | Total |  |  |
| 58 | CG36A | Pardoseli din placi laminat cl. 33 gr.12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Consum pentru plinte din plastic 1,07 ml/m2 | m2 | 60,690 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 69,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,10 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 64,36 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 64,36 |
|  | 203012294676638 | Plinte PVC | m | 65,59 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,82 |
|  |  | 6.4. Incaperea 12,15,17,20,21,22 |  |  |
| 59 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 151,290 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 90,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,13 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 966,77 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,51 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,54 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,82 |
|  |  | Total |  |  |
| 60 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, aplicata pe adeziv special (gresie fara rosturi) | m2 | 151,290 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 178,52 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 157,39 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 718,17 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 70,29 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 056,06 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,31 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,21 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,89 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 9,53 |
|  |  | Total |  |  |
| 61 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm | m | 153,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 45,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,30 |
|  | 2874116312500p | Elemente liniare din gresie portelanata | m | 163,86 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 56,23 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 963,90 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 16,06 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 45,90 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 7,65 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,15 |
| 62 |  | Profil de colt din PVC | m | 153,000 |
|  | 6115 | Profil de colt din PVC | m | 153,00 |
|  |  | 7. Finisari tavan |  |  |
|  |  | 7.1. Tip A |  |  |
| 63 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" medical, inclusiv sistemul-grila | m2 | 271,670 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,75 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 556,92 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1 086,68 |
|  | 273210364615192 | Panouri "Armstrong" medical cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 285,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,08 |
|  |  | 7.2. Tip B |  |  |
| 64 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 228,420 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 436,28 |
|  | 266210270100051 | Placi ghips-carton gr.=12,5 mm hidrofug | m2 | 241,04 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 210,97 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 505,04 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 539,47 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 173,89 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 62,21 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 20,09 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 378,78 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 3 716,61 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,05 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 10,85 |
|  |  | Total |  |  |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 228,420 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,85 |
|  | 241658610530345 | Supraton LUX | kg | 34,26 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 11,42 |
|  |  | Total |  |  |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 228,420 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 102,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,84 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 240,96 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,23 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 228,420 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,85 |
|  | 241658610530345 | Supraton LUX | kg | 34,26 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 11,42 |
|  |  | Total |  |  |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 228,420 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 125,63 |
|  | 24301161038090 | Vopsea latex lavabila | kg | 91,37 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 13,71 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 114,21 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 11,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,46 |
|  |  | 7.3. Tip C |  |  |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor cu Betongrund sau analog | m2 | 33,080 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,99 |
|  | 2416586105352 | Betongrund | kg | 4,96 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,65 |
|  |  | Total |  |  |
| 70 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 33,080 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 50,61 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 236,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,61 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,65 |
|  |  | Total |  |  |
| 71 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 10 mm | m2 | 33,080 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 10,25 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 236,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,17 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,66 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,65 |
|  |  | Total |  |  |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 33,080 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,99 |
|  | 241658610530345 | Supraton LUX | kg | 4,96 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,65 |
|  |  | Total |  |  |
| 73 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 33,080 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 14,89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,31 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 34,90 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 33,080 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,99 |
|  | 241658610530345 | Supraton LUX | kg | 4,96 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,65 |
|  |  | Total |  |  |
| 75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,080 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18,19 |
|  | 24301161038090 | Vopsea latex lavabila | kg | 13,23 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,98 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 16,54 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,07 |
|  |  | 8. Finisari pereti |  |  |
|  |  | 8.1. Tip 1 |  |  |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact sau analog | m2 | 118,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,54 |
|  | 24165861053062 | Betonocontact | kg | 17,70 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,90 |
|  |  | Total |  |  |
| 77 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2 | 118,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 194,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 41,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,40 |
|  | 2664102102010169 | Mortar ciment 100-T | m3 | 3,78 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,54 |
|  | 28731220053152241 | Plasa galvanizata ф1,8 25x25 | m2 | 123,90 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 93,46 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 5,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,35 |
|  |  | Total |  |  |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 118,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,54 |
|  | 241658610530345 | Supraton LUX | kg | 17,70 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,90 |
|  |  | Total |  |  |
| 79 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 118,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 23,60 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 129,80 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 17,70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |
| 80 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog | m2 | 118,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 143,96 |
|  | 2653102100831139 | Amestec uscat "knauf" | kg | 842,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,47 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,32 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,89 |
|  |  | Total |  |  |
| 81 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm | m2 | -118,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -28,32 |
|  | 2653102100831139 | Amestec uscat "knauf" | kg | -337,48 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,24 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -3,78 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0,71 |
|  |  | Total |  |  |
| 82 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 118,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 53,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,80 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 124,48 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 118,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,54 |
|  | 241658610530345 | Supraton LUX | kg | 17,70 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,90 |
|  |  | Total |  |  |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea "Magnat Ceramic" sau analog,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (consum material 0,150 l/m2) | m2 | 118,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 64,90 |
|  | 24301161038072 | Vopsea Magnat Ceramic | kg | 17,70 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 7,08 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 59,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,24 |
|  |  | 8.2. Tip 2 |  |  |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 51,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,53 |
|  | 241658610530374 | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante | kg | 7,65 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,55 |
|  |  | Total |  |  |
| 86 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 51,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,20 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 56,10 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 7,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |
| 87 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 51,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 62,22 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 364,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,03 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,82 |
|  |  | Total |  |  |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 51,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,53 |
|  | 241658610530379 | Amorsa-grund | kg | 7,65 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,55 |
|  |  | Total |  |  |
| 89 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 22,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,10 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 53,80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 51,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,53 |
|  | 241658610530379 | Amorsa-grund | kg | 7,65 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,55 |
|  |  | Total |  |  |
| 91 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 51,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 28,05 |
|  | 24301161038080 | Vopsea lavabila | kg | 20,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,06 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 25,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |
| 92 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,530 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,11 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,56 |
|  |  | 8.3. Tip 2* |  |  |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 554,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,62 |
|  | 241658610530374 | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante | kg | 83,10 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 27,70 |
|  |  | Total |  |  |
| 94 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 554,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 110,80 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 609,40 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 83,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,17 |
|  |  | Total |  |  |
| 95 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 554,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 675,88 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 3 955,56 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,22 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 43,77 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 8,86 |
|  |  | Total |  |  |
| 96 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm | m2 | 554,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 132,96 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 11 883,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 8,31 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 132,96 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 24,93 |
|  |  | Total |  |  |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 554,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,62 |
|  | 241658610530379 | Amorsa-grund | kg | 83,10 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 27,70 |
|  |  | Total |  |  |
| 98 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 554,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 249,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 55,40 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 584,41 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,55 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,55 |
|  |  | Total |  |  |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 554,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,62 |
|  | 241658610530379 | Amorsa-grund | kg | 83,10 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 27,70 |
|  |  | Total |  |  |
| 100 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 554,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 304,70 |
|  | 24301161038080 | Vopsea lavabila | kg | 221,60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 33,24 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 277,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 27,70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,11 |
|  |  | Total |  |  |
| 101 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 16,620 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,16 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 16,95 |
|  |  | 8.4. Tip 3 |  |  |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 326,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,78 |
|  | 241658610530345 | Supraton LUX | kg | 48,90 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 16,30 |
| 103 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2 | 326,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 537,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 114,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 97,80 |
|  | 2664102102010169 | Mortar ciment 100-T | m3 | 10,43 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 9,78 |
|  | 28731220053152241 | Plasa galvanizata ф1,8 25x25 | m2 | 342,30 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 258,19 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 16,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,98 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 326,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,78 |
|  | 241658610530379 | Amorsa-grund | kg | 48,90 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 16,30 |
| 105 | CI22B | Placaj din placi de faianta calit 1 la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 326,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 537,90 |
|  | 266111280070093 | Placi de faianta | m2 | 335,85 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 1 218,26 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 154,75 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6 585,20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,66 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,91 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 3,26 |
|  |  | 8.5. Tip 4 |  |  |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 10,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,30 |
|  | 241658610530374 | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante | kg | 1,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,50 |
| 107 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 11,00 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
| 108 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog | m2 | 10,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 12,20 |
|  | 2653102100831139 | Amestec uscat "knauf" | kg | 71,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,79 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,16 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,30 |
|  | 241658610530379 | Amorsa-grund | kg | 1,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,50 |
| 110 | CI22B | Placaj din placi de faianta calit 1 la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 10,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 16,50 |
|  | 266111280070093 | Placi de faianta | m2 | 10,30 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 37,37 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 4,75 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 202,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,10 |
|  |  | 9. Glafuri interioare |  |  |
| 111 |  | Coriera perforata din aluminiu | m | 503,000 |
|  | 568547854121485 | Coriera perforata din aluminiu | m | 503,00 |
| 112 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 52,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 72,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,60 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 546,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,56 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,21 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,42 |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 52,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,56 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7,80 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,60 |
| 114 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 52,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 23,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,20 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 54,85 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor cu grund acrilic universal | m2 | 52,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,56 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7,80 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,60 |
| 116 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 52,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 28,60 |
|  | 243011610380053 | Vopsea latex mata | kg | 20,80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,12 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 26,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Retele de apa si canalizare (23/06-22-RAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistema B 1 |  |  |
|  |  | 1.1. Арматура |  |  |
| 1 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Кран шаровой ф15 | buc | 12,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,76 |
|  | 29131245031501 | Кран шаровой ф15 | buc | 12,18 |
|  |  | 1.2. Трубы и их соединения |  |  |
| 2 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 | m | 20,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,60 |
|  | 2521216717503 | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 | m | 20,40 |
|  | 2523156719313 | Cot din PP-R ф20 | buc | 1,60 |
|  | 2523156719513 | Teu din PP-R ф20 | buc | 14,20 |
|  | 2523156719013 | Mufa din PP-R ф20 | buc | 15,60 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,12 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 |  | Cot cu fix PPR ф20 90* | buc | 12,000 |
|  | 60039 | Cot cu fix PPR ф20 90* | buc | 12,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog | m | 20,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7,00 |
|  | 3320517352235 | Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 | m | 21,63 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 20,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,20 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 20,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 |  | Крепления для труб | buc | 10,000 |
|  | 6009 | Крепления для труб | buc | 10,00 |
|  |  | 2. Sistema T3 |  |  |
|  |  | 2.1. Арматура |  |  |
| 8 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Кран шаровой ф15 | buc | 11,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,53 |
|  | 29131245031501 | Кран шаровой ф15 | buc | 11,16 |
|  |  | 2.2. Трубы и их соединения |  |  |
| 9 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 | m | 20,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,60 |
|  | 2521216717503 | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20 | m | 20,40 |
|  | 2523156719313 | Cot din PP-R ф20 | buc | 1,60 |
|  | 2523156719513 | Teu din PP-R ф20 | buc | 14,20 |
|  | 2523156719013 | Mufa din PP-R ф20 | buc | 15,60 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,12 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 |  | Cot cu fix PPR ф20 90* | buc | 11,000 |
|  | 60039 | Cot cu fix PPR ф20 90* | buc | 11,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog | m | 20,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7,00 |
|  | 3320517352235 | Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 | m | 21,63 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 20,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,20 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 20,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,00 |
|  |  | 2.3. Материалы и изделия |  |  |
| 14 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton/ Смеситель для умывальника | buc | 10,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,50 |
|  | 291312420135018 | Смеситель для умывальника | buc | 10,06 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,15 |
|  | 2913124201350 | Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Sistema K1 |  |  |
|  |  | 3.1. Трубы и их соединения |  |  |
| 16 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110 | m | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,96 |
|  | 252121672016019 | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110 | m | 3,09 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50 | m | 35,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,75 |
|  | 252121672016020 | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50 | m | 36,05 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,14 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,42 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie redusa PP 45* dn 110x50 | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,64 |
|  | 252315672101592 | Ramificatie redusa PP 45* dn 110x50 | buc | 2,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,14 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie redusa dubla PP 45* dn 110x50 | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,64 |
|  | 2523156721015922 | Ramificatie redusa dubla PP 45* dn 110x50 | buc | 2,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,14 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 45* dn110 | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,64 |
|  | 252315672101590 | Ramificatie simpla PP 45* dn110 | buc | 2,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,14 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 45* dn50 | buc | 16,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,00 |
|  | 252315672101589 | Ramificatie simpla PP 45* dn50 | buc | 16,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,32 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* dn50 | buc | 24,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,28 |
|  | 252315672103797 | Cot PP 45* dn50 | buc | 24,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,24 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | SB07C | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm/ Dop PP DN50 | buc | 7,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,40 |
|  | 2523156715300144 | Заглушка ПП DN50 | buc | 7,00 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,18 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,07 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,04 |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 3,85 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50 | buc | 50,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 19,00 |
|  | 28752742040003 | Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50 | buc | 50,00 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 50,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 5,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 7,50 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn110 | buc | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,70 |
|  | 28752742040002 | Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn110 | buc | 6,00 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,60 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,90 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,800 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,30 |
|  |  | 3.2. Материалы и изделия |  |  |
| 27 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,70 |
|  | 262210244276022 | Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой | buc | 1,06 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,05 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,05 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,05 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,05 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,05 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,05 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,05 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,05 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,05 |
| 28 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник | buc | 10,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 18,50 |
|  | 2622102438000 | Умывальник | buc | 10,30 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 10,20 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 10,20 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 6,12 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 20,40 |
| 29 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./ Сифон для душа | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,00 |
|  | 252312672115125 | Сифон для душа | buc | 4,04 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,04 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Incalzire si Ventilare (23/06-22-IV)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Отопление |  |  |
| 1 | RpIB11D | Demontarea radiatoarelor existente | buc | 13,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 13,65 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 30,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 10,80 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 9,45 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,69 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel tip "Radik Klassik" sau analog 22x500/500h | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
|  | 28221157000001 | Radiator otel monobloc 22x500/500h | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel tip "Radik Klassik" sau analog 22x700/500h | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
|  | 28221157000002 | Radiator otel monobloc 22x700/500h | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel tip "Radik Klassik" sau analog 22x800/500h | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |
|  | 28221157000003 | Radiator otel monobloc 22x800/500h | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel tip "Radik Klassik" sau analog 22x900/500h | buc | 3,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,50 |
|  | 28221157000004 | Radiator otel monobloc 22x900/500h | buc | 3,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,15 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel tip "Radik Klassik" sau analog 22x1400/500h | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65 |
|  | 28221157000005 | Radiator otel monobloc 22x1400/500h | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel tip "Radik Hygiene" sau analog 10x1404/503h | buc | 5,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,25 |
|  | 28221157000006 | Radiator otel tip "Radik Hygiene" sau analog 10x1404/503h | buc | 5,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,25 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 20,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,25 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 26,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,90 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 26,00 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 52,00 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 52,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,60 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 |  | Kit montaj radiator 1"x1/2" | buc | 13,000 |
|  | 606 | Kit montaj radiator 1"x1/2" | buc | 13,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздухоотводной клапан ф15 | buc | 13,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,30 |
|  | 291313450000014 | Воздухоотводной клапан ф15 | buc | 13,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 1,30 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | buc | 26,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 15,86 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,98 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,60 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,47 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 7,28 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 |  | Filet otel ф20 | buc | 26,000 |
|  | 612 | Filet otel ф20 | buc | 26,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | IC53B | Racord olandez PPR FI 20x3/4 | buc | 26,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,20 |
|  | 287527411900013 | Racord olandez PPR FI 20x3/4 | buc | 26,00 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,26 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,52 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,04 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR/AL PN20 "STABI" ф20x2.8 | m | 50,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17,50 |
|  | 252121671000020 | Teava PPR/AL PN20 "STABI" ф20x2.8 | m | 51,50 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa FI PPR ф20 | buc | 26,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,90 |
|  | 287527411010214 | Mufa FI PPR ф20 | buc | 26,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,52 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,16 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,39 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Автоматический терморегулятор ф15 | buc | 13,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,34 |
|  | 287527420270016 | Автоматический терморегулятор ф15 | buc | 13,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,16 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,31 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Запорный клапан ф15 | buc | 13,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,34 |
|  | 287527420270017 | Запорный клапан ф15 | buc | 13,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,16 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,31 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 6,980 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,70 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,70 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 6,980 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,28 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 50,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,50 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 2,00 |
| 22 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 50,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,00 |
| 23 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 6,980 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,30 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 1,74 |
|  |  | 2. Ventilare |  |  |
| 24 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 6,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 20,64 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,85 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,06 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,07 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,06 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,10 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,05 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 8,79 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,18 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,02 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36,36 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,18 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 28,48 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 36,36 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 36,36 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,30 |
| 25 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная регулируемая RAG 150x100 | buc | 20,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 33,60 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,00 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,90 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,80 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,40 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 560,00 |
|  | 28741157658004 | Решетка вентиляционная регулируемая RAG 150x100 | buc | 20,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 6,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 560,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 560,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,60 |
| 26 | RpVD02A | Curatirea canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale (aplicativ) | m | 240,000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 74,40 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 2,52 |
|  | 2874115800376 | Suruburi mecanice M 6x25 | buc | 504,00 |
|  | 2874115841411 | Piulite plate M 6 | buc | 504,00 |
|  |  | Total |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (23/06-22-EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 210,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 31,500 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 210,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 63,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 357,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,105 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,150 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,200 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 90,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,700 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 90,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,200 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 19,800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,450 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,900 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,350 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A / Выключатели ВН-32 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,620 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,910 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,028 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,092 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,006 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,004 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,018 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,018 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,018 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Выключатели ВА47-29 | buc | 7,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,920 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,490 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,007 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,343 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,540 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,098 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,540 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,042 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,252 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,007 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 42,700 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 7,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,140 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,007 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,042 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,084 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,014 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,910 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,280 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,014 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Выключатели АВДТ | buc | 17,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 26,520 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,190 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,017 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,833 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 20,740 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,238 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 20,740 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,102 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,612 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,017 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 103,700 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 17,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,340 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,017 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,102 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,204 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,034 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,210 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,680 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,034 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 |  | Pictograma pe panou | buc | 1,000 |
|  | 201 | Pictograma pe panou | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 5,800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,092 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,003 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,116 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,798 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 4,640 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 70,760 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,290 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,116 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,928 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,116 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,116 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 580,000 |
|  | 46072019001 | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 580,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 5,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 40,086 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,005 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,102 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,581 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 4,080 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 62,220 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,255 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,102 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,632 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,204 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,204 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 510,000 |
|  | 46072019002 | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 510,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 2,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,640 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,003 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,044 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,682 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,760 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 26,840 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,110 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,044 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,704 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,176 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,176 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x6 mm2 | m | 10,000 |
|  | 460720190056 | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x6 mm2 | m | 10,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, Светильник с LED лампой, 4000K, 3476lm, 35Вm, IP54, de tip OWP/S OPTIMA LED 595 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,310 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,270 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,174 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,651 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,224 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,743 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,743 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,930 |
|  | 55032022616 | Светильник с LED лампой, 4000K, 3476lm, 35Вm, IP54, de tip OWP/S OPTIMA LED 595 | buc | 31,000 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,002 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 37,200 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,016 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,031 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,001 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,130 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,480 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 22,971 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,552 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,338 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,480 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, Светильник с LED лампой, 4000K, 3544lm, 35Вm, IP20 de tip OPL/S ECO LED 600 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,180 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 57,060 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,101 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,378 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,872 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,754 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,754 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,540 |
|  | 55032021525 | Светильник с LED лампой, 4000K, 3544lm, 35Вm, IP20 de tip OPL/S ECO LED 600 | buc | 18,000 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,001 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 21,600 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,010 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,018 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,001 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,076 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,279 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 13,338 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,320 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,196 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,279 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | 08-03-594-13 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, Светильник с LED лампой, 4000K, 1700lm, 18Bm, IP20, de tip ROUND BLADE 19 sau analog, inclusiv costul coprului de iluminat | 100 buc | 0,260 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 57,460 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,039 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,546 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,704 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,780 |
|  | 55032021057 | Светильник с LED лампой, ROUND BLADE 19, 19Bm, IP20 | buc | 26,000 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 31,200 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,014 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,026 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,001 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,109 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,315 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 19,422 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,463 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,315 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | 08-03-594-13 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, Светильник светодиодный, 18Вт, 4000К, 1280lm, IP54, de tip CD LED 18 sau analog, inclusiv costul coprului de iluminat | 100 buc | 0,080 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,680 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,012 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,168 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,832 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,240 |
|  | 550320210633 | Светильник светодиодный, 18Вт, 4000К, IP54, de tip CD LED 18 | buc | 8,000 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 9,600 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,004 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,008 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,034 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,097 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 5,976 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,142 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,097 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii, Светильник "Указатель путей эвакуации" ССА 1001 с источником автономного питания 3 Вт, inclusiv costul coprului de iluminat | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,220 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 55032021064 | Светильник "Указатель путей эвакуации" ССА с источником автономного питания 3 Вт | buc | 2,000 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 4,080 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,041 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,062 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,032 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,824 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,032 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 10A, 250V, IP22, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки | 100 buc | 0,140 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,508 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 14,280 |
|  | 50082021013 | Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки | buc | 14,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 10A, 250V, IP54, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки | 100 buc | 0,120 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,864 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,240 |
|  | 50082021513 | Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки IP54 | buc | 12,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,005 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,005 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, 10A, 250V, IP22, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель двухклавишный для скрытой установки, 250В, 10А | 100 buc | 0,060 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,968 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 6,120 |
|  | 50082021014 | Выключатель сдвоенный 250В, 10А для скрытой установки | buc | 6,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei, Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом, Uн=250В, Iн=16А, IP22 | 100 buc | 0,270 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,287 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,405 |
|  | 59032021069 | Розетка скрытой установки, Uн=250В, Iн=16А, IP20 | buc | 27,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 27,540 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,113 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,011 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,011 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei, Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом, Uн=250В, Iн=16А, IP54 | 100 buc | 0,260 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,906 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,390 |
|  | 59032021569 | Розетка скрытой установки, Uн=250В, Iн=16А, IP54 | buc | 26,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 26,520 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,109 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori 220/24V, 250W | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,430 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,040 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,260 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 |  | Коробка ответвительная для скрытой установки с крышкой, У-197 УХЛ4 | buc | 120,000 |
|  | 421 | Коробка ответвительная для скрытой установки, IP20 | buc | 120,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 | buc | 60,000 |
|  | 411 | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 | buc | 60,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 29 | 08-02-410-1 | Teava gofrata ПВХ, ТУ2248-002-14369938-2008: diametru ф20mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 8,870 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 148,129 |
|  | 641-20 | Teava gofrata ПВХ, ТУ2248-002-14369938-2008: diametru ф20mm | m | 887,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,019 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 108,214 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 108,214 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 1,774 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,186 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 8,870 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 283,840 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 4,435 |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 2,661 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,976 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 7,185 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,976 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | 08-02-410-2 | Teava gofrata ПВХ, ТУ2248-002-14369938-2008: diametru ф32mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,910 |
|  | 661-32 | Teava gofrata ПВХ, ТУ2248-002-14369938-2008: diametru ф32mm | m | 10,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,040 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,002 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,100 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,200 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,050 |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,030 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,014 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,104 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,014 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 31 |  | Бокс для установки автоматических выключателей на 48 мод. IP54 ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 | buc | 1,000 |
|  | 58082021-ЩР-48 | Бокс для установки автоматических выключателей на 48 мод. IP54 ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 | buc | 1,000 |
| 32 |  | Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 40А, ВН-32/3Р/40А | buc | 2,000 |
|  | 580820ВН40 | Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 40А, ВН-32/3Р/40А | buc | 2,000 |
| 33 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/В10А | buc | 6,000 |
|  | 580820-1В10 | Выключатель ВА47-29/1Р/В10А | buc | 6,000 |
| 34 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/C10А | buc | 1,000 |
|  | 580820-1C10 | Выключатель ВА47-29/1Р/C10А | buc | 1,000 |
| 35 |  | Выключатель АВДТ32 С16А 30мА | buc | 16,000 |
|  | 580820АВД1630 | Выключатель АВДТ32 С16А 30мА | buc | 16,000 |
| 36 |  | Выключатель АВДТ32 С16А 10мА | buc | 1,000 |
|  | 580820АВД1610 | Выключатель АВДТ32 С16А 10мА | buc | 1,000 |
| 37 |  | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25/-220/24 | buc | 1,000 |
|  | 5808202160 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25/-220/24 | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Semnalizarea de incendiu (23/06-22-SI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 24,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,12 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 24,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,92 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,28 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,24 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 12,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,80 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 12,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3,60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 20,40 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,18 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,24 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,06 |
|  | 1011484 | Suruburi, cap semirotund 8x100 mm | t | 0,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,20 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | kg | 0,90 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,03 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 8 zone | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,01 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,40 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,06 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (acumulator, transformator, comutator automat) | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,36 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,06 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum | buc | 45,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 90,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 11,25 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 7,20 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Declansator manual de alarma de incendiu | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,50 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare somica si somica/optica | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a Releu, Rezistor, Diod | buc | 9,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,08 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | pret furnizor | Rezistor МЛТ 0,25-4,3 кОм +5% | buc | 4,000 |
|  | 2811236313239 | Rezistor МЛТ 0,25-4,3 кОм +5% | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | pret furnizor | Diod КД 512А | buc | 4,000 |
|  | 2811236313240 | Diod | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | pret furnizor | Releu RM1 | buc | 1,000 |
|  | 2811236313714 | Releu RM1 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,880 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,41 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,06 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,89 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 35,14 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,46 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,06 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 |  | Cablu electric 2x0,5 mm2 / Fire cable | m | 270,000 |
|  | 5909201851891 | Cablu electric 2x0,5 mm2 | m | 270,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 |  | Cablu electric ВВГнг FRLSLTx 3x2,5 mm2 | m | 18,000 |
|  | 5909201851892 | Cablu electric ВВГнг FRLSLTx 3x2,5 mm2 | m | 18,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 57,12 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 32,16 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 16,08 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 11,62 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 |  | Teava PVC ф15 mm | m | 240,000 |
|  | 59092018521 | Teava PVC ф15 mm | m | 240,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 |  | Cutie tip УК-2П | buc | 7,000 |
|  | 60122021024 | Cutie tip УК-2П | buc | 7,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 21 |  | Aparat de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 8 zone conform standartului SM SR EN 54-2 + AC:2010 | buc | 1,000 |
|  | 61102012130 | Aparat de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 8 zone tip MAG 8 Plus | buc | 1,00 |
| 22 |  | Bloc de transformare de alimentare 30VA SM SR EN 54-4 + AC:2010 | buc | 1,000 |
|  | 27052018 | Bloc de transformare de alimentare 30VA | buc | 1,00 |
| 23 | pret furnizor | Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 | buc | 45,000 |
|  | 2811236313272 | Detector de fum, de tip SensoMag S30 | buc | 45,00 |
| 24 | pret furnizor | Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010 | buc | 2,000 |
|  | 2811236313264 | Declansator manual, de tip SensoMAG MCP50 | buc | 2,00 |
| 25 | pret furnizor | Dispozitiv de semnalizare sonica 9-13V, 40mA conform standartului SM EN 54-3:2015 | buc | 3,000 |
|  | 281123631335 | Dispozitiv de semnalizare sonica de tip SF-105 | buc | 3,00 |
| 26 |  | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 1,000 |
|  | 26052035 | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 1,00 |
| 27 | pret furnizor | Dispozitiv de semnalizare optic si sonic, 11-14VDC; 250 mA, 110 db/m conform standartului SM EN 54-3:2015 | buc | 1,000 |
|  | 2811236313237 | Dispozitiv de semnalizare optic si sonic, 11-14VDC; 250 mA, 110 db/m conform standartului SM EN 54-3:2015 | buc | 1,00 |
| 28 |  | Scut metalic cu placa de montare 600x500x200mm | buc | 1,000 |
|  | 45062019015 | Scut metalic cu placa de montare 600x500x200mm | buc | 1,00 |
| 29 |  | Comutator automat 1-pol B10A BA47-29/1/B10A | buc | 1,000 |
|  | 45062019016 | Comutator automat 1-pol B10A BA47-29/1/B10A | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.