Obiectul achiziţiei: Lucrări de constructie a 2 Obiecte de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

LOTUL 1 (doua obiecte de infrastructură militară 1.0. și 1.6.)

Obiectul 1.0. - Construcție capitală Elemente de constructie (compart. CBA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasmente |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 3,60 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 15,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) ) | 100 m3 | 1,10 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,70 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 11,43 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea ) | 100 m3 | 2,50 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 11,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 418,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 44,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de terasmente |  |  |
|  |  | 2. Fundatii |  |  |  |
|  |  | 2.1. Fundatie FmI-1 |  |  |  |
| 7 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 7,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 26,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,55 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 7,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,71 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,75 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 2,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 22,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 88,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,80 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 22,78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,22 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 13,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 5,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 50,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 52,50 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,25 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 15,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 15,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,50 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,00 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 5,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,18 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 557,63 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 84,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,67 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 596,57 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 233,64 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 15,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatie FmI-1 |  |  |
|  |  | 2.2. Nod 1 (6 buc) |  |  |  |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 2,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,84 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 2,17 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,21 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,26 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 21,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 23,10 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,68 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,30 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,30 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,63 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,05 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,53 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,15 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,52 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 64,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,26 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 66,42 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,65 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 18,14 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 204,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,02 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 209,10 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,04 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 57,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 27,36 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 5,75 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 28,74 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,55 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,28 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,19 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Nod 1 (6 buc) |  |  |
|  |  | 2.3. Nod 2 (4 buc) |  |  |  |
| 16 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 1,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,56 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,84 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 14,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 15,40 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,12 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,07 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,20 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,20 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,42 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,70 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,35 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,10 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,68 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 43,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,17 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 44,28 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,43 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,10 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 108,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,54 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 111,52 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,09 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 30,46 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Nod 2 (4 buc) |  |  |
|  |  | 2.4. Sec 3-3, Armaturi suplimentare in nodurile 1, 2 |  |  |  |
| 20 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 232,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,70 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 238,31 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,33 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 69,75 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sec 3-3, Armaturi suplimentare in nodurile 1, 2 |  |  |
|  |  | 2.5. Pereti subsol |  |  |  |
| 21 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 18,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 74,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,48 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 19,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,89 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 11,22 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,67 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 150,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 112,50 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,75 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 45,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 45,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 4,50 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 7,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,75 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 15,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,15 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,23 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 18,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 38,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,67 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 39,16 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,38 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 684,64 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 41,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,05 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 701,76 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,85 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 205,39 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,68 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti subsol |  |  |
|  |  | 2.6. Centura monolita |  |  |  |
| 25 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 2,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,16 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 3,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,74 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 23,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,64 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 23,20 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,12 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,96 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,96 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,70 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,16 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,58 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,02 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,78 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 44,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 45,51 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,44 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,43 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 153,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,77 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 156,82 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,53 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 42,84 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Centura monolita |  |  |
|  |  | 2.7. Fundatie monolita Fm-1 (1 buc) |  |  |  |
| 29 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,35 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,23 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,09 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 1,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,72 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,86 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,08 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,97 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,83 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,95 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,95 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,20 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,33 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,52 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,65 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 7,31 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 7,49 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,10 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 121,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,48 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 124,13 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 18,16 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatie monolita Fm-1 (1 buc) |  |  |
|  |  | 2.8. Fundatie monolita Fm-2 (1 buc) |  |  |  |
| 34 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,35 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,23 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,09 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 1,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,72 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,86 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,08 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,97 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,83 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,95 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,95 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,20 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,33 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,52 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,65 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 7,31 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 7,49 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,10 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 121,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,48 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 124,13 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 18,16 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatie monolita Fm-2 (1 buc) |  |  |
|  |  | 2.9. Fundatie monolita Fm-3 (1 buc) |  |  |  |
| 39 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 1,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,64 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,16 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,96 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,97 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,83 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,95 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,95 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,20 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,33 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,52 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,65 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 7,31 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 7,49 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,10 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 112,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 115,62 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 16,92 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatie monolita Fm-3 (1 buc) |  |  |
|  |  | 2.10. Fundatie monolita Fm-4 (1 buc) |  |  |  |
| 44 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 1,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,64 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,16 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,96 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,97 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,83 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,95 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,95 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,20 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,33 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,52 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,65 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 7,31 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 7,49 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,10 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 112,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 115,62 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 16,92 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatie monolita Fm-4 (1 buc) |  |  |
|  |  | 2.11. Distantier R-1 (2 buc) |  |  |  |
| 49 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,15 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 2,07 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 10,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 7,50 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,05 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,30 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,25 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 20,50 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 52,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 53,30 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,80 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Distantier R-1 (2 buc) |  |  |
|  |  | 2.12. Distantier R-2 (2 buc) |  |  |  |
| 54 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 1,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,98 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,38 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 5,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 20,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,08 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 5,38 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,53 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,12 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 17,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 12,75 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,09 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5,10 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5,10 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,51 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,85 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,43 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,70 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,04 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 39,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 40,59 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,94 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 159,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,48 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 162,97 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 23,85 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Distantier R-2 (2 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii |  |  |
|  |  | 3. Cadre monolite |  |  |  |
|  |  | 3.1. Cadru monolit Rm-1 (2 buc) |  |  |  |
| 59 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 | m3 | 7,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 33,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,15 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 7,39 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,08 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 60 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 70,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 77,00 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 5,60 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,35 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 21,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 21,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,10 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,75 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 10,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,10 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 8,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 61 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 96,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 28,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,40 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 38,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 168,08 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 15,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,67 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 172,28 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,68 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 47,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 63 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 597,04 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 39,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,99 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 611,97 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,97 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 167,17 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 64 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 24,48 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 5,14 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 25,71 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,49 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,25 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,96 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 40,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 30,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 53,60 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 94,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 66 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 32,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 17,60 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 19,20 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 35,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Rm-1 (2 buc) |  |  |
|  |  | 3.2. Cadru monolit Rm-2 (4 buc) |  |  |  |
| 67 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 | m3 | 3,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 16,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,53 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 3,59 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,53 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,95 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 68 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 34,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 37,40 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 2,72 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,17 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 10,20 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 10,20 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,02 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,70 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,85 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 5,10 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,08 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,68 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 69 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 76,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 22,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,40 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 30,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 50,96 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 52,23 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,51 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,27 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 71 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 329,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 21,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,65 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 337,84 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,30 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 92,29 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Rm-2 (4 buc) |  |  |
|  |  | 3.3. Cadru monolit Rm-3 (1 buc) |  |  |  |
| 72 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 | m3 | 0,85 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 0,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,51 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 73 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 8,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,70 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,35 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,68 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,04 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,55 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,55 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,26 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,43 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,21 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,27 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,02 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 74 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 19,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,85 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 7,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 75 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 12,74 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 13,06 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,13 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,57 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 76 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 77,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 78,92 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,77 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 21,56 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Rm-3 (1 buc) |  |  |
|  |  | 3.4. Cadru monolit Rm-4 (2 buc) |  |  |  |
| 77 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 | m3 | 7,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 33,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,15 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 7,39 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,08 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 78 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 70,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 77,00 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 5,60 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,35 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 21,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 21,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,10 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,75 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 10,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,10 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 8,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 79 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 36,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 10,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,40 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 14,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 80 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 104,44 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,42 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 107,05 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,04 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 29,24 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 81 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 247,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,24 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 253,58 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,47 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 69,27 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 82 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (MH-1) | kg | 82,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 8,61 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 86,13 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,66 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,83 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 6,56 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 83 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 24,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 18,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 32,16 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 56,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Rm-4 (2 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadre monolite |  |  |
|  |  | 4. Planseul la cota 3,140 (in axele 1-5) |  |  |  |
| 84 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 | m3 | 18,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 87,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,10 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 19,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,78 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 10,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 85 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 130,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 130,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,65 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 39,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 39,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,90 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 6,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,25 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 16,90 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,13 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,13 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 15,60 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 86 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 260,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 78,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 39,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 104,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,13 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 87 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 85,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,26 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 87,53 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,85 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 23,91 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 88 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 572,72 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 91,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,72 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 612,04 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 15,73 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 440,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 89 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MН1,2) | kg | 33,50 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 7,04 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 35,19 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,68 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,34 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,68 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota 3,140 (in axele 1-5) |  |  |
|  |  | 5. Parapetul |  |  |  |
|  |  | 5.1. Stilp monolit Stm-1 (16 buc) |  |  |  |
| 90 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 | m3 | 0,16 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 0,17 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,10 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 91 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 4,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,92 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,06 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,37 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,02 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,38 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,38 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,14 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,23 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,11 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,69 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,55 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 92 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 8,20 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,08 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,24 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 93 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 28,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 29,52 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,29 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 8,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Stilp monolit Stm-1 (16 buc) |  |  |
|  |  | 5.2. Stilp monolit Stm-1a (12 buc) |  |  |  |
| 94 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 | m3 | 0,18 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 0,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,11 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 95 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 4,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,92 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,06 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,37 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,02 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,38 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,38 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,14 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,23 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,11 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,69 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,55 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 96 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,57 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 6,15 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,06 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,68 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 97 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 39,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 40,59 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,40 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11,09 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Stilp monolit Stm-1a (12 buc) |  |  |
|  |  | 5.3. Centura monolita Cm 1 |  |  |  |
| 98 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 | m3 | 1,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,50 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,17 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,66 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 99 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 18,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,70 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 18,50 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,09 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5,55 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5,55 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,55 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,93 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,46 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,41 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,22 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,37 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 100 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 71,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,29 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 73,29 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,71 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 20,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 101 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 139,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,70 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 142,99 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,40 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 39,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Centura monolita Cm 1 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Parapetul |  |  |
|  |  | 6. Metal (Acoperire in axele 1/2-2/2) |  |  |  |
| 102 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 2,75 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 96,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,75 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 2 805,00 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 1,24 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 17,88 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 17,88 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 17,88 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,18 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,28 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 5,50 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,24 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 103 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 2,75 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 17,71 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 21,45 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 10,72 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 1,51 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 5,36 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,68 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Metal (Acoperire in axele 1/2-2/2) |  |  |
|  |  | 7. Dispunerea si intarirea saritorilor |  |  |  |
| 104 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 0,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,27 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,63 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 105 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 10,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 11,00 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,80 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,05 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,30 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,25 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 106 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 24,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 24,70 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,24 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 6,75 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 107 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 49,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 50,22 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,49 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 13,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Dispunerea si intarirea saritorilor |  |  |
|  |  | 8. Fixarea si intarirea peretilor despartitori |  |  |  |
|  |  | 8.1. Stilp monolit Stm-3 (1 buc) |  |  |  |
| 108 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 0,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 109 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,75 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,20 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,01 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,75 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,75 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,07 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,12 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,06 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,38 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,30 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 110 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5,44 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 5,58 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,05 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,52 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 111 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 44,78 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 45,90 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,45 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,54 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Stilp monolit Stm-3 (1 buc) |  |  |
|  |  | 8.2. Stilp monolit Stm-4 (13 buc) |  |  |  |
| 112 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 1,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,59 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,37 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,78 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 113 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 31,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 34,10 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 2,48 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,15 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 9,30 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 9,30 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,93 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,55 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,78 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 4,65 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,72 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 114 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 70,72 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,28 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 72,49 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,71 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 19,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 115 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 182,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,91 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 186,55 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,82 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 50,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 116 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 352,20 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 66,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,52 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,52 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 352,20 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 3,52 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,76 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,82 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 5,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 117 | CK35A | Ancor chimic HILTI (HSL-TZ 8/20) | buc | 117,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 17,55 |
|  | 28741363133001 | Ancor chimic ''Hilti'' M12 | buc | 117,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Stilp monolit Stm-4 (13 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fixarea si intarirea peretilor despartitori |  |  |
|  |  | 9. Fundatie monolita Fm-5 |  |  |  |
|  |  | 9.1. Centura monolita Cm-1 (2 buc) |  |  |  |
| 118 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,72 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,07 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,17 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 119 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 1,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,48 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,72 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 120 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 7,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 8,25 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,60 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,04 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,25 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,25 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,22 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,38 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,19 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,12 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,90 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 121 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17,48 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 17,92 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,17 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,89 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 122 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 53,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,27 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 54,73 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,53 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,95 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Centura monolita Cm-1 (2 buc) |  |  |
|  |  | 9.2. Stilp monolit Km-1 (4 buc) |  |  |  |
| 123 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 0,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,32 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,83 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,48 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 124 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 9,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,90 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 10,45 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,76 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,05 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,85 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,85 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,28 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,48 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,24 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,43 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,14 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 125 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 16,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 16,40 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,16 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,48 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 126 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 36,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 36,90 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,36 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 10,08 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Stilp monolit Km-1 (4 buc) |  |  |
|  |  | 9.3. Placa monolita Pm-1 |  |  |  |
| 127 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 0,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,18 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 128 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,01 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,06 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,10 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,05 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,26 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,24 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 129 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 4,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 1,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 130 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 0,52 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 0,53 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,15 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 131 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 29,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 30,13 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,29 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 8,23 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Placa monolita Pm-1 |  |  |
|  |  | 9.4. Pereti |  |  |  |
| 132 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 3,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 3,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,30 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 133 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 20,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 22,00 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,60 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,60 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,50 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatie monolita Fm-5 |  |  |
|  |  | 10. Fundatii sub echipamente FE-1, FE-2 |  |  |  |
| 134 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20 | m3 | 0,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,18 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 135 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,10 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,01 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,06 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,10 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,16 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,20 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii sub echipamente FE-1, FE-2 |  |  |
|  |  | 11. Canale subterane |  |  |  |
|  |  | 11.1. Camin de control CC1 |  |  |  |
| 136 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10/16 | m3 | 0,25 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,26 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 137 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,81 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,83 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,75 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,11 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,10 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,01 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,18 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,09 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,07 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,00 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 138 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 139 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) | buc | 3,00 |
|  | 266112643310112 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) | buc | 3,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 140 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 141 | AcE10A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 142 | AcE10A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 143 | AcE10A1 | Scara cu vanguri din otel (10,5 kg) | buc | 1,00 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 10,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 144 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 33,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,34 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,34 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 33,60 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,34 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,17 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,27 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 145 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,03 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,19 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,23 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,12 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,02 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,06 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 146 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 8,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,02 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 28,90 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 5,78 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 19,21 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 147 | AcD24A | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m | m2 | 8,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 7,44 |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 148 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d3, 100*100) | kg | 9,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 9,19 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,05 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,09 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,73 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Camin de control CC1 |  |  |
|  |  | 11.2. Camin de control CC2 |  |  |  |
| 149 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10/16 | m3 | 0,25 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,26 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 150 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,81 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,83 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,75 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,11 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,10 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,01 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,18 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,09 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,07 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,00 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 151 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 152 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) | buc | 3,00 |
|  | 266112643310112 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) | buc | 3,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 153 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 154 | AcE10A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 155 | AcE10A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 156 | AcE10A1 | Scara cu vanguri din otel (10,5 kg) | buc | 1,00 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 10,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 157 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 33,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,34 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,34 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 33,60 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,34 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,17 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,27 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 158 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,03 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,19 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,23 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,12 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,02 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,06 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 159 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 8,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,02 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 28,90 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 5,78 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 19,21 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 160 | AcD24A | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m | m2 | 8,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 7,44 |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 161 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d3, 100*100) | kg | 9,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 9,19 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,05 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,09 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,73 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Camin de control CC2 |  |  |
|  |  | 11.3. Canal monolit |  |  |  |
| 162 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,72 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,88 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,08 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,17 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 163 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 (fund, pereti) | m3 | 1,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,90 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 164 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 22,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 16,50 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,11 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,66 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,10 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,55 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,64 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 165 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 150,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 153,75 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,50 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 45,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 166 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 (placa) | m3 | 0,55 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,57 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,33 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 167 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,32 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,60 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,98 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,98 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,20 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,33 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,17 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,86 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,79 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 168 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 48,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,19 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 49,20 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,48 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 13,44 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 169 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 20,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,40 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 68,00 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 13,60 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,02 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 45,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 170 | AcD24A | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m | m2 | 20,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 18,60 |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,63 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,16 |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 171 | AcD24A | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m | m2 | 22,60 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 21,02 |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,71 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,18 |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canal monolit |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canale subterane |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |

Obiect nr.1.0. – Construcție capitală Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pereti structurali (tip blocuri ceramice "Porotherm" 25 STh 500*250*238 mm, rezistente la foc EI240, conductivitate termica 0,141W/mK) gros.300 mm |  |  |  |
| 1 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m | m3 | 35,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 131,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 27,72 |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm | m3 | 35,07 |
|  | 2664102102020 | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) | m3 | 3,57 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,59 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,02 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 172,55 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 15,40 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 1,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti structurali (tip blocuri ceramice "Porotherm" 25 STh 500*250*238 mm, rezistente la foc EI240, conductivitate termica 0,141W/mK) gros.300 mm |  |  |
|  |  | 2. Pereti despatitori |  |  |  |
| 2 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (tip blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm, rezistente la foc EI120, indice de izolare acustica Rw=41 dB) gros.115 mm | m3 | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 37,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,92 |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm | m3 | 10,02 |
|  | 2664102102020 | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) | m3 | 1,02 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,17 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,01 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 49,30 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 4,40 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti despatitori |  |  |
|  |  | 3. Acoperisul |  |  |  |
|  |  | 3.1. Tip 1 (acoperis plat) |  |  |  |
| 3 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula antivapori, un strat | m2 | 131,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,62 |
|  | 2682132601626015 | Pelicula antivapori | m2 | 141,48 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | IzF11B | Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 160...220 mm. | m3 | 24,90 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 40,09 |
|  | 28731220054002 | Polistirenciment | m3 | 25,90 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6,97 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | IzF18C k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm) | m2 | 131,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 60,98 |
|  | 2664102102018150 | Mortar ciment M150 | m3 | 5,23 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,74 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 262,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,31 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 264,62 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,31 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,62 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 78,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 131,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,24 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 39,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm) | m2 | 131,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 58,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,13 |
|  | 268213260047013 | Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm | m2 | 158,18 |
|  | 268213260047012 | Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm | m2 | 158,18 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 82,53 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 26,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 1 (acoperis plat) |  |  |
|  |  | 3.2. Acoperis (in axele 1/2 -2/2) |  |  |  |
| 9 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Tabla profilata prevopsita H60, tmin=0.7, RAL 7024) | m2 | 67,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 73,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,70 |
|  | 27104036420001 | Tabla profilata prevopsita H60, tmin=0.7, RAL 7024 | m2 | 80,90 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 42,21 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 351,75 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 351,75 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 22,86 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 7,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Acoperis (in axele 1/2 -2/2) |  |  |
|  |  | 3.3. Sistema de scurgere |  |  |  |
| 10 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 14,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,20 |
|  | 2710406311800200 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 200mm | m | 15,14 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 2,88 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 20,19 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 2,88 |
|  | 28752740000501 | Elemente de legatura pentru jgheab | buc | 1,44 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 2,88 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 144,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) (pilnie de scurgere d150 mm - 8 buc) | m | 27,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 9,45 |
|  | 271040631172610 | Burlan rotund prefabricat tip brass 200mm | m | 28,92 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 13,77 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 6,88 |
|  | 2874115830000150 | Pilnii de curatire 150 mm | buc | 8,00 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 13,77 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 6,88 |
|  | 28752740000502 | Elemente de legatura pentru burlan | buc | 6,88 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |
|  |  | 3.4. Put de ventilare PV-1 - (2 buc) |  |  |  |
| 12 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,92 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,32 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,88 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 368,00 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,22 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,40 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,37 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 5,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,06 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 5,60 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,06 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,03 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,04 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,01 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,06 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,08 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,04 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,01 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,02 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CE06A | Tabla plana cu acoerire din polimer "Ranila" | m2 | 4,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 27104036420002 | Tabla plana cu acoerire din polimer "Ranila" | m2 | 4,83 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 21,00 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 21,00 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 1,37 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,42 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CE05B | Sort din tabla zincata gros=0.5mm | m2 | 1,20 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 6,99 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,04 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,32 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 50 mm | m2 | 6,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 11,35 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,51 |
|  | 268216261137050 | Placi vata minerala termoiz. -50 mm | m2 | 6,48 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 24,24 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 30,30 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 6,67 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 48,48 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,18 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 6,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,72 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 2,49 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 6,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 7,32 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 13,80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Put de ventilare PV-1 - (2 buc) |  |  |
|  |  | 3.5. Dispozitive de aerare |  |  |  |
| 20 | RpCE26B | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (aerator pentru acoperis plat) | buc | 2,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,54 |
|  | 27104036424191 | Aerator | buc | 2,08 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,19 |
|  | 2682122600593 | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm | m2 | 1,04 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 2,29 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,46 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,46 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,17 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CE05B | Protectoare din tabla zincata cu dim. 800x800mm | m2 | 1,30 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 7,58 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,04 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,34 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Dispozitive de aerare |  |  |
|  |  | 3.6. Scara exterioara la acoperis |  |  |  |
| 22 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare MC-1) | kg | 118,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 16,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,18 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,18 |
|  | 28112363098002 | Scari exterioare de incendiu | kg | 118,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,59 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,94 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,18 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,36 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,12 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,77 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,94 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,47 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,07 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,23 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara exterioara la acoperis |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Acoperisul |  |  |
|  |  | 4. Ferestre si Vitralii |  |  |  |
|  |  | 4.1. Exterioare |  |  |  |
| 24 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V1, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan) | m2 | 14,70 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 9,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,73 |
|  | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate | m2 | 14,70 |
|  | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,15 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 1,76 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5,14 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V2, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan) | m2 | 9,60 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 6,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,48 |
|  | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate | m2 | 9,60 |
|  | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,10 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 1,15 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,36 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V3, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan) | m2 | 6,60 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 4,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,33 |
|  | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate | m2 | 6,60 |
|  | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,07 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,79 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,31 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V4, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan) | m2 | 8,70 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 5,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,43 |
|  | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate | m2 | 8,70 |
|  | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,09 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 1,04 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,04 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (V6, 1500*1500 cu punte termica , geam termopan) | m2 | 2,25 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,84 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 2,25 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 14,62 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 3,46 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 3,62 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 1,17 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,07 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,32 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (V7, 1700*1500 cu punte termica , geam termopan) | m2 | 5,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,16 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 5,10 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 33,15 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 7,85 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 8,21 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 2,65 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,59 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,71 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre | m | 18,10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,45 |
|  | 2521106718392250 | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm) | m | 18,46 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 73,85 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre | m | 18,10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,45 |
|  | 27431235490265230 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre | m | 18,10 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 72,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Exterioare |  |  |
|  |  | 4.2. Interioare |  |  |  |
| 32 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V5, cu punte termica , geam termopan) | m2 | 2,72 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |
|  | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate | m2 | 2,72 |
|  | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,03 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,33 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,95 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V8, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan) | m2 | 8,70 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 5,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,43 |
|  | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate | m2 | 8,70 |
|  | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,09 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 1,04 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,04 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre | m | 3,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,26 |
|  | 27431235490265230 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre | m | 3,20 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Interioare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Ferestre si Vitralii |  |  |
|  |  | 5. Usi |  |  |  |
| 35 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1... U5, din PVC oarbe, cu grilaj) | m2 | 13,23 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 9,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,06 |
|  | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice (oarba) | m2 | 13,23 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 52,92 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 6,62 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,32 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,94 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 13,23 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6) | m2 | 1,89 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 6,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,76 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,36 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,51 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,89 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,53 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,26 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,65 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,94 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7, Usa metalica oarba exterioara termoizolata cu 1 grilaj de aflux) | m2 | 1,89 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 6,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,76 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,36 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,51 |
|  | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel termoizolata | m2 | 1,89 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,53 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,26 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,65 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,94 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | CK56A | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat (U-8, EIW-30) | m2 | 1,47 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,47 |
|  | 2030112931103 | Usi metalice pline cu protectia contra focului | m2 | 1,47 |
|  | 2811236309291 | Detalii de ancoraj furnizate separat | kg | 0,44 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 2462106110356 | Clei pe baza de cauciuc №88-Н | kg | 0,02 |
|  | 2416202602671 | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 | m3 | 0,01 |
|  | 2112227324784 | Material ignifug cu proprietati de termoextindere | kg | 0,81 |
|  | 2112227324785 | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg | kg | 1,01 |
|  | 2430116104162 | Email cu protectia contra focului | kg | 0,16 |
|  | 2416586105304 | Amorsa-grund cu protectia contra focului | kg | 0,09 |
|  | 2112227324786 | Discuri de taiere | buc | 0,10 |
|  | 2112227324787 | Dopuri plastice decorative | buc | 3,53 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 0,32 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,22 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,97 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,09 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Usi |  |  |
|  |  | 6. Pardoseala |  |  |  |
|  |  | 6.1. Tip 1 |  |  |  |
| 39 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 9,02 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,93 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 10,37 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,90 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,89 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,79 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 90,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 72,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,02 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | 9,25 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,98 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,18 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,02 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 121,77 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,61 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 122,99 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,61 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,22 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 36,53 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 90,20 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 6,31 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,51 |
|  | 267011220400250 | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 92,92 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 90,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 54,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,02 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 2,98 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,71 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) | kg | 189,42 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,95 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 191,31 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,95 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,89 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 56,83 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat 600*600mm rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 90,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 202,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,55 |
|  | 266111280070023 | Placi de portelanat 600*600 rezistente la trafic special - 20mm | m2 | 92,91 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 365,31 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 27,06 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 804,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 81,18 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,06 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=150 mm) | m | 81,20 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 32,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,12 |
|  | 28741163125001 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 12,79 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 29,84 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 511,56 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 8,53 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 24,36 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 4,06 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 1 |  |  |
|  |  | 6.2. Tip 2 |  |  |  |
| 47 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 2,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 2,39 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,21 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,44 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,87 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 20,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 16,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,08 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | 2,13 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,69 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,08 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 28,08 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 28,36 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,14 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,28 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 8,42 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 20,80 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 1,46 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,04 |
|  | 267011220400250 | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 21,43 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 30 ml) | m2 | 20,80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,42 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 22,46 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 30,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) | m2 | 20,80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 12,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,08 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,69 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,21 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,62 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 20,80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,42 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) | kg | 43,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 44,14 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,22 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,44 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 13,11 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | IzF04B k=2 | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. | m2 | 20,80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,33 |
|  | 26821326016261 | Hidroizol | m2 | 45,76 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 62,40 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 12,48 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,07 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) | m2 | 20,80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 46,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,20 |
|  | 266111280070022 | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm | m2 | 21,42 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 84,24 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 6,24 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 416,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 18,72 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,94 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 2 |  |  |
|  |  | 6.3. Tip 3 |  |  |  |
| 57 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 1,32 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,31 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,52 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,13 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,28 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,55 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 13,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,32 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | 1,35 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,44 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,32 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 17,82 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 18,00 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,09 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,18 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,35 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 60 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 13,20 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,92 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,66 |
|  | 267011220400250 | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 13,60 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 61 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 16 ml) | m2 | 13,20 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,26 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 14,26 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 16,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 13,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 7,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,32 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,44 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,40 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 63 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 13,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,53 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,08 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 64 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) | kg | 27,72 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 28,00 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,14 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,28 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 8,32 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund | m2 | 13,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,40 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 1,98 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 66 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm) | m2 | 13,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,32 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 13,20 |
|  | 252311671634510 | Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm | m2 | 14,00 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,40 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 8,00 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 1,07 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,67 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 2,67 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,32 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 13,33 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 3 |  |  |
|  |  | 6.4. Tip 4 |  |  |  |
| 67 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 1,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,78 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 2,07 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,18 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,38 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 68 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 18,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,80 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | 1,84 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,59 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,80 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 69 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -18,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,18 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | -0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) | kg | 37,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,19 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 38,18 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,19 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,38 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11,34 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 71 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 18,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,80 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,59 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,54 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 72 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -18,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -3,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,72 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,11 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 73 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 18,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 40,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,50 |
|  | 266111280070023 | Placi de portelanat 600*600 rezistente la trafic special - 20mm | m2 | 18,54 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 72,90 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 5,40 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 360,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 16,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,81 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 4 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pardoseala |  |  |
|  |  | 7. Finisare interioara (Tavan) |  |  |  |
|  |  | 7.1. Tip 1 |  |  |  |
| 74 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Knauf 600x600) | m2 | 72,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,86 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 148,42 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 289,60 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 76,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 1 |  |  |
|  |  | 7.2. Tip 2 |  |  |  |
| 75 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din LAMBRIU METALOPLAST pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 11,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 19,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,65 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,55 |
|  | 26621027002021 | Lambriu metaloplast | m2 | 11,11 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 9,46 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 2,97 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 495,00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 220,00 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 13,20 |
|  | 2875276305105 | Conector | buc | 48,84 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 2 |  |  |
|  |  | 7.3. Tip 3 |  |  |  |
| 76 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betonocontact'' intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 4,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,56 |
|  | 24302261010101 | Grund ''Betonocontact'' | kg | 1,66 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 77 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 6,12 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 28,56 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,32 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,12 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 0,60 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 79 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,20 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 1,60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,24 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 3 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare interioara (Tavan) |  |  |
|  |  | 8. Finisare interioara (Pereti) |  |  |  |
|  |  | 8.1. Tip 1 |  |  |  |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 109,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,28 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 16,41 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 81 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 109,40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 133,47 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 781,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,44 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,64 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 82 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 109,40 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 49,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,94 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 115,41 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 109,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,28 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 16,41 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 109,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 60,17 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 43,76 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,56 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 54,70 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,47 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 1 |  |  |
|  |  | 8.2. Tip 2 |  |  |  |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 55,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,66 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 8,31 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,77 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 86 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 | 55,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 41,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,54 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,33 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,33 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 55,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,66 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 8,31 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,77 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 88 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 55,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 99,17 |
|  | 26611128007002 | Placi sau piscoturi de gresie (pereti) | m2 | 57,07 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 139,88 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 30,77 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 119,08 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,50 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 2 |  |  |
|  |  | 8.3. Tip 3 |  |  |  |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 24,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,73 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 3,66 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 90 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 24,40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 29,77 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 174,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,93 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,39 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 24,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,73 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 3,66 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 92 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,42 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 9,76 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,46 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,20 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 3 |  |  |
|  |  | 8.4. Dulap ''TS'' |  |  |  |
| 93 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (PGC rezistent la foc) | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,20 |
|  | 26621027010001 | Placi ghips-carton PGC (rezistent la foc) | m2 | 10,50 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 5,72 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 11,00 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 6,10 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 7,57 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 2,71 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,88 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 7,50 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 147,15 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 94 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 10,55 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,30 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 1,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 96 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,50 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 4,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,60 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Dulap ''TS'' |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare interioara (Pereti) |  |  |
|  |  | 9. Finisare exterioara |  |  |  |
|  |  | 9.1. Soclu |  |  |  |
| 97 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi decorative din piatra "BRICKSTONЕ", (250x65x25mm) | m2 | 4,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,60 |
|  | 26701122020511 | Placi decorative din piatra "BRICKSTONЕ", (250x65x25mm) | m2 | 4,12 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 17,78 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,74 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,04 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Soclu |  |  |
|  |  | 9.2. Pereti |  |  |  |
| 98 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatatade ventilate, material compozit ETALBOND RAL 7035 (Light grey), vata minerala NOBASIL TF gros.100 mm g=150 kg/m3 0.035 W/mK) | m2 | 350,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 586,95 |
|  | 2811236304899 | Panouri metalice material compozit ETALBOND RAL 7035 | m2 | 385,00 |
|  | 2521302602900100 | Placi vata minerala -100 mm (150 kg/m3 0.035 W/mK) | m2 | 360,50 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 385,00 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 2 625,00 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 7,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 80,15 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 14,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 96,25 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 1,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 99 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 350,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 262,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,10 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,10 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,04 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,05 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 1 575,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare exterioara |  |  |
|  |  | 10. Lucrari diverse |  |  |  |
|  |  | 10.1. Balustrade |  |  |  |
| 100 | CH06A | Balustrada din profile din inox h=1100 mm | m | 6,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 5,40 |
|  | 2812106305714 | Balustrada din otel INOX | m | 6,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,60 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,36 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,20 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,15 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Balustrade |  |  |
|  |  | 10.2. Grup sanitar pentru persoane cu dezabilitati |  |  |  |
| 101 | CH06A | Montarea (Nota; Lasam doar manopera) | m | 3,95 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 102 |  | Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=500 mm) | buc | 2,00 |
|  | 456644564545 | Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=500 mm) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 103 |  | Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=1000 mm) | buc | 1,00 |
|  | 4566445645451 | Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=1000 mm) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 104 |  | Bara prindere perete si podea in 3 puncte persoane dizabilitatii din otel inoxidabil (d32*2,5 mm, L=1200 mm) | buc | 1,00 |
|  | 4566445645452 | Bara prindere perete si podea in 3 puncte persoane dizabilitatii din otel inoxidabil (d32*2,5 mm, L=1200 mm) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 105 |  | Maner, d16x2.5, L=750 | buc | 1,00 |
|  | 45664456454521 | Mвner, d16x2.5, L=750 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grup sanitar pentru persoane cu dezabilitati |  |  |
|  |  | 10.3. Приямки |  |  |  |
| 106 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 | m3 | 0,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,06 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 107 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 200*200) | kg | 2,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 2,02 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,01 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,02 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 108 | IzF04B k=4 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (hidroizol ) | m2 | 0,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,16 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 3,00 |
|  | 26821326016261 | Hidroizol | m2 | 2,20 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,60 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 2,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,00 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 109 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 | m3 | 0,03 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,02 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 110 | CD65C | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 0,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,76 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,67 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 280,00 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,00 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 37,45 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 9,31 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 111 | IzF04G k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (hidroizol) | m2 | 6,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,20 |
|  | 26821326016261 | Hidroizol | m2 | 13,20 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 19,20 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 3,84 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 13,20 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,24 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 112 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (capacul) | kg | 68,20 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 12,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,68 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,68 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 68,20 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,68 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,34 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,55 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 113 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,07 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,45 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,55 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,27 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,04 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,14 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Приямки |  |  |
|  |  | 10.4. Canale RAC (8,4 ml) |  |  |  |
| 114 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,55 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,54 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,63 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,06 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,12 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 115 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 (fund,pereti) | m3 | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 116 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 10,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 7,50 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,05 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,30 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,25 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 117 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 200*200) | kg | 8,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 8,89 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,04 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,09 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,64 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 118 | IzF04G k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (hidroizol | m2 | 7,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,40 |
|  | 26821326016261 | Hidroizol | m2 | 15,40 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 22,40 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 4,48 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 15,40 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,28 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canale RAC (8,4 ml) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |
|  |  | 11. POST DE CONTROL |  |  |  |
| 119 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -150 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (120 kg/m3), limita de rezistenta la foc EI-150) | m2 | 10,70 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 13,38 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,28 |
|  | 2811236304903150 | Panouri "Sandwich" -150 mm (pereti) | m2 | 11,24 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 35,27 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 33,06 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 33,06 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,93 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 120 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich-150 mm" montate pe rigle metalice. Notа: vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (120 kg/m3), limita de rezistenta la foc EI-150 | m2 | 3,40 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,02 |
|  | 28112363049031501 | Panouri "Sandwich" -150 mm (acoperis) | m2 | 3,54 |
|  | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 8,95 |
|  | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 10,40 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 10,40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,63 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 121 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V1, V2, 1200*1500 cu punte termica) | m2 | 5,40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,27 |
|  | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate | m2 | 5,40 |
|  | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,05 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,65 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,89 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 122 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre | m | 4,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,32 |
|  | 2521106718392250 | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm) | m | 4,08 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 16,32 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 123 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre | m | 4,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,32 |
|  | 27431235490265230 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre | m | 4,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 16,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 124 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC 800*2100, oarba termoizolanta cu un grilaj) | m2 | 1,68 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,13 |
|  | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice (oarba) | m2 | 1,68 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,72 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,84 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,29 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,01 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,68 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 125 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 2,00 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,14 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,10 |
|  | 267011220400250 | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 2,06 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 126 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,07 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 127 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) | kg | 4,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 4,24 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,02 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,04 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,26 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 128 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 2,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,58 |
|  | 266111280070021 | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm | m2 | 2,06 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 8,10 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,60 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 40,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 1,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,09 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total POST DE CONTROL |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |

Obiectul 1.0. - Construcție capitală (Compartiment RAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |
|  |  | 1.1. A1 |  |  |  |
| 1 |  | Земляные работы | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,04 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om. | 2,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om. | 0,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om. | 0,75 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,04 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,35 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 |  | Lucrari tehnice sanitare | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului( PE100 PN10 d63x3.8) | m | 5,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |
|  | 2521216710001163 | Teava polietilena PE100 PN10 d63x3.8mm | m | 5,02 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 5,40 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 5,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 5,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,02 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm ( Vana cu sfera si flansa din fonta DN50 ) | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |
|  | 287411730000050 | Vana cu sfera din fonta DN50 | buc | 1,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,78 |
|  | 287527440010050 | Flansa din otel pentru sudura d50mm | buc | 2,10 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тranzitie СТ-РЕ 63х50mm) | buc | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,60 |
|  | 25231567138113263 | Тranzitie СТ-РЕ 63х50mm | buc | 2,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | SA10E | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 50 mm (Teava PPR PN10 d50(63 х8,6)) | m | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,04 |
|  | 252121670054050 | Teava PPR PN10 d50(63 х8,6) | m | 3,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN10 d25 (32х4,4) ) | m | 7,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 3,08 |
|  | 252121670054025 | Teava PPR РN10 d25 (32х4,4) | m | 7,43 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN10 d20 (25х3,5) ) | m | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,88 |
|  | 252121670054020 | Teava PPR PN10 d20(25 х3,5 мм) | m | 2,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN10 d15 (20х2,8) ) | m | 24,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 10,56 |
|  | 252121670054015 | Teava PPR PN10 d15(20 х2,8 мм) | m | 25,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 3,60 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 36,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25 ) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,29 |
|  | 287527420100025 | Robinet de apa alama d25 | buc | 1,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20 ) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,24 |
|  | 287527420100020 | Robinet de apa alama d20 | buc | 1,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15) | buc | 9,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,62 |
|  | 287527420100015 | Robinet de apa alama d15 | buc | 9,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Tee de scurgere 50х15 | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,05 |
|  | 252121670054051 | Tee de scurgere 50х15 | buc | 1,02 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Element vibroizolant d50) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,55 |
|  | 272120411781050 | Element vibroizolant d50 | buc | 1,01 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,04 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total A1 |  |  |
|  |  | 1.2. T3 |  |  |  |
| 26 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN16 d20 ) | m | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 1,32 |
|  | 252121670054120 | Teava PPR PN16 d20 | m | 3,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN16 d15 ) | m | 25,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 11,00 |
|  | 252121670054115 | Teava PPR PN16 d15 | m | 26,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 2,80 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 28,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,68 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20 ) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,24 |
|  | 287527420100020 | Robinet de apa alama d20 | buc | 1,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15) | buc | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,08 |
|  | 287527420100015 | Robinet de apa alama d15 | buc | 6,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestcator pentru lavoar si spalator) | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,60 |
|  | 29131242013701 | Amestcator pentru lavoar si spalator | buc | 4,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 8,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Amestcator pentru dus) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,15 |
|  | 29131242013502 | Amestcator pentru dus | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total T3 |  |  |
|  |  | 1.3. C1 |  |  |  |
| 34 |  | Земляные работы | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,04 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om. | 2,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om. | 0,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om. | 0,75 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,04 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,35 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 |  | Lucrari tehnice sanitare | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(Teava de canalizare din PVC PP DN110 d110 SN2 ( evacuare)) ) | m | 5,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,50 |
|  | 2521216700500110 | Teava PVC PP DN110 d110 SN2 | m | 5,20 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen) | m | 26,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 18,72 |
|  | 2521216700210100 | Teava din PVC д100мм(polipropilen) | m | 27,85 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(polipropilen) | m | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 3,48 |
|  | 252121670021050 | Teava din PVC д50мм(polipropilen) | m | 6,43 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet ceramic. complect:) | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14,10 |
|  | 26221024427602 | Vas de clozet din ceramica cu rezervor в комплекте | buc | 3,18 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 3,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a((Lavoar de ceramica, complect: ) | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,55 |
|  | 252315672101555 | Sifon de sticla | buc | 3,06 |
|  | 26221024380010 | Умывальник керамический | buc | 3,09 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 6,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Sifon de sticla) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,25 |
|  | 252315672101555 | Sifon de sticla | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,05 |
|  | 2875114202905100 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d100 | buc | 1,02 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,12 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,83 |
|  | 287511420290550 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d50 | buc | 1,05 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,12 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total C1 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Colectarea materialelor |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Benrficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |
|  |  | 2.1. A1 |  |  |  |
| 50 | SF50A | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contor cu ultrasunete 15мм)(Contor cu ultrasunete 15 mm-1buc -MONTAREA( costul contorului in Capitotul Costul utilajului) Vana cu sfera din fonta DN50 -2buc,Clapeta de retinere reversibila d15mm -1buc,Flanse din otel d=50 mm-4buc, Manometru-1buc, Robinet cu trei cai d15 мм=1buc,Trecere 50х15-1buc) | set | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,06 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,50 |
|  | 287411730000050 | Vana cu sfera din fonta DN50 | buc | 2,04 |
|  | 291312420255315 | Clapeta de retinere reversibila d15mm | buc | 1,02 |
|  | 2875274423119 | Flanse din otel d=50 mm | buc | 4,08 |
|  | 3320527328000 | Manometru | buc | 1,02 |
|  | 291312420248615 | Robinet cu trei cai d15 мм | buc | 1,02 |
|  | 287411412442050 | Trecere 50х15 | buc | 1,02 |
|  | 28741158007501 | Гайки для счетчика | buc | 2,04 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,61 |
|  | 2722103304847 | Teava din otel trasa d=15-25 | m | 0,61 |
|  | 2722103304873 | Teava de otel sudata D=50 mm | m | 0,82 |
|  | 2875274204140 | Bratari si suporti | kg | 10,20 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,45 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,03 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,60 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru de apa cu sita d15mm ) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 2,30 |
|  | 292412732206515 | Filtru de apa cu sita d15mm | buc | 1,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | 11-02-042-04 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50 (Vane d50 cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,25 |
|  | 1011703 | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) | kg | 0,04 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,20 |
|  | 1030437 | Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm | m | 0,66 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,24 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total A1 |  |  |
|  |  | 2.2. C1 |  |  |  |
| 53 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Cuva de dus,complect: ) | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,70 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total C1 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Colectarea materialelor |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |
|  |  | 3.1. A1 |  |  |  |
| 54 | Pretul firmei | Contor cu ultrasunete 15 mm | buc | 1,00 |
|  | 332063462556115 | Contor cu ultrasunete 15 mm | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | Pretul firmei | Vane d50 cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 | buc | 1,00 |
|  | 332063462500050 | Vane d50 cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 | buc | 1,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total A1 |  |  |
|  |  | 3.2. C1 |  |  |  |
| 56 | Pretul firmei | Cuva de dus,complect | buc | 2,00 |
|  | 28751142007802 | Cuva de dus,complect | buc | 2,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total C1 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Colectatrea materialelor |  |  |
|  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiectul 1.0. - Construcție capitală (Compartiment IVC - Î)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 11К, Н=500мм L=520) | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 1,50 |
|  | 2822115700000500525 | Radiator Тip 11К, Н=500мм L=520 | buc | 3,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,15 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -atasare lateralа VOGEL & NOOT(Тip 22К, Н=500мм L=400) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,50 |
|  | 2822115700000500400 | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=400 | buc | 1,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -atasare lateralа VOGEL & NOOT(Тip 22К, Н=500мм L=520) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,50 |
|  | 2822115700000500521 | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=520 | buc | 1,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -atasare lateralа VOGEL & NOOT(Тip 22К, Н=500мм L=920) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,50 |
|  | 2822115700000500920 | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=920 | buc | 1,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=500мм L=1400) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65 |
|  | 28221157000005001400 | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=1400 | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=300мм L=1320) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,30 |
|  | 28221157000003001320 | Radiator Тip 22К, Н=300мм L=1320 | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=300мм L=1400) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,30 |
|  | 28221157000003001400 | Radiator Тip 22К, Н=300мм L=1400 | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=300мм L=1800) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,80 |
|  | 28221157000003001800 | Radiator Тip 22К, Н=300мм L=1800 | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=300мм L=2200) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,00 |
|  | 28221157000003002200 | Radiator Тip 22К, Н=300мм L=2200 | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Ventil termostatic unghiular 1/2") | buc | 14,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 2,52 |
|  | 2875274202708112 | Ventil termostatic unghiular 1/2" | buc | 14,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Cap termostatic) | buc | 7,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,70 |
|  | 29131345000142 | Cap termostatic | buc | 7,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Supapa de blocare a radiatorului unghiulara 1/2") | buc | 14,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 2,52 |
|  | 2875274202708113 | Supapa de blocare a radiatorului unghiulara 1/2" | buc | 14,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Supapa de evacuare aerului din radiator) | buc | 14,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 1,40 |
|  | 29131345000002 | Supapa de evacuare aerului din radiator | buc | 14,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Robinet cu pana de trecere d=25) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |
|  | 287527420511525 | Robinet cu pana de trecere d=25 | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Robinet de evacuare d=15) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,60 |
|  | 287527420511515 | Robinet de evacuare d=15 | buc | 4,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,2mm | m | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,60 |
|  | 25212167011000 | Teava din otel d20x2,2mm | m | 4,06 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,26 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,07 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,01 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,2mm(Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) | m | 2,40 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,96 |
|  | 25212167011000 | Teava din otel d20x2,2mm | m | 2,44 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,15 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,04 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,01 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,44 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубная d20mm) | m | 4,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,68 |
|  | 5332051735223125 | Изоляция трубная d20mm | m | 4,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 2,50 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,58 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 2,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5) | m | 66,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 23,10 |
|  | 252121671000012 | Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5 | m | 67,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5)(Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) | m | 26,40 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,24 |
|  | 252121671000012 | Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5 | m | 27,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=20х2,8мм) | m | 60,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,00 |
|  | 252121671000011 | Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=20х2,8мм) | m | 61,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5)(Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) | m | 24,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,20 |
|  | 252121671000011 | Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=20х2,8мм) | m | 24,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 126,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 11,34 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 5,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CG09A | Soclu (плинтус) pentru tevi Acva 37, H=95mm, L=2,2m | m | 48,40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om. | 26,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 2,42 |
|  | 25211067183741 | Soclu (плинтус) pentru tevi Acva 37, H=95mm, L=2,2m | m | 49,37 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Colectarea materialelor |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Benrficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiectul 1.0. - Construcție capitală (Compartiment IVC - V)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |
| 1 |  | Teava din cupru 12,7 mm(Монтаж и стоимость учтены в поз.17,18) | m | 50,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 |  | Teava din cupru 6,35 mm(Монтаж и стоимость учтены в поз.17,18) | m | 50,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Труба дренажная ПВХ 20мм) | m | 40,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,00 |
|  | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena(Труба дренажная ПВХ 20мм) | m | 41,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Umbrela de ventilatie 450) | buc | 1,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,30 |
|  | 27104036425981 | Umbrela de ventilatie 450 | buc | 1,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabil cu supapa de aer si orificiile reglabile in orizontala ОРГ200х100) | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
|  | 2811236306200100 | Grila reglabil cu supapa de aer si orificiile reglabile in orizontala ОРГ200х100 | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabil cu supapa de aer si orificiile reglabile in orizontala ОРГ150х100) | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
|  | 2811236306150100 | Grila reglabil cu supapa de aer si orificiile reglabile in orizontala ОРГ150х100 | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de transfer ДП450х131) | buc | 7,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,21 |
|  | 2811236306450131 | Grila de transfer ДП450х131 | buc | 7,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х100 толщ.0,5мм)in izolatie | m2 | 2,25 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,78 |
|  | 26261473700095 | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm | m2 | 2,27 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 34,09 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 34,09 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 34,09 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,36 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm)in izolatie | m2 | 2,12 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,56 |
|  | 26261473700095 | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm | m2 | 2,14 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32,12 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 32,12 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 32,12 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,35 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х100 толщ.0,5мм)fara izolatie | m2 | 3,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,88 |
|  | 26261473700095 | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm | m2 | 3,54 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 53,02 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 53,02 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 53,02 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 2,12 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare(Otel galvanizat pentru acoperirea conductelor de aer) | m2 | 2,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 0,81 |
|  | 27104036013001 | Tabla zincata gr.0.5mm | kg | 18,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 2,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,26 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 18,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara Isover KIM AL) | m2 | 12,40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 10,21 |
|  | 26821626113151 | Izolatie pentru instalare exterioara Isover KIM AL | m2 | 12,40 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Colectarea materialelor |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Benrficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |
|  |  | 2.1. RA1,-RA2 |  |  |  |
| 14 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Recuperator de caldura in perete cu filtru si rezncalzire aerului Climtec RDС 200 Standart, L=185m3/ora 1. Приточный вентилятор 2. Вытяжной вентилятор 3. Алюминиевый рекуператор 4. Погодоустойчивая наружная решетка 5. Фильтр вытяжного воздуха 6. Керамический ТЭН 7. Анемостат внутренний 8. Фильтр приточного воздуха 9. Редуктор разделения воздушных потоков 10. Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11. Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12. Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 23,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total RA1,-RA2 |  |  |
|  |  | 2.2. RA 3 |  |  |  |
| 15 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Recuperator de caldura in perete cu filtru si reincalzire aerului Climtec RDС 250 Standart, L=600m3/ora 1. Приточный вентилятор 2. Вытяжной вентилятор 3. Алюминиевый рекуператор 4. Погодоустойчивая наружная решетка 5. Фильтр вытяжного воздуха 6. Керамический ТЭН 7. Анемостат внутренний 8. Фильтр приточного воздуха 9. Редуктор разделения воздушных потоков 10. Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11. Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12. Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,55 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total RA 3 |  |  |
|  |  | 2.3. A 1 |  |  |  |
| 16 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,55 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total A 1 |  |  |
|  |  | 2.4. К1 |  |  |  |
| 17 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (TCL Ocarina HEAT PUMP Inverter R32 TAC-18CHSD / TPG31I3AHB 18000 BTU Qr=5,8kW, N=1,32 kW, 28db Clasa A++ Text. pina -15 C pentru recire) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,50 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 5,25 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,53 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,10 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,50 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,75 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm(в изоляции) | m | 10,50 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm(в изоляции) | m | 10,50 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,18 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,95 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,35 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,08 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total К1 |  |  |
|  |  | 2.5. К2-К4 |  |  |  |
| 18 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari( Gree Bora R32 Inverter GWH24AAD-K6DNA5A Qr=5,1kW , Qt=5,3kW, N=1,6kW, 35db Clasa A+Text. pina -15 C pentru incazire) | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 16,00 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 33,60 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 2,10 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 8,40 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 42,00 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 63,00 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm(в изоляции) | m | 42,00 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm(в изоляции) | m | 42,00 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 1,11 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 3,78 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 1,64 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,48 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total К2-К4 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Colectarea materialelor |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |
|  |  | 3.1. RA1,-RA2 |  |  |  |
| 19 | Pretul firmei | Recuperator de caldura in perete cu filtru si rezncalzire aerului Climtec RDС 200 Standart, L=185m3/ora 1. Приточный вентилятор 2. Вытяжной вентилятор 3. Алюминиевый рекуператор 4. Погодоустойчивая наружная решетка 5. Фильтр вытяжного воздуха 6. Керамический ТЭН 7. Анемостат внутренний 8. Фильтр приточного воздуха 9. Редуктор разделения воздушных потоков 10. Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11. Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12. Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ | buc | 2,00 |
|  | 31102455385005 | Recuperator de caldura in perete cu filtru si rezncalzire aerului Climtec RDС 200 Standart, L=185m3/ora 1. Приточный вентилятор 2. Вытяжной вентилятор 3. Алюминиевый рекуператор 4. Погодоустойчивая наружная решетка 5. Фильтр вытяжного воздуха 6. Керамический ТЭН 7. Анемостат внутренний 8. Фильтр приточного воздуха 9. Редуктор разделения воздушных потоков 10. Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11. Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12. Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ | buc | 2,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total RA1,-RA2 |  |  |
|  |  | 3.2. RA 3 |  |  |  |
| 20 | Pretul firmei | Recuperator de caldura in perete cu filtru si reincalzire aerului Climtec RDС 250 Standart, L=600m3/ora 1. Приточный вентилятор 2. Вытяжной вентилятор 3. Алюминиевый рекуператор 4. Погодоустойчивая наружная решетка 5. Фильтр вытяжного воздуха 6. Керамический ТЭН 7. Анемостат внутренний 8. Фильтр приточного воздуха 9. Редуктор разделения воздушных потоков 10. Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11. Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12. Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ | buc | 1,00 |
|  | 31102455385002 | Recuperator de caldura in perete cu filtru si reincalzire aerului Climtec RDС 250 Standart, L=600m3/ora 1. Приточный вентилятор 2. Вытяжной вентилятор 3. Алюминиевый рекуператор 4. Погодоустойчивая наружная решетка 5. Фильтр вытяжного воздуха 6. Керамический ТЭН 7. Анемостат внутренний 8. Фильтр приточного воздуха 9. Редуктор разделения воздушных потоков 10. Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11. Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12. Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ | buc | 1,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total RA 3 |  |  |
|  |  | 3.3. A1 |  |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Ventilator de aspiratie cu zgomot redus TD-500/150 L=200 м3/чаc , Р=150Па, N=0,050 kW cu zgomot redus 33 дб(А) | buc | 1,00 |
|  | 2912435788773100 | Ventilator de aspiratie cu zgomot redus TD-500/150 L=200 м3/чаc , Р=150Па, N=0,050 kW cu zgomot redus 33 дб(А) | buc | 1,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total A1 |  |  |
|  |  | 3.4. K1 |  |  |  |
| 22 | Pretul firmei | TCL Ocarina HEAT PUMP Inverter R32 TAC-18CHSD / TPG31I3AHB 18000 BTU Qr=5,8kW, N=1,32 kW, 28db Clasa A++ Text. pina -15 C pentru recire | buc | 1,00 |
|  | 2875784597782455 | TCL Ocarina HEAT PUMP Inverter R32 TAC-18CHSD / TPG31I3AHB 18000 BTU Qr=5,8kW, N=1,32 kW, 28db Clasa A++ Text. pina -15 C pentru recire | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total K1 |  |  |
|  |  | 3.5. K2-K4 |  |  |  |
| 23 | Pretul firmei | Gree Bora R32 Inverter GWH24AAD-K6DNA5A Qr=5,1kW , Qt=5,3kW, N=1,6kW, 35db Clasa A+Text. pina -15 C pentru incazire | buc | 4,00 |
|  | 2875784597782452 | Gree Bora R32 Inverter GWH24AAD-K6DNA5A Qr=5,1kW , Qt=5,3kW, N=1,6kW, 35db Clasa A+Text. pina -15 C pentru incazire | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total K2-K4 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Colectatrea materialelor |  |  |
|  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiectul 1.0. - Construcție capitală (Compartiment EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=16m) | m3 | 4,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,808 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,576 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 4,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,656 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000, BZUM-TF-AVR-110-100 (СЕ-AVR) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,250 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,025 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,290 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,150 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,290 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,870 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, AVR-110-63 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDG) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolar, curent 63А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,530 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,070 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,060 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 8,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,480 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,560 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,112 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,048 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,288 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,096 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,320 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PD1) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolar, curent 20А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,530 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,070 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,060 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 10,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,700 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,140 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,360 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,400 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PD2) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolar, curent 20А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,530 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,070 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,060 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,360 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,420 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,084 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,036 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,216 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,780 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,240 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDV) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolar, curent 20А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,530 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,070 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,060 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 9,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,630 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,126 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,054 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,324 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,108 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,170 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,360 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDL) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolar, curent 20А | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,530 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,070 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,060 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,360 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,420 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,084 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,036 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,216 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,780 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,240 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | M1H05B | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone | t | 1,220 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 32,330 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,380 |
|  | 2710703500624 | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm | kg | 1,220 |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 7,320 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 7,320 |
|  | 2874125882312 | Saiba gros. plata pt. met M24 | kg | 0,122 |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,732 |
|  | 2320186201486 | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 | kg | 0,244 |
|  | 2320186202613 | Unsoare consistenta U 100 | kg | 0,195 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,305 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,610 |
|  | 3410520006730 | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,024 |
|  | 2922140006901 | Pod rulant 15-20 tf | h-ut | 0,085 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | 08-03-482-28 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent continuu, masa pina la 1,2 t | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,030 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,080 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,040 |
|  | 1019247 | Ulei de turbina | kg | 2,400 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,080 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,041 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,030 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,005 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,090 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,190 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,005 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,016 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,130 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,340 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,160 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,746 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,024 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,078 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,006 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,062 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 12,200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,024 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,048 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,120 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,070 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,004 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,122 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | 10-08-019-04 | Fotosenzor | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,600 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,048 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,390 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,250 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 79,250 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,140 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,525 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,825 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,825 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,750 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,001 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 30,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,013 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,025 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,105 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,388 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 18,525 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,445 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,273 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,388 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,120 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,560 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 24,480 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,245 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,336 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,186 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,780 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,186 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | 08-03-596-7 | Proiector, montat separat pe pilon de otel, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,080 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,640 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,416 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,040 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,082 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 13,200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,040 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,226 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 12,560 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,064 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,226 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | 08-03-591-12 | Blocuri cu patru prize | 100 buc | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,082 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,045 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,013 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,210 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,001 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 21,420 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,088 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,008 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,283 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,082 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,293 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,293 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,139 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,610 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 5,100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,070 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,296 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 7,140 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,003 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,003 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,280 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,106 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,293 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,293 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,003 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,139 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,003 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 141,340 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,016 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 90,280 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 90,280 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 1,480 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,155 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 7,400 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 14,800 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 3,700 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,814 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 21,756 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,814 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | 08-02-409-7 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,150 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,210 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,830 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,830 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,060 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,003 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,150 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,300 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,075 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,050 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,540 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,050 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,487 |
|  | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,022 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,234 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,160 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,040 |
|  | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,096 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,537 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,034 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,527 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,360 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 20,740 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,085 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,034 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,272 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,017 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,017 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 4,600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,534 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,003 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,092 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,426 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 56,120 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,092 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,736 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,046 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,046 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 70,680 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,005 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,047 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,023 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,055 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 2,850 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,223 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 17,100 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 17,100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,223 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,150 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,745 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,001 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,001 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,001 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,075 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,084 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,639 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,639 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,084 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | 91924 | Cablu N2XH-1kv 2x1.5mm2 | m | 50,000 |
|  | 91924 | Cablu N2XH-1kv 2x1.5mm2 | m | 50,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | 91923 | Cablu N2XH-1kv 3x1.5mm2 | m | 450,000 |
|  | 91923 | Cablu N2XH-1kv 3x1.5mm2 | m | 450,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | 91922 | Cablu N2XH-1kv 3x2.5mm2 | m | 20,000 |
|  | 91922 | Cablu N2XH-1kv 3x2.5mm2 | m | 20,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | 91921-11 | Cablu N2XH-0.66kv 5x4mm2 | m | 50,000 |
|  | 91921-11 | Cablu N2XH-0.66kv 5x4mm2 | m | 50,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | 91921-12 | Cablu N2XH-0.66kv 5x16mm2 | m | 15,000 |
|  | 91921-12 | Cablu N2XH-0.66kv 5x16mm2 | m | 15,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | 3331017-84 | Fir electric PV1 1.5 | m | 200,000 |
|  | 3331017-84 | Fir electric PV1 1.5 albastru | m | 200,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | 3331017-5 | Fir electric PV1 2,5mm2 | m | 430,000 |
|  | 3331017-5 | Conductor PV1 2,5mm2 | m | 430,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | 435522-041 | Bloc cu 4 prize , instalatie inchisa 250V,10A | buc | 2,000 |
|  | 435522-041 | Bloc cu 4 prize , instalatie inchisa 250V,10A | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | 435522-04 | Bloc pentru 4 prize , instalatie inchisa 250V, 10A | buc | 1,000 |
|  | 435522-04 | Bloc pentru 4 prize , instalatie inchisa 250V, 10A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | 33600073-170 | Priza cu contact de impamintare instalatie inchisa, 250V, 10A | buc | 21,000 |
|  | 33600173-170 | Priza cu contact de impamintare instalatie inchisa, 250V, 10A | buc | 21,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | 33600073-169 | Priza cu contact de impamintare instalatie inchisa , IP 250V, 10A | buc | 3,000 |
|  | 33600173-169 | Priza cu contact de impamintare instalatie inchisa , IP 250V, 10A | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | 33600173-162 | Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa , 250V, 6A | buc | 5,000 |
|  | 33600173-162 | Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa , 250V, 6A | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 | 3360009-114 | Intrerupator cu 2 clape la instalatie inchisa IP54 250V, 6A | buc | 7,000 |
|  | 3360009-114 | Intrerupator cu 2 clape la instalatie inchisa IP54 Intrerupator instalatie inchisa cu 1 clapa IP54 250V, 6A | buc | 7,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 | 33600173-167 | Intrerupator instalatie inchisa cu 1 clapa IP54 250V, 6A | buc | 3,000 |
|  | 33600173-167 | Intrerupator instalatie inchisa cu 1 clapa IP54 250V, 6A | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | 337001-32 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 45,000 |
|  | 337001-32 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 45,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 60 | 337003-150 | Cutie de distributie pentru montarea cablurilor | buc | 35,000 |
|  | 337003-150 | Cutie de distributie pentru monyarea cablurilor | buc | 35,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 61 | 337003-151 | Cutie de distributie pentru montarea cablurilor prin tevi | buc | 45,000 |
|  | 337003-151 | Cutie de distributie pentru monyarea cablurilor prin tevi | buc | 45,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 | 33410169-05 | Corp de iluminat OPL/R 418W LED 9W | buc | 25,000 |
|  | 33410169-05 | Corp de iluminat OPL/R 418W LED 9W | buc | 25,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 63 | 33400171-20 | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP54 CD led 18 | buc | 5,000 |
|  | 33400171-20 | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP54 CD led 18 | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 64 | 33400171-15 | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 | buc | 7,000 |
|  | 33400171-15 | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 | buc | 7,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | 33410157-012 | Reflectoare LED IP66, 50W FIOOD LIGHT 50W IP66 | buc | 8,000 |
|  | 33410157-012 | Reflectoare LED IP66, 50W FIOOD LIGHT 50W IP66 | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 66 | 33400201-66 | Lampa LED,soclu E27 ,18W PFILIPS | buc | 5,000 |
|  | 33400201-66 | Lampa LED,soclu E27 ,18W PFILIPS | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 67 | 33400201-65 | Lampa LED,soclu E27 ,13W PFILIPS | buc | 7,000 |
|  | 33400201-65 | Lampa LED,soclu E27 ,13W PFILIPS | buc | 7,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 68 | 44100012-1 | Teava din masa plastica PE d=20mm | m | 740,000 |
|  | 44100012-1 | Teava din masa plastrica PE d=20mm | m | 740,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 69 | 441000-1563 | Teava ПВХ d=32mm | m | 15,000 |
|  | 441000-1563 | Teava ПВХ d=32mm | m | 15,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Colectarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Chelruieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 70 | 5552012-72 | AVR cu 2 intrari 3P/100A/C si BA47-29 3P80A/C-1buc, BH-3 3P 100A-1buc BZUM-TF- AVR-110-100 | buc | 1,000 |
|  | 5552012-72 | AVR cu 2 intrari 3P/100A/C si BA47-29 3P80A/C-1buc, BH-3 3P 100A-1buc BZUM-TF- AVR-110-100 | set | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 71 | 5550151-062 | -Contor electronic trifazat ZMG 310 CR 5A-100A 380V | buc | 1,000 |
|  | 5550151-062 | Contor electronic trifazat ZMG 310 CR 5A-100A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 72 | 5552012-73 | AVR cu 2 intrari 3P/63A/C si BA47-29 3P50A/C-1buc, AVR-110-63 | buc | 1,000 |
|  | 5552012-73 | AVR cu 2 intrari 3P/63A/C si BA47-29 3P50A/C-1buc, AVR-110-63 | set | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 73 | 5550086-19 | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 ( PDG ) | buc | 1,000 |
|  | 5550086-19 | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 | set | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 74 | 555-100011-5 | Intreruptor BH32/3/63 , 63A | buc | 1,000 |
|  | 555-100011-5 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/63, 63A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 75 | 5550244-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 5,000 |
|  | 5550244-11 | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20С | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 76 | 5550244-6 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C | buc | 1,000 |
|  | 5550244-6 | Intrerupator automat cu 3p, 6A, BA47-29/3/6C | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 77 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 1,000 |
|  | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 78 | 5550244-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C | buc | 1,000 |
|  | 5550244-10 | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 79 | 5550086-41 | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PD1) | buc | 1,000 |
|  | 5550086-41 | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31 | set | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 80 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
|  | 555-100011-1 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 81 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 4,000 |
|  | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 82 | 555000255-031 | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA | buc | 6,000 |
|  | 555000255-031 | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 83 | 5550086-032 | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (PD2) | buc | 1,000 |
|  | 5550086-032 | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 | set | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 84 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
|  | 555-100011-1 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 85 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 5,000 |
|  | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 86 | 555000255-031 | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA | buc | 1,000 |
|  | 555000255-031 | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 87 | 5550086-41 | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PDV) | buc | 1,000 |
|  | 5550086-41 | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31 | set | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 88 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
|  | 555-100011-1 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 89 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 4,000 |
|  | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 90 | 5550237-13 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 5,000 |
|  | 5550237-13 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 91 | 5550086-032 | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (PDL) | buc | 1,000 |
|  | 5550086-032 | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 | set | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 92 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
|  | 555-100011-1 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 93 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 4,000 |
|  | 5550236-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 94 | 555000255-031 | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA | buc | 1,000 |
|  | 555000255-031 | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 95 | 5551024-3 | Intrerupator controlat de fotosenzor | buc | 1,000 |
|  | 5551024-3 | Intrerupator controlat de fotosenzor | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 96 | 55600073 | Demaror magnetic ПМА-0230У2 | buc | 1,000 |
|  | 55600073 | Demaror magnetic ПМА-0230У2 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 97 | 55600075-01 | Demaror magnetic ПМА-1160 | buc | 1,000 |
|  | 55600075-01 | Demaror magnetic ПМА-1160 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 98 | 33410011-5 | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2 | buc | 2,000 |
|  | 33410011-5 | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 99 | 33400005 | Fotosenzor | buc | 1,000 |
|  | 334000051 | Fotosenzor | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 100 | 334086-024 | Alimentarer 220V/12Va | buc | 3,000 |
|  | 334086-024 | Alimentarer 220V/12Va | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 101 | 33400186-15 | UPS 380V,40kW cu baterii timp 22min Legrand Keor T40 | buc | 1,000 |
|  | 33400186-15 | UPS 380V,40kW cu baterii timp 22min Legrand Keor T40 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Colectarea materialelor |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiectul 1.0. - Construcție capitală (Compartiment EEF/IEI - GD)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |  |
| 1 | 332000051 | Diesel-generatorcu manta de protectie; puterea 50kW (volta.md )(1.22t) | buc | 1,000 |
|  | 332000051 | Diesel-generatorcu manta de protectie; puterea 50kW | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiectul 1.0. - Construcție capitală (Compartiment TS)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |
|  |  | 1.1. Reteua de telefonie |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint (L=4.5m) | m3 | 0,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,089 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om. | 0,108 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 0,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,873 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, teava PE-25mm | 1 km | 0,005 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,665 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Retele de cabluri structurale |  |  |  |
| 4 | 10-04-112-01 | Dulap pentru telecomunicatii | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,008 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,200 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,050 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,005 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | 10-04-112-01 | Switch fe distributie | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,008 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,200 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,050 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,005 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | 10-01-039-06 | ODF Panel 19", 1U | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | 10-04-112-01 | Switch 24-1G | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,008 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,200 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,050 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,005 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | 10-01-039-06 | Patch Panel | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | 10-01-039-06 | Organaizer | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | 10-01-039-06 | Filtre de retea | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | 07-03-002-01 | Modul de ventilatie cu termostat | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,610 |
|  | 2019180 | Placi metalice | kg | 3,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,030 |
|  | 030404 | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t) | h-ut. | 0,030 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,030 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | 11-04-008-01 | Transceiver | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,120 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,040 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 5,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,016 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,130 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de date | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,006 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,006 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,003 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,012 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,012 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,006 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | 08-03-574-1 | Conectori | 100 fire | 0,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,040 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,006 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 30,600 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,030 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,306 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,024 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,030 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,060 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,003 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,003 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de montaj | buc | 9,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,180 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,036 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,180 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,180 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,927 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 3,060 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de montare de podea | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,020 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,020 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,120 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,020 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,010 |
|  | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,700 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,002 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,200 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,200 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,200 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,110 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,810 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,110 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,520 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,001 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 5,360 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,320 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,080 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 1,936 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,005 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,237 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,050 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,003 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,032 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,800 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | 10-02-030-05 | Set pentru impamintare TE | set | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,200 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,010 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,010 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,000 |
|  | 1020077 | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III | m3 | 0,001 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,010 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009126 | Placa pentru priza din lemn | 100 buc | 0,010 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,020 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | 08-03-574-1 | Conectori optici | 100 fire | 0,040 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,672 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,080 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,004 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,041 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,003 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,004 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,008 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | 11-04-008-01 | Software-ul | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,030 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,003 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,187 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,081 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,045 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | 3334112-043 | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45 | buc | 3,000 |
|  | 3334112-043 | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45 | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | 3334112-044 | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 | buc | 6,000 |
|  | 3334112-044 | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | 333414-04 | Conector RJ45, UTP cat.6 | buc | 30,000 |
|  | 3334144-04 | Conector RJ45, UTP cat.6 | buc | 30,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | 3334100065 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 9,000 |
|  | 3334100065 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 9,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | 33500221-58 | Cablu de cupru UTP cat.6 | m | 200,000 |
|  | 33500221-58 | Cablu de legatura UTP cat.6 | m | 200,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | 33500221-52 | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) | buc | 15,000 |
|  | 33500221-52 | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) | buc | 15,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | 33500221-53 | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) | buc | 15,000 |
|  | 33500221-53 | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) | buc | 15,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | 336033-08 | Conector optic | buc | 4,000 |
|  | 336033-08 | Conector optic | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | 33500221-54 | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) | buc | 4,000 |
|  | 33500221-54 | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | 33341029-04 | Cutie de montaj de podea | buc | 2,000 |
|  | 33341029-04 | Cutie de montaj de podea | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | 44100012-1 | Teava din masa plastica PE d=20mm | m | 100,000 |
|  | 44100012-1 | Teava din masa plastrica PE d=20mm | m | 100,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | 441001-2031 | Teava ПВХ d=20mm | m | 40,000 |
|  | 441001-2031 | Teava ПВХ d=20mm | m | 40,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | 444019-180 | Teava din otel apa-gaz d=50mm | m | 0,500 |
|  | 444019-180 | Teava din otel apa-gaz d=50mm | m | 0,500 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Retele de cabluri structurale |  |  |
|  |  | 2.2. Reteua de telefonie |  |  |  |
| 40 | 10-01-039-06 | Suport pentru reglete | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Regleta telwefonica | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,400 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,020 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,400 |
|  | 1020077 | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III | m3 | 0,002 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,020 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,400 |
|  | 5009126 | Placa pentru priza din lemn | 100 buc | 0,020 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,020 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | 10-02-030-02 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,400 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,020 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,400 |
|  | 1020077 | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III | m3 | 0,002 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,020 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,400 |
|  | 5009126 | Placa pentru priza din lemn | 100 buc | 0,020 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,020 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de telefonie | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,008 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,008 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,008 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | 08-03-574-1 | Conectori | 100 fire | 0,040 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,672 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,080 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,004 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,041 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,003 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,004 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,008 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de montaj | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,080 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,016 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,080 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,080 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,412 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 1,360 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,670 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,020 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,002 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,100 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,011 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,081 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,011 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,045 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,616 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,011 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,002 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,018 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 0,145 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,145 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,018 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,555 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,882 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,045 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,293 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,191 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,191 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | 33700217-20 | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 | buc | 1,000 |
|  | 33700217-20 | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | 33700217-25 | Priza retea de telefonie Rj11 | buc | 4,000 |
|  | 33700217-25 | Priza retea de telefonie Rj11 | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | 3334100065 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 4,000 |
|  | 3334100065 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | 33700217-23 | Rama ordinara cu un modul Rj11 | buc | 4,000 |
|  | 33700217-23 | Rama ordinara cu un modul Rj11 | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | 33700217-26 | Conector Rj11, UTP cat.5e | buc | 4,000 |
|  | 33700217-26 | Conector Rj11, UTP cat.5e | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | 33500221-58 | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m | buc | 4,000 |
|  | 33500221-58 | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord ) | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 | 33500221-55 | Cablu de cupru UTP cat.5e | m | 60,000 |
|  | 33500221-55 | Cablu de cupru UTP cat.5e, | m | 60,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 | 44100012-2 | Teava din masa plastica PE d=25mm | m | 15,000 |
|  | 44100012-2 | Teava din masa plastrica PE d=25mm | m | 15,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | 33330001 | Caramida | buc | 18,000 |
|  | 33330001 | Caramida | buc | 18,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |
|  |  | 2.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |
| 60 | 10-08-016-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 61 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 15,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,048 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,390 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |
|  |  | 2.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |
| 62 | 10-04-065-03 | Difuzor | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,260 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,050 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,030 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,418 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,050 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,030 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut. | 0,760 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 63 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 10,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,032 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,260 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Colectarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Chelruieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 3.1. Retele de cabluri structurale |  |  |  |
| 64 | 3370212-013 | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata | buc | 1,000 |
|  | 3370212-013 | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | 33700216-011 | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN | buc | 1,000 |
|  | 33700216-011 | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 66 | 3370212-15 | ODF Panou 19",1U" | buc | 1,000 |
|  | 3370212-15 | ODF Panou 19",1U" | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 67 | 33700216-015 | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports | buc | 1,000 |
|  | 33700216-015 | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 68 | 3370212-20 | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" | buc | 1,000 |
|  | 3370212-20 | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 69 | 3334112-20 | Organaizer cablurim 1U | buc | 1,000 |
|  | 3334112-20 | Organaizer cablurim 1U | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | 3334112-020 | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U | buc | 1,000 |
|  | 3334112-020 | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 71 | 33700212-035 | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U | buc | 1,000 |
|  | 33700212-035 | Modul de ventilatie cu termostat, 1U | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 72 | 33700212-036 | Transceiver 10G, LC SR | buc | 4,000 |
|  | 33700212-036 | Transceiver 10G, LC SR | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 73 | 3340201-052 | Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U UPS2000 | buc | 1,000 |
|  | 3340201-052 | Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U UPS2000 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 74 | 3340202-01 | Set pentru impamintare TE | buc | 1,000 |
|  | 3340202-01 | Set pentru impamintare TE | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 75 | 3334114-02 | Software-ul | buc | 1,000 |
|  | 3334114-02 | Software-ul | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 76 | 3334114-03 | Polita pentru utilaj greu | buc | 1,000 |
|  | 3334114-03 | Poita pentru utilaj greu | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Retele de cabluri structurale |  |  |
|  |  | 3.2. Reteua de telefonie |  |  |  |
| 77 | 33700217-19 | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U | buc | 1,000 |
|  | 33700217-19 | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 78 | 33700217-16 | Aparat telefonic IP Rj-11 | buc | 2,000 |
|  | 33700217-16 | Aparat telefonic IP Rj-11 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 79 | 33700217-17 | Aparat telefonic cu montare de perete IP Rj-11 | buc | 2,000 |
|  | 33700217-17 | Aparat telefonic cu montare de perete IP Rj-11 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |
|  |  | 3.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |
| 80 | 33400185-2 | Ceasuri autonome de perete | buc | 3,000 |
|  | 33400185-2 | Ceasuri autonome de perete | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 81 | 33400186-2 | Sursa de alimentare autonoma (baterie) | buc | 3,000 |
|  | 33400186-2 | Sursa de alimentare autonoma (baterie) | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |
|  |  | 3.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |
| 82 | 33701214-3 | Dinamic FM | buc | 2,000 |
|  | 33701214-3 | Dinamic FM | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 83 | 33400186-2 | Sursa de alimentare autonoma (baterie) | buc | 2,000 |
|  | 33400186-2 | Sursa de alimentare autonoma (baterie) | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Colectarea materialelor |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiectul 1.6. - Construcție capitală (Compartiment Rezistenta (C)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 16,90 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 34,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 30,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 61,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) | 100 m3 | 8,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,66 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,49 |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,98 |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 21,30 |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 17,81 |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 21,13 |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 21,65 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 11,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 7,23 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 7,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 7,23 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 63,77 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 75,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol) | 100 m3 | 0,94 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 160,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 29,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |
|  |  | 2. Fundatii |  |  |  |
|  |  | 2.1. Fundatii Fm-1 (4 buc) |  |  |  |
| 8 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,30 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 2,07 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,50 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 9,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 36,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,68 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 9,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,93 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,52 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 24,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 25,20 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,12 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 7,20 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 7,20 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,72 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,92 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,40 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,08 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 27,08 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 27,76 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,06 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 341,28 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 20,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,37 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 349,81 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 51,19 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-1 (4 buc) |  |  |
|  |  | 2.2. Fundatii Fm-2 (3 buc) |  |  |  |
| 13 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 1,05 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,68 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,11 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,26 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 3,75 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,50 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 3,88 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,38 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,25 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,94 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 14,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,10 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 14,70 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,07 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,20 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,20 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,42 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,70 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,12 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,40 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,68 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 36,93 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 37,85 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,54 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,37 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 364,38 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 21,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,46 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 373,49 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 54,66 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 19,29 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 4,05 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 20,26 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,39 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,19 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,54 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-2 (3 buc) |  |  |
|  |  | 2.3. Fundatii Fm-3 (3 buc) |  |  |  |
| 19 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 1,05 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,68 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,11 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,26 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 3,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,44 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 3,73 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,36 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,16 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,88 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 13,12 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,06 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,75 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,75 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,38 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,62 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,00 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,25 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 31,38 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,13 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 32,16 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,71 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 346,62 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 20,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,39 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 355,29 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 51,99 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 19,29 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 4,05 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 20,26 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,39 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,19 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,54 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-3 (3 buc) |  |  |
|  |  | 2.4. Fundatii Fm-4 (4 buc) |  |  |  |
| 25 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 1,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,91 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,35 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 4,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 17,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,76 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 4,56 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,44 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,64 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 13,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,03 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 14,17 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,07 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,05 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,05 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,40 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,68 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,08 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,35 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 29,56 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 30,30 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,43 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 428,76 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 25,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,72 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 439,48 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 64,31 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-4 (4 buc) |  |  |
|  |  | 2.5. Fundatii Fm-5 (2 buc) |  |  |  |
| 30 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,46 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,72 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,07 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,18 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 2,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,92 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 2,38 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,23 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,38 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 8,40 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,04 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,24 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,40 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,64 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,80 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 14,78 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 15,15 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,22 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 214,38 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,86 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 219,74 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 32,16 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-5 (2 buc) |  |  |
|  |  | 2.6. Fundatii Fm-6 (4 buc) |  |  |  |
| 35 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,25 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 3,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,44 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 3,73 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,36 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,16 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,83 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 12,81 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,06 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,66 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,66 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,37 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,61 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,98 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,22 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 29,56 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 30,30 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,43 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 249,68 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 14,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 255,92 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 37,45 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 25,72 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 5,40 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 27,02 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,52 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,26 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,06 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-6 (4 buc) |  |  |
|  |  | 2.7. Fundatii Fm-7 (3 buc) |  |  |  |
| 41 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,75 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,49 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,19 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 2,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,08 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 2,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,27 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,62 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,68 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 9,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,38 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 9,66 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,05 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,76 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,76 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,28 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,46 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,74 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,92 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 22,17 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 22,72 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,33 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 191,82 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,77 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 196,62 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 28,77 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-7 (3 buc) |  |  |
|  |  | 2.8. Fundatii Fm-8 (3 buc) |  |  |  |
| 46 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,75 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,49 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,19 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 2,85 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,14 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 2,95 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,71 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,71 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 11,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,67 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 11,66 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,06 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,33 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,33 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,33 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,56 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,89 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,11 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 22,17 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 22,72 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,33 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 191,82 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,77 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 196,62 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 28,77 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-8 (3 buc) |  |  |
|  |  | 2.9. Fundatii continuie |  |  |  |
| 51 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 5,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 20,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,44 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 5,49 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,54 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,32 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 2,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 47,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 190,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,00 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 49,17 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,80 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 28,50 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 11,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 350,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 70,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 262,50 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,75 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 105,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 105,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 10,50 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 17,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 8,75 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 35,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,35 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,35 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,52 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 42,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 7,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 861,51 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 55,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,58 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 883,05 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 129,23 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 8,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 2 027,71 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 109,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,08 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 2 078,40 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 304,16 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 20,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 160,23 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 33,65 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 168,31 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 3,24 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 1,62 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 12,82 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 90,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 34,20 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 2,79 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 45,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii continuie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii |  |  |
|  |  | 3. Coloane |  |  |  |
|  |  | 3.1. Coloane C-1 (10 buc) |  |  |  |
| 58 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 11,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 55,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,17 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 12,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,78 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,90 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 115,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 126,50 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 9,20 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,58 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 34,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 34,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,45 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 5,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,88 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 17,25 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,12 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,17 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 13,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 60 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 369,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 35,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,48 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 378,53 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,69 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 103,40 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,37 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 61 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 394,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 92,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,97 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 429,67 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 13,95 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 390,54 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,39 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 160,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 120,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 214,40 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 376,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloane C-1 (10 buc) |  |  |
|  |  | 3.2. Coloane C-2 (5 buc) |  |  |  |
| 63 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 5,75 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 27,89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,59 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 6,07 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,89 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,45 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 64 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 56,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 61,60 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 4,48 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,28 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 16,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 16,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,68 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,80 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,40 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 8,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,08 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,72 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 184,65 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,74 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 189,27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,85 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 51,70 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 66 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 558,55 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 36,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,79 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 572,51 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,59 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 156,39 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 67 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 80,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 60,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 107,20 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 188,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloane C-2 (5 buc) |  |  |
|  |  | 3.3. Coloane C-3 (7 buc) |  |  |  |
| 68 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 7,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 37,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,47 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 8,13 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,19 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,62 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 69 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 77,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 84,70 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 6,16 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,39 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 23,10 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 23,10 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,31 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,85 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,93 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 11,55 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,08 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,12 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 9,24 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 241,29 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 22,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,97 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 247,32 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,41 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 67,56 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 71 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 798,77 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 52,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,99 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 818,74 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,99 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 223,66 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 72 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 112,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 84,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 150,08 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 263,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloane C-3 (7 buc) |  |  |
|  |  | 3.4. Coloane C-4 (2 buc) |  |  |  |
| 73 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 2,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,67 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,99 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 2,32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,34 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,32 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 74 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 22,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 24,20 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,76 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,11 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,66 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,10 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,55 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,30 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,64 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 75 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 77,56 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,31 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 79,50 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,78 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 21,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 76 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 228,22 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 15,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,14 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 233,93 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,28 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 63,90 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 77 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 32,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 24,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 42,88 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 75,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloane C-4 (2 buc) |  |  |
|  |  | 3.5. Coloane C-5 (2 buc) |  |  |  |
| 78 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 2,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,03 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 2,43 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,36 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,38 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 79 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 22,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 24,75 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,80 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,11 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,75 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,75 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,67 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,12 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,56 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,38 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,70 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 80 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 73,86 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 75,71 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,74 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 20,68 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 81 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 223,42 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 14,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,12 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 229,01 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,23 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 62,56 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 82 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 32,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 24,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 42,88 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 75,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloane C-5 (2 buc) |  |  |
|  |  | 3.6. Frontonul F-1 |  |  |  |
| 83 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 0,25 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,26 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,15 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 84 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,44 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,20 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,01 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,66 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,66 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,07 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,11 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,06 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,29 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,26 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 85 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4,79 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,91 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,05 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,34 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 86 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 24,58 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 25,19 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,25 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 6,88 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Frontonul F-1 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloane |  |  |
|  |  | 4. Grinzi |  |  |  |
|  |  | 4.1. Grinzi monolite la cota +3,200 |  |  |  |
| 87 | CA04F | Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 31,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 152,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,18 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 33,26 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,87 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 18,90 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 8,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 88 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 237,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 47,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 237,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,19 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 71,10 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 71,10 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 7,11 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 11,85 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,93 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 30,81 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,24 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,24 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 28,44 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,74 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 89 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 591,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 177,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 88,65 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 236,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,91 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 90 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 433,72 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 136,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,73 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 469,56 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 14,34 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 401,44 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,43 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 91 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3 244,76 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 214,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,22 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 3 325,88 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 32,45 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 908,53 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 92 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 16,95 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 3,56 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 17,80 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,34 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,17 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,36 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinzi monolite la cota +3,200 |  |  |
|  |  | 4.2. Grinzi monolite la cota +6,500 |  |  |  |
| 93 | CA04F | Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 31,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 151,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,04 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 32,94 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,82 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 18,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 8,74 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 94 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 234,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 46,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 234,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,17 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 70,20 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 70,20 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 7,02 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 11,70 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,85 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 30,42 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,23 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,23 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 28,08 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,68 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 95 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 585,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 175,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 87,75 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 234,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,29 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,85 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 96 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 414,03 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 134,33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,66 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 449,38 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 14,14 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 395,93 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 97 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3 081,58 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 203,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,41 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 3 158,62 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 30,82 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 862,84 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinzi monolite la cota +6,500 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinzi |  |  |
|  |  | 5. Planseele |  |  |  |
|  |  | 5.1. Planseul la cota 3,200 |  |  |  |
| 98 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 51,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 249,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,13 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 54,27 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,94 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 30,84 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 14,39 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 99 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 322,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 64,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 322,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,61 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 96,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 96,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 9,66 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 16,10 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 8,05 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 41,86 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,32 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,32 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 38,64 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 6,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 100 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 644,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 193,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 96,60 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 257,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,32 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 101 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6 657,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 386,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,97 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 6 824,14 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 66,58 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 864,16 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 102 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi-1) | kg | 11,40 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,20 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 11,97 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,23 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,12 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,91 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 103 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-2) | kg | 3,44 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,72 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 3,61 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,07 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,03 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,28 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota 3,200 |  |  |
|  |  | 5.2. Planseul la cota 6,500 |  |  |  |
| 104 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 52,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 253,17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,49 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 55,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 8,06 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 31,32 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 14,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 105 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 326,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 65,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 326,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,63 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 97,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 97,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 9,78 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 16,30 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 8,15 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 42,38 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,33 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,33 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 39,12 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 6,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 106 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 653,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 195,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 97,95 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 261,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,33 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 107 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6 966,99 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 404,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,90 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 7 141,16 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 69,67 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 950,76 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,97 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 108 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-2) | kg | 3,44 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,72 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 3,61 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,07 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,03 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,28 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota 6,500 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseele |  |  |
|  |  | 6. Scara interioara |  |  |  |
|  |  | 6.1. Scara monolita |  |  |  |
| 109 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C2,8/3,5 (M50) | m3 | 0,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 |
|  | 266310210000050 | Beton M50 | m3 | 0,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 110 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) scara | m3 | 2,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,12 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 2,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,39 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 111 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 30,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 30,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,15 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 9,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 9,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,90 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,75 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,90 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,60 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 112 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 94,01 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
|  | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 96,36 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,94 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 26,32 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 113 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 146,72 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,44 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 150,39 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,47 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 41,08 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara monolita |  |  |
|  |  | 6.2. Grinda G-1 |  |  |  |
| 114 | CA04F | Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 0,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,24 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 115 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,70 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,85 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,28 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,02 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,05 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,05 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,10 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,18 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,09 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,53 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,42 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 116 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 8,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 3,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 117 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10,51 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 10,77 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,11 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,94 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 118 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 36,93 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 37,85 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,37 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 10,34 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda G-1 |  |  |
|  |  | 6.3. Scara metalica |  |  |  |
| 119 | CL10D | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura | t | 0,36 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 8,10 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,67 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,81 |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 360,00 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 1,80 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 1,44 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 1,44 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 1,44 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,13 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,18 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 1,80 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 120 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (PF 020) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,36 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,32 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 2,81 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,40 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,20 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,70 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara metalica |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara interioara |  |  |
|  |  | 7. Scara metalica exterioara |  |  |  |
| 121 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C2,8/3,5 (M50) | m3 | 0,05 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 266310210000050 | Beton M50 | m3 | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 122 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C12/15 (M200) | m3 | 0,25 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 0,26 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,15 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 123 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,62 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,01 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,75 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,75 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,07 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,12 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,20 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,25 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 124 | CL10D | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura | t | 0,33 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 7,43 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,20 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,74 |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 330,00 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 1,65 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 1,32 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 1,32 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 1,32 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,12 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,17 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 1,65 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 125 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (PF 020) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (XB 113) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,33 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,13 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 2,57 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,29 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,18 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,64 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara metalica exterioara |  |  |
|  |  | 8. Sarpanta |  |  |  |
| 126 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 6,10 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 132,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,70 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,98 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,37 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 5,06 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 43,92 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 26,72 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 20,62 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 11,96 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 231,80 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,91 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 2,68 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 127 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 6,99 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 141,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,73 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 52,43 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,07 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 6,50 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,84 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 23,77 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 21,04 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 18,03 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 20,97 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 10,14 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 1,05 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 2,31 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 1,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 128 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 13,09 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,13 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 3,01 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 22,25 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 87,70 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,16 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 13,09 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,07 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,79 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 129 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) | kg | 151,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 28,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,52 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,52 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 151,60 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,52 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,76 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,21 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 130 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,41 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,64 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 3,20 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,60 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,23 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,80 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sarpanta |  |  |
|  |  | 9. Stilpi de consolidare a zidariei la cota 3.200 |  |  |  |
|  |  | 9.1. Stilp St-1 (41 buc) |  |  |  |
| 131 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. (K=0,5) | buc | 328,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 19,68 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 516,60 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 103,32 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 9,84 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 132 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. (K-0,4) | buc | 328,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 43,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,12 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 43,30 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,13 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,79 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,31 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,97 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 133 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 4,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,02 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 4,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,70 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,70 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 134 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 95,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 104,50 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 7,60 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,48 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 28,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 28,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,85 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 4,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,38 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 14,25 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,10 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,14 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 11,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 135 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 184,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,74 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 189,11 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,84 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 51,66 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 136 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 672,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 44,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,36 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 689,21 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,72 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 188,27 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,67 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Stilp St-1 (41 buc) |  |  |
|  |  | 9.2. Stilp St-2 (5 buc) |  |  |  |
| 137 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. (K=0,5) | buc | 40,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,40 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 63,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 12,60 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 138 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. (K-0,4) | buc | 40,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,60 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,28 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,16 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 139 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 0,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,41 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,95 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,54 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 140 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 14,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,90 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 15,95 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,16 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,07 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,35 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,35 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,43 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,73 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,36 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,17 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,74 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 141 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 18,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 18,45 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,18 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 142 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 82,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,41 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 84,05 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,82 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 22,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Stilp St-2 (5 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Stilpi de consolidare a zidariei la cota 3.200 |  |  |
|  |  | 10. Stilpi de consolidare a zidariei la cota -0.100 |  |  |  |
|  |  | 10.1. Stilp St-1 (41 buc) |  |  |  |
| 143 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. (K=0,5) | buc | 328,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 19,68 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 516,60 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 103,32 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 9,84 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 144 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. (K-0,4) | buc | 328,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 43,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,12 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 43,30 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,13 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,79 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,31 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,97 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 145 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 4,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,02 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 4,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,70 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,70 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 146 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 95,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 104,50 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 7,60 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,48 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 28,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 28,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,85 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 4,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,38 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 14,25 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,10 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,14 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 11,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 147 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 184,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,74 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 189,11 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,84 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 51,66 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 148 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 672,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 44,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,36 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 689,21 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,72 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 188,27 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,67 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Stilp St-1 (41 buc) |  |  |
|  |  | 10.2. Stilp St-2 (5 buc) |  |  |  |
| 149 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. (K=0,5) | buc | 40,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,40 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 63,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 12,60 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 150 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. (K-0,4) | buc | 40,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,60 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,28 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,16 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 151 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 0,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,41 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,95 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,54 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 152 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 14,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,90 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 15,95 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,16 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,07 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,35 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,35 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,43 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,73 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,36 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,17 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,74 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 153 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 18,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 18,45 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,18 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 154 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 82,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,41 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 84,05 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,82 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 22,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Stilp St-2 (5 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Stilpi de consolidare a zidariei la cota -0.100 |  |  |
|  |  | 11. Canale subterane |  |  |  |
|  |  | 11.1. Canale |  |  |  |
| 155 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 5,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 22,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,84 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 6,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,48 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 2,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 156 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C12/15 (M200) | m3 | 14,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 56,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,60 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 14,49 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,41 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 8,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 157 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) | kg | 98,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,49 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 99,79 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,49 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,99 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 29,64 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 158 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 85,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 63,75 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,42 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 25,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 25,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,55 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 4,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,12 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 8,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,13 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 10,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 159 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 83,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 15,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,84 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,84 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 83,60 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,84 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,42 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,67 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 160 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,08 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,52 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,62 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,31 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,04 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,16 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 161 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П5-8) | buc | 4,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
|  | 266612280060014 | Element prefabricat (Placa П5-8) | buc | 4,04 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 162 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П5Д-8) | buc | 8,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 266612280060016 | Element prefabricat Placa П5Д-8 | buc | 8,08 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 163 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8) | buc | 68,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 17,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,40 |
|  | 266612280060015 | Element prefabricat Placa П3-8 | buc | 68,68 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,07 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 2,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 164 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 140,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 53,20 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 4,34 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 70,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,28 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 165 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 135,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 16,20 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 459,00 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 91,80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,27 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 3,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canale |  |  |
|  |  | 11.2. Camin de control CC1 |  |  |  |
| 166 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,13 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 167 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C12/15 (M200) | m3 | 1,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,52 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 1,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,78 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 168 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) | kg | 19,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 19,19 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,10 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,70 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 169 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,50 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,18 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,30 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,72 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 170 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,17 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,65 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,71 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,07 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,02 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,01 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,03 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,14 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 171 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 172 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 173 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 174 | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 175 | AcE13A1 | Scoabe (scara) (10,4 kg) | buc | 1,00 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 10,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 176 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 7,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,66 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,22 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 3,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 177 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 9,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,08 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 30,60 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 6,12 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Camin de control CC1 |  |  |
|  |  | 11.3. Camin de control CC2 |  |  |  |
| 178 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,13 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 179 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C12/15 (M200) | m3 | 1,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,52 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 1,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,78 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 180 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) | kg | 19,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 19,19 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,10 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,70 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 181 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,50 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,18 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,30 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,72 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 182 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,17 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,65 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,71 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,07 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,02 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,01 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,03 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,14 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 183 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 184 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 185 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 186 | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 187 | AcE13A1 | Scoabe (scara) (10,4 kg) | buc | 1,00 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 10,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 188 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 7,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,66 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,22 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 3,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 189 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 9,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,08 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 30,60 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 6,12 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Camin de control CC2 |  |  |
|  |  | 11.4. Camin de control CC3 |  |  |  |
| 190 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,13 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 191 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C12/15 (M200) | m3 | 1,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,52 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 1,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,78 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 192 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) | kg | 19,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 19,19 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,10 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,70 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 193 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,50 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,18 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,30 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,72 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 194 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,17 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,65 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,71 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,07 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,02 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,01 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,03 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,14 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 195 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 196 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 197 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 198 | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 199 | AcE13A1 | Scoabe (scara) (10,4 kg) | buc | 1,00 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 22,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 200 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 7,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,66 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,22 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 3,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 201 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 9,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,08 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 30,60 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 6,12 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Camin de control CC3 |  |  |
|  |  | 11.5. Camin de control CC4 |  |  |  |
| 202 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,13 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 203 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C12/15 (M200) | m3 | 1,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,52 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 1,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,78 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 204 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) | kg | 19,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 19,19 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,10 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,70 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 205 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,50 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,18 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,30 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,72 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 206 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,22 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,14 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,92 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,09 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,03 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,02 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,04 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,18 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 207 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 208 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 209 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 210 | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 211 | AcE13A1 | Scoabe (scara) (10,4 kg) | buc | 1,00 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 34,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 212 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 8,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,04 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,25 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 4,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 213 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 10,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,20 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 34,00 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 6,80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Camin de control CC4 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canale subterane |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |

Obiectul 1.6. - Construcție capitală  Compartiment Solutii arhitecturale (SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pereti structurali (tip blocuri ceramice "Porotherm" 25 STh 500*250*238 mm, rezistente la foc EI240, conductivitate termica 0,141W/mK) gros.300 mm |  |  |  |
| 1 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m | m3 | 99,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 372,24 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 78,41 |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm | m3 | 99,20 |
|  | 2664102102020 | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) | m3 | 10,10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,68 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,05 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 488,07 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 43,56 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 3,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti structurali (tip blocuri ceramice "Porotherm" 25 STh 500*250*238 mm, rezistente la foc EI240, conductivitate termica 0,141W/mK) gros.300 mm |  |  |
|  |  | 2. Pereti despatitori |  |  |  |
| 2 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (tip blocuri ceramice "Porotherm" 20 N F 500*200*238 mm, rezistente la foc EI240, indice de izolare acustica Rw=40 dB) gros.200 mm | m3 | 81,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 305,31 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 64,31 |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm | m3 | 81,36 |
|  | 2664102102020 | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) | m3 | 8,28 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,38 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,04 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 400,32 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 35,73 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 3,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (tip blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm, rezistente la foc EI120, indice de izolare acustica Rw=41 dB) gros.115 mm | m3 | 47,10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 177,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 37,30 |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm | m3 | 47,19 |
|  | 2664102102020 | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) | m3 | 4,80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,80 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,02 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 232,20 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 20,72 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 1,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | CL18A | Confectii metalice (elemente de fixare a peretilor despartitori) | kg | 894,40 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 169,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,94 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 8,94 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 894,40 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 8,94 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 4,47 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,16 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 13,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,89 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5,73 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 6,94 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,47 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,49 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,74 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,87 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti despatitori |  |  |
|  |  | 3. Camere de ventilare (pod) |  |  |  |
| 6 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (tip blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm, rezistente la foc EI120, indice de izolare acustica Rw=41 dB) gros.115 mm | m3 | 8,10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 30,46 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,42 |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm | m3 | 8,12 |
|  | 2664102102020 | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) | m3 | 0,83 |
|  | 2651122100401 | Ciment M300( saci S1500) | kg | 280,91 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,75 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,14 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,00 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 39,93 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 3,56 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC-12 mm (rezistente la umeditate) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi semi-rigide de vata minerala d=150mm (tip ROCKWOOL ROCKMIN g=31kg/m3, 0.037 W/mK) | m2 | 60,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 107,22 |
|  | 266210270100012 | Placi ghips-carton rezistente la umeditate 12mm | m2 | 63,00 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 44,10 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 132,00 |
|  | 2521302602900150 | Placi semi-rigide de vata minerala d=150mm (tip ROCKWOOL ROCKMIN g=31kg/m3, 0.037 W/mK) | m2 | 61,80 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 141,00 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 45,45 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 16,26 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 5,25 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 90,00 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 774,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,38 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | СF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC --12 mm (rezistente la umeditate) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Placi semi-rigide de vata minerala d=150mm (tip ROCKWOOL ROCKMIN g=31kg/m3, 0.037 W/mK) | m2 | 24,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 52,85 |
|  | 266210270100012 | Placi ghips-carton rezistente la umeditate 12mm | m2 | 25,20 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 22,06 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 52,80 |
|  | 2521302602900150 | Placi semi-rigide de vata minerala d=150mm (tip ROCKWOOL ROCKMIN g=31kg/m3, 0.037 W/mK) | m2 | 24,72 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 56,40 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 18,18 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 6,50 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,10 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 39,60 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 388,56 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,15 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 84,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,52 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 12,60 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 84,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 37,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,40 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 88,61 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 84,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,52 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 12,60 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 84,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 46,20 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 33,60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,04 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 42,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Camere de ventilare (pod) |  |  |
|  |  | 4. Acoperisul |  |  |  |
| 13 | CE30A | Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri 100*32 (V=5,25 m3) | m2 | 530,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 119,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,10 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 5,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 63,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 15,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 5,25 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,46 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 1,21 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 8,92 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 35,18 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,06 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 5,25 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,03 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,32 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 5,25 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,31 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 10,29 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,01 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (contrasipci 50*50 mm) | m3 | 1,82 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 36,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,09 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 13,65 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,02 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,69 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,22 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 6,19 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 5,48 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 4,70 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 5,46 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 2,64 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,27 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,60 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,82 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,55 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,42 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 3,09 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 12,19 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,02 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,82 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,11 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula de difuzie) | m2 | 530,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 106,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,50 |
|  | 26821326004651 | Pelicula de difuzie | m2 | 627,78 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 6 550,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm, RAL7024 | m2 | 530,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 583,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 53,00 |
|  | 27104036420001 | Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 | m2 | 639,98 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 333,90 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 2 782,50 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 2 782,50 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 180,86 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 55,65 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (bara de fixare 50*50) | m3 | 0,38 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 7,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,85 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 2,85 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,00 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,35 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,05 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 1,29 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,14 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 0,98 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,14 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,55 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,06 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,13 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,38 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,32 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,09 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,65 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 2,55 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,00 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,38 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,00 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,02 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CE06A | Captusala stresina b=800mm (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm ) | m2 | 84,80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 93,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,48 |
|  | 27104036420002 | Tabla cutata 0.53mm, 275gr/m2 | m2 | 102,40 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 445,20 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 445,20 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 28,94 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 8,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,87 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CE06A | Coama dreapta, endova b=500mm (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm) | m2 | 34,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 37,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,40 |
|  | 27104036420002 | Tabla cutata 0.53mm, 275gr/m2 | m2 | 41,05 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 178,50 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 178,50 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 11,60 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 3,57 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CE06A | Sort de streasina cu desfasurata 200 mm (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm) | m2 | 21,20 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 23,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,12 |
|  | 27104036420002 | Tabla cutata 0.53mm, 275gr/m2 | m2 | 25,60 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 111,30 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 111,30 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 7,23 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 2,23 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | CK26B | Retinator de zapada l=2000mm (39 buc) | m | 78,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 24,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,24 |
|  | 27431235490261 | Retinator de zapada | m | 78,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 312,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (lucarne) | m3 | 0,08 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 1,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 0,60 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,00 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,07 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,01 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 0,27 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,24 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 0,21 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,24 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,12 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,01 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,03 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,08 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,07 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,02 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,14 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 0,54 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,00 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,08 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,00 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | CM01A | Geamuri trase simple de 3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie | m2 | 0,84 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
|  | 26111125003003 | Geam tras simplu 3 mm | m2 | 0,92 |
|  | 2430226101404 | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69 | kg | 0,59 |
|  | 2873145887400 | Cuie cu cap plat. | kg | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 |  | Garnituri etansare 16*10 | m | 6,50 |
|  | 4654654654654 | Garnituri etansare 16*10 | m | 6,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Acoperisul |  |  |
|  |  | 5. Sistema de scurgere |  |  |  |
| 30 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d200 mm) | m | 90,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 27,00 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 97,34 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 18,54 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 129,78 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 18,54 |
|  | 28752740000501 | Elemente de legatura pentru jgheab | buc | 9,27 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 18,54 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 927,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150mm) | m | 48,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 16,80 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 51,41 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 24,48 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 12,24 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 12,24 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 24,48 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 12,24 |
|  | 28752740000502 | Elemente de legatura pentru burlan | buc | 12,24 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |
|  |  | 6. Cosuri de ventilare (CV-1, CV-2, CV-3, CV-3*) |  |  |  |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 264,74 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 50,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,65 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,65 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 264,74 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,65 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,32 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,12 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,97 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,26 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,67 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 2,03 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,01 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,14 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,51 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich - 50 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. | m2 | 39,76 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 49,70 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,77 |
|  | 281123630490350 | Panouri "Sandwich" - 50 mm (pereti) | m2 | 41,77 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 131,05 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 122,86 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 122,86 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 7,17 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 3,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm) | m2 | 21,10 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 23,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,11 |
|  | 27104036420001 | Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 | m2 | 25,48 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 110,78 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 110,78 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 7,20 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 2,22 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cosuri de ventilare (CV-1, CV-2, CV-3, CV-3*) |  |  |
|  |  | 7. Ferestre |  |  |  |
| 36 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1,2,3,4,5), inclusiv plase antiinsecte | m2 | 105,09 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 105,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,51 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 105,09 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 74,09 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 25,96 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 630,54 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 63,05 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 105,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | CK26B | Glafuri interioare din aluminiu montate la ferestre (b=200 mm) | m | 55,30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 17,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,42 |
|  | 27431235490265230 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre | m | 55,30 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 221,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,55 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=200 mm) | m | 55,30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 17,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,42 |
|  | 27431235490265230 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre | m | 55,30 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 221,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,55 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Ferestre |  |  |
|  |  | 8. Usi |  |  |  |
| 39 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1) | m2 | 10,08 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 8,57 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,01 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 10,08 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 40,32 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5,04 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,76 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,05 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 10,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2) | m2 | 4,20 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,46 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 4,20 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 16,80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,31 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,81 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,52 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Um-3, Um-3a, usa metalica termoizolate cu vata minerala ) | m2 | 12,15 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 43,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,86 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,31 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,28 |
|  | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (termoizolata cu vata minerala) | m2 | 12,15 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,70 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 17,01 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,06 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,08 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 8,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | CK21A | Usi interioara laminata plina HPL cu toc metalic, aparenta lemn (U4,5,6) | m2 | 74,97 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 63,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,50 |
|  | 28121063060501 | Usi din HPL | m2 | 74,97 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 299,88 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 37,48 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 13,12 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 44,98 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 74,97 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | CK21D | Usi interioara laminata plina HPL cu toc metalic, aparenta lemn (U7) | m2 | 3,15 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,15 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,73 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,61 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,89 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Us7/Ud-8) | m2 | 6,30 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 5,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,63 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 6,30 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 25,20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,15 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,10 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,78 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Usi |  |  |
|  |  | 9. Vitralii |  |  |  |
| 45 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V1,2,3,4,5) | m2 | 52,12 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 36,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,61 |
|  | 2523146720200 | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate | m2 | 54,73 |
|  | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,52 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 6,25 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 18,24 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Vitralii |  |  |
|  |  | 10. Pardoseala |  |  |  |
|  |  | 10.1. Plan Parter (Tip 1) |  |  |  |
| 46 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 12,05 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,93 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 13,86 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,21 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,53 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 5,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 120,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 96,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,05 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | 12,35 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,98 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,24 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 12,05 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -120,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -1,21 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | -1,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 162,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,81 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 164,33 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,81 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,63 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 48,81 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 120,50 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 8,44 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,03 |
|  | 267011220400250 | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 124,14 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 120,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,41 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 130,14 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 120,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 120,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 72,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,05 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 3,98 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,21 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,61 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 120,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 24,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,82 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,33 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,48 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,72 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 162,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,81 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 164,33 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,81 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,63 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 48,81 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 120,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 271,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,12 |
|  | 266111280070021 | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm | m2 | 124,12 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 488,02 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 36,15 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 410,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 108,45 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,42 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=150 mm) | m | 115,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 46,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,50 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 18,11 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 42,26 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 724,50 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 12,08 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 34,50 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 5,75 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Plan Parter (Tip 1) |  |  |
|  |  | 10.2. Plan Parter (Tip 2) |  |  |  |
| 57 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 5,19 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,14 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,97 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,52 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,09 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 51,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 41,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,19 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | 5,32 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,71 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,19 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -51,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,52 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | -0,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 60 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 70,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 70,80 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,35 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,70 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 21,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 61 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 51,90 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 3,63 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,60 |
|  | 267011220400250 | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 53,47 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 51,90 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,04 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 56,05 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 51,90 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 63 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 51,90 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 31,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,19 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,71 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,56 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 64 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 51,90 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,08 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,57 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,21 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,31 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 70,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 70,80 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,35 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,70 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 21,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 66 | IzF04B k=2 | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. | m2 | 51,90 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,30 |
|  | 26821326016261 | Hidroizol | m2 | 114,18 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 155,70 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 31,14 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,18 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 67 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) | m2 | 51,90 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 116,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,97 |
|  | 266111280070022 | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm | m2 | 53,46 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 210,19 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 15,57 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 038,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 46,71 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,34 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Plan Parter (Tip 2) |  |  |
|  |  | 10.3. Plan Parter (Tip 3) |  |  |  |
| 68 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 13,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,87 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 14,95 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,30 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,73 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 5,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 69 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 130,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 104,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,00 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | 13,32 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,29 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13,00 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -130,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -1,30 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | -1,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 71 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 175,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,88 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 177,25 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,88 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,76 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 52,65 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 72 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 130,00 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 9,10 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,50 |
|  | 267011220400250 | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 133,93 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 73 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 130,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,60 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 140,40 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 130,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 74 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 130,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 78,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,00 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 4,29 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,90 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 75 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 130,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 26,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,20 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,43 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,78 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,39 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 76 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 175,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,88 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 177,25 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,88 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,76 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 52,65 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 77 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical -10 mm), la pardoseli (plinte PVC medicala - 115 ml) | m2 | 130,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 260,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 154,70 |
|  | 25231167163461 | Linoleum medical -10 mm (pardosea) | m2 | 136,50 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 19,50 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 45,50 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 682,50 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 132,60 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 19,50 |
|  | 25211067183861 | Plinte PVC medicala | m | 115,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,30 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,56 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 26,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Plan Parter (Tip 3) |  |  |
|  |  | 10.4. Plan Etaj (Tip 4) |  |  |  |
| 78 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistirenciment (Y=250kg/m3) - 60mm | m3 | 12,20 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 19,64 |
|  | 28731220054002 | Polistirenciment | m3 | 12,69 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 79 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 202,70 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 121,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,27 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 6,69 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,08 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,43 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 80 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 273,65 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,37 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 276,39 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,37 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,74 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 82,09 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 81 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 202,70 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 456,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 50,67 |
|  | 266111280070021 | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm | m2 | 208,78 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 820,93 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 60,81 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 4 054,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 182,43 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,12 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,43 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 82 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=150 mm) | m | 150,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 60,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,00 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 23,62 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 55,12 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 945,00 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 15,75 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 45,00 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 7,50 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Plan Etaj (Tip 4) |  |  |
|  |  | 10.5. Plan Etaj (Tip 5) |  |  |  |
| 83 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistirenciment (Y=250kg/m3) - 60mm | m3 | 1,98 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,19 |
|  | 28731220054002 | Polistirenciment | m3 | 2,06 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,55 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 84 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 33,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 19,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,30 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,33 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,99 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 85 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 44,55 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 45,00 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,22 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,45 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 13,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 86 | IzF04B k=2 | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. | m2 | 33,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,28 |
|  | 26821326016261 | Hidroizol | m2 | 72,60 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 99,00 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 19,80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,11 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 87 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) | m2 | 33,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 74,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,25 |
|  | 266111280070022 | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm | m2 | 33,99 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 133,65 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 9,90 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 660,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 29,70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,48 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Plan Etaj (Tip 5) |  |  |
|  |  | 10.6. Plan Etaj (Tip 6) |  |  |  |
| 88 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistirenciment (Y=250kg/m3) - 60mm | m3 | 7,25 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 11,67 |
|  | 28731220054002 | Polistirenciment | m3 | 7,54 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 89 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 120,90 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 72,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,09 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 3,99 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,21 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,63 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 90 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 163,22 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,82 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 164,85 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,82 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,63 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 48,97 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund | m2 | 120,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,63 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 18,14 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 92 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm) (plinta MDF - 90 ml) | m2 | 120,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,09 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 120,90 |
|  | 25231167163451 | Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm | m2 | 128,21 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 3,66 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 73,27 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 9,77 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 61,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 24,42 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 2,93 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,07 |
|  | 20102129467651 | Pervaz din MDF | m | 90,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,63 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Plan Etaj (Tip 6) |  |  |
|  |  | 10.7. Plan pod (termoizolarea pardoselei in pod) |  |  |  |
| 93 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistirenciment (Y=250kg/m3) - 200mm | m3 | 76,84 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 123,71 |
|  | 28731220054002 | Polistirenciment | m3 | 79,91 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 21,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 94 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 518,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,59 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 523,89 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,59 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 155,61 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 384,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 230,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,42 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 12,68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,84 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,53 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Plan pod (termoizolarea pardoselei in pod) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pardoseala |  |  |
|  |  | 11. Finisare interioara (Tavan) |  |  |  |
|  |  | 11.1. Plan Parter (Tip 1) |  |  |  |
| 96 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betonocontact'' intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 57,60 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 8,06 |
|  | 24302261010101 | Grund ''Betonocontact'' | kg | 23,90 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 97 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 57,60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 88,13 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 411,26 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,23 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,55 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 98 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,52 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 63,36 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 8,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 57,60 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 25,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,76 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 60,76 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 57,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,73 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 8,64 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 57,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 31,68 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 23,04 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,46 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 28,80 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,88 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Plan Parter (Tip 1) |  |  |
|  |  | 11.2. Plan Parter (Tip 2) |  |  |  |
| 102 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 288,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 17,33 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 86,64 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 14,44 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 103 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Knauf 600x600) | m2 | 148,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,23 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 303,81 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 155,61 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 592,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 104 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Knauf 600x600, medical antibacterial) | m2 | 140,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,09 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 288,23 |
|  | 27321036461511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (medical antibacterial) | m2 | 147,63 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 562,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Plan Parter (Tip 2) |  |  |
|  |  | 11.3. Plan Etaj (Tip 1) |  |  |  |
| 105 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betonocontact'' intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 74,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 10,36 |
|  | 24302261010101 | Grund ''Betonocontact'' | kg | 30,71 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 106 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 74,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 113,22 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 528,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,85 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 107 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 74,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14,80 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 81,40 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 11,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 108 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 74,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 33,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,40 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 78,06 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 74,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,22 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 11,10 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 110 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 74,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 40,70 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 29,60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4,44 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 37,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Plan Etaj (Tip 1) |  |  |
|  |  | 11.4. Plan Etaj (Tip 2) |  |  |  |
| 111 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 282,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,93 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 84,66 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 14,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 112 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Knauf 600x600) | m2 | 282,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,33 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 578,51 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1 128,80 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 296,31 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Plan Etaj (Tip 2) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare interioara (Tavan) |  |  |
|  |  | 12. Finisare interioara (Pereti) |  |  |  |
|  |  | 12.1. Plan Parter (Tip 1) |  |  |  |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 681,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 20,45 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 102,22 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 34,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 114 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 681,50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 831,43 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 4 865,91 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,73 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 53,84 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 10,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 115 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 681,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 136,30 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 749,65 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 102,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 116 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 681,50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 306,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 68,15 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 718,91 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,68 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,68 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 681,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 20,45 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 102,22 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 34,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 118 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 681,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 374,83 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 272,60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 40,89 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 340,75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 34,08 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 119 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant (0,03 kg/m2) | kg | 20,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,44 |
|  | 1421302200465 | Colorant | kg | 20,91 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Plan Parter (Tip 1) |  |  |
|  |  | 12.2. Plan Parter (Tip 2) |  |  |  |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 189,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,67 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 28,35 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 121 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 | 189,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 141,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,90 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,13 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 1,13 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,19 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 189,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,67 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 28,35 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 123 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 189,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 338,31 |
|  | 26611128007002 | Placi sau piscoturi de gresie (pereti) | m2 | 194,71 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 477,23 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 104,99 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 817,80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,19 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,70 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Plan Parter (Tip 2) |  |  |
|  |  | 12.3. Plan Parter (Tip 3) |  |  |  |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 185,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,55 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 27,75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 125 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 185,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 225,70 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 320,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,74 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 14,62 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 185,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,55 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 27,75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 127 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 185,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 83,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 195,16 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,18 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 128 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 185,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 462,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 290,45 |
|  | 25231167163471 | Linoleum medical (pereti) | m2 | 194,25 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 27,75 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 78,62 |
|  | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 323,75 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 188,70 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,28 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,48 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 2,77 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 12,95 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Plan Parter (Tip 3) |  |  |
|  |  | 12.4. Plan Etaj (Tip 1) |  |  |  |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 808,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 24,26 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 121,31 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 40,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 130 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 808,70 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 986,61 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 5 774,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,23 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 63,89 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 12,94 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 131 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 808,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 161,74 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 889,57 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 121,31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 132 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 808,70 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 363,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 80,87 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 853,10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,81 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,81 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 133 | CN53 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 808,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 24,26 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 121,31 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 40,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 134 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 808,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 444,79 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 323,48 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 48,52 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 404,35 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 40,44 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 135 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant (0,03 kg/m2) | kg | 24,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,70 |
|  | 1421302200465 | Colorant | kg | 24,79 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Plan Etaj (Tip 1) |  |  |
|  |  | 12.5. Plan Etaj (Tip 2) |  |  |  |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 166,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,00 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 24,97 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 137 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 | 166,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 124,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,65 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,00 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 1,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,62 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,17 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 166,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,00 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 24,97 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 139 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 166,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 298,04 |
|  | 26611128007002 | Placi sau piscoturi de gresie (pereti) | m2 | 171,53 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 420,41 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 92,49 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 363,30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,17 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,50 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Plan Etaj (Tip 2) |  |  |
|  |  | 12.6. Placarea retelelor (pl.4) |  |  |  |
| 140 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (PGG rezistent la umeditate) | m2 | 18,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 41,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,90 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (PGG rezistent la umeditate) | buc | 6,30 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 16,20 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 7,20 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 864,00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 504,00 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 48,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 141 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 18,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 21,96 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 128,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,42 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 142 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 8,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,80 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 18,99 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 18,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,54 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 2,70 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 144 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,90 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 7,20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,08 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 9,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Placarea retelelor (pl.4) |  |  |
|  |  | 12.7. Termoizolarea peretilor interiori (SAS ACCES) (pl.4) |  |  |  |
| 145 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Placi rigide de vata minerala de tip NOBASIL TF -70 mm, (150kg/m3 0.040 W/mK) | m2 | 14,70 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 27,81 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,14 |
|  | 268216261137070 | Placi vata minerala - 70 mm | m2 | 15,89 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 59,39 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 74,23 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 16,33 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 118,78 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,37 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,44 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 146 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 14,70 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,06 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 6,10 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 147 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 14,70 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 17,93 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 33,81 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,06 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Termoizolarea peretilor interiori (SAS ACCES) (pl.4) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare interioara (Pereti) |  |  |
|  |  | 13. Finisare exterioara |  |  |  |
|  |  | 13.1. Pereti |  |  |  |
| 148 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatatade ventilate, material compozit ETALBOND, vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.) | m2 | 453,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 760,52 |
|  | 2811236304899 | Panouri metalice material compozit ETALBOND RAL 7035 | m2 | 498,85 |
|  | 2521302602900100 | Placi vata minerala -100 mm, (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.) | m2 | 467,11 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 498,85 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 3 401,25 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 9,07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 103,85 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 18,14 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 124,71 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 149 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 595,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 446,25 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,18 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,18 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,07 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,79 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 2 677,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  | 13.2. Glafuri |  |  |  |
| 150 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatatade ventilate, material compozit ETALBOND, vata minerala -100 mm,) | m2 | 44,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 74,12 |
|  | 2811236304899 | Panouri metalice material compozit ETALBOND RAL 7035 | m2 | 48,62 |
|  | 2521302602900100 | Placi vata minerala -100 mm, (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.) | m2 | 45,53 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 48,62 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 331,50 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,88 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10,12 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,77 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 12,16 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Glafuri |  |  |
|  |  | 13.3. Soclu (mai jos de cota pamintului) |  |  |  |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant) | m2 | 85,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,55 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant) | kg | 12,75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 152 | IzF04G | Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv | m2 | 85,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,50 |
|  | 26821326016262 | (material rulant bitum-polimer autoadeziv) | m2 | 93,50 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 136,00 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 27,20 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,04 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 93,50 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 1,70 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,14 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 153 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 50 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2) | m2 | 85,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 13,60 |
|  | 252130260290250 | Placi polistiren extrudat XPS - 50 mm | m2 | 85,85 |
|  | 23203226000481 | Adeziv | kg | 340,00 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 680,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 154 | CF17C K=2 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 85,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 34,00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 187,00 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 25,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 155 | IzF04J1 aplicativ | Membrana cranponata | m2 | 85,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,70 |
|  | 268213260162602 | Membrana cranponata | m2 | 91,80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Soclu (mai jos de cota pamintului) |  |  |
|  |  | 13.4. Soclu (mai sus de cota pamintului) |  |  |  |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant) | m2 | 22,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,68 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant) | kg | 3,40 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 157 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2) | m2 | 22,70 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,63 |
|  | 2521302602902100 | Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm | m2 | 22,93 |
|  | 23203226000481 | Adeziv | kg | 90,80 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 181,60 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 158 | CF17C K=2 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 22,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,08 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 49,94 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 6,81 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 159 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 22,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,68 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,40 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 160 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 22,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 65,83 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 23,39 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 100,88 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 9,86 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,57 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,25 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 1,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Soclu (mai sus de cota pamintului) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare exterioara |  |  |
|  |  | 14. Lucrari diverse |  |  |  |
|  |  | 14.1. Copertine (2 buc) (pl.7) |  |  |  |
| 161 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton (carcasa pentru copetine) | kg | 344,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 65,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,44 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,44 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 3,44 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 344,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,72 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,75 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 5,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 162 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,34 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,19 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 2,65 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,33 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,19 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,66 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 163 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (scindura 150*25 mm) | m3 | 0,11 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 2,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 0,82 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,00 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,10 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,01 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 0,37 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,33 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 0,28 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,33 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,16 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,02 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,04 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 164 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,11 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,09 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,03 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,19 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 0,74 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,00 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,11 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,00 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,01 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 165 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis b= 0.5-0,75 mm) | m2 | 14,40 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 15,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,44 |
|  | 27104036420001 | Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 | m2 | 17,39 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 9,07 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 75,60 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 75,60 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 4,91 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 1,51 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 166 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Placare cu material compozit pe carcasa de aluminiu) | m2 | 12,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 10,80 |
|  | 27321036460701 | Material compozit pe carcasa de aluminiu | m2 | 13,32 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 42,00 |
|  | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 33,60 |
|  | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 33,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Copertine (2 buc) (pl.7) |  |  |
|  |  | 14.2. Balustrade (pl.7) |  |  |  |
| 167 | CH06A | Balustrada din profile din otel inoxidabil (Bi-1, Bi-2) pentru scara interioara | m | 18,20 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 16,38 |
|  | 2812106305714 | Balustrada din otel INOX | m | 18,20 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,82 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,09 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12,74 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,46 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 168 | CH06A | Balustrada din profile din otel inoxidabil (Bi-3) pentru scara exterioara | m | 6,70 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,03 |
|  | 2812106305714 | Balustrada din otel INOX | m | 6,70 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,67 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,69 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,17 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Balustrade (pl.7) |  |  |
|  |  | 14.3. Pandus si scari (pl.8) |  |  |  |
| 169 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (150 mm) | m3 | 5,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,35 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 6,21 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,54 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,13 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 170 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat B12,5 | m3 | 4,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 19,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,92 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 4,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,48 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,88 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 171 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 25,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,75 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 26,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,12 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 7,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 7,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,75 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,00 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,50 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 172 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 40,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 40,40 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,20 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,40 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 173 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 24,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 14,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,40 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,79 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,24 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,72 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 174 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -24,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -4,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,96 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,26 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,14 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 175 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa de ceramica antiderapante 10 mm) | m2 | 24,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 54,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 2661112800700215 | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm antiderapante | m2 | 24,72 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 97,20 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 7,20 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 480,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 21,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,08 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pandus si scari (pl.8) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |

Obiectul 1.6. - Construcție capitală  Compartiment (RAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |
|  |  | 1.1. А1 |  |  |  |
| 1 | SA17E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm (PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm - intrare) | m | 5,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,150 |
|  | 2521216717050163 | Teava din material plastic PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm | m | 5,100 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,300 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,750 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,250 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,450 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,100 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,040 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,076 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 5,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,800 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | SD09C | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana cu sfera si flansa din fonta d50mm) | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,950 |
|  | 29131245030150 | Vana cu sfera si flansa din fonta d50mm | buc | 1,040 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,082 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,156 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Trecere PE-Otel d63x50mm) | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,880 |
|  | 252315672105635 | Trecere PE-Otel d63x50mm | buc | 2,100 |
|  | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 2,100 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,018 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,025 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,059 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | SF50A | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm (vana cu sfera si flansa din fonta d50mm (2buc); clapeta de retinere reversibila NRV EF d15mm; flansa de otel sudata d50mm (4buc); robinet cu trei cai d15mm) | компл. | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,060 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,500 |
|  | 3320634625561** | Contor de apa diam. 15-20 mm (pretul in utilaj) | buc | 1,023 |
|  | 2913124504396*5 | Vana cu sfera si flansa din fonta d50mm | buc | 2,046 |
|  | 29131242024860*5 | Clapeta de retinere reversibila NRV EF d15mm | buc | 2,046 |
|  | 2913124202553*1 | Robinet cu trei cai d15mm | buc | 1,023 |
|  | 3320527328000** | Manometru (pretul in utilaj) | buc | 1,023 |
|  | 2875274423119 | Flanse din otel d=50 mm | buc | 4,092 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,614 |
|  | 2722103304847 | Teava din otel trasa d=15-25 | m | 0,614 |
|  | 2722103304873 | Teava de otel sudata D=50 mm | m | 0,818 |
|  | 2874114124420 | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm | kg | 4,092 |
|  | 2874115800750 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,578 |
|  | 2875274204140 | Bratari si suporti | kg | 10,230 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,455 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,031 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,600 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Trecere d50x15mm) | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,100 |
|  | 2721204117810551 | Trecere din fonta d50x15mm | buc | 2,020 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,077 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,162 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN10 d20mm) | m | 110,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 36,300 |
|  | 2521216717051201 | Teava din PPR PN10 d20mm | m | 112,200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 8,800 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 78,100 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 7,700 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 12,100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,660 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 2,409 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN10 d25mm) | m | 15,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,250 |
|  | 2521216717051252 | Teava din PPR PN10 d25mm | m | 15,300 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 1,200 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 10,650 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 1,050 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 1,650 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,090 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,350 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPR PN10 d32mm) | m | 9,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,690 |
|  | 2521216717051323 | Teava din PPR PN10 d32mm | m | 9,180 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,720 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 6,390 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,630 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,990 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,180 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,063 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,245 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PPR PN10 d40mm) | m | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,720 |
|  | 2521216717051403 | Teava din PPR PN10 d40mm | m | 4,080 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,320 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 2,840 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,280 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,440 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,080 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,032 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,114 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (PPR PN10 d50mm) | m | 16,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,680 |
|  | 252121671705150 | Teava din PPR PN10 d50mm | m | 16,320 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 1,280 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 11,360 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 1,120 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 1,760 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,320 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,144 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,510 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | SA16F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm (PPR PN10 d63mm) | m | 14,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,420 |
|  | 252121671705163 | Teava din PPR PN10 d63mm | m | 14,280 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 1,120 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 9,940 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,980 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 1,540 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,350 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,140 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,494 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 168,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 26,880 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) | m | 110,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 56,100 |
|  | 3320517352230222 | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm | m | 118,965 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm) | m | 15,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7,650 |
|  | 3320517352230282 | Termoizolatie conducte K-flex d28x20mm | m | 16,222 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d35x20mm) | m | 9,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,590 |
|  | 3320517352230352 | Termoizolatie conducte K-flex d35x20mm | m | 9,733 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d42x20mm) | m | 4,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,040 |
|  | 3320517352230422 | Termoizolatie conducte K-flex d42x20mm | m | 4,326 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d54x20mm) | m | 16,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8,160 |
|  | 3320517352230542 | Termoizolatie conducte K-flex d54x20mm | m | 17,304 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d64x20mm) | m | 14,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7,140 |
|  | 3320517352230642 | Termoizolatie conducte K-flex d64x20mm | m | 15,141 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Furtun gofrat d15mm) | m | 1,500 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,525 |
|  | 3320517352230215 | Furtun gofrat d15mm | m | 1,622 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15mm) | buc | 68,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12,240 |
|  | 2875274201015 | Robinet de apa alama d15mm | buc | 69,360 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20mm) | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,480 |
|  | 2875274201020 | Robinet de apa alama d20mm | buc | 2,040 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25mm) | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,580 |
|  | 2875274201025 | Robinet de apa alama d25mm | buc | 2,040 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet de apa alama d32mm) | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,400 |
|  | 2875274201032 | Robinet de apa alama d32mm | buc | 1,020 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet de apa alama d40mm) | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,960 |
|  | 2875274201040 | Robinet de apa alama d40mm | buc | 2,030 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d50x15mm) | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,050 |
|  | 2875274110*3515 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Teu din otel d50x15mm) | buc | 1,020 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,240 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Element vibroizolant d50mm) | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,660 |
|  | 2875274201350 | Element vibroizolant d50mm | buc | 1,015 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total А1 |  |  |
|  |  | 1.2. Т3,Т4 |  |  |  |
| 28 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 d20mm) | m | 69,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 22,770 |
|  | 2521216717051202 | Teava din PPR PN16 d20mm | m | 70,380 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 5,520 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 48,990 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 4,830 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 7,590 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,380 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,414 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,511 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN16 d25mm) | m | 12,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,200 |
|  | 2521216717051253 | Teava din PPR PN16 d25mm | m | 12,240 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,960 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 8,520 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,840 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 1,320 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,240 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,072 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,280 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPR PN16 d32mm) | m | 21,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,610 |
|  | 2521216717051324 | Teava din PPR PN16 d32mm | m | 21,420 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 1,680 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 14,910 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 1,470 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 2,310 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,420 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,147 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,571 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PPR PN16 d40mm) | m | 20,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,600 |
|  | 2521216717051404 | Teava din PPR PN16 d40mm | m | 20,400 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 1,600 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 14,200 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 1,400 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 2,200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,160 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,572 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (PPR PN16 d50mm) | m | 15,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,200 |
|  | 252121671705155 | Teava din PPR PN16 d50mm | m | 15,300 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 1,200 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 10,650 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 1,050 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 1,650 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,135 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,478 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 137,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 21,920 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm) | m | 12,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 6,120 |
|  | 3320517352230282 | Termoizolatie conducte K-flex d28x20mm | m | 12,978 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d35x20mm) | m | 21,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 10,710 |
|  | 3320517352230352 | Termoizolatie conducte K-flex d35x20mm | m | 22,711 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d42x20mm) | m | 20,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 10,200 |
|  | 3320517352230422 | Termoizolatie conducte K-flex d42x20mm | m | 21,630 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d54x20mm) | m | 15,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7,650 |
|  | 3320517352230542 | Termoizolatie conducte K-flex d54x20mm | m | 16,222 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15mm) | buc | 7,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,260 |
|  | 2875274201015 | Robinet de apa alama d15mm | buc | 7,140 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20mm) | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,240 |
|  | 2875274201020 | Robinet de apa alama d20mm | buc | 1,020 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25mm) | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,870 |
|  | 2875274201025 | Robinet de apa alama d25mm | buc | 3,060 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet de apa alama d32mm) | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,400 |
|  | 2875274201032 | Robinet de apa alama d32mm | buc | 1,020 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet de apa alama d40mm) | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,480 |
|  | 2875274201040 | Robinet de apa alama d40mm | buc | 1,015 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 24,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 39,600 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 24,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 48,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 8,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,200 |
|  | 291312420135022 | Baterie pentru dus | buc | 8,040 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru echipamente de proces) | buc | 7,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,550 |
|  | 29131242013702 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (pentru echipamente de proces) | buc | 7,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 14,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet pentru udare: robinet de apa alama d15mm (2buc); furtun de cauciuc d15mm, L=10,0m; piulita de racordare(2buc)) | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |
|  | 291312420137071 | Robinet de apa alama cu dn=1/2" | buc | 2,000 |
|  | 25133073362016 | Furtun cauciuc L=10m d15mm | m | 10,000 |
|  | 25133073362016* | Piulita de racordare d15mm | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Т3,Т4 |  |  |
|  |  | 1.3. C1 |  |  |  |
| 47 | SB05E | Teava din PVC SN2 neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (evacuare) | m | 10,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,200 |
|  | 25212167002102110 | Teava din PVC SN2 d110mm | m | 10,712 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,333 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,156 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,083 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( PPR fonoabsorbanta) | m | 107,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 34,240 |
|  | 252121672016011 | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d 110mm | m | 110,210 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 1,605 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,605 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( PPR fonoabsorbanta) | m | 90,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 22,500 |
|  | 252121672016050 | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d 50mm | m | 92,700 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,360 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,080 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 20,700 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,656 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 10,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 42,000 |
|  | 26221024427601 | Vas pt. closet cu sifon interior, cu rezervor de apa | buc | 10,403 |
|  | 2622102452900** | Rezervor de apa cu accesoriile sale (pretul inclus in complect cu vas) | buc | 10,300 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 10,300 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 10,300 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 10,300 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 10,300 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc | 22,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 45,100 |
|  | 2622102438012 | Lavoar | buc | 22,776 |
|  | 28751142028001 | Sifon pt.lavoar | buc | 22,550 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 22,550 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 13,530 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 45,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (Sifon de sticla) | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |
|  | 2523126721151 | Sifon de sticla d50mm | buc | 1,010 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | SC02A | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc. (in complect cu sifon) | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,100 |
|  | 28751142007802 | Cada pentru dus tabla emailata 900x900mm | buc | 6,180 |
|  | 28751142032365 | Sifon cadita dus | buc | 6,180 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 6,180 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,290 |
|  | 252312672115011 | Sifon de pardoseala din polipropilena d110mm | buc | 1,010 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,005 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,500 |
|  | 25231267211505 | Sifon de pardoseala din polipropilena d50mm | buc | 6,060 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,021 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,061 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Manson antiincendiar d110mm) | buc | 10,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,000 |
|  | 287527733052210 | Manson antiincendiar d100mm | buc | 10,000 |
|  | 2664102102017 | Mortar ciment M-200 | m3 | 0,120 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (Sifon de sticla pentru echipamente de proces) | buc | 13,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,250 |
|  | 2523126721152 | Sifon de sticla d50mm (pentru echipamente de proces) | buc | 13,130 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,046 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,131 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (Sifon de sticla cu dubla tura) | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,500 |
|  | 2523126721153 | Sifon de sticla cu dubla tura d50mm | buc | 2,020 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,007 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 60 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (Sifon pentru masina de spalat vase) | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,500 |
|  | 2523126721154 | Sifon pentru masina de spalat vase | buc | 2,020 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,007 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total C1 |  |  |
|  |  | 1.4. C3 |  |  |  |
| 61 | SB05E | Teava din PVC SN2 neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (evacuare) | m | 5,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,600 |
|  | 25212167002102110 | Teava din PVC SN2 d110mm | m | 5,356 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,166 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,078 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,042 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( PPR fonoabsorbanta) | m | 10,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,200 |
|  | 252121672016011 | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d 110mm | m | 10,300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,150 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 63 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( PPR fonoabsorbanta) | m | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,500 |
|  | 252121672016050 | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d 50mm | m | 2,060 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,008 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 64 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,700 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,136 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (Sifon de sticla pentru echipamente de proces) | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,000 |
|  | 2523126721152 | Sifon de sticla d50mm (pentru echipamente de proces) | buc | 4,040 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,014 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,040 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 66 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,290 |
|  | 252312672115011 | Sifon de pardoseala din polipropilena d110mm | buc | 1,010 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,005 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 67 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Manson antiincendiar d110mm) | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,600 |
|  | 287527733052210 | Manson antiincendiar d100mm | buc | 1,000 |
|  | 2664102102017 | Mortar ciment M-200 | m3 | 0,012 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 68 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" (Clapeta de aer d110mm) | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,600 |
|  | 2875274201810 | Clapeta de aer d110mm | buc | 1,015 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total C3 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Fondul social |  |  |
|  |  | Transport material |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 69 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,300 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 71 | SD09C | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,950 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,082 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,156 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 72 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm | buc | 1,000 |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360 |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,515 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,062 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Fondul social |  |  |
|  |  | Transport material |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 73 | Pret dе piata | Contor de apa cu ultrasunete d15mm | buc | 1,000 |
|  | 987653201 | Contor de apa cu ultrasunete d15mm | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 74 | Pret dе piata | Filtru de apa cu sita FVR d15mm | buc | 1,000 |
|  | 987653202 | Filtru de apa cu sita FVR d15mm | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 75 | Pret dе piata | Manometru ОBM-100 | buc | 1,000 |
|  | 987653203 | Manometru OBM-100 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 76 | Pret de piata | Vana d50mm cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 | buc | 1,000 |
|  | 987653204 | Vana d50mm cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiectul 1.6. - Construcție capitală  Compartiment (IVC-Î R1…R4)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiatoare de perete din ote atasare laterale "VOGEL& NOOT"Tip 11K, H= 500mm, l = 400mmm) | buc | 7,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 3,50 |
|  | 2822115700000500400 | Radiator Тip 11К, Н=500мм L=400 | buc | 7,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,35 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 21,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiatoare de perete din ote atasare laterale "VOGEL& NOOT"Tip 11K, H= 500mm,L=520) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 1,00 |
|  | 2822115700000500525 | Radiator Тip 11К, Н=500мм L=520 | buc | 2,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -- -Radiatoare de perete din ote atasare laterale "VOGEL& NOOT"Tip 11K, H= 500mm, L=720) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 1,00 |
|  | 2822115700000500720 | Radiator Тip 11К, Н=500мм L=720 | buc | 2,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -- -Radiatoare de perete din ote atasare laterale "VOGEL& NOOT"Tip 11K, H= 500mm, L=920) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 1,00 |
|  | 2822115700000500920 | Radiator Тip 11К, Н=500мм L=920 | buc | 2,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - -Radiatoare de perete din ote atasare laterale "VOGEL& NOOT"(Тip 22К, Н=500мм, L=520) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,50 |
|  | 2822115700000500521 | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=520 | buc | 1,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - -Radiatoare de perete din ote atasare laterale "VOGEL& NOOT"(Тip 22К, Н=500мм, L=600) | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 1,50 |
|  | 2822115700000500600 | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=600 | buc | 3,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,15 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - -Radiatoare de perete din ote atasare laterale "VOGEL& NOOT"(Тip 22К, Н=500мм, L=720) | buc | 12,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 6,00 |
|  | 2822115700000500721 | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=720 | buc | 12,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,07 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,04 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,60 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 36,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - -Radiatoare de perete din ote atasare laterale "VOGEL& NOOT"(Тip 22К, Н=500мм, L=800) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 3,00 |
|  | 2822115700000500801 | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=800 | buc | 6,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,30 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 18,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - -Radiatoare de perete din ote atasare laterale "VOGEL& NOOT"(Тip 22К, Н=500мм, L=920) | buc | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 2,50 |
|  | 2822115700000500922 | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=920 | buc | 5,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,25 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 15,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv --Radiatoare de perete din ote atasare laterale "VOGEL& NOOT"(Тip 22К, Н=500мм , L=1000) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 3,00 |
|  | 28221157000005001000 | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=1000 | buc | 6,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,30 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 18,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm --Radiatoare de perete din ote atasare laterale "VOGEL& NOOT"(Тip 22К, Н=500мм ,L=1200) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,30 |
|  | 28221157000005001200 | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=1200 | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -Radiatoare igienic de perete din otel atasare laterale"VOGEL& NOOT"(Тip 20К, Н=500мм , L=1400) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,30 |
|  | 28221157000005201400 | Radiator Тip 20К, Н=500мм L=1400 | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -Radiatoare igienic de perete din otel atasare laterale"VOGEL& NOOT"(Тip 20К, Н=500мм , L=1600) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,80 |
|  | 28221157000005201600 | Radiator Тip 20К, Н=500мм L=1600 | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Ventil termostatic unghiular 1/2") | buc | 51,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 9,18 |
|  | 2875274202708112 | Ventil termostatic unghiular 1/2" | buc | 51,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Cap termostatic) | buc | 35,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 3,50 |
|  | 29131345000142 | Cap termostatic | buc | 35,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Supapa de blocare a radiatorului unghiulara 1/2") | buc | 51,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 9,18 |
|  | 2875274202708113 | Supapa de blocare a radiatorului unghiulara 1/2" | buc | 51,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Supapa de evacuare aerului din radiator) | buc | 51,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 5,10 |
|  | 29131345000002 | Supapa de evacuare aerului din radiator | buc | 51,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(Supapa de echilibru STROMAX - GM, d15, 1 4217 01, cu scurgere, dy15 ) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,60 |
|  | 287527420511315 | Supapa de echilibru STROMAX - GM, d15, 1 4217 01, cu scurgere, dy15 | buc | 4,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(Supapa de echilibru STROMAX - GM, d20, 1 4217 01, cu scurgere, dy20 ) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |
|  | 2875274205110320 | Supapa de echilibru STROMAX - GM, d20, 1 4217 01, cu scurgere, dy20 | buc | 6,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,09 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm( Supapa de incidere STROMAX - A, d15, 1 4115 11, cu scurgere) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,60 |
|  | 287527420512515 | Supapa de incidere STROMAX - A, d15, 1 4115 11, cu scurgere | buc | 4,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm( Supapa de incidere STROMAX - A, d20, 1 4115 12, cu scurgere) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |
|  | 287527420512520 | Supapa de incidere STROMAX - A, d20, 1 4115 12, cu scurgere | buc | 6,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,09 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Supapa pentru evacuarea aerului d15, P=1,6 MPa) | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 1,00 |
|  | 2913134500077402 | Supapa pentru evacuarea aerului d15, P=1,6 MPa | buc | 10,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=20х2,8мм) | m | 345,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 103,50 |
|  | 252121671000011 | Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=20х2,8мм) | m | 355,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5)(Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) | m | 138,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 41,40 |
|  | 252121671000011 | Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=20х2,8мм) | m | 142,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie K-FLEX ST d20mm) | m | 303,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 106,05 |
|  | 33205173522320 | Izolatie K-FLEX ST d20mm | m | 327,69 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5) | m | 132,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 46,20 |
|  | 252121671000012 | Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5 | m | 135,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5)(Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) | m | 52,80 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,48 |
|  | 252121671000012 | Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5 | m | 54,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie K-FLEX ST d25mm) | m | 132,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 46,20 |
|  | 33205173522322 | Izolatie K-FLEX ST d25mm | m | 142,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 477,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 42,93 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 19,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2mm | m | 7,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,36 |
|  | 25212167010001 | Teava din otel d=25x2,2mm | m | 7,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,45 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,12 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,02 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2mm Сostul pieselor fasonate - de 40% din lungimea conductei | m | 2,80 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,34 |
|  | 25212167010001 | Teava din otel d=25x2,2mm | m | 2,84 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,18 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,05 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,01 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie K-FLEX ST d25x2.2mm) | m | 7,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 2,45 |
|  | 33205173522325 | Izolatie K-FLEX ST d25mm | m | 7,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32x2.2mm | m | 30,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16,80 |
|  | 25212167010002 | Teava din otel d=32x2,2mm | m | 30,45 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,58 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,72 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,09 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32x2.2mm Сostul pieselor fasonate - de 40% din lungimea conductei | m | 12,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,72 |
|  | 25212167010002 | Teava din otel d=32x2,2mm | m | 12,18 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,03 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,29 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,04 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Izolatie K-FLEX ST d32mm) | m | 30,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 10,50 |
|  | 33205173522332 | Izolatie K-FLEX ST d32mm | m | 32,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm | m | 11,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,82 |
|  | 252121670100038 | Teava din otel d=38x2,5mm | m | 11,16 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,16 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,33 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,03 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,55 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm Сostul pieselor fasonate - de 40% din lungimea conductei | m | 4,40 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,73 |
|  | 252121670100038 | Teava din otel d=38x2,5mm | m | 4,47 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,46 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,13 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,01 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Izolatie K-FLEX ST d38mm) | m | 11,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 3,85 |
|  | 33205173522338 | Izolatie K-FLEX ST d38mm | m | 11,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 48,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 5,28 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 2,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 48,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7,20 |
|  | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,72 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 1,44 |
|  | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | CG09A | Soclu (плинтус) pentru tevi Acva 37 | m | 156,20 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om. | 85,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 7,81 |
|  | 25211067183741 | Soclu (плинтус) pentru tevi Acva 37 | m | 159,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Colectarea materialelor |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Benrficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |
| 42 | 08-03-602-2 | Dispozitive de incalzire | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,78 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,02 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,52 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |
| 43 | Pretul firmei | Convector electric N = 1000mm "Atlantic" | buc | 1,00 |
|  | 28752742051000 | Convector electric N = 1000mm | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | Pretul firmei | Convector electric N = 1500mm "Atlantic" | buc | 1,00 |
|  | 28752742051500 | Convector electric N = 1500mm | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Colectatrea materialelor |  |  |
|  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiectul 1.6. - Construcție capitală  Compartiment (IVC-T)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |
| 1 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu bila d20 , P=1,6 MPa) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |
|  | 2875274205100201 | Robinet cu bila d20 , P=1,6 MPa | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu bila d25 , P=1,6 MPa) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,60 |
|  | 2875274205100251 | Robinet cu bila d25 , P=1,6 MPa | buc | 4,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet cu bila d32 , P=1,6 MPa) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
|  | 2875274205100232 | Robinet cu bila d32 , P=1,6 MPa | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Aerisire automata) | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,80 |
|  | 29131345000002 | Aerisire automata | buc | 8,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm | m | 9,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,32 |
|  | 25212167010001 | Teava din otel d=25x2,2mm | m | 9,14 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,58 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,15 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,03 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei | m | 3,60 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,73 |
|  | 25212167010001 | Teava din otel d=25x2,2mm | m | 3,65 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,23 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,06 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,01 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie K-FLEX ST d25mm) | m | 9,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 3,15 |
|  | 33205173522325 | Izolatie K-FLEX ST d25mm | m | 9,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32mm | m | 23,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,88 |
|  | 25212167010002 | Teava din otel d=32x2,2mm | m | 23,34 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,98 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,55 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,07 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,87 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei | m | 9,20 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,15 |
|  | 25212167010002 | Teava din otel d=32x2,2mm | m | 9,34 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,79 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,22 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,03 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Izolatie K-FLEX ST d32mm) | m | 23,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 8,05 |
|  | 33205173522332 | Izolatie K-FLEX ST d32mm | m | 24,87 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm | m | 18,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,16 |
|  | 252121670100038 | Teava din otel d=38x2,5mm | m | 18,27 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,89 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,54 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,05 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm Сostul pieselor fasonate - de 40% din lungimea conductei | m | 7,20 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,46 |
|  | 252121670100038 | Teava din otel d=38x2,5mm | m | 7,31 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,76 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,22 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,02 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Izolatie K-FLEX ST d38mm) | m | 18,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 6,30 |
|  | 33205173522338 | Izolatie K-FLEX ST d38mm | m | 19,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5mm | m | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,00 |
|  | 252121670100045 | Teava din otel d=45x2,5mm | m | 4,06 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,58 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,17 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,01 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5mm Сostul pieselor fasonate - de 40% din lungimea conductei | m | 1,60 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,20 |
|  | 252121670100045 | Teava din otel d=45x2,5mm | m | 1,62 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,23 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,07 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie K-FLEX ST d45mm) | m | 4,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,68 |
|  | 33205173522345 | Izolatie K-FLEX ST d45mm | m | 4,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x2.5mm | m | 31,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 23,25 |
|  | 252121670100057 | Teava din otel d=57x2,5mm | m | 31,46 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,53 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 1,33 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,09 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,95 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x2.5mm Сostul pieselor fasonate - de 40% din lungimea | m | 12,04 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,03 |
|  | 252121670100057 | Teava din otel d=57x2,5mm | m | 12,22 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,76 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,52 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,04 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie K-FLEX ST d57mm) | m | 31,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 13,02 |
|  | 33205173522357 | Izolatie K-FLEX ST d57mm | m | 33,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 85,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 12,75 |
|  | 2430226101260 | Grund minium | kg | 1,28 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 2,55 |
|  | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 1,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Colectarea materialelor |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Benrficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |
|  |  | 2.1. R2 |  |  |  |
| 21 | IA38A | Unitate de amestecare SUMX 40-1.0 (R2) ( inclusiv) :1.Вентиль обезвоживания-2buc,2.Термочувствительный элемент NS 130R-1buc,.3.Нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2buc.,4.Wbhrekzwbjyysq насос UPS 25-40-1buc.,5.Трехходовой регелирующий вентиль ЗМG 15-1.0 с сервоприводом LMC24A-SR-1buc | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,20 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,22 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,52 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total R2 |  |  |
|  |  | 2.2. R1-R3 |  |  |  |
| 22 | IA38A | Unitate de amestecare SUMX 40-1.0 (R1-R3) ( inclusiv) :1.Вентиль обезвоживания-2buc,2.Термочувствительный элемент NS 130R-1buc,.3.Нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2buc.,4.Wbhrekzwbjyysq насос UPS 25-40-1buc.,5.Трехходовой регелирующий вентиль ЗМG 15-1.0 с сервоприводом LMC24A-SR-1buc | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,40 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 16,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,00 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 16,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,44 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,04 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total R1-R3 |  |  |
|  |  | 2.3. R4 |  |  |  |
| 23 | IA38A | Unitate de amestecare SUMX 40-4.0 (R4) ( inclusiv) :1.Вентиль обезвоживания-2buc,2.Термочувствительный элемент NS 130R-1buc,.3.Нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2buc.,4.Wbhrekzwbjyysq насос UPS 25-40-1buc.,5.Трехходовой регелирующий вентиль ЗМG 15-1.0 с сервоприводом LMC24A-SR-1buc | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,20 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,22 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,52 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total R4 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Colectarea materialelor |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |
|  |  | 3.1. R2 |  |  |  |
| 24 | Pret de piata | Unitate de amestecare SUMX 40-1.0 (R2) ( inclusiv) :1.Вентиль обезвоживания-2buc,2.Термочувствительный элемент NS 130R-1buc,.3.Нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2buc.,4.Wbhrekzwbjyysq насос UPS 25-40-1buc.,5.Трехходовой регелирующий вентиль ЗМG 15-1.0 с сервоприводом LMC24A-SR-1buc | buc | 1,00 |
|  | 2411115904512 | Unitate de amestecare SUMX 40-1.0 (R2) ( inclusiv) :1.Вентиль обезвоживания-2buc,2.Термочувствительный элемент NS 130R-1buc,.3.Нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2buc.,4.Wbhrekzwbjyysq насос UPS 25-40-1buc.,5.Трехходовой регелирующий вентиль ЗМG 15-1.0 с сервоприводом LMC24A-SR-1buc | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total R2 |  |  |
|  |  | 3.2. R1-R3 |  |  |  |
| 25 | Pret de piata | Unitate de amestecare SUMX 40-1.6 (R1-R3) ( inclusiv) :1.Вентиль обезвоживания-2buc,2.Термочувствительный элемент NS 130R-1buc,.3.Нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2buc.,4.Wbhrekzwbjyysq насос UPS 25-40-1buc.,5.Трехходовой регелирующий вентиль ЗМG 15-1.0 с сервоприводом LMC24A-SR-1buc | buc | 2,00 |
|  | 2411115904613 | Unitate de amestecare SUMX 40-1.6 (R2) ( inclusiv) :1.Вентиль обезвоживания-2buc,2.Термочувствительный элемент NS 130R-1buc,.3.Нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2buc.,4.Wbhrekzwbjyysq насос UPS 25-40-1buc.,5.Трехходовой регелирующий вентиль ЗМG 15-1.0 с сервоприводом LMC24A-SR-1buc | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total R1-R3 |  |  |
|  |  | 3.3. R4 |  |  |  |
| 26 | Pret de piata | Unitate de amestecare SUMX 40-4.0 (R1-R3) ( inclusiv) :1.Вентиль обезвоживания-2buc,2.Термочувствительный элемент NS 130R-1buc,.3.Нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2buc.,4.Wbhrekzwbjyysq насос UPS 25-40-1buc.,5.Трехходовой регелирующий вентиль ЗМG 15-1.0 с сервоприводом LMC24A-SR-1buc | buc | 1,00 |
|  | 2411115904614 | Unitate de amestecare SUMX 40-4.0 (R2) ( inclusiv) :1.Вентиль обезвоживания-2buc,2.Термочувствительный элемент NS 130R-1buc,.3.Нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2buc.,4.Wbhrekzwbjyysq насос UPS 25-40-1buc.,5.Трехходовой регелирующий вентиль ЗМG 15-1.0 с сервоприводом LMC24A-SR-1buc | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total R4 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Colectatrea materialelor |  |  |
|  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiectul 1.6. - Construcție capitală  Compartiment (IVC-V+C)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare (Ventilatie, conditionare (materiale)) |  |  |  |
| 1 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm(Amortizor de zgomot pentru conducte rotunde L=900mm LDC 160-900) | buc | 6,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,16 |
|  | 2874115761000160 | Amortizor de zgomot pentru conducte rotunde L=900mm LDC 160-900 | buc | 6,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 72,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 72,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 72,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm(Amortizor de zgomot pentru conducte rotunde L=900mm LDC 200-900) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,86 |
|  | 2874115761000200 | Amortizor de zgomot pentru conducte rotunde L=900mm LDC 200-900 | buc | 1,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm(Amortizor de zgomot pentru conducte rotunde L=900mm LDC 250-900) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,72 |
|  | 2874115761000250 | Amortizor de zgomot pentru conducte rotunde L=900mm LDC 250-900 | buc | 2,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 24,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 24,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm(Amortizor de zgomot pentru conducte rotunde L=900mm LDC 315-900) | buc | 6,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,16 |
|  | 2874115761000315 | Amortizor de zgomot pentru conducte rotunde L=900mm LDC 315-900 | buc | 6,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 72,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 72,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 72,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm(Amortizor de zgomot pentru conducte rotunde L=600mm LDC 315-600) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,72 |
|  | 2874115761000316 | Amortizor de zgomot pentru conducte rotunde L=600mm LDC 315-600 | buc | 2,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 24,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 24,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | IB20Aприм | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.(Clema cu eliberare rapida FK160) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |
|  | 2822115708000160 | Clema cu eliberare rapida FK160 | buc | 6,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | IB20Aприм | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.(Clema cu eliberare rapida FK200) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |
|  | 2822115708000200 | Clema cu eliberare rapida FK200 | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | IB20Aприм | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.(Clema cu eliberare rapida FK250) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |
|  | 2822115708000250 | Clema cu eliberare rapida FK250 | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | IB20Aприм | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.(Clema cu eliberare rapida FK315) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |
|  | 2822115708000315 | Clema cu eliberare rapida FK315 | buc | 6,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Insertie flexibila DS50-30) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,50 |
|  | 300291243578670 | Insertie flexibila DS50-30 | buc | 2,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Umbrela rotunda cu ventilatiу d100) | buc | 2,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,60 |
|  | 27104036425981 | Umbrela rotunda cu ventilatiу d100 | buc | 2,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Umbrela rotunda cu ventilatiу d125) | buc | 1,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,30 |
|  | 27104036425982 | Umbrela rotunda cu ventilatiу d125 | buc | 1,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Umbrela rotunda cu ventilatiу d200) | buc | 1,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,30 |
|  | 27104036425983 | Umbrela rotunda cu ventilatiу d200 | buc | 1,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Umbrela rotunda cu ventilatiу d315) | buc | 1,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,30 |
|  | 27104036425984 | Umbrela rotunda cu ventilatiу d315 | buc | 1,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de perete din aluminiu cu lame reglabile RAG 150x100) | buc | 22,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,66 |
|  | 2811236306150100 | Grila de perete din aluminiu cu lame reglabile RAG 150x100 | buc | 22,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de perete din aluminiu cu lame reglabile RAG 150x150) | buc | 9,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,27 |
|  | 2811236306150150 | Grila de perete din aluminiu cu lame reglabile RAG 150x150 | buc | 9,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de perete din aluminiu cu lame reglabile RAG 200x150) | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
|  | 2811236306200150 | Grila de perete din aluminiu cu lame reglabile RAG 200x150 | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de perete din aluminiu cu lame reglabile RAG 200x200) | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2811236306200200 | Grila de perete din aluminiu cu lame reglabile RAG 200x200 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aeк RAG 200x250) | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2811236306200250 | Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aer RAG 200x250 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aeк RAG 300x100) | buc | 3,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |
|  | 2811236306300100 | Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aer RAG 300x100 | buc | 3,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aeк RAG 300x150) | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
|  | 2811236306300150 | Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aer RAG 300x150 | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aeк RAG 300x200) | buc | 3,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |
|  | 2811236306300200 | Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aer RAG 300x200 | buc | 3,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aeк RAG 400x150) | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2811236306400150 | Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aer RAG 400x150 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aeк RAG 200x150) | buc | 9,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,27 |
|  | 2811236306200151 | Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aer RAG 200x150 | buc | 9,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aeк RAG 200x200) | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
|  | 2811236306200201 | Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aer RAG 200x200 | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aeк RAG 300x200) | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
|  | 2811236306300201 | Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aer RAG 300x200 | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aeк RAG 400x150) | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2811236306400151 | Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aer RAG 400x150 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aeк RAG 600x200) | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2811236306600200 | Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aer RAG 600x200 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila usii de transfer МV 430/2) | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2811236306501430 | Grila usii de transfer МV 430/2 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila exterioara din ote MVM125s) | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2811236306501125 | Grila exterioara din ote MVM125s | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilatie nereglabila 700x720) | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2811236306501720 | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilatie nereglabila 700x720) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | VB30C | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Hota de ventilatie 1 din otel inoxidabil GOST 5582-75*,толщ. = 1.0мм разм. 700Х610x485h - 250x150) | m2 | 1,40 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,86 |
|  | 287413584040552 | Hota de ventilatie 1 din otel inoxidabil GOST 5582-75*,толщ. = 1.0мм разм. 700Х610x485h - 250x150 | buc | 1,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | VA19A | Clapeta de ventilatie rotunda d=200mm | buc | 1,00 |
|  | 2923125729606200 | Clapeta de ventilatie rotunda d=200mm | buc | 1,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Filtru bactericid in carcasa metalica, clasa de curatare H14 305x305x150 MP 14) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 27,30 |
|  | 29241553218050305305 | Filtru bactericid in carcasa metalica, clasa de curatare H14 305x305x150 MP 14 | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Filtru bactericid in carcasa metalica, clasa de curatare H14 457x457x292 MP 14) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,65 |
|  | 29241553218050457457 | Filtru bactericid in carcasa metalica, clasa de curatare H14 457x457x292 MP 14 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | IC32A | Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 6,35 mm, | m | 72,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,84 |
|  | 2746163334000129 | Teava din cupru d6.35mm | m | 72,72 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,07 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,07 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 1,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | IC32A | Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 9,5 mm, | m | 72,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,84 |
|  | 274616333400095 | Teava din cupru d9.5mm | m | 72,72 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,07 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,07 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 1,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Труба дренажная ПВХ 20мм) | m | 51,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,30 |
|  | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena(Труба дренажная ПВХ 20мм) | m | 52,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х100 толщ.0,5мм)i | m2 | 46,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 78,07 |
|  | 26261473700095 | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm | m2 | 46,96 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 704,48 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 704,48 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 704,48 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 28,18 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 2,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х150 толщ.0,5мм)i | m2 | 27,60 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 46,34 |
|  | 26261473700095 | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm | m2 | 27,88 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 418,14 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 418,14 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 418,14 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 16,73 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 1,49 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(200х100 толщ.0,5мм)i | m2 | 3,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,04 |
|  | 26261473700095 | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm | m2 | 3,03 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 45,45 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 45,45 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 45,45 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,82 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(200х150 толщ.0,5мм)i | m2 | 1,40 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,35 |
|  | 26261473700095 | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm | m2 | 1,41 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 21,21 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 21,21 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 21,21 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,85 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x150 gr.0.5mm) | m2 | 17,60 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 27,05 |
|  | 26261473700095 | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm | m2 | 17,78 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 266,64 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 266,64 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 266,64 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 16,00 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 1,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x200 gr.0.5mm) | m2 | 1,80 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,77 |
|  | 26261473700095 | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm | m2 | 1,82 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 27,27 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 27,27 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 27,27 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,64 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x150 gr.0.7mm) | m2 | 12,60 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 16,76 |
|  | 26261473700097 | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm | m2 | 12,73 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 139,99 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 139,99 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 139,99 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 15,27 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,81 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x200 gr.0.7mm) | m2 | 5,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,65 |
|  | 26261473700097 | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm | m2 | 5,05 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 55,55 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 55,55 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 55,55 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 6,06 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (400x150 gr.0.7mm) | m2 | 5,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 7,32 |
|  | 26261473700097 | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm | m2 | 5,56 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 61,10 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 61,10 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 61,10 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 6,67 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (400x200 gr.0.7mm) | m2 | 20,40 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 27,13 |
|  | 26261473700097 | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm | m2 | 20,60 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 226,64 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 226,64 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 226,64 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 24,72 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 1,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x200, gr.0,7mm) | m2 | 4,20 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,20 |
|  | 26261473700097 | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm | m2 | 4,24 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 33,94 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 33,94 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 33,94 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 7,64 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,43 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x300, gr.0,7mm) | m2 | 1,60 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,60 |
|  | 26261473700097 | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm | m2 | 1,62 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 12,93 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 12,93 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 12,93 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 2,91 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600x300, gr.0,7mm) | m2 | 7,20 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 7,21 |
|  | 26261473700097 | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm | m2 | 7,27 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 58,18 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 58,18 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 58,18 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 13,09 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600x250, gr.0,7mm) | m2 | 6,80 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,81 |
|  | 26261473700097 | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm | m2 | 6,87 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 54,94 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 54,94 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 54,94 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 12,36 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,69 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600x350 gr.0.7mm) | m2 | 5,70 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,61 |
|  | 26261473700097 | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm | m2 | 5,76 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 34,54 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 34,54 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 34,54 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 11,51 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(700x400 gr.0.7mm) | m2 | 4,40 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,27 |
|  | 26261473700097 | Canale de ventilare metalice gr.0.7mm | m2 | 4,44 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 44,44 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 44,44 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 44,44 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 16,00 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d100mm) | m2 | 20,41 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 34,27 |
|  | 26261473700095 | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm | m2 | 20,61 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 309,21 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 309,21 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 309,21 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 12,99 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 1,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d125mm) | m2 | 5,89 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,89 |
|  | 26261473700095 | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm | m2 | 5,95 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 89,23 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 89,23 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 89,23 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 3,75 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d160mm) | m2 | 3,01 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,05 |
|  | 26261473700095 | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm | m2 | 3,04 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 45,60 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 45,60 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 45,60 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,92 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d250mm) | m2 | 12,56 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 21,09 |
|  | 26261473700095 | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm | m2 | 12,69 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 190,28 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 190,28 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 190,28 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 7,99 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,68 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d315mm) | m2 | 19,78 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 33,21 |
|  | 26261473700095 | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm | m2 | 19,98 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 299,67 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 299,67 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 299,67 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 12,59 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 1,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 60 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara Isover KIM AL) | m2 | 141,56 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 116,50 |
|  | 26821626113151 | Izolatie pentru instalare exterioara Isover KIM AL | m2 | 141,56 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 5,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 61 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara Isover KIM AL) | m2 | 12,64 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 10,40 |
|  | 26821626113151 | Izolatie pentru instalare exterioara Isover KIM AL | m2 | 12,64 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare(Otel galvanizat pentru acoperirea conductelor de aer) | m2 | 12,64 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 3,94 |
|  | 27104036013001 | Tabla zincata gr.0.5mm | kg | 89,71 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 63 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 12,64 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,12 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 88,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 64 | VA22A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (150x100 gr.1,0mm) | m2 | 17,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 26,90 |
|  | 26261473700091 | Canale de ventilare metalice gr.1.0mm | m2 | 17,67 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 265,12 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 265,12 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 265,12 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 12,37 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 1,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | VA22A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x150 gr.1,0mm) | m2 | 2,40 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,69 |
|  | 26261473700091 | Canale de ventilare metalice gr.1.0mm | m2 | 2,42 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36,36 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 36,36 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 36,36 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,70 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 66 | VA22A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x200 gr.1,0mm) | m2 | 0,90 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,38 |
|  | 26261473700091 | Canale de ventilare metalice gr.1.0mm | m2 | 0,91 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 13,63 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 13,63 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 13,63 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,64 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 67 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (400x250 gr.1,0mm) | m2 | 8,40 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,17 |
|  | 26261473700091 | Canale de ventilare metalice gr.1.0mm | m2 | 8,48 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 93,32 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 93,32 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 93,32 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 10,18 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 68 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x150 gr.1,0mm) | m2 | 14,30 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,02 |
|  | 26261473700091 | Canale de ventilare metalice gr.1.0mm | m2 | 14,44 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 158,87 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 158,87 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 158,87 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 17,33 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 69 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect ( d=125 gr.1,0mm) | m2 | 6,28 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,35 |
|  | 26261473700091 | Canale de ventilare metalice gr.1.0mm | m2 | 6,34 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 95,14 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 95,14 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 95,14 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 6,34 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 1,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect ( d=160 gr.1,0mm) | m2 | 6,53 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,68 |
|  | 26261473700091 | Canale de ventilare metalice gr.1.0mm | m2 | 6,60 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 98,93 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 98,93 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 98,93 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 6,60 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 1,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 71 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect ( d=200 gr.1,0mm) | m2 | 3,77 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,01 |
|  | 26261473700091 | Canale de ventilare metalice gr.1.0mm | m2 | 3,81 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 57,12 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 57,12 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 57,12 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 3,81 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 72 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect ( d=315 gr.1,0mm) | m2 | 7,91 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 10,52 |
|  | 26261473700091 | Canale de ventilare metalice gr.1.0mm | m2 | 7,99 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 119,84 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 119,84 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 119,84 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 7,99 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 1,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 73 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara Isover KIM AL) | m2 | 35,77 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 29,44 |
|  | 26821626113151 | Izolatie pentru instalare exterioara Isover KIM AL | m2 | 35,77 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 1,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 74 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara Isover KIM AL) | m2 | 10,65 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 8,76 |
|  | 26821626113151 | Izolatie pentru instalare exterioara Isover KIM AL | m2 | 10,65 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 75 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare(Otel galvanizat pentru acoperirea conductelor de aer) | m2 | 10,65 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 3,32 |
|  | 27104036013001 | Tabla zincata gr.0.5mm | kg | 75,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 76 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 10,65 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,15 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 74,55 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 77 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie "Armaflex Duct AL"gr.13mm) | m2 | 12,17 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 10,02 |
|  | 26821626113165 | Izolatie "Armaflex Duct AL"gr.13mm | m2 | 12,17 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 78 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Conducta de aer din otel inoxidabil 150х150 толщ.0,5мм)i | m2 | 4,80 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,06 |
|  | 26261473700096 | Canale de ventilare din otel inoxidabil gr.0.5mm | m2 | 4,85 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 72,72 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 72,72 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 72,72 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 2,91 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 79 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Conducta de aer din otel inoxidabil 200х150 толщ.0,5мм)i | m2 | 2,10 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,53 |
|  | 26261473700096 | Canale de ventilare din otel inoxidabil gr.0.5mm | m2 | 2,12 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 31,81 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 31,81 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 31,81 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,27 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 80 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Conducta de aer din otel inoxidabil 400x150 gr.1,0mm) | m2 | 6,60 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,78 |
|  | 26261473700092 | Canale de ventilare din otel inoxidabil gr.1.0mm | m2 | 6,67 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 73,33 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 73,33 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 73,33 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 8,00 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 81 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Conducta de aer din otel inoxidabil 500x150, gr.1,0mm) | m2 | 2,60 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,60 |
|  | 26261473700092 | Canale de ventilare din otel inoxidabil gr.1.0mm | m2 | 2,63 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 21,01 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 21,01 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 21,01 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 4,73 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 82 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie "Armaflex Duct AL"gr.13mm) | m2 | 17,09 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 14,07 |
|  | 26821626113165 | Izolatie "Armaflex Duct AL"gr.13mm | m2 | 17,09 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Colectarea materialelor |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Benrficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare (Ventilatie, conditionare (materiale)) |  |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |
|  |  | 2.1. Ventilatie (echipamente) |  |  |  |
| 83 |  | R1 Unitate de alimentare inclus: | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 84 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Ventilator pentru conducte dreptunghiulare L= 1100 m3/ora, P= 400 Pa, N= 0,401 kWh ~ 1 ф RS 60-35M1) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 21,75 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,25 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 85 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Insertie flexibila DS60-35) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,50 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 86 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Incalzitor de apa cu aer VBR60-35-2) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,92 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,00 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,00 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,30 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 87 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Filtru cadru G4+Caseta de filtrare cu filtru de buzunar BFK60-35 /EU7/ ) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 88 | VB07B | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm ( (Valva de aer SRC 60-35)) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,97 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 89 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Amortizor de zgomot pentru conducte dreptunghiulare L=950mm LDR60-35) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,10 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 90 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)(Controler de viteza REU 3 ) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 91 | 08-02-315-1 | Dispozitiv de actionare electrica(Actionare electrica pentru amortizor extern max. F = 0.4 m2 TF 230 "BELIMO"Systemair ) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,60 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 92 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Eliminator de picaturi) | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 93 |  | K1.1 | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 94 | F C09 A | Racitor de aer carcasat cu carcasa metalice, cu circulatie fortata, pentru amoniac sau alt agent de racire, avind greutatea de pina la 500 kg (Recitor de aer REGO/ RECU 1200 L= 1200 m3/ora, Qr =7300k Unitate interioara Komfovent DCF-1.2- 7) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 7,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,07 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 4,00 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 4,00 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,33 |
|  | 2513206621871 | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm | kg | 0,05 |
|  | 2513736601704 | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm | kg | 0,05 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,90 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,20 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 4,00 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 95 |  | K1 | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 96 | F A05 A | Grup frigorific compresor-condensator, pentru amoniac sau alt agent de racire (compus din: compresor, electromotor, condensator si separator de ulei), avind puterea frigorifica nominala de 750... 15.000 Kcal/h (Unitate compresor- condensator Qr =8000kW, N =2,83kWh-3ф Unitate exterioara PU-P71YHA) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 4,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,86 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | m3 | 0,01 |
|  | 2733103610011 | Tabla groasa din otel 10 x 2000 x 6000 mm | kg | 12,00 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 24,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,03 |
|  | 2952270006608 | Vinci cu cremaliera sau hidraulic 16-25 tf | h-ut | 1,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 97 |  | R2 Unitate de alimentare inclus: | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 98 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de conducta L= 535 m3/ora, P= 400 Pa, N= 0,201 kWh IP44 ~ 1 ф K315 M Systemair) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,55 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 99 | IB20Aприм | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.(Clema cu eliberare rapida FK315) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |
|  | 2822115708000315 | Clema cu eliberare rapida FK315 | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 100 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Incalzitor de apa cu aer VBС 250-2) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,92 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,00 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,00 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,30 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 101 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Filtru cadru G4 +Caseta de filtrare cu filtru de buzunar BFR 250 /EU7) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 102 | VB07A | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 700 - 1600 mm (Supapa rotunda cu o singura cana EFD 250) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 103 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Amortizor de zgomot pentru conducte rotundу L=600mm LDС250-600) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,86 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 104 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)(Controler de viteza REU 1,5 ) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 105 | 08-02-315-1 | Dispozitiv de actionare electrica(Actionare electrica pentru amortizor extern max. F = 0.4 m2 TF 230 "BELIMO"Systemair ) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,60 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 106 |  | R3 Unitate de alimentare inclus: | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 107 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Ventilator pentru conducte dreptunghiulare L= 1310 m3/ora, P= 380 Pa, N= 0,401 kWh ~ 1 ф RS 60-35M1) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 21,75 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,25 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 108 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Insertie flexibila DS60-35) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,50 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 109 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Incalzitor de apa cu aer VBR60-35-2) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,92 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,00 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,00 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,30 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 110 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Filtru cadru G4+Caseta de filtrare cu filtru de buzunar BFK60-35 /EU7/ ) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 111 | VB07B | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm ( (Valva de aer SRC 60-35)) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,97 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 112 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Amortizor de zgomot pentru conducte dreptunghiulare L=950mm LDR60-35) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,10 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 113 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)(Controler de viteza REU 3 ) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 114 | 08-02-315-1 | Dispozitiv de actionare electrica(Actionare electrica pentru amortizor extern max. F = 0.4 m2 TF 230 "BELIMO") | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,60 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 115 |  | R4 Unitate de alimentare inclus: | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 116 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Ventilator pentru conducte dreptunghiulare L=2840 m3/ora, P= 400 Pa, N= 0,704 kWh IP54 ~3ф RS 70-40L3) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 21,75 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,25 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 117 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Insertie flexibila DS70-40) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,50 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 118 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Incalzitor de apa cu aer VBR70-40-2) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,92 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,00 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,00 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,30 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 119 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Filtru cadru G4+Caseta de filtrare cu filtru de buzunar BFK70-40 /EU7/ ) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 120 | VB07B | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm ( (Valva de aer SRC 70-40)) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,97 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 121 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)(Controler de viteza REU 3 ) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 122 | 08-02-315-1 | Dispozitiv de actionare electrica(Actionare electrica pentru amortizor extern max. F = 0.4 m2 TF 230 "BELIMO"Systemair ) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,60 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 123 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Amortizor de zgomot pentru conducte dreptunghiulare L=950mm LDR50-30) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,10 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 124 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm ( Amortizor de zgomot pentru conducte rotunde LDC 250-900) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,86 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 125 |  | A1 | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 126 | VC07B | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw (Ventilator de aspiratie rezistent la explozie L= 925 m3/ora, P= 400 Pa, N= 0,9 kW ~ 3 ф Systemair KTEX 500x300-4 Systemair) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 12,41 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 127 |  | A2 | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 128 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de aspiratie L= 950 m3/ora, P= 380 Pa, N= 0,315 kWh ~ 1 ф K315 L Systemair) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,55 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 129 |  | A3 | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 130 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de aspiratie L= 765 m3/ora, P= 430 Pa, N= 0,315 kWh ~ 1 ф K315 L Systemair) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,55 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 131 |  | A4 | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 132 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de aspiratie L= 250 m3/ora, P= 325 Pa, N= 0,105 kWh ~ 1 ф 160 XL Systemair) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,55 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 133 |  | A5,A6 | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 134 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de aspiratie L= 240 m3/ora, P= 330 Pa, N= 0,105 kWh ~ 1 ф 160 XL Systemair) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 23,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 135 |  | A7 | компл. | 7,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 136 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de aspiratie L= 1105 m3/ora, P= 300 Pa, N= 0,201 kWh ~ 1 ф K315 M Systemair) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,55 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 137 |  | A9,A11 | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 138 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de aspiratie L= 50 m3/ora, P= 300 Pa, N= 0,059 kWh ~ 1 ф 100 XL Systemair) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 23,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 139 |  | A10 | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 140 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de aspiratie L= 640 m3/ora, P= 250 Pa, N= 0,148 kWh ~ 1 ф K250 L Systemair) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,55 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 141 |  | A12 | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 142 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de aspiratie L= 60 m3/ora, P= 300 Pa, N= 0,059 kWh ~ 1 ф K100 XL Systemair) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,55 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 143 |  | A13 | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 144 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de aspiratie L= 572 m3/ora, P= 300 Pa, N= 0,145 kWh ~ 1 ф K200 L Systemair) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,55 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 145 |  | RA1 | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 146 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Recuperator de caldura in perete Laflux =115m3/ora, Levacuare=105m3/ora a, N =0.032kW Prana -150) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,55 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Ventilatie (echipamente) |  |  |
|  |  | 2.2. Conditionare (echipamente) |  |  |  |
| 147 |  | K2 Aparat de aer conditionat inclus: | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 148 | VC37A k=1.5 | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (K2-Unitate exterioara Qt =4200kW, Qr =4000kW, N =0,974kWh ~ 1 ф 2MXM 40M-1buc, K2.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20-1buc,K2.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20-1buc),,Daikin" | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,42 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,78 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 3,10 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 15,50 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 23,25 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm(в изоляции) | m | 7,75 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm(в изоляции) | m | 7,75 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,27 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 1,40 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,54 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,12 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 149 |  | K3 Aparat de aer conditionat inclus: | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 150 | VC37A k=2 | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (K3-Unitate exterioara Qt =4200kW, Qr =6800kW, N =1,85kWh ~ 1 ф 3MXM 68M-1buc, K3.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =4000kW, Qr =3400kW FTXM 35-1buc,K3.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20-1buc, K3.3-Unitate interioara montata pe perete Qt =4000kW, Qr =3400kW FTXM 35-1buc),,Daikin" | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 7,17 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 1,02 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 4,10 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 20,50 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 30,75 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm(в изоляции) | m | 10,25 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm(в изоляции) | m | 10,25 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,36 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 1,84 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,72 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,16 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 151 |  | K4 Aparat de aer conditionat inclus: | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 152 | VC37A k=2 | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (K4-Unitate exterioara Qt =4600kW, Qr =4000kW, N =1,598kWh ~ 1 ф 3MXM 40N-1buc, K4.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20-1buc,K4.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20-1buc,K4.3Unitate interioara montata pe perete Qt =2800kW, Qr =2500kW FTXM 25-1buc),,Daikin" | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 7,17 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 1,02 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 4,10 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 20,50 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 30,75 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm(в изоляции) | m | 10,25 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm(в изоляции) | m | 10,25 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,36 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 1,84 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,72 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,16 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 153 |  | K5 Aparat de aer conditionat inclus: | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 154 | VC37A k=1.5 | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (K5-Unitate exterioara Qt =4200kW, Qr =4000kW, N =0,974kWh ~ 1 ф 2MXM 40M-1buc, K5.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20-1buc,K5.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20-1buc),,Daikin" | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,42 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,78 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 3,10 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 15,50 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 23,25 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm(в изоляции) | m | 7,75 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm(в изоляции) | m | 7,75 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,27 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 1,40 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,54 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,12 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 155 |  | K6 Aparat de aer conditionat inclus: | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 156 | VC37A k=1.5 | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (K6-Unitate exterioara Qt =5600kW, Qr =5000kW, N =1,275kWh ~ 1 ф 2MXM 50M-1buc, K6.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =2800kW, Qr =2500kW FTXM 25-1buc,K6.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =4000kW, Qr =3400kW FTXM 35-1buc),,Daikin" | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,42 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,78 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 3,10 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 15,50 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 23,25 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm(в изоляции) | m | 7,75 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm(в изоляции) | m | 7,75 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,27 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 1,40 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,54 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,12 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Conditionare (echipamente) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Colectarea materialelor |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |
|  |  | 3.1. Ventilatie (echipamente) |  |  |  |
| 157 |  | R1 Unitate de alimentare inclus: | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 158 | Pretul firmei | Ventilator pentru conducte dreptunghiulare L= 1100 m3/ora, P= 400 Pa, N= 0,401 kWh ~ 1 ф RS 60-35M1 | buc | 1,00 |
|  | 287291243578667 | Ventilator pentru conducte dreptunghiulare L= 1100 m3/ora, P= 400 Pa, N= 0,401 kWh ~ 1 ф RS 60-35M1 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 159 | Pretul firmei | Insertie flexibila DS60-35 | buc | 2,00 |
|  | 300291243578667 | Insertie flexibila DS60-35 | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 160 | Pretul firmei | Incalzitor de apa cu aer VBR60-35-2 | buc | 1,00 |
|  | 400291243578667 | Incalzitor de apa cu aer VBR60-35-2 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 161 | Pretul firmei | Filtru cadru G4 | buc | 1,00 |
|  | 500291243578667 | Filtru cadru G4 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 162 | Pretul firmei | Caseta de filtrare cu filtru de buzunar BFK60-35 /EU7/ | buc | 1,00 |
|  | 500291243578668 | Caseta de filtrare cu filtru de buzunar BFK60-35 /EU7/ | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 163 | Pretul firmei | Valva de aer SRC 60-35 | buc | 1,00 |
|  | 500291243578900 | Valva de aer SRC 60-35 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 164 | Pretul firmei | Amortizor de zgomot pentru conducte dreptunghiulare L=950mm LDR60-35 | buc | 1,00 |
|  | 500291243579900 | Amortizor de zgomot pentru conducte dreptunghiulare L=950mm LDR60-35 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 165 | Pretul firmei | Controler de viteza REU 3 | buc | 1,00 |
|  | 500561243579900 | Controler de viteza REU 3 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 166 | Pretul firmei | Actionare electrica pentru amortizor extern max. F = 0.4 m2 TF 230 "BELIMO"Systemair | buc | 1,00 |
|  | 550561243579900 | Actionare electrica pentru amortizor extern max. F = 0.4 m2 TF 230 "BELIMO"Systemair | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 167 | Pretul firmei | Eliminator de picatur Sistemair) | buc | 1,00 |
|  | 650561243579900 | Eliminator de picatur Sistemair | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 168 |  | K1.1 | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 169 | Pretul firmei | Recitor de aer REGO/ RECU 1200 L= 1200 m3/ora, Qr =7300k Unitate interioara Komfovent DCF-1.2- 7 | buc | 1,00 |
|  | 293293578877463 | Recitor de aer REGO/ RECU 1200 L= 1200 m3/ora, Qr =7300k Unitate interioar Komfovent DCF-1.2- 7 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 170 |  | K1 | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 171 | Pretul firmei | Unitate compresor- condensator Qr =8000kW, N =2,83kWh-3ф Unitate exterioara PU-P71YHA | buc | 1,00 |
|  | 303293578877463 | Unitate compresor- condensator Qr =8000kW, N =2,83kWh-3ф Unitate exterioara PU-P71YHA | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 172 |  | R2 Unitate de alimentare inclus: | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 173 | Pretul firmei | Ventilator de conducta L= 535 m3/ora, P= 400 Pa, N= 0,201 kWh IP44 ~ 1 ф K315 M Systemair | buc | 1,00 |
|  | 291243579988455 | Ventilator de conducta L= 535 m3/ora, P= 400 Pa, N= 0,201 kWh IP44 ~ 1 ф K315 M Systemair | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 174 | Pretul firmei | Clema cu eliberare rapida FK315 | buc | 2,00 |
|  | 291243579998455 | Clema cu eliberare rapida FK315 | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 175 | Pretul firmei | Incalzitor de apa cu aer VBС 250-2 | buc | 1,00 |
|  | 400291243578668 | Incalzitor de apa cu aer VBС 250-2 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 176 | Pretul firmei | Filtru cadru G4 | buc | 1,00 |
|  | 500291243578667 | Filtru cadru G4 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 177 | Pretul firmei | Caseta de filtrare cu filtru de buzunar BFR 250 | buc | 1,00 |
|  | 500291243578669 | Caseta de filtrare cu filtru de buzunar BFR 250 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 178 | Pretul firmei | Supapa rotunda cu o singura cana EFD 250 | buc | 1,00 |
|  | 500291243578901 | Supapa rotunda cu o singura cana EFD 250 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 179 | Pretul firmei | Amortizor de zgomot pentru conducte rotundу L=600mm LDС250-600 | buc | 1,00 |
|  | 500291243579901 | Amortizor de zgomot pentru conducte rotundу L=600mm LDС250-600 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 180 | Pretul firmei | Controler de viteza REU 1.5 | buc | 1,00 |
|  | 500561243579901 | Controler de viteza REU 1.5 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 181 | Pretul firmei | Actionare electrica pentru amortizor extern max. F = 0.4 m2 TF 230 "BELIMO"Systemair | buc | 1,00 |
|  | 550561243579900 | Actionare electrica pentru amortizor extern max. F = 0.4 m2 TF 230 "BELIMO"Systemair | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 182 |  | R3 Unitate de alimentare inclus: | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 183 | Pretul firmei | Ventilator pentru conducte dreptunghiulare L= 1310 m3/ora, P= 380 Pa, N= 0,401 kWh IP54~ 1 ф RS 60-35M1 | buc | 1,00 |
|  | 287291243578668 | Ventilator pentru conducte dreptunghiulare L= 1310 m3/ora, P= 380 Pa, N= 0,401 kWh IP54~ 1 ф RS 60-35M1 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 184 | Pretul firmei | Insertie flexibila DS60-35 | buc | 2,00 |
|  | 300291243578667 | Insertie flexibila DS60-35 | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 185 | Pretul firmei | Incalzitor de apa cu aer VBR60-35-2 | buc | 1,00 |
|  | 400291243578667 | Incalzitor de apa cu aer VBR60-35-2 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 186 | Pretul firmei | Filtru cadru G4 | buc | 1,00 |
|  | 500291243578667 | Filtru cadru G4 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 187 | Pretul firmei | Caseta de filtrare cu filtru de buzunar BFK60-35 /EU7/ | buc | 1,00 |
|  | 500291243578668 | Caseta de filtrare cu filtru de buzunar BFK60-35 /EU7/ | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 188 | Pretul firmei | Valva de aer SRC 60-35 | buc | 1,00 |
|  | 500291243578900 | Valva de aer SRC 60-35 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 189 | Pretul firmei | Amortizor de zgomot pentru conducte dreptunghiulare L=950mm LDR60-35 | buc | 1,00 |
|  | 500291243579900 | Amortizor de zgomot pentru conducte dreptunghiulare L=950mm LDR60-35 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 190 | Pretul firmei | Controler de viteza REU 3 | buc | 1,00 |
|  | 500561243579900 | Controler de viteza REU 3 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 191 | Pretul firmei | Actionare electrica pentru amortizor extern max. F = 0.4 m2 TF 230 "BELIMO"Systemair | buc | 1,00 |
|  | 550561243579900 | Actionare electrica pentru amortizor extern max. F = 0.4 m2 TF 230 "BELIMO"Systemair | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 192 |  | R4 Unitate de alimentare inclus: | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 193 | Pretul firmei | Ventilator pentru conducte dreptunghiulare L= 2840 m3/ora, P= 400 Pa, N= 0,704 kWh IP54~ 1 ф RS 70-40L3 | buc | 1,00 |
|  | 287291243578669 | Ventilator pentru conducte dreptunghiulare L= 2840 m3/ora, P= 400 Pa, N= 0,704 kWh IP54~ 1 ф RS 70-40L3 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 194 | Pretul firmei | Insertie flexibila DS70-40 | buc | 2,00 |
|  | 300291243578668 | Insertie flexibila DS70-40 | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 195 | Pretul firmei | Incalzitor de apa cu aer VBR70-40-2 | buc | 1,00 |
|  | 400291243578669 | Incalzitor de apa cu aer VBR70-40-2 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 196 | Pretul firmei | Filtru cadru G4 | buc | 1,00 |
|  | 500291243578667 | Filtru cadru G4 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 197 | Pretul firmei | Caseta de filtrare cu filtru de buzunar BFK70-40 /EU7/ | buc | 1,00 |
|  | 500291243578670 | Caseta de filtrare cu filtru de buzunar BFK70-40 /EU7/ | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 198 | Pretul firmei | Valva de aer SRC 70-40 | buc | 1,00 |
|  | 500291243578902 | Valva de aer SRC 70-40 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 199 | Pretul firmei | Controler de viteza REU 3 | buc | 1,00 |
|  | 500561243579900 | Controler de viteza REU 3 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 200 | Pretul firmei | Actionare electrica pentru amortizor extern max. F = 0.4 m2 TF 230 "BELIMO"Systemair | buc | 1,00 |
|  | 550561243579900 | Actionare electrica pentru amortizor extern max. F = 0.4 m2 TF 230 "BELIMO"Systemair | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 201 | Pretul firmei | Amortizor de zgomot pentru conducte dreptunghiulare L=950mm LDR 50-30 | buc | 1,00 |
|  | 500291243575030 | Amortizor de zgomot pentru conducte dreptunghiulare L=950mm LDR 50-30 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 202 | Pretul firmei | Amortizor de zgomot pentru conducte rotunde L=900mm LDС250-900 | buc | 1,00 |
|  | 500291243579905 | Amortizor de zgomot pentru conducte rotunde L=900mm LDС250-900 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 203 |  | A1 | компл. | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 204 | Pretul firmei | Ventilator de aspiratie rezistent la explozie L= 925 m3/ora, P= 400 Pa, N= 0,9 kW ~ 3 ф Systemair KTEX 500x300-4 Systemair | buc | 1,00 |
|  | 291243578877355 | Ventilator de aspiratie rezistent la explozie L= 925 m3/ora, P= 400 Pa, N= 0,9 kW ~ 3 ф Systemair KTEX 500x300-4 Systemair | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 205 |  | A2 | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 206 | Pretul firmei | Ventilator de aspiratie L= 950 m3/ora, P= 380 Pa, N= 0,315 kWh ~ 1 ф K315 L Systemair | buc | 1,00 |
|  | 291243578877315 | Ventilator de aspiratie L= 950 m3/ora, P= 380 Pa, N= 0,315 kWh ~ 1 ф K315 L Systemair | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 207 |  | A3 | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 208 | Pretul firmei | Ventilator de aspiratie L= 765 m3/ora, P= 430 Pa, N= 0,315 kWh ~ 1 ф K315 L Systemair | buc | 1,00 |
|  | 291243578877316 | Ventilator de aspiratie L= 765 m3/ora, P= 430 Pa, N= 0,315 kWh ~ 1 ф K315 L Systemair | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 209 |  | A4 | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 210 | Pretul firmei | Ventilator de aspiratie L= 250 m3/ora, P= 325 Pa, N= 0,105 kWh ~ 1 ф 160 XL Systemair | buc | 1,00 |
|  | 291243578877160 | Ventilator de aspiratie L= 250 m3/ora, P= 325 Pa, N= 0,105 kWh ~ 1 ф 160 XL Systemair | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 211 |  | A5,A6 | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 212 | Pretul firmei | Ventilator de aspiratie L= 250 m3/ora, P= 325 Pa, N= 0,105 kWh ~ 1 ф 160 XL Systemair | buc | 2,00 |
|  | 291243578877161 | Ventilator de aspiratie L= 240 m3/ora, P= 330 Pa, N= 0,105 kWh ~ 1 ф 160 XL Systemair | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 213 |  | A7 | компл. | 7,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 214 | Pretul firmei | Ventilator de aspiratie L= 1105 m3/ora, P= 300 Pa, N= 0,201 kWh ~ 1 ф K315 M Systemair | buc | 1,00 |
|  | 291243578877317 | Ventilator de aspiratie L= 1105 m3/ora, P= 300 Pa, N= 0,201 kWh ~ 1 ф K315 M Systemair | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 215 |  | A9,A11 | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 216 | Pretul firmei | Ventilator de aspiratie L= 50 m3/ora, P= 300 Pa, N= 0,059 kWh ~ 1 ф 100 XL Systemair | buc | 2,00 |
|  | 291243578877100 | Ventilator de aspiratie L= 50 m3/ora, P= 300 Pa, N= 0,059 kWh ~ 1 ф 100 XL Systemair | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 217 |  | A10 | компл. | 10,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 218 | Pretul firmei | Ventilator de aspiratie L= 640 m3/ora, P= 250 Pa, N= 0,148 kWh ~ 1 ф K250 L Systemair | buc | 1,00 |
|  | 291243578877250 | Ventilator de aspiratie L= 640 m3/ora, P= 250 Pa, N= 0,148 kWh ~ 1 ф K250 L Systemair | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 219 |  | A12 | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 220 | Pretul firmei | Ventilator de aspiratie L= 60 m3/ora, P= 300 Pa, N= 0,059 kWh ~ 1 ф K100 XL Systemair | buc | 1,00 |
|  | 291243578877101 | Ventilator de aspiratie L= 60 m3/ora, P= 300 Pa, N= 0,059 kWh ~ 1 ф K100 XL Systemair | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 221 |  | A13 | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 222 | Pretul firmei | Ventilator de aspiratie L= 572 m3/ora, P= 300 Pa, N= 0,145 kWh ~ 1 ф K200 L Systemair | buc | 1,00 |
|  | 291243578877200 | Ventilator de aspiratie L= 572 m3/ora, P= 300 Pa, N= 0,145 kWh ~ 1 ф K200 L Systemair | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 223 |  | RA1 | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 224 | Pretul firmei | Recuperator de caldura in perete Laflux =115m3/ora, Levacuare=105m3/ora a, N =0.032kW Prana -150 | buc | 1,00 |
|  | 291243578877155 | Recuperator de caldura in perete Laflux =115m3/ora, Levacuare=105m3/ora a, N =0.032kW Prana -150 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Ventilatie (echipamente) |  |  |
|  |  | 3.2. Conditionare (echipamente) |  |  |  |
| 225 |  | K2 Aparat de aer conditionat inclus: | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 226 | Pretul firmei | K2-Unitate exterioara Qt =4200kW, Qr =4000kW, N =0,974kWh ~ 1 ф 2MXM 40M"Daikin" | buc | 1,00 |
|  | 2875784597782501 | K2-Unitate exterioara Qt =4200kW, Qr =4000kW, N =0,974kWh ~ 1 ф 2MXM 40M ,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 227 | Pretul firmei | K2.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  | 2875784597782502 | K2.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 228 | Pretul firmei | K2.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20-1"Daikin" | buc | 1,00 |
|  | 2875784597782503 | K2.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 229 |  | K3 Aparat de aer conditionat inclus: | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 230 | Pretul firmei | K3-Unitate exterioara Qt =4200kW, Qr =6800kW, N =1,85kWh ~ 1 ф 3MXM 68M "Daikin" | buc | 1,00 |
|  | 2875784597782601 | K3-Unitate exterioara Qt =4200kW, Qr =6800kW, N =1,85kWh ~ 1 ф 3MXM 68M "Daikin" | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 231 | Pretul firmei | K3.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =4000kW, Qr =3400kW FTXM 35"Daikin" | buc | 1,00 |
|  | 2875784597782602 | K3.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =4000kW, Qr =3400kW FTXM 35"Daikin" | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 232 | Pretul firmei | K3.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  | 28757845977826003 | K3.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 233 | Pretul firmei | K3.3-Unitate interioara montata pe perete Qt =4000kW, Qr =3400kW FTXM 35"Daikin" | buc | 1,00 |
|  | 2875784597782604 | K3.3-Unitate interioara montata pe perete Qt =4000kW, Qr =3400kW FTXM 35"Daikin" | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 234 |  | K4 Aparat de aer conditionat inclus: | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 235 | Pretul firmei | K4-Unitate exterioara Qt =4600kW, Qr =4000kW, N =1,598kWh ~ 1 ф 3MXM 40N,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  | 2875784597782701 | K4-Unitate exterioara Qt =4600kW, Qr =4000kW, N =1,598kWh ~ 1 ф 3MXM 40N,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 236 | Pretul firmei | K4.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20"Daikin" | buc | 1,00 |
|  | 2875784597782702 | K4.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20"Daikin" | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 237 | Pretul firmei | K4.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  | 2875784597782703 | K4.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 238 | Pretul firmei | K4.3Unitate interioara montata pe perete Qt =2800kW, Qr =2500kW FTXM 25,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  | 2875784597782704 | K4.3Unitate interioara montata pe perete Qt =2800kW, Qr =2500kW FTXM 25,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 239 |  | K5 Aparat de aer conditionat inclus: | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 240 | Pretul firmei | K5-Unitate exterioara Qt =4200kW, Qr =4000kW, N =0,974kWh ~ 1 ф 2MXM 40M,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  | 2875784597782801 | K5-Unitate exterioara Qt =4200kW, Qr =4000kW, N =0,974kWh ~ 1 ф 2MXM 40M,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 241 | Pretul firmei | K5.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  | 2875784597782802 | K5.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 242 | Pretul firmei | K5.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  | 2875784597782803 | K5.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 243 |  | K6 Aparat de aer conditionat inclus: | компл. | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 244 | Pretul firmei | K6-Unitate exterioara Qt =5600kW, Qr =5000kW, N =1,275kWh ~ 1 ф 2MXM 50M,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  | 2875784597782901 | K6-Unitate exterioara Qt =5600kW, Qr =5000kW, N =1,275kWh ~ 1 ф 2MXM 50M,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 245 | Pretul firmei | K6.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =2800kW, Qr =2500kW FTXM 25,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  | 2875784597782902 | K6.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =2800kW, Qr =2500kW FTXM 25,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 246 | Pretul firmei | K6.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =4000kW, Qr =3400kW FTXM 35,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  | 2875784597782903 | K6.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =4000kW, Qr =3400kW FTXM 35,,Daikin" | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Conditionare (echipamente) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Colectatrea materialelor |  |  |
|  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |
|  | Total |  |  |

Obiectul 1.6. - Construcție capitală  Compartiment (EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=55m) | m3 | 16,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,965 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 1,980 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 16,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,005 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100, BPY-1A-10 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,660 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,050 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,030 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,410 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,410 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | 08-03-523-1 | -Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,020 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,006 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,954 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,006 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,018 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,084 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,024 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,360 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,480 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,024 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,740 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, YABP | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 7,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,920 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,098 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,042 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,252 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,084 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,910 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,280 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (ГPЩ1) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolar 100A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,530 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,070 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,060 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,640 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,760 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,028 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,094 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,004 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,004 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,018 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,120 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,040 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (ГPЩ2) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 100A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,530 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,070 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,060 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,680 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,210 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,042 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,018 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,108 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,390 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,120 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | 08-03-526-1 | -Declansator independent, PH-47 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,040 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП1) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 40A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,530 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,070 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,060 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,380 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,005 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,005 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,800 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,350 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,070 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,180 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,060 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,650 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,200 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,040 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП2) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 20A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,530 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,070 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,060 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,240 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,280 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,056 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,024 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,144 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,048 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,520 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,160 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,040 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП3) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 20A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,530 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,070 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,060 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,800 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,350 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,070 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,180 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,060 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,650 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,200 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,040 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП4) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 20A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,530 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,070 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,060 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,380 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,005 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,005 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,680 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,210 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,042 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,018 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,108 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,390 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,120 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,040 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП5) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 20A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,530 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,070 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,060 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,360 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,420 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,084 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,036 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,216 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,780 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,240 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,040 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (PП6) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,010 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,550 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 40A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,530 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,070 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,060 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,360 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,420 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,084 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,036 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,216 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,780 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,240 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,040 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (PП7) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,010 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,550 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 40A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,530 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,070 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,060 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,360 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,420 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,084 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,036 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,216 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,780 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,240 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,040 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | 08-03-599-9 | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩО1) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,360 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,041 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,041 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 21,000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,124 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,016 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,510 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 40A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,530 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,070 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,060 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,360 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,420 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,084 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,036 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,216 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,780 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,240 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,040 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | 08-03-599-9 | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩАО1) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,360 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,041 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,041 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 21,000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,124 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,016 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,510 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 40A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,530 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,070 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,060 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,800 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,350 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,070 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,180 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,060 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,650 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,200 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,040 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩО2) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,170 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,040 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,124 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,016 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,230 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 40A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,530 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,070 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,060 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,800 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,350 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,070 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,180 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,060 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,650 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,200 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,040 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 60 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩАО2) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,170 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,040 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,124 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,016 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,230 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 61 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 40A | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,530 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,070 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,060 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,240 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,280 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,056 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,024 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,144 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,048 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,520 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,160 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 63 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,040 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 64 | 08-03-572-3 | Dulap electric medicinal ЭЩР-0-6 (ЭЩР-1,2 ) | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,640 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,340 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,060 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,030 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,540 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,200 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,290 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,060 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,780 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,060 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 66 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 1,040 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 281,840 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,582 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,184 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,816 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,912 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,912 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,120 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,005 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 124,800 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,055 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,104 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,437 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,258 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 61,672 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,851 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,134 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,258 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 67 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,260 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,160 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,001 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 53,040 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,530 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,728 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,697 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,024 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,697 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 68 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,190 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,120 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,001 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 38,760 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,388 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,587 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,521 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,077 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,521 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 69 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,270 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,970 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,001 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 55,080 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,551 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,834 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,429 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,124 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,429 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | 08-03-593-9 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de luminare locala | 100 buc | 0,060 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,118 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,245 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,019 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,536 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 71 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,090 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,838 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,367 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,019 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,101 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,304 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,101 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 72 | 08-03-593-10 | Anticolant u directie de esire | 100 buc | 0,090 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,838 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,367 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,019 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,101 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,304 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,101 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 73 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,580 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,676 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,002 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 59,160 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,023 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,023 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 74 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,150 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,920 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 15,300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 75 | 08-03-591-12 | Intreruptori cu 3 grupe tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,694 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,015 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,004 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,001 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 76 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,520 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,071 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,195 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,195 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,093 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 77 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,761 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,027 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,098 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,098 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,046 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,001 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 78 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 7,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,720 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,490 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,049 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,682 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,540 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,098 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,540 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,189 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,329 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,063 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 42,700 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 7,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,140 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,217 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,028 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,336 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,462 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,056 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,980 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,840 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 2,030 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,056 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 79 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 11,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,800 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,660 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,011 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,420 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,154 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,420 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,066 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,385 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,022 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 11,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,110 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,671 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,011 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,066 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,132 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,011 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,430 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,440 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,011 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 80 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,930 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,433 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,003 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,395 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 94,860 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,391 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,037 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,037 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 81 | 08-03-591-12 | Priza 2 locuri instalatie inchisa | 100 buc | 0,080 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,552 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,120 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 8,160 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,034 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 82 | 08-03-525-5 | Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 | set | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,640 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,280 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,104 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,016 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,072 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,004 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 0,204 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 4,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,080 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,004 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,016 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,032 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,268 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,120 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 83 | 08-03-525-9 | Aparat de priza de destinatie generala, montat pe constructie pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta, curent pina la 63 A | set | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,090 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,140 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,007 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,009 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,018 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,060 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,030 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,090 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,001 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 84 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 28,700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 545,300 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,060 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,086 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 30,135 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 350,140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 350,140 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 7,175 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,057 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 29,274 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 172,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 2,296 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,861 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 13,489 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 121,975 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 13,489 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 85 | 08-02-407-7 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm | 100 m | 1,050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,885 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,002 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,004 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,103 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,810 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,810 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,263 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,003 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,071 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,300 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,084 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,034 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,840 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,463 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,840 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 86 | 08-02-407-11 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul planseelor, diametru pina la 25 mm | 100 m | 8,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 264,800 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,017 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 8,400 |
|  | 1019692 | Bratara | buc | 320,000 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 2,000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 8,160 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 48,000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,640 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,240 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,760 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 54,480 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 3,760 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 87 | 08-02-407-12 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul planseelor, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,810 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,001 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,022 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,474 |
|  | 1019692 | Bratara | buc | 12,000 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,075 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,306 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,800 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,024 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,010 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,240 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,043 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,240 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 88 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 40,750 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 505,300 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,002 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,033 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,339 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,167 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,391 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 20,375 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 15,893 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 122,250 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 122,250 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 15,893 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 89 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,830 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,001 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,001 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,050 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,056 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,426 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,426 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,056 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 90 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5m | 10 buc | 0,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,487 |
|  | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,037 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,234 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 91 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,550 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,450 |
|  | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,136 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,330 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 92 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,700 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,165 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,460 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,460 |
|  | 1019372 | Otel fisie necalmat 25х4 mm | t | 0,024 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,600 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,450 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,057 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,008 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,057 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 93 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,025 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,555 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,004 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,105 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,675 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,020 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,025 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,004 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,044 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,378 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,044 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 94 | 08-03-482-14 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t | buc | 16,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,240 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,280 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,176 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,440 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 95 | 3370007-111 | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP30 | buc | 3,000 |
|  | 3370007-111 | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP30 | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 96 | 91937 | Cablu N2XH-0,66 5x1,5mm2 | m | 20,000 |
|  | 91937 | Cablu N2XH-0,66 5x1,5mm2 | m | 20,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 97 | 91927 | Cablu N2XH-0,66 4x1,5mm2 | m | 200,000 |
|  | 91927 | Cablu N2XH-0,66 4x1,5mm2 | m | 200,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 98 | 91923 | Cablu N2XH-0,66 3x1.5mm2 | m | 1 800,000 |
|  | 91923 | Cablu N2XH-0,66 3x1.5mm2 | m | 1 800,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 99 | 91924 | Cablu N2XH-0,66 2x1.5mm2 | m | 180,000 |
|  | 91924 | Cablu N2XH-0,66 2x1.5mm2 | m | 180,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 100 | 91922 | Cablu N2XH-0,66 3x2.5mm2 | m | 1 470,000 |
|  | 91922 | Cablu N2XH-0,66 3x2.5mm2 | m | 1 470,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 101 | 91926 | Cablu N2XH-0,66 3x6mm2 | m | 10,000 |
|  | 91926 | Cablu N2XH-0,66 3x6mm2 | m | 10,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 102 | 91928 | Cablu N2XH-0,66 4x2,5mm2 | m | 20,000 |
|  | 91928 | Cablu N2XH-0,66 4x2,5mm2 | m | 20,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 103 | 91938 | Cablu N2XH-0,66 5x2,5mm2 | m | 165,000 |
|  | 91938 | Cablu N2XH-0,66 5x2,5mm2 | m | 165,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 104 | 91921-11 | Cablu N2XH-0,66 5x4mm2 | m | 30,000 |
|  | 91921-11 | Cablu N2XH-0.66 5x4mm2 | m | 30,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 105 | 91940 | Cablu N2XH-0,66 5x6mm2 | m | 180,000 |
|  | 91940 | Cablu N2XH-0,66 5x6mm2 | m | 180,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 106 | 91921-12 | Cablu N2XH-0.66 5x16mm2 | m | 10,000 |
|  | 91921-12 | Cablu N2XH-0.66 5x16mm2 | m | 10,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 107 | 33400171-15 | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 | buc | 23,000 |
|  | 33400171-15 | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 | buc | 23,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 108 | 33410150-32 | Corp de iluminat de serviciu DS LED 9, IP54 9w | buc | 6,000 |
|  | 33410150-32 | Corp de iluminat de serviciu DS LED 9, IP54 9w | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 109 | 33411250-03 | Autocolant cu directie de esire (verde) | buc | 9,000 |
|  | 33411250-03 | Autocolant cu directie de esire (verde) | buc | 9,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 110 | 33400201-67 | Lampa LED,soclu 2G11 ,36W PFILIPS PL-L36W | buc | 52,000 |
|  | 33400201-67 | Lampa LED,soclu 2G11 ,36W PFILIPS PL-L36W | buc | 52,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 111 | 33600173-182 | Intrerupator cu 1 grupa pentru instalatie ascunsa 220V,10A, IP20 tip C1 10-801 | buc | 58,000 |
|  | 33600173-182 | Intrerupator cu 1 grupa pentru instalatie ascunsa 220V,10A, IP20 tip C1 10-801 | buc | 58,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 112 | 33600173-183 | Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie ascunsa 220V,10A, IP20 tip C1 10-803 | buc | 15,000 |
|  | 33600173-183 | Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie ascunsa 220V,10A, IP20 tip C1 10-803 | buc | 15,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 113 | 33600173-184 | Intrerupator cu 3 grupe pentru instalatie ascunsa 220V,10A, IP20 tip C1 10-805 | buc | 1,000 |
|  | 33600173-184 | Intrerupator cu 3 grupe pentru instalatie ascunsa 220V,10A, IP20 tip C1 10-805 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 114 | 33600173-185 | Intrerupator cu 1 grupa pentru instalatie deschisa 220V,6A, IP54 tip A1 6-131 | buc | 2,000 |
|  | 33600173-185 | Intrerupator cu 1 grupa pentru instalatie deschisa 220V,6A, IP54 tip A1 6-131 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 115 | 33600073-186 | Priza unica pentru instalatie deschisa 36V, IP54 tip, PA16-296 | buc | 1,000 |
|  | 33600173-186 | Priza unica pentru instalatie deschisa 36V, IP54 tip, PA16-296 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 116 | 337001-3 | Сutie de montare K207 | buc | 80,000 |
|  | 337001-3 | Cutie de montare K207 | buc | 80,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 117 | 33600073-170 | Priza cu contact de impamintare instalatie inchisa, 250V, 10A | buc | 21,000 |
|  | 33600173-170 | Priza cu contact de impamintare instalatie inchisa, 250V, 10A | buc | 21,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 118 | 33600073-169 | Priza cu contact de impamintare instalatie inchisa , IP 250V, 10A | buc | 3,000 |
|  | 33600173-169 | Priza cu contact de impamintare instalatie inchisa , IP 250V, 10A | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 119 | 33600173-162 | Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa , 250V, 6A | buc | 5,000 |
|  | 33600173-162 | Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa , 250V, 6A | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 120 | 3360009-114 | Intrerupator cu 2 clape la instalatie inchisa IP54 250V, 6A | buc | 7,000 |
|  | 3360009-114 | Intrerupator cu 2 clape la instalatie inchisa IP54 Intrerupator instalatie inchisa cu 1 clapa IP54 250V, 6A | buc | 7,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 121 | 33600173-167 | Intrerupator instalatie inchisa cu 1 clapa IP54 250V, 6A | buc | 3,000 |
|  | 33600173-167 | Intrerupator instalatie inchisa cu 1 clapa IP54 250V, 6A | buc | 3,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 122 | 337003-162 | Cutie pentru instalare ascunsa 220V, IP20 , K-206 | buc | 80,000 |
|  | 337003-162 | Cutie de instalare pentru instalare ascunsa 220V, IP20 , KM-206 | buc | 80,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 123 | 337003-161 | Cutie de instalare pentru instalare ascunsa 220V, IP20 , K-207 | buc | 80,000 |
|  | 337003-161 | Cutie de instalare pentru instalare ascunsa 220V, IP20 , K-207 | buc | 80,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 124 | 336009-129-22 | Priza unica pentru instalatie ascunsa 220V (1loc) (IP20) | buc | 93,000 |
|  | 336009-129-22 | Priza unica pentru instalatie ascunsa 220V (1loc) (IP20) | buc | 93,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 125 | 336009-129-23 | Priza unica pentru instalatie ascunsa 220V (2loc) (IP20) | buc | 8,000 |
|  | 336009-129-23 | Priza unica pentru instalatie ascunsa 220V (2loc) (IP20) | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 126 | 3360009-169 | Priza de fisa stationara 380/220V, 16A , IP54 , 3P+PE+N Art. CCИ-115 | buc | 4,000 |
|  | 3360009-169 | Priza de fisa stationara 380/220V, 16A , IP54 , 3P+PE+N Art. CCИ-115 | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 127 | 3360009-170 | Priza de fisa stationara 380/220V, 32A , IP54 , 3P+PE+N Art. CCИ-125 | buc | 1,000 |
|  | 3360009-170 | Priza de fisa stationara 380/220V, 32A , IP54 , 3P+PE+N Art. CCИ-125 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 128 | 336009-61 | Fisa stationara, 220V, 32A, IP54 2+PE CCИ-523 | buc | 1,000 |
|  | 336009-61 | Fisa stationara, 220V, 32A, IP54 2+PE CCИ-523 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 129 | 444019-174 | Teava din otel d=25mm | m | 3 670,000 |
|  | 444019-174 | Teava din otel d=25mm | m | 3 670,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 130 | 444019-175 | Teava din otel d=32mm | m | 145,000 |
|  | 444019-175 | Teava din otel d=32mm | m | 145,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Colectarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Chelruieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 131 | 555100021 | Instalatie de bransament 380/220V 50Гц , сu сomutator 250A,IP30, ВРУ1A-10УХЛ4, dim.1700x800x440 | buc | 1,000 |
|  | 55510021 | Instalatie de bransament 380/220V 50Гц , сu сomutator 250A,IP30, ВРУ1A-10УХЛ4 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 132 | 337000203 | Siguranta ПН2-250/80А (89lei 08.12.2023 covil) | buc | 6,000 |
|  | 337000203 | Siguranta ПН2-250/80А | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 133 | 5550151-062 | -Contor electronic de masurare directa ZMG 310 CR 50A 380V | buc | 1,000 |
|  | 5550151-062 | Contor electronic de masurare directa ZMG 310 CR 50A 380V | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 134 | 5550151-063 | -Contor electronic de masurare directa ZMG 310 CR 80A 380V | buc | 1,000 |
|  | 5550151-063 | Contor electronic de masurare directa ZMG 310 CR 80A 380V | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 135 | 5552013-011 | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-116-25-54УХ (IP54) (УАВР) ( proalfa) | buc | 1,000 |
|  | 5552013-011 | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-116-25-54УХ (IP54) | set | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 136 | 5550244-8 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C | buc | 1,000 |
|  | 5550244-8 | Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 137 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 6,000 |
|  | 5550236-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 138 | 5550086-07 | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ГРЩ1) | buc | 1,000 |
|  | 5550086-07 | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 | set | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 139 | 555-100011-51 | Intreruptor BH32/3/100 , 100A | buc | 1,000 |
|  | 555-100011-51 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/100, 100A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 140 | 5550244-14 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C | buc | 2,000 |
|  | 5550244-14 | Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29/3/40С | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 141 | 5550244-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 1,000 |
|  | 5550244-11 | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20С | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 142 | 5550244-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C | buc | 1,000 |
|  | 5550244-10 | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 143 | 555000073-123 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  | 555000073-123 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 144 | 555000073-122 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  | 555000073-122 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 145 | 5550086-07 | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ГРЩ2) | buc | 1,000 |
|  | 5550086-07 | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 | set | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 146 | 555-100011-51 | Intreruptor BH32/3/100 , 100A ( | buc | 1,000 |
|  | 555-100011-51 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/100, 100A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 147 | 5550244-12 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C | buc | 2,000 |
|  | 5550244-12 | Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29/3/25С | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 148 | 5550244-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C | buc | 1,000 |
|  | 5550244-10 | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 149 | 555000260 | -Declansator independent PH-47 | buc | 1,000 |
|  | 555000260 | Declansator independent PH-47 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 150 | 555000073-123 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  | 555000073-123 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 151 | 555000073-122 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  | 555000073-122 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 152 | 5550086-09 | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (РП1) | buc | 1,000 |
|  | 5550086-092 | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 | set | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 153 | 555-100011-4 | Intreruptor BH32/3/40 , 40A | buc | 1,000 |
|  | 555-100011-4 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 154 | 5550244-13 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C | buc | 1,000 |
|  | 5550244-13 | Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29/3/32С | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 155 | 5550244-8 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C | buc | 1,000 |
|  | 5550244-8 | Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 156 | 5550244-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 0,000 |
|  | 5550244-11 | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20С | buc | 0,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 157 | 5550297-101 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 4,000 |
|  | 5550297-101 | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 158 | 555000073-123 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  | 555000073-123 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 159 | 555000073-122 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  | 555000073-122 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 160 | 5550086-09 | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (РП2) | buc | 1,000 |
|  | 5550086-092 | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 | set | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 161 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
|  | 555-100011-1 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 162 | 5550297-101 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 4,000 |
|  | 5550297-101 | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 163 | 555000073-123 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  | 555000073-123 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 164 | 555000073-122 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  | 555000073-122 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 165 | 5550086-09 | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (РП3) | buc | 1,000 |
|  | 5550086-092 | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 | set | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 166 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
|  | 555-100011-1 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 167 | 5550297-101 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 5,000 |
|  | 5550297-101 | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 168 | 555000073-123 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  | 555000073-123 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 169 | 555000073-122 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  | 555000073-122 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 170 | 5550086-09 | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (РП4) | buc | 1,000 |
|  | 5550086-092 | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 | set | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 171 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
|  | 555-100011-1 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 172 | 5550297-101 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 5,000 |
|  | 5550297-101 | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 173 | 5550297-105 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/20/30 , 20A, 30mA | buc | 1,000 |
|  | 5550297-105 | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/20/30, 20A, 30mA | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 174 | 5550237-16 | Intrerupator automat cu 1 pol, 32A, BA47-29/1/32C | buc | 1,000 |
|  | 5550237-16 | Intrerupator automat cu 1 pol, 32A, BA47-29/1/32C | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 175 | 5550244-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C | buc | 1,000 |
|  | 5550244-10 | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 176 | 555000073-123 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  | 555000073-123 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 177 | 555000073-122 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  | 555000073-122 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 178 | 5550086-09 | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (РП5) | buc | 1,000 |
|  | 5550086-092 | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 | set | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 179 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
|  | 555-100011-1 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 180 | 5550297-101 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 5,000 |
|  | 5550297-101 | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 181 | 5550236-10 | -Intreruptor automat cu 1 pol, 13A, BA47-29/1/13B | buc | 1,000 |
|  | 5550236-10 | Intrerupator automat cu 1 pol, 13A, BA47-29/1/13B | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 182 | 555000073-123 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  | 555000073-123 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 183 | 555000073-122 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  | 555000073-122 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 184 | 5550087-071 | Dulap de distributie ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (РП6) | buc | 1,000 |
|  | 5550087-071 | Dulap de distributie ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 405x320x120 | set | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 185 | 555-100011-4 | Intreruptor BH32/3/40 , 40A | buc | 1,000 |
|  | 555-100011-4 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 186 | 5550237-12 | Intrerupator automat 1p, 13A, BA47-29/1/13 C | buc | 5,000 |
|  | 5550237-12 | Intrerupator automat 1p, 13A, BA47-29/1/13C | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 187 | 5550244-8 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C | buc | 1,000 |
|  | 5550244-8 | Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 188 | 555000073-123 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  | 555000073-123 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 189 | 555000073-122 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  | 555000073-122 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 190 | 5550087-071 | Dulap de distributie ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (РП7) | buc | 1,000 |
|  | 5550087-071 | Dulap de distributie ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 405x320x120 | set | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 191 | 555-100011-4 | Intreruptor BH32/3/40 , 40A | buc | 1,000 |
|  | 555-100011-4 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 192 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 4,000 |
|  | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 193 | 5550244-8 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C | buc | 2,000 |
|  | 5550244-8 | Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 194 | 555000073-123 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  | 555000073-123 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 195 | 555000073-122 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  | 555000073-122 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 196 | 5550086-05 | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP54, 265x440x120 (ЩО1) | buc | 1,000 |
|  | 5550086-05 | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 | set | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 197 | 555-100011-4 | Intreruptor BH32/3/40 , 40A | buc | 1,000 |
|  | 555-100011-4 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 198 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 5,000 |
|  | 5550236-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 199 | 5550236-10 | -Intreruptor automat cu 1 pol, 13A, BA47-29/1/13B | buc | 1,000 |
|  | 5550236-10 | Intrerupator automat cu 1 pol, 13A, BA47-29/1/13B | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 200 | 555000073-123 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  | 555000073-123 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 201 | 555000073-122 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  | 555000073-122 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 202 | 5550086-05 | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP54, 265x440x120 (ЩАО1) | buc | 1,000 |
|  | 5550086-05 | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 | set | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 203 | 555-100011-4 | Intreruptor BH32/3/40 , 40A | buc | 1,000 |
|  | 555-100011-4 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 204 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 4,000 |
|  | 5550236-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 205 | 555000240-14 | Intreruptor сrepuscular IC-50 1Р 10А | buc | 1,000 |
|  | 555000240-14 | Intreruptor IC-50 1Р 10А | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 206 | 555000073-123 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  | 555000073-123 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 207 | 555000073-122 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  | 555000073-122 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 208 | 5550087-05 | Dulap de distributie ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (ЩО2) | buc | 1,000 |
|  | 5550087-05 | Dulap de distributie ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 | set | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 209 | 555-100011-4 | Intreruptor BH32/3/40 , 40A | buc | 1,000 |
|  | 555-100011-4 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 210 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 5,000 |
|  | 5550236-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 211 | 555000073-123 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  | 555000073-123 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 212 | 555000073-122 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  | 555000073-122 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 213 | 5550087-05 | Dulap de distributie ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (ЩАО2) | buc | 1,000 |
|  | 5550087-05 | Dulap de distributie ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 | set | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 214 | 555-100011-4 | Intreruptor BH32/3/40 , 40A | buc | 1,000 |
|  | 555-100011-4 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 215 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 4,000 |
|  | 5550236-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 216 | 555000073-123 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  | 555000073-123 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 217 | 555000073-122 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  | 555000073-122 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 218 | 555092-01 | Dulap electric medicinal ЭЩР-0-6 (ЭЩР-1,2 ) | buc | 2,000 |
|  | 555092-01 | Dulap electric medicinal ЭЩР-0-6 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 219 | 33400169-06 | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W | buc | 84,000 |
|  | 33400169-06 | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W | buc | 84,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 220 | 33400169-07 | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W (cu bloc de alimentare de urgenta) | buc | 20,000 |
|  | 33400169-07 | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W (cubloc de alimentare de urgenta) | buc | 20,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 221 | 334101025-19 | Corp de iluminat LED IP65 28W,220V ARCTIC LED 600 | buc | 14,000 |
|  | 334101025-19 | Corp de iluminat LED IP65 28W,220V ARCTIC LED 600 | buc | 14,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 222 | 334101025-20 | Corp de iluminat LED IP65 28W,220V (cu bloc de alimentare de urgenta) ARCTIC LED 600 | buc | 5,000 |
|  | 334101025-20 | Corp de iluminat LED IP65 28W,220V (cu bloc de alimentare de urgenta) ARCTIC LED 600 | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 223 | 33400176-01 | Corp de iluminat cu lampi led Un=220V, 20W, IP20 BAT LED 1200 | buc | 2,000 |
|  | 33400176-01 | Corp de iluminat cu lampi led Un=220V, 20W, IP20 BAT LED 1200 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 224 | 33400176-02 | Corp de iluminat cu lampi led Un=220V, 20W, IP20 (cu bloc de alimentare de urgenta) BAT LED 1200 | buc | 2,000 |
|  | 33400176-02 | Corp de iluminat cu lampi led Un=220V, 20W, IP20 (cu bloc de alimentare de urgenta) BAT LED 1200 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 225 | 33400170-03 | Corp de iluminat cu lampi fluoriscente pentru spital 2x36W, 230V, IP20 BH236 | buc | 26,000 |
|  | 33400170-03 | Corp de iluminat cu lampi fluoriscente pentru spital 2x36W, 230V, IP20 BH236 | buc | 26,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 226 | 33411250-01 | Indicator de iesire cu acumulator 220V,5W, 3ore LYRA-4223-4 LED | buc | 9,000 |
|  | 33411250-01 | Indicator de iesire cu acumulator 220V,5W, 3ore LYRA-4223-4 LED | buc | 9,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 227 | 3370305-01 | -Contactor KMИ-10960 9А in invelis (в оболочке) , 220B/АС3 IP54 | buc | 7,000 |
|  | 3370305-01 | Contactor KMИ-10960 9А in invelis , 220B/АС3 IP54 | buc | 7,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 228 | 33410011-2 | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 "stop" | buc | 1,000 |
|  | 33410011-2 | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 "stop" rosu | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 229 | 33410011-1 | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 "start" "stop" | buc | 10,000 |
|  | 33410011-1 | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 "start" negru | buc | 10,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Colectarea materialelor |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiectul 1.6. - Construcție capitală  Compartiment (AIVC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 | 10-08-002-03 | Senzor termic | buc | 12,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,005 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 3,600 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,048 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 2,280 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | 10-08-003-04 | Termostat CAP-2M | buc | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 25,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,004 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,035 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,650 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | 11-07-001-04 | Pozarea capilarelor | 10 m | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,030 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 1,820 |
|  | 1012255 | Otel U, marca "Ст3", perforat "ШП" 32х16 mm | m | 10,000 |
|  | 5009033 | Scoabe "СО-14" | 10 buc | 1,300 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | 10-08-002-02 | Senzor P33-N | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,003 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,030 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,960 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | 10-08-003-03 | Pult de control | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,006 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,200 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,064 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,520 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,150 |
|  | 1011111 | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t | 0,007 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,238 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,000 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 3,000 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,040 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0,230 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,530 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,030 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | 10-08-003-03 | Bloc de control | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,003 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,600 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,032 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,260 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,300 |
|  | 1011111 | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t | 0,014 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,476 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 20,000 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 6,000 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,080 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0,460 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,060 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,060 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | 10-08-003-03 | Bloc de control | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,006 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,200 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,064 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,520 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,150 |
|  | 1011111 | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t | 0,007 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,238 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,000 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 3,000 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,040 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0,230 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,530 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,030 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | 10-08-003-03 | Bloc de control | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,002 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,016 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,130 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 90,440 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,008 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,648 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 50,920 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 50,920 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,760 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 3,800 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,460 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 68,400 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 6,840 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,418 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 60,040 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 10,260 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 18,392 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,418 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,280 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,002 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,760 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,760 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,160 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,017 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,600 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,400 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,088 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,352 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,088 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,460 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,704 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,004 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,045 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,022 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,052 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 2,730 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 2,129 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 16,380 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 16,380 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,129 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 84,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,840 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,001 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 0,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,840 |
|  | 5009610 | Grasime pentru lipire | kg | 1,680 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 4,200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,840 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,420 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,420 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | 441000-1560 | Teava PVC d=20mm | m | 480,000 |
|  | 441000-1560 | Teava PVC d=20mm | m | 480,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | 3332127-22 | Cablu КВВГнг-LSLTx 4х1.0mm2 | m | 445,000 |
|  | 3332127-22 | Cablu КВВГнг-LSLTx 4х1.0mm2 | m | 445,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | 3332128-004 | Cablu ВВГнг-LSLTx 4х1.5mm2 | m | 6,000 |
|  | 3332128-04 | Cablu ВВГнг-LSLTx 4х1.5mm2 | m | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | 3332128-002 | Cablu ВВГнг-LSLTx 3х1.5mm2 | m | 95,000 |
|  | 3332128-002 | Cablu ВВГнг-LSLTx 3х1.5mm2 | m | 95,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Colectarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Chelruieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 20 | 3380037-23 | Senzor de temperatura, limitele de lucru -30...+100grC "REMAK" NS120 | buc | 8,000 |
|  | 3380037-23 | Senzor de temperatura, limitele de lucru -30...+100grC "REMAK" NS120 | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | 3380037-21 | Senzor de temperatura p/u teava, limitele de lucru -30...+100gr.C "REMAK" NS130R | buc | 4,000 |
|  | 3380037-21 | Detector de temperatura NS130R (Датчик погружной) | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | 33800960 | Termostat capilar a vaporizatorului "REMAK" CAP 2M...XP | buc | 1,000 |
|  | 33800960 | Termostat capilar a vaporizatorului "REMAK" CAP 2M...XP | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | 33800962 | Termostat capilar "REMAK" CAP 2M...Va | buc | 4,000 |
|  | 33800962 | Termostat capilar "REMAK" CAP 2M...Va | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | 3380037-16 | Senzor de infundatia filtrului, limitele de lucru 50...500Pа "REMAK" P33N | buc | 4,000 |
|  | 3380037-16 | Senzor de infundatia filtrului, limitele de lucru 50...500Pа "REMAK" P33N | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | 555000072-14 | Pult cu afisaj "REMAK" OZE | buc | 4,000 |
|  | 555000072-14 | Pult cu afisaj "REMAK" OZE | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | 555000072-19 | Panou din plastic cu geam (IP65) p/u instalarea dispozitivului logic de tip "VCA) (Climatix)" VCS-D-VO-M2-CHF-KL230, 842x448xx160mm IP65 "REMAK" (analog VCA) | buc | 1,000 |
|  | 555000072-19 | Panou din plastic cu geam (IP65) p/u instalarea dispozitivului logic de tip "VCS (Climatix)" VCS-D-VO-M2-CHF-KL230, 842x448xx160mm IP65 "REMAK" (an VCA) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | 3380118-09 | -Cоntrolor al puterii(rotatie) a ventilatorului RTRE-3 (IP54)(I=2.8A, 1f) "SISTEMAIR" | buc | 1,000 |
|  | 3380118-09 | Cоntrolor al puterii(rotatie) a ventilatorului RTRE-3 (IP54)(I=2.8A, 1f) "SISTEMAIR" | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | 3380118-11 | -Cоntrolor al puterii(rotatie) a ventilatorului RTRD-3 (IP54)(I=2.11A, 3f) "SISTEMAIR" | buc | 1,000 |
|  | 3380118-11 | Cоntrolor al puterii(rotatie) a ventilatorului RTRD-3 (IP54)(I=2.11A, 3f) "SISTEMAIR" | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | 555000072-21 | Panou din plastic cu geam (IP65) p/u instalarea dispozitivului logic de tip "VCA) (Climatix)" VCS-E-VO-KL230, 610x340xx160mm IP65 "REMAK" (analog VCA) | buc | 2,000 |
|  | 555000072-21 | Panou din plastic cu geam (IP65) p/u instalarea dispozitivului logic de tip "VCS (Climatix)" VCS-E-VO-KL230, 610x340x160mm IP65 "REMAK" (an VCA) | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | 3380118-12 | -Cоntrolor al puterii(rotatie) a ventilatorului RTRE-1.5 (IP54)(I=1.4A, 1f) "SISTEMAIR" | buc | 2,000 |
|  | 3380118-12 | Cоntrolor al puterii(rotatie) a ventilatorului RTRE-1.5 (IP54)(I=1.4A, 1f) "SISTEMAIR" | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | 3380118-09 | -Cоntrolor al puterii(rotatie) a ventilatorului RTRE-3 (IP54)(I=2.8A, 1f) "SISTEMAIR" | buc | 2,000 |
|  | 3380118-09 | Cоntrolor al puterii(rotatie) a ventilatorului RTRE-3 (IP54)(I=2.8A, 1f) "SISTEMAIR" | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | 555000072-20 | Panou din plastic cu geam (IP65) p/u instalarea dispozitivului logic de tip "VCA) (Climatix)" VCS-D-VO-KL230, 610x.340xx160mm IP65 "REMAK" (analog VCX) | buc | 1,000 |
|  | 555000072-20 | Panou din plastic cu geam (IP65) p/u instalarea dispozitivului logic de tip "VCS) (Climatix)" VCS-D-VO-KL230, 610x340x160mm IP65 "REMAK" (an VCA) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | 3380118-16 | Cоntrolor al puterii(rotatie) a ventilatorului RTRD-2 (IP54)(I=1.64A, 3f) "SISTEMAIR" | buc | 1,000 |
|  | 3380118-16 | Cоntrolor al puterii(rotatie) a ventilatorului RTRD-2 (IP54)(I=1.64A, 3f) "SISTEMAIR" | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Colectarea materialelor |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiectul 1.6. - Construcție capitală  Compartiment (TS)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Retele de cabluri structurale |  |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 | Dulap pentru telecomunicatii | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,008 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,200 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,050 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,005 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | 10-04-112-01 | Switch fe distributie | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,008 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,200 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,050 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,005 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | 10-01-039-06 | ODF Panel 19", 1U | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | 10-04-112-01 | Switch 48-1G | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,016 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,400 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,100 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,200 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | 10-01-039-06 | Patch Panel | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | 10-01-039-06 | Organaizer | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | 10-01-039-06 | Filtre de retea | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | 07-03-002-01 | Modul de ventilatie cu termostat | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,610 |
|  | 2019180 | Placi metalice | kg | 3,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,030 |
|  | 030404 | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t) | h-ut. | 0,030 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,030 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | 11-04-008-01 | Transceiver | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,180 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,060 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 5,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,016 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,130 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de date | buc | 27,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,054 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,054 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,054 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,027 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module | buc | 16,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,032 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,032 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,032 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,016 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | 10-04-065-03 | Minicoloana | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,260 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,050 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,030 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,418 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,050 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,030 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut. | 0,760 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | 10-04-066-07 | Priza pop-up 1RJ-11 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,004 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,004 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,004 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | 10-04-066-07 | Priza pop-up 2RJ-45 | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,008 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,008 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,008 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | 08-03-574-1 | Conectori | 100 fire | 1,340 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,512 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,027 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 136,680 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,134 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 1,367 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,107 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,134 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,268 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,013 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,013 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de montaj | buc | 43,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 86,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,860 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,172 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,860 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,860 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 4,429 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 14,620 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | 10-04-066-04 | Doze de montare de podea | buc | 14,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 56,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,140 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,140 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,840 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,140 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,070 |
|  | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 0,700 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 83,500 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,010 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 61,000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 61,000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 1,000 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,105 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 5,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 160,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,550 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,050 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,550 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,005 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,237 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,005 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,050 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,003 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,032 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,580 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,788 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,750 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,280 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,750 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,763 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 6,384 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,512 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,763 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 21,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 260,400 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,001 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 105,600 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,001 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,005 |
|  | 1011481 | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm | t | 0,004 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,004 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 61,200 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,125 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,060 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,147 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 1,500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,500 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 25,080 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 25,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,500 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | 10-02-030-05 | Set pentru impamintare TE | set | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,200 |
|  | 1011481 | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,010 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,010 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,000 |
|  | 1020077 | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III | m3 | 0,001 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,010 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009126 | Placa pentru priza din lemn | 100 buc | 0,010 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,020 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | 10-01-039-06 | Polita pentru utilaj greu | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | 08-03-574-1 | Conectori optici | 100 fire | 0,050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,840 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 5,100 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,005 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,051 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,004 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,005 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,010 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | 11-04-008-01 | Software-ul | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,030 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,010 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,622 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,042 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,270 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,151 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | 3334112-043 | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45 | buc | 27,000 |
|  | 3334112-043 | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45 | buc | 27,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | 3334112-044 | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 | buc | 16,000 |
|  | 3334112-044 | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 | buc | 16,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | 33700216-040 | Priza pop-up 1RJ-45 montata in minicoloana (Priza date retea in complect cu rama) | buc | 2,000 |
|  | 33700216-040 | Priza pop-up 1RJ-45 montata in minicoloana (Priza date retea in complect cu rama) | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | 33700216-044 | Priza pop-up 2RJ-45 montata in minicoloana (Priza date retea in complect cu rama) | buc | 4,000 |
|  | 33700216-044 | Priza pop-up 2RJ-45 montata in minicoloana (Priza date retea in complect cu rama) | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | 333414-04 | Conector RJ45, UTP cat.6 | buc | 134,000 |
|  | 3334144-04 | Conector RJ45, UTP cat.6 | buc | 134,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | 3334100065 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 43,000 |
|  | 3334100065 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 43,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | 33500221-58 | Cablu de cupru UTP cat.6 | m | 2 700,000 |
|  | 33500221-58 | Cablu de legatura UTP cat.6 | m | 2 700,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | 33500221-52 | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) | buc | 67,000 |
|  | 33500221-52 | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) | buc | 67,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | 33500221-53 | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) | buc | 67,000 |
|  | 33500221-53 | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) | buc | 67,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | 336033-08 | Conector optic | buc | 5,000 |
|  | 336033-08 | Conector optic | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | 33500221-54 | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) | buc | 2,000 |
|  | 33500221-54 | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | 33341029-04 | Cutie de montaj de podea | buc | 14,000 |
|  | 33341029-04 | Cutie de montaj de podea | buc | 14,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | 44100012-1 | Teava din masa plastica PE d=20mm | m | 300,000 |
|  | 44100012-1 | Teava din masa plastrica PE d=20mm | m | 300,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | 44100012-2 | Teava din masa plastica PE d=25mm | m | 200,000 |
|  | 44100012-2 | Teava din masa plastrica PE d=25mm | m | 200,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | 444019-180 | Teava din otel apa-gaz d=50mm | m | 0,500 |
|  | 444019-180 | Teava din otel apa-gaz d=50mm | m | 0,500 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | 33371041-012 | Jgheab metalic perforat 50x100x3000mm | m | 70,000 |
|  | 33371041-012 | Jgheab metalic perforat 50x100x3000mm | m | 70,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Retele de cabluri structurale |  |  |
|  |  | 1.2. Reteua de telefonie |  |  |  |
| 45 | 10-01-039-06 | Suport pentru reglete | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Regleta telwefonica | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa | buc | 16,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 115,200 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,160 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 3,200 |
|  | 1020077 | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III | m3 | 0,016 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,160 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,200 |
|  | 5009126 | Placa pentru priza din lemn | 100 buc | 0,160 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,160 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | 10-02-030-02 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,400 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,020 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,400 |
|  | 1020077 | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III | m3 | 0,002 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,020 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,400 |
|  | 5009126 | Placa pentru priza din lemn | 100 buc | 0,020 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,020 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de telefonie | buc | 16,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,032 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,032 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,032 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,016 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de montaj | buc | 16,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,320 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,064 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,320 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,320 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 1,648 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 5,440 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | 08-03-574-1 | Conectori | 100 fire | 0,360 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,048 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,007 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 36,720 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,036 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,367 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,029 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,036 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 7,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 86,800 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | 33700217-20 | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 | buc | 2,000 |
|  | 33700217-20 | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | 33700217-25 | Priza retea de telefonie Rj11 | buc | 16,000 |
|  | 33700217-25 | Priza retea de telefonie Rj11 | buc | 16,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | 3334100065 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 16,000 |
|  | 3334100065 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 16,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | 33700217-23 | Rama ordinara cu un modul Rj11 | buc | 16,000 |
|  | 33700217-23 | Rama ordinara cu un modul Rj11 | buc | 16,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 | 33700217-26 | Conector Rj11, UTP cat.5e | buc | 36,000 |
|  | 33700217-26 | Conector Rj11, UTP cat.5e | buc | 36,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 | 33500221-58 | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m | buc | 18,000 |
|  | 33500221-58 | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord ) | buc | 18,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | 33500221-55 | Cablu de cupru UTP cat.5e | m | 700,000 |
|  | 33500221-55 | Cablu de cupru UTP cat.5e, | m | 700,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |
|  |  | 1.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |
| 60 | 10-08-016-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete | buc | 13,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 26,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 61 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 13,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 65,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,208 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 1,690 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |
|  |  | 1.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |
| 62 | 10-04-065-03 | Difuzor | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,520 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,100 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,060 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,836 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,060 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut. | 1,520 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 63 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 20,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,064 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,520 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Colectarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Chelruieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 2.1. Retele de cabluri structurale |  |  |  |
| 64 | 3370212-013 | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata | buc | 1,000 |
|  | 3370212-013 | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | 33700216-011 | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN | buc | 1,000 |
|  | 33700216-011 | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 66 | 3370212-15 | ODF Panou 19",1U" | buc | 1,000 |
|  | 3370212-15 | ODF Panou 19",1U" | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 67 | 33700216-023 | SWITCH 48x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports | buc | 2,000 |
|  | 33700216-023 | SWITCH 48x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 68 | 3370212-22 | 48 porturi,patch paneli cat.6,1U" | buc | 2,000 |
|  | 3370212-22 | 48 porturi,patch paneli cat.6,1U" | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 69 | 3334112-20 | Organaizer cablurim 1U | buc | 2,000 |
|  | 3334112-20 | Organaizer cablurim 1U | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | 3334112-020 | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U | buc | 1,000 |
|  | 3334112-020 | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 71 | 33700212-035 | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U | buc | 1,000 |
|  | 33700212-035 | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 72 | 33700212-036 | Transceiver 10G, LC SR | buc | 6,000 |
|  | 33700212-036 | Transceiver 10G, LC SR | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 73 | 3340201-052 | Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U UPS2000 | buc | 1,000 |
|  | 3340201-052 | Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U UPS2000 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 74 | 3340202-01 | Set pentru impamintare TE | buc | 1,000 |
|  | 3340202-01 | Set pentru impamintare TE | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 75 | 3334114-02 | Software-ul | buc | 1,000 |
|  | 3334114-02 | Software-ul | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 76 | 33700216-017 | Mini coloana instalata in pardosea 1 priza Rj-45+2 prize Rj-45 in complect cu suport de fixare a prizei si mini coloana | buc | 2,000 |
|  | 33700216-017 | Mini coloana instalata in pardosea 1 priza Rj-45+2 prize Rj-45 in complect cu suport de fixare a prizei si mini coloana | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 77 | 3334114-03 | Polita pentru utilaj greu | buc | 1,000 |
|  | 3334114-03 | Poita pentru utilaj greu | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Retele de cabluri structurale |  |  |
|  |  | 2.2. Reteua de telefonie |  |  |  |
| 78 | 33700217-19 | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U | buc | 1,000 |
|  | 33700217-19 | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 79 | 33700217-16 | Aparat telefonic IP Rj-11 | buc | 16,000 |
|  | 33700217-16 | Aparat telefonic IP Rj-11 | buc | 16,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 80 | 33700217-17 | Aparat telefonic cu montare de perete IP Rj-11 | buc | 2,000 |
|  | 33700217-17 | Aparat telefonic cu montare de perete IP Rj-11 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |
|  |  | 2.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |
| 81 | 33400185-2 | Ceasuri autonome de perete | buc | 13,000 |
|  | 33400185-2 | Ceasuri autonome de perete | buc | 13,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 82 | 33400186-2 | Sursa de alimentare autonoma (baterie) | buc | 13,000 |
|  | 33400186-2 | Sursa de alimentare autonoma (baterie) | buc | 13,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |
|  |  | 2.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |
| 83 | 33701214-3 | Dinamic FM | buc | 4,000 |
|  | 33701214-3 | Dinamic FM | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 84 | 33400186-2 | Sursa de alimentare autonoma (baterie) | buc | 4,000 |
|  | 33400186-2 | Sursa de alimentare autonoma (baterie) | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Colectarea materialelor |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiectul 1.6. - Construcție capitală  Compartiment (EEF/IEI - GD)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |  |
| 1 | 332000051 | Diesel-generatorcu manta de protectie; puterea 100kW (volta.md )(1.22t) | buc | 1,000 |
|  | 332000051 | Diesel-generatorcu manta de protectie; puterea 100kW | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |