CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia Medicala al Serviciului de Informatie si Securitate al RM

2. Obiectul achiziţiilor   Confectionarea si montarea Imprejmuirilor metalice a edificiului  Directiei Medicale  SIS al RM.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari si evacuari |
| 1 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (Demontarea inplejmuiri din beton existente, inclusiv fundatiile) | m3 | 8,2000 |
| 2 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea portilor metalice existente) | kg | 520,0000 |
| 3 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea sirma ghimpata, ATENTIE va fi remontata) | kg | 86,0000 |
| 4 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 16,9000 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 16,9000 |
|  |  | 2. Imprejmuire metalica |
|  |  | 2.1. Ingradire temporara |
| 6 | CO04A | Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m (Atentie, Gard provizoriu va fi demontat dupa confectionarea si montarea Imprejmuirilor.) | m | 22,0000 |
| 7 | RpCS20C | Demontarea imprejmuirilor din scinduri, cu recuperarea materialelor | m | 22,0000 |
|  |  | 2.2. Fundatii |
| 8 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 4,6000 |
| 9 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 10,5000 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,7000 |
| 11 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 6,9000 |
| 12 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 13,6000 |
| 13 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 13,6000 |
| 14 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu (ATENTIE tencuiala decorativa de tip Mozaic, Plaster sau analogic) la pereti (Culoarea, Tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 13,6000 |
| 15 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit (ATENTIE Placarea suprafetelor orizontale a fundatiei cu placi de granit cu marginele prelucrate, grosimea minim 20mm, Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 7,1000 |
|  |  | 2.3. Imprejmuiri |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi metalici pentru imprejmuiri 100x100x4mm) | kg | 378,0000 |
| 17 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Confectionfectionarea si montarea panourilor de gard din tabla de orel grosimea minim 2mm, forma se va oordona cu beneficiarul) | kg | 871,0000 |
| 18 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 99,3600 |
|  |  | 2.4. Poarta |
| 19 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rectangular gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal existenti (Atentie Porti metalice batante in 2 canaturi, confectionata din metal cu grosimea nu mai mica de 2mm, forma tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 11,5000 |
| 20 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 26,0000 |
|  |  | 2.5. Diverse |
| 21 | CO05A | Imprejmuiri din sirma ghimpata , montate pe imprejmuiri metalice (Atentie se va sirma ghimpata demontata anterior, MANOPERA) | m | 26,5000 |