| Reparatie sectia Imagistică amplasata la parter din cadru Spitalului Raional Hincesti din str. Hancu Mihalcea 238, Hincesti. Tomograf | Formular Nr.2 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1

Solutii arhitecturale (01/01-2023-SA)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 67,00 |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta | m2 | 28,50 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: usi | m2 | 2,50 |
| 4 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,00 |
| 5 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,50 |
| 6 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 14,00 |
| 7 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 9,60 |
| 8 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 9,60 |
|  |  | Capitolul 2. Finisare interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pardosele |  |  |
| 9 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 28,70 |
| 10 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -28,70 |
| 11 | CG49A | Executarea acoperirii din PVC omogen antibacterian, conductiv, fara ftalati, grosimea 2,0 mm, cu stratul de protectie conductiv (lac conductiv) Smart Control Top, clasa de uzura 34/43, la pardoseli, cu montarea benzii din cupru pe perimetru | m2 | 28,70 |
|  |  | Capitolul 2.2. Tavane |  |  |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 28,70 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 28,70 |
| 14 | CF18B | Placare tavane cu Placa Rigips X-Ray Protection 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) | m2 | 28,70 |
| 15 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. Placile imensiuni: 600x600x15 mm. RAL 9003 cu urmatoarele caracteristici: - Clasa de absorbtie acustica A - Acoperire Akutex TH si margine amorsata - Pentru оncaperi uscate cu dezinfectie regulata - Corespunde standardului IAC - Indoor Air Control, care reflecta calitatea aerului in icaperi medicale - Are clasa de rezistenta la foc EN 13510-1 - antiinflamant, avand o baza speciala din fibra de sticla - Rezistenta la umeditate clasa C 95% - Rezistenta chimica inalta conform standardului ISO 11998 - Rezistenta la inmultirea bacteriilor conform standardului ISO 846 A si ISO 846 C - Se recomanda pentru incaperi curate conform standardului ISO 14644 | m2 | 28,70 |
|  |  | Capitolul 2.3. Pereti |  |  |
| 16 | CF18B | Placare pereti cu Placa Rigips X-Ray Protection 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) | m2 | 12,14 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 69,00 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 69,00 |
| 19 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat | m2 | 69,00 |
| 20 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din PVC heterogen antibacterian, grosimea 0,92 mm. RAL 7001, la pereti | m2 | 69,00 |
|  |  | Capitolul 3. Timplarie |  |  |
| 21 | CK12D | Usa Medicala Batanta cu plumb pentru Radiologie in doua canaturi. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti RAL 7001. Strat tabla plumbuita (2 x 1 mm), placi din otel 9.96 mm echivalent de plumb 1.66 mm Pb. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5024. Dotat cu sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti ale usii, cu lacat. (U2 - 2060x860 mm) | m2 | 3,01 |
| 22 | CK12A | Usa Medicala Batanta cu plumb pentru Radiologie intr-un canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti RAL 7001. Strat tabla plumbuita (2 x 1 mm), placi din otel 5,41 mm echivalent de plumb > 0.85 mm Pb. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5024. Dotat cu sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti ale usii, cu lacat. (U5 - 2060x860 mm) | m2 | 1,78 |
| 23 | CK08A | Fereastra cu sticla plumbata echivalent 1.268 mm Pb. Grosimea minimala a sticlei 10mm la 100 kV (F1 - 960x760 mm) | m2 | 0,73 |

Reparatie sectia Imagistică amplasata la parter din cadru Spitalului Raional Hincesti din str. Hancu Mihalcea 238, Hincesti. Tomograf (denumirea obiectivului) Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-2 Incalzire, ventilare (01/01-2023-IV) (denumirea lucrării) № crt. Simbol norme și cod resurse Denumirea lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Lucrari de constructie 1 VA02A Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm m2 27,80 2 VA02B Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm m2 39,60 3 VA02C Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm m2 36,00 4 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din material dielectric 100x150 mm buc 1,00 5 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din material dielectric 100x350 mm buc 1,00 6 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din material dielectric 150x350 mm buc 1,00 7 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din material dielectric 150x400 mm buc 1,00 8 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din material dielectric 100x500 mm buc 2,00 9 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din material dielectric 150x500 mm buc 1,00 10 VB09B Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 100x100 mm, montata pe canal buc 2,00 11 VB09B Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 100x150 mm, montata pe canal buc 1,00 12 VB09B Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 150x150 mm, montata pe canal buc 1,00 13 VB09B Montarea clapetei de sens de aer cu sectiunea 100x150 mm, montata pe canal buc 1,00 14 VB09B Montarea clapetei de sens de aer de aer cu sectiunea 150x150 mm, montata pe canal buc 1,00 15 IzH22A Izolarea conductelor cu izolatie dielectrica, gata confectionate, autoadeziva m2 21,00 16 СF59F Placarea suprafetelor cu un strat de Placa Rigips X-Ray Protection 12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri m2 43,00 17 IzH07A Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala cu folie de aluminiu pentru conducte gr.50 mm m2 45,00 18 IzH22A Izolarea conductelor cu izolatie elastomerica de tip K-FLEX AL AIR, gata confectionate, autoadeziva, cu grosimea de 10 mm m2 5,00 19 IzH07A Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala cu folie de aluminiu pentru conducte gr.50 mm m2 6,00 20 CI25A Executarea ecranului dielectric 1400x600 mm - 2 buc m2 2,52 21 IC11D Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 32x3.2 mm m 48,00 22 IzH22A Izolarea conductelor cu izolatie elastomerica de tip K-FLEX ST AL CLAD, gata confectionate, autoadeziva, cu grosimea de 30 mm m2 13,87 23 ID06A Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" buc 4,00 24 ID04B Robinet sfera, cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/4" buc 2,00 25 ID04A Robinet sfera cu mufa si stut pentru conectarea furtunului, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" buc 2,00 26 IE03B Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" m 48,00 27 IE04B Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" m 48,00 28 CN23E Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv m 48,00 29 SA16A Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 25 mm (drenaj) m 20,00 Capitolul 2. Lucrari de montare 30 VC18A Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (PV1 + KKBP1+B1) buc 1,00 31 VC37B Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (lungimea conductelor de alimentare 10 m) (K2, K3.1, K3.2) buc 3,00 32 VC37E Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe autoturn telescopic (lungimea conductelor de alimentare 25 m) (K11, K12) buc 2,00 Capitolul 3. Utilaj 33 pret furnizor Sistem de aspiratie si racire si evacuare a aerului in executie igienica. Caracteristici: Admisie: - ventilator cu productivitatea 1835 m3/h, P=1137 Pa in urmatoatea componenta: - supapa de inchidere aer, termoizolata cu dispozitiv de actionare electrica; - filtre G4 cu control impotriva murdarii; - sistema de automatica cu protectie contra inghetului, tablou electic, regulator pe microprocesor a sensorilor de temperatura, de presiune si a regulatorului de umeditate; - incalzitor de aer cu separator de picaturi; - baterie de racire a aerului; - sectie goala pentru umidificator aer; - set de dirijare cu bateria de incalzire aer; - set de dirijare cu bateria de racire aer; - fitinguri de reglare a sistemei de incalzire; - fitinguri de reglare a sistemei de raciire; - atenuator de zgomot; - regulator de viteza. Evacuare: - ventilator cu productivitatea 1040 m3/h, P=1100 Pa; - supapa de sens montata pe canal; - atenuator de zgomot; - regulator de viteza; - bloc de automatica; - regulator de consum al aerului cu dispozitiv de actionare lectric; - corpul filtrului cu filtru E10 HEPA pentru curatarea aerului de aerosole radioactive cu control impotriva murdarii; Tip conditioner central - FGX22Pd/ANa-ZX5(O) set 1,00 34 pret furnizor Conditioner de tip Gree Bora R32 Inverter GWH12AAB-K6DNA5A sau similar (K2, K3.1, K3.2) set 3,00 35 pret furnizor Conditioner de tip Toshiba RAV-SM806KRT-E/RAV-SM804ATP-E sau similar (K11, K12) set 2,00 Reparatie sectia Imagistică amplasata la parter din cadru Spitalului Raional Hincesti din str. Hancu Mihalcea 238, Hincesti. Tomograf (denumirea obiectivului) Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-3 Echipament electric de forta si iluminat interior (01/01-2023-EEF/IEI) (denumirea lucrării) № crt. Simbol norme și cod resurse Denumirea lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Lucrari de montare 1 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (6AP) buc 1,00 2 08-03-575-1 Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate buc 8,00 3 08-03-575-1 Dispozitiv - contactor buc 1,00 4 08-03-575-1 Dispozitiv - relee + contacte aditionale buc 2,00 5 08-03-521-28 Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A buc 1,00 6 08-03-594-1 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 100 buc 0,01 7 pret furnizor Corp iluminat luminiscent Омега-1x11 W buc 1,00 8 pret furnizor Lampa luminiscenta 11W buc 1,00 9 08-03-594-1 Corp de iluminat cu modul LED 100 buc 0,13 10 08-03-532-4 Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 buc 4,00 11 08-03-534-1 Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 - ПВ3-10-IP54 buc 1,00 12 08-01-081-1 Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 buc 2,00 13 08-02-147-10 Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 100 m 5,02 14 pret furnizor Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x2.5 mm2 m.l. 10,00 15 pret furnizor Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 m.l. 180,00 16 pret furnizor Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 m.l. 50,00 17 pret furnizor Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x1.5 mm2 m.l. 22,00 18 pret furnizor Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x2.5 mm2 m.l. 30,00 19 pret furnizor Conductor electric tip ПВ-3 1x4.0 mm2 m.l. 25,00 20 pret furnizor Conductor electric tip ПВ-3 1x10 mm2 m.l. 25,00 21 pret furnizor Conductor electric tip ПВ-3 1x16 mm2 m.l. 160,00 22 08-02-147-13 Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg 100 m 1,60 23 pret furnizor Cablu ВВГнг-LS-0.66 4х50 mm2 m.l. 70,00 24 pret furnizor Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х70 mm2 m.l. 90,00 25 08-02-407-1 Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 100 m 0,20 26 pret furnizor Teava din otel Dn=25x3.2 mm m.l. 20,00 27 08-02-396-6 Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 100 m 4,20 28 pret furnizor Jgheb metalic zincat perforat 50x50x3000 mm, CLP10-050-050-120-3 m.l. 420,00 29 pret furnizor Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x50 mm buc 20,00 30 pret furnizor Polita de perete pentru jgheab, B=100 mm, CLP1CW-100-1 buc 140,00 31 10-08-019-01 Cutie de ramificare pe perete buc 10,00 32 pret furnizor Cutie de conexiune de tip KOP74 buc 10,00 33 08-03-591-10 Priza de fisa semietansata si etansata, montare aparenta 100 buc 0,10 34 pret furnizor Priza de impamintare pentru utilaj portabil montata in perete de tip РЗ-1 buc 10,00 35 08-03-572-8 Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - ШРМ-ШЗ buc 6,00 36 08-03-591-9 Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate 100 buc 0,08 37 pret furnizor Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP22, 16A, 220V buc 8,00 38 08-03-591-2 Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate 100 buc 0,03 39 pret furnizor Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V buc 3,00 40 08-03-591-5 Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate 100 buc 0,02 41 pret furnizor Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V buc 2,00 Capitolul 2. Utilaj 42 L 6 018 33 Cofret cu 12 module in fiecare rind, cu 3 rinduri (36M), IP65, dimensiuni de gabarit: 448x161x822(h) mm, de tip Plexo in set cu bare N si PE (601833) buc 1,00 43 L 0 019 66 Lacat pentru cofret (001966) buc 1,00 44 L 0 019 68 Chit pentru sigilare (001968) buc 1,00 45 L 0 019 69 Set din 4 urechi de fixare cofret (001969) buc 1,00 46 L 0 019 61 Obtulatoare (001961) buc 2,00 47 L 0 019 65 Suporturi pline pentru cofret 18M (001965) buc 2,00 48 L 4 076 68 Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 10A, curba C (407668) buc 2,00 49 L 4 076 70 Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 16A, curba C (407670) buc 3,00 50 L 4 078 55 Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 6A, curba C (407855) buc 2,00 51 L 4 078 59 Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 16A, curba C (407859) buc 1,00 52 L 4 160 89 Contactor CTX3-22, 9 A, 415V, contacte 1ND/1NI integrate (416089) buc 1,00 53 L 4 166 69 Releu termic RTX3-40, Imin=5 A, Imax=8 A (416669) buc 1,00 54 pret furnizor Bloc de contacte auxiliare 1ND+1NI pentru CTX3 (416850) buc 1,00 55 L 4 203 07 Intrerupator automat cu declansator electronic DPX3-250, 3P, Icu=25kA, I=160A, 400V (420307) buc 1,00 56 pret furnizor Corp de iluminat de tavan, montat incorporat in tavan suspendat de tip ADV/K UNI LED 600 32W, IP65 buc 8,00 57 pret furnizor Corp de iluminat de tavan ALS.OPL UNI LED 34W, IP54, 3800Lm, 4000K buc 4,00 58 pret furnizor Corp de iluminat STAR NBT LED 12W 4000K IP65 buc 1,00 59 L 0 242 14 Post de comanda echipat cu 1 tasta tip ciuperca de ф40 mm cu actionare prin apasare si deblocare prin rotire (024214) buc 3,00 60 pret furnizor Butoane de comnda APBB-22N-I-O buc 1,00 61 pret furnizor Comutator pachet 3P, 10A, IP54 de tip ПВ3-10-IP54 buc 1,00 62 pret furnizor Armatura de iluminat 24V buc 2,00 63 pret furnizor Cutie pentru conectare la conturul de impamintare de tip ШРМ-ШЗ buc 6,00 Reparatie sectia Imagistică amplasata la parter din cadru Spitalului Raional Hincesti din str. Hancu Mihalcea 238, Hincesti. Tomograf (denumirea obiectivului) Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-4 Retele interioare alimentare cu apa si canalizare (01/01-2023-RAC) (denumirea lucrării) № crt. Simbol norme și cod resurse Denumirea lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Sistema A1 1 SD20A Racord PPRxmetal, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20x1/2" buc 1,00 2 SA15B Teava din polpropilena PN20, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20 mm m 2,00 3 SD06A Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" buc 2,00 4 RpCU06C1 Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata m 1,50 5 RpCU07D Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari m 1,50 6 SF01C Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm m 2,00 7 SF02C Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm 10 m 0,20 8 SF05C Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm m 2,00 9 SB30A Suporti din otel zincat pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg kg 0,70 Capitolul 1.2. Sistema T3 10 SA15B Teava din polpropilena PN20, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20 mm m 3,00 11 SD06A Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" buc 1,00 12 RpCU06C1 Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata m 2,50 13 RpCU07D Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari m 2,50 14 SF01C Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm m 3,00 15 SF02C Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm 10 m 0,30 16 SF05C Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm m 3,00 17 SB30A Suporti din otel zincat pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg kg 0,70 18 RpIF09A Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm m 2,00 Capitolul 1.3. Sistema K1 19 SB08C Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm m 1,00 20 SB09C Cot 87* din PP-R pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm buc 2,00 21 SB10C Teu 45* din PP-R pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm buc 1,00 22 SB30A Suporti din otel zincat pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg kg 0,70 23 SF04B Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm 10 m 0,10 24 SC04C Lavoar din portelan sanitar, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal buc 1,00 25 SD04A Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" buc 1,00 Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Sistema T3 26 SE44A Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de pina la 80 l si greutatea de pina la 44 kg, montata pe console fixate in perete buc 1,00 Capitolul 3. Utilaj Capitolul 3.1. Sistema T3 27 Boiler electric vertical cu reglare automata a temperaturii, rezistenta electrica imersata de pina la 1.60 kW, cu racorduri in partea inferioara, inclusiv clapeta de de siguranta si robinetul de siguranta buc 1,00