Anexa №4

Lista echipamentelor şi a utilajului tehnologic conform schiţei tehnologice.

Перечень узлов и деталей согласно технологической схеме.

| 1. RR-Robinet de reglare 2. RG-Regulator cu acţionare directă 3. Electroventil 4. IE-Imbinare electroizolantă 5. FS-Filtru separator 6. SD-Supapă de descărcare 7. IG-Incălzitor de gaze (vertical sau orizontal) 8. SSV-Dispositive blocare circuit apă 9. CD-Panou comandă la distanţă 10. REG (PC) - Regulator axial cu acţionare indirect 11. TR-Vana cu trei căi 12. MD- Manometru deferențial 13. Lampă iluminat 14. SE - Senzor efracţie 15. CM- Contor cu membrană 16. AE - Robinet cu acţionare electrică 17. R- Robinet cu acţionare manuală 18. TI-Termometru indicator 19. Diafragmă 20. AM-Amortizator de zgomot 21.SI-Senzor incendiu 22. SC-Senzor curgere 23. Disc rupere 24 N-Indicator de nivel 25. Robinet fluture 26. Aer ieșire 27. Reducţie 28. TT-Traducător de temperatură 29. PI-Manometru indicator 30. PT-Traducator de presiune 31. DPS- Traducător de prasiune diferenţială 32. LSH-Indicator de nivel maxim 33. LSL-Indicator de nivel minim 34. LIA-Indicator de nivel magnetic 35. Robinet cu sferă 36. SG-Senzor scăpări gaze 37. SF-Senzor fum 38. RRM - Robinet-Regulator acţionat manual 39.MEC-Manometru cu electrocontacte semnalizare min-max 40. Disc restrictiv 41. Ventilator antiex 42. SB-Supapă de blocare | 1. RR- Кран регулятор 2. RG- регулятор прямого действия. 3. Защитный электроклапан 4. IE- Электроизолирующие фланцы 5. FS- Фильтр - сепаратор 6. SD- Предохранительный сбросной клапан 7. IG- Подогреватель газа (вертикальный) 8. SSV- Защитный клапан от прорыва газа в систему теплоносителя с датчиком положения. 9. CD- Панель удалённого управления ГРС. 10.REG (PC)- Регулятор аксиальный непрямого действия. 11. TR- Трёхходовой клапан-регулятор системы подогрева газа. 12. MD- Дифференциальный манометр. 13. Лампа освещения 14. SE- Датчик охранной сигнализации 15. Газовый счётчик 16. AE- Кран с электроприводом 17. Кран с ручным приводом 18. TI- Термометр 19. Диафрагма 20. AM- Шумогаситель 21. SI- Датчик пожара 22. SC- Датчик протока 23. Разрывная мембрана 24. IN- Датчик уровня 25. Задвижка 26. Продувочная свеча 27. Переход 28. TT- Датчик температуры 29. PI- Показывающий манометр 30. PT- Датчик давления 31. DPS- Дифференциальный датчик давления 32. LSH- Датчик максимального уровня 33. LSL- Датчик минимального уровня 34. LIA- Магнитный датчик уровня 35. Кран шаровый 36. SG-Датчик загазованности 37. SF- Датчик задымления 38. RRM- Кран регулятор с ручным приводом 39. MEC- Электроконтактный манометр (ЭКМ) (min-max) 40. Редуцирующая мембрана 41. Вытяжной вентилятор с жалюзи 42. SB- Предохранительно-запорный клапан (ПЗК) |
| --- | --- |

Anexa № 4  «FISA TEHNICĂ  INSTALATII   TEHNOLOGICE»

Приложение № 4 «Технический лист технологической установки»

OBIECTIV: “SP cu Q=10 000 Nmc/h” Обьект ГРС: призводительности 10 000М3/час

Fisa tehnica: ___________________________________________________________________________ Техническая спецификация: ( Se indică denumirea instalației tehnologice conform listei / Указать наименование технологической установки согласно перечню )

| Nr. Ctr. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini Технические характеристики согласно техническим требованиям | Рropunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini Соответствие технических данных, предусмотренных техническим заданием | Producător Производитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | Parametri tehnici și funcționali: |
|  | Fluidul de lucru: gaz natural, densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 Clasa de presiune / Presiunea nominală: conform Specificatii tehnice Temperatura mediului ambiant: conform Specificatii tehnice Temperatura gazului: conform Specificatii tehnice Presiunea maximă gaz de lucru: conform clasa presiune indicată Specificatii tehnice Randament de lucru (după caz) Domeniu de reglaj (după caz) Corespunde prevederilor standartelor de executare,cerințe funcționale |  |  |
|  | Технические и функциональные параметры: |
|  | Рабочая жидкость: природный газ, плотность ( ) 0,717 кг / нм3 Класс давления / номинальное давление: в соответствии с техническими характеристиками Температура окружающей среды: в соответствии с техническими характеристиками Температура газа: в соответствии с техническими характеристиками Максимальное рабочее давление газа: согласно указанному классу давления технические характеристики Эффективность (при необходимости) Диапазон регулировки (при необходимости) Соответствует требованиям стандартов исполнения, функциональным требованиям |  |  |
|  | Parametrii constructivi: |
|  | Cerințele de conectare la instalația tehnologica - flanșe/sudură Dimensiuni constructive: Amplasare instalații tehnologice: exterioare/interioară Poziție de montaj: Racorduri și caracteristici dimensionale ale acestora - Tip etanșare: - Corpul ________: oțel carbon sau oțel aliat, construcție demontabilă - Izolație antocorozivă/termică (după caz) |  |  |
|  | Конструктивные параметры: |
|  | Требования к подключению к технологической установке-фланцы / сварка Конструктивные размеры: Расположение технологических установок: наружное / внутреннее - Монтажное положение: Соединения и их размерные характеристики Тип уплотнения: Корпус________: углеродистая сталь или легированная сталь съемная конструкция - Антикоррозионная/тепловая изоляция (при необходимости) |  |  |
|  | Dotări minime _________: |
|  | Se indică dotarea utilajului conform schiței tehnice № 1 în scopul asigurării funționării după algoritmul sistemului automatizat. |  |  |
|  | Минимальные оснащение _________: |
|  | Указывается оснащение оборудования по технической схеме № 1 в целях обеспечения работаспособности по алгоритму автоматизированной системы. |  |  |
|  | Caracteristici tehnice |
|  | Conform (de indicat normativul) |  |
|  | Se indică caracteristicile tehnice pentru utilag echipament conform destinației tehnoligice pentru _________(dupa caz) Tensiune de alimentare: Funcționare: Sistem unități de măsură: Tip de protecție la explozie conform de indicat normativul Grad de protecție mecanică a acționarii: IP___ Tensiune de alimentare: conform Specificatii tehnice Funcționare la variații ale tensiunii de alimentare: “+ - 10%” Funcționare la variații ale variații ale frecventei: “+ - 5%” Dispozitiv corectarea automata a fazei: (dacă este cazul) Timp de închidere - secunde / inch Comandă: (Vc.c.) Intrări digitale pentru comenzile ÎNCHIS, DESCHIS Manevrare de siguranță (rezervă): Posibilitate de acționare manuală Acționare manuală: Cu conectare prin intermediul unui mecanism care să asigure decuplare automată a motorului electric Tip serviciu motor: (pentru robinete on/off, pentru funcționare de scurtă durată) Clasa de izolație motor: F Sistem de încălzire acționare electrică: Protecții motor: protecția motorului în cazul blocării robinetului protecția motorului la lipsa unuia sau a mai multor faze de alimentare cu energie electrica (dacă este cazul) protecția termică a motorului protecție anticondens Selector pentru alegere comandă manuală și electrică locală sau la distanță Indicator mecanic al poziției obturatorului Operare la distanță (închidere/deschidere, indicare poziție, alarme, etc.) Protocolul de comunicație de tip industrial, deschis, cu posibilitate de upgrade. Produsul se va livra cu harta protocolului de comunicare înregistrată/instalată de către producătorul acționării Se va pune la dispoziție harta protocolului de comunicare în format tipărit și electronic Meniu panou de comandă implementat pe acționarea electrică: În limba română/rusă Date ce vor fi memorate în acționare: minim 1000 de evenimente / parametri (logguri) Capacitate de autodiagnosticare și alarmare Posibilitate de închidere/deschidere procentuală Interfața locală de operare trebuie să permită: controlul acționarii configurarea acționarii vizualizarea parametrilor acționarii vizualizare alarme Semnalizare prin leduri de culori distincte: Apariție eroare, atingerea capătului de cursă |  |  |
|  | Технические характеристики |
|  | В соответствии (указать норматив) |  |  |
|  | Указываются технические характеристики оборудования по назначению технолигического оборудования _________ (по необходимости) Напряжение питания: Функционирорвания: Система единиц измерения: Тип защиты от взрыва согласно указанному нормативу Степень механической защиты и воздействия: IP___ Напряжение питания: в соответствии с техническими характеристиками Работа при изменении напряжения питания: + - 10% Работа при изменении частоты:+ - 5% Устройство автоматической коррекции фазы:(если применимо) Время выключения-секунды / дюйм Подача сигнала: (Vc.c.) Цифровые входы для команды ЗКРЫТО, ОТКРЫТО Управление безопасностью (резервное): возможность ручного управления Ручное управление: с подключением через механизм, обеспечивающий автоматическое отключение электродвигателя Варианты режима работы двигателя: (для кранов on / off, для непродолжительной работы) Класс изоляции электро двигателя: F Система электрического обогрева: Защита электро двигателя: защита двигателя при блокировке крана защита двигателя от отсутствия одной или нескольких фаз электропитания (по необходимости) тепловая защита двигателя антиконденсатная защита Селектор для выбора локального или удаленного ручного и электрического управления Механический индикатор положения затвора Удаленная работа (закрытие / открытие, индикация положения, сигнализация и т.д.) Протокол связи промышленного типа, открытый, с возможностью обновления. Продукт будет поставляться с открытым протоколом или, зарегистрирован у производителя с возможностью обновления. Будет предоставлина карта протокола связи в печатном и электронном формате Меню Панели управления реализовано на румынском/русском языке. Данные, которые будут сохранены: минимум 1000 событий / параметров - Возможность самодиагностики и аварий Возможность закрытия / открытия в процентах Локальный интерфейс должен позволить: Контроль режимов управления настройка конфигурации просмотр параметров-управление просмотр аварий - Светодиодная сигнализация разных цветов: появление ошибки, конец хода и т.д. |  |  |
|  | Documentație care va însoți produsul |
|  | Condiții generale conform standartelor de originea utilajului/echipametului Certificatul de conformitate Certificat de management al calității existent Certificate de inspecție materiale și echipamente Certificat de calitate și de conformitate, însoțit de documente care să ateste efectuarea testelor: probe de presiune probe de etanșeitate buletine de analiză, prin metode nedestructive a îmbinărilor sudate 100% Probe de funcționare Buletine de analiză suduri |  |  |
|  | Документация, которая будет сопровождать продукт |
|  | Общие условия в соответствии со стандартами происхождения оборудования / оборудования Сертификат соответствия Существующий сертификат управления качеством Сертификаты инспекции материалов и оборудования Сертификат качества и соответствия, в сопровождении документов, подтверждающих проведение тестов: Испытания на прочность Испытания на герматичность Котроль качества сварных стыков неразрушаещим методом контроля 100% Контроль работоспособности. Заключение по контролю сварных соединений неразрушаещим методом контроля. |  |  |
| 6. | Cartea tehnica a produsului: |  |
|  | Fișa/Сartea Tehnică : Desene de ansamblu la scară (secțiuni, detalii, etc.) Instrucțiuni de montaj Instrucțiuni de punere în funcțiune și exploatare Instrucțiuni de scoatere din funcțiunere Instrucțiuni/manuale de operare și întreținere: Listă de componente și desene de ansamblu/subansamblu (secțiuni, detalii) (robinet/acționare) Schemele de interconectare a acționarii |  |  |
|  | Техническая книга продукта: |
|  | Технический Лист / Паспорт : Общие чертежи в маштабе (разделы, детали и т.д.) Инструкция по монтажу Инструкции по вводу в эксплуатацию и эксплуатации Инструкции по вывода из эксплуатации Инструкции / руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию: Список компонентов и чертежей сборки/сборки (разделы, детали) (кран / привод) Схемы взаимоподключения действий |  |  |
| 7. | Marcare și identificare: |
|  | Conform conform standartelor de originea utilajului/echipametului Placa de timbru, în conformitate cu normele în vigoare. Pe o eticheta nedemontabila se vor regăsi minim următoarele date: numele sau simbolul fabricantului nr. serie și tipul/modelul anul fabricației presiunea nominală debitul maxim de gaz (după caz) diametrul nominal racorduri (după caz) marcaj de conformitate CE - Pe corpul utilajului trebuie să apară marcat, prin turnare sau poansonare sensul de curgere al fluidelor, cu săgeată - Se vor indica unitățile de măsură, acolo unde este cazul |  |  |
|  | Маркировка и идентификация: |
|  | Согласно стандартам происхождения оборудования / комплектующие Таблички с обозначением, в соответствии с действующими правилами. На несъемной табличке должны быть минимально следующие данные: Название, символ производителя №, серия, тип / модель год выпуска номинальное давление максимальный расход газа (при необходимости) номинальный диаметр соединения (при необходимости) маркировка соответствия CE На теле оборудования должны быть нанесены, путем литья или гровировки стрелка с указанием направления потока жидкости(среды). Будут указаны единицы измерения, где есть необходимость |  |  |
| 8. | Condiții de garanție și postgaranție: |
|  | - Garanția producătorul a calitați și buna funcționare a produsului de la punerea în funcțiune (luni) |  |
|  | Условия гарантии и пост гарантии: |
|  | -Гарантия производителя качества и бесперебойной работы продукта от ввода в эксплуатацию (месяцев) |  |  |