| Reconstructia acoperisului cladirii Gimnaziului "Dimitrii Cantemir" din or. Causeni, sector Causenii Vechi, str. Stefan cel Mare 141 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1 A

Lucrari de constructie (04-22-SA)

Intocmit in preţuri  curente 16.02.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Curti de lumina |
| 1.1. Curtea de lumina nr. 1 |
| 1 | RCsB30B k=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm, L=300 mm (k=2.7) Coeficient la manoperei=2,7000 Coeficient la pentru materiale=2,7000 Coeficient la utilajului=2,7000 | buc |  | 8,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 | 7,344 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 | 3,154 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0081 | 0,175 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0088 | 0,19 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 | 4,968 |
| 2 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor | buc |  | 8,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1800 | 1,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 0,16 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3000 | 2,40 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0010 | 0,008 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 | 0,004 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00008 | 0,001 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0200 | 0,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,008 |
| 3 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  | 15,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 2,325 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 13,175 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,078 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 4,65 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 4,65 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,465 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,465 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 2,015 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,016 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,016 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 1,86 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,31 |
| 4 | CC02D2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A') | kg |  | 9,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0340 | 0,326 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 9,84 |
| 5 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 24,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 2,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 0,096 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 24,60 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,24 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 6,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,024 |
| 6 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 66,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 4,389 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,333 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 68,163 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,665 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 18,62 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,067 |
| 7 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ZD1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg |  | 34,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 7,266 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 36,344 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 0,699 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 0,349 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 2,768 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,346 |
| 8 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  | 1,85 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 | 11,378 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 0,833 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 303,0000 | 577,367 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7460 | 1,422 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 1,305 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 | 0,629 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 0,601 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 1,11 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 0,518 |
| 9 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg |  | 377,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 | 41,536 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 3,776 |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,0000 | 377,60 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 1,888 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,021 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0050 | 1,888 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 7,552 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 7,552 |
| 10 | CK35B | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 13,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 2,60 |
|  | 2874136313316 | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm | buc | 1,0000 | 13,00 |
| 11 | CL26A | Rame metalice gata confectionate MC-1 | kg |  | 131,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 | 14,476 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 1,316 |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,0000 | 131,60 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,658 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,053 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0050 | 0,658 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,632 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 2,632 |
| 12 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  | 0,51 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 3,713 |
|  | 2430126108726 | Email PF | kg | 12,0000 | 6,12 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 6,0000 | 3,06 |
|  | 2430226109241 | Diluant alhidic D-308 | kg | 0,8400 | 0,428 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 1,53 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 0,765 |
| 13 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL, pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500 | m2 |  | 26,40 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 23,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 6,60 |
|  | 2710403643035 | Placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL | m2 | 1,1500 | 31,878 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 13,86 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 249,48 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 2,772 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 1,109 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 1,386 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 1,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Curtea de lumina nr. 1 |  |
| 1.2. Curtea de lumina nr. 2 |
| 14 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 |  | 16,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 5,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 5,94 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,33 |
| 15 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  | 16,50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 1,485 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 1,485 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,495 |
| 16 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  | 16,50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 4,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 1,815 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 1,155 |
| 17 | RCsB30B k=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm, L=300 mm (k=2.7) Coeficient la manoperei=2,7000 Coeficient la pentru materiale=2,7000 Coeficient la utilajului=2,7000 | buc |  | 6,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 | 5,508 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 | 2,365 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0081 | 0,131 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0088 | 0,143 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 | 3,726 |
| 18 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor | buc |  | 6,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1800 | 1,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 0,12 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3000 | 1,80 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0010 | 0,006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 | 0,003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00008 | 0,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0200 | 0,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,006 |
| 19 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  | 5,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 0,78 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 4,42 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,026 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,56 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,56 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,156 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,156 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 0,676 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,005 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 0,624 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,104 |
| 20 | CC02D2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A') | kg |  | 7,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0340 | 0,245 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 7,38 |
| 21 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 19,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 1,805 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 0,076 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 19,475 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 5,32 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,019 |
| 22 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 49,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 3,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,249 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 50,943 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,497 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 13,916 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,05 |
| 23 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ZD1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg |  | 20,50 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 4,305 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 21,533 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 0,414 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 0,207 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 1,64 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,205 |
| 24 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  | 1,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 | 7,995 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 0,585 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 303,0000 | 405,717 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7460 | 0,999 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 0,917 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 | 0,442 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 0,423 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,78 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 0,364 |
| 25 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg |  | 254,90 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 | 28,039 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 2,549 |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,0000 | 254,90 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 1,275 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,039 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0050 | 1,275 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 5,098 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 5,098 |
| 26 | CK35B | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 7,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 1,40 |
|  | 2874136313316 | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm | buc | 1,0000 | 7,00 |
| 27 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  | 0,26 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 1,893 |
|  | 2430126108726 | Email PF | kg | 12,0000 | 3,12 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 6,0000 | 1,56 |
|  | 2430226109241 | Diluant alhidic D-308 | kg | 0,8400 | 0,218 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 0,78 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 0,39 |
| 28 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL, pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500 | m2 |  | 16,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 14,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 4,125 |
|  | 2710403643035 | Placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL | m2 | 1,1500 | 19,924 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 8,663 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 155,925 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 1,733 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 0,693 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 0,866 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 0,825 |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 4,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 0,576 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 0,72 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,24 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,048 |
| 30 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 4,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 6,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 1,44 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 50,40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 0,144 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,034 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 0,019 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,038 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht" | m2 |  | 4,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,144 |
|  | 2416586105319 | Amorsa-grund Tuffuhgpuht | kg | 0,1500 | 0,72 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Curtea de lumina nr. 2 |  |
| 1.3. Curtea de lumina nr. 3 |
| 32 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 |  | 28,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 10,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 10,08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,56 |
| 33 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  | 28,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 2,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 2,52 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,84 |
| 34 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  | 28,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 7,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 3,08 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 1,96 |
| 35 | RCsB30B k=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm, L=300 mm (k=2.7) Coeficient la manoperei=2,7000 Coeficient la pentru materiale=2,7000 Coeficient la utilajului=2,7000 | buc |  | 8,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 | 7,344 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 | 3,154 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0081 | 0,175 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0088 | 0,19 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 | 4,968 |
| 36 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor | buc |  | 8,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1800 | 1,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 0,16 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3000 | 2,40 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0010 | 0,008 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 | 0,004 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00008 | 0,001 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0200 | 0,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,008 |
| 37 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  | 7,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 1,08 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 6,12 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,036 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 2,16 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,16 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,216 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,216 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 0,936 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,007 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,007 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 0,864 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,144 |
| 38 | CC02D2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A') | kg |  | 8,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0340 | 0,286 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 8,61 |
| 39 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 27,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 2,584 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 0,109 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 27,88 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,272 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 7,616 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,027 |
| 40 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 71,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 4,739 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,359 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 73,595 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,718 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 20,104 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,072 |
| 41 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ZD1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg |  | 34,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 7,266 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 36,344 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 0,699 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 0,349 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 2,768 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,346 |
| 42 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  | 1,98 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 | 12,177 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 0,891 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 303,0000 | 617,938 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7460 | 1,521 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 1,397 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 | 0,673 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 0,644 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 1,188 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 0,554 |
| 43 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg |  | 479,50 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 | 52,745 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 4,795 |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,0000 | 479,50 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 2,398 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,836 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0050 | 2,398 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 9,59 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 9,59 |
| 44 | CK35B | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 14,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 2,80 |
|  | 2874136313316 | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm | buc | 1,0000 | 14,00 |
| 45 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  | 0,48 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 3,494 |
|  | 2430126108726 | Email PF | kg | 12,0000 | 5,76 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 6,0000 | 2,88 |
|  | 2430226109241 | Diluant alhidic D-308 | kg | 0,8400 | 0,403 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 1,44 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 0,72 |
| 46 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL, pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500 | m2 |  | 30,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 27,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 7,50 |
|  | 2710403643035 | Placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL | m2 | 1,1500 | 36,225 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 15,75 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 283,50 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 3,15 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 1,26 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 1,575 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 1,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Curtea de lumina nr. 3 |  |
| 1.4. Curtea de lumina nr. 4 |
| 47 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 |  | 38,40 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 13,824 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 13,824 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,768 |
| 48 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  | 38,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 3,456 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 3,456 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 1,152 |
| 49 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  | 38,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 10,752 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 4,224 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 2,688 |
| 50 | RCsB30B k=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm, L=300 mm (k=2.7) Coeficient la manoperei=2,7000 Coeficient la pentru materiale=2,7000 Coeficient la utilajului=2,7000 | buc |  | 12,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 | 11,016 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 | 4,73 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0081 | 0,262 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0088 | 0,285 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 | 7,452 |
| 51 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor | buc |  | 12,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1800 | 2,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 0,24 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3000 | 3,60 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0010 | 0,012 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 | 0,006 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00008 | 0,001 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0200 | 0,24 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,012 |
| 52 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  | 10,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 1,605 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 9,095 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,054 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 3,21 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,21 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,321 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,321 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 1,391 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,011 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,011 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 1,284 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,214 |
| 53 | CC02D2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A') | kg |  | 14,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0340 | 0,49 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 14,76 |
| 54 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 44,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 4,199 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 0,177 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 45,305 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,442 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 12,376 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,044 |
| 55 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 110,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 7,286 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,552 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 113,16 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 1,104 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 30,912 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,11 |
| 56 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ZD1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg |  | 67,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 14,112 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 70,587 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 1,357 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 0,679 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 5,376 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,672 |
| 57 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  | 3,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 | 19,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 1,44 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 303,0000 | 998,688 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7460 | 2,459 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 2,258 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 | 1,088 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 1,04 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 1,92 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 0,896 |
| 58 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg |  | 764,90 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 | 84,139 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 7,649 |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,0000 | 764,90 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 3,825 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 6,119 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0050 | 3,825 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 15,298 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 15,298 |
| 59 | CK35B | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 21,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 4,20 |
|  | 2874136313316 | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm | buc | 1,0000 | 21,00 |
| 60 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  | 0,832 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 6,057 |
|  | 2430126108726 | Email PF | kg | 12,0000 | 9,984 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 6,0000 | 4,992 |
|  | 2430226109241 | Diluant alhidic D-308 | kg | 0,8400 | 0,699 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 2,496 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 1,248 |
| 61 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL, pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500 | m2 |  | 41,20 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 37,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 10,30 |
|  | 2710403643035 | Placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL | m2 | 1,1500 | 49,749 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 21,63 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 389,34 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 4,326 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 1,73 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 2,163 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 2,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Curtea de lumina nr. 4 |  |
| 1.5. Curtea de lumina nr. 5 |
| 62 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 |  | 28,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 10,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 10,08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,56 |
| 63 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  | 28,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 2,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 2,52 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,84 |
| 64 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  | 28,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 7,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 3,08 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 1,96 |
| 65 | RCsB30B k=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm, L=300 mm (k=2.7) Coeficient la manoperei=2,7000 Coeficient la pentru materiale=2,7000 Coeficient la utilajului=2,7000 | buc |  | 8,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 | 7,344 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 | 3,154 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0081 | 0,175 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0088 | 0,19 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 | 4,968 |
| 66 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor | buc |  | 8,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1800 | 1,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 0,16 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3000 | 2,40 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0010 | 0,008 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 | 0,004 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00008 | 0,001 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0200 | 0,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,008 |
| 67 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  | 7,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 1,08 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 6,12 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,036 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 2,16 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,16 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,216 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,216 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 0,936 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,007 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,007 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 0,864 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,144 |
| 68 | CC02D2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A') | kg |  | 8,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0340 | 0,286 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 8,61 |
| 69 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 27,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 2,584 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 0,109 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 27,88 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,272 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 7,616 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,027 |
| 70 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 71,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 4,739 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,359 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 73,595 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,718 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 20,104 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,072 |
| 71 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ZD1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg |  | 34,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 7,266 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 36,344 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 0,699 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 0,349 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 2,768 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,346 |
| 72 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  | 1,98 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 | 12,177 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 0,891 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 303,0000 | 617,938 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7460 | 1,521 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 1,397 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 | 0,673 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 0,644 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 1,188 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 0,554 |
| 73 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg |  | 479,50 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 | 52,745 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 4,795 |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,0000 | 479,50 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 2,398 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,836 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0050 | 2,398 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 9,59 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 9,59 |
| 74 | CK35B | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 14,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 2,80 |
|  | 2874136313316 | Dibluri din metal d=12 mm, L=180 mm | buc | 1,0000 | 14,00 |
| 75 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  | 0,48 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 3,494 |
|  | 2430126108726 | Email PF | kg | 12,0000 | 5,76 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 6,0000 | 2,88 |
|  | 2430226109241 | Diluant alhidic D-308 | kg | 0,8400 | 0,403 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 1,44 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 0,72 |
| 76 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL, pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500 | m2 |  | 30,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 27,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 7,50 |
|  | 2710403643035 | Placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL | m2 | 1,1500 | 36,225 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 15,75 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 283,50 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 3,15 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 1,26 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 1,575 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 1,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Curtea de lumina nr. 5 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Curti de lumina |  |
| 2. Acoperis |
| 2.1. Axele 1-2/C-D. Bloc nr. 2 |
| 77 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 |  | 320,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 115,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 115,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 6,40 |
| 78 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  | 320,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 28,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 28,80 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 9,60 |
| 79 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  | 260,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 72,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 28,60 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 18,20 |
| 80 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice | m3 |  | 12,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 26,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 16,896 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,64 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 3,712 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | 3,712 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 1,92 |
| 81 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  | 3,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 1,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 12,60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,432 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,288 |
| 82 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (CT-1) | m2 |  | 7,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 1,125 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 6,375 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,038 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 2,25 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 2,25 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,225 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,225 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 0,975 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,008 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,008 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 0,90 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,15 |
| 83 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija filetata M12 cu piulita si saiba pentru prinderea cosoroabei) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg |  | 14,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 3,066 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 15,336 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 0,295 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 0,147 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 1,168 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,146 |
| 84 | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  | 0,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 | 5,535 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 0,405 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 | 314,253 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 | 0,691 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 | 0,626 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 | 0,315 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 0,293 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,54 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 0,252 |
| 85 | RCsB30B k=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm, L=300 mm (k=2.7) Coeficient la manoperei=2,7000 Coeficient la pentru materiale=2,7000 Coeficient la utilajului=2,7000 | buc |  | 50,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 | 45,90 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 | 19,71 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0081 | 1,094 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0088 | 1,188 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 | 31,05 |
| 86 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor | buc |  | 50,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1800 | 9,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 1,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3000 | 15,00 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0010 | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 | 0,025 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00008 | 0,004 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0200 | 1,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,05 |
| 87 | CC02D2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A') | kg |  | 65,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0340 | 2,21 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 66,625 |
| 88 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  | 44,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 6,675 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 37,825 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,223 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 13,35 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 13,35 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 1,335 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 1,335 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 5,785 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,045 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,045 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 5,34 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,89 |
| 89 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 103,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 9,842 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 0,414 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 106,19 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 1,036 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 29,008 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,104 |
| 90 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 276,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 18,216 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 1,38 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 282,90 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 2,76 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 77,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,276 |
| 91 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija filetata M12 cu piulita si saiba pentru prinderea cosoroabei) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg |  | 24,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 5,166 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 25,84 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 0,497 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 0,248 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 1,968 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,246 |
| 92 | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  | 8,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 | 53,505 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 3,915 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 | 3 037,779 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 | 6,676 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 | 6,049 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 | 3,047 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 2,828 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 5,22 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 2,436 |
| 93 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  | 3,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,2500 | 68,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 7,65 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 25,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,0600 | 3,604 |
|  | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 3,4000 | 11,56 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 10,234 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 8,772 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 10,20 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,4500 | 4,93 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 | 0,51 |
|  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,3300 | 1,122 |
|  | 2940520007682 | Masina de gaurit | h-ut | 0,2300 | 0,782 |
| 94 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  | 4,01 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 21,6800 | 86,937 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 9,664 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,0500 | 4,211 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 28,872 |
|  | 2710602000028 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 6 mm | kg | 4,3800 | 17,564 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 3,3800 | 13,554 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 7,86 |
|  | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 38,0000 | 152,38 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 | 0,602 |
|  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,4400 | 1,764 |
| 95 | CR03A | Cotrasipca de rasinoase sectiune 40x50 mm, cu tratament antiseptic | m3 |  | 0,98 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 | 19,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 | 1,96 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 1,2500 | 1,225 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 | 4,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,0000 | 4,90 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,5000 | 3,43 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,5000 | 3,43 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,5000 | 3,43 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 5,0000 | 4,90 |
| 96 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc |  | 3,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,9700 | 17,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 1,899 |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 12,00 |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,2200 | 0,66 |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 | 1,50 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 4,20 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1100 | 0,33 |
|  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,1600 | 0,48 |
| 97 | CE17A | Strat suplimentar polimeric - Folie anticondensat, montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 | m2 |  | 340,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 68,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 17,00 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica - Bariera anticondensat | m2 | 1,1500 | 402,73 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 4 202,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 3,40 |
| 98 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri de rasinoase (40x50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.0075 m3/m2, consum total -2.53 m3 | m2 |  | 340,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 76,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 23,80 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0075 | 2,55 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 40,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,20 |
| 99 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  | 2,53 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 0,987 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 7,615 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 0,003 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 | 0,008 |
| 100 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  | 10,92 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 22,386 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 107,016 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 | 55,037 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 | 0,044 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 0,317 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 | 0,087 |
| 101 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL8004, pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500 | m2 |  | 340,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 306,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 85,00 |
|  | 2710403643035 | Placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL | m2 | 1,1500 | 410,55 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 178,50 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 3 213,00 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 35,70 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 14,28 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 17,85 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 17,00 |
| 102 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata tip tigla de tip C10, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL9001, pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500 | m2 |  | 5,80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 5,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 1,45 |
|  | 2710403643036 | Placi din tabla amprentata h=10 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL | m2 | 1,1500 | 7,004 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 3,045 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 54,81 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 0,609 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 0,244 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 0,305 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 0,29 |
| 103 | CK26B | Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, RAL8004 | m |  | 65,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 20,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 5,20 |
|  | 2822135700001 | Opritor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm L=2.0 m | m | 1,0000 | 65,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 260,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,65 |
| 104 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm, RAL9001 (5 racordari jgheab-burlan) Material marunt=1,0300 | m |  | 66,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 19,80 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 71,379 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 95,172 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 13,596 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 6,798 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,0760 | 5,166 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,0540 | 3,671 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 679,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 1,32 |
| 105 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=80 mm, RAL9001 (5 coloane) Material marunt=1,0200 | m |  | 51,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 18,025 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 55,157 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,2000 | 10,506 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 26,265 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,1000 | 5,253 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 13,133 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,773 |
| 106 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 |  | 52,50 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 | 3,15 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8000 | 94,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 10,50 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0055 | 0,289 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 7,875 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,788 |
| 107 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 |  | 67,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7000 | 47,25 |
|  | 2430126105046 | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 | kg | 0,2000 | 13,50 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0700 | 4,725 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 | 6,75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 3,375 |
| 108 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de ingradire a acoperisului | kg |  | 321,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 61,104 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 3,216 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 3,216 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 321,60 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 1,608 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,573 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 3,216 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 6,432 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 6,432 |
| 109 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  | 0,33 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 2,402 |
|  | 2430126108726 | Email PF | kg | 12,0000 | 3,96 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 6,0000 | 1,98 |
|  | 2430226109241 | Diluant alhidic D-308 | kg | 0,8400 | 0,277 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 0,99 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 0,495 |
| 110 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cheramzit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% | m3 |  | 8,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 | 13,685 |
|  | 2873122005400 | Cheramzit | m3 | 1,0400 | 8,84 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 | 2,38 |
| 111 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 170,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 102,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 17,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2 210,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 7,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 1,70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,10 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 2,04 |
| 112 | CC03C | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 170,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 4,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,85 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 171,70 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,85 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 1,70 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 51,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,102 |
| 113 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4 (50 mm final) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 | m2 |  | 170,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 68,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 13,60 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1 462,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 4,76 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 2,04 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 1,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Axele 1-2/C-D. Bloc nr. 2 |  |
| 2.2. Axele 2-3/A-B. Bloc nr. 1 |
| 114 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 |  | 810,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 291,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 291,60 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 16,20 |
| 115 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  | 810,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 72,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 72,90 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 24,30 |
| 116 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  | 660,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 184,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 72,60 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 46,20 |
| 117 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice | m3 |  | 7,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 16,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 10,428 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,395 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 2,291 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | 2,291 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 1,185 |
| 118 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  | 7,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 3,375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 26,25 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,90 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,60 |
| 119 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (CT-1) | m2 |  | 29,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 4,374 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 24,786 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,146 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 8,748 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 8,748 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,875 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,875 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 3,791 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,029 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,029 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 3,499 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,583 |
| 120 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija filetata M12 cu piulita si saiba pentru prinderea cosoroabei) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg |  | 52,70 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 11,067 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 55,356 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 1,065 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 0,532 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 4,216 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,527 |
| 121 | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  | 3,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 | 20,295 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 1,485 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 | 1 152,261 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 | 2,532 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 | 2,294 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 | 1,156 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 1,073 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 1,98 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 0,924 |
| 122 | RCsB30B k=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm, L=300 mm (k=2.7) Coeficient la manoperei=2,7000 Coeficient la pentru materiale=2,7000 Coeficient la utilajului=2,7000 | buc |  | 60,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 | 55,08 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 | 23,652 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0081 | 1,312 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0088 | 1,426 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 | 37,26 |
| 123 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor | buc |  | 60,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1800 | 10,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 1,20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3000 | 18,00 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0010 | 0,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 | 0,03 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00008 | 0,005 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0200 | 1,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,06 |
| 124 | CC02D2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A') | kg |  | 78,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0340 | 2,652 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 79,95 |
| 125 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  | 52,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 7,92 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 44,88 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,264 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 15,84 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 15,84 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 1,584 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 1,584 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 6,864 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,053 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,053 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 6,336 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 1,056 |
| 126 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 168,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 15,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 0,672 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 172,20 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 1,68 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 47,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,168 |
| 127 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 331,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 21,859 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 1,656 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 339,48 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 3,312 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 92,736 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,331 |
| 128 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija filetata M12 cu piulita si saiba pentru prinderea cosoroabei) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg |  | 32,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 6,72 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 33,613 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 0,646 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 0,323 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 2,56 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,32 |
| 129 | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  | 10,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 | 65,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 4,77 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 | 3 701,202 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 | 8,134 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 | 7,37 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 | 3,712 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 3,445 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 6,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 2,968 |
| 130 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  | 7,47 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,2500 | 151,268 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 16,808 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 56,025 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,0600 | 7,918 |
|  | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 3,4000 | 25,398 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 22,485 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 19,273 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 22,41 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,4500 | 10,832 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 | 1,121 |
|  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,3300 | 2,465 |
|  | 2940520007682 | Masina de gaurit | h-ut | 0,2300 | 1,718 |
| 131 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  | 8,89 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 21,6800 | 192,735 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 21,425 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,0500 | 9,335 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 64,008 |
|  | 2710602000028 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 6 mm | kg | 4,3800 | 38,938 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 3,3800 | 30,048 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 17,424 |
|  | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 38,0000 | 337,82 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 | 1,334 |
|  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,4400 | 3,912 |
| 132 | CR03A | Cotrasipca de rasinoase sectiune 40x50 mm, cu tratament antiseptic | m3 |  | 2,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 | 44,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 | 4,40 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 1,2500 | 2,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 | 11,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,0000 | 11,00 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,5000 | 7,70 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,5000 | 7,70 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,5000 | 7,70 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 5,0000 | 11,00 |
| 133 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc |  | 4,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,9700 | 23,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 2,532 |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 16,00 |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,2200 | 0,88 |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 | 2,00 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 5,60 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1100 | 0,44 |
|  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,1600 | 0,64 |
| 134 | CE17A | Strat suplimentar polimeric - Folie anticondensat, montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 | m2 |  | 828,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 165,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 41,425 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica - Bariera anticondensat | m2 | 1,1500 | 981,358 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 10 240,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 8,285 |
| 135 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri de rasinoase (40x50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.0070 m3/m2, consum total -5.8 m3 | m2 |  | 828,50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 186,413 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 57,995 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0070 | 5,80 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 99,42 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 24,855 |
| 136 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  | 5,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 2,262 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 17,458 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 0,006 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 | 0,017 |
| 137 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  | 24,36 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 49,938 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 238,728 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 | 122,774 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 | 0,097 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 0,706 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 | 0,195 |
| 138 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL8004, pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500 | m2 |  | 828,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 745,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 207,125 |
|  | 2710403643035 | Placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL | m2 | 1,1500 | 1 000,414 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 434,963 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 7 829,325 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 86,993 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 34,797 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 43,496 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 41,425 |
| 139 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata tip tigla de tip C10, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL9001, pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500 | m2 |  | 5,80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 5,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 1,45 |
|  | 2710403643036 | Placi din tabla amprentata h=10 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL | m2 | 1,1500 | 7,004 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 3,045 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 54,81 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 0,609 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 0,244 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 0,305 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 0,29 |
| 140 | CK26B | Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, RAL8004 | m |  | 88,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 28,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 7,04 |
|  | 2822135700001 | Opritor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm L=2.0 m | m | 1,0000 | 88,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 352,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,88 |
| 141 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm, RAL9001 (8 racordari jgheab-burlan) Material marunt=1,0300 | m |  | 90,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 27,00 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 97,335 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 129,78 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 18,54 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 9,27 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,0760 | 7,045 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,0540 | 5,006 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 927,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 1,80 |
| 142 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=80 mm, RAL9001 (8 coloane) Material marunt=1,0200 | m |  | 68,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 23,80 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 72,828 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,2354 | 16,327 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 34,68 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,1176 | 8,157 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 17,34 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 1,02 |
| 143 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 |  | 72,00 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 | 4,32 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8000 | 129,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 14,40 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0055 | 0,396 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 10,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 1,08 |
| 144 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 |  | 110,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7000 | 77,35 |
|  | 2430126105046 | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 | kg | 0,2000 | 22,10 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0700 | 7,735 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 | 11,05 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,525 |
| 145 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de ingradire a acoperisului | kg |  | 490,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 93,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 4,90 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 4,90 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 490,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 2,45 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,92 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 4,90 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 9,80 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 9,80 |
| 146 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  | 0,49 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 3,567 |
|  | 2430126108726 | Email PF | kg | 12,0000 | 5,88 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 6,0000 | 2,94 |
|  | 2430226109241 | Diluant alhidic D-308 | kg | 0,8400 | 0,412 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 1,47 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 0,735 |
| 147 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cheramzit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% | m3 |  | 33,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 | 53,13 |
|  | 2873122005400 | Cheramzit | m3 | 1,0400 | 34,32 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 | 9,24 |
| 148 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 660,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 396,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 66,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 8 580,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 27,72 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 6,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 19,80 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 7,92 |
| 149 | CC03C | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 660,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 16,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 3,30 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 666,60 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 3,30 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 6,60 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 198,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,396 |
| 150 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4 (50 mm final) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 | m2 |  | 660,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 264,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 52,80 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 5 676,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 18,48 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 5,28 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 7,92 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 3,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Axele 2-3/A-B. Bloc nr. 1 |  |
| 2.3. Axele 3-5/K-P. Bloc nr. 3 |
| 151 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 |  | 360,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 129,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 129,60 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 7,20 |
| 152 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  | 360,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 32,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 32,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 10,80 |
| 153 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  | 250,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 70,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 27,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 17,50 |
| 154 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice | m3 |  | 11,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 23,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 14,784 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,56 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 3,248 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | 3,248 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 1,68 |
| 155 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  | 5,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 2,565 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 19,95 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,684 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,456 |
| 156 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (CT-1) | m2 |  | 6,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 0,975 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 5,525 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,033 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,95 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,95 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,195 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,195 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 0,845 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,007 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,007 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 0,78 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,13 |
| 157 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija filetata M12 cu piulita si saiba pentru prinderea cosoroabei) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg |  | 11,70 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 2,457 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 12,29 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 0,236 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 0,118 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 0,936 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,117 |
| 158 | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  | 0,85 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 | 5,228 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 0,383 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 | 296,795 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 | 0,652 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 | 0,591 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 | 0,298 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 0,276 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,51 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 0,238 |
| 159 | RCsB30B k=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm, L=300 mm (k=2.7) Coeficient la manoperei=2,7000 Coeficient la pentru materiale=2,7000 Coeficient la utilajului=2,7000 | buc |  | 46,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 | 42,228 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 | 18,133 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0081 | 1,006 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0088 | 1,093 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 | 28,566 |
| 160 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor | buc |  | 46,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1800 | 8,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 0,92 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3000 | 13,80 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0010 | 0,046 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 | 0,023 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00008 | 0,004 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0200 | 0,92 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,046 |
| 161 | CC02D2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element A') | kg |  | 55,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0340 | 1,877 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 56,58 |
| 162 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  | 52,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 7,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 44,20 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,26 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 15,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 15,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 1,56 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 1,56 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 6,76 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,052 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,052 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 6,24 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 1,04 |
| 163 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 133,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 12,673 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 0,534 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 136,735 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 1,334 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 37,352 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,133 |
| 164 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 331,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 21,859 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 1,656 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 339,48 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 3,312 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 92,736 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,331 |
| 165 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija filetata M12 cu piulita si saiba pentru prinderea cosoroabei) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg |  | 30,50 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 6,405 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 32,037 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 0,616 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 0,308 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 2,44 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,305 |
| 166 | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  | 10,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 | 62,115 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 4,545 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 | 3 526,617 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 | 7,75 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 | 7,022 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 | 3,537 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 3,283 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 6,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 2,828 |
| 167 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  | 4,04 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,2500 | 81,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 9,09 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 30,30 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,0600 | 4,282 |
|  | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 3,4000 | 13,736 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 12,16 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 10,423 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 12,12 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,4500 | 5,858 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 | 0,606 |
|  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,3300 | 1,333 |
|  | 2940520007682 | Masina de gaurit | h-ut | 0,2300 | 0,929 |
| 168 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  | 4,49 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 21,6800 | 97,343 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 10,821 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,0500 | 4,715 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 32,328 |
|  | 2710602000028 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 6 mm | kg | 4,3800 | 19,666 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 3,3800 | 15,176 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 8,80 |
|  | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 38,0000 | 170,62 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 | 0,674 |
|  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,4400 | 1,976 |
| 169 | CR03A | Cotrasipca de rasinoase sectiune 40x50 mm, cu tratament antiseptic | m3 |  | 1,10 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 | 22,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 | 2,20 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 1,2500 | 1,375 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 | 5,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,0000 | 5,50 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,5000 | 3,85 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,5000 | 3,85 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,5000 | 3,85 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 5,0000 | 5,50 |
| 170 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc |  | 3,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,9700 | 17,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 1,899 |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 12,00 |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,2200 | 0,66 |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 | 1,50 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 4,20 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1100 | 0,33 |
|  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,1600 | 0,48 |
| 171 | CE17A | Strat suplimentar polimeric - Folie anticondensat, montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 | m2 |  | 370,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 74,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 18,50 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica - Bariera anticondensat | m2 | 1,1500 | 438,265 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 4 573,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 3,70 |
| 172 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri de rasinoase (40x50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.0076 m3/m2, consum total -2.8 m3 | m2 |  | 370,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 83,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 25,90 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0076 | 2,812 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 44,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 11,10 |
| 173 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  | 2,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 1,092 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 8,428 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 0,003 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 | 0,008 |
| 174 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  | 12,43 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 25,482 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 121,814 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 | 62,647 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 | 0,05 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 0,36 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 | 0,099 |
| 175 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL8004, pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500 | m2 |  | 370,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 333,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 92,50 |
|  | 2710403643035 | Placi din tabla amprentata h=35 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL | m2 | 1,1500 | 446,775 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 194,25 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 3 496,50 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 38,85 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 15,54 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 19,425 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 18,50 |
| 176 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata tip tigla de tip C10, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL9001, pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500 | m2 |  | 9,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 8,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 2,40 |
|  | 2710403643036 | Placi din tabla amprentata h=10 mm, grosime 0.45 mm cu acoperire RAL | m2 | 1,1500 | 11,592 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 5,04 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 90,72 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 1,008 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 0,403 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 0,504 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 0,48 |
| 177 | CK26B | Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, RAL8004 | m |  | 76,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 24,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 6,08 |
|  | 2822135700001 | Opritor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm L=2.0 m | m | 1,0000 | 76,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 304,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,76 |
| 178 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm, RAL9001 (6 racordari jgheab-burlan) Material marunt=1,0300 | m |  | 80,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 24,00 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 86,52 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 115,36 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 16,48 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 8,24 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,0760 | 6,262 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,0540 | 4,45 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 824,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 1,60 |
| 179 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=80 mm, RAL9001 (6 coloane) Material marunt=1,0200 | m |  | 72,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 25,20 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 77,112 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,1667 | 12,242 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 36,72 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,0840 | 6,169 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 18,36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 1,08 |
| 180 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 |  | 64,00 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 | 3,84 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8000 | 115,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 12,80 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0055 | 0,352 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 9,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,96 |
| 181 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 |  | 88,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7000 | 61,88 |
|  | 2430126105046 | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 | kg | 0,2000 | 17,68 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0700 | 6,188 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 | 8,84 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,42 |
| 182 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de ingradire a acoperisului | kg |  | 400,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 76,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 4,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 4,00 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 400,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 2,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,20 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 4,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 8,00 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 8,00 |
| 183 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  | 0,40 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 2,912 |
|  | 2430126108726 | Email PF | kg | 12,0000 | 4,80 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 6,0000 | 2,40 |
|  | 2430226109241 | Diluant alhidic D-308 | kg | 0,8400 | 0,336 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 1,20 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 0,60 |
| 184 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cheramzit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% | m3 |  | 12,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 | 20,125 |
|  | 2873122005400 | Cheramzit | m3 | 1,0400 | 13,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 | 3,50 |
| 185 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 250,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 150,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 25,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 3 250,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 10,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 2,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 7,50 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 3,00 |
| 186 | CC03C | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 250,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 6,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 1,25 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 252,50 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 1,25 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 2,50 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 75,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,15 |
| 187 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4 (50 mm final) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 | m2 |  | 250,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 100,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 20,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2 150,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 7,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 2,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 3,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 1,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Axele 3-5/K-P. Bloc nr. 3 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Acoperis |  |
| 3. Fatada |
| 188 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 2 348,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 1 761,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 0,704 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,235 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 0,704 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 0,282 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 7,044 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 10 566,00 |
| 189 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 308,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 37,044 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 46,305 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 15,435 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 3,087 |
| 190 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 47,50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 9,975 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 9,975 |
| 191 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri | m |  | 197,70 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 17,793 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 9,885 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,977 |
| 192 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 2 145,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 64,377 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 321,885 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 107,295 |
| 193 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 308,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 432,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 92,61 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 3 241,35 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 9,261 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 2,161 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 1,235 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 2,47 |
| 194 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 |  | 308,70 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4500 | 138,915 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 30,87 |
|  | 2653102100820 | Chit pe baza de ciment | kg | 1,0549 | 325,648 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,309 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,309 |
| 195 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu din vata minerala densitate 135 kg/m2, grosime 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 |  | 1 737,20 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 3 286,782 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 726,15 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 7 018,288 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 8 772,86 |
|  | 2682162611465 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm, densitate 135 kg/m3 | m2 | 1,0700 | 1 877,392 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 1 930,029 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m | m | 0,6800 | 1 193,109 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 14 036,576 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 43,43 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 5,906 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 52,116 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 36,481 |
| 196 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 135 kg/m2, grosime 30 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 |  | 114,40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 | 273,874 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 | 60,518 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 462,176 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 577,72 |
|  | 2682162611463 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 30 mm, densitate 135 kg/m3 | m2 | 1,0700 | 123,632 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 | 146,741 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 924,352 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 2,86 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 0,389 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 | 34,32 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 2,402 |
| 197 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 2 160,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1200 | 259,236 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 896,525 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 108,015 |
| 198 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, RAL de coordonat cu Beneficiarul | m2 |  | 2 160,30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 2 635,566 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 4 968,69 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 8,641 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 12,962 |
| 199 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m |  | 197,70 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 63,264 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 15,816 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 | 197,70 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 790,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,977 |
| 200 | CK57H | Montarea ferestrelor din din profilurilor PVC cu coeficient de transfer termic <= 1.5 (W/m2*K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e: cu 1 canat oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in mai multe canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe (F1-1450x2250(h) mm) | m2 |  | 26,08 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,0234 | 26,69 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din din profilurilor PVC cu coeficient de transfer termic <= 1.5 (W/m2*K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e | m2 | 1,0000 | 26,08 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 | 169,52 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5100 | 39,381 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,5400 | 40,163 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 | 13,562 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 | 3,025 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0306 | 0,798 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1167 | 3,044 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0757 | 1,974 |
| 201 | CK57H | Montarea ferestrelor din din profilurilor PVC cu coeficient de transfer termic <= 1.5 (W/m2*K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e: cu 1 canat oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in mai multe canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe (F2-1400x1600(h) mm) | m2 |  | 6,72 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,0234 | 6,877 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din din profilurilor PVC cu coeficient de transfer termic <= 1.5 (W/m2*K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e | m2 | 1,0000 | 6,72 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 | 43,68 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5100 | 10,147 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,5400 | 10,349 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 | 3,494 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 | 0,78 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0306 | 0,206 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1167 | 0,784 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0757 | 0,509 |
| 202 | CK57G | Montarea ferestrelor din din profilurilor PVC cu coeficient de transfer termic <= 1.5 (W/m2*K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e: cu 1 canat oscilobatant (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in mai multe canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe (F3-1400x1200(h) mm) | m2 |  | 8,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4635 | 12,293 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din din profilurilor PVC cu coeficient de transfer termic <= 1.5 (W/m2*K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e | m2 | 1,0000 | 8,40 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 | 54,60 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,2100 | 18,564 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,2400 | 18,816 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,8500 | 7,14 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1910 | 1,604 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0306 | 0,257 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1634 | 1,373 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1061 | 0,891 |
| 203 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 250 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale | m |  | 23,60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 1,888 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,236 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 23,60 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 141,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,236 |
| 204 | CK58A | Instalarea usilor din profilurilor PVC cu coeficient de transfer termic <= 2.20 (W/m2*K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e, in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (U1-U3) | m2 |  | 4,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6029 | 7,053 |
|  | 2030112931109 | Usa din profilurilor PVC cu coeficient de transfer termic <= 2.20 (W/m2*K) cu geam cu 2 camere (3 sticle) cu sticla low-e | m2 | 1,0000 | 4,40 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1560 | 0,686 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 3,4700 | 15,268 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,0700 | 9,108 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,4500 | 1,98 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 5,0430 | 22,189 |
|  | 2874115833880 | Suruburi cu cap inecat | kg | 0,0110 | 0,048 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1413 | 0,622 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0988 | 0,435 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0320 | 0,141 |
| 205 | CK12A | Usi metalice exterioare, cu temoizolare, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, finisate la producator cu vopsea pulbere (U4-650x2000(h) mm) | m2 |  | 1,90 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 6,726 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,76 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 0,361 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 0,513 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 1,90 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 0,532 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 0,266 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 2,66 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,95 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 1,33 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,002 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 0,038 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Fatada |  |
| 4. Scari de acces 1-4 |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart | m2 |  | 66,38 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,991 |
|  | 2416586105313 | Amorsa-grund "Betonokontakt" | kg | 0,2700 | 17,923 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,319 |
| 207 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 66,38 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 39,828 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 6,638 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 862,94 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 2,788 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,664 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,991 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 0,797 |
| 208 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 66,38 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,991 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 9,957 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,319 |
| 209 | CI24A | Placarea treptelor si contratreptelor cu placi de granit ceramic rezistent la inghet, antiderapante, cu grosimea placilor 10 mm, pe strat suport din adeziv pentru lucrari exterioare | m2 |  | 66,38 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 255,895 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0200 | 67,708 |
|  | 2664102102033 | Adeziv pentru lucrari de placaj lucrari exterioare | kg | 5,8000 | 385,004 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 9,957 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 13,276 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 1,328 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 0,332 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 22,768 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0360 | 2,39 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 | 0,478 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Scari de acces 1-4 |  |
| 5. Evacuarea deseurilor |
| 210 | TsH92B | Incarcarea in auto - elemente ale acoperisului si sarpanta | t |  | 80,05 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 88,856 |
| 211 | TsC35C11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m | 100 m3 |  | 0,62 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 6,7000 | 4,154 |
| 212 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  | 216,45 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 22,944 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Evacuarea deseurilor |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |