Caiet de sarcini

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

Nr._________ din “___”____________2021

“___”_________2021                                                                                                                           mun. Bălți

(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

3.Obiectul achiziţiei:”Restabilirea stratului de rezistență a îmbrăcămintei din beton asfaltic și reparația trotuarului pietonal din str. 1 Mai (de la str. Șt. cel Mare până la bul. M. Eminescu)”.

4. Cod CPV:  45233142-6 și Cod CPV:  45233253-7.

Lista cu cantitățile de lucrări:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1. Executarea trotuarului, montarea bordurilor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонны поребриков , различного размера, уложенных на бетон) | m | 380,0000 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 19,2000 |
| 3 | TsC02D11 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc deseuri de constructie , descarcare auto, teren catg. II (Погрузка cтроительного мусора в автотранспорт ) | 100 m3 | 0,1900 |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie la distanta pina la 10 km (Транспортировка строительного мусора автосамосвалом на расстояние до 10 км) | t | 34,2000 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit gunoiului de constructie (Работа на отвале ) | 100 m3 | 0,1900 |
| 6 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 58,0000 |
| 7 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х30 см, по основанию 30х15 см) | m | 530,0000 |
| 8 |  | Beton ciment M200, pentru fundatie | m3 | 33,0000 |
| 9 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)Caramida Gri 20x10x6 cm Vezi descrierea tehnică a pavajului în Caietul de sarcini | m2 | 400,0000 |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000х20x8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание) | m | 300,0000 |
|  |  | 2. Устройство дорожной одежды |  |  |
| 11 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, | m2 | 1 200,0000 |
| 12 | TsC21B11 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Curatirea suprafetei partii carosabila , executarea cobetei) | 100 m3 | 0,9600 |
| 13 | TsC02D11 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc pamint , descarcare auto, teren catg. II (Погрузка разработанного гр-та II гр в автотранспорт ) | 100 m3 | 1,5100 |
| 14 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка грунта и строительного мусора автосамосвалом на расстояние до 10 км) | t | 271,1000 |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit gunoiului de constructie ( Работы на отвале ) | 100 m3 | 0,9600 |
| 16 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство щебеночного основания) | m3 | 95,0000 |
| 17 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida | 100m2 | 19,4000 |
| 18 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) | t | 185,5000 |
| 19 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida | 100m2 | 19,4000 |
| 20 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) K=1,2500 | m2 | 1 940,0000 |
| 21 | TsI50A10 | Transportarea pietrei sparte si beton asfalt autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка инертного материала и асфальтобетонной смеси на объект автосамосвалом на расстояние до 10 км) | t | 412,0000 |
| 22 |  | Deplasarea mecanizmelor de la baza pina la obiect si inapoi | set | 2,0000 |
|  |  | 3. Устройство ливнеприемника |  |  |
| 23 | TsC02D11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc deseuri de constructie , descarcare auto, teren catg. II (Разработка гр-та экскаваторром с погрузкой в автотранспорт ) | 100 m3 | 1,3300 |
| 24 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние до 10 км) | t | 239,0000 |
| 25 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100m2 | 0,1000 |
| 26 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 2,1000 |
| 27 | RpCB02A1 | Executarea fundatiei din beton ciment , Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0150 | m3 | 2,1000 |
| 28 | RpAcF15A | Camin de vizitare cu camera de lucru, din tuburi de beton simplu (Смотровые колодцы с рабочей камерой , из простых бетонных труб ) Materiale marunte (apa, cuie)=1,0100 | buc | 2,0000 |
| 29 | calcul | Inel prefabricat din beton ciment D=2,0 m | m3 | 3,1800 |
| 30 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,0300 | m2 | 28,3000 |
| 31 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,0300 | m2 | 28,3000 |
| 32 | calcul | Plasa prefabricata pentru camin | m3 | 1,1400 |
| 33 | calcul | Capac cu rama pentru camin | buc | 2,0000 |

## SECȚIUNEA LUCRĂRI:

Cerințe /condiții pentru caietul de sarcini.

Obiectul: „Restabilirea stratului de rezistență a îmbrăcămintei din beton asfaltic și reparația trotuarului pietonal din str. 1 Mai (de la str. Ștefan cel Mare până la bul. M. Eminescu)”.

Autoritatea contractantă: Primăria municipiului Bălți.

1 . Descriere generală:

Este prevăzut faptul, că înainte de a iniția executarea lucrărilor de restabilire a stratului de rezistență a îmbrăcămintei din beton asfaltic și reparația trotuarului pietonal din str. 1 Mai (de la str. Șt. cel Mare până la bul. M. Eminescu), de a prezenta informția generală a acestei străzi agentului economic cîștigător cu ieșirea la fața locului, după încheierea contractului dintre  Primăria municipiului Bălți și agenul economic cîștigător.

Conform graficului prezentat de către agentul economic cîștigător, se va efectua monitorizarea                    stării de facto a străzii municipale, în comun cu reprezentanții Primăriei municipiului Bălți și a reprezentantului Î.M. „DCC CU”, ca prin urmare, să se desfășoare lucrările de restabilire a stratului de rezistență a îmbrăcămintei din beton asfaltic și reparația trotuarului pietonal din     str. 1 Mai (de la str. Șt. cel Mare până la bul. M. Eminescu): în termen de 10 zile, după aprobarea contractului la MFTR Nord.

2.  Informaţii şi Criterii:

- preț cel mai mic;

- experiența de lucru în construcție și/sau reparații capitale a drumurilor/trotuarelor;

- prezența tehnicii rutiere speciale

- cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare;

- cerințe către caracteristica tehnică a pavajului;

3. CONDIȚII SPECIALE pentru Pavaj:

- Denumirea produsului:

pavaj cu suprafața netedă, grosimea de 60mm

- Dimensiunile pavajului: 20x10x6 cm

- Unitate de măsură: metru pătrat

- Conform: GOST 26633-91, SM 270:2008

- Clasa: B30

- Impermiabilitatea: W6

- Rezistența la îngheț/dezgheț; F200

4. Termenul şi condiţiile efectuării lucrărilor:

(Termenul de efectuare a lucrărilor – după aprobarea contractului la MF-TR Nord pînă la 15.12.2021, cu perioada de garanţie 3 (trei) ani pentru lucrările reparație a trotuarului pietonal și 1 (unu) an pentru lucrările de restabilire a stratului de rezistență a îmbrăcămintei din beton asfaltic.

(Pe parcursul anului 2022, agentul economic cîștigător se angajează să întrețină sectorul de trotuar menționat mai sus, prin repararea părții deteriorate depistate. Detectarea acestora, se va lichida de către agentul economic cîștigător, prin lucrări de întreținere, în perioada de garanție, din mijloacele financiare proprii.

Termenul limită pentru întreținere, 5 (cinci) zile.

(Lucrul final a agentului economic cîștigător în executarea lucrărilor de restabilire a stratului de rezistență a îmbrăcămintei din beton asfaltic și reparația trotuarului pietonal din str. 1 Mai                   (de la str. Șt. cel Mare până la bul. M. Eminescu), va fi recepționat de către Primăria municipiului Bălți.

Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor suplimentare.

Contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul cîştigător în termen de 5 (cinci) zile de la data determinării ofertei cîştigătoare;

Modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;

Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi:

(Oferta (confirmată prin semnătura electronică a ofertantului, conform anexei);

(Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmate prin semnătura electronică a ofertantului;

(Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (confirmat prin semnătura electronică a ofertantului);

(Asigurarea cu personal de specialitate, lista cu personalul de specialitate, să fie confirmată prin semnătura electronică a ofertantului;

(Asigurarea cu mecanisme specializate, lista să fie confirmată confirmată prin semnătura electronică a ofertantului;

(Certificat de atestare tehnico-profesională și legitimație pentru diriginte de șantier, confirmate prin semnătura electronică a ofertantului;

(Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național – valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin semnătura electronică a ofertantului);

(Avizul Agenției Supraveghere Tehnică cu aprecieri pozitive (confirmat prin semnătura electronică a ofertantului).

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente:

Antreprenorul pe șantier este obligat:

- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informațional pe obiectul dat.

- de a asigura drumuri laterale cu indicatoare rutiere temporare.

-de a asigura ocoliri conform regulilor de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare.

- de a livra deșeurile de construcție pe teritoriul UBA a ÎM DRCD, transportîndu-le și predîndu-le, de către agentul economic cîștigător, fără plată. Pe teritoriul UBA a ÎM DRCD, agentului economic cîștigător i se va elibera documentul cu confirmarea și constatarea volumului de deșeuri livrate de el.

Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96.

6.  Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor pe obiectul dat, în caz de depistare:

- se constată și se radiază din start toate lacunele din contul agentului economic cîștigător,                   în termen de două zile, adica:

(Defectele care au apărut pe parcursul executării lucrărilor de reparație pe obiectul menționat și anume, lucrul necalitativ al agentului economic cîștigător, va fi depistat de către întreprinderea municipală „Direcţia de Construcţii Capitale Comanditar Unic mun. Bălți”” (Î.M. „DCC CU”) prin controlul zi de zi ai acestui obiect.  Defectele vor fi radiate de către agentul economic cîștigător imediat după depistare, iar executarea calitativă a radierii lacunelor va fi confirmată pînă la verificarea și primirea lucrărilor în volumul executat, de către întreprinderea municipală „Direcţia de Construcţii Capitale Comanditar Unic mun. Bălți”” (Î.M. „DCC CU”) spre autoritatea contractantă, Primăria mun. Bălţi.

7. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor:

De respectat nivelul admisibil de zgomot și vibrație în perimetrul adresei menționate, unde se vor executa lucrările de reparții capitale de către agentul economic cîștigător.

Au executat cerințele/condițiile pentru caietul de sarcini:

Șef DGC a Primăriei municipiului Bălți                     ________________    Veaceslav Zincovschi

Șef SCCVSP DGC a Primăriei municipiului Bălți     ________________      Ala Lăteanu