Anexa nr.1

Specificație tehnică detector digital pentru dispozitiv radiologic

| Nr. | Denumirea | Parametru | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detector digital 43x43cm prin Wi-fi | Material | CsI Celsiu/iodid |
|  |  | Dimensiune pixel | max 100 µm |
|  |  | Rezoluție | Min 5,0 lp/mm |
|  |  | Arie activă | Min 4200x4200 pixel |
|  |  | Interfața | Fir/wi-fi |
|  |  | Cuanificare | 16 bit |
|  |  | Afișare imagine | Max 4 sec |
|  |  | AED (Detectare automată a expunerii) | da |
|  |  | Greutate | Max 3,5 kg |
|  |  | Alimentare electrică | 220V 50/60Hz |
|  |  | Greutate maximă admisibilă pe detector | Min 300 kg |
|  |  | Margini metalice | da |
|  |  | Sincronizare cu programul instalat pe unitatea de lucru a echipamentului radiologic | da |
|  |  | Calibrarea detectorului la instalare | da |
|  |  | Instruirea personalului medical | da |
|  |  | Baterii | Min 2 buc |
|  |  | Încărcător baterii | Min 1 buc |
| 2 | Unitate de lucru | RAM | Min 8 gb |
|  |  | HDD | 2TB |
|  |  | CPU | Min 6 nuclee |
|  |  | video cartelă | Min 1Gb |
| 3 | Monitor | Dimensiune | Min 21 inch |
|  |  | Rezoluție | 1280x1080 |
|  |  | Luminozitate | Min 250 CD/m2 |
| 4 | Software | Bază de date pacienți | da |
|  |  | Măsurări: Distanță, Raport, Zonă de interes. Adnotări | da |
|  |  | Vizualizare simultană pentru investigațiile anterioare și cele curente | da |
|  |  | Sa fie cu licența nelimitata in timp | da |
|  |  | Import - CD/USB/DVD; Printare DICOM; | da |
|  |  | Transferul datelor către sistemul PACS | da |
|  |  | Afişare multipla a imaginilor pe ecran; | da |
|  |  | Posibilitate de transmitere prin poșta electronică a imaginilor în format DICOM sau JPEG automat | da |
| 5 | Termen de garanție Suport tehnic de mentenanță pe perioada de garanție | Minim 2 ani |  |

Bioinginer: Vasilița Stanislav

Conducătorul grupului de lucru: BRÎNZA Gheorghe