| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1. Servicii de proiectare a sistemului de contorizare a apelor reziduale |
|  | Servicii de proiectare a sistemului de contorizare a apelor reziduale |  |  |  | Servicii de proiectare a sistemului de contorizare a apelor reziduale, cu asigurarea respectării următoarele cerințe (parametri) tehnice: - Proiectarea sistemului de contorizare a apelor reziduale urmează a fi realizată în conformitate cu avizul tehnic Nr. 1/20 din 21.12.2020 emis de SRL „Glorin Engineering”; - Efectuarea unei cercetări/inspecții a locului de montare a nodului de evidență a apelor reziduale, înainte de proiectarea propriu-zisă; - Stabilirea soluției tehnice pentru organizarea evidenței comerciale a apelor reziduale industriale, ținând cont și de echipamentele de măsurare; - În proiect de prevăzut conversia unui debit de apă uzată fără presiune (non-presiune) într-unul sub presiune folosind echipamente de pompare; - În proiect de prevăzut restricţionarea accesului la căminul de vizitare, la dulapul de alimentare şi de comutaţii; - Documentația de proiect privind sistemul de contorizare a apelor reziduale trebuie să fie coordonată/avizată cu Prestatorul serviciului de canalizare; - Nodul de evidență trebuie să fie amplasat în punctul de racordare tehnologică la reţelele de canalizare (puţ de prelevare a probelor); - Proiectul trebuie să prevadă existența unui program de mentenanță a unităților de pompare și de contorizare; - Documentația de proiect va fi executată în conformitate cu cerințele NRS 350870; - Executorul proiectului (Antreprenorul) va pune la dispoziția Beneficiarului (S.A. „CET-Nord”) 3 exemplare a proiectului de execuție pe suport de hârtie și 1 (un) exemplar pe suport electronic; - Partea grafică a documentației de proiect în format electronic trebuie prezentată în fișiere formatului standardizat AutoCAD, iar partea textuală în format Acrobat Reader (cu posibilitatea descărcării în MS Word); - Documentația de proiect trebuie să aibă o numerotare și criptare unică a alineatelor (părților) și capitolelor; - Antreprenorul va pune la dispoziția Beneficiarului (S.A. „CET-Nord”) specificația generalizată a utilajelor/echipamentelor și materialelor în format electronic (format Excel). |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lotul 1. Servicii de proiectare a sistemului de contorizare a apelor reziduale 79421200-3 Servicii de proiectare a sistemului de contorizare a apelor reziduale unitate 3 Executarea serviciilor/lucrărilor se va efectua în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului. MD39VI022510100000013MDL Total lot 1 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |