    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul_________ Lucrări de extindere și de moderizare a iluminatului public în satele Semeni și Zagarancea ___________________________________________________________

Autoritatea contractantă____________Primăria com. Zagarancea_________________________

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Satul Zagarancea |
| № crt. Simbol norme şi Cod resurse Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate conform datelor din proiect Valoarea de deviz, lei Pe unitate de măsură Total 1 2 3 4 5 6 7 1. Lucrari de electromontare 1 33-04-008-3 Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,22 kV 1 km 8,202 1 Muncitor h-om 286,250 49898 Cablu VVGng 3x4 m 2,000 15688 Cablu AVVG 2x25 m 12,000 145 Fixaj intermediar p/u CIP (complect) buc 141,000 17 Fir electric izolat CIP 2x25mm2 m 8 202,000 124 Fixaj de capat p/u CIP (complect) buc 239,000 24 Izolenta buc 6,000 4654 Clema de conectare de otel buc 98,000 456454 Lacat A-200 buc 1 194,000 25 Metize kg 1,000 56456 Lenta de otel F-2007 m 1 194,000 2 RpEO02A Montarea suportului cu un brat (Монтаж однорожковых кронштейнов) buc 247,000 7137010011510 Electromontor h-om 222,300 154 Suport p/u corp de iluminat (confectionat si vopsit) buc 247,000 3 08-02-369-2 Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta buc 247,000 1 Muncitor h-om 577,980 165 Cablu VVGng 3x2,5 m 494,000 166 Tub gofrat m 124,000 167 Cleme de conexiune la CIP P2-95,P616 buc 640,000 16 Corp de iluminat stradal LED-30W buc 247,000 4 RpEN03A Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat), 3,5 m3 buc 43,000 7137010011510 Electromontor h-om 258,000 5 RpEN05A Montarea pilonilor buc 43,000 7137010011510 Electromontor h-om 96,320 154565 Stilp CB-9,5 buc 43,000 15656 Macara h-ut 22,000 6 RpEK05A Demontarea corpurilor de iluminat (VECHI) buc 30,000 7137010011510 Electromontor h-om 21,600 7 08-03-572-2 Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic (BZUM+PC) buc 1,000 1 Muncitor h-om 2,320 48979 Panou BZUM cu Panou de comanda cu demaror buc 1,000 1897898 Carcasa de otel pentru panou BZUM buc 1,000 8 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A buc 8,000 1 Muncitor h-om 12,480 15546978 Separtor BH-32 1P, automat BA 47,1P buc 5,000 1469489748 Separator NH-Latr, Ifu=32A buc 1,000 5448978 Limitator de supratensiune 220V buc 1,000 948978 Releu mecanic de timp cu acumulator, 16A buc 1,000 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,320 9 08-02-412-3 Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 100 m 0,340 1 Muncitor h-om 2,672 15469748 Tub flexibil de otel d=18mm m 34,000 10 08-03-600-1 Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza buc 1,000 1 Muncitor h-om 0,340 1546948978 Contor electronic ME172, I=85A, U=230V buc 1,000 |
| Satul Semeni |
| 1. Lucrari de electromontare 1 33-04-008-3 Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,22 kV 1 km 8,230 1 Muncitor h-om 287,227 145 Fixaj intermediar p/u CIP (complect) buc 142,000 17 Fir electric izolat CIP 2x25 m 8 230,000 124 Fixaj de capat p/u CIP (complect) buc 238,000 24 Izolenta buc 8,000 4654 Clema de conectare de otel buc 96,000 456454 Lacat A-200 buc 1 234,000 25 Metize kg 1,000 56456 Lenta de otel F-2007 m 1 234,000 2 RpEO02A Montarea suportului cu un brat (Монтаж однорожковых кронштейнов) buc 255,000 7137010011510 Electromontor h-om 229,500 154 Suport p/u corp de iluminat (confectionat si vopsit) buc 255,000 3 08-02-369-2 Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta buc 255,000 1 Muncitor h-om 596,700 165 Cablu VVGng 3x2,5 m 510,000 166 Tub gofrat m 124,000 167 Cleme de conexiune la CIP P2-95,P616 buc 640,000 16 Corp de iluminat stradal LED-30W buc 255,000 4 RpEN03A Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat), 3,5 m3 buc 26,000 7137010011510 Electromontor h-om 156,000 5 RpEN05A Montarea pilonilor buc 26,000 7137010011510 Electromontor h-om 58,240 154565 Stilp CB-9,5 buc 26,000 15656 Macara h-ut 15,000 6 RpEK05A Demontarea corpurilor de iluminat ( VECHI) buc 64,000 7137010011510 Electromontor h-om 46,080 7 08-03-572-2 Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic (BZUM+PC) buc 2,000 1 Muncitor h-om 4,640 1897898 Carcasa de otel pentru panouri buc 1,000 8 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A buc 9,000 1 Muncitor h-om 14,040 1469489748 Separator NH-Latr, Ifu=32A buc 1,000 1546948 Automat 1P BA47 buc 8,000 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,360 9 08-02-412-3 Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 100 m 0,380 1 Muncitor h-om 2,987 15469748 Tub flexibil de otel d=18mm m 38,000 10 RpEG17B Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica buc 2,000 7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,340 |