Caietul

de sarcini, cu privire la caracteristicile tehnice şi dotările unităţilor

de transport, propuse pentru achiziţionare conform necesităţilor

Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI

| № | Lotul I AUTOTURISM DE TEREN pasager – 5 unităţi |
| --- | --- |
| PARAMETRII TEHNICI |
| 1 | Tip caroseriei | Automobil de teren |
| 2 | Număr de locuri | 5 |
| 3 | Norma de poluare | Euro 6 |
| 4 | Motorizare tip combustibil | Benzină |
| 5 | Tracțiune | 4x4 (intergrala) |
| 6 | Roţi | Jante R16 |
| 7 | Putere CP | Minim 110 |
| 8 | Portbagaj lit. | Minim 400 (fara bancheta spate rabatata) |
| 9 | Cutie de viteză | Manuală minim 6+1 trepte |
| 10 | Consum | Ciclu urban până la 8,5 l/100 km |
| 11 | Capacitatea rezervorului (l) | Minimum 50 |
| 12 | Roată de rezervă | Dimensiune normală |
| 13 | Clearens garda la sol, mm | Minim 210 |
| 14 | Protecţie motor | Scut de metal |
| 15 | Direcţie | Asistată electrică |
| 16 | Nuanta caroserie | Ton întunecat metalic |
| 17 | Termen garanţie | Minim 3 ani, min 6 ani la anticoroziune |
| 18 | Anul fabricării | Automobil nou / fabricat în anul 2018 |
| 19 | Termen de livrare | Până la 27.12.2018, mun. Chişinău, str. Testemiţanu, 31 A. |
| DOTĂRI |
| 1 | ABS cu distribuirea fortei de franare (EBD) si asistenta la franarea de urgenta (EBA) |
| 2 | ASR + ESP (sisteme antipatinare si control al traiectoriei); |
| 3 | HSA (asistenta la pornire in rampa) |
| 4 | Geamuri fată/spate actionate electric |
| 5 | Computer de bord |
| 6 | Radio CD MP3, priza Jack, USB, Bluetooth® |
| 7 | Airbag-uri frontale sofer si pasager |
| 8 | Airbaguri laterale fata |
| 9 | Centuri de sigurantă în 3 puncte pentru toti pasagerii |
| 10 | Instalaţie aer condiţionat sau climat |
| 11 | Faruri de zi |
| 12 | Scaun sofer cu reglaj pe înalţime şi lombar |
| 13 | Închidere centralizată cu telecomandă |
| 14 | Proectoare ceaţă |
| 15 | Oglinzi retrovizoare reglabile electric si degivrante |
| 16 | Functie Stop-Start |
| 17 | Aparatoare noroi fata/spate |
| 18 | Covorase de cauciuc pentru salon la podea |
| 19 | Pachet accesorii-treunghi, vestă reflectorizantă, trusa medicală, stingător |
| 20 | Bare de pavilion longitudinale |
| 21 | Volan reglabil pe înalţimeşi adîncime |
| 22 | Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri |
| 23 | Suplimentar: set anvelope de iarnă |