Aprobat :

Î.S. „Administrația  de Stat  a Drumurilor”

Director general interimar

___________________  Sergiu BEJAN

„____„ ______________ 2022

CAIET DE SARCINI

|  | Denumirea lucrării | Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600. |
| --- | --- | --- |
|  | Temeiul proiectării | Decizia Consiliului Fondului Rutier din 08.09.2022 |
|  | Faza de proiectare | Proiect de execuție. |
|  | Proiectant general | Câștigătorul licitației publice. |
|  | Începutul sectorului de reparație | R34, km 124,835 – sfârșitul proiectului „Reparația drumului R34, km 82,00-km 125,00”, elaborat de către S.R.L.„Universinj” (se va preciza prin proiect). |
|  | Sfârșitul sectorului de reparație | R34, km 180,600 - intersecție cu drumul M3 606 (se va preciza prin proiect) |
|  | Lungimea sectorului de proiectare | 55,765 km |
|  | Necesitatea efectuării studiilor şi cercetărilor pe teren | Ridicări topogeodezice, conform art. 31 al Legii nr. 778 din 27.12.2001, privind geodezia, cartografia şi geoinformatica. Cercetări geologice, conform NCM L.02.12-2:2018 „Indicator de prețuri de referință pentru lucrări de prospecțiuni geologice”. Prospecțiuni hidrometeorologice. Examinarea tehnică a sistemului rutier existent şi construcţiilor inginereşti. Examinarea lucrărilor de artă existente și efectuarea expertizei tehnice a podurilor. |
|  | Parametrii tehnici de bază | Caracteristicile drumului conform: NCM D.02.01:2015 „Proiectarea Drumurilor Publice”, CP_D.02.11-2014 „Recomandări privind proiectarea străzilor drumurilor din localități urbane și rurale”. Categoria tehnică a drumului se determină după NCM D.02.01:2015 conform studiului intensității traficului rutier; Tipul îmbrăcămintei rutiere – beton asfaltic (sarcina pe osie pentru calculul sistemului rutier – 115 kN); Caracteristicile hidrologice – conform CP D.01.05-2012 „Determinarea caracteristicilor hidrologice pentru condițiile Republicii Moldova”. Măsuri contra alunecărilor de teren conform: NCM A.06.01.2006 „Protecția tehnică a teritoriului, clădirilor și construcțiilor contra proceselor geologice periculoase. Date generale”; Accesoriile drumului, siguranța rutieră – Conform NCM D.02.01:2015, CP D.02.10-2016, altor standarde în vigoare. Lucrări de artă - Conform СНиП 2.05.03-84 „Мосты и трубы; Durata de viață normată proiectată, conform EN 1990:2004; Acțiuni variabile din trafic, conform EN 1992-2:2005; Seismicitatea zonei - 8 grade pe scara MSK-64; Tipul îmbrăcăminții rutiere pe calea podurilor – beton asfaltic; Parapetii de siguranță și parapeții pietonali vor fi protejați cu stratul de zinc și fixați prin buloane (excluderea sudurii); Lățimea gabaritelor de liberă trecere la nivelul căii podurilor, conform NCM D.02.01:2015; Măsuri privind protecția anticorozivă a construcțiilor, NCM E.04.04:2016; Proiectarea podurilor în zone seismice – CP D.02.05:2017, și altor standarte în vigoare. |
|  | Cerințe suplimentare | Conform NCM D.02.01:2015 și CP D 02.10:2016 de prevăzut iluminarea stradală în localitățile Сahul, Crihana Veche, Manta, Vadul lui Isac, Colibași, Brânza, Văleni, Slobozia Mare, Câșlița Prut și Giurgiulești. Proiectantul va elabora lista cantităților materialului demolat și decapat cu stipularea transmiterii ulterioare către beneficiar. Proiectantul va elabora borderoul de măsurări al grosimilor îmbrăcămintei rutiere existente, peste fiecare 100 m. Proiectantul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale. - Propunerile se vor întocmi pe baza măsurătorilor efectuate la faţa locului. Eventualele modificări vor fi discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare. |
|  | Condiții specifice | Pe sectorul de drum sunt amplasate 13 poduri. La elaborarea a cca. 50% din proiect, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de proiect pentru care s-a optat, precum și argumentarea tehnico-economică. Drumul proiectat va respecta traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților. Proiectantul va elabora proiectul de execuție conform prevederilor Standardelor Europene, puse în aplicare din 01.01.2021. Proiectantul va elabora compartimentul privind evaluarea impactului asupra mediului conform NCM A.07.06:2016 Componența și conținutul compartimentului „Protecția mediului”. Proiectantul va aviza documentația de proiect cu arhitectul-șef al raionului conform prevederilor art.5 al Legii nr.163, din 09.07.2010 ”Privind autorizarea executării lucrărilor de construcții”. Proiectantul va elabora caietul de sarcini conform cerințelor licitațiilor internaționale. Analiza posibilitații utilizării structurilor corugate La necesitate, proiectantul va elabora proiect pentru extragerea rocilor sedimentare și a celor neconsolidate. Proiectantul se va conduce de normele și legislația în vigoare. |
|  | Date inițiale la tema de proiectare, avize, acorduri | Beneficiarul va obține cu susținerea Proiectantului: Certificatul de urbanism; Avizul autorităților administrației publice locale și organelor de stat de supraveghere; La necesitate, condiții tehnice pentru reamplasarea rețelelor inginerești (utilitare). |
|  | Conținutul proiectului de execuție | Conform NCM A.07.02:2012/А1:2017 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale : Memoriu explicativ general; Desene pe compartimente; Liste de cantități pe compartimente; Specificația tehnică; Bill of Quantities; Compartiment „Organizarea lucrărilor de construcție”; Documentații tehnice necesare inițierii procedurilor de achiziție publică: Caiet de sarcini. Cartea tehnică. |
|  | Numărul exemplarelor de documentație | În volum de 3 exemplare + varianta electronică (limba română și limba engleză). |

Documente obligatorii la depunerea ofertei:

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă;

5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Grafic de executare a documentației de proiect (anexa nr. 11.);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12)/

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________