CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: IGP

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: SAL

3. Obiectul achiziţiilor: Constructia (modulara) sectorului de politie (nr. 5 al I.P. Buiucani a DP.) situat in mun. Chisinau, com. Truseni,

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitectural constructive (04/03-2017-1-SAC)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Fundatii |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 70,00 |
| 2 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 279,50 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 mm, M300 | m3 | 5,72 |
| 4 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 | m3 | 33,90 |
| 5 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 136,30 |
| 6 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 520,30 |
| 7 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 14,40 |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50 | m3 | 11,00 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 36,10 |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,36 |
| 11 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 mm, M300 | m3 | 9,94 |
|  |  | Capitolul 2. Perete de sprigin cu ingradire h=1.2 |  |  |
| 12 | TsC02B1 k=1.2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 1,44 |
| 13 | TsC02D1 k=1.2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,51 |
| 14 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 84,15 |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,51 |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 mm, M300 | m3 | 5,80 |
| 17 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 195,55 |
| 18 | CC02I | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 407,61 |
| 19 | CC02J2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 849,54 |
| 20 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50 | m3 | 31,00 |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din tevi D=57x3.0 mm pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 19,78 |
| 22 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat (rost de deformare) | m2 | 1,26 |
| 23 | CD50J | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m (protectia rostului de deformare) | m3 | 0,10 |
| 24 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (drenaj) | m3 | 9,00 |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5-20 mm (drenaj) | m3 | 7,50 |
| 26 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 16,00 |
| 27 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,28 |
| 28 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,44 |
| 29 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: stilpi pentru gard din teava zincata sectiune 40x40x2.0 mm, h=1.20 m, inclusiv piesa suport pentru prindere 150x150x4.0 mm si dopurile pentru stilpi din material plastic - 23 buc | kg | 83,26 |
| 30 | CK35B | Dibluri din metal fixate d=14 mm, L=140 mm fixate in ziduri din beton armat | buc | 92,00 |
| 31 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri de gard bordurat din sirma zincata d=3.80 mm, ochi panouri 25x50 mm, inclusiv elementele de prindere de stilpi - 88 buc | m2 | 58,80 |
| 32 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 76,00 |
|  |  | Capitolul 3. Structura metalica a modulelor |  |  |
| 33 | CL30A | Structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, cu structura integral metalica din profile de otel clasa DX51S+Z cu protectia anticoroziva cu un strat de grund epoxidic si un strat de vopsea epoxidica RAL5015 | t | 6,959 |
| 34 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 1,55 |
| 35 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu banda de etansare din cauciuc | m | 169,00 |
|  |  | Capitolul 4. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 36 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare din spuma rigida poliizocianurat (PIR), de tip " Sandwich", grosime panonourilor 60 mm, partea interioara a panourilor din tabla protejata anticoroziv grosime 0.5 mm, RAL 9010, cu suprafata neteda a panourilor; partea exterioara (fatada) a panourilor din tabla protejata anticoroziv grosime 0.5 mm, RAL 7035 cu suprafata neteda a panourilor, montate pe rigle metalice dispuse in fata riglelor, inclusiv montarea elementelor de inchidere din tabla protejata anticoroziv conform proiectului. | m2 | 195,00 |
| 37 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam temopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1(h) m (PC1 - 3.10x2.70(h)) | m2 | 8,37 |
| 38 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1(h) m (PC2 - 2.30x2.70(h)) | m2 | 6,21 |
| 39 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1(h) m (PC3 - 2.40x2.70(h)) | m2 | 6,48 |
| 40 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (PC4 - 1.25x2.70(h)) | m2 | 3,38 |
| 41 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1(h) m (PC5 - 2.75x2.70(h)) | m2 | 7,43 |
| 42 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (PC6 - 2.20x2.70(h)) | m2 | 5,94 |
| 43 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (V1 - 5.7850x2.75(h)) cu 2 ferestre 0.8x1.70(h) m si 1 fereastra 1.18x1.70(h) | m2 | 15,91 |
| 44 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1(h) m (V2 - 2.70x2.75(h)) | m2 | 7,43 |
| 45 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (V3 - 5.80x2.75(h)) cu 2 ferestre 1.0x1.70(h) m | m2 | 15,95 |
| 46 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,00 |
| 47 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam ORDINAR 4 mm, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii cu montanti h=2.70 m (PC - 2.20x 1.60(h) - 3buc) | m2 | 3,52 |
|  |  | Capitolul 5. Timplarie |  |  |
| 48 | CK57C | Montarea ferestrelor din profiluri PVC cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1 - 0.6x0.5(h) m) | m2 | 1,20 |
| 49 | CK57E | Montarea ferestrelor din profiluri PVC cu coeficient de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera: 1 canat oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F2 - 1.20x1.30(h) m) | m2 | 6,24 |
| 50 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice | m | 7,20 |
| 51 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 7,20 |
| 52 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC cu 3 camere ranforsat, oarbe, intr-un cant, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat) (U1 - 0.6x2.1(h) m) | m2 | 5,04 |
| 53 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC cu 3 camere ranforsat, oarbe, intr-un cant, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat) (U2 - 0.8x2.1(h) m) | m2 | 8,40 |
| 54 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC cu 3 camere ranforsat, oarbe, intr-un cant, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat) (U3 - 1.0x2.1(h) m) | m2 | 2,10 |
|  |  | Capitolul 6. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Pardosele |  |  |
| 55 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 126,50 |
| 56 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala densitate 22 kg/m3, grosime 100 mm, pe suprafete orizontale | m2 | 126,50 |
| 57 | IzI23C | Strat de pelicola din polietilena grosime 200 mk, montat la pardosele | m2 | 126,50 |
| 58 | CE30C | Asterala din placi antiseptizate si protejate antifoc de tip OSB-III de 18 mm grosime | m2 | 126,50 |
| 59 | CG49A | Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, clasa de uzura a covorului 33 , la pardoseli, sudarea rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea plintelor din tabla protejata anticoroziv grosime 0.5 mm, latimea desfasurata 80 mm, de tip L la pereti (lungimea totala 143.2 m.l.) RAL 9010 | m2 | 126,50 |
| 60 | CK18C | Montarea baghetelor tip T la pardosele, din aluminiu | m | 47,00 |
|  |  | Capitolul 6.2. Tavan |  |  |
| 61 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 126,50 |
| 62 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala densitate 22 kg/m3, grosime 100 mm, pe suprafete orizontale | m2 | 126,50 |
| 63 | IzI23C | Strat de bariera antivapori, montat la tavane | m2 | 126,50 |
| 64 | CI17B | Placare cu panouri PAL laminate grosime 18 mm, RAL 9010, destinate placarilor interioare la tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2 | 126,50 |
| 65 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime, RAL 9010, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata de 12 cm | m | 152,20 |
|  |  | Capitolul 6.3. Nod 1-3 (plansa 7) |  |  |
| 66 | IzF11B adoptata | Strat termoizolant la coloane executata cu vata minerala cu densitatea de 22 kg/m3 | m3 | 2,70 |
| 67 | СF59E adoptata | Placarea suprafetelor cu un strat de tabla plana protejata anticoroziv de 0.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri, cu montarea cornierilor de imbinare | m2 | 35,43 |
|  |  | Capitolul 6.4. Nod 9 (plansa 16) |  |  |
| 68 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala densitate 22 kg/m3, grosime 100 mm, pe suprafete orizontale | m2 | 13,40 |
| 69 | СF59E adoptata | Placarea suprafetelor cu un strat de tabla plana protejata anticoroziv de 0.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri, cu montarea cornierilor de imbinare | m2 | 21,70 |
|  |  | Capitolul 7. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Elemente metalice |  |  |
| 70 | CL10C | Elemente metalice a structurii de rezistenta a acoperisului din otel marca C235, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 3,40 |
| 71 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund GF-021 si un strat de vopsea PF-115, pe suprafata constructiilor metalice, confectionate din profile usoare, executate manual | t | 3,40 |
|  |  | Capitolul 7.2. Acoperis |  |  |
| 72 | CE06A | Invelitori din tabla profilata zincata, grosime 0.7 mm, cutata, h=57 mm, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor | m2 | 130,90 |
| 73 | CE19A | Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 15,30 |
| 74 | CE19E | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 8 x 15 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 15,20 |
| 75 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din material plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de conectare la burlan de 100 mm, inclusiv parafrunzarul | buc | 2,00 |
| 76 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass D=100 mm din tabla protejata anticoroziv RAL 9010 | m | 15,00 |
|  |  | Capitolul 7.3. Noduri acoperis |  |  |
| 77 | CL10C | Elemente metalice a structurii de rezistenta a acoperisului din otel marca C235, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,06 |
| 78 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund GF-021 si un strat de vopsea PF-115, pe suprafata constructiilor metalice, confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,06 |
| 79 | CE30C | Asterala din placi antiseptizate si protejate antifoc de tip OSB-III de 22 mm grosime | m2 | 65,00 |
| 80 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 65,00 |
| 81 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase de tip Tehnoelast Flex, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 65,00 |
| 82 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 65,00 |
| 83 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 50,20 |
| 84 | IzE01B adoptata | Glafuri din tabla de aluminiu compozit de 4.0 mm grosime, cu latime desfasurata de 40 cm | m | 50,20 |
|  |  | Capitolul 8. Fatada |  |  |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 30,00 |
| 86 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit, pe adeziv pentru lucrari exterioare: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 30,00 |
| 87 | CE23C2 | Glafuri si copertine din tabla zincata protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime, RAL 5015, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 35 cm | m | 47,50 |
| 88 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 47,50 |
| 89 | CL53D | Placajul constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, din material compozit cu gr. 4 mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% | m2 | 65,20 |
|  |  | Capitolul 9. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Pereu |  |  |
| 90 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,55 |
| 91 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 20,00 |
| 92 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 8,25 |
| 93 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 6,88 |
| 94 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 50 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 55,00 |
|  |  | Capitolul 9.2. Scara exterioara si panta de acces persoane cu dizabilitati |  |  |
| 95 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 4,32 |
| 96 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat (rost de deformare) | m2 | 9,40 |
| 97 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 9,00 |
| 98 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,60 |
| 99 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,60 |
| 100 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 5-20 mm, M300 | m3 | 1,19 |
| 101 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 50,00 |
| 102 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50 | m3 | 9,00 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 20,00 |
| 104 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150, armat cu fibra, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 20,00 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 20,00 |
| 106 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, rezistenta la uzura si inghet, 300x300x10 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv pentru lucrari exterioare, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 20,00 |
| 107 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din INOX inclusiv elementele de fixare | kg | 79,82 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Sistemele incalzire, ventilare si conditionare a aerului (04/03-2017-1-IVC)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistemul de ventilare |  |  |
| 1 | SA38I f | Bratara pentru fixare FK 200 | buc | 2,00 |
| 2 | VB26A | Ventilator compact din aluminiu, mecanic, montat in structura ferestrelor, dimensiuni de gabarit 550x75 mm, suprafata echivalenta la P=1 Pa - 17179 mm2, flux aer la P=1 Pa - 13.50 l/s/m, de tip Ducoplus 60 | buc | 12,00 |
| 3 | CL20A | Set de ventilare montat pe perete de tip BVK 150 | buc | 1,00 |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate RAR 150x100 | buc | 2,00 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate RAR 300x100 | buc | 2,00 |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in panourile usa de tip MBM 475x80 | buc | 4,00 |
| 7 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, D=100 mm | buc | 2,00 |
| 8 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, D=200 mm | buc | 1,00 |
| 9 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0.5 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 100 mm | m2 | 1,42 |
| 10 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. 100x100 mm | m2 | 1,20 |
| 11 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. 150x100 mm | m2 | 3,50 |
| 12 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. 150x150 mm | m2 | 1,20 |
| 13 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0.5 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 200 mm | m2 | 3,78 |
| 14 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind sectiunea 250x150 mm. | m2 | 2,40 |
| 15 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind sectiunea 300x100 mm | m2 | 0,40 |
| 16 | pret furnizor | Constructii metalice pentru fixare | kg | 20,00 |
| 17 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala acoperita cu un strat de folie din aluminiu si consolidata cu plasa, avind grosimea de 40 mm | m2 | 4,30 |
| 18 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 4,30 |
| 19 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 4,30 |
| 20 | SA15B | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 20*2.8 mm (drenaj) | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Incalzire |  |  |
| 21 | 08-03-602-1 | Dispozitive de incalzire: prosob electric | buc | 14,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Conditionare |  |  |
| 22 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Sistemul de ventilare |  |  |
| 23 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric (B1) | buc | 1,00 |
| 24 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (B2-B4) | buc | 3,00 |
| 25 | 08-03-605-1 | Ventilator partea electrica | buc | 4,00 |
| 26 | VB17A | Aparat de zgomot, circular | buc | 1,00 |
| 27 | AcB01G | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (supapa), la conductele de alimentare cu aer (VTK 160) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Incalzire |  |  |
| 28 | pret furnizor | Convector electric dimensiuni de gabarit 450x384x78 mm, N=0.50 kW, U=230V set de montare si termostat de tip F17 | set | 4,00 |
| 29 | pret furnizor | Convector electric dimensiuni de gabarit 450x384x78 mm, N=0.75 kW, U=230V set de montare si termostat de tip F17 | set | 1,00 |
| 30 | pret furnizor | Convector electric dimensiuni de gabarit 450x458x78 mm, N=1.00 kW, U=230V set de montare si termostat de tip F17 | set | 5,00 |
| 31 | pret furnizor | Convector electric dimensiuni de gabarit 450x606x98 mm, N=1.50 kW, U=230V set de montare si termostat de tip F17 | set | 3,00 |
| 32 | pret furnizor | Convector electric dimensiuni de gabarit 450x902x78 mm, N=2.50 kW, U=230V set de montare si termostat de tip F17 | set | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Conditionare |  |  |
| 33 | pret furnizor | Conditioner productivitate frig - 3.20 kW, productivitate caldura - 3.40 kW. Bloc interior de tip FTX25GV1B. Bloc exterior de tip RX25GV1B | buc | 1,00 |
| 34 | pret furnizor | Conditioner productivitate frig - 5.00 kW, productivitate caldura - 5.80 kW. Bloc interior de tip FTXS50G2V1B. Bloc exterior de tip RXS50G2V1B | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Sistemul de ventilare |  |  |
| 35 | pret furnizor | Ventilator de canal L=340 m3/h, P=420 Pa, N=0.158 kW, n=2630 rot/min, cu consola de tip K, regulator de viteza de tip RE1.5, K200L | buc | 1,00 |
| 36 | pret furnizor | Ventilaror axial L=75 m3/h, P=100 Pa, N=0.024 kW, de tip Vort Press 110 LL Ti in set cu supapa de sens si filtru aer | buc | 2,00 |
| 37 | pret furnizor | Ventilator axial Q=75m3/h, P=33Pa, motor N=0.031kW, n=2253 rot/min, de tip BF-W-150A | buc | 1,00 |
| 38 | pret furnizor | Atenuitor de zgomot, circular LDC 200-600 | buc | 1,00 |
| 39 | pret furnizor | Supapa autoreglanta de tip VTK160 | buc | 3,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Retele interioare de apa si canalizare (04/03-2017-1-RAC)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistema A1 |  |  |
| 1 | AcA52A | Teava din polietilena PE100, PN10, SDR11 pentru conducte de alimentare cu apa cu diametrul de 32 mm. | m | 3,00 |
| 2 | AcA53A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting din polietilena, a racordului de tip PE100 x otel avind diametrul de 32x1" mm | buc | 1,00 |
| 3 | SA15B | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 20*2.8 mm | m | 17,00 |
| 4 | SA16A | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 25*3.5 mm | m | 6,00 |
| 5 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 26,00 |
| 6 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece si calda executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 2,60 |
| 7 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 26,00 |
| 8 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050 | kg | 5,00 |
| 9 | SA08C | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, avind diametrul de 32 mm (teava de protectie) Material marunt ( codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)=1,050 | m | 17,00 |
| 10 | SD07A | Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 9,00 |
| 11 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema T3 |  |  |
| 12 | SD07A | Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 7,00 |
| 13 | SA15B | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul 20*3.4 mm | m | 9,00 |
| 14 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 9,00 |
| 15 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece si calda executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 0,90 |
| 16 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 9,00 |
| 17 | SA08C | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, avind diametrul de 25 mm (teava de protectie) Material marunt ( codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)=1,050 | m | 7,00 |
| 18 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050 | kg | 5,00 |
| 19 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistema C1 |  |  |
| 20 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 23,00 |
| 21 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |
| 22 | SB09E | Revizie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 23 | SB09E | Piesa de curatare din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 24 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla 45') din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 25 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla 45') din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm | buc | 8,00 |
| 26 | SB09C | Cot 45' din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 27 | SB09E | Cot 45' din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 16,00 |
| 28 | SB09E | Caciula de ventilare din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 29 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,80 |
| 30 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030 | buc | 1,00 |
| 31 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030 | buc | 1,00 |
| 32 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc | 2,00 |
| 33 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat pentru lavoar, avind diametrul de conexiune 1/2" | buc | 2,00 |
| 34 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,020 | buc | 2,00 |
| 35 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 36 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistema C1 |  |  |
| 37 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata 900x900 mm cu egalizator de potential electric Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistema C1 |  |  |
| 38 | pret furnizor | Cabina pentru dus 900x900 mm echipata cu sifon si amestecator de apa cu dus flexibil | buc | 1,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Echipament electric de forta si de iluminat (04/03-2017-1-IEI/EEF)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Montare panou de distributie aplicabil, 72 module, din metal, IP31, 565x620x136 mm, cu lacat, chee si inscriptia aplicata | buc | 1,00 |
| 2 | pret furnizor | Bara de legare la nul N | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32) | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH-32) | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) | buc | 10,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ-32) | buc | 18,00 |
| 7 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A (ПРК-32+ДКП32) | buc | 1,00 |
| 8 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (РН47) | buc | 1,00 |
| 9 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (ТЭ-15) | buc | 1,00 |
| 10 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu sectiunea 100x60 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) | 100 m | 0,05 |
| 11 | 08-02-390-2 k=1.5 | Canale din masa plastica cu sectiunea 60x60 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) Коэффициент к материалам=1,500 | 100 m | 0,15 |
| 12 | 08-02-390-1 Km=1.5 | Canale din masa plastica cu sectiunea 40x40 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) Коэффициент к материалам=1,500 | 100 m | 0,35 |
| 13 | 08-02-390-1 Km=1.5 | Canale din masa plastica cu sectiunea 25x16 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) Коэффициент к материалам=1,500 | 100 m | 1,30 |
| 14 | 08-02-390-2 k=1.5 | Canale din masa plastica cu sectiunea 50x12 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) montate in structura pardoselei Коэффициент к материалам=1,500 | 100 m | 0,10 |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 7,75 |
| 16 | pret furnizor | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 220,00 |
| 17 | pret furnizor | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 3x2.5 mm2 | m.l. | 415,00 |
| 18 | pret furnizor | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 5x4 mm2 | m.l. | 5,00 |
| 19 | pret furnizor | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-FRHF-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 10,00 |
| 20 | pret furnizor | Cablu de control de tip KППГнг(A)-HF-0.66 4x1.0 mm2 | m.l. | 15,00 |
| 21 | pret furnizor | Cablu de control de tip KППГнг(A)-FRHF-0.66 4x1.0 mm2 | m.l. | 10,00 |
| 22 | pret furnizor | Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПуВ-1,0 1x16 mm2 | m.l. | 55,00 |
| 23 | pret furnizor | Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПуВ-1.0 1x6.0 mm2 | m.l. | 25,00 |
| 24 | pret furnizor | Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПуВ-1,0 1x4.0 mm2 | m.l. | 20,00 |
| 25 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,20 |
| 26 | pret furnizor | Cablu de forta de tip ППГнг(A)-HF-0.66 4x16 mm2 | m.l. | 20,00 |
| 27 | pret furnizor | Cutie de distributie, IP31, 130x130x80 mm | buc | 50,00 |
| 28 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,12 |
| 29 | pret furnizor | Corp iluminat cu 4 lampi luminiscente cu soclu G13, aplicabil, IP21, flux luminos 5400Lm, 4x18W | buc | 12,00 |
| 30 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,14 |
| 31 | pret furnizor | Corp iluminat cu 2 lampi luminiscente cu soclu G13, IP21, flux luminos 2700 Lm, 2x18W | buc | 7,00 |
| 32 | pret furnizor | Corp iluminat cu 2 lampi luminiscente cu soclu G13, IP40, flux luminos 2700 Lm, 2x18W | buc | 3,00 |
| 33 | pret furnizor | Corp iluminat cu 2 lampi luminiscente cu soclu E27, IP65, flux luminos 1200Lm, 2x18W | buc | 4,00 |
| 34 | 08-03-596-3 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,02 |
| 35 | pret furnizor | Proiector cu lampa LED 70W, montat incorporat, flux luminos 7000 lm, IP65 | buc | 2,00 |
| 36 | pret furnizor | Lampa luminiscenta cu soclu E27, 18W | buc | 8,00 |
| 37 | pret furnizor | Lampa luminiscenta cu soclu G13, 18W | buc | 68,00 |
| 38 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,08 |
| 39 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 230V | buc | 8,00 |
| 40 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,05 |
| 41 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 230V | buc | 5,00 |
| 42 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,41 |
| 43 | pret furnizor | Prize 2P+E, 16A, 230V, IP20, Legrand | set | 41,00 |
| 44 | pret furnizor | Cutie de montare prize, intrerupatoare pentru 3 locuri de priza | set | 4,00 |
| 45 | pret furnizor | Cutie de montare prize, intrerupatoare pentru 2 locuri de priza | set | 2,00 |
| 46 | pret furnizor | Cutie de montare prize, intrerupatoare pentru 1 locuri de priza | set | 18,00 |
| 47 | pret furnizor | Rama orizontala 3M | set | 4,00 |
| 48 | pret furnizor | Rama orizontala 2M | set | 2,00 |
| 49 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare | buc | 1,00 |
| 50 | pret furnizor | Cutie pentru 1 priza montata in pardosea | buc | 1,00 |
| 51 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 1,00 |
| 52 | 08-02-471-4 adoptata | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 25 mm, L=3.0 m | 10 buc | 0,30 |
| 53 | 08-02-472-9 adoptata | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,50 |
| 54 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,10 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 55 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩРн-72з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 56 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A | buc | 1,00 |
| 57 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 16A | buc | 1,00 |
| 58 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °B° | buc | 4,00 |
| 59 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, С06, 30мА | buc | 4,00 |
| 60 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, С10, 30мА | buc | 10,00 |
| 61 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, С16, 30мА | buc | 4,00 |
| 62 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 02A, °C° | buc | 1,00 |
| 63 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °C° | buc | 2,00 |
| 64 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C° | buc | 1,00 |
| 65 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °C° | buc | 1,00 |
| 66 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 20A, °C° | buc | 1,00 |
| 67 | pret furnizor | Сontactor electromnagnetic modular ПРК-32, 4P, 0,63 - 1.0 А, Icu=0.1kA | buc | 1,00 |
| 68 | pret furnizor | Contact aduagator 1NO-NC de tip ДКП32-11 | buc | 1,00 |
| 69 | pret furnizor | Declansator independent de tip PH47 | buc | 1,00 |
| 70 | pret furnizor | Timer ТЭ15, 16А, 230V | buc | 1,00 |
| 71 | pret furnizor | Post de comanda 2 butoane КП102 | buc | 1,00 |
| 72 | pret furnizor | Buton ABLF-22 verde | buc | 1,00 |
| 73 | pret furnizor | Buton ABLF-22 rosu | buc | 1,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5

Semnalizare de paza automata (04/03-2017-1-SPA)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (PC1832) | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA | buc | 1,00 |
| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator montat in panou, tip: 7A*h, 12V | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |
| 5 | 10-08-001-03 | Aparate receptoare: tastatura PK5500E1 | 10 buc | 1,00 |
| 6 | 10-08-003-04 | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100) | buc | 1,00 |
| 7 | 10-08-003-05 | Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca (LC 102 PI) | buc | 42,00 |
| 8 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313 | buc | 44,00 |
| 9 | 10-01-039-06 | Avertizor manual de tip SRP-8L cu pregatire loc de montare | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (LD-95) | 100 buc | 0,01 |
| 11 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,20 |
| 12 | pret furnizor | Cablu de semnalizare 6x0.22mm2 | m.l. | 120,00 |
| 13 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,19 |
| 14 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3x1.5 mm2 | m.l. | 8,00 |
| 15 | pret furnizor | Cablu UTP5e 4x2x0.5 | m.l. | 11,00 |
| 16 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,50 |
| 17 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=16 mm | m.l. | 50,00 |
| 18 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=16 mm | m.l. | 100,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 19 |  | Panou de control PC-1832, productor "DSC" Canada | buc | 1,00 |
| 20 | pret furnizor | Bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA | buc | 1,00 |
| 21 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A*h | buc | 1,00 |
| 22 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩМП-1-0 УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 23 |  | Claviatura PK-5500 E1, productor "DSC" Canada | buc | 1,00 |
| 24 | pert furnizor | Radioemitator de tip ATS-100 | buc | 1,00 |
| 25 | pret furnizor | Senzor combinat: infrarosu+deteriorare LC 102 PI | buc | 42,00 |
| 26 | pret furnizor | Avertizoare de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313 | buc | 44,00 |
| 27 | pret furnizor | Avertizor de incendiu manual de tip SRP-8L | buc | 1,00 |
| 28 | pret furnizor | Sirena LD-95, 12V, 150mA | buc | 1,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6

Comunicatii telefonice si de semnalizare (04/03-2017-1-TS)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 | Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (dulap 19" 24U) | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (router 5 porturi, SWITCH 24 port, patch panel 24 port, polita, UPS) | buc | 5,00 |
| 3 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3,49 |
| 4 | pret furnizor | Cablu UTP5e 4x2x0.5 | m.l. | 329,00 |
| 5 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3x0.75 mm2 | m.l. | 20,00 |
| 6 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,00 |
| 7 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=16 mm | m.l. | 40,00 |
| 8 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=16 mm | m.l. | 260,00 |
| 9 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu sectiunea 25x16 mm | 100 m | 0,03 |
| 10 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu sectiunea 100x60 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) | 100 m | 0,03 |
| 11 | 10-02-051-04 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu. Patch cord | 100 buc | 0,25 |
| 12 | pret furnizor | Patch cord cat. 5e L=0.50 m | buc | 25,00 |
| 13 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ-45 | buc | 21,00 |
| 14 | pret furnizor | Priza RJ-45 cat. 5e aplicabila | buc | 9,00 |
| 15 | pret furnizor | Priza pop-up RJ-45 cat. 5e | buc | 12,00 |
| 16 | 10-08-019-01 | Utilaj divers: Minicoloana | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 17 | pret furnizor | Dulap de telecomunicatii si retelistica RACK 19" 24U,usa fata sticla securizata, usa spate metal perforat, dotat cu sistem de ventilare cu termostat in set | buc | 1,00 |
| 18 | pret furnizor | Router cu 5 porturi Gigabit Ethernet si 5 porturi Fast Ethernet 10/100 de tip RB2011UiAS-RM | buc | 1,00 |
| 19 | pret furnizor | Comutator 19" Switch Fast Ethernet 24 ports 10/100/1000 Mbit/s de tip TL-SG1024 | buc | 1,00 |
| 20 | pret furnizor | Polita 490x350 mm pentru dulap 19" | buc | 1,00 |
| 21 | pret furnizor | Patch panel 24 ports, cat. 5e | buc | 1,00 |
| 22 | pret furnizor | 19" SMART UPS 230+-5% V, 1100W | buc | 1,00 |
| 23 | pret furnizor | Minicoloana pentru prize, instalata pe pardosea H=0.68m, inclusiv suportul (030742) | set | 4,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-7

Semnalizare de incendiu (04/03-2017-1-SI)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Сиггал 10) | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu de tip C2000-СП1 | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare | buc | 1,00 |
| 4 | 08-01-121-1 | Acumulator montat in panou, tip: 7A*h, 12V | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |
| 6 | 10-01-039-06 | Avertizor manual de tip SRP-8L cu pregatire loc de montare | buc | 10,00 |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum (ИП 212-45) | buc | 158,00 |
| 8 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (LD-96) | 100 buc | 0,05 |
| 9 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 21,50 |
| 10 | pret furnizor | Cablu КПСЭнг(А)-FRHF-2x2x0.20 | m.l. | 1 450,00 |
| 11 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3x1.0 mm2 | m.l. | 500,00 |
| 12 | pret furnizor | Cablu UTP5e 4x2x0.5 | m.l. | 200,00 |
| 13 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 18,50 |
| 14 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=16 mm | m.l. | 1 500,00 |
| 15 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=16 mm | m.l. | 350,00 |
| 16 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,20 |
| 17 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d32 | m.l. | 20,00 |
| 18 | 08-02-390-1 Km=1.5 | Canale din masa plastica cu sectiunea 25x16 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) Коэффициент к материалам=1,500 | 100 m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 19 | pret furnizor | Monoloc de receptie-control a sistemei SI pentru 10 raze, RS-485, IP40, U=24V, 200mA, Texpl= -30/+55 "C, capacitatea de stocare a evenimentelor - 512 (Сигнал-10) | buc | 1,00 |
| 20 | pret furnizor | Bloc de declansarte a semnalului de alarma cu 4 iesiri In=2A, Umax=100V, Un=12-24V, In=0,14A, IP30, Texpl= -30/+55 "C (C2000-СП1) | buc | 1,00 |
| 21 | pret furnizor | Bloc de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h de tip РИП-12 | buc | 1,00 |
| 22 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7-12V | buc | 1,00 |
| 23 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩМП-3-1 УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 24 | pret furnizor | Avertizor de incendiu manual de tip SRP-8L | buc | 10,00 |
| 25 | pret furnizor | Avertizor de fum de tip ИП 212-45 | buc | 158,00 |
| 26 | pert furnizor | Sirena combinata cu semnal acustic si luminos 12V, 110dB, 250mA, de tip LD96 | buc | 5,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 3-1-1

Hazna (04/03-2017-2-CBA)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC02B1 k=1.2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,22 |
| 2 | TsC02D1 k=1.2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,12 |
| 3 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 0,40 |
| 4 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 19,80 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,12 |
| 6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C6/7.5 | m3 | 0,40 |
| 7 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 43,00 |
| 8 | CC02I | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 21,42 |
| 9 | CC02J2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 432,30 |
| 10 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50 | m3 | 5,90 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din tevi Dn=100x4.0 mm, L=200 mm mm pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 2,17 |
| 12 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: MH1 | kg | 15,70 |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din tevi Dn=200 mm, L=300 mm mm pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 16,00 |
| 14 | CL26A | Rame metalice gata confectionate: teava D=95x3.2 L=1.60 m | kg | 11,60 |
| 15 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri | buc | 1,00 |
| 16 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund GF-021 si un strat de vopsea PF-115, pe suprafata constructiilor metalice, confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,05 |
| 17 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 16,64 |
| 18 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 22,00 |
| 19 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,22 |
| 20 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 16,76 |
| 21 | CO13A | Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase grosime 30 mm | m2 | 0,81 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 3-2-1

Copertina pentru automobile de serviciu (04/03-2017-3-SAC)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Fundatii |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 3,40 |
| 2 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 4,16 |
| 3 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 4,16 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,52 |
| 5 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 15,12 |
| 6 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 9,96 |
| 7 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 21,76 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din otel beton, inglobate in beton (bulon 1.1 M16x750 BCm3nc2) | kg | 24,00 |
| 9 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 2,00 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,88 |
| 11 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,88 |
|  |  | Capitolul 2. Carcasa si acoperisul |  |  |
| 12 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,05 |
| 13 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,942 |
| 14 | CL07A1 Ks=0.5 | Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu piulite de inalta rezistenta, M16 | buc | 16,00 |
| 15 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email PF-115, RAL5015, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,942 |
| 16 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,60 |
| 17 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,16 |
| 18 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, H35-1000-0.55, RAL5015, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor | m2 | 55,00 |
| 19 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm | m | 6,50 |
| 20 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass D=100 mm din tabla protejata anticoroziv | m | 6,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 4-1-1

Alimentare cu energie electrica 0.4kV. (04/03-2017-0-REAE)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 26,28 |
| 2 | AcA52C | Teava din polietilena, de protectie a cablurilor electrice, montata in sant, cu diametrul de 75 mm. | m | 79,00 |
| 3 | AcA52C | Teava din polietilena, de protectie a cablurilor electrice, montata in sant, cu diametrul de 25 mm. | m | 14,00 |
| 4 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 x 4.0 mm | m | 21,00 |
| 5 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru cablu in transee cu nisip | 100 m | 1,46 |
| 6 | pret furnizor | Nisip amenajari | m3 | 8,80 |
| 7 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida | 100 m | 1,46 |
| 8 | pret furnizor | Caramida constructie 250x120x65 mm | buc | 584,00 |
| 9 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 17,52 |
| 10 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 14,45 |
| 11 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 14,45 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,09 |
| 13 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 0,40 |
| 14 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg | 72,11 |
| 15 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund GF-021 si un strat de vopsea PF-115, pe suprafata constructiilor metalice, confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,08 |
| 16 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50 | m3 | 0,40 |
| 17 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel S235JRG2, zincati la cald, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t, CC 6m, 60/144/3 mm - 2 buc | t | 0,072 |
| 18 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 2,00 |
| 19 | pret furnizor | Consola metalica din otel S235JRG2, zincate la cald, cu un brat drept simplu de tip WPD 1/1.5/10 fi60 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 20 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,00 |
| 21 | 08-03-524-11 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32) | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 cu microprocesor | buc | 1,00 |
| 26 | 08-02-145-2 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,68 |
| 27 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,81 |
| 28 | 08-02-146-3 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,06 |
| 29 | pret furnizor | Cablu de forta АПвБбШп-1.0 4х25 (ож) mm2 | m.l. | 155,00 |
| 30 | 08-02-159-2 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 | buc | 2,00 |
| 31 | pret furnizor | Mufa terminala 4KHTп-1 1kV 25-50 mm | buc | 2,00 |
| 32 | 08-03-574-3 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 35 mm2 | 100 fire | 0,08 |
| 33 | pret furnizor | Papuc de cablu DL-25 | buc | 8,00 |
| 34 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,04 |
| 35 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 60x60x3000 mm | m.l. | 4,00 |
| 36 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 37 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 25 mm | 100 m | 0,91 |
| 38 | 08-02-471-4 adoptata | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 25 mm, L=3.0 m | 10 buc | 0,30 |
| 39 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,25 |
| 40 | pret furnizor | Cablu C2XY-F 3x2.5 mmp | m.l. | 70,00 |
| 41 | pret furnizor | Fir ПВ-1 1x1.5 mm2 | m.l. | 55,00 |
| 42 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 0,06 |
| 43 | pret furnizor | Cleme tip ЗHИ-2,5 | buc | 6,00 |
| 44 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) | buc | 2,00 |
| 45 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 46 | pret furnizor | Siguranta ППНИ-33, In=63А | set | 3,00 |
| 47 | pret furnizor | Suport siguranta fuzibila ДП-33 | buc | 3,00 |
| 48 | pret furnizor | Separator cu sigurante fuzibile de tip ПВР-33, 3Р, 160А | buc | 1,00 |
| 49 | pret furnizor | Dulap montat pe perete BZUM-TF-02-100-11 complet echipat, fara contor | buc | 1,00 |
| 50 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 100A | buc | 1,00 |
| 51 | pret furnizor | Contor electronic 5-60A, 380/220V, "ZMR 110 ACE" | buc | 1,00 |
| 52 | pret furnizor | Automat cu microprocesor si panou pentru instalarea BA88-32, 3P, 100A, 25kVA, Ir=100x0.4A, Isd=100x2A | buc | 1,00 |
| 53 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 02A, °B° | buc | 2,00 |
| 54 | pret furnizor | Corp de iluminat LED 28.7W, IP65, 230V, cu flux luminos 3162 Lm | buc | 2,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 6-1-1

Retele exterioare apa si canalizare (04/03-2017-0-REAC)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 k=1.2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 4,60 |
| 2 | TsC03F1 k=1.2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,45 |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 74,25 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,45 |
| 5 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 15,00 |
| 6 | TsF01A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 | 425,82 |
| 7 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 42,20 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 101,00 |
| 9 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 101,00 |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,59 |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 3,59 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demolarea si restabilirea partii carosabile |  |  |
| 12 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 238,00 |
| 13 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 23,54 |
| 14 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km / Soil transportation by the dump truck of 10 t to the distance of 1 km | t | 47,08 |
| 15 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 10,70 |
| 16 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (fara cost pietris - provenit din demolare) | m3 | 19,26 |
| 17 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,09 |
| 18 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 107,00 |
| 19 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,06 |
| 20 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 107,00 |
| 21 | Dl 118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 9,15 |
| 22 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,61 |
|  |  | Capitolul 1.3. Camine |  |  |
| 23 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 3,92 |
| 24 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦД-15 | buc | 3,00 |
| 25 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-15-9 | buc | 6,00 |
| 26 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦП 1-15-1 | buc | 3,00 |
| 27 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1 | buc | 3,00 |
| 28 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor cu diametrul 1,0m: КЦ-7-3 | buc | 1,00 |
| 29 | AcE10A1 | Elemente ale caminelor de vane, Capac camin C250 | buc | 3,00 |
| 30 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-02 (12,90 kg/buc) | kg | 38,70 |
| 31 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,54 |
| 32 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦД-10 | buc | 1,00 |
| 33 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦ 10-9 | buc | 1,00 |
| 34 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦП1-10-1 | buc | 1,00 |
| 35 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦО-1 | buc | 1,00 |
| 36 | AcE10A1 | Elemente ale caminelor de vane, Capac camin C250 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Conducte si accesorii |  |  |
| 37 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc | 1,00 |
| 38 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (teu de bransament) din polietilena PE100, teava avind diametrul de 200 mm, bransamentul D=100 mm. | buc | 1,00 |
| 39 | AcA53C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Adaoptor flanse) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. | buc | 5,00 |
| 40 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm | buc | 5,00 |
| 41 | SA29C adoptat | Teu din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 100 mm (pentru montarea hidrantului) | buc | 1,00 |
| 42 | AcA53C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie PE100 110x32 mm) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. | buc | 1,00 |
| 43 | AcA53A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting din polietilena, a racordului de tip PE100 x otel avind diametrul de 32x1" mm | buc | 2,00 |
| 44 | SD07C | Robinet de trecere cu sfera si mufa, avind diametrul de 1" | buc | 2,00 |
| 45 | AcA52A | Teava din polietilena PE100, PN10, SDR11 pentru conducte de alimentare cu apa cu diametrul de 32 mm. | m | 36,00 |
| 46 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 36,00 |
| 47 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 36,00 |
| 48 | AcA52D | Teava din polietilena PE100, SDR17, PN10 pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. | m | 251,00 |
| 49 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90*) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. | buc | 1,00 |
| 50 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 60*) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. | buc | 1,00 |
| 51 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | 251,00 |
| 52 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 251,00 |
| 53 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325x6.0 mm (teava de protectie) | m | 10,00 |
| 54 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane din otel cu flansa cu pana acoperita cu cauciuc vulcanizat), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind Dn100 mm | buc | 2,00 |
| 55 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (supapa de sens cu flansa), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind Dn100 mm | buc | 1,00 |
| 56 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 219x4.0 si lungimea 200 mm | buc | 4,00 |
| 57 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | m | 5,00 |
| 58 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 59 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm, inclusiv montarea cotului din fonta cu flanse D=100 mm | buc | 1,00 |
| 60 | SF51D | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 100 mm, inclusiv montarea a 2 vane din otel cu flansa cu pana acoperita cu cauciuc vulcanizat Dn=100 mm, robinetului cu 3 cai, manometrului, robinetului de golire | компл. | 1,00 |
| 61 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 4" | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 62 | pret furnizor | Hidrant subteran Dn=100 mm, H=1500 mm | buc | 1,00 |
| 63 | pret furnizor | Contor de apa rece cu transmiterea datelor la distanta Dn=65 mm | buc | 1,00 |
| 64 | pret furnizor | Filtru impuritati de tip Y, cu plasa, cu flanse, Dn=100 mm | buc | 1,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-1

Plan general (04/03-2017-0-PG)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pregatirea terenului |  |  |
| 1 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2. Sistematizare pe verticala |  |  |
| 2 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 2,95 |
| 3 | TsC22D1 k=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 2,95 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,95 |
| 5 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 486,75 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,95 |
|  |  | Capitolul 3. Cai de acces (tip B1) |  |  |
| 7 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,60 |
| 8 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 26,00 |
| 9 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris M400 fr. 40-70 mm | m3 | 39,00 |
| 10 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris M400 fr. 20-40 mm | m3 | 18,20 |
| 11 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 260,00 |
|  |  | Capitolul 4. Trotuare (tip B2) |  |  |
| 12 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,95 |
| 13 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 9,50 |
| 14 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 5 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 95,00 |
|  |  | Capitolul 5. Cai de acces (tip B3) |  |  |
| 15 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,13 |
| 16 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 3,39 |
| 17 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 113,00 |
|  |  | Capitolul 6. Bordure |  |  |
| 18 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor | m3 | 16,00 |
| 19 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 2,63 |
| 20 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris M400 fr. 40-70 mm | m3 | 3,95 |
| 21 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30(h) cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20(h) cm | m | 75,00 |
| 22 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20(h) cm, pe fundatie de beton C12/15 28x20(h) cm | m | 30,00 |
| 23 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,00 |
| 24 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 4,00 |
|  |  | Capitolul 7. Spatii verzi |  |  |
| 25 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,35 |
| 26 | TsH230A | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm | 100m2 | 0,35 |
| 27 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,35 |
| 28 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 0,35 |
| 29 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc | 12,00 |
| 30 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot | buc | 12,00 |