Anexa nr.2

CAIET DE SARCINI

privind serviciile necesare la deservirea tehnică a sistemului de condiționare centrală și climatizare

(de tip „Carrier” și „Systemair”)

La sistemul de condiționare centrală de tip „Carrier” și „Systemair” vor fi efectuate lunar următoarele servicii:

1. Inspecția vizuală a echipamentului, verificarea elementelor de fixare, ghidare a componentelor unității de ventilație.

2. Verificarea sursei de alimentare (fazele electrice).

3. Testarea (prin apăsare) și reglarea, la necesitate, a telecomenzii sistemului de ventilație.

4. Verificarea stării curelelor de transmisie.

5. Verificarea condițiilor de susținere împotriva vibrațiilor.

6. Curățarea grilei de admisie a aerului.

7. Verificarea corectitudinii centrării rotorului pe ax.

8. Verificarea etanșeității conexiunilor disponibile ale conductelor de aer; în caz de necesitate – etanșarea acestora.

9. Efectuarea măsurărilor de control ale temperaturii aerului la intrare (aerul exterior) și la ieșirea dispozitivelor de distribuție a aerului.

10. Lubricarea lagărelor axului.

11. Deservirea și schimbarea filtrelor.

Utilaje ale sistemului de condiționare centrală

| Nr | Denumirea utilajului | cant |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mașină frigorific Chiller Stultz WPA110SCNA0030 | 1 |
| 2 | mașina de alimentare cu aer CARRIER 39HQ 07.08 | 1 |
| 3 | mașina de alimentare cu aer CARRIER 39HQ 10.10 | 1 |
| 4 | mașina de alimentare cu aer SYSTEMAIR | 3 |