Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparație capitală a sistemului de alimentare cu energie electrică (amplasarea panourilor fotovoltaice), în cadrul Taberei militare nr.123, mun. Chișinău

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | TsA16D2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , (Traseu pentru cablu) | m3 | 48,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 170,40 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 17,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | RpEJ04B | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina | m3 | 48,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 41,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 110 mm | 100 m | 0,36 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,08 |
|  | 012202243 | Teava PE d110 | m | 36,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,35 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,82 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,16 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,97 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,23 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 10,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 10,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,80 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,16 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 16,00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 132,00 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 10,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli achizitie depozitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Alimentarea cu energie electrica p/u instalatie fotovoltaica |  |  |  |
| 7 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), Dulap de distributie(echipat) 1600x800x350,(PDI) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,49 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,25 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,26 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,33 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,29 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | 08-03-521-16 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,28 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,54 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,06 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,65 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | 08-03-525-4 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,12 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,58 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,10 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,32 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,52 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,67 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,07 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,29 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,58 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,34 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,23 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100(PDG1,PDG2,CC-cutie de cablu)-echipate | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,47 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,75 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,78 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,99 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,87 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,99 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | 08-03-521-16 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,28 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,54 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,06 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,65 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | 08-03-523-3 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A | buc | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,98 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,25 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,02 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,36 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 1,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze(demontare) | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,74 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,02 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,74 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,02 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze(SMART MITER) | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,74 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,02 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,61 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 7,98 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 7,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 |  | Nisip | m3 | 12,00 |
|  | 0223022419 | Nisip | m3 | 12,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | 08-02-148-5 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 9 kg | 100 m | 1,90 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 69,92 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 5,74 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 15,71 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 5,74 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 |  | Cablu APvBbSp 4x240mm2 | m | 190,00 |
|  | 0122022415 | Cablu APvBbSp 4x240mm2 | m | 190,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | 08-02-165-4 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 36,28 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 30,16 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 |  | Manson terminal, 4 KHTп-150/240 | buc | 4,00 |
|  | 0122022424 | Manson terminal, 4 KHTп-150/240 | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,42 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 6,78 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 6,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 |  | Caramida | buc | 1 050,00 |
|  | 0122022417 | Caramida | buc | 1 050,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | 08-02-146-6 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 9 kg | 100 m | 2,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 91,68 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 59,52 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 5,93 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 20,88 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 27,84 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 5,93 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 |  | Cablu AVVGng 5x120mm2 | m | 120,00 |
|  | 0122022419 | Cablu AVVGng 5x120mm2 | m | 120,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 |  | Cablu AVVGng 5x50mm2 | m | 120,00 |
|  | 0122022420 | Cablu AVVGng 5x50mm2 | m | 120,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 10,68 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 |  | Manson terminal, 4 KHTп-70/120 | buc | 2,00 |
|  | 0222022429 | Manson terminal, 4 KHTп-70/120 | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | 08-02-165-2 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,30 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 8,58 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 |  | Manson terminal, 4KHTп-25/50 | buc | 2,00 |
|  | 0222022431 | Manson terminal, 4KHTп-25/50 | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 |  | Elemente de fixare/conectare | компл. | 1,00 |
|  | 0122022425 | Elemente de fixare/conectare | компл. | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m(Jgheab metalic cu capac 200x100) | 100 m | 1,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 41,36 |
|  | 0122022426 | Jgheab metalic cu capac 200x100 | m | 110,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 7,52 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,88 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,75 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,93 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,49 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,72 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,93 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 |  | Complet de conectare p/u jgheab M6*10 | buc | 400,00 |
|  | 0122022427 | Complet de conectare p/u jgheab M6*10 | buc | 400,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm(Furtun metalic d63mm) | 100 m | 0,35 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,14 |
|  | 0122022428 | Furtun metalic d63mm | m | 35,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,37 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,63 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,08 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,26 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,55 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Alimentarea cu energie electrica p/u instalatie fotovoltaica |  |  |
|  |  | 2.2. Instalatie sistem fotovoltaic |  |  |  |
| 37 | 08-01-101-1 | Montarea invertor trifazat,Invertor Trifazat On-Grid DYE | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,72 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,60 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,38 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | 11-04-008-04 | Montarea panoului forovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc | 238,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 735,42 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 7,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | 11-04-001-03 | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,75 - Carcasa metal si profil zincat pentru panouri fotovoltaice | buc | 238,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 980,56 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 91,63 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 9,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | 11-04-005-03 | Panou de distributie current continuu, (Inclusiv materiale , descarcatoare,cablu bronat,intrerupatoare si alte materiale de consum) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 59,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,86 |
|  | 030402 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 12,26 (1,25) kN (t) | h-ut | 1,25 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 6,06 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 284,82 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 4,85 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,67 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,15 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,67 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 |  | Clema de fixare panouri fotovoltaice(Clema de mijloc) | buc | 476,00 |
|  | 0124022442 | Clema de fixare panouri fotovoltaice(Clema de mijloc) | buc | 476,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 |  | Clema de fixare panouri fotovoltaice(Clema de capat) | buc | 30,00 |
|  | 0124022443 | Clema de fixare panouri fotovoltaice(Clema de capat) | buc | 30,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 |  | Set de conectori MC4(setul include perechea M+F) | buc | 100,00 |
|  | 0124022444 | Set de conectori MC4(setul include perechea M+F) | buc | 100,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 18,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 121,32 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,36 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,36 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 |  | Cablu multifunctional solar 1*6mm | m | 1 800,00 |
|  | 0124022462 | Cablu multifunctional solar 1*6mm | buc | 1 800,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 17,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 589,90 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 17,85 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 370,60 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 425,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,74 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 304,30 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 75,48 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 3,74 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 |  | Furtun metalic d20mm | m | 1 700,00 |
|  | 0223022412 | Furtun metalic d20mm | m | 1 700,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Instalatie sistem fotovoltaic |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli achizitie depozitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 3.1. Alimentarea cu energie electrica p/u instalatie fotovoltaica |  |  |  |
| 49 |  | Dulap de distributie(echipat) 1600x800x350,(PDI) | buc | 1,00 |
|  | 0222022433 | Dulap de distributie(echipat) 1600x800x350,(PDI) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 |  | Intrerupator pirghie 400A | buc | 1,00 |
|  | 0122022429 | Intrerupator pirghie 400A | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 |  | Intrerupator automat VA88-35 3P/400A | buc | 1,00 |
|  | 0222022435 | Intrerupator automat VA88-35 3P/400A | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 |  | Intrerupator automat VA88-35 3P/200A | buc | 1,00 |
|  | 0222022436 | Intrerupator automat VA88-35 3P/200A | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 |  | Panou de distributie(echipat) PDG1,400A | buc | 1,00 |
|  | 0122022430 | Panou de distributie(echipat) PDG1,400A | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 |  | Panou de distributie(echipat) PDG2,200A | buc | 1,00 |
|  | 0122022431 | Panou de distributie(echipat) PDG2,200A | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 |  | Cutie de cablu(echipat) | buc | 1,00 |
|  | 0222022442 | Cutie de cablu(echipat) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 |  | Intrerupator pirghie 400A | buc | 1,00 |
|  | 0122022429 | Intrerupator pirghie 400A | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 |  | Siguranta fuzibila 315A | buc | 6,00 |
|  | 0122022435 | Siguranta fuzibila 315A | buc | 6,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 |  | Contor electronic ZMG405CR | buc | 2,00 |
|  | 0122022432 | Contor electronic ZMG405CR | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 |  | Modem p/u contor | buc | 1,00 |
|  | 0122022433 | Modem p/u contor | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 60 |  | GSM Antena | buc | 1,00 |
|  | 0122022434 | GSM Antena | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Alimentarea cu energie electrica p/u instalatie fotovoltaica |  |  |
|  |  | 3.2. Instalatie sistem fotovoltaic |  |  |  |
| 61 |  | Invertor Trifazat On-Grid DYE,SUN-40k-G | buc | 1,00 |
|  | 0123022450 | Invertor Trifazat On-Grid DYE,SUN-40k-G | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 |  | Invertor Trifazat On-Grid DYE,SUN-100k-G | buc | 1,00 |
|  | 0123022451 | Invertor Trifazat On-Grid DYE,SUN-100k-G | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 63 |  | Panou fotovoltaic monocristalin,SpolarPV590-TM10-144BD(590w 2279x1134x35) | buc | 238,00 |
|  | 0123022453 | Panou fotovoltaic monocristalin,SpolarPV590-TM10-144BD(590w 2279x1134x35) | buc | 238,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 64 |  | Carcasa metal si profil zincat pentru panouri fotovoltaice | buc | 238,00 |
|  | 0123022455 | Carcasa metal si profil zincat pentru panouri fotovoltaice | buc | 238,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 |  | Panou de distributie current continuu, (Inclusiv materiale , descarcatoare,cablu bronat,intrerupatoare si alte materiale de consum) | buc | 1,00 |
|  | 0124022461 | Panou de distributie current continuu, (Inclusiv materiale , descarcatoare,cablu bronat,intrerupatoare si alte materiale de consum) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Instalatie sistem fotovoltaic |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli achizitie depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Admiteri Furnizor (Premier Energy) … lei |  |  |
|  | Incercari si masurari electrice, ….lei |  |  |
|  | Topografie executive …. lei |  |  |
|  | Servicii aferente: documentetie tehnica, (certificari, incercări, testari, ridicari, dare în exploatare, deservire preliminară – 6 luni, etc.) … lei |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |