| Reparatia acoperisului si termoizolarea fatadelor cladirii Gradinitei pentru copii nr. 6 "Lia Ciocirlia" din or. Causeni | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3 A

Finisarea fatadelor, pereu (02/2022-SA)

Intocmit in preţuri  curente 29.01.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fatada in axele 2-5/A-D |
| 1 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 |  | 27,30 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,1500 | 31,395 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1500 | 31,395 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,082 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,546 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 53,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 6,432 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 8,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 2,68 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,536 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri | m |  | 16,80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 1,512 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 0,84 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,168 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 53,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,608 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 8,04 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,68 |
| 5 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 53,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 75,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 16,08 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 562,80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 1,608 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,375 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 0,214 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,429 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 180,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 5,424 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 27,12 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 9,04 |
| 7 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu din vata minerala densitate 135 kg/m2, grosime 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 |  | 180,80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 342,074 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 75,574 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 730,432 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 913,04 |
|  | 2682162611465 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm, densitate 135 kg/m3 | m2 | 1,0700 | 195,391 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 200,869 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m | m | 1,1000 | 200,869 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 1 460,864 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 4,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 0,615 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 5,424 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 3,797 |
| 8 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 180,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1200 | 21,696 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 75,032 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 9,04 |
| 9 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL2008 | m2 |  | 127,60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 155,672 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 293,48 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,51 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 0,766 |
| 10 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL1018 | m2 |  | 53,20 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 64,904 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 122,36 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,213 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 0,319 |
| 11 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 135 kg/m2, grosime 30 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 |  | 49,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 | 117,306 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 | 25,921 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 197,96 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 247,45 |
|  | 2682162611463 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 30 mm, densitate 135 kg/m3 | m2 | 1,0700 | 52,954 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 | 62,852 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 395,92 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 1,225 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 0,167 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 | 14,70 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 1,029 |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 49,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1200 | 5,88 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 20,335 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,45 |
| 13 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL9003 | m2 |  | 49,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 59,78 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 112,70 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,196 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 0,294 |
| 14 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m |  | 16,80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 5,376 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 1,344 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 | 16,80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 67,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,168 |
| 15 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m |  | 54,20 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,6000 | 32,52 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 18,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 5,42 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 1,2500 | 70,46 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 | 5,637 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 18,601 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 1,691 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 107,099 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 0,338 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 0,017 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,113 |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 4,0000 | 225,472 |
|  | 2874117308500 | Cartus | buc | 4,0000 | 225,472 |
|  | 2874115840603 | Piulita | buc | 4,0000 | 225,472 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,542 |
| 16 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS, grosime 100 mm. Nota - Utilizarea plasei sudate de tip BP-1 d=3,0 mm ochi 150x150 mm in loc de resursa Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 |  | 23,70 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 33,654 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 7,063 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 95,748 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 95,748 |
|  | 2521302602907 | Placi termoizolante XPS, grosime 100 mm. | m2 | 1,0700 | 25,613 |
|  | 26141226019115 | Plasa sudata d3 150x150 mm | m2 | 1,1000 | 26,331 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m | m | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 143,622 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 0,593 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 0,081 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 0,545 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 0,427 |
| 17 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 |  | 23,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 | 68,73 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,0200 | 24,416 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 | 105,323 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 | 10,293 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 0,048 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 | 0,60 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 | 0,261 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 | 1,73 |
| 18 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor | m3 |  | 3,42 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9200 | 9,986 |
| 19 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 28x20 cm | m |  | 76,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 11,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | 39,52 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15 (B15/M200) | m3 | 0,0450 | 3,42 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 | 240,92 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 | 0,684 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,456 |
|  | 2666122800290 | Bordura beton dimensiuni 1000 x 200 x 80 mm | m | 1,0050 | 76,38 |
| 20 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 7,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 7,524 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 8,74 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,76 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 3,192 |
| 21 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 7,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,7500 | 36,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 3,04 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 | 2 213,918 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 5,909 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 5,438 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 2,237 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 4,56 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 2,47 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 1,90 |
| 22 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat, grosime 40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 76,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 44,095 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 1,201 |
|  | 2661112800661 | Placi din beton vibropresat grosime 40 mm | m2 | 1,0150 | 77,14 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 121,60 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 | 598,12 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 0,38 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 | 3,253 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 1,52 |
| 23 | CI24A | Placarea treptelor si contratreptelor cu placi de granit ceramic rezistent la inghet, antiderapante, cu grosimea placilor 10 mm, pe strat suport din adeziv pentru lucrari exterioare | m2 |  | 7,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 27,371 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0200 | 7,242 |
|  | 2664102102033 | Adeziv pentru lucrari de placaj lucrari exterioare | kg | 5,8000 | 41,18 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 1,065 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 1,42 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 0,142 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 0,036 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 2,435 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0360 | 0,256 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 | 0,051 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Fatada in axele 2-5/A-D |  |
| 2. Fatada in axele 1-6/D-E |
| 24 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 |  | 66,30 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,1500 | 76,245 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1500 | 76,245 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,199 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 1,326 |
| 25 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pervaz din beton) | m3 |  | 1,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 2,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 1,716 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,065 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 0,377 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | 0,377 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 0,195 |
| 26 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri | m |  | 104,30 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 9,387 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 5,215 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,043 |
| 27 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 241,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 28,992 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 2,416 |
| 28 | RpCP45C | Demontarea scarilor metalice in spirala si timplariilor ornamentale | kg |  | 99,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0500 | 4,95 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 | 4,95 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 0,079 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 0,099 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 0,297 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 0,495 |
| 29 | TsC35C11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m (elemente din beton, sapa, cheramzit) | 100 m3 |  | 0,19 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 6,7000 | 1,273 |
| 30 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  | 38,30 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 4,06 |
| 31 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 930,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 697,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 0,279 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,093 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 0,279 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 0,112 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 2,79 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 4 185,00 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 217,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 6,522 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 32,61 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,87 |
| 33 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 217,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 304,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 65,22 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2 282,70 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 6,522 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 1,522 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 0,87 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 1,739 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 747,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 22,428 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 112,14 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 37,38 |
| 35 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu din vata minerala densitate 135 kg/m2, grosime 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 |  | 747,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 1 414,459 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 312,497 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 3 020,304 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 3 775,38 |
|  | 2682162611465 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm, densitate 135 kg/m3 | m2 | 1,0700 | 807,931 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 830,584 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m | m | 0,8000 | 604,061 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 6 040,608 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 18,69 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 2,542 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 22,428 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 15,70 |
| 36 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 747,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1200 | 89,712 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 310,254 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 37,38 |
| 37 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL9010 | m2 |  | 708,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 863,76 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 1 628,40 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 2,832 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 4,248 |
| 38 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL2008 | m2 |  | 24,80 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 30,256 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 57,04 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,099 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 0,149 |
| 39 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL1018 | m2 |  | 6,40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 7,808 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 14,72 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,026 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 0,038 |
| 40 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL8004 | m2 |  | 8,40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 10,248 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 19,32 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,034 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 0,05 |
| 41 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 135 kg/m2, grosime 30 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 |  | 114,40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 | 273,874 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 | 60,518 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 462,176 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 577,72 |
|  | 2682162611463 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 30 mm, densitate 135 kg/m3 | m2 | 1,0700 | 123,632 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 | 146,741 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 924,352 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 2,86 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 0,389 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 | 34,32 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 2,402 |
| 42 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 114,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1200 | 13,728 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 47,476 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,72 |
| 43 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL9003 | m2 |  | 114,40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 139,568 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 263,12 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,458 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 0,686 |
| 44 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m |  | 105,10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 33,632 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 8,408 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 | 105,10 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 420,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,051 |
| 45 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m |  | 128,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,6000 | 76,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 44,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 12,80 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 1,2500 | 166,40 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 | 13,312 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 43,93 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 3,994 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 252,928 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 0,799 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 0,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,266 |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 4,0000 | 532,48 |
|  | 2874117308500 | Cartus | buc | 4,0000 | 532,48 |
|  | 2874115840603 | Piulita | buc | 4,0000 | 532,48 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,28 |
| 46 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS, grosime 100 mm. Nota - Utilizarea plasei sudate de tip BP-1 d=3,0 mm ochi 150x150 mm in loc de resursa Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 |  | 66,90 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 94,998 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 19,936 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 270,276 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 270,276 |
|  | 2521302602907 | Placi termoizolante XPS, grosime 100 mm. | m2 | 1,0700 | 72,299 |
|  | 26141226019115 | Plasa sudata d3 150x150 mm | m2 | 1,1000 | 74,326 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m | m | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 405,414 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 1,673 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 0,227 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 1,539 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 1,204 |
| 47 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 |  | 66,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 | 194,01 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,0200 | 68,92 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 | 297,304 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 | 29,055 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 0,135 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 | 1,693 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 | 0,736 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 | 4,884 |
| 48 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor | m3 |  | 6,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9200 | 19,272 |
| 49 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 28x20 cm | m |  | 147,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 22,05 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | 76,44 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15 (B15/M200) | m3 | 0,0450 | 6,615 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 | 465,99 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 | 1,323 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,882 |
|  | 2666122800290 | Bordura beton dimensiuni 1000 x 200 x 80 mm | m | 1,0050 | 147,735 |
| 50 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 14,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 14,553 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 16,905 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 1,47 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 6,174 |
| 51 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 14,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,7500 | 69,825 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 5,88 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 | 4 282,184 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 11,429 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 10,519 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 4,327 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 8,82 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 4,778 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 3,675 |
| 52 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat, grosime 40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 147,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 85,289 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 2,323 |
|  | 2661112800661 | Placi din beton vibropresat grosime 40 mm | m2 | 1,0150 | 149,205 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 235,20 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 | 1 156,89 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 0,735 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 | 6,292 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 2,94 |
| 53 | CI24A | Placarea treptelor si contratreptelor cu placi de granit ceramic rezistent la inghet, antiderapante, cu grosimea placilor 10 mm, pe strat suport din adeziv pentru lucrari exterioare | m2 |  | 56,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 218,579 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0200 | 57,834 |
|  | 2664102102033 | Adeziv pentru lucrari de placaj lucrari exterioare | kg | 5,8000 | 328,86 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 8,505 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 11,34 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 1,134 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 0,284 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 19,448 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0360 | 2,041 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 | 0,408 |
| 54 | CH10A | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg Material marunt pentru montare=1,0180 | kg |  | 349,10 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1200 | 41,892 |
|  | 2811236305700 | Scari metalice gata confectionate | kg | 1,0000 | 355,384 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0200 | 7,108 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0100 | 3,554 |
| 55 | CH10A1 | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg Material marunt pentru montare=1,0180 | kg |  | 8,30 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1700 | 1,411 |
|  | 2811236305700 | Scari metalice gata confectionate | kg | 1,0000 | 8,449 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0200 | 0,169 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0100 | 0,084 |
| 56 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  | 0,36 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 2,621 |
|  | 2430126108726 | Email PF | kg | 12,0000 | 4,32 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 6,0000 | 2,16 |
|  | 2430226109241 | Diluant alhidic D-308 | kg | 0,8400 | 0,302 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 1,08 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 0,54 |
| 57 | CK35B | Dibluri din metal d=16 mm, L=400mm fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 44,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 8,80 |
|  | 2874136313316 | Dibluri din metal d=16 mm, L=400mm | buc | 1,0000 | 44,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Fatada in axele 1-6/D-E |  |
| 3. Finisarea interioara in axele 2-5/A-D |
| 3.1. Nod A |
| 58 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob gr. 12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 |  | 67,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,7674 | 252,793 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton hidrofob gr. 12,5 mm | m2 | 1,0500 | 70,807 |
|  | 2710703520277 | Profil de ghidaj UD | m | 2,0750 | 139,929 |
|  | 2710703520278 | Profil de suport CD | m | 4,2000 | 283,229 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,2000 | 283,229 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 4,4800 | 302,111 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,8300 | 55,971 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,8000 | 121,384 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 5,901 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,5300 | 305,483 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,4500 | 3 604,427 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 | 0,416 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 | 9,24 |
| 59 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele din gips-carton Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 |  | 67,10 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4500 | 60,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 13,42 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 141,568 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,134 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,134 |
| 60 | CF56A | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 67,10 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2000 | 13,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 6,71 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 33,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,067 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 67,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,013 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,065 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,355 |
| 62 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea latex, lavabile, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 |  | 67,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 | 23,485 |
|  | 2430116103805 | Vopsea latex in emulsie apoasa | kg | 0,4000 | 26,84 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 0,0600 | 4,026 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 33,55 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 3,355 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 0,201 |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0800 | 5,368 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Nod A |  |
| 3.2. Nod I |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart | m2 |  | 200,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 6,00 |
|  | 2416586105313 | Amorsa-grund "Betonokontakt" | kg | 0,2700 | 54,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 |
| 64 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 200,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 306,00 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1 428,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,80 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 3,90 |
| 65 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 | m2 |  | 200,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 | 310,00 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1 430,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 1,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 4,00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 16,00 |
| 66 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat | m2 |  | 200,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 40,00 |
|  | 2614122601910 | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 | m2 | 1,1000 | 220,00 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 |  | 200,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4500 | 90,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 20,00 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 210,98 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,20 |
| 68 | CF56A | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 200,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2000 | 40,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 20,00 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 98,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,20 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 200,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 6,00 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 30,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 |
| 70 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea latex, lavabile, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 |  | 200,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 | 70,00 |
|  | 2430116103805 | Vopsea latex in emulsie apoasa | kg | 0,4000 | 80,00 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 0,0600 | 12,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 100,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 0,60 |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0800 | 16,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Nod I |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Finisarea interioara in axele 2-5/A-D |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |