| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea mărfii solicitate | Unit. de măsură | Canti tatea | Specificaţia tehnică | Valoarea estimativă fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Server |
| 1 | 48800000-6 | Server | Buc. | 1 | Un server de aplicații de tip enterprise cu 4 socket-uri, format-factor 2U. Procesor: 2x unități de ultimă generație, lansat în Q1'23 sau mai târziu, cu un cache minim de 45MB, o putere termică de proiectare (TDP) minimă de 165W și o frecvență de bază minimă de 2.2GHz. Memorie minimă de 512GB (16x 32GB DDR5-4800 Dual-Rank), minim 16x DIMM per procesor. Controler de stocare cu minim 8GB de memorie cache și minim 16 canale SAS interne. Sistemul trebuie să permită implementarea de matrici RAID 0, 1, 5 si a discurilor de tip hot-spare dedicate si globale. Stocare de două tipuri: SSD de intensitate de citire, SAS, 12Gb, minim 4 unități cu minim 7.68TB de memorie; HDD enterprise, SAS, 12Gb, 10k rpm, minim 12 unități cu minim 2.4TB de memorie. Posibilitatea de a adăuga un modul de stocare suplimentar pentru minimum 8 unități de 2.5". Dispozitivul de boot trebuie să fie hot plug cu 2 SSD-uri M.2 NVMe de minim 400GB în RAID 1. Cartelă video NVIDIA Data center GPU card with CUDA support with minimum 8.0 Compute Capability performance, min. 48GB GDDR6 with ECC, Interconnect Interface PCIe Gen4x16: 64GB/s bi-directional (cartela dată este indicată din considerentul că aplicaţiile care vor rula pe server utilizează tehnologia CUDA). Surse de alimentare duble, hot-swap redundant, de minim 1600W. Ventilatoarele instalate la capacitate maximă. Minim 3 porturi USB 3.x (minim 1 pe panoul frontal). Minim 1 slot PCIE x8 și 1 slot PCIE x16 libere. Minim 2 carduri de rețea cu două porturi Ethernet 10Gbit Base-T (total 4 porturi); card de rețea Infiniband sau similar cu 1-port de minim 100 Gbit/s și conexiune QSFP28/QSFP56 (cablul DAC trebuie inclus). Securitate TPM 2.0 FIPS 140-2, UEFI Secure Boot, restricționarea accesului la bay-urile SSD/HDD. Rack Rail: Șine de rack cu braț de management al cablurilor. Managementul serverului trebuie să includă o tastatură virtuală și mouse, video, consolă de remote integrată; trebuie să suporte colaborarea între minim 3 utilizatori; trebuie să suporte interfețe și media virtuale; monitorizarea serviciilor de securitate și a sistemului de alimentare/răcire al serverului. Sistem de operare Microsoft Windows Server standard Edition latest release, licenţa trebuie să acopere numărul de nuclee ale procesoarelor propuse + 10 User CALs. Garanție minimă de 5 ani oferită de producător (On-site, Next Business Day, Keep on Drive) | 1000000 |
| Lotul 2 Storage |
| 2 | 48800000-6 | Storage | Buc. | 1 | Tip: Server de stocare Enterprise cu 2 socket-uri, destinat pentru sarcini critice de afaceri, cu format de 2U. Procesor: 2x unități cu minim 22MB cache, minim 125W TDP, minim 16 nuclee, minim 2.3GHz frecvență de bază. Memorie: Minim 128GB Dual Rank, minim 8x DIMM per procesor. Controler de stocare: Minim 4GB memorie cache; Suport pentru nivelurile RAID 0/1/5/10; suport pentru minim 64x unități logice și 48x unități fizice. Stocare: Tip 1 - SSD, Read Intensive, SAS, 12Gb, minim 30TB de memorie totală fără RAID; Tip 2 - SSD sau HDD, SAS, 12Gb, minim 140TB de memorie fără RAID; stocarea serverului ar trebui să fie scalabilă până la cel puțin 500TB cu discuri SAS de 12 sau 24Gb/s; Dispozitiv de boot hotplug cu 2x minim 400 GB M.2 NVMe SSDs în RAID 1. Sursă de alimentare: Două surse de alimentare de minim 1600W, hot-swap redundante. Ventilatoare: Trebuie instalat numărul maxim de ventilatoare. Rețea: Minim 2x carduri cu port dual Ethernet 10Gbit Base-T (total 4x porturi); card de rețea Infiniband sau similar cu 1-port, minim 100 Gbit/s și conexiune QSFP28/QSFP56. Rack Rail: Șine de rack cu braț de management al cablurilor. Management: Managementul serverului ar trebui să includă o tastatură virtuală și mouse, video, și consolă de remote integrată; trebuie să suporte colaborarea între minim 3 utilizatori; trebuie să suporte interfețe și media virtuale; monitorizarea serviciilor de securitate și a sistemului de alimentare/răcire al serverului. Garanție: Minim 5 ani de garanție oficială de la producător (On-site, Next Business Day, Keep on Drive (trebui să fie inclusă o garanție cu păstrarea suporturilor de disc la sediul clientului)). | 333333 |
| Lotul 3 Storage |
| 3 | 48800000-6 | Storage | Buc. | 4 | Tip: Server Enterprise cu 2 socket-uri, destinat pentru sarcini critice de afaceri, cu dimensiune de 2U. Procesor: 2x unități cu minim 45MB cache, minim 165W TDP, minim 2.2GHz frecvență de bază, model de ultimă generație lansat în Q1'23 sau mai târziu. Memorie: Minim 128GB (4x 32GB DDR5-4800 Dual-Rank), minim 12x sloturi DIMM per procesor. Controler de stocare: Minim 1x controler cu minim 4GB memorie cache și minim 16x canale SAS interne. Stocare: Tip 1 - SSD, Read Intensive, SAS, 12Gb, minim 2x unități cu minim 960GB de memorie în RAID1; Tip 2 - Minim 130TB în RAID 5 (SSD Mix Use sau HDD, Enterprise Class, SAS, 12Gb, 7.2k rpm), Sursă de alimentare: Două surse de minim 800W, hot-swap redundante. Ventilatoare: Trebuie instalat numărul maxim de ventilatoare. Interfețe: Minim 3x porturi USB 3.x (minim 1x pe panoul frontal). Sloturi: Minim 1x slot PCIE x8 și 1x slot PCIE x16 trebuie să fie libere. Rețea: Minim 1x card cu port dual 10Gbit Base-T Ethernet. Securitate: TPM 2.0 FIPS 140-2, UEFI Secure Boot, restricționarea accesului la bay-urile SSD/HDD. Rack Rail: Șine de rack cu braț de management al cablurilor. Management: Managementul serverului trebuie să includă o tastatură virtuală și mouse, video, și consolă de remote integrată; trebuie să suporte colaborarea între minim 3 utilizatori; trebuie să suporte interfețe și media virtuale; monitorizarea serviciilor de securitate și a sistemului de alimentare/răcire al serverului. Garanție: Minim 5 ani de garanție oficială de la producător (On-site, Next Business Day, Keep on Drive (trebui să fie inclusă o garanție cu păstrarea suporturilor de disc la sediul clientului)). | 1333333 |
| Lotul 4 Switch |
| 4 | 48800000-6 | Switch | Buc. | 1 | Produs de brand echivalent Cisco Catalyst C9300X-48TX Switch (with network module with 4 10G SFP+ installed) Rack-mountable - 1U Ports: 48 port Data, 48x 10G Multigigabit (10G/5G/2.5G/1G/100M) and with network module with 4 SFP+ (optical) ports x 10/100/1000/10G. LC-LC compatible with switch Multimode Fiber Optic Patch Cable (1m) 4 buc. Garantia la echipament 5 ani | 208333 |