| Poziția |  | Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice | Cantitatea bucăți | Da/Nu (Referire la componență) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Stație pentru prelucrarea obiectelor și relevarea urmelor papilare cu prafuri dactiloscopice | 1 set |  |
| 1.1 | Caracteristici generale: |  |  |
|  | Carcasa de culoare alb cu/sau gri. Material carcasă – plastic, metal inoxidabil. Material suprafața de lucru - metal inoxidabil, prevăzut cu găuri ce permit trecerea particulelor de praf dactiloscopic prin ele. Material panouri laterale și frontal - metal inoxidabil. |  |  |
| 1.2 | Puterea maximală 120W Curent ca.0.5-1.0 A Tensiune 110 și 230V 50-60Hz AC, conectare la priză standart. |  |  |
| 1.3 | Dimensiuni exterioare în stare închisă Înălțime: 75-85cm Lățime: 78-85cm Adâncime: 70-77cm Dimensiuni exterioare cu panourile (laterale și frontal) în stare deschisă Înălțime: 125-135cm Lățime: 190-200cm Adâncime: 70-77cm |  |  |
| 1.4 | Casetă cu filtru pentru particulele de praf, amplasată sub găurile suprafeței de lucru, și cu covoraș-prefiltru ce dă posibilitatea separării particulelor mai mari/străine de particulele mai fine și respectiv colectarea și reutilizarea repetată a prafurilor. |  |  |
| 1.5 | Modul de iluminare integrată cu lumina albă cu posibilitatea reglării intensității luminii, preferabil cu display de control. Rama de fixare a accesoriilor pentru fotografiere. Picior reglabil electric universal de plasare a stației de lucru. Metoda de instalare, fixare – pe piciorul electric. |  |  |
| 1.6 | Set filtre de rezervă. Covoraș - prefiltru. Covoraș din lână cu cărbune activat. | 10 buc. 10 buc. 10 buc. |  |
| 1.7 | Specificații de mediu: |  |  |
|  | Temperatura în laborator de lucru: +5° la +50° C Temperatura de depozitare: -20° la +50° C Umiditatea aerului: ≤ 80%, fără condensat. |  |  |
| 1.8 | Alte cerinţe: - produsul să fie nou, fabricat în anul curent livrării sau în anul anterior |  |  |