| Reparatia capitală a acoperisului la 2 Depozite, Baza pastrare tehnica armament si munitii, Floresti | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Remiza nr.21 |  |  |  |
| 1 | RpCI42F K=0.5 | Demontarea selectiva a elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi partiala | m2 | 1 750,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 822,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 350,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TrB01A1-9 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m | t | 78,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 114,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsI50B5 | Transportarea deseuri constructive cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 78,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 20,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | CC03B1 | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm (1.50kg/m2) | kg | 2 625,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 78,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,25 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm | kg | 2 651,25 |
|  | 2710602100000 | Otel beton d-6 mm | kg | 13,12 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 26,25 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 787,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | IzF18C k=2 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat din mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm (Solutie de beton semiuscata) | m2 | 1 750,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1 225,00 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 105,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 73,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri. Se include in produsul din pozitia 5. | m3 | 70,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 112,70 |
|  | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 72,80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 19,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 1 780,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 71,20 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 534,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,78 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Linocrom HPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior | m2 | 95,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 28,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,10 |
|  | 26821326004701-1 | ,,Linocrom HPP" strat inferior | m2 | 114,71 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 29,92 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut. | 9,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 3,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | CE23C3 | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Picurator/lacrimarul care directioneaza apa in uluc) | m | 185,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 153,55 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 74,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,75 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 1,15 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 355,94 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 28,86 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 96,20 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 9,62 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 423,28 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,35 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,38 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior | m2 | 1 780,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 534,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 320,40 |
|  | 26821326004701-2 | ,,Uniflex EPP" strat inferior | m2 | 2 149,35 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 560,70 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut. | 178,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 71,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior | m2 | 1 780,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 534,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 320,40 |
|  | 26821326004702t | ,,Tehnoelast EKP" strat superior | m2 | 2 149,35 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 560,70 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut. | 178,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 71,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CE23C3 | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate la parapet cu picurator | m | 40,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 33,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,25 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 76,96 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 6,24 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 20,80 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 2,08 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 91,52 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,29 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | IzF22B | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include ,,Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc. | buc | 35,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 21,70 |
|  | 1983 | Aerator | buc | 35,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CE20A | Sisteme de jgheaburi metalice D150mm | m | 185,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 55,50 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde D150mm | m | 200,08 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi D150mm | buc | 266,77 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 38,11 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura D100 | buc | 19,05 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 38,11 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 38,11 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 1 905,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm | m | 85,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 29,75 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass D=150mm | m | 91,04 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan 72 grade D100mm | buc | 43,35 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura D100mm | buc | 21,68 |
|  | 2413217300010 | Cleme D100mm | buc | 43,35 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 21,68 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat D100mm | buc | 21,68 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura D100 | buc | 21,68 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | RCsE20A | Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare, de fatada, executate cu fisii din polistiren expandat de 4 cm latime si 2,4 cm grosime, vata minerala si ecran din chit | m | 580,00 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 342,20 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 208,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,20 |
|  | 2521302602001 | Placa polisteren expandat | m3 | 0,70 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc | kg | 75,40 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 406,00 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 | kg | 75,40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 255,20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,41 |
|  | 2010102905943 | Sipci de rasinoase geluite | m | 58,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 232,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 11,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 90,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 130,50 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 13,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 22,50 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 10,80 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,18 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,18 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 10,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 65,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,77 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3 308,15 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 8,14 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 7,48 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,60 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 3,44 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,97 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | RpCP03A | Repararea usilor metalice, prin inlocuirea tabliilor din tabla | kg | 3 000,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 300,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 90,00 |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 1 050,00 |
|  | 2874115838567 | Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100 | buc | 1 800,00 |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 30,00 |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 3 060,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 120,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 30,00 |
|  | 2874125885651 | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 | kg | 60,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 270,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 9,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 17,00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 109,48 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 132,60 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 66,30 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 9,35 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 33,15 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 16,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Remiza nr.21 |  |  |
|  |  | 2. Remiza nr.22 |  |  |  |
| 21 | RpCI42F K=0.5 | Demontarea selectiva a elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi partiala | m2 | 320,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 150,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 64,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | TrB01A1-9 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m | t | 15,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | TsI50B5 | Transportarea deseuri constructive cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 15,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,87 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CC03B1 | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm (1.50kg/m2) | kg | 2 640,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 79,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,40 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm | kg | 2 666,40 |
|  | 2710602100000 | Otel beton d-6 mm | kg | 13,20 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 26,40 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 792,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | IzF18C k=2 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat din mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm (Solutie de beton semiuscata) | m2 | 1 756,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1 229,20 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 105,36 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 73,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri. Se include in produsul din pozitia 25. | m3 | 75,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 120,75 |
|  | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 78,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 21,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 1 800,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 72,00 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 540,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Linocrom HPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior | m2 | 95,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 28,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,10 |
|  | 26821326004701-1 | ,,Linocrom HPP" strat inferior | m2 | 114,71 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 29,92 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut. | 9,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 3,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | CE23C3 | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Picurator/lacrimarul care directioneaza apa in uluc) | m | 185,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 153,55 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 74,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,75 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 1,15 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 355,94 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 28,86 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 96,20 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 9,62 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 423,28 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,35 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,38 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior | m2 | 1 800,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 540,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 324,00 |
|  | 26821326004701-2 | ,,Uniflex EPP" strat inferior | m2 | 2 173,50 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 567,00 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut. | 180,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 72,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior | m2 | 1 800,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 540,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 324,00 |
|  | 26821326004702t | ,,Tehnoelast EKP" strat superior | m2 | 2 173,50 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 567,00 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut. | 180,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 72,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | CE23C3 | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate la parapet cu picurator | m | 40,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 33,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,25 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 76,96 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 6,24 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 20,80 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 2,08 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 91,52 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,29 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | IzF22B | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include ,,Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc. | buc | 34,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 21,08 |
|  | 1983 | Aerator | buc | 34,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CE20A | Sisteme de jgheaburi metalice D150mm | m | 185,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 55,50 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde D150mm | m | 200,08 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi D150mm | buc | 266,77 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 38,11 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura D100 | buc | 19,05 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 38,11 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 38,11 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 1 905,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm | m | 85,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 29,75 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass D=150mm | m | 91,04 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan 72 grade D100mm | buc | 43,35 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura D100mm | buc | 21,68 |
|  | 2413217300010 | Cleme D100mm | buc | 43,35 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 21,68 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat D100mm | buc | 21,68 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura D100 | buc | 21,68 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | RCsE20A | Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare, de fatada, executate cu fisii din polistiren expandat de 4 cm latime si 2,4 cm grosime, vata minerala si ecran din chit | m | 590,00 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 348,10 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 212,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,60 |
|  | 2521302602001 | Placa polisteren expandat | m3 | 0,71 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc | kg | 76,70 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 413,00 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 | kg | 76,70 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 259,60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,41 |
|  | 2010102905943 | Sipci de rasinoase geluite | m | 59,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 236,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 11,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 90,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 130,50 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 13,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 22,50 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 10,80 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,18 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,18 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 9,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 59,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,32 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 2 996,06 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 7,38 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 6,77 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,26 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 3,12 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,76 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,69 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | RpCP03A | Repararea usilor metalice, prin inlocuirea tabliilor din tabla | kg | 2 000,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 200,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 60,00 |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 700,00 |
|  | 2874115838567 | Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100 | buc | 1 200,00 |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 20,00 |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 2 040,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 80,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 20,00 |
|  | 2874125885651 | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 | kg | 40,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 180,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 6,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 17,00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 109,48 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 132,60 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 66,30 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 9,35 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 33,15 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 16,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | RpEG17A | Demontarea Panou de prete (3 x 6.0) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | RpEG05A Aplicativ | Montarea Panou perete (3 x 6.0) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,04 |
|  | 1111122200007 | Panou perete 3 x 6.0 | buc | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Remiza nr.22 |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |