| Amenajarea complexului sportiv multifunctional str. Stefan cel Mare si Sfint, or. Causeni, sector Causenii Vechi (nr. cad. 2701211.218) | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 1-1-1 A

Lucrari pregatitoare (01-2022-PG)

Intocmit in preţuri  curente 31.01.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Scoaterea solului fertil si sistematizarea pe verticala |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 22,80 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 | 35,11 |
| 2 | TsC22D1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | 100 m3 |  | 22,80 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 | 36,48 |
| 3 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (coeficient la volum 1.21 - afinare) | 100 m3 |  | 19,88 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 | 81,71 |
| 4 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 2 710,95 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 83,23 |
| 5 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 19,88 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 | 5,96 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 | 0,04 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 | 6,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Scoaterea solului fertil si sistematizarea pe verticala |  |
| 2. Lacat din lut h=150 mm |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 4,86 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 5,30 |
| 7 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 |  | 4,86 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 | 24,15 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 6,1700 | 29,99 |
| 8 | TsD13A01 | Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic | m3 |  | 48,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5200 | 73,87 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 48,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Lacat din lut h=150 mm |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |

| Elaborat | Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |