CAIET DE SARCINI

Extinderea sistemului de iluminat public stradal in comuna Telita, si suplinirea numarului de corpuri de iluminat pe baza de tehnologie EE-LED.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare si echipament |  |  |  |  |
| 1. | Pret furnizor | Corp de iluminat stradal, LЕD 100W 6500K, 5000 Lumini (echipament oferit de OIM, partenerul de proiect) | buc | 172,000 | 0 | 0 |
| 2 | Pret furnizor | Montare Corp de iluminat pe pilon de beton | buc | 172,0000 |  |  |
| 3 | 08-02-364-1 | Consola "Trecere" pe pilon de beton | buc | 172,0000 |  |  |
| 4 | Pret furnizor | Consola metalica pentru fixare la pilon de beton | buc | 172,0000 |  |  |
| 5 | 08-02-148-1 | Cablu SIP-5 2 x 16 mm² 2 * 16 mm² negru aluminiu | 1000 m | 2,9000 |  |  |
| 6 | Pret furnzor | Cablu BBГнг 3 х 1,5 мм2 | m | 490,0000 |  |  |
| 7 | Pret furnzor | Clema KZ 2x16x35 | buc | 350,0000 |  |  |
| 8 | Pret furnzor | Banda F-2007 ( lenta metalica 20x0.7x1000 mm ) | m | 350,0000 |  |  |
| 9 | Pret furnzor | Scoaba A-200 | buc | 350,0000 |  |  |
| 10 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 172,0000 |  |  |
| 11 | Pret furnizor | Siguranta fuzibila | buc | 172,0000 |  |  |
| 12 | Pret furnizor | Adaptor izolat pentru siguranta fuzibila | buc | 172,0000 |  |  |
| 13 | Pret furnizor | Pilon de beton SV 95,2 | buc | 40,000 |  |  |
| 14 | Pret furnizor | Stâlp-pilon zincat cu suport 5 m | buc | 10,00 |  |  |
| 15 | Pret furnizor | Consola unitară 0.5 m x 60 mm | buc | 10,00 |  |  |
| 16 | Pret furnizor | Corp de iluminat stradal LED 30W, 6500K, BULB | buc | 10,00 |  |  |
| 17 | Pret furnizor | TUB GOFRAT cu sonda D-20 | m | 500,00 |  |  |
| 18 | Pret furnizor | Echipament senzor noapte/zi montate la panou BZUM | set | 5,00 |  |  |
| 19 | Pret furnizor | Manopera conectare,punere in functiune | set | 1,00 |  |  |