| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea rugozimetrului portabil |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 Rugozimetru portabil |  |  |  | Completația (Conform Caietului de sarcini): Unitatea de bază (1 buc.); Detector principal (1 buc.); Detector special pentru canale/găuri mici (1 buc.); Extensie pentru detector (1 buc.); Etalon de rugozitate standard (1 buc.); Etalon de rugozitate Ra 3,3 μm (1 buc.); Etalon de rugozitate Rz 12 μm (1 buc.); Husă de protecție a detectorului (1 buc.); Printer portabil (1 buc.); Hârtie pentru printer (5 buc.); Cartuș cu cerneală pentru printer (2 buc.); Suport reglabil din oțel pentru utilizarea staționară a dispozitivului (1 suport); Platformă de testare (1 buc.); Adaptor metalic – 8 mm (1 buc.); Adaptor metalic pentru conectarea platformei (1 buc.); Încărcător acumulator (1 buc.); Șurubelniță pentru montarea/demontarea detectorului; Geantă rigidă pentru transportare rezistentă la șocuri (1 buc.); Cabluri pentru transfer de date; Soft pentru prelucrarea valorilor măsuraret la PC; Manual de utilizare/pașaport (în limbile română sau rusă); Certificate de origine/calitate/proveniență Certificat de aprobare de model valabil; Buletin de verificare metrologică inițială/periodică sau certificat de etalonare valabile. Specificația tehnică: Unitatea de bază Parametru de rugozitate de bază: Ra, Rz Profil examinat Profil principal (P), Profil de rugozitate (R), Curba Tp (raportul materialului Mr) Înregistrare profil Vv: 200× ~ 20000× mărire Vh: 20×, 50×, 200× Standard Conform ISO / DIN / JIS / ANSI (selectare din meniu) Sistem de măsurare Metric mm, imperial inch Rezoluție display 0,001 μm / 0,04 μinch Display LCD 128×64 (matrice de puncte), cu iluminare fundal Dimensiuni display 50 mm×30 mm Caracteristici de afișare Indicator de poziție a detectorului, indicator de nivel al bateriei, afișare directă a parametrilor și profilelor, imprimare directă, ajustare iluminozitate LCD, oprire automată și stocare automată a datelor, calibrare prin software Limbă meniu Engleză, rusă sau română Modul de ieșire prioritar RS-232 sau alte module Gama de măsurare Ra: 0,005 μm – 16 μm Rz: 0,02 μm – 160 μm Tp: 1 – 100% (% Ry) Filtru digital RC, PC-RC, GAUSS, D-P Alimentare Acumulatoare Li-ion Capacitate acumulator nu mai puțin de 1000mAh Încărcare acumulator 220V, 50Hz Temperatura de lucru de la 0°C până la 40°C Dimensiuni aproximativ 140 mm×60 mm×50 mm Greutate aproximativ 500 gr Detector principal Detector Inductiv Lungime detector 80 mm Dimensiunile tijei diametru 4,2 mm; lungime 24 mm Gama de măsurare ±20 μm, ±40 μm, ±80 μm Durata de măsurare 0,25 mm / 0,8 mm / 2,5 mm / Auto Detector special (pentru suprafețe curbate) Detector Cu derapaj lateral Lungime detector 78,5 mm Raza de măsurare minim 3 mm Dimensiunile tijei lungime 22,5 mm Extensie pentru detector Dimensiuni Lungime 50 mm, diametru 10 mm Printer Metoda de printare Matrice de puncte Interfață prioritar RS-232 sau alte module pentru conectare la unitatea de bază Volum bandă de tapat 1000000 caractere Dimensiuni aproximativ 170 mm×110 mm×50 mm Greutate aproximativ 400 gr Platforma de testare Tip platformă Reglabilă (interval axial Y: nu mai puțin de 270 mm) Dimensiuni suprafață de lucru 400 mm×250 mm×70 mm |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 69000,00 |

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________