| Poziția |  | Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice | Cantitatea bucăți | Da/Nu (Referire la componență) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistem pentru prelucrarea obiectelor și relevarea urmelor papilare cu prafuri dactiloscopice | 1 set |  |
| 1. | Stație de prelucrare și relevare urme papilare |  |  |
| 1.1 | Caracteristici generale: |  |  |
|  | Carcasa de culoare alb cu/sau gri. Material carcasă – plastic, metal inoxidabil. Material suprafața de lucru - metal inoxidabil, prevăzut cu găuri ce permit trecerea particulelor de praf dactiloscopic prin ele. Material panouri laterale și frontal - metal inoxidabil. |  |  |
| 1.2 | Puterea maximală 120W Curent ca.0.5-1.0 A Tensiune 110 și 230V 50-60Hz AC, conectare la priză standart. |  |  |
| 1.3 | Dimensiuni exterioare în stare închisă Înălțime: 75-85cm Lățime: 78-85cm Adâncime: 70-77cm Dimensiuni exterioare cu panourile (laterale și frontal) în stare deschisă Înălțime: 125-135cm Lățime: 190-200cm Adâncime: 70-77cm |  |  |
| 1.4 | Casetă cu filtru pentru particulele de praf, amplasată sub găurile suprafeței de lucru, și cu covoraș-prefiltru ce dă posibilitatea separării particulelor mai mari/străine de particulele mai fine și respectiv colectarea și reutilizarea repetată a prafurilor. |  |  |
| 1.5 | Modul de iluminare integrată cu lumina albă cu posibilitatea reglării intensității luminii, preferabil cu display de control. Rama de fixare a accesoriilor pentru fotografiere. Picior reglabil electric universal de plasare a stației de lucru. Metoda de instalare, fixare – pe piciorul electric. |  |  |
| 1.6 | Set filtre de rezervă. Covoraș - prefiltru. Covoraș din lână cu cărbune activat. | 10 buc. 10 buc. 10 buc. |  |
| 1.7 | Specificații de mediu: |  |  |
|  | Temperatura în laborator de lucru: +5° la +50° C Temperatura de depozitare: -20° la +50° C Umiditatea aerului: ≤ 80%, fără condensat. |  |  |
| 2. | Trusă pentru relevarea și ridicarea urmelor papilare | 1 buc. |  |
| 2.1 | Geanta din material polimorf ABS rigidă |  |  |
| 2.2 | Pulberi nemagnetice pentru relevarea urmelor papilare, 50 ml. de tipurile: alb argintiu orange fluorescent verde fluorescent | câte 1 bucată |  |
| 2.3 | Pulberi magnetice pentru relevarea urmelor papilare, /50ml de tipurile: negru argintiu rosu fluorescent verde fluorescent | câte 1 bucată |  |
| 2.4 | Pensulă cu pulverizator anti-static Pensulă relevare cu fire din fibra de sticlă Pensulă din puf strut/marabu: neagra alba Pensulă cu fire din păr de veveriță cămilă Pensulă magnetică | câte 1 bucată |  |
| 2.5 | MASTER KIT SPR (SMALL PARTICLE REAGENT) | 1 buc. |  |
| 2.6 | Folii cu gelatina pentru ridicarea urmelor papilare latente cu dimensiunile de 13×18 cm albe negre transparente | Cîte 20 buc. |  |
| 2.7 | Folii adezive instant pentru ridicarea urmelor papilare latente: albe negre transparente | Cîte 25 buc. |  |
| 2.8 | Folie de ridicare urme picior sau încălțăminte, dimensiunile 176 mm x 350 mm. | 20 buc. |  |
| 2.9 | Folie adezivă cu balama albe negre transparente | Cîte 25 buc. |  |
| 2.10 | Tușiera pentru prelevare impresiuni | 1 buc. |  |
| 2.11 | Rulou pentru întins tuș. | 1 buc. |  |
| 2.12 | Tuș pentru prelevare impresiuni | 1 buc. |  |
| 2.13 | Soluție/gel pentru curățarea tușului. | 1 buc. |  |
| 2.14 | Placa suport amprentare. | 1 buc. |  |
| 2.15 | Reactiv Hemident. | 1 buc. |  |
| 2.16 | Foarfece din inox. | 1 buc. |  |
| 2.17 | Cutii din plastic pentru pensule si pulberi | 1 buc. |  |
| 2.18 | Pensetă plată 14 cm Pensetă ascuțită Pensetă plată 25 cm | câte 1 bucată |  |
| 2.19 | Dispozitiv pentru tăiat sticla. | 1 buc. |  |
| 2.20 | Lupa. | 1 buc. |  |
| 2.21 | Ruletă metalică 5m. | 1 buc. |  |
| 2.22 | Lanterna metalică tehnologie LED. | 1 buc. |  |
| 2.23 | Role tip scotch transparent – 2,5 cm x 60 m 5 cm x 66 m | 5 buc. 5 buc. |  |
| 2.24 | Spray cu Ninhidrină 120 ml | 1 buc. |  |
| 2.25 | Lampa portabilă cu raze ultraviolete | 1 buc. |  |
| 2.26 | Material siliconic pentru realizarea mulajelor | 1 buc. |  |
| 2.27 | Spatule din lemn | 100/pachete |  |
| 2.28 | Spatulă din material plastic semiflexibil | 1 buc. |  |
| 2.29 | Spray cu silicon flacon de 400ml | 1 buc. |  |
| 2.30 | Spray cu fixativ, Snowprint flacon 400 ml | 1 buc. |  |
| 2.31 | Farfurie (bol) din material cauciucat semiflexibil | 1 buc. |  |
| 3. | Stație de lucru/calculator | 1 set |  |
| 3.1 | Carcasa Form factor Tower, cu dimensiuni adaptate lucrului de birou; Să dețină un bloc de alimentare cu energie electrică nu mai mică de 550Vt; Să dispună de porturi frontale: minim 2 porturi audio pentru conectarea microfonului și căștilor; min. 2 porturi USB 2.0, min. 2 porturi USB 3.0 sau 3.1. Culoare - negru s-au gri | 1 buc |  |
| 3.2 | Procesor Să dispună minim 8 nuclee / 16 thread-uri - anul fabricării minim 2021 Frecvența de tact nu mai mică 2.6 GHz Tip processor – Core i7 Memorie cache minim 12 MB. | 1 buc |  |
| 3.3 | Memoria operativă(RAM) – Volumul sumar trebuie să fie de minim 16GB Tip memorie DDR4 |  |  |
| 3.4 | Tip unitate stocare (unitate internă) – SSD minim 512GB HDD - 3.5", minim 2.0TB (7200 rpm, SATA III- 6Gb/s) | 1 buc 1 buc |  |
| 3.5 | Placa de bază Trebuie să asigure susținerea instalării procesorului, a modulelor memoriei operative indicate în prezentul caiet de sarcini și a plăcii grafice dedicate; Trebuie să dispună de următoarele porturi: minim 2 x PCIe 3.0/2.0 x16, minim 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 și 3 x PCIe 3.0/2.0 x1; minim 1 x PS/2, minim 1 х USB 2.0, minim minim 2 x USB 3.1, minim 2 x USB 3.1 Type A , minim 1 x USB 3.1 Type C, minim 1 x HDMI, minim 1 x DisplayPort, 1 x LAN (RJ-45), minim 1 x optic S/PDIF ieșire și minim 4 х audio conectoare; Trebuie să dispună minim 6x SATA; BIOS trebuie să susțină instalarea parolelor administratorului; Subsistemul memoriei operative trebuie să dețină minim 4 sloturi pentru instalarea modulelor de memorie operative, volumul maxim al memoriei operative, susținut de către subsistemul memoriei operative, trebuie să fie nu mai mic de 64 Gb. | 1 buc |  |
| 3.6 | Placă grafică dedicată/discretă Slot PCI-E x16 3.0; Capacitate memorie minim 6GB, GDDR6 minim 192 bit, frecvența minim de la 1800 până la 14000 MHz; suportă minim 2 monitoare simultan (în același timp); sistem de răcire activă cu radiator sau cooler. |  |  |
| 3.7 | Stocare (unitate externă) inscriptor Blu-ray, SATA | 1 buc |  |
| 3.8 | Monitor Trebuie să aibă tehnologia IPS W-LED şi o diagonala de minim 23 inches, rezoluţie minim 1920x1200 pixeli; rezoluție display FullHD; contrast 1000:1; port/intrare: minim 2xHDMI, 1x DisplayPort, minim 3x USB 3.0; Adițional: 1x braț pentru două monitoare compatibil cu monitorul propus | 2 buc 1 buc |  |
| 3.9 | Dispozitiv de alimentare neîntreruptă (UPS) Putere efectivă: minim 900W; Puterea maximală: minim 1500VA; Banda de tensiuni 160-290V; Prize de ieșire: minim 3x; Trebuie să aibă reglare automată voltaj. | 1 buc |  |
| 3.10 | Tastatura Eng/Rus, conector USB | 1 buc |  |
| 3.11 | Maus Optic, conector USB | 1 buc |  |
| 3.12 | Surge protector 220V, 5 sockets, min. 3m | 1 buc |  |
| 3.13 | Sistem de operare Windows 10Pro licențiat x 64 En / Rus | 1 buc |  |
| 3.14 | Soft de procesare text, date etc. Microsoft Office Home/Business, ultima versiune, susținere x64 | 1 buc |  |
| 3.15 | Soft de prelucrare a imaginilor Adobe Photoshop ultima versiune | 1 buc |  |
| 3.16 | Set 2 Boxe cu puterea difuzoarelor 2x5W | 1 set |  |
| 3.17 | Condiții suplimentare Garanție de minim 3 ani pentru stație de lucru, monitor și UPS (piese de schimb și manoperă incluse). |  |  |
| 3.18 | Alte cerinţe: - produsul să fie nou, fabricat în anul curent livrării sau în anul anterior |  |  |