Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia acoperisului si termoizolarea fatadei cladirii primariei sat. Vorniceni, r-nul Straseni | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Usa | m2 |  |  | 35,92 ————— 35,92 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 | 84,97 | 17,96 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 | 84,97 | 17,96 |
|  |  | Total | lei |  |  | 69,68 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Fereastra | m2 |  |  | 35,67 ————— 35,67 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 | 84,97 | 17,84 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 | 84,97 | 17,84 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 553,26 |
| 3 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / Gratar din metal pe ferestre | kg |  |  | 2,26 ————— 2,13 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,020 | 84,97 | 1,70 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,004 | 84,97 | 0,34 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,001 | 84,97 | 0,09 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,001 | 20,10 | 0,02 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 | 20,50 | 0,03 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0003 | 249,60 | 0,08 |
|  |  | Total | lei |  |  | 736,45 |
| 4 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / aplicativ, pervaz din beton (23.0 m.l.) | m3 |  |  | 302,64 ————— 285,21 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,100 | 84,97 | 176,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,320 | 84,97 | 109,21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 20,10 | 1,43 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,290 | 19,75 | 5,64 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,290 | 25,00 | 7,14 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 | 22,70 | 3,21 |
|  |  | Total | lei |  |  | 42,37 |
| 5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / lacrimar din aluminiu | m |  |  | 12,12 ————— 11,90 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,090 | 84,97 | 7,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 | 84,97 | 4,25 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 22,70 | 0,23 |
|  |  | Total | lei |  |  | 278,83 |
| 6 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / termoizolant existent pe pod | m3 |  |  | 93,28 ————— 86,67 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,020 | 84,97 | 86,67 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,020 | 12,50 | 0,25 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,280 | 22,70 | 6,36 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8 674,61 |
| 7 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / foi de ardezie | m2 |  |  | 61,63 ————— 61,18 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,360 | 84,97 | 30,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 | 84,97 | 30,59 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 | 22,70 | 0,45 |
|  |  | Total | lei |  |  | 30 384,78 |
| 8 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  |  | 15,98 ————— 15,29 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,090 | 84,97 | 7,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 | 84,97 | 7,65 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 | 22,70 | 0,68 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 875,97 |
| 9 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente / lambriuri din lemn | m2 |  |  | 25,83 ————— 25,49 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,150 | 84,97 | 12,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 84,97 | 12,75 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,015 | 22,70 | 0,34 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 937,24 |
| 10 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / burlan | m |  |  | 12,12 ————— 11,90 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,090 | 84,97 | 7,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 | 84,97 | 4,25 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 22,70 | 0,23 |
|  |  | Total | lei |  |  | 48,49 |
| 11 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / jgheab | m |  |  | 12,30 ————— 12,05 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,090 | 84,97 | 7,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 | 84,97 | 4,33 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 22,70 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 67,63 |
| 12 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc / scara din metal | kg |  |  | 5,25 ————— 5,10 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 20,10 | 0,02 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 | 20,50 | 0,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,002 | 22,70 | 0,05 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 | 13,97 | 0,07 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 050,01 |
| 13 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv bordurile | m3 |  |  | 180,45 ————— 135,95 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,600 | 84,97 | 135,95 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 510,39 | 9,83 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,775 | 25,00 | 19,37 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 | 19,75 | 15,30 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 218,07 |
| 14 | TrB01A2-3 | Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t |  |  | 96,00 ————— 96,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,130 | 84,97 | 96,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 605,08 |
| 15 | TrB22D1B2 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t |  |  | 40,38 ————— 20,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,240 | 84,97 | 20,40 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,080 | 249,60 | 19,99 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 350,17 |
| 16 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  | 29,74 ————— 29,74 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,350 | 84,97 | 29,74 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 227,91 |
| 17 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  | 47,99 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 | 186,00 | 47,99 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 595,38 |
|  |  | 2. Acoperis |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucarne |  |  |  |  |
| 18 | CE42A | Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1 | buc |  |  | 2 534,11 ————— 561,22 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,970 | 84,97 | 507,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,633 | 84,97 | 53,96 |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,000 | 10,08 | 40,32 |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,060 | 8 085,00 | 485,10 |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,060 | 8 085,00 | 485,10 |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,100 | 8 085,00 | 808,50 |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,500 | 65,00 | 32,50 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,400 | 47,00 | 65,80 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,110 | 249,60 | 27,46 |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,160 | 19,45 | 3,11 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 068,22 |
| 19 | CE42A | Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-2 | buc |  |  | 2 533,69 ————— 560,80 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,970 | 84,97 | 507,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,633 | 84,97 | 53,53 |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,000 | 10,08 | 40,32 |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,060 | 8 085,00 | 485,10 |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,060 | 8 085,00 | 485,10 |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,100 | 8 085,00 | 808,50 |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,500 | 65,00 | 32,50 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,400 | 47,00 | 65,80 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,110 | 249,60 | 27,46 |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,160 | 19,45 | 3,11 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 533,69 |
| 20 | CE42A | Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-3 cu usa de acces U-1 | buc |  |  | 2 533,69 ————— 560,80 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,970 | 84,97 | 507,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,633 | 84,97 | 53,53 |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,000 | 10,08 | 40,32 |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,060 | 8 085,00 | 485,10 |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,060 | 8 085,00 | 485,10 |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,100 | 8 085,00 | 808,50 |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,500 | 65,00 | 32,50 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,400 | 47,00 | 65,80 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,110 | 249,60 | 27,46 |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,160 | 19,45 | 3,11 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 533,69 |
|  |  | 2.2. Invelitoare |  |  |  |  |
| 21 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 100x32(h) mm, sipca 50x25(h) mm si scindura 120x60(h) mm, la constructii obisnuite. (7.87 m3) | m2 |  |  | 125,20 ————— 25,07 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 | 84,97 | 19,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 | 84,97 | 5,95 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0116 | 8 085,00 | 93,81 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 | 47,00 | 5,64 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 | 22,70 | 0,68 |
|  |  | Total | lei |  |  | 85 133,91 |
| 22 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  | 11 313,66 ————— 1 911,67 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,250 | 84,97 | 1 720,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,250 | 84,97 | 191,11 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,500 | 41,00 | 307,58 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,010 | 8 085,00 | 88,85 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,930 | 8 085,00 | 7 522,31 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,120 | 8 085,00 | 977,31 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,400 | 28,00 | 95,18 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,010 | 28,40 | 85,51 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,580 | 35,00 | 90,26 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,000 | 47,00 | 141,00 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,450 | 32,00 | 46,42 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 | 249,60 | 37,49 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,330 | 19,45 | 6,41 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,230 | 16,00 | 3,69 |
|  |  | Total | lei |  |  | 30 886,30 |
| 23 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |  | 437,10 ————— 174,19 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,050 | 84,97 | 174,19 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,800 | 25,00 | 245,00 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,040 | 2,60 | 13,10 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,004 | 249,60 | 0,94 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,029 | 84,25 | 2,46 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,008 | 186,00 | 1,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 633,27 |
| 24 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |  | 119,43 ————— 33,15 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,390 | 84,97 | 33,15 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,010 | 28,40 | 85,49 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 | 249,60 | 0,32 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 | 186,00 | 0,47 |
|  |  | Total | lei |  |  | 939,88 |
| 25 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula anticondensat | m2 |  |  | 35,14 ————— 21,24 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,200 | 84,97 | 16,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 | 84,97 | 4,25 |
|  | 268213260046524 | Pelicula anticondensat | m2 | 1,150 | 5,28 | 6,25 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,000 | 0,60 | 7,42 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 22,70 | 0,23 |
|  |  | Total | lei |  |  | 23 894,97 |
| 26 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / RAL 8014 (inclusiv coama 68.0 ml) | m2 |  |  | 369,78 ————— 97,72 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,900 | 84,97 | 76,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 | 84,97 | 21,24 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,150 | 187,50 | 226,41 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,500 | 39,70 | 20,84 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,000 | 0,85 | 8,03 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,100 | 100,00 | 10,50 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,040 | 83,20 | 3,49 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,050 | 31,50 | 1,65 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,050 | 22,70 | 1,14 |
|  |  | Total | lei |  |  | 251 450,33 |
| 27 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita de metal | m2 |  |  | 345,68 ————— 101,96 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,100 | 84,97 | 93,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 84,97 | 8,50 |
|  | 27104036420001 | Tabla vopsita de metal | m2 | 1,150 | 165,00 | 199,22 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,600 | 39,70 | 25,01 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,000 | 0,60 | 3,15 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,000 | 0,90 | 4,72 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,325 | 29,92 | 10,21 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,100 | 8,60 | 0,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,022 | 22,70 | 0,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 15 901,41 |
| 28 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 | m |  |  | 243,37 ————— 25,49 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,300 | 84,97 | 25,49 |
|  | 27104063118001 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф100 | m | 1,050 | 79,20 | 85,66 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,400 | 35,83 | 51,67 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,200 | 35,83 | 7,38 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,100 | 94,20 | 9,70 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,200 | 94,20 | 19,41 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,200 | 166,70 | 34,34 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,000 | 0,90 | 9,27 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 22,70 | 0,45 |
|  |  | Total | lei |  |  | 21 903,31 |
| 29 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 | m |  |  | 242,43 ————— 29,74 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 | 84,97 | 29,74 |
|  | 27104063117261 | Burlan rotund prefabricat tip brass ф100 | m | 1,050 | 107,20 | 114,82 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 | 48,30 | 24,63 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 | 57,50 | 14,66 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 | 0,30 | 0,15 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 | 85,30 | 21,75 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 | 48,30 | 12,32 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 | 94,20 | 24,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 22,70 | 0,34 |
|  |  | Total | lei |  |  | 18 425,01 |
| 30 | CK26B | Retinator de zapada tip LE-310 sau analog l=2000 mm (32 buc) | m |  |  | 100,92 ————— 33,99 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 | 84,97 | 27,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 84,97 | 6,80 |
|  | 274312354902628 | Retinator de zapada tip LE-310 | m | 1,000 | 65,10 | 65,10 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,40 | 1,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 22,70 | 0,23 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 458,57 |
| 31 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / МОК, МОК 2 de tip ИИ-03-03 ал. 71-64 | kg |  |  | 49,22 ————— 17,84 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 | 84,97 | 16,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 | 84,97 | 0,85 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 | 84,97 | 0,85 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,000 | 29,92 | 29,92 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 55,00 | 0,28 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 | 2,16 | 0,02 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 | 71,90 | 0,72 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,020 | 2,60 | 0,05 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,020 | 19,70 | 0,39 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8 815,53 |
| 32 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t |  |  | 1 518,77 ————— 617,09 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,280 | 84,97 | 617,09 |
|  | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg | 12,000 | 39,66 | 476,37 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg | 6,000 | 37,96 | 226,93 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,840 | 79,20 | 66,37 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,000 | 37,50 | 113,13 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,500 | 12,50 | 18,88 |
|  |  | Total | lei |  |  | 271,86 |
|  |  | 2.3. Streasina |  |  |  |  |
| 33 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,65 m / Se exclude: "Scinduri geluite si faltuite", "Pervaz de rasinoase", consum material nou: "Lambriu din lemn gr. 12,5 mm" = 1.05 m2/m2, K=0.5 la manopera | m2 |  |  | 553,33 ————— 172,49 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,060 | 84,97 | 2,55 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,700 | 84,97 | 157,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 | 84,97 | 12,75 |
|  | 620 | Lambriu din lemn gr. 12.5 mm | m2 | 1,050 | 190,15 | 199,66 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,020 | 8 085,00 | 161,70 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,400 | 47,00 | 18,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 | 22,70 | 0,68 |
|  |  | Total | lei |  |  | 55 332,76 |
| 34 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi | m2 |  |  | 86,51 ————— 57,78 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,680 | 84,97 | 57,78 |
|  | 2430116105711 | Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43 | kg | 0,250 | 92,33 | 23,08 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,100 | 31,50 | 3,15 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,020 | 62,30 | 1,25 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,250 | 5,00 | 1,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8 650,81 |
|  |  | 2.4. Scara de acces SA-1 |  |  |  |  |
| 35 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  | 63,73 ————— 63,73 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,100 | 84,97 | 8,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 | 84,97 | 55,23 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 019,64 |
| 36 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Otel beton ф12 A-I l=550 mm | buc |  |  | 30,46 ————— 16,99 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,200 | 84,97 | 16,99 |
|  | 287413631330035 | Otel beton ф12 A-I l=550 mm | buc | 1,000 | 13,47 | 13,47 |
|  |  | Total | lei |  |  | 487,42 |
| 37 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  | 38,37 ————— 36,54 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,330 | 84,97 | 28,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,330 | 2,60 | 0,86 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 | 240,00 | 0,30 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 2 400,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 | 20,10 | 0,13 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 | 20,50 | 0,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 22,70 | 0,34 |
|  |  | Total | lei |  |  | 613,86 |
| 38 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg |  |  | 44,98 ————— 13,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,140 | 84,97 | 11,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 | 84,97 | 0,85 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 | 84,97 | 0,85 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,000 | 29,92 | 29,92 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 55,00 | 0,28 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 | 2,16 | 0,02 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 | 71,90 | 0,72 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,020 | 2,60 | 0,05 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,020 | 19,70 | 0,39 |
|  |  | Total | lei |  |  | 11 671,70 |
| 39 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t |  |  | 1 519,62 ————— 617,65 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,280 | 84,97 | 617,65 |
|  | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg | 12,000 | 39,66 | 475,92 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg | 6,000 | 37,96 | 227,77 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,840 | 79,20 | 67,00 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,000 | 37,50 | 112,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,500 | 12,50 | 18,77 |
|  |  | Total | lei |  |  | 395,10 |
|  |  | 2.5. Constructie (Nod 2) |  |  |  |  |
| 40 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie antivapori | m2 |  |  | 10,71 ————— 1,70 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,020 | 84,97 | 1,70 |
|  | 268213260162686 | Folie antivapori | m2 | 1,080 | 8,33 | 9,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 22,70 | 0,01 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 319,09 |
| 41 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren beton | m3 |  |  | 1 749,24 ————— 382,35 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,850 | 84,97 | 327,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 | 84,97 | 55,22 |
|  | 2663102100000pp | Polistiren beton | m3 | 1,025 | 1 250,00 | 1 294,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 | 20,10 | 2,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 | 249,60 | 62,37 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 | 21,00 | 8,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 81 339,54 |
| 42 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula - hidroizolatie | m2 |  |  | 9,49 ————— 1,70 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,020 | 84,97 | 1,70 |
|  | 268213260162641 | Pelicula - hidroizolatie | m2 | 1,080 | 7,20 | 7,78 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 22,70 | 0,01 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 940,77 |
| 43 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm | m2 |  |  | 104,15 ————— 29,74 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,350 | 84,97 | 29,74 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 | 240,00 | 16,83 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,010 | 20,10 | 0,34 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,000 | 2,60 | 56,45 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,021 | 22,70 | 0,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 32 285,97 |
|  |  | 3. Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Constructie |  |  |  |  |
| 44 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  | 101,12 ————— 101,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,190 | 84,97 | 101,12 |
|  |  | Total | lei |  |  | 606,69 |
| 45 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.40 mm | m3 |  |  | 462,60 ————— 84,96 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 | 84,97 | 84,96 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 | 290,00 | 336,40 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 | 20,10 | 2,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 | 19,75 | 3,96 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 | 84,00 | 35,28 |
|  |  | Total | lei |  |  | 231,30 |
| 46 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 148,66 ————— 89,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 84,97 | 8,50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,950 | 84,97 | 80,72 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 | 35,83 | 1,79 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,080 | 47,00 | 3,77 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,090 | 230,00 | 20,63 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 8 085,00 | 25,67 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 8 085,00 | 6,42 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 | 9,80 | 1,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 873,14 |
| 47 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 | m3 |  |  | 1 544,26 ————— 327,14 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,450 | 84,97 | 293,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 84,97 | 33,99 |
|  | 266310210000012 | Beton B12.5 | m3 | 1,020 | 1 101,30 | 1 139,84 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 | 20,10 | 2,04 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 | 21,40 | 12,84 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 | 249,60 | 62,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 9 265,58 |
| 48 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / BP-5 150x150 | kg |  |  | 33,46 ————— 2,55 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 | 84,97 | 2,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 | 84,97 | 0,41 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 | 29,70 | 30,00 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 | 27,60 | 0,13 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | 35,83 | 0,36 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 | 1,05 | 0,31 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 249,60 | 0,11 |
|  |  | Total | lei |  |  | 769,58 |
| 49 | CA04F01 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B12.5 | m3 |  |  | 1 692,01 ————— 450,34 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 | 84,97 | 412,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 | 84,97 | 38,24 |
|  | 266310210000012 | Beton B12.5 | m3 | 1,020 | 1 101,30 | 1 156,37 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 | 20,10 | 3,13 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 | 21,40 | 12,84 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 | 249,60 | 69,33 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 045,62 |
|  |  | 3.2. Finisare |  |  |  |  |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 104,49 ————— 59,48 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 | 84,97 | 50,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 | 2,60 | 33,80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 | 240,00 | 10,08 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 20,10 | 0,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 | 22,70 | 0,68 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 | 20,50 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 134,61 |
| 51 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 50 mm | m2 |  |  | 39,91 ————— 10,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,100 | 84,97 | 8,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 | 84,97 | 1,70 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,150 | 2,60 | 22,36 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 | 240,00 | 6,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 20,10 | 0,17 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 | 22,70 | 0,26 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 20,50 | 0,12 |
|  |  | Total | lei |  |  | 478,90 |
| 52 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 15 mm | m2 |  |  | 32,45 ————— 10,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,100 | 84,97 | 8,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 | 84,97 | 1,70 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,150 | 2,60 | 16,77 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 | 240,00 | 5,07 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 20,10 | 0,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 | 22,70 | 0,20 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 20,50 | 0,09 |
|  |  | Total | lei |  |  | -584,08 |
| 53 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiglisanta gr.min 10 mm | m2 |  |  | 593,88 ————— 327,56 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,855 | 84,97 | 327,56 |
|  | 2670112202052130 | Gresie portelanata antiglisanta | m2 | 1,020 | 200,00 | 204,00 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,800 | 7,60 | 44,08 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,150 | 31,36 | 4,70 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,200 | 20,83 | 4,17 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,020 | 56,70 | 1,13 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,005 | 20,10 | 0,10 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,343 | 21,00 | 7,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,036 | 22,70 | 0,82 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 | 16,00 | 0,12 |
|  |  | Total | lei |  |  | 17 816,45 |
| 54 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 |  |  | 497,76 ————— 246,41 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,900 | 84,97 | 246,41 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,020 | 200,00 | 206,13 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,400 | 7,60 | 33,77 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,430 | 20,83 | 9,05 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 | 20,10 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 | 22,70 | 0,57 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,011 | 20,50 | 0,22 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,073 | 21,00 | 1,54 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 733,22 |
| 55 | CK26B | Profil din aluminiu cu cauciuc (antialunecare) | m |  |  | 96,62 ————— 33,99 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 | 84,97 | 27,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 84,97 | 6,80 |
|  | 274312354902654 | Profil din aluminiu cu cauciuc (antialunecare) | m | 1,000 | 60,80 | 60,80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,40 | 1,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 22,70 | 0,23 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 932,30 |
|  |  | 3.3. Ingradiri I-1...I-4 |  |  |  |  |
| 56 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, in set la 1ml conform Plansei 15 din 12/04-2021-SAC | m |  |  | 1 777,57 ————— 76,47 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,900 | 84,97 | 76,47 |
|  | 28121063057145572 | Balustrada din inox cu 3 maini curente | m | 1,000 | 1 690,00 | 1 690,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,100 | 2,16 | 0,22 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,060 | 55,00 | 3,31 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,700 | 2,60 | 1,82 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,025 | 71,90 | 1,81 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,200 | 19,70 | 3,94 |
|  |  | Total | lei |  |  | 26 841,34 |
|  |  | 4. Scara exterioara Sc-2 si Sc-3 |  |  |  |  |
| 57 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 104,62 ————— 59,48 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 | 84,97 | 50,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 | 2,60 | 33,80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 | 240,00 | 10,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 20,10 | 0,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 | 22,70 | 0,68 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 | 20,50 | 0,26 |
|  |  | Total | lei |  |  | 836,95 |
| 58 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 15 mm | m2 |  |  | 32,49 ————— 10,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,100 | 84,97 | 8,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 | 84,97 | 1,70 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,150 | 2,60 | 16,77 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 | 240,00 | 5,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 20,10 | 0,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 | 22,70 | 0,20 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 20,50 | 0,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | -259,95 |
| 59 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiglisanta gr.min 10 mm | m2 |  |  | 593,88 ————— 327,56 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,855 | 84,97 | 327,56 |
|  | 2670112202052130 | Gresie portelanata antiglisanta | m2 | 1,020 | 200,00 | 204,00 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,800 | 7,60 | 44,08 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,150 | 31,36 | 4,70 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,200 | 20,83 | 4,17 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,020 | 56,70 | 1,13 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,005 | 20,10 | 0,10 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,343 | 21,00 | 7,19 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,036 | 22,70 | 0,82 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 | 16,00 | 0,12 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 751,02 |
| 60 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 |  |  | 498,05 ————— 246,41 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,900 | 84,97 | 246,41 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,020 | 200,00 | 206,40 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,400 | 7,60 | 33,78 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,430 | 20,83 | 9,08 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 | 20,10 | 0,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 | 22,70 | 0,54 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,011 | 20,50 | 0,25 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,073 | 21,00 | 1,51 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 245,13 |
| 61 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, in set la 1ml conform Plansei 16 din 12/04-2021-SAC | m |  |  | 1 437,69 ————— 76,47 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,900 | 84,97 | 76,47 |
|  | 281210630571460 | Balustrada din inox cu o mana curenta | m | 1,000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,100 | 2,16 | 0,22 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,060 | 55,00 | 3,44 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,700 | 2,60 | 1,82 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,025 | 71,90 | 1,80 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,200 | 19,70 | 3,94 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 300,30 |
|  |  | 5. Copertina Cp1, Cp2 |  |  |  |  |
| 62 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  | 48,71 ————— 17,84 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 | 84,97 | 16,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 | 84,97 | 0,85 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 | 84,97 | 0,85 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 | 35,83 | 0,36 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 | 29,92 | 29,92 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 55,00 | 0,27 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 | 2,16 | 0,02 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 | 19,70 | 0,30 |
|  |  | Total | lei |  |  | 13 582,63 |
| 63 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t |  |  | 1 518,67 ————— 618,24 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,280 | 84,97 | 618,24 |
|  | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg | 12,000 | 39,66 | 476,20 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg | 6,000 | 37,96 | 227,20 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,840 | 79,20 | 65,30 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,000 | 37,50 | 112,90 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,500 | 12,50 | 18,82 |
|  |  | Total | lei |  |  | 423,71 |
| 64 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  | 11 391,79 ————— 1 917,86 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,250 | 84,97 | 1 723,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,250 | 84,97 | 194,21 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,500 | 41,00 | 307,50 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,010 | 8 085,00 | 0,00 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,930 | 8 085,00 | 7 507,50 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,120 | 8 085,00 | 1 155,00 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,400 | 28,00 | 96,00 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,010 | 28,40 | 85,21 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,580 | 35,00 | 90,00 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,000 | 47,00 | 141,00 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,450 | 32,00 | 45,71 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 | 249,60 | 35,64 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,330 | 19,45 | 6,93 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,230 | 16,00 | 3,43 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 594,85 |
| 65 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |  | 433,86 ————— 176,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,050 | 84,97 | 176,00 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,800 | 25,00 | 244,64 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,040 | 2,60 | 13,21 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,004 | 249,60 | 0,00 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,029 | 84,25 | 0,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,008 | 186,00 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 60,74 |
| 66 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 12 mm grosime | m2 |  |  | 157,98 ————— 23,79 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,230 | 84,97 | 19,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 | 84,97 | 4,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,100 | 47,00 | 4,70 |
|  | 202013292052763 | Placi OSB grosime 12 mm | m2 | 1,050 | 122,67 | 128,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 | 22,70 | 0,68 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 159,52 |
| 67 | CE13C | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu adeziv la rece in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm sau analog | m2 |  |  | 284,70 ————— 33,14 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,270 | 84,97 | 22,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,120 | 84,97 | 10,20 |
|  | 268213260047066 | Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 | m2 | 1,150 | 150,00 | 181,12 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,300 | 9,72 | 3,06 |
|  | 2462106111005 | Adeziv la rece | kg | 0,700 | 89,40 | 65,71 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,050 | 15,20 | 0,76 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,040 | 22,70 | 0,91 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 694,05 |
| 68 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  |  | 325,39 ————— 84,97 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,950 | 84,97 | 80,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 | 84,97 | 4,25 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 5,550 | 39,70 | 231,36 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,030 | 47,00 | 1,49 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,250 | 28,00 | 7,35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 22,70 | 0,23 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8 134,63 |
| 69 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 | m |  |  | 242,55 ————— 29,79 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 | 84,97 | 29,79 |
|  | 27104063117261 | Burlan rotund prefabricat tip brass ф100 | m | 1,050 | 107,20 | 114,77 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 | 48,30 | 24,66 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 | 57,50 | 14,68 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 | 0,30 | 0,15 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 | 85,30 | 21,78 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 | 48,30 | 12,33 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 | 94,20 | 24,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 22,70 | 0,35 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 061,70 |
| 70 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri compozit Etalbond RAL 1002, se exclude placi termoizolante, impaslitura fibra sticla | m2 |  |  | 471,46 ————— 142,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,677 | 84,97 | 142,50 |
|  | 2811236304899e | Panouri Etalbond RAL 1002 de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 1,100 | 266,70 | 294,81 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 7,500 | 2,45 | 18,47 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,020 | 249,60 | 4,99 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,229 | 22,70 | 5,20 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,040 | 25,00 | 1,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,275 | 16,00 | 4,40 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0044 | 21,00 | 0,09 |
|  |  | Total | lei |  |  | 17 443,91 |
| 71 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m |  |  | 32,57 ————— 29,69 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,300 | 84,97 | 25,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 | 84,97 | 4,20 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,150 | 16,80 | 2,65 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,010 | 22,00 | 0,23 |
|  |  | Total | lei |  |  | 276,85 |
|  |  | 6. Timplarii |  |  |  |  |
| 72 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara PVC cu 4 camere, din partea coridorului culoare ca lemnul, coef rezistent la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k cu supralumina U1 900x2100/520h - 1buc | m2 |  |  | 1 733,42 ————— 68,83 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,730 | 84,97 | 61,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 84,97 | 6,84 |
|  | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 4 camere | m2 | 1,000 | 1 600,00 | 1 601,36 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,40 | 1,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 | 95,00 | 47,54 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 | 48,65 | 8,46 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 | 5,00 | 2,99 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 | 2,16 | 2,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 22,70 | 0,48 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 087,40 |
| 73 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2 820x2020h - 1buc; F3 900x2020h - 1buc | m2 |  |  | 1 628,98 ————— 61,88 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,660 | 84,97 | 56,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 | 84,97 | 5,87 |
|  | 2030112938150 | Fereastra PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k | m2 | 1,000 | 1 510,50 | 1 508,76 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,40 | 1,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,470 | 95,00 | 44,57 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,165 | 48,65 | 7,98 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,400 | 5,00 | 2,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,800 | 2,16 | 1,73 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 22,70 | 0,46 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 659,09 |
| 74 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 1440x2020h - 14buc | m2 |  |  | 1 584,91 ————— 47,59 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,510 | 84,97 | 43,33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 | 84,97 | 4,26 |
|  | 2030112938150 | Fereastra PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k | m2 | 1,000 | 1 510,50 | 1 510,50 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,000 | 0,40 | 1,20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,165 | 95,00 | 15,67 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,123 | 48,65 | 5,98 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,400 | 5,00 | 2,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,700 | 2,16 | 1,51 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 22,70 | 0,45 |
|  |  | Total | lei |  |  | 64 553,27 |
| 75 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm | m |  |  | 150,28 ————— 7,65 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,080 | 84,97 | 6,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 | 84,97 | 0,84 |
|  | 2521106718393350 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=350 mm | m | 1,000 | 140,00 | 140,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,40 | 2,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 22,70 | 0,22 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 336,21 |
|  |  | 7. Finisari exterioare |  |  |  |  |
|  |  | 7.1. Fatada |  |  |  |  |
| 76 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  | 75,87 ————— 63,73 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,750 | 84,97 | 63,73 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 8 085,00 | 2,45 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 8 085,00 | 0,86 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 8 085,00 | 2,45 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 12 500,00 | 1,52 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,003 | 47,00 | 0,14 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,500 | 1,05 | 4,72 |
|  |  | Total | lei |  |  | 50 071,66 |
| 77 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  | 179,34 ————— 144,45 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 | 84,97 | 118,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,500 | 2,60 | 27,30 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,030 | 240,00 | 7,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 | 20,10 | 0,14 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 | 22,70 | 0,09 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 | 20,50 | 0,16 |
|  |  | Total | lei |  |  | 107 606,70 |
| 78 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3,0 cm | m2 |  |  | 20,55 ————— 11,05 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,100 | 84,97 | 8,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 266410210000050 | Mortar M50 | m3 | 0,006 | 787,90 | 9,45 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 22,70 | 0,05 |
|  |  | Total | lei |  |  | 12 327,78 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 5,96 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 21,04 | 3,16 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 573,06 |
| 80 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 gr.100 mm | m2 |  |  | 571,57 ————— 196,28 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,892 | 84,97 | 160,77 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,418 | 84,97 | 35,51 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,000 | 5,13 | 20,73 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,000 | 5,13 | 25,91 |
|  | 2682162611370100 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3 gr.100 mm | m2 | 1,070 | 270,60 | 292,44 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 11,10 | 12,33 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,000 | 4,90 | 0,00 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,000 | 2,75 | 22,22 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 | 22,70 | 0,57 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 22,70 | 0,08 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,030 | 19,45 | 0,58 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 | 20,50 | 0,43 |
|  |  | Total | lei |  |  | 47 440,02 |
| 81 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat (25 kg/m3) gr.100 mm, corniera din aluminiu 0.57 ml/m2 | m2 |  |  | 431,17 ————— 145,98 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,420 | 84,97 | 120,66 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,298 | 84,97 | 25,32 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,000 | 5,13 | 20,73 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,000 | 5,13 | 20,73 |
|  | 2521302602907100 | Placi termoizolante, placi polistiren expandat (25 kg/m3) gr.100 mm | m2 | 1,070 | 194,75 | 210,47 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 11,10 | 12,33 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,570 | 4,90 | 2,82 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,000 | 2,75 | 16,66 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 | 22,70 | 0,57 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 22,70 | 0,08 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,023 | 19,45 | 0,45 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,018 | 20,50 | 0,37 |
|  |  | Total | lei |  |  | 222 917,11 |
| 82 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  | 26,13 ————— 10,20 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 | 84,97 | 10,20 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 | 37,80 | 15,69 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 15 680,04 |
| 83 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  | 177,28 ————— 103,66 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 84,97 | 103,66 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,300 | 31,93 | 73,44 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 | 20,10 | 0,08 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 | 16,00 | 0,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | 106 367,28 |
| 84 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant pentru RAL 1015 si RAL 1002 | kg |  |  | 191,28 ————— 5,95 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 | 84,97 | 5,95 |
|  | 1421302200465c | Colorant | kg | 1,020 | 181,70 | 185,33 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 886,14 |
|  |  | 7.2. Glafuri exterioare |  |  |  |  |
| 85 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  | 179,34 ————— 144,45 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 | 84,97 | 118,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,500 | 2,60 | 27,30 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,030 | 240,00 | 7,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 | 20,10 | 0,14 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 | 22,70 | 0,09 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 | 20,50 | 0,16 |
|  |  | Total | lei |  |  | 13 988,83 |
| 86 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 135kg/m3 gr.30 mm | m2 |  |  | 433,42 ————— 248,36 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,394 | 84,97 | 203,42 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,529 | 84,97 | 44,95 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,000 | 5,13 | 20,73 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,000 | 5,13 | 25,91 |
|  | 2521302602909100 | Placi ignifudate din vata minerala 135kg/m3 gr.30 mm | m2 | 1,070 | 87,96 | 95,05 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,270 | 11,10 | 14,24 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,000 | 2,75 | 22,22 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 | 22,70 | 0,57 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 22,70 | 0,08 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,300 | 19,45 | 5,84 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 | 20,50 | 0,43 |
|  |  | Total | lei |  |  | 33 806,60 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 5,96 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 21,04 | 3,16 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 464,50 |
| 88 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 82,87 ————— 46,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 84,97 | 46,73 |
|  | 2430116103800314 | Vopsea siliconica pt fatade | kg | 0,400 | 81,90 | 32,76 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 3,55 | 0,21 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 12,50 | 0,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 20,10 | 0,04 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 464,07 |
| 89 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm | m |  |  | 154,56 ————— 33,99 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 | 84,97 | 27,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 84,97 | 6,80 |
|  | 2743123549026300 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm | m | 1,000 | 118,75 | 118,75 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,40 | 1,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 22,70 | 0,23 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 554,99 |
|  |  | 7.3. Glafuri interioare |  |  |  |  |
| 90 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  | 179,34 ————— 144,45 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 | 84,97 | 118,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,500 | 2,60 | 27,30 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,030 | 240,00 | 7,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 | 20,10 | 0,14 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 | 22,70 | 0,09 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 | 20,50 | 0,16 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 173,78 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 5,96 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 21,04 | 3,16 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 238,20 |
| 92 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 131,21 ————— 103,66 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 84,97 | 103,66 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 3,55 | 25,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 20,10 | 0,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 22,70 | 1,79 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 20,50 | 0,33 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 248,49 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 5,96 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 21,04 | 3,16 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 238,20 |
| 94 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 55,01 ————— 46,73 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 84,97 | 38,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,80 | 8,23 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 20,10 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 22,70 | 0,02 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 200,21 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 5,96 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 21,04 | 3,16 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 238,20 |
| 96 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 64,59 ————— 46,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 84,97 | 46,73 |
|  | 243011610380095 | Vopsea latex mata | kg | 0,400 | 36,20 | 14,48 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 3,55 | 0,21 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 12,50 | 0,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 20,10 | 0,04 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 583,67 |
| 97 |  | Corniera perforata din aluminiu | m |  |  | 4,90 ————— 0,00 |
|  | 635 | Corniera perforata din aluminiu | m | 1,000 | 4,90 | 4,90 |
|  |  | Total | lei |  |  | 475,30 |
|  |  | 7.4. Soclu |  |  |  |  |
| 98 | CK26B | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat | m |  |  | 73,81 ————— 33,99 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 | 84,97 | 27,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 84,97 | 6,80 |
|  | 2743123549026110 | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat | m | 1,000 | 38,00 | 38,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,40 | 1,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 22,70 | 0,23 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 421,90 |
| 99 | CK26B | Profil de suport | m |  |  | 67,49 ————— 33,99 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 | 84,97 | 27,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 84,97 | 6,80 |
|  | 2743123549026199 | Profil de suport | m | 1,000 | 31,68 | 31,68 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,40 | 1,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 22,70 | 0,23 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 872,06 |
| 100 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 | m2 |  |  | 40,13 ————— 3,40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 | 84,97 | 3,40 |
|  | 2413317346000228 | Primer-PU 100 | kg | 0,300 | 122,35 | 36,71 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 | 20,10 | 0,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 | 22,70 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 886,11 |
| 101 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2 | m2 |  |  | 30,60 ————— 16,99 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 84,97 | 16,99 |
|  | 2614122601913229 | Tesatura poliesterica 60gr/m2 | m2 | 1,100 | 9,50 | 10,45 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 21,00 | 3,15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,10 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 438,12 |
| 102 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX k=2 pentru 2 straturi | m2 |  |  | 231,99 ————— 6,80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 | 84,97 | 6,80 |
|  | 2320322600036102 | Membrana izolanta Isoflex | kg | 1,700 | 64,70 | 219,98 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 | 2,60 | 1,77 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 800,00 | 1,02 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 | 0,80 | 1,81 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 | 22,70 | 0,04 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 | 22,19 | 0,58 |
|  |  | Total | lei |  |  | 10 903,74 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog | m2 |  |  | 6,70 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund betonocontact | kg | 0,150 | 26,00 | 3,90 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 401,95 |
| 104 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50 mm | m2 |  |  | 311,97 ————— 145,98 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,420 | 84,97 | 120,66 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,298 | 84,97 | 25,32 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,000 | 5,13 | 20,73 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,000 | 5,13 | 20,73 |
|  | 252130260290750 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.50 mm | m2 | 1,070 | 87,06 | 94,08 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 11,10 | 12,33 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,000 | 4,90 | 0,00 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,000 | 2,75 | 16,67 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 | 22,70 | 0,57 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 22,70 | 0,08 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,023 | 19,45 | 0,45 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,018 | 20,50 | 0,37 |
|  |  | Total | lei |  |  | 18 718,09 |
| 105 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ВР ф3 150x150 (0.72 kg/m2) | kg |  |  | 34,82 ————— 3,84 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,040 | 84,97 | 3,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 | 84,97 | 0,43 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 | 29,70 | 30,00 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 | 27,60 | 0,14 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | 35,83 | 0,36 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 | 1,05 | 0,32 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 249,60 | 0,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 504,08 |
| 106 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  | 179,34 ————— 144,45 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 | 84,97 | 118,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,500 | 2,60 | 27,30 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,030 | 240,00 | 7,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 | 20,10 | 0,14 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 | 22,70 | 0,09 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 | 20,50 | 0,16 |
|  |  | Total | lei |  |  | 10 760,67 |
| 107 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3,0 cm | m2 |  |  | 20,55 ————— 11,05 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,100 | 84,97 | 8,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 266410210000050 | Mortar M50 | m3 | 0,006 | 787,90 | 9,45 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 22,70 | 0,05 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 232,78 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 5,96 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 21,04 | 3,16 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 357,31 |
| 109 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2 | m2 |  |  | 132,43 ————— 74,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,500 | 84,97 | 42,48 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,380 | 84,97 | 32,29 |
|  | 24165373438290112 | Mortar hidroizolant Hidrostop | kg | 4,500 | 12,70 | 57,15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,025 | 20,10 | 0,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 945,57 |
| 110 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm RAL 8011 | m2 |  |  | 497,64 ————— 246,41 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,900 | 84,97 | 246,41 |
|  | 2670112202051r | Placi din ceramica granit RAL 8011 | m2 | 1,020 | 200,00 | 206,03 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,400 | 7,60 | 33,77 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,430 | 20,83 | 9,05 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 | 20,10 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 | 22,70 | 0,58 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,011 | 20,50 | 0,23 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,073 | 21,00 | 1,53 |
|  |  | Total | lei |  |  | 29 858,49 |
|  |  | 7.5. Pereu |  |  |  |  |
| 111 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 gr.150 mm | m3 |  |  | 459,09 ————— 84,13 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 | 84,97 | 84,13 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 | 290,00 | 333,54 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 | 20,10 | 2,01 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 | 19,75 | 4,15 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 | 84,00 | 35,26 |
|  |  | Total | lei |  |  | 9 296,49 |
| 112 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr.60 mm | m3 |  |  | 1 545,22 ————— 382,36 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,850 | 84,97 | 327,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 | 84,97 | 55,18 |
|  | 26631021000007 | Beton B7.5 | m3 | 1,025 | 1 052,20 | 1 089,87 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 | 20,10 | 2,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 | 249,60 | 62,55 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 | 21,00 | 8,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 12 516,32 |
| 113 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / k=0.6 la ciment si nisip pentru strat (pt grosimea 30mm) | m2 |  |  | 231,88 ————— 50,64 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 84,97 | 49,30 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 84,97 | 1,34 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 | 2,60 | 4,16 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,200 | 2,60 | 20,59 |
|  | 26611128006554 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm | m2 | 1,015 | 145,83 | 148,01 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 | 240,00 | 1,21 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,038 | 240,00 | 5,48 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 | 89,30 | 1,79 |
|  |  | Total | lei |  |  | 31 303,35 |
| 114 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 80.20.8 pe beton B12.5 | m |  |  | 152,97 ————— 25,49 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 | 84,97 | 10,20 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 | 84,97 | 15,29 |
|  | 266310210000112 | Beton clasa B12.5 | m3 | 0,048 | 1 101,30 | 52,86 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,020 | 2,60 | 2,65 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 | 240,00 | 0,72 |
|  | 266612280032580 | Bordura 80.20.8 | m | 1,005 | 70,83 | 71,18 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 | 20,10 | 0,06 |
|  |  | Total | lei |  |  | 13 767,29 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |