Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. ILG-09/2024

”Achiziționarea lucrărilor de gazificare a sectorului particular PRG 1, 2, 3 din s. Lozova , r-nul Strășeni”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

1.	Gazoduct de presiune medie și joasă PRG 1, 2, 3

din s. Lozova, r-nul Strășeni

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constrcutie |  |  |
|  |  | 1.1. Presiunea Medie |  |  |
|  |  | 1.1.1. Alimentarea cu gaze.Conducte exterioare presiune medie.ШГРП N1,3. |  |  |
|  |  | 1.1.1.1. Земляные работы. |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором) | 100 m3 | 6,390 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 13,099 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах) | m3 | 19,170 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 39,490 |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3 | 10,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,068 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 1,296 |
| 4 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Приямoк на врезке) | m3 | 10,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,100 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 | 94,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29,140 |
| 6 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 | 94,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 81,780 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 | 4,450 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 4,851 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | 5,450 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 48,069 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 56,626 |
| 9 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание излишнего грунта бульдозером) | 100 m3 | 0,090 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,119 |
|  |  | 1.1.1.2. Трубопроводы . |  |  |
| 10 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба PE 100 SDR 11 40x3,7) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 6,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,108 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,216 |
|  | 2521216710001244037 | Труба PE 100 SDR 11 40x3,7 | m | 6,018 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,090 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,012 |
| 11 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 100 SDR 11- ф50x4,6 ) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 1 592,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,656 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 57,312 |
|  | 252121671001150 | Труба PE 100 SDR 11 ф50x4,6 | m | 1 596,776 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 23,880 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 3,184 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h/ut | 63,680 |
| 12 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte | 1 km | 1,598 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,447 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,037 |
| 13 | 12 | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью ''Газ'' DFSL Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 1 598,000 |
|  | 434558978994656 | Детекционная фольгированная сигнальная лента | m | 1 598,000 |
|  |  | 1.1.1.3. Фасонные части PE. |  |  |
| 14 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Муфта типа МВ50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 16,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 12,800 |
|  | 252367138115050 | Муфта типа МВ50 | buc | 16,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 9,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 9,600 |
| 15 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Отвод 90* с закл. нагр. D50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523671138115050 | Отвод 90* с закл. нагр. D50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 16 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Заглушка с закл. нагр. D50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523671138215050 | Заглушка с закл. нагр. D50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
|  |  | 1.1.1.4. Тавровое присоединение (врезка) полиэтиленовых газопроводов к действующему газопроводу с отключением газа.(УПГ-27-2)-1шт. |  |  |
| 17 | GD54D | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 125 mm (Тройник без нагр.элементов d125x100) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,250 |
|  | 252315671381125100 | Тройник без нагр.элементов d125x100 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,150 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,150 |
| 18 | GD54D | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 125 mm (Mуфта с нагр.элементов d125мм) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,500 |
|  | 2513156713811125 | Mуфта с нагр.элементами d125мм | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,300 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,300 |
| 19 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm(Mуфта с нагр.элем. без упора d110мм) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,200 |
|  | 2523156713811110 | Mуфта с нагр.элем. без упора d110мм | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,080 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,080 |
|  |  | 1.1.1.5. Установка шарового п/э крана d50 в колодце(УПГ-12-3)-1шт. |  |  |
|  |  | 1.1.1.5.1. поз.2 Пункт провода-спутника ППС-К (УПГ-6)(л.2)-1шт |  |  |
| 20 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm( (Ковер) (с учетом подушки из бетона кл. B 12,5 V=0,001м3 и песка V=0,02м3) | buc | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,170 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,520 |
|  | 45657678890900 | Бетон М150 | m3 | 0,010 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,110 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,110 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,800 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,610 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,070 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,520 |
| 21 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, tubul avind diametrul de 50 mm (Труба защитная ПЭ Dn 50) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,659 |
|  | 25212145456716000150 | Труба защитная ПЭ Dn 50 | m | 1,022 |
| 22 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Подушка, бетон кл. В12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,040 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,292 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,016 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11,693 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,031 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,029 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,012 |
| 23 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Каркас, круг d6 A-II UJCN 5781-82) | kg | 2,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om. | 0,134 |
|  | 27106021000006 | Ote Каркас, круг d 6мм A-II | kg | 2,152 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,315 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,021 |
| 24 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка асфальтобетонная) | m2 | 0,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,054 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,043 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005 |
|  |  | 1.1.1.5.2. поз.3. Колодец кирпичный |  |  |
| 25 | CD54A | Сamine din caramida | m3 | 0,530 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 5,761 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om. | 1,182 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 223,130 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,127 |
| 26 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030 | buc | 1,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 0,700 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,030 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,664 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,026 |
| 27 | Pret de piata | Nisip | m3 | 0,500 |
|  | 14212022060001 | Nisip | m3 | 0,500 |
|  |  | 1.1.1.5.3. поз.4 Муфта терморезисторная (2шт) |  |  |
| 28 | GD54A | Муфта терморезисторная d=50mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 225231567138150 | Муфта терморезисторная d=50mm | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
|  |  | 1.1.1.5.4. поз.5 Опора (2шт) |  |  |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 30,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 5,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,300 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,300 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 30,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,150 |
|  |  | 1.1.1.5.5. Футляр cтальной d=80mm L=300-2шт |  |  |
| 30 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр стальной d=80mm L=300) | buc | 0,300 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 272210331000080 | Футляр d=80mm L=300 | m | 0,090 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,013 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,007 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,006 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,128 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,000 |
|  |  | 1.1.1.6. Вход-выход газопровода из земли d50мм (УПГ-1-3)-2шт |  |  |
| 31 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m | 2,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 3,320 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 0,840 |
|  | 9221671000111 | Teava din otel d=100mm | m | 2,040 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 16,560 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,240 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,280 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,300 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 3,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 2,480 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,580 |
| 32 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой) | buc | 2,000 |
|  | 65438987098 | Патрубок КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой | buc | 2,000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,533 |
| 33 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,020 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,146 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,008 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,846 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,016 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,014 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,006 |
| 34 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Cтойка, уголок 40x40, L=0,8) | kg | 7,760 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,785 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse(уголок 40x40 | kg | 7,760 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,039 |
| 35 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50mm(Труба PE 100 SDR-11 Dn50x4,6) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 3,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,054 |
|  | 25212167100050 | Труба PE 100 SDR-11 Dn50x4,6 | m | 3,009 |
| 36 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 40 mm | m | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om. | 0,700 |
|  | 252121670100010140 | Teava din otel d=40mm | m | 1,005 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,010 |
| 37 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 252315671381150 | Муфта с закл. нагрев.D50 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 38 | Pret di piate | Tranzitie PE/OL d=50x40 mm | buc | 2,000 |
|  | 2875274210013285040 | Tranzitia PE/OLd=50x40mm | buc | 2,000 |
|  |  | 1.1.1.7. Вход-выход газопровода ихз земли УПГ1-2 -Д=40мм-2шт |  |  |
| 39 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m | 2,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 3,320 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 0,840 |
|  | 9221671000111 | Teava din otel d=100mm | m | 2,040 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 16,560 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,240 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,280 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,300 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 3,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 2,480 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,580 |
| 40 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой) | buc | 2,000 |
|  | 65438987098 | Патрубок КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой | buc | 2,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,267 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,533 |
| 41 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,020 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,146 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,008 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,846 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,016 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,014 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,006 |
| 42 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Cтойка, уголок 40x40, L=0,8) | kg | 7,760 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,785 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse(уголок 40x40 | kg | 7,760 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,039 |
| 43 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 3,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,054 |
|  | 25212167100025 | Teava polietilena PE80 SDR11d=40x3.7 | m | 3,009 |
| 44 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32 mm | m | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om. | 0,700 |
|  | 2521216701000101 | Teava din otel d=32mm | m | 1,005 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,010 |
| 45 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 252315671381140 | Муфта с закл. нагрев.D40 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 46 | 47 | Tranzitie PE/OL d=40x32 mm | buc | 2,000 |
|  | 287527421001328 | Tranzitia PE/OLd=40x32mm | buc | 2,000 |
|  |  | 1.1.1.8. Пункт провода спутника в ковере совмещенный с контрольной трубкой (ППС-КТ)(УПГ-6л .3)-3шт |  |  |
| 47 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка РЕ с учетом ковера и песка) | buc | 3,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,660 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,060 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,510 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 4,560 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,330 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,330 |
|  | 272210311100032 | Teava PE ф32мм | m | 3,000 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 8,400 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,830 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,210 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,560 |
| 48 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) ( Подушка из, бетона B12,5..) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,120 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 35,078 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,093 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,086 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,035 |
| 49 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Каркас, круг d 6мм A-II) | kg | 6,300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,290 |
|  | 27106021000006 | Ote Каркас, круг d 6мм A-II | kg | 6,457 |
| 50 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 1,800 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,162 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,128 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,016 |
| 51 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5..) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,030 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,770 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,023 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,021 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,009 |
| 52 | 53 | Липкая лента Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 4,500 |
|  | 43455897656 | Липкая лента | m | 4,500 |
|  |  | 1.1.1.9. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-3- ( ф90x8,2, L=17м)-1шт |  |  |
|  |  | 1.1.1.9.1. Футляр ф90x8,2 L=17м-1шт |  |  |
| 53 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 17,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 11,101 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 11,101 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 6,814 |
|  | 25228761216700061 | Tub din polietilena d=90mm | m | 17,375 |
|  |  | 1.1.1.9.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт) |  |  |
| 54 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка РЕ с учетом ковера и песка) | buc | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,170 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,520 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,110 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,110 |
|  | 272210311100032 | Teava PE ф32мм | m | 1,000 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,800 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,610 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,070 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,520 |
| 55 | GD52C | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 2698566710765 | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм | buc | 1,000 |
| 56 | 57 | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500 | m | 0,500 |
|  | 87278765261 | Полуцилиндры из полиэтиленовой трубы ф250мм | m | 0,500 |
| 57 | IzL07A | Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола) | m2 | 0,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,020 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 0,015 |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om. | 0,005 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,023 |
|  | 211224986 | Бризол | kg | 0,056 |
| 58 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка ) | m2 | 0,500 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,045 |
|  | 11100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,035 |
|  | 290004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,004 |
| 59 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 0,060 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,069 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,006 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,013 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,025 |
| 60 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,010 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,073 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,923 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,008 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,003 |
|  |  | 1.1.1.9.3. Maтериалы для заделки футляра. |  |  |
| 61 | 62 | Пенополимерный материал | kg | 0,100 |
|  | 28287210012 | Пенополимерный материал | kg | 0,100 |
| 62 | 63 | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,000 |
|  | 2827210012 | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,000 |
| 63 | 64 | Полимерная липкая лента | m | 20,000 |
|  | 2828721001200 | Полимерная липкая лента | m | 20,000 |
|  |  | 1.1.1.10. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-3- ( ф90x8,2, L=22м)-1шт |  |  |
|  |  | 1.1.1.10.1. Футляр ф90x8,2 L=22м-1шт |  |  |
| 64 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 22,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 14,366 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 14,366 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 8,818 |
|  | 25228761216700061 | Tub din polietilena d=90mm | m | 22,485 |
|  |  | 1.1.1.10.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт) |  |  |
| 65 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка РЕ с учетом ковера и песка) | buc | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,170 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,520 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,110 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,110 |
|  | 272210311100032 | Teava PE ф32мм | m | 1,000 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,800 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,610 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,070 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,520 |
| 66 | GD52C | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 2698566710765 | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм | buc | 1,000 |
| 67 | 68 | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500 | m | 0,500 |
|  | 87278765261 | Полуцилиндры из полиэтиленовой трубы ф250мм | m | 0,500 |
| 68 | IzL07A | Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола) | m2 | 0,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,020 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 0,015 |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om. | 0,005 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,023 |
|  | 211224986 | Бризол | kg | 0,056 |
| 69 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка ) | m2 | 0,500 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,045 |
|  | 11100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,035 |
|  | 290004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,004 |
| 70 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 0,060 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,069 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,006 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,013 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,025 |
| 71 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,010 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,073 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,923 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,008 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,003 |
|  |  | 1.1.1.10.3. Maтериалы для заделки футляра. |  |  |
| 72 | 73 | Пенополимерный материал | kg | 0,100 |
|  | 28287210012 | Пенополимерный материал | kg | 0,100 |
| 73 | 74 | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,000 |
|  | 2827210012 | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,000 |
| 74 | 75 | Полимерная липкая лента | m | 20,000 |
|  | 2828721001200 | Полимерная липкая лента | m | 20,000 |
|  |  | 1.1.1.11. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-3- ( ф90x8,2, L=12,5м)-2шт |  |  |
|  |  | 1.1.1.11.1. Футляр ф90x8,2 L=12,5м-2шт |  |  |
| 75 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 25,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 16,325 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 16,325 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 10,020 |
|  | 25228761216700061 | Tub din polietilena d=90mm | m | 25,551 |
|  |  | 1.1.1.11.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 c ковером УПГ-25-(2шт) |  |  |
| 76 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка РЕ с учетом ковера и песка) | buc | 2,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,440 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,040 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,340 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 3,040 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,220 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,220 |
|  | 272210311100032 | Teava PE ф32мм | m | 2,000 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 5,600 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,220 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,140 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,040 |
| 77 | GD52C | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 2698566710765 | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм | buc | 2,000 |
| 78 | 79 | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500 | m | 1,000 |
|  | 87278765261 | Полуцилиндры из полиэтиленовой трубы ф250мм | m | 1,000 |
| 79 | IzL07A | Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола) | m2 | 1,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,040 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 0,030 |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om. | 0,010 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,046 |
|  | 211224986 | Бризол | kg | 0,112 |
| 80 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка ) | m2 | 1,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,090 |
|  | 11100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,071 |
|  | 290004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,009 |
| 81 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 0,120 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,138 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,012 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,025 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,050 |
| 82 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,020 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,146 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,008 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,846 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,016 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,014 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,006 |
|  |  | 1.1.1.11.3. Maтериалы для заделки футляра. |  |  |
| 83 | 84 | Пенополимерный материал | kg | 0,200 |
|  | 28287210012 | Пенополимерный материал | kg | 0,200 |
| 84 | 85 | Пакля смоляная ленточная | kg | 8,000 |
|  | 2827210012 | Пакля смоляная ленточная | kg | 8,000 |
| 85 | 86 | Полимерная липкая лента | m | 40,000 |
|  | 2828721001200 | Полимерная липкая лента | m | 40,000 |
|  |  | 1.1.1.12. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-3- ( ф90x8,2, L=10м)-7шт |  |  |
|  |  | 1.1.1.12.1. Футляр ф90x8,2 L=10м-7шт |  |  |
| 86 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 70,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 45,710 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 45,710 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 28,056 |
|  | 25228761216700061 | Tub din polietilena d=90mm | m | 71,543 |
|  |  | 1.1.1.12.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 c ковером УПГ-25-(7шт) |  |  |
| 87 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка РЕ с учетом ковера и песка) | buc | 7,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,540 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,140 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,190 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 10,640 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,770 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,770 |
|  | 272210311100032 | Teava PE ф32мм | m | 7,000 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 19,600 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 4,270 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,490 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 3,640 |
| 88 | GD52C | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | buc | 7,000 |
|  | 2698566710765 | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм | buc | 7,000 |
| 89 | 90 | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500 | m | 3,500 |
|  | 87278765261 | Полуцилиндры из полиэтиленовой трубы ф250мм | m | 3,500 |
| 90 | IzL07A | Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола) | m2 | 3,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,140 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 0,105 |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om. | 0,035 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,161 |
|  | 211224986 | Бризол | kg | 0,392 |
| 91 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка ) | m2 | 3,500 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,315 |
|  | 11100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,248 |
|  | 290004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,030 |
| 92 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 0,420 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,483 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,042 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,088 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,176 |
| 93 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,070 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,511 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,028 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 20,462 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,054 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,050 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,021 |
|  |  | 1.1.1.12.3. Maтериалы для заделки футляра. |  |  |
| 94 | 95 | Пенополимерный материал | kg | 0,700 |
|  | 28287210012 | Пенополимерный материал | kg | 0,700 |
| 95 | 96 | Пакля смоляная ленточная | kg | 28,000 |
|  | 2827210012 | Пакля смоляная ленточная | kg | 28,000 |
| 96 | 97 | Полимерная липкая лента | m | 140,000 |
|  | 2828721001200 | Полимерная липкая лента | m | 140,000 |
|  |  | 1.1.1.13. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-3- ( ф90x8,2, L=5,5м)-1шт |  |  |
|  |  | 1.1.1.13.1. Футляр ф90x8,2 L=5,5м-1шт |  |  |
| 97 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 5,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 3,591 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 3,591 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 2,204 |
|  | 25228761216700061 | Tub din polietilena d=90mm | m | 5,621 |
|  |  | 1.1.1.13.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт) |  |  |
| 98 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка РЕ с учетом ковера и песка) | buc | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,170 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,520 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,110 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,110 |
|  | 272210311100032 | Teava PE ф32мм | m | 1,000 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,800 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,610 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,070 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,520 |
| 99 | GD52C | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 2698566710765 | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм | buc | 1,000 |
| 100 | Pret de piata | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500 | m | 0,500 |
|  | 87278765261 | Полуцилиндры из полиэтиленовой трубы ф250мм | m | 0,500 |
| 101 | IzL07A | Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола) | m2 | 0,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,020 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 0,015 |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om. | 0,005 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,023 |
|  | 211224986 | Бризол | kg | 0,056 |
| 102 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка ) | m2 | 0,500 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,045 |
|  | 11100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,035 |
|  | 290004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,004 |
| 103 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 0,060 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,069 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,006 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,013 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,025 |
| 104 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,010 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,073 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,923 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,008 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,003 |
|  |  | 1.1.1.13.3. Maтериалы для заделки футляра. |  |  |
| 105 | 106 | Пенополимерный материал | kg | 0,100 |
|  | 28287210012 | Пенополимерный материал | kg | 0,100 |
| 106 | 107 | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,000 |
|  | 2827210012 | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,000 |
| 107 | 108 | Полимерная липкая лента | m | 20,000 |
|  | 2828721001200 | Полимерная липкая лента | m | 20,000 |
|  |  | 1.1.1.14. Пересечение с коммуникациями УПГ-31- 3 (D50)-9шт |  |  |
| 108 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm-футляр Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 22,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,373 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,723 |
|  | 252116710001 | Teava polietilena PE80 SDR11 ф90мм | m | 22,612 |
| 109 | GD52A | Cигнальная лента | m | 36,000 |
|  | 2827987210012 | Cигнальная лента | m | 36,000 |
| 110 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях) | m3 | 5,400 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,294 |
|  | 14821102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 5,535 |
|  |  | 1.1.1.15. Среднее давление. Надземная прокладка. |  |  |
|  |  | 1.1.1.15.1. Размещение шкафных регуляторных установок (ШГРП)с домовыми и индивидуальными регуляторами-(УПГ-7л.3,4)- (2шт) |  |  |
| 111 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm | buc | 2,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 2,320 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,020 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,040 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,120 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,320 |
| 112 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm | buc | 4,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,000 |
|  | 287527440020032 | Flanse din otel d32 mm | buc | 4,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,360 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,160 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,160 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,320 |
| 113 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm | buc | 2,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,020 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,040 |
| 114 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm | buc | 4,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,000 |
|  | 287527440020065 | Flanse din otel d65 mm | buc | 4,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,360 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,160 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,160 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,320 |
| 115 | GD01C | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 100 mm | m | 4,800 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 4,080 |
|  | 25212701000 | Teava din otel ф100мм | m | 4,824 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,960 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,200 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,480 |
| 116 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 4,800 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,480 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,096 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,120 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,120 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,213 |
| 117 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Уголок 50x50x3 L=0,8м) | kg | 3,720 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 9,970 |
| 118 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Трубa стальная электросварная d38x3) | m | 2,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,640 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,140 |
|  | 272210310700038 | Трубы стальные электросварныеф32x3мм | m | 2,008 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,052 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,002 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,006 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,020 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,724 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,036 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,036 |
| 119 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 (Трубa стальная электросварная d76x3) | m | 2,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,280 |
|  | 272210310700076 | Трубa стальная электросварная d76x3 | m | 2,008 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,012 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,004 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,044 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,018 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,036 |
| 120 | RpGD07B | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm | m2 | 0,480 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,226 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,048 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,062 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,058 |
| 121 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din metalic armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (сетчатое ограждение на мет.опорах)(L=10,2м-0,7м калитка=9,5м.) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m | 13,400 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 5,240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 1,030 |
|  | 76598654332 | Бетон кл. 12,5 | m3 | 0,861 |
|  | 8709667788899 | Coединительный элемент(МС5) | kg | 18,854 |
|  | 27326250 | Cетка металлическая N 50x3 B1500 | m2 | 20,643 |
|  | 2815411063005 | Stilpi din metalic (труба Д=57x3мм L=2,1м) | kg | 86,267 |
| 122 | CR31A | Usi la compartimentarile de la complexele avicole, executate din impletitura de sirma zincata cu ochiuri hexagonele (калитка) | m2 | 2,100 |
|  | 7123020011130 | Fierar | h-om | 1,050 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,050 |
|  | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 1,260 |
|  | 09876543456 | Петля | kg | 4,956 |
|  | 2873122005042 | Impletitura de sirma de otel zincata D = 3,15 mm cu ochiuri patrate 60 x 60 mm (сетка N50x3 В=1500) | kg | 3,380 |
|  | 27341813805279 | Арматура ф16мм AI | kg | 2,520 |
|  | 272103300085 | Уголок 50x5 | m | 33,999 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 2,790 |
| 123 | CN21A | Vopsitorii imprejmuirilor metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (cетчатого забора) | m2 | 20,100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 22,512 |
| 124 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Уcтройство подстилающего слоя из песка Н=10см) | m3 | 1,180 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,433 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,274 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,547 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,181 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,027 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,127 |
| 125 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство покрытия з щебня М400 Н=0,14м) | m3 | 1,660 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,337 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 2,024 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,249 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,428 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 |
|  |  | 1.1.1.15.2. Надземная прокладка стальных трубопроводов на опорах. |  |  |
|  |  | 1.1.1.15.2.1. Cтальные трубопроводы. |  |  |
| 126 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 ;(Трубa стальная электросварная ф89x3,0) | m | 10,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,630 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 8,560 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,508 |
|  | 2722103107000893 | Трубa стальная электросварная ф89x3,0 | m | 10,040 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,370 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,059 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,279 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,180 |
| 127 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Трубa стальная электросварная ф40x3,5) | m | 21,000 |
|  | 27221031070104035 | Трубa стальная электросварная ф40x3,5 | m | 21,084 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,047 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,021 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,126 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,063 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,084 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,378 |
| 128 | RpGD07B | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm | m2 | 2,800 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,316 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,280 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,364 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,336 |
| 129 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 21,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,100 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,420 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,525 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,525 |
|  |  | 1.1.1.15.2.2. Опоры под трубопроводы. |  |  |
| 130 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Земляные работы под опоры)(враспор) | m3 | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,750 |
| 131 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Фундамент под опору из бетона кл. B10) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 1,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,550 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,508 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 288,260 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,771 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,710 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,294 |
| 132 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Опоры ОП 2,2, из трубы ф57x3,H=1,2м -(3шт))(Опоры ОПП2,5 из трубa ф89x3,5мм H=5м -(2шт)) | t | 0,120 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,728 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,216 |
|  | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati | kg | 120,000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,114 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,540 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 0,540 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,540 |
|  | 2732103600227 | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm | kg | 0,480 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,420 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,114 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,096 |
|  |  | 1.1.1.16. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=930м2) |  |  |
| 133 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного покрытия дороги) | 100 m3 | 1,670 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,342 |
| 134 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги) | m3 | 93,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 83,700 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 102,300 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 9,300 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 39,060 |
| 135 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня) | m3 | 167,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 165,726 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 96,255 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 70,308 |
|  |  | 1.1.1.17. Вывоз мусора. |  |  |
| 136 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора) | 100 m3 | 0,840 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,184 |
| 137 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 133,920 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 10,178 |
|  |  | 1.1.2. Alimentarea cu gaze.Conducte exterioare presiune medie.ШГРП N2 |  |  |
|  |  | 1.1.2.1. Земляные работы. |  |  |
| 138 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором) | 100 m3 | 0,490 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,004 |
| 139 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах) | m3 | 1,470 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,028 |
| 140 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 | 7,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,325 |
| 141 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 | 7,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,525 |
| 142 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 | 0,420 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,458 |
| 143 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | 0,420 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,704 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 4,364 |
| 144 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание излишнего грунта бульдозером) | 100 m3 | 0,010 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,013 |
|  |  | 1.1.2.2. Трубопроводы. |  |  |
| 145 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 100 SDR 11- ф40x3.7 )(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 123,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,214 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,428 |
|  | 252121671001140 | Труба PE 100 SDR 11 ф40x3,7 | m | 123,369 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,845 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,246 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h/ut | 4,920 |
| 146 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte | 1 km | 0,123 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,034 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,003 |
| 147 | 148 | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью ''Газ'' DFSL Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 123,000 |
|  | 434558978994656 | Детекционная фольгированная сигнальная лента | m | 123,000 |
|  |  | 1.1.2.3. Тавровое присоединение (врезка) полиэтиленовых газопроводов к действующему газопроводу с отключением газа.(УПГ-27-2)-1шт. |  |  |
| 148 | GD54D | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 125 mm (Тройник без нагр.элементов d125x100) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,250 |
|  | 252315671381100 | Тройник без нагр.элементов d125x100 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,150 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,150 |
| 149 | GD54D | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 125 mm (Муфта с закл. нагр. без упора d125) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,500 |
|  | 252315671381100125 | Муфта с закл. нагр. без упора d125 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,300 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,300 |
| 150 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Муфта с закл. нагр. без упора d110) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,200 |
|  | 2523156713811110 | Mуфта с нагр.элем. без упора d110мм | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,080 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,080 |
|  |  | 1.1.2.4. Фасонные части PE. |  |  |
| 151 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Муфта c закл. нагрев.D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713803240 | Муфта c закл. нагрев.D40 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 152 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Отвод 90* c закл. нагрев.D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 25231567138401240 | Отвод c закл. нагрев.90*D40 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
|  |  | 1.1.2.5. Установка шарового п/э крана ф40 в колодце(УПГ-12-3)-1шт. |  |  |
|  |  | 1.1.2.5.1. поз.2 Пункт провода-спутника ППС-К (УПГ-6)(л.2)-1шт |  |  |
| 153 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm( (Ковер) (с учетом подушки из бетона кл. B 12,5 V=0,001м3 и песка V=0,02м3) | buc | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,170 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,520 |
|  | 45657678890900 | Бетон М150 | m3 | 0,010 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,110 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,110 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,800 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,610 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,070 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,520 |
| 154 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, tubul avind diametrul de 50 mm (Труба защитная ПЭ Dn 50) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,659 |
|  | 25212145456716000150 | Труба защитная ПЭ Dn 50 | m | 1,022 |
| 155 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Подушка, бетон кл. В12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,040 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,292 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,016 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11,693 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,031 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,029 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,012 |
| 156 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Каркас, круг d6 A-II UJCN 5781-82) | kg | 2,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om. | 0,134 |
|  | 27106021000006 | Ote Каркас, круг d 6мм A-II | kg | 2,152 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,315 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,021 |
| 157 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка асфальтобетонная) | m2 | 0,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,054 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,043 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005 |
|  |  | 1.1.2.5.2. поз.3. Колодец кирпичный |  |  |
| 158 | CD54A | Сamine din caramida | m3 | 0,530 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 5,761 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om. | 1,182 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 223,130 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,127 |
| 159 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030 | buc | 1,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 0,700 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,030 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,664 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,026 |
| 160 | Pret de piata | Nisip | m3 | 0,500 |
|  | 14212022060001 | Nisip | m3 | 0,500 |
|  |  | 1.1.2.5.3. поз.4 Муфта терморезисторная (2шт) |  |  |
| 161 | GD54A | Муфта терморезисторная d=40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 225231567138140 | Муфта терморезисторная d=40mm | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  |  | 1.1.2.5.4. поз.5 Опора (2шт) |  |  |
| 162 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 10,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 1,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 10,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,050 |
|  |  | 1.1.2.5.5. Футляр cтальной d=65mm L=300-2шт |  |  |
| 163 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"(Футляр стальной d=65mm L=300) | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,800 |
|  | 272210331000065 | Футляр d=65mm L=300 | m | 0,600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,018 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,012 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,642 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |
|  |  | 1.1.2.6. Вход-выход газопровода ихз земли УПГ1-2 -Д=40мм-1шт |  |  |
| 164 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 1,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 0,420 |
|  | 9221671000111 | Teava din otel d=100mm | m | 1,020 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 8,280 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,120 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,150 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,240 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,290 |
| 165 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой) | buc | 1,000 |
|  | 65438987098 | Патрубок КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой | buc | 1,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,133 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,267 |
| 166 | 169 | Пeнополимерный материал | kg | 0,700 |
|  | 241354730412 | Пенополимерный материал | kg | 0,700 |
| 167 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,010 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,073 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,923 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,008 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,003 |
| 168 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Cтойка, уголок 40x40, L=0,8) | kg | 3,880 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,892 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse(уголок 40x40 | kg | 3,880 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,019 |
| 169 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 1,500 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 0,054 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,027 |
|  | 25212167100025 | Teava polietilena PE80 SDR11d=40x3.7 | m | 1,504 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,018 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,018 |
| 170 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32 mm | m | 0,500 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om. | 0,350 |
|  | 2521216701000101 | Teava din otel d=32mm | m | 0,502 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,005 |
| 171 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671381140 | Муфта с закл. нагрев.D40 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 172 | Pret di piate | Tranzitie PE/OL d=40x32 mm | buc | 1,000 |
|  | 287527421001328 | Tranzitia PE/OLd=40x32mm | buc | 1,000 |
|  |  | 1.1.2.7. Пункт провода спутника в ковере совмещенный с контрольной трубкой (ППС-КТ)(УПГ-6л .3)-1шт |  |  |
| 173 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка РЕ с учетом ковера и песка) | buc | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,170 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,520 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,110 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,110 |
|  | 272210311100032 | Teava PE ф32мм | m | 1,000 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,800 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,610 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,070 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,520 |
| 174 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) ( Подушка из, бетона B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,040 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11,693 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,031 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,029 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,012 |
| 175 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Каркас, круг d 6мм A-II) | kg | 2,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,097 |
|  | 27106021000006 | Ote Каркас, круг d 6мм A-II | kg | 2,152 |
| 176 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 0,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,054 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,043 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005 |
| 177 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) ( Бетон B12,5..) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,010 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,923 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,008 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,003 |
| 178 | 182 | Липкая лента | m | 1,500 |
|  | 848709665443301 | Сигнальная лента | m | 28,750 |
|  |  | 1.1.2.8. Размещение шкафных регуляторных установок (ШРУ)с домовыми и индивидуальными регуляторами-(УПГ-7л.3,4)- (1шт) |  |  |
| 179 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,160 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,060 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,160 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,071 |
| 180 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm | buc | 2,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |
|  | 287527440020032 | Flanse din otel d32 mm | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,680 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,080 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,080 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,660 |
| 181 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm | buc | 1,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
| 182 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm | buc | 2,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |
|  | 287527440020065 | Flanse din otel d65 mm | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,680 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,080 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,080 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,660 |
| 183 | GD01C | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 100 mm | m | 2,400 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,040 |
|  | 25212701000 | Teava din otel ф100мм | m | 2,412 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,480 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,060 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,600 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,240 |
| 184 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 2,400 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,240 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,048 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,060 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,060 |
| 185 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Уголок 50x50x3 L=0,8м) | kg | 1,860 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,428 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,860 |
| 186 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Трубa стальная электросварная d38x3) | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,130 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,260 |
|  | 272210310700038 | Трубы стальные электросварныеф32x3мм | m | 1,004 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,010 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,001 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,006 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,003 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,004 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,001 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,228 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,018 |
| 187 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,020 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,025 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,025 |
| 188 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 (Трубa стальная электросварная d76x3) | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,190 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,310 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,140 |
|  | 272210310700076 | Трубa стальная электросварная d76x3 | m | 1,004 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,016 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,006 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,002 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,022 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,009 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,006 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,002 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,018 |
| 189 | RpGD07B | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm | m2 | 0,240 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,113 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,024 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,031 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,029 |
| 190 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din metalic armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (сетчатое ограждение на мет.опорах)(L=10,2м-0,7м калитка=9,5м.) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m | 6,700 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 5,240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 1,030 |
|  | 76598654332 | Бетон кл. 12,5 | m3 | 0,431 |
|  | 8709667788899 | Coединительный элемент(МС5) | kg | 9,427 |
|  | 27326250 | Cетка металлическая N 50x3 B1500 | m2 | 10,321 |
|  | 2815411063005 | Stilpi din metalic (труба Д=57x3мм L=2,1м) | kg | 43,134 |
| 191 | CR31A | Usi la compartimentarile de la complexele avicole, executate din impletitura de sirma zincata cu ochiuri hexagonele (калитка) | m2 | 1,050 |
|  | 7123020011130 | Fierar | h-om | 1,050 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,525 |
|  | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 0,630 |
|  | 09876543456 | Петля | kg | 2,478 |
|  | 2873122005042 | Impletitura de sirma de otel zincata D = 3,15 mm cu ochiuri patrate 60 x 60 mm (сетка N50x3 В=1500) | kg | 1,690 |
|  | 27341813805279 | Арматура ф16мм AI | kg | 1,260 |
|  | 272103300085 | Уголок 50x5 | m | 17,000 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,189 |
| 192 | CN21A | Vopsitorii imprejmuirilor metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (cетчатого забора) | m2 | 1,050 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 1,176 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,126 |
| 193 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Уcтройство подстилающего слоя из песка Н=10см) | m3 | 0,590 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,218 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,137 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,773 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,090 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,014 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,028 |
| 194 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство покрытия з щебня М400 Н=0,14м) | m3 | 0,830 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,498 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,168 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,012 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,124 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,035 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,214 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,012 |
|  |  | 1.2. Presiunea Joasa |  |  |
|  |  | 1.2.1. Alimentarea cu gaze.Conducte exterioare presiune joasa. ШГРП N1. |  |  |
|  |  | 1.2.1.1. Земляные работы. |  |  |
| 195 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором) | 100 m3 | 5,210 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 10,680 |
| 196 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах) | m3 | 15,630 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 32,198 |
| 197 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3 | 7,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,712 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,864 |
| 198 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 | 70,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,700 |
| 199 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 | 70,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 60,900 |
| 200 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 | 4,510 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 4,916 |
| 201 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | 4,510 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 39,778 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 46,859 |
| 202 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание излишнего грунта бульдозером) | 100 m3 | 0,170 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,224 |
|  |  | 1.2.1.2. Трубопроводы . |  |  |
| 203 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63х3,6mm ( PE 100 SDR 17,6 )(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 198,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,564 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,128 |
|  | 252110001226358 | Teava polietilena PE100 SDR17,6d=63x5,8mm | m | 198,594 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,970 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,396 |
| 204 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 100 SDR 11- ф50x4,6 )(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 269,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,842 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 9,684 |
|  | 252121671001150 | Труба PE 100 SDR 11 ф50x4,6 | m | 269,807 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 4,035 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,538 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h/ut | 10,760 |
| 205 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба PE 100 SDR 11 40x3,7)(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 390,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,020 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 14,040 |
|  | 2521216710001244037 | Труба PE 100 SDR 11 40x3,7 | m | 391,170 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 5,850 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,780 |
| 206 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 100 SDR 11- ф32x3 )(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 445,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,010 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 16,020 |
|  | 25296710001323 | Teava polietilena PE100 SDR11 Ф32x3 | m | 446,335 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 6,675 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,890 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h/ut | 17,800 |
| 207 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte | 1 km | 1,302 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,365 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,030 |
| 208 | Pret de piata | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью ''Газ'' DFSL Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 1 302,000 |
|  | 434558978994656 | Детекционная фольгированная сигнальная лента | m | 1 302,000 |
|  |  | 1.2.1.3. Фасонные части. |  |  |
| 209 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Муфта типа МВ63) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 252367138115063 | Муфта типа МВ63 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 210 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Муфта типа МВ50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 252367138115050 | Муфта типа МВ50 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,000 |
| 211 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Муфта типа МВ40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,200 |
|  | 252367138115040 | Муфта типа МВ40 | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 212 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Муфта типа МВ32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,200 |
|  | 252367138115032 | Муфта типа МВ32 | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 213 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Переход D63/D50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671386350 | Переход D63/D50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 214 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Переход D50/D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671385040 | Переход MR50-40 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 215 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Переход D40/D32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 252315671384032 | Переход с закл. нагрев.D40/D32 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 216 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Отвод с закл.нагр. D63 ) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 252315673384032 | Отвод с закл.нагр. D32 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 217 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Отвод с закл.нагр. D32 ) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 5,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,000 |
|  | 252315673384032 | Отвод с закл.нагр. D32 | buc | 5,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,000 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,000 |
|  |  | 1.2.1.4. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-11л.1 (63-40)-1шт |  |  |
| 218 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm( Тройник Т63) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713863563 | Тройник Т63 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 219 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Переход с закл. нагрев.D63/D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671386340 | Переход терморез.D63/D40 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
|  |  | 1.2.1.5. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-3л.1-(63-32)-9шт |  |  |
| 220 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Тройник с закл. нагр. Dn 63mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 9,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 7,200 |
|  | 252315871381150 | Тройник с закл. нагр. Dn 63mm | buc | 9,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 5,400 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 5,400 |
| 221 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Переход терморез.D63/D32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 9,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 9,000 |
|  | 252315671386332 | Переход терморез.D63/D32 | buc | 9,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 7,200 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 5,400 |
|  |  | 1.2.1.6. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)-14шт |  |  |
| 222 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Тройник терморезисторный d=50mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 14,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 11,200 |
|  | 252315671381163 | Тройник PE d=50мм | buc | 14,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 8,400 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 8,400 |
| 223 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Переход 50-32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 14,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 11,200 |
|  | 2523156713815032 | Переход 50-32 | buc | 14,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 8,400 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 8,400 |
|  |  | 1.2.1.7. Tройниковый переходной узел ТПУ -УПГ-14-1л.1.(40-32)-5шт |  |  |
| 224 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Тройник терморезисторный d=40mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 5,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,000 |
|  | 252315671381164 | Тройник терморезисторный d=40мм | buc | 5,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,000 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,000 |
| 225 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Переход 40-32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 5,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,000 |
|  | 252315671384032 | Переход с закл. нагрев.D40/D32 | buc | 5,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,000 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,000 |
|  |  | 1.2.1.8. Выход газопровода из земли УПГ1-1 д32мм-30шт |  |  |
| 226 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m | 30,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 49,800 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 12,600 |
|  | 252121670110011 | Teava din otel d=100mm | m | 30,600 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 248,400 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 3,600 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 4,200 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 37,200 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 8,700 |
| 227 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой) | buc | 30,000 |
|  | 65438987098 | Патрубок КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой | buc | 30,000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 8,000 |
| 228 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,210 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,533 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 61,387 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,150 |
| 229 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Cтойка, уголок 40x40, L=0,8) | kg | 116,400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 26,772 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse(уголок 40x40 | kg | 116,400 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,582 |
| 230 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 45,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,620 |
|  | 252121671000125 | Teava polietilena PE80 SDR11 d=32x3mm | m | 45,135 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,090 |
| 231 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm | m | 15,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om. | 10,500 |
|  | 25212167010001070 | Teava din otel d=25mm | m | 15,075 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,150 |
| 232 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 30,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 24,000 |
|  | 21623156713811 | Муфта d=32mm | buc | 30,300 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 18,000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 18,000 |
| 233 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm(Переход ПЭ/СТ d=32х25mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 30,000 |
|  | 26523156713911 | Переход ПЭ/СТ d=32х25mm | buc | 30,000 |
|  |  | 1.2.1.9. Вход-выход газопровода из земли d63мм (УПГ-2-1)-1шт |  |  |
| 234 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (контрольная трубка с заглушкой ) | buc | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 1,020 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om. | 1,520 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,110 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,110 |
|  | 14120202205200 | Бетон М200 | m3 | 0,160 |
|  | 272210311100020 | Teava const f S lc 20 OLT 55 S 404/l CL.A | m | 1,200 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,800 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,610 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,520 |
| 235 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой) | buc | 1,000 |
|  | 65438987098 | Патрубок КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой | buc | 1,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,133 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,267 |
| 236 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Cтойка, уголок 40x40, L=0,8) | kg | 3,880 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse(уголок 40x40 | kg | 3,880 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,019 |
| 237 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба полиэтиленовая PE100 SDR11 Ф63x5,8) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,036 |
|  | 25212167100016358 | Труба полиэтиленовая PE100 SDR11 Ф63x5,8 | m | 1,003 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,002 |
| 238 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Трубы стальные электросварные Dу50мм) | m | 0,500 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,065 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,130 |
|  | 272210310700057 | Трубы стальные электросварныеф57x3мм | m | 0,502 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,005 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,001 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,002 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,001 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,004 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,009 |
| 239 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63m(Муфта с закл. нагревателями Dn63) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 25234138116463 | Муфта с закладными MB 63мм | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,854 |
| 240 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm( Переход полиэтилен -сталь Dn 63x50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 2523413656350 | Переход полиэтилен -сталь Dn 63x50 | buc | 1,000 |
| 241 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm( Отвод п/з с закл. нагревателями Dn 63) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252341365635063 | Отвод п/з с закл. нагревателями Dn 63 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
| 242 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm (Футляр из стальной трубы ф150мм) | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 1,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 0,420 |
|  | 2521216701000150 | Teava din otel d=150mm | m | 1,020 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 8,280 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,120 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,050 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,050 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,290 |
|  |  | 1.2.1.10. Футляр из полиэтиленовой трубы-(при пересечении с коммуникаций-УПГ-31- 1-Д63мм-(15шт) |  |  |
| 243 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5.8 mm -футляр Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 37,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,675 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,350 |
|  | 25212196710001 | Teava polietilena PE80 SDR11 Ф63x5.8 | m | 37,612 |
| 244 | 247 | Cигнальная лента Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 60,000 |
|  | 434558978994656 | Детекционная фольгированная сигнальная лента | m | 60,000 |
| 245 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях) | m3 | 9,000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 5,490 |
|  | 148211022005251 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 9,225 |
|  |  | 1.2.1.11. Футляр из полиэтиленовой трубы -(при пересечении с коммуникаций)-УПГ-31- 2-Д75мм-(8шт) |  |  |
| 246 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75mm-футляр Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 20,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,420 |
|  | 252116710075 | Teava polietilena PE80 SDR11 ф75мм | m | 20,100 |
| 247 | 250 | Cигнальная лента Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 32,000 |
|  | 434558978994656 | Детекционная фольгированная сигнальная лента | m | 32,000 |
| 248 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях) | m3 | 4,800 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,928 |
|  | 148211022005251 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 4,920 |
|  |  | 1.2.1.12. Пересечение с коммуникациями УПГ-31- 3-Д=90мм-1шт |  |  |
| 249 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm-футляр Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 2,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,152 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,302 |
|  | 252116710001 | Teava polietilena PE80 SDR11 ф90мм | m | 2,512 |
| 250 | 253 | Cигнальная лента Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 4,000 |
|  | 434558978994656 | Детекционная фольгированная сигнальная лента | m | 4,000 |
| 251 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях) | m3 | 0,600 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,366 |
|  | 148211022005251 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,615 |
|  |  | 1.2.1.13. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-2- ( d75, L=10м)-1шт |  |  |
|  |  | 1.2.1.13.1. Футляр ф75x8,2 L=10м-1шт |  |  |
| 252 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 10,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,610 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,210 |
|  | 25211671000175 | Teava polietilena PE100 SDR11 ф75x6.8мм | m | 10,050 |
|  |  | 1.2.1.13.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт) |  |  |
| 253 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка РЕ с учетом ковера и песка) | buc | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,170 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,520 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,110 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,110 |
|  | 272210311100032 | Teava PE ф32мм | m | 1,000 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,800 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,610 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,070 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,520 |
| 254 | GD52C | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 2698566710765 | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм | buc | 1,000 |
| 255 | Pret de piata | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500 | m | 0,500 |
|  | 87278765261 | Полуцилиндры из полиэтиленовой трубы ф250мм | m | 0,500 |
| 256 | IzL07A | Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола) | m2 | 0,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,020 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 0,015 |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om. | 0,005 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,023 |
|  | 211224986 | Бризол | kg | 0,056 |
| 257 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка ) | m2 | 0,500 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,045 |
|  | 11100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,035 |
|  | 290004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,004 |
| 258 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 0,060 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,069 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,006 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,013 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,025 |
| 259 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,010 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,073 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,923 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,008 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,003 |
|  |  | 1.2.1.13.3. Maтериалы для заделки футляра. |  |  |
| 260 | 263 | Пенополимерный материал | kg | 0,100 |
|  | 28287210012 | Пенополимерный материал | kg | 0,100 |
| 261 | 264 | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,000 |
|  | 2827210012 | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,000 |
| 262 | 265 | Полимерная липкая лента | m | 20,000 |
|  | 2828721001200 | Полимерная липкая лента | m | 20,000 |
|  |  | 1.2.1.14. поз.2 Пункт провода-спутника ППС-К (УПГ-6)(л.2)-1шт |  |  |
| 263 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Ковер, подушки из бетона кл. B 12,5 V=0,001м3 и песка V=0,02м3) | buc | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,170 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,520 |
|  | 45657678890900 | Бетон М150 | m3 | 0,010 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,110 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,110 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,800 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,610 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,070 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,520 |
| 264 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, tubul avind diametrul de 50 mm(Tруба защитная ПЭ Dn50) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,653 |
|  | 252121454567160001 | Tub din polietilena d=50mm | m | 1,022 |
| 265 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) ( Подушка из, бетона B12,5..) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,040 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11,693 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,031 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,029 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,012 |
| 266 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Каркас, круг d6 A-II ГOCT 5781-82) | kg | 2,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om. | 0,134 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,006 |
|  | 27106021000006 | Ote Каркас, круг d 6мм A-II | kg | 2,152 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,315 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,021 |
| 267 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка асфальтобетонная) | m2 | 0,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,054 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,043 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005 |
|  |  | 1.2.1.15. Установка счетчика газа G-4T на опоре -(УПГ33 вар.1)-(30шт) |  |  |
| 268 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба водогазопроводная ф20) | m | 180,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 23,400 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 46,800 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 23,400 |
|  | 272086170002028 | Conducta de otel ф20x2,8 | m | 180,720 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 1,800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,180 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 1,620 |
| 269 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 180,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,000 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 3,600 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 4,500 |
| 270 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Кронштейн для крепления газопровода) | kg | 72,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16,560 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 72,000 |
| 271 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Уголок 50x50, L=300)(для приварки шкафчика к стойке) | kg | 35,100 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,073 |
|  | 271070000000050 | Уголок 50x50 | kg | 35,100 |
| 272 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cтойка, трубы ф50 Д=2,2м)(под шкафчик) | kg | 264,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 50,160 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,640 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,640 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,640 |
|  | 277527630988650 | Cтойка, трубы ф50 Д=2,2м | kg | 264,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,320 |
| 273 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (опор) | t | 0,260 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,993 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,352 |
| 274 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Переход D25/D20) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 30,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 24,000 |
|  | 252315671382520 | Переход D25/D20 | buc | 30,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 18,000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 18,000 |
| 275 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон кл.12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,900 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,195 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 259,434 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,694 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,639 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,265 |
| 276 | ID10A | Robinet de inchidere cu bila si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm | buc | 30,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13,500 |
|  | 287527420510020 | Кран шаровый муфтовыйм ф20мм | buc | 30,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,360 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,720 |
|  |  | 1.2.1.16. Установка счетчика газа G-4T на опоре -(УПГ34.2ф25)-1шт |  |  |
| 277 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,080 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 278 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 2,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |
|  | 287527440000025 | Flansa rotunda din otel ф25 | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,680 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,080 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,080 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,660 |
| 279 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба водогазопроводная ф25x3,2мм) | m | 3,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,390 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,780 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,390 |
|  | 272086170002028 | Conducta de otel ф20x2,8 | m | 3,012 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,003 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,027 |
| 280 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 3,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,060 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,075 |
| 281 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Кронштейн для крепления газопровода) | kg | 2,400 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,552 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 2,400 |
| 282 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Уголок 50x50, L=300)(для приварки шкафчика к стойке) | kg | 1,170 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,269 |
|  | 271070000000050 | Уголок 50x50 | kg | 1,170 |
| 283 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cтойка, трубы ф50 Д=2,2м)(под шкафчик) | kg | 8,800 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,672 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,088 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,088 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,088 |
|  | 277527630988650 | Cтойка, трубы ф50 Д=2,2м | kg | 8,800 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,044 |
| 284 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (опор) | t | 0,010 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,038 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,052 |
| 285 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон кл.12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,030 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,106 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,012 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 8,648 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,023 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,021 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,009 |
|  |  | 1.2.1.17. Низкое давление. Надземная прокладка. |  |  |
|  |  | 1.2.1.17.1. Надземная прокладка стальных трубопроводов на опорах. |  |  |
|  |  | 1.2.1.17.1.1. Cтальные трубопроводы. |  |  |
| 286 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 ;(Трубa стальная электросварная ф89x3,0) | m | 10,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,630 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 8,560 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,508 |
|  | 2722103107000893 | Трубa стальная электросварная ф89x3,0 | m | 10,040 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,160 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,077 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,020 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,038 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,279 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,180 |
| 287 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Трубa стальная электросварная ф40x3,5) | m | 21,000 |
|  | 27221031070104035 | Трубa стальная электросварная ф40x3,5 | m | 21,084 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,126 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,063 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,084 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,268 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,378 |
| 288 | RpGD07B | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm | m2 | 2,800 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,316 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,280 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,364 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,336 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,140 |
| 289 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 21,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,100 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,420 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,525 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,525 |
|  |  | 1.2.1.17.1.2. Опоры под трубопроводы. |  |  |
| 290 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Земляные работы под опоры) | m3 | 2,360 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,770 |
| 291 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Фундамент под опору из бетона кл. B10) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 1,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,550 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,508 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 288,260 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,771 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,710 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,294 |
| 292 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Опоры ОП 2,2, из трубы ф57x3,H=1,2м -(3шт))(Опоры ОПП2,5 из трубa ф89x3,5мм H=5м -(2шт)) | t | 0,120 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,728 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,216 |
|  | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati | kg | 120,000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,114 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,540 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 0,540 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,540 |
|  | 2732103600227 | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm | kg | 0,480 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,420 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,114 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,096 |
| 293 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Крепление газопровода к опоре) | kg | 6,250 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 6,250 |
| 294 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 21,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,100 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,420 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,525 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,525 |
|  |  | 1.2.1.18. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=120м2) |  |  |
| 295 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного покрытия дороги) | 100 m3 | 0,220 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,572 |
| 296 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Восстановлениеи песчанного основания дороги) | m3 | 12,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,800 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 13,200 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 1,200 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 5,040 |
| 297 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня) | m3 | 21,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,384 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 12,420 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 9,072 |
|  |  | 1.2.1.19. Вывоз мусора. |  |  |
| 298 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора) | 100 m3 | 0,110 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,286 |
| 299 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 17,280 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 1,313 |
|  |  | 1.2.2. Alimentarea cu gaze.Conducte exterioare presiune joasa. ШГРП N2. |  |  |
|  |  | 1.2.2.1. Земляные работы. |  |  |
| 300 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором) | 100 m3 | 4,650 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 9,533 |
| 301 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах) | m3 | 13,950 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 28,737 |
| 302 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 | 69,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,390 |
| 303 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 | 69,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 60,030 |
| 304 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 | 3,960 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 4,316 |
| 305 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | 3,960 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 34,927 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 41,144 |
| 306 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание излишнего грунта бульдозером) | 100 m3 | 0,023 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,030 |
|  |  | 1.2.2.2. Трубопроводы . |  |  |
| 307 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm (Труба PE 80 SDR 17.6-D75x4.3)(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 13,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,468 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,936 |
|  | 25212167100017543 | Труба PE 100 SDR 17.6-D75x4.3 | m | 13,039 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,260 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,026 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,520 |
| 308 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 80 SDR 11- ф50x4,6 )(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 705,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,690 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 25,380 |
|  | 252121671001150 | Труба PE 100 SDR 11 ф50x4,6 | m | 707,115 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 10,575 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 1,410 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h/ut | 28,200 |
| 309 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба PE 80 SDR 11 40x3,7)(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 325,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,850 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 11,700 |
|  | 2521216710001244037 | Труба PE 100 SDR 11 40x3,7 | m | 325,975 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 4,875 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,650 |
| 310 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 80 SDR 11- ф32x3 )(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 120,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,160 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,320 |
|  | 25296710001323 | Teava polietilena PE100 SDR11 Ф32x3 | m | 120,360 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,800 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,240 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h/ut | 4,800 |
| 311 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte | 1 km | 1,163 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,326 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,027 |
| 312 | 320, | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью ''Газ'' DFSL Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 1 163,000 |
|  | 434558978994656 | Детекционная фольгированная сигнальная лента | m | 1 163,000 |
|  |  | 1.2.2.3. Фасонные части. |  |  |
| 313 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Муфта с закл. нагрев.D50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 7,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 5,600 |
|  | 252315671381150 | Муфта с закл. нагрев.D50 | buc | 7,070 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,200 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,200 |
| 314 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Муфта с закл. нагрев.D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,400 |
|  | 252315671381140 | Муфта с закл. нагрев.D40 | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,800 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,800 |
| 315 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Муфта с закл. нагрев.D32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671381132 | Муфта с закл. нагрев.D32 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 316 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Переход с закл. нагрев.D75/D50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,000 |
|  | 25231567138117550 | Переход с закл. нагрев.D75/50 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,600 |
| 317 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Переход с закл. нагрев.D50/D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,400 |
|  | 252315671385040 | Переход MR50-40 | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,800 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,800 |
| 318 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Переход с закл. нагрев.D40/D32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671384032 | Переход с закл. нагрев.D40/D32 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 319 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Тройник D75) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 25231567181075 | Тройник D75 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 320 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Заглушка с закл. нагр. D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 25231561381140 | Заглушка с закл. нагр. D40 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 321 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Отвод 90*с закл. нагрев.D75) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,000 |
|  | 252315671381075 | Отвод с закл. нагрев.D75 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,600 |
| 322 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Отвод 90* с закл. нагрев.D50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,400 |
|  | 252315691381050 | Отвод 90* с закл. нагрев.D50 | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,800 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,800 |
| 323 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Отвод 90* с закл. нагрев.D32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315691381032 | Отвод 90* с закл. нагрев.D32 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
|  |  | 1.2.2.4. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-19л.1-(75-50)-1шт |  |  |
| 324 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Тройник без закл. нагрев.D75/D50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 252315671377550 | Тройник без закл. нагрев.D75/D50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 325 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Муфта терморезисторная D75) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,000 |
|  | 25231567138117540 | Тройник без закл. нагрев неравно прох.D75-40 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,600 |
| 326 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Муфта терморез.D50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671381950 | Муфта терморез.D50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
|  |  | 1.2.2.5. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)-7шт |  |  |
| 327 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Тройник терморезисторный d=50mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 7,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 5,600 |
|  | 252315671381163 | Тройник PE d=50мм | buc | 7,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,200 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,200 |
| 328 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Переход МR50-32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 7,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 5,600 |
|  | 252315671381192 | Переход MR50-32 | buc | 7,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,200 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,200 |
|  |  | 1.2.2.6. Tройниковый переходной узел ТПУ -УПГ-14-1л.1.(40-32)-8шт |  |  |
| 329 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Тройник терморезисторный d=40mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 8,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 6,400 |
|  | 252315671381164 | Тройник терморезисторный d=40мм | buc | 8,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,800 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,800 |
| 330 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Переход 40-32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 8,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 6,400 |
|  | 252315671384032 | Переход с закл. нагрев.D40/D32 | buc | 8,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,800 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,800 |
|  |  | 1.2.2.7. Выход газопровода из земли УПГ1-1 д32мм-16шт |  |  |
| 331 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m | 16,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 26,560 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 6,720 |
|  | 252121670110011 | Teava din otel d=100mm | m | 16,320 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 132,480 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 1,920 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,240 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 19,840 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 4,640 |
| 332 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой) | buc | 16,000 |
|  | 65438987098 | Патрубок КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой | buc | 16,000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,267 |
| 333 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,160 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,168 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 46,771 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,114 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,047 |
| 334 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Cтойка, уголок 40x40, L=0,8) | kg | 62,080 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 14,278 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse(уголок 40x40 | kg | 62,080 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,310 |
| 335 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 24,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,864 |
|  | 252121671000125 | Teava polietilena PE80 SDR11 d=32x3mm | m | 24,072 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,048 |
| 336 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm | m | 8,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om. | 5,600 |
|  | 25212167010001070 | Teava din otel d=25mm | m | 8,040 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,080 |
| 337 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 16,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 12,800 |
|  | 21623156713811 | Муфта d=32mm | buc | 16,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 9,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 9,600 |
| 338 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm(Переход ПЭ/СТ d=32х25mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 16,000 |
|  | 26523156713911 | Переход ПЭ/СТ d=32х25mm | buc | 16,000 |
|  |  | 1.2.2.8. Вход-выход газопровода из земли d75мм (УПГ-2-2)-3шт |  |  |
| 339 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (контрольная трубка с заглушкой ) | buc | 3,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,660 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 3,060 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om. | 4,560 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,330 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,330 |
|  | 14120202205200 | Бетон М200 | m3 | 0,480 |
|  | 272210311100020 | Teava const f S lc 20 OLT 55 S 404/l CL.A | m | 3,600 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 8,400 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,830 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,210 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,560 |
| 340 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой) | buc | 3,000 |
|  | 65438987098 | Патрубок КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой | buc | 3,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,800 |
| 341 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Cтойка, уголок 40x40, L=0,8) | kg | 11,640 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse(уголок 40x40 | kg | 11,640 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,058 |
| 342 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75mm (Труба SDR 11Dn 75x6.8) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 3,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,216 |
|  | 2521698001217568 | Труба SDR 11Dn 75x6.8 | m | 3,009 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,006 |
| 343 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80(Труба стальная Dу 65) | m | 1,500 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,285 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,465 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,210 |
|  | 272210310700065 | Труба стальная Dу 76mm | m | 1,506 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,024 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,005 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,003 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,033 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,013 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,003 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,180 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,013 |
| 344 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Муфта с закладными эл. нагрев. Dn75) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,000 |
|  | 252315671381175 | Муфта с закладными эл. нагрев. Dn75 | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 345 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Переход полиэтилен-сталь Dn75x65) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 252315871381175 | Переход полиэтилен-сталь Dn75x65 | buc | 3,000 |
| 346 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Отвод п/э с закл. нагр. Dn 75mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,000 |
|  | 252315871387575 | Отвод п/э с закл. нагр. Dn 75mm | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 347 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm (Футляр из стальной трубы Ду 150 L=1000мм) | m | 3,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 4,980 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 1,260 |
|  | 2521216701000150 | Teava din otel d=150mm | m | 3,060 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 24,840 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,360 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,420 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,150 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 3,720 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,150 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,870 |
|  |  | 1.2.2.9. поз.2 Пункт провода-спутника ППС-К (УПГ-6)(л.2)-1шт |  |  |
| 348 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (ковер ) | buc | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 1,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,170 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om. | 1,520 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,110 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,110 |
|  | 14202022055012 | Beton М200 | m3 | 0,040 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,520 |
| 349 | Pret de piata | Плата, текстолит A-8,0 ГОСТ 2910-74, 100x250 | buc | 1,500 |
|  | 84870966000443301 | Плата, текстолит A-8,0 ГОСТ 2910-74, 100x250 | buc | 2,070 |
| 350 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба защитная PE 80 Dn 50) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,018 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,036 |
|  | 2521216710011500 | Труба защитная PE 80 Dn 50 | m | 1,003 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,015 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,002 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h/ut | 0,040 |
| 351 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) ( Подушка из, бетона B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,040 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11,693 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,031 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,029 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,012 |
| 352 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Каркас, круг d 6мм A-II) | kg | 2,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,097 |
|  | 27106021000006 | Ote Каркас, круг d 6мм A-II | kg | 2,152 |
| 353 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмоста а/б) | m2 | 0,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,054 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,043 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005 |
|  |  | 1.2.2.10. Нaдземная прокладка. |  |  |
|  |  | 1.2.2.10.1. Установка счетчика газа G4T на опоре(УПГ-33 вар.1)-16 шт. |  |  |
| 354 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба водогазопроводная ф20) | m | 48,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 6,240 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 12,480 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,648 |
|  | 272086170002028 | Conducta de otel ф20x2,8 | m | 48,192 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,480 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,048 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,432 |
| 355 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 48,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 52,338 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,960 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 1,200 |
| 356 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Кронштейн для крепления газопровода) | kg | 38,400 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 8,832 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 38,400 |
| 357 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Уголок 50x50, L=300)(для приварки шкафчика к стойке) | kg | 18,720 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 4,306 |
|  | 271070000000050 | Уголок 50x50 | kg | 18,720 |
| 358 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cтойка, трубы ф50 Д=2,2м)(под шкафчик) | kg | 140,800 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 26,752 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,600 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,408 |
|  | 277527630988650 | Cтойка, трубы ф50 Д=2,2м | kg | 140,800 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,704 |
| 359 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (опор) | t | 0,141 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,539 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,733 |
| 360 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Переход D25/D20) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 16,000 |
|  | 252315671382520 | Переход D25/D20 | buc | 16,000 |
| 361 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон кл.12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,480 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,704 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 138,365 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,341 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,141 |
| 362 | ID10A | Robinet de inchidere cu bila si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm | buc | 16,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,200 |
|  | 287527420510020 | Кран шаровый муфтовыйм ф20мм | buc | 16,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,192 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,384 |
|  |  | 1.2.2.11. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=110м2) |  |  |
| 363 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного покрытия дороги) | 100 m3 | 0,198 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,515 |
| 364 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги) | m3 | 11,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,900 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 12,100 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 1,100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,620 |
| 365 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня) | m3 | 19,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,602 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 11,385 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 8,316 |
|  |  | 1.2.2.12. Вывоз мусора. |  |  |
| 366 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора) | 100 m3 | 0,099 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,257 |
| 367 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 15,840 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 1,204 |
|  |  | 1.2.3. Alimentarea cu gaze.Conducte exterioare presiune joasa. ШГРП N3. |  |  |
|  |  | 1.2.3.1. Земляные работы. |  |  |
| 368 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором) | 100 m3 | 8,740 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 17,917 |
| 369 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах) | m3 | 26,220 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 54,013 |
| 370 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3 | 15,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,876 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 1,872 |
| 371 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 | 129,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 39,990 |
| 372 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 | 129,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 112,230 |
| 373 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 | 7,450 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 8,121 |
| 374 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | 7,450 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 65,709 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 77,406 |
| 375 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание излишнего грунта бульдозером) | 100 m3 | 0,120 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,158 |
|  |  | 1.2.3.2. Трубопроводы . |  |  |
| 376 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (Труба PE 100 SDR 17.6 ф75x4,3 ))(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 185,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,660 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 13,320 |
|  | 25212167100017543 | Труба PE 100 SDR 17.6-D75x4.3 | m | 185,555 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 3,700 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,370 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 7,400 |
| 377 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 100 SDR 11 63x5.8))(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 512,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,216 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 18,432 |
|  | 252765126101226358 | Труба PE 100 SDR 11 63x5.8 | m | 513,536 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 7,680 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 1,024 |
| 378 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 100 SDR 11- ф50x4,6 ))(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 300,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,400 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 10,800 |
|  | 252121671001150 | Труба PE 100 SDR 11 ф50x4,6 | m | 300,900 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 4,500 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,600 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h/ut | 12,000 |
| 379 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба PE 100 SDR 11 40x3,7))(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 663,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,934 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 23,868 |
|  | 2521216710001244037 | Труба PE 100 SDR 11 40x3,7 | m | 664,989 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 9,945 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 1,326 |
| 380 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 100 SDR 11- ф32x3 )(в том числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 525,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,450 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 18,900 |
|  | 25296710001323 | Teava polietilena PE100 SDR11 Ф32x3 | m | 526,575 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 7,875 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 1,050 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h/ut | 21,000 |
| 381 | Pret de piata | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью ''Газ'' DFSL Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 2 185,000 |
|  | 434558978994656 | Детекционная фольгированная сигнальная лента | m | 2 185,000 |
| 382 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte | 1 km | 2,185 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,612 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,050 |
|  |  | 1.2.3.3. Фасонные части PE. |  |  |
| 383 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Муфта 75) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 25231567138107575 | Mуфта терморез.75 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 384 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Муфта c закл. нагр. типа МВ63) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 5,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,000 |
|  | 252367138115063 | Муфта типа МВ63 | buc | 5,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,000 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,000 |
| 385 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Муфта типа МВ50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,400 |
|  | 252367138115050 | Муфта типа МВ50 | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,800 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,800 |
| 386 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Муфта типа МВ40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 6,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,800 |
|  | 252367138115040 | Муфта типа МВ40 | buc | 6,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,600 |
| 387 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Муфта типа МВ32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 5,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,000 |
|  | 252367138115032 | Муфта типа МВ32 | buc | 5,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,000 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,000 |
| 388 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Переход MR 75/63) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,000 |
|  | 252315638117563 | Переход MR 75/63 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,600 |
| 389 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Переход D63/D50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671386350 | Переход D63/D50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 390 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Переход D63/D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671386340 | Переход терморез.D63/D40 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 391 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Переход D50/D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671385040 | Переход MR50-40 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 392 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Переход D40/D32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 7,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 5,600 |
|  | 252315671384032 | Переход с закл. нагрев.D40/D32 | buc | 7,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,200 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,200 |
| 393 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Переход D50/D32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671385032 | Переход MR50-32 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 394 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Тройник T 75) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 25231567138107575 | Mуфта терморез.75 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 395 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Тройник T40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,400 |
|  | 252367138116040 | Тройник T40 | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,800 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,800 |
| 396 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Отвод с закл.нагр. D32 ) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 6,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,800 |
|  | 252315673384032 | Отвод с закл.нагр. D32 | buc | 6,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,600 |
|  |  | 1.2.3.4. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-18л.1 (63-50)-1шт |  |  |
| 397 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Тройник терморез. Dn 63mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315871381150 | Тройник с закл. нагр. Dn 63mm | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 398 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Переход терморез. 63-50) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671486340 | Переход терморез. 63-40 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
|  |  | 1.2.3.5. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-12л.1 (75-40)-4шт |  |  |
| 399 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Тройник без закл. нагрев неравно прох.D75-40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,000 |
|  | 25231567139117540 | Тройник без закл. нагрев неравно прох.D75-40 | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,200 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,200 |
| 400 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Муфта терморезисторная D75) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 8,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 8,000 |
|  | 25231567148117540 | Муфта терморезисторная D75 | buc | 8,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 6,400 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,400 |
| 401 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Муфта терморезисторная D40) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,200 |
|  | 252367138115040 | Муфта типа МВ40 | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
|  |  | 1.2.3.6. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-4л.1 (75-32)-3шт |  |  |
| 402 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Тройник без закл. нагрев неравно прох.D75-32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,000 |
|  | 25231567139117540 | Тройник без закл. нагрев неравно прох.D75-40 | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 403 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Муфта терморезисторная D75) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 8,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 8,000 |
|  | 25231567148117540 | Муфта терморезисторная D75 | buc | 8,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 6,400 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,400 |
| 404 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Муфта типа МВ32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,400 |
|  | 252367138115032 | Муфта типа МВ32 | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,800 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,800 |
|  |  | 1.2.3.7. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-3л.1-(63-32)-9шт |  |  |
| 405 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Тройник с закл. нагр. Dn 63mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 9,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 7,200 |
|  | 252315871381150 | Тройник с закл. нагр. Dn 63mm | buc | 9,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 5,400 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 5,400 |
| 406 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Переход терморез.D63/D32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 9,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 9,000 |
|  | 252315671386332 | Переход терморез.D63/D32 | buc | 9,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 7,200 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 7,200 |
|  |  | 1.2.3.8. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)-12шт |  |  |
| 407 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Тройник терморезисторный d=50mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 12,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 9,600 |
|  | 252315671381163 | Тройник PE d=50мм | buc | 12,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 7,200 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 7,200 |
| 408 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Переход МR50-32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 12,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 9,600 |
|  | 252315671381192 | Переход MR50-32 | buc | 12,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 7,200 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 7,200 |
|  |  | 1.2.3.9. Tройниковый переходной узел ТПУ -УПГ-14-1 (40-32)-17шт |  |  |
| 409 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Тройник терморезисторный d=40mm) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 17,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 13,600 |
|  | 252315671381164 | Тройник терморезисторный d=40мм | buc | 17,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 10,200 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 10,200 |
| 410 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Переход МR40-32) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 17,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 13,600 |
|  | 252315671381193 | Переход MR40-32 | buc | 17,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 10,200 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 10,200 |
|  |  | 1.2.3.10. Футляр из полиэтиленовой трубы-(при пересечении с коммуникаций газ-дом 32мм-)-УПГ-31- 1-(5шт) |  |  |
| 411 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5.8 mm -футляр Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 12,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,225 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,450 |
|  | 25212196710001 | Teava polietilena PE80 SDR11 Ф63x5.8 | m | 12,537 |
| 412 | 424 | Cигнальная лента Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 20,000 |
|  | 434558978994656 | Детекционная фольгированная сигнальная лента | m | 20,000 |
| 413 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях) | m3 | 3,000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,830 |
|  | 148211022005251 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,075 |
|  |  | 1.2.3.11. Футляр из полиэтиленовой трубы -(при пересечении с коммуникаций газ-дом ф40)-УПГ-31- 2-(6шт) |  |  |
| 414 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75mm-футляр Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 15,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,915 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,815 |
|  | 252116710075 | Teava polietilena PE80 SDR11 ф75мм | m | 15,075 |
| 415 | 427 | Cигнальная лента Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 24,000 |
|  | 434558978994656 | Детекционная фольгированная сигнальная лента | m | 24,000 |
| 416 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях) | m3 | 3,600 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,196 |
|  | 148211022005251 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,690 |
|  |  | 1.2.3.12. Футляр из полиэтиленовой трубы -(при пересечении коммуникаций газ-дом ф63)- УПГ-31- 4-(1шт) |  |  |
| 417 | GD52D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 2,500 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,458 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,237 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,458 |
|  | 252121671000100 | Teava polietilena PE80 SDR11 ф100 | m | 2,512 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 2,750 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 2,700 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,068 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,005 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,225 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,225 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 |
| 418 | GD52A | Cигнальная лента | m | 4,000 |
|  | 2827987210012 | Cигнальная лента | m | 84,000 |
| 419 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях) | m3 | 0,600 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,366 |
|  | 148211022005251 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,615 |
|  |  | 1.2.3.13. Футляр из полиэтиленовой трубы -(при пересечении с коммуникаций газ-дом ф40)-УПГ-30- 2-(1шт) |  |  |
| 420 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75mm-футляр Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 4,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,274 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,544 |
|  | 252116710075 | Teava polietilena PE80 SDR11 ф75мм | m | 4,522 |
| 421 | 423 | Cигнальная лента Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 4,000 |
|  | 434558978994656 | Детекционная фольгированная сигнальная лента | m | 4,000 |
| 422 | 424 | Липкая лента Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 10,000 |
|  | 434558978994600 | Липкая лента | m | 10,000 |
| 423 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях) | m3 | 0,600 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,366 |
|  | 148211022005251 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,615 |
|  |  | 1.2.3.14. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-4 (d110,L=12,5м)- 1шт |  |  |
|  |  | 1.2.3.14.1. Футляр ф110x10 L=12,5м-1шт |  |  |
| 424 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 12,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 8,162 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 8,162 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 5,010 |
|  | 25228761216700110 | Tub din polietilena d=110mm | m | 12,776 |
|  |  | 1.2.3.14.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт) |  |  |
| 425 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка РЕ с учетом ковера и песка) | buc | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,170 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,520 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,110 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,110 |
|  | 272210311100032 | Teava PE ф32мм | m | 1,000 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,800 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,610 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,070 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,520 |
| 426 | GD52C | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 2698566710765 | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм | buc | 1,000 |
| 427 | 429 | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500 | m | 0,500 |
|  | 87278765261 | Полуцилиндры из полиэтиленовой трубы ф250мм | m | 0,500 |
| 428 | IzL07A | Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола) | m2 | 0,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,020 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 0,015 |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om. | 0,005 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,023 |
|  | 211224986 | Бризол | kg | 0,056 |
| 429 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка ) | m2 | 0,500 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,045 |
|  | 11100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,035 |
|  | 290004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,004 |
| 430 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 0,060 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,069 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,006 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,013 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,025 |
| 431 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,010 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,073 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,923 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,008 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,003 |
|  |  | 1.2.3.14.3. Maтериалы для заделки футляра. |  |  |
| 432 | 444 | Пенополимерный материал | kg | 0,100 |
|  | 28287210012 | Пенополимерный материал | kg | 0,100 |
| 433 | 445 | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,000 |
|  | 2827210012 | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,000 |
| 434 | 446 | Полимерная липкая лента | m | 20,000 |
|  | 2828721001200 | Полимерная липкая лента | m | 20,000 |
|  |  | 1.2.3.15. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-4 (d110,L=10м)- 1шт |  |  |
|  |  | 1.2.3.15.1. Футляр ф110x10 L=10м-1шт |  |  |
| 435 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 12,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 8,162 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 8,162 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 5,010 |
|  | 25228761216700110 | Tub din polietilena d=110mm | m | 12,776 |
|  |  | 1.2.3.15.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт) |  |  |
| 436 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка РЕ с учетом ковера и песка) | buc | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,170 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,520 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,110 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,110 |
|  | 272210311100032 | Teava PE ф32мм | m | 1,000 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,800 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,610 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,070 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,520 |
| 437 | GD52C | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 2698566710765 | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм | buc | 1,000 |
| 438 | Pret de piata | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500 | m | 0,500 |
|  | 87278765261 | Полуцилиндры из полиэтиленовой трубы ф250мм | m | 0,500 |
| 439 | IzL07A | Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола) | m2 | 0,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,020 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 0,015 |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om. | 0,005 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,023 |
|  | 211224986 | Бризол | kg | 0,056 |
| 440 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка ) | m2 | 0,500 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,045 |
|  | 11100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,035 |
|  | 290004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,004 |
| 441 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 0,060 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,069 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,006 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,013 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,025 |
| 442 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,010 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,073 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,923 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,008 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,003 |
|  |  | 1.2.3.15.3. Maтериалы для заделки футляра. |  |  |
| 443 | 455 | Пенополимерный материал | kg | 0,100 |
|  | 28287210012 | Пенополимерный материал | kg | 0,100 |
| 444 | 456 | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,000 |
|  | 2827210012 | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,000 |
| 445 | 457 | Полимерная липкая лента | m | 20,000 |
|  | 2828721001200 | Полимерная липкая лента | m | 20,000 |
|  |  | 1.2.3.16. Прокладка газопровода в футляре УПГ-8-4 (d110,L=5.5м)- 1шт |  |  |
|  |  | 1.2.3.16.1. Футляр ф110x10 L=5,5м-1шт |  |  |
| 446 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 5,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 3,591 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 3,591 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 2,204 |
|  | 25228761216700110 | Tub din polietilena d=110mm | m | 5,621 |
|  |  | 1.2.3.16.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт) |  |  |
| 447 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка РЕ с учетом ковера и песка) | buc | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,170 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,520 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,110 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,110 |
|  | 272210311100032 | Teava PE ф32мм | m | 1,000 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,800 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,610 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,070 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,520 |
| 448 | GD52C | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 2698566710765 | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм | buc | 1,000 |
| 449 | Pret de piata | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500 | m | 0,500 |
|  | 87278765261 | Полуцилиндры из полиэтиленовой трубы ф250мм | m | 0,500 |
| 450 | IzL07A | Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола) | m2 | 0,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,020 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 0,015 |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om. | 0,005 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,023 |
|  | 211224986 | Бризол | kg | 0,056 |
| 451 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка ) | m2 | 0,500 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,045 |
|  | 11100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,035 |
|  | 290004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,004 |
| 452 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 0,060 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,069 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,006 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,013 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,025 |
| 453 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,010 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,073 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,923 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,008 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,003 |
|  |  | 1.2.3.16.3. Maтериалы для заделки футляра. |  |  |
| 454 | 466 | Пенополимерный материал | kg | 0,100 |
|  | 28287210012 | Пенополимерный материал | kg | 0,100 |
| 455 | 467 | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,000 |
|  | 2827210012 | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,000 |
| 456 | 468 | Полимерная липкая лента | m | 20,000 |
|  | 2828721001200 | Полимерная липкая лента | m | 20,000 |
|  |  | 1.2.3.17. Установка счетчика газа G-4T на опоре -(УПГ33 вар.1)-(53шт) |  |  |
| 457 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба водогазопроводная ф20) | m | 159,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 20,670 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 41,340 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 20,670 |
|  | 272086170002028 | Conducta de otel ф20x2,8 | m | 159,636 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 1,590 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,159 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 1,431 |
| 458 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 159,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,900 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 3,180 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 3,975 |
| 459 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Кронштейн для крепления газопровода) | kg | 127,200 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 29,256 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 127,200 |
| 460 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Уголок 50x50, L=300)(для приварки шкафчика к стойке) | kg | 127,200 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 29,256 |
|  | 271070000000050 | Уголок 50x50 | kg | 127,200 |
| 461 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cтойка, трубы ф50 Д=2,2м)(под шкафчик) | kg | 466,400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 88,616 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,664 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,664 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 4,664 |
|  | 277527630988650 | Cтойка, трубы ф50 Д=2,2м | kg | 466,400 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,332 |
| 462 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (опор) | t | 0,470 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,795 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 2,444 |
| 463 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Переход D25/D20) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 53,000 |
|  | 252315671382520 | Переход D25/D20 | buc | 53,000 |
| 464 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон кл.12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 1,590 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,644 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,636 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 458,333 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,227 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,130 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,468 |
| 465 | ID10A | Robinet de inchidere cu bila si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm | buc | 53,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 23,850 |
|  | 287527420510020 | Кран шаровый муфтовыйм ф20мм | buc | 53,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,636 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,272 |
|  |  | 1.2.3.18. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=610м2) |  |  |
| 466 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного покрытия дороги) | 100 m3 | 1,100 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,860 |
| 467 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги) | m3 | 61,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 54,900 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 67,100 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 6,100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 25,620 |
| 468 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня) | m3 | 109,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 108,702 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 63,135 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 46,116 |
|  |  | 1.2.3.19. Вывоз мусора. |  |  |
| 469 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора) | 100 m3 | 0,550 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,430 |
| 470 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 87,840 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 6,676 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Монтажные работы PRG1,3 |  |  |
| 471 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 2,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 5,820 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,100 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,066 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,120 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,324 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,360 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,640 |
| 472 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm( Кран шаровый полиэтиленовый в колодце Ф50мм) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 473 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (заземление) | 100 m | 0,080 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,328 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,072 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х5 mm | t | 0,016 |
|  | 0487650502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,250 |
| 474 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm (заземление) | 10 buc | 0,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,658 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,016 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,156 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,508 |
|  |  | 2.2. Монтажные работы PRG 2 |  |  |
| 475 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,910 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,050 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,033 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,060 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,162 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,680 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,320 |
| 476 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Монтаж шарового полиэтиленового крана в колодце Ф40мм) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 310320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 477 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (заземление) | 100 m | 0,080 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,328 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,072 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х5 mm | t | 0,016 |
|  | 0487650502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,250 |
| 478 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm (заземление) | 10 buc | 0,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,658 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,016 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,156 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,508 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 479 | 01 | Шкафная регуляторная установка ШГРП с 2-мя регуляторами давления FE-100) | buc | 2,000 |
|  | 56768178176804050100 | Шкафная регуляторная установка ШГРП с двумя регуляторами давления FEXS-100 | buc | 2,000 |
| 480 | 02 | Шкафная регуляторная установка ШГРП с 2-мя регуляторами давления FERG-2MB -20 | buc | 1,000 |
|  | 123456789055520 | Шкафная регуляторная установка ШГРП с 2-мя регуляторами давления FRG-2MB -20 | buc | 1,000 |
| 481 | 03 | Кран шарового полиэтиленового Ф40мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 45556767889750 | Кран шаровой полиэтиленовый ф40мм | buc | 1,000 |
| 482 | 04 | Кран шарового полиэтиленового Ф50мм | buc | 1,000 |
|  | 252367138118050 | Кран шаровый полиэтиленовый в колодце Ф50м | buc | 1,000 |
| 483 | 05 | Кран шарового фланцевый Ф32мм | buc | 3,000 |
|  | 287527420500032 | Кран шаровый фланцевый ф32мм | buc | 3,000 |
| 484 | 06 | Кран шарового фланцевый Ф65мм | buc | 3,000 |
|  | 287527420500065 | Кран шаровый фланцевый ф65мм | buc | 3,000 |
| 485 | 06 | Кран шарового фланцевый Ф25мм | buc | 1,000 |
|  | 287527420500025 | Кран шаровый фланцевый Dу25 | buc | 1,000 |