| Servicii de proiectare aferente lucrarilor de intarire a digului de protectie si stabilizare a terasamentelor la depozitul de deseuri din com. Tintareni. Obiect nr.45 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1(M)

Deviz-oferta № 2-1-1(M)

(Etapa II)  Lucrari de constructie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Разборка сущ.деформационного бетонного кювета дл.407м |  |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 | (Demontarea betonului monolit) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,900 |  |  |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 180,000 |  |  |
| 3 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,900 |  |  |
| 4 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,900 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Разборка сущ. металлической трубы d=1,0м L=5,0м, без оголовков, на ПК0+48 |  |  |  |  |
| 5 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0,076 |  |  |
| 6 | RpAcA49G | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 900-1000 mm | m | 5,000 |  |  |
| 7 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1,500 |  |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,120 |  |  |
| 9 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) | 100 m3 | 0,120 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Устройство подъездной дороги и строительной площадки №2 дренажа Lобщ.=359,4м В=3,0-6,0м |  |  |  |  |
| 10 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 10,670 |  |  |
| 11 | pret | Pamint | m3 | 1 067,000 |  |  |
| 12 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 2 134,000 |  |  |
| 13 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 10,670 |  |  |
| 14 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 10,670 |  |  |
| 15 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (срезка грунта) | 100 m3 | 2,160 |  |  |
| 16 | TsC22D1К=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 2,160 |  |  |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,160 |  |  |
| 18 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (нарезка уступов в откосе полигона) | 100 m3 | 11,240 |  |  |
| 19 | TsC22D1К=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 11,240 |  |  |
| 20 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 11,240 |  |  |
| 21 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (откосы выемки и насыпи ) | 100m2 | 7,300 |  |  |
| 22 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) | 100 m3 | 7,680 |  |  |
| 23 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 24,070 |  |  |
| 24 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) | 100m2 | 20,400 |  |  |
| 25 | DI134A1к=5 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 20,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Разборка строительной площадки №1 Lобщ.=327,5м |  |  |  |  |
| 26 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 646,000 |  |  |
| 27 | TsC03F1 | ( INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 6,460 |  |  |
| 28 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 162,800 |  |  |
| 29 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 6,460 |  |  |
| 30 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 23,320 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Разборка строительной площадки №2 Lобщ.=359,4м |  |  |  |  |
| 31 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 565,100 |  |  |
| 32 | TsC03F1 | ( INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 5,651 |  |  |
| 33 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 017,200 |  |  |
| 34 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 5,651 |  |  |
| 35 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 20,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Разборка сущ.дренажа L=234m со сборными смотровыми колодцами H=3,0м |  |  |  |  |
| 36 | RpAcA59A | (d200) Demontarea conductelor de apa cu tuburi de presiune, din poliesteri, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep, avind diametrul de 50-200 mm | m | 234,000 |  |  |
| 37 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 0,430 |  |  |
| 38 | AcE13Ak=0.8 | (Demontarea - numai lucru) Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 4,580 |  |  |
| 39 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 11,330 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Работы по обрезке, рубке деревьев,кустарников. Всего 117шт |  |  |  |  |
| 40 | TsH201C | Taierea ramurilor: arbori: - plantatii. (Нарезка веток, деревьев, насаждений) | 1000 buc | 0,050 |  |  |
| 41 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tare si foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avind diametrul de 10 cm | buc | 12,000 |  |  |
| 42 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tare si foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avind diametrul de 20 cm | buc | 15,000 |  |  |
| 43 | TsG06E | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm ( корчевка пней ) | buc | 27,000 |  |  |
| 44 | TsG04A | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase | ha | 0,200 |  |  |
| 45 | TsC04H1 | (K=0,85 INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IV | 100 m3 | 0,210 |  |  |
| 46 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка на автотранспорт ) | t | 3,150 |  |  |
| 47 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 13,500 |  |  |
| 48 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,245 |  |  |
| 49 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,245 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 50 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 5,150 |  |  |
| 51 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 030,000 |  |  |
| 52 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 5,150 |  |  |
| 53 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 5,150 |  |  |
| 54 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) | 100 m3 | 0,736 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |
| 55 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (корыта) | 100m2 | 14,320 |  |  |
| 56 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 0,400 |  |  |
| 57 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (верх обочин земполотна) | 100m2 | 6,230 |  |  |
| 58 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (откосы насыпи после противодеформационных мероприятий) | 100m2 | 20,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Засев трав на восстановленных откосах земполотна |  |  |  |  |
| 59 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 20,200 |  |  |
| 60 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 20,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Устройство удерживающей конструкции из буронабивных свай Ф0,82м ;Lконст =315,7м ( Lсв =12,0м-18шт;Lсв =10,0м-8шт;Lсв =15,0м-15шт;Lсв =17,0м-20шт;Lсв =18,0м-70шт;) Minus (Etapa I ---- ПК1+27-ПК2+42) Устройство удерживающей конструкции из буронабивных свай Ф0,82м ; ( Lсв =18,0м-50шт;) |  |  |  |  |
| 61 | CQ10D3k=0.93 | (NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 820 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii | m | 1 237,200 |  |  |
| 62 | pret | Armatura AI | t | 7,990 |  |  |
| 63 | pret | Armatura AIII | t | 192,420 |  |  |
| 64 | pret | Pieselor inglobate in beton | t | 15,090 |  |  |
| 65 | pret | Beton B25 F75 W2 сульфатостойкий | m3 | 815,000 |  |  |
| 66 | pret | Pietris M1000 fr.40-70 | m3 | 10,100 |  |  |
| 67 | TsC03F1 | (Umpluturi in pilotilor forati Pietris M1000 fr.40-70) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,101 |  |  |
| 68 | TsC03F1 | (INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 10,735 |  |  |
| 69 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 2 147,000 |  |  |
| 70 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 10,735 |  |  |
| 71 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 10,735 |  |  |
| 72 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia | m3 | 14,200 |  |  |
| 73 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 35,500 |  |  |
| 74 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,142 |  |  |
| 75 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,142 |  |  |
| 76 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 5,772 |  |  |
| 77 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 154,400 |  |  |
| 78 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 5,772 |  |  |
| 79 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 5,772 |  |  |
| 80 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 2,385 |  |  |
| 81 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 24,000 |  |  |
| 82 | NOTA | Устройство конструкции БК-1; БК-1 (9,6*1,2*0,8м ) ( одинаковые ростверки отличаются набором свай) | buc | 4,000 |  |  |
| 83 | Dl119 | (ROSTVERC) Fundatii monolite din beton Beton ( B25 F75 W2 сульфатостойкий ) la edificiile artificiale | m3 | 36,000 |  |  |
| 84 | Dl126 | (Armatura AIII) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 1,600 |  |  |
| 85 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (M400 fr.40-70) | m3 | 4,603 |  |  |
| 86 | NOTA | Устройство конструкции БК-3-:- БК-6 (12,0*1,2*0,8м ) ( одинаковые ростверки отличаются набором свай) | buc | 23,000 |  |  |
| 87 | Dl119 | (ROSTVERC) Fundatii monolite din beton Beton ( B25 F75 W2 сульфатостойкий ) la edificiile artificiale | m3 | 265,000 |  |  |
| 88 | Dl126 | (Armatura AIII) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 11,350 |  |  |
| 89 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (M400 fr.40-70) | m3 | 34,524 |  |  |
| 90 | TsC03B1 | (Umpluturi) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,625 |  |  |
| 91 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 2,625 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3. Устройство несовершенного дренажа L=307м |  |  |  |  |
| 92 | PA15B | Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II ( Погружение шпунта " Ларсена Л5-УМ " виброударным молотком ) | m2 | 2 456,000 |  |  |
| 93 |  | Стоимость шпунта " Ларсена Л5-УМ " Н=8м | m2 | 240,000 |  |  |
| 94 | PA16B | Extragerea palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунта " Ларсена Л5-УМ " ) | m2 | 2 456,000 |  |  |
| 95 | TsC03F1 | (Y=1.2t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 44,200 |  |  |
| 96 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 5 304,000 |  |  |
| 97 | RpAcH02C | (агрессивная жидкость =300м3) Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motopompa de apa de 6-8 CP | ora | 20,000 |  |  |
| 98 | TsI51A1 | (агрессивная жидкость =300м3) Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 300,000 |  |  |
| 99 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 44,200 |  |  |
| 100 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 47,200 |  |  |
| 101 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip ( подстилающий слой из песка h=0,1м ) | m3 | 31,000 |  |  |
| 102 | AcA08B | (Гибкие перфорированные трубы d-200mm tip T Pipe 125F) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm | m | 307,000 |  |  |
| 103 | CO19A | ( мембрана гидроизоляционная прочная тип ISOSTUD 500г/м2) Strat de carton bitumat peste drenuri, in vederea turnarii betoanelor in fundatii | m2 | 1 170,000 |  |  |
| 104 | CO19A | (Геокомпозит Spee Drain C20B14P) Strat de carton bitumat peste drenuri, in vederea turnarii betoanelor in fundatii | m2 | 1 260,000 |  |  |
| 105 | AcF03C | (M1000 fr.40-70mm h=0.4m) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 215,238 |  |  |
| 106 | AcF03C | (M1000 fr.10-20mm h=0.2m) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 147,619 |  |  |
| 107 | AcF03A | ( h=0.1m) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1 021,905 |  |  |
| 108 | AcF03D | (NUMAI LUCRU) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila (Засыпка глиной ) | m3 | 955,000 |  |  |
| 109 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 9,550 |  |  |
| 110 | TsC22B1k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*2=20.0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 9,550 |  |  |
| 111 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 9,550 |  |  |
| 112 | TsD08B1 | (12tn) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,537 |  |  |
| 113 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 24,260 |  |  |
| 114 | pret | Pamint | m3 | 2 426,000 |  |  |
| 115 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 4 852,000 |  |  |
| 116 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 24,260 |  |  |
| 117 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 24,260 |  |  |
| 118 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 14,710 |  |  |
| 119 | TsD08B1 | (12tn) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 14,710 |  |  |
| 120 | NOTA | Устройство выпуска из дренажа на откосе дамбы L=28м | buc | 0,000 |  |  |
| 121 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (транщея) | 100 m3 | 0,760 |  |  |
| 122 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,000 |  |  |
| 123 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,500 |  |  |
| 124 | AcA08B | ( Труба не перфорированная ПЭ-355 SDR 17.6 ) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm | m | 28,000 |  |  |
| 125 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,840 |  |  |
| 126 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,840 |  |  |
| 127 | TsF03A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 | 64,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.4. Устройство сборных смотровых дренажных колодцев 9шт из них: 8шт в мокрых грунтах,агрессивный фильтр,Нср.=4м; 1шт - в сухом грунте Н=2,0м |  |  |  |  |
| 128 | NOTA | Устройство колодцев в мокрых грунтах (=8buc) | buc | 0,000 |  |  |
| 129 | PA15B | Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II ( Погружение шпунта " Ларсена Л5-УМ " виброударным молотком ) | m2 | 576,000 |  |  |
| 130 |  | Стоимость шпунта " Ларсена Л5-УМ " Н=6м (L=12m) | m2 | 72,000 |  |  |
| 131 | PA16B | Extragerea palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунта " Ларсена Л5-УМ " ) | m2 | 576,000 |  |  |
| 132 | TsC03F2 | (Y=1.2t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,600 |  |  |
| 133 | TsA20Bк=1,5 | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 28,000 |  |  |
| 134 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка на а/с ) | t | 33,600 |  |  |
| 135 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 345,600 |  |  |
| 136 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,880 |  |  |
| 137 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 2,880 |  |  |
| 138 | RpAcH02C | (агрессивная жидкость =10м3) Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motopompa de apa de 6-8 CP | ora | 0,670 |  |  |
| 139 | TsI51A1 | (агрессивная жидкость =10м3) Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 10,000 |  |  |
| 140 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня М400 фр.40-70,h=0,2м ) | m3 | 2,778 |  |  |
| 141 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana ( + с добавкой ПЕНЕТРОН АДМИКС в раствор для изоляции внутренних поверхносте колодца ) | m3 | 10,080 |  |  |
| 142 | AcE13B1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 8,000 |  |  |
| 143 | AcE13B1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)= новых 24шт+6шт от демонтажа | buc | 24,000 |  |  |
| 144 | AcE13B1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,096 m3) | buc | 5,000 |  |  |
| 145 | AcE13B1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 8,000 |  |  |
| 146 | AcE13B1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 8,000 |  |  |
| 147 | AcE13B1 | Ходовые скобы =1,36кг/шт | buc | 95,000 |  |  |
| 148 | AcE13B1 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 8,000 |  |  |
| 149 | NOTA | Устройство колодцев в сухих грунтах | buc | 0,000 |  |  |
| 150 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,160 |  |  |
| 151 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 2,000 |  |  |
| 152 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня М400 фр.40-70,h=0,1м ) | m3 | 0,200 |  |  |
| 153 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana ( + с добавкой ПЕНЕТРОН АДМИКС в раствор для изоляции внутренних поверхносте колодца ) | m3 | 0,540 |  |  |
| 154 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 155 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,000 |  |  |
| 156 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 157 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 158 | AcE13A1 | Ходовые скобы =1,36кг/шт | buc | 6,000 |  |  |
| 159 | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,000 |  |  |
| 160 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,180 |  |  |
| 161 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,180 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.5. Устойство узлового монолитного дренажного жб колодца с горловиной из сборного жб,Нобщ.=5,1м |  |  |  |  |
| 162 | NOTA | Устройство монолитной части колодца 1,75*1,75*1,75м в мокрых грунтах II гр. | buc | 0,000 |  |  |
| 163 | PA15B | Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II ( Погружение шпунта " Ларсена Л5-УМ " виброударным молотком ) | m2 | 98,000 |  |  |
| 164 |  | Стоимость шпунта " Ларсена Л5-УМ " Н=7м | m2 | 98,000 |  |  |
| 165 | PA16B | Extragerea palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунта " Ларсена Л5-УМ " ) | m2 | 98,000 |  |  |
| 166 | RpAcH02C | (агрессивная жидкость =3м3) Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motopompa de apa de 6-8 CP | ora | 0,200 |  |  |
| 167 | TsI51A1 | (агрессивная жидкость =3м3) Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 3,000 |  |  |
| 168 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,610 |  |  |
| 169 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 73,200 |  |  |
| 170 | TsA20Bk=1.15 | Sapatura manuala de pamint ( argilos inmuiat cu apa) , in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,000 |  |  |
| 171 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка на автотранспорт ) | t | 3,600 |  |  |
| 172 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 3,600 |  |  |
| 173 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,640 |  |  |
| 174 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,640 |  |  |
| 175 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня М400 фр.40-70мм ) | m3 | 0,610 |  |  |
| 176 | Dl119 | (колодец) Fundatii monolite din beton ( сульфатостойкий B20 W2 F75 ) la edificiile artificiale | m3 | 1,440 |  |  |
| 177 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне АI) | t | 0,082 |  |  |
| 178 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне АIII) | t | 0,206 |  |  |
| 179 | Dl119 | (плита перекрытия) Fundatii monolite din beton ( сульфатостойкий B20 W2 F75 ) la edificiile artificiale | m3 | 0,350 |  |  |
| 180 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне АI) | t | 0,016 |  |  |
| 181 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне АIII) | t | 0,026 |  |  |
| 182 | NOTA | Устройство горловины колодца d=1,0м Н=3,2 из сборных жб элементов | buc | 0,000 |  |  |
| 183 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana ( + с добавкой ПЕНЕТРОН АДМИКС в раствор ) | m3 | 0,936 |  |  |
| 184 | AcE13B1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3,000 |  |  |
| 185 | AcE13B1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,096 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 186 | AcE13B1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 187 | AcE13B1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 188 | AcE13B1 | Ходовые скобы =1,36кг/шт | buc | 12,000 |  |  |
| 189 | AcE13B1 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.6. Устройство вертикальных дрен ,15шт |  |  |  |  |
| 190 | CQ10D3k=0.93 | (NUMAI LUCRU ---- Н=6,5м/ 5шт /d0.82m ) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii | m | 32,500 |  |  |
| 191 | CQ10D3k=0.93 | (NUMAI LUCRU ---- Н=7,5м/ 5шт/d0.82m ) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii | m | 37,500 |  |  |
| 192 | CQ10D3k=0.93 | (NUMAI LUCRU ---- Н=8,5м/ 5шт/d0.82m ) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii | m | 42,500 |  |  |
| 193 | TsC03F1 | ( INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,596 |  |  |
| 194 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 71,500 |  |  |
| 195 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,596 |  |  |
| 196 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,596 |  |  |
| 197 | TsC03B1 | (Umpluturi ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,024 |  |  |
| 198 | pret | Piatra sparta M1000 fr.40-70 | m3 | 49,700 |  |  |
| 199 | TsC03B1 | (Piatra sparta M1000 fr.40-70 - Umpluturi ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,497 |  |  |
| 200 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,180 |  |  |
| 201 | pret | Pamint | m3 | 18,000 |  |  |
| 202 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 36,000 |  |  |
| 203 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,180 |  |  |
| 204 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,180 |  |  |
| 205 | TsC03B1 | (Umpluturi ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,156 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.7. Изготовление и установка плавающих реперов на полигоне мун.Цынцарень, включая дамбу и контбанкет.Всего 25шт |  |  |  |  |
| 206 | TsC39A1 | (d80mm ) Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc | 25,000 |  |  |
| 207 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Засыпка щебнем М1000 фр.40-70 h=100mm) | m3 | 0,016 |  |  |
| 208 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (ar-ra АIII d25mm=216.56kg; пластина 6*100*70=12,34кг ) | kg | 228,900 |  |  |
| 209 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,229 |  |  |
| 210 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,229 |  |  |
| 211 | Dl119 | (жб лоток) Fundatii monolite din beton ( сульфатостойкий B20 W2 F75 ) la edificiile artificiale | m3 | 0,250 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.8. Укрепление обочин щебнем на дороге по дамбе шириной 1,0м слева L=310м;справа L=313м |  |  |  |  |
| 212 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II ( устройство корыта) | 100 m3 | 0,623 |  |  |
| 213 | TsC02C1 | (Incarcarea ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I | 100 m3 | 0,623 |  |  |
| 214 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 124,600 |  |  |
| 215 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,623 |  |  |
| 216 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,623 |  |  |
| 217 | TsC03F1 | ( INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,785 |  |  |
| 218 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 102,050 |  |  |
| 219 | Dl115 | (NUMAI LUCRU ) Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) | m2 | 623,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Sistemul rutier |  |  |  |  |
| 220 | DA06B2 | (h=15cm) Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 220,800 |  |  |
| 221 | DA12C | (h=18cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 264,960 |  |  |
| 222 | DA12B | (h=12cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 176,640 |  |  |
| 223 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8l/m2 ) | t | 1,180 |  |  |
| 224 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( устройство нижнего слоя покрытия из ПОРИСТОГО Крупнозернистого а/бетона МI, Н=6см ) | m2 | 1 472,000 |  |  |
| 225 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3l/m2 ) | t | 0,440 |  |  |
| 226 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( из М/З асфальтобетона тип Б MII , толщиной 4,0 см ) | m2 | 1 472,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Lucrari de arta |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Устройство круглой жб трубы ТС 100-25-3 L=13,54м с приемным колодцем 1,45*2,4*2,0м на дороге ПК0+46 |  |  |  |  |
| 227 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0,360 |  |  |
| 228 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 4,000 |  |  |
| 229 | PA15A | Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria I ( Погружение шпунта " Ларсена Л5-УМ " виброударным молотком ) | m2 | 16,000 |  |  |
| 230 | pret | Стоимость шпунта " Ларсена Л5-УМ " Н=8м | m2 | 16,000 |  |  |
| 231 | PA16B | Extragerea palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунта " Ларсена Л5-УМ " ) | m2 | 16,000 |  |  |
| 232 | RpAcH02C | (агрессивная жидкость =2.0м3) Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motopompa de apa de 6-8 CP | ora | 0,130 |  |  |
| 233 | TsI51A1 | (агрессивная жидкость =2.0м3) Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 2,000 |  |  |
| 234 | TsC03F1 | (Y=1.6t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,200 |  |  |
| 235 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 32,000 |  |  |
| 236 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,200 |  |  |
| 237 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,200 |  |  |
| 238 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня М400 фр.40-70мм ) | m3 | 13,889 |  |  |
| 239 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (В20 F75 W6) | m3 | 5,200 |  |  |
| 240 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 6,100 |  |  |
| 241 | Dl124 | (aripelor laterale П10.14 ) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 2,500 |  |  |
| 242 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 46,200 |  |  |
| 243 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 6,400 |  |  |
| 244 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m | 22,000 |  |  |
| 245 | CP21B | (Mortar ciment M200) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,250 |  |  |
| 246 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,400 |  |  |
| 247 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,400 |  |  |
| 248 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня М400 фр.40-70мм Н=10см) | m3 | 0,476 |  |  |
| 249 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (В20 F75 W6) | m3 | 3,500 |  |  |
| 250 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне АI) | t | 0,091 |  |  |
| 251 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне АIII) | t | 0,417 |  |  |
| 252 | CL18A | ( прокат) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 31,300 |  |  |
| 253 | CL18A | ( решётка съемная ) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 143,140 |  |  |
| 254 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,143 |  |  |
| 255 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,143 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Устройство жб быстротока L=11,1м на выходе жб трубы ТС-100, ПК0+46 |  |  |  |  |
| 256 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,140 |  |  |
| 257 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 6,000 |  |  |
| 258 | TsC22E1к=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC19С1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. III | 100 m3 | 0,200 |  |  |
| 259 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,200 |  |  |
| 260 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,390 |  |  |
| 261 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня М400 фр.20-40мм Н=10см ) | m3 | 3,571 |  |  |
| 262 | Dl119 | (жб лоток) Fundatii monolite din beton ( сульфатостойкий B20 W2 F75 ) la edificiile artificiale | m3 | 5,830 |  |  |
| 263 | Dl126 | (Сетка сварная проволочная Ф6мм ячейки 70*70;=35м2 ) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,233 |  |  |
| 264 | Dl119 | (жб упор) Fundatii monolite din beton B20 W2 F75 la edificiile artificiale | m3 | 2,000 |  |  |
| 265 | Dl126 | (AIII) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,103 |  |  |
| 266 | Dl126 | (AI) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,064 |  |  |
| 267 | IzF20Df | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet ( заполнение швов древесиной , расход =0,04м3 ) | m | 7,000 |  |  |
| 268 | IzF20C | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum ( заполнение швов мастикой , расход =3кг ) | m | 7,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3. Устройство кювета, укрепленного железобетоном,L=393м , с левой стороны проектируемой дороги |  |  |  |  |
| 269 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,860 |  |  |
| 270 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 172,000 |  |  |
| 271 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,860 |  |  |
| 272 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 11,660 |  |  |
| 273 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,720 |  |  |
| 274 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня М400 фр.40-70мм Н=10см ) | m3 | 123,810 |  |  |
| 275 | Dl119 | (жб кювет) Fundatii monolite din beton ( сульфатостойкий B20 W2 F75 ) la edificiile artificiale | m3 | 147,300 |  |  |
| 276 | Dl126 | (Сетка сварная проволочная Ф6мм ячейки 70*70;=1105м2 ) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 7,360 |  |  |
| 277 | IzF20Df | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet ( заполнение швов древесиной , расход =1,2м3 ) | m | 245,000 |  |  |
| 278 | IzF20C | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum ( заполнение швов мастикой , расход =100кг ) | m | 245,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.4. Расчистка сущ.кювета, L=586м |  |  |  |  |
| 279 | TsC21C1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 | 1,460 |  |  |
| 280 | TsC03F1 | ( INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,200 |  |  |
| 281 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 240,000 |  |  |
| 282 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,200 |  |  |
| 283 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 1,200 |  |  |
| 284 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 11,130 |  |  |
| 285 | TsC03F1 | ( INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,369 |  |  |
| 286 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 47,993 |  |  |
| 287 | Dl115 | (NUMAI LUCRU ) Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление ДНА КЮВЕТА щебнем ОТ РАЗБОРКИ толщиной 10 см) | m2 | 293,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.5. Расчистка сущ.грунтовой нагорной канавы 953м с увеличением протяженности на 70м, всего 1023м |  |  |  |  |
| 288 | TsC21C1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 | 8,100 |  |  |
| 289 | TsC03F1 | ( INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 7,800 |  |  |
| 290 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 560,000 |  |  |
| 291 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 7,800 |  |  |
| 292 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 1,400 |  |  |
| 293 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 280,000 |  |  |
| 294 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,400 |  |  |
| 295 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 36,630 |  |  |
| 296 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,220 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.6. Ремонт сущ.бетонной нагорной канавы на участке L=215м |  |  |  |  |
| 297 | RpAcH06A | Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a aductiunilor deschise, avind adincimea de pina la 2 m si latime sub 2.5 m | m3 | 3,000 |  |  |
| 298 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 4,800 |  |  |
| 299 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 4,800 |  |  |
| 300 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,030 |  |  |
| 301 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 200-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. NOTA |  |  |  |  |
| 302 | NOTA | Возврат количества материалов " Ларсен Л5-УМ " после изъятия определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком (см.f7 пп110;147;181;247; f3 п28) | m2 | 0,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |