“APROB”

Președinte al Grupului de lucru pentru

Achiziții Publice

___________  Pavlov Iurie

Lista aparatelor electrice de uz casnic ce urmează a fi achiziţionate de către

IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie în anul 2020

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 3 (ventilare și condiționare) |
| 1 |  | Ventilator axial | buc. | 5 | Tensiune de alimentare: 230V Putere: 24W Debit de aer: 292m3/h Diametru: 150mm Turații: 2400 rot/min |  |
| 2 |  | Condiționer invertor | buc. | 3 | Amplasare: de perete Tensiune de alimentare: 220 V Suprafața: 25 m.p. Puterea termică: 9000 BTU Tip de condiționer: Inverter Culoare: Alb Dimensiuni unitatea interioară: 790x200x275 mm Dimensiuni unitatea exterioară: 776x320x540 mm Greutate unitatea interioară: 9 kg Greutate unitatea exterioară: 29 kg Tip freon: R 32 Putere în modul de răcire: 2.49 kW Putere în modul de încălzire: 2.8 kW Consum în modul de răcire: 805 W Consum în modul de încălzire: 755 W Debit de aer: 560 /oră Nivel de putere acustica: 28 dB Regim de lucru: Răcire/Încălzire Funcționare răcire: de la -15°C pînă la +43°C Funcționare încălzire: de la -15°C pînă la +24°C Pornire caldă: da Mod Sleep: da Mod Turbo: da Mod "Follow me": da Timer: da Autorestart: da Autodiagnoză: da Dezghețare intelegentă: da Prețul va include instalarea și punerea în funcție Garanție: 24 luni |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 29 000,00 |
| Lotul 6 (Cameră frigorifică) |
| 1 |  | Cameră frigorifică (cu montare) | buc | 1 | Cameră modulară de temperatură medie Volum cameră: 10-11 Dimensiuni exterior: 3200x2000x2250 mm Tipul izolației: spumă poliuretanică, 80-120 mm Placarea panourilor: oţel cu acoperire polimerică Iluminare: E27 IP40 230V Numărul de uși: 1 Sarcina admisibilă panou podea: 1500 kg/ |  |
| 2 |  | Montarea utilajului frigorific | lucrare | 1 | Montarea compresorului pe carcasă metalică (pe sau alături de camera frigorifică) Montarea aparatajului de racire(refrigerator) Conectarea, sudarea fitingurilor de circulație a freonului Încărcarea sistemei de răcire cu freon R134a cu cantitatea necesară Instalarea rețelei de iluminat și conectare Montarea și conectarea poanoului de control Reglarea parametrilor necesari (temperatura de răcire, etc.) Notă: Toate materialele folosite în procesul de montare vor fi introduse în costul serviciilor de montare. |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 82 000,00 |
|  |  | SUMA TOTALĂ |  |  |  | 111 000,00 |

Elaborat: Șef S.D.T.: Sorocean Anatolii  ___________________

Coordonat: Șef Serviciul Economic: Corsan Radu  ___________________