| ____Lucrari de reparatie drumuri locale in s. Mateuti, r-nul Rezina | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Strada Sofia |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,800 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. / incarcarea pamantului | 100 m3 | 1,800 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 306,000 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,800 |
| 5 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 15,000 |
| 6 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1,800 |
| 7 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului / Geotextil 200 gr/m2 consum 1.05 m2/m2 | m2 | 1 200,000 |
| 8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (fr. 15-25; 40-63), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr.20 cm / Piatra sparta pentru drumuri materialul beneficiarului | m3 | 240,000 |
| 9 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri / Plasa 8 AIII 200x200 (3.95 kg/m2) | t | 4,740 |
| 10 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm / Beton C25 (F-200) k=0.67 pentru grosimea finala 10 cm, inclusiv executarea rosturilor tehnologice si umplerea lor cu bitum | m2 | 1 200,000 |
| 11 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.20-40 de 10 cm / Piatra sparta pentru drumuri materialul beneficiarului | m2 | 400,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.