| Lucrari de amenajare a teritoriului unitatii militare Danceni, rn-ul Ialoveni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajarea teritoriu cu pavaj |  |  |  |
| 1 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 385,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 161,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 90,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 144,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,72 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 69,75 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 69,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 90,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 31,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 90,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 23,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 18,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 90,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 78,30 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 9,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 180,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 108,00 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 36,54 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 219,42 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 27,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 7,56 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 46,44 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip 10cm grosime | m3 | 180,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 162,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 198,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 18,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 37,80 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 75,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 220,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 33,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 96,80 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 9,90 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 642,40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,76 |
|  | 2666122800285-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300x1000mm | m | 221,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, fost in folosinta | m | 350,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 52,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 154,00 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 15,75 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 022,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,80 |
|  | 2666122800285-2 | Bordura beton fost in folosinta | m | 351,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm) | m2 | 1 800,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1 044,36 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 28,44 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare 6cm grosime | m2 | 1 827,00 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 2 880,00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 14 166,00 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 9,00 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 77,04 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 36,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Amenajarea teritoriu cu pavaj |  |  |
|  |  | 2. Edificiul nr.02 |  |  |  |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interioari | m2 | 117,15 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,57 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,86 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 117,50 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 12,92 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 35,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 117,15 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,51 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 17,57 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 117,15 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 193,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 41,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,14 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,99 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,59 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 1,17 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,51 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 171,50 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 210,87 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,33 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,17 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 44,52 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 275,30 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 5,86 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,35 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 36,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 15,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,92 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 35,28 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,04 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,18 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,02 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 1,62 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 78,89 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,43 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren 50mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Cornier din aluminiu l = 3m, se include 34 metri. | m2 | 117,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 213,85 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 34,19 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 447,40 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 664,58 |
|  | 2521302602907 | Placi termoizolante, din poliestiren de 50mm grosime | m2 | 97,31 |
|  | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* | m2 | 29,67 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 130,54 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 34,00 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 712,05 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,94 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,40 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 2,70 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 106,20 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 12,74 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 44,07 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 106,20 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 129,56 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 244,26 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,42 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu Betonkontact | m2 | 16,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,50 |
|  | 2416586105303-1 | Betonkontact | kg | 2,52 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,84 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CI21A | Placaj din gresie portelenat la soclu | m2 | 16,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 48,72 |
|  | 2670112202051 | Placi din gresie portelanat | m2 | 17,31 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 74,66 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 7,30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,43 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,18 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 1,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Edificiul nr.02 |  |  |
|  |  | 3. Edificiul nr.18 |  |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 60,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,80 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 60,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 99,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 21,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,00 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,02 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,30 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,60 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,80 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 600,00 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 108,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,60 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 22,80 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 141,00 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 3,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,18 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 20,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 8,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 19,60 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,02 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,10 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 110,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 13,20 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 45,65 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 110,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 134,20 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 253,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,44 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Edificiul nr.18 |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |