Anexa 5

Specificație tehnică

|  | Complex hardware-software destinat verificării detaliate a autenticităţii documentelor de călătorie. Comparator video-spectral |
| --- | --- |
| Funcționalitățile și caracteristicile de bază | Acest dispozitiv este predestinat pentru examinarea detaliată a documentelor de călătorie, documente tehnice şi de transport, ştampile, bancnote şi alte hîrtii de valoare cît şi alte documente cu o protecţie specială. Lucrul pe baza diodelor emițătoare de lumină (LED) Cititor optic al zonei mecanolizibilă (MRZ) Cititor de circuite electronice de identificare fără contact (RFID) Cititor de coduri de bară Interfața de conexiune USB 3.0 pentru transmisia de date |
| Componentele minime ale complexului (completații) | - complexul; - sursa de alimentarea cu cablu de reţea; - cablu USB A-B; - cablu video (RCA-RCA); - lupă video spectrală cu vizualizarea efectului de "anti-Stokes"; - sursă de lumină (lanternă); - lupă pentru studiere; - produs de program informațional menit operării cu dispozitivul; - sursă UV; - documentație; - ambalaj sigur pentru transportare. |
| Caracteristicile tehnice, de calitate și de exploatare | Regimuri de comandă: - manual, comandă (taste) pe partea exterioară a dispozitivului; - prin software-ul GUI. Formatul documentelor verificate: - pînă la 280 mm în înălțime și fără limită în lățime. Parametrii camerei încorporate coloră CCD: nu mai puțin de 430TVL cu gamă de auto-variabil de 42-1100 nm; semnalul: 1/2.5 MOS; rezoluția, nu mai mică de 4 Mp, Full HD; interfața: USB 3.0; suprafața vizibilă, nu mai mică: 202x113; mărire, cel puțin: - optică 20x; - digitală 10x; - de ecran 70x, pentru monitor cu diagonala de 24 inch. Surse de lumină: - nu mai puțin de 22 de surse, cel puțin 17 dintre aceștia LED-uri. Tipuri de lumină în regim de laborator: - albă (incident), cu intensitate variabilă, oblic bilateral, lumini exterioare; - ultraviolet (incident), 365 nm (6W lamp), 313 nm (6W lamp), 254 nm (6W lamp), 400 nm; - infraroșu (incident), 700 nm, 950 nm, 870 nm transmisibil, cu intensitate variabilă, oblic 870 nm bilateral; - intensitate înaltă, 450 nm, 470 nm, 505 nm, 530 nm, 590 nm, 700nm - coaxial (pentru vizualizarea protecției retro-reflective); - ultraviolet 365 nm transmisibilă; - set de diode de surse de lumină (LED) nu mai puțin de 23 pcs pentru verificarea Optical Variable Device (OVD); - infraroșu de înaltă frecvență 980 nm (pentru vizualizarea anti-Stokes). Caracteristicile complexului pentru citirea documentelor de călătorie: - standardul de citire a documentelor ICAO 9303, ISO 7501; - captarea paginii de date în întregime; - viteza de citire şi recunoaştere, nu mai mult de 4 s; - cititorul documentelor de călătorie trebuie să fie fixat (imobil) și încorporat în interiorul complexului; Parametrii cititorului circuitului electronic fără contact (RFID): - frecvenţa de operare - 13,56 MHz; - distanţa de citire 0-50 mm; - viteza de schimb de informații 106, 212, 424, 848 Kbaud - standardele ISO 14443: А și В pentru RFID-circuite electronice; - anti-collision: detectarea/citirea circuitului electronic RFID după citirea zonei mecanolizibilă (MRZ); - interfaţa de schimb a datelor cu laptopul USB 2.0; - cititorul circuitului electronic trebuie să fie fixat (imobil) și încorporat în interiorul complexului. Caracteristicile lupei video spectrale: - camera video: tipul semnalului video – PAL; rezoluția, nu mai puțin de: 480 TVL, 2048x1536 pcx, 3.1 Mp; suprafața vizibilă, nu mai puțin 12.5x10 mm; filtru cu benzi 370-660 nm; tipul senzorului – CMOS; interfaţa USB; - alimentare cu energie electrică 12V; - puterea utilizată, nu mai mult de 3W; - surse de lumină emițătoare (LED): albă de sus, cel puțin 1 sursă; albă oblică, cel puțin 2 surse; ultraviolet de sus, cel puţin 1 sursă (365) infraroșie de sus, cel puțin 2 surse (870nm și 940nm); infraroșie oblic, cel puțin 2 surse (870nm); albă intensă de sus, cel puțin 5 surse (470nm, 530nm, 590nm, 660nm, 980nm); Documentația - manualul de exploatare și formularul trebuie să fie în limba română, engleză și rusă; Garanția - de cel puțin 5 ani de la începerea exploatării. Certificate de conformitate: ISO 9001:2008 și ISO 27001:2005; Toate cheltuielile pentru deservirea de garanţie sunt suportate de către furnizor, inclusiv pentru livrarea echipamentului la centrul de deservire şi înapoi, la locul de exploatare, dacă este necesar de a transporta echipamentul la centrul de deservire. La cerere, furnizarea în cel mult 6 zile a unui echipament prototip. |