| CAIET DE SARCINI la procedura de achiziție a lucrărilor de reparație capitală prin COP |
| --- |
| Denumirea autorităţii contractante: IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe IDNO: 1005600007685 Tip procedură achiziție: COP Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a acoperișului în căminele Nr.1,2,3. Cod CPV: 45453000-7 Sursa financiară: surse proprii [sursa banilor publici] Beneficiarul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție lucrărilor de reparație a acoperișului în căminele Nr.1,2,3. |
| NNr. d/o | Simbol Norme Cod resurse | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitate de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
|  |  | Lot I. Lucrări de reparație a acoperișului în căminul Nr.3 cu reparația stratului support. |  |  |  |
| 11 | RpC142F K=2 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 660,000 |  |
| 12 | RpC142F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (balcoane) | m2 | 60,000 |  |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite | m2 | 80,000 |  |
| 14 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 120,000 | Mortar M 100-T |
| 15 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 80,000 | Mortar M 100-T |
| 16 | CE23A4 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm, montarea cu autoturnul telescopic кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной до 15 см, при помощи телескопической автовышки) | m | 83,000 |  |
| 17 | CE23B3 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 47,000 |  |
| 18 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (parapet) | m | 83,000 |  |
| 9 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 720,000 | Amorsă Densitatea = 1,1kg/ L Reducerea necesarului de apă= 10% Circulabil după24 ore Aplicarea=2ore Creșterea rezistenței după o zi=40% |
| 110 | RpC134A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1 strat) | m2 | 720,000 | Membrane bituminoase : Masa 1m.p.=3kg Forța de rupere: 350 Rezistența termică C*: 85 Hidroabsorbția din masă în 24 ore = 1 |
| 111 | RpC134A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (2strat) | m2 | 720,000 | Membrane bituminoase : Masa 1m.p.=4kg Forța de rupere: 350 Rezistența termică C*: 85 Hidroabsorbția din masă în 24 ore = 1 |
| 112 | CE24F | Aerator pentru acoperis | buc | 14,000 |  |
| 113 | TrI1AC13A4 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon categoria 1, pe teren | t | 8,000 |  |
| 114 | TRb05B2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 40,000 |  |
| 115 | TsI50C10 | Transportarea deseuri de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 40,000 |  |
|  |  | Lot.II Reparații curente a acoperișului în căminele Nr.1 și Nr.2 |  |  |  |
| 21 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 150,000 | Amorsă Densitatea = 1,1kg/ L Reducerea necesarului de apă= 10% Circulabil după24 ore Aplicarea=2ore Creșterea rezistenței după o zi=40% |
| 22 | RpC134A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1 strat) | m2 | 150,000 | Membrane bituminoase : Masa 1m.p.=3kg Forța de rupere: 350 Rezistența termică C*: 85 Hidroabsorbția din masă în 24 ore = 1 |
| 23 | RpC134A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (2 strat) | m2 | 150,000 | Membrane bituminoase : Masa 1m.p.=4kg Forța de rupere: 350 Rezistența termică C*: 85 Hidroabsorbția din masă în 24 ore = 1 |
| 24 | TrI1AC13 A4 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon categoria 1, pe teren | t | 2,000 |  |

- Termenul de executare cu instalare pînă la  20.08. 2019. Locul destinației finale: IP CEEF, str. Miron Costin 26/3, str.Miron Costin 26/2.

Cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o Denumirea cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea 1. Fișa - Informații generale despre ofertant Indicați corect numele administratorului cu drept de semnătură, telefonul,adresa el. Obligatoriu 2. Copia certificatului de înregistrare sau a extrasului din RS. Copia Obligatoriu 3. Certificat de la Inspecția de Stat în Construcții Copia Obligatoriu 4. Declarații privind dotarea cu utilaj tehnic modern pentru executarea lucrărilor Original Obligatoriu 5. Certificat FISC, referitor la lipsa datoriilor față de buget. Copia Obligatoriu 6. Oferta 3.1conform regulamentului, însoțită de Devizul de ofertă. Original Obligatoriu 7. Oferta tehnică Original Obligatoriu 8. Oferta financiară Original Obligatoriu 9. Copia certificatelor de conformitate a materialelor utilizate pe fiecare categorie de materiale în parte. Copii Obligatoriu Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe Adresa: str.Miron Costin 26/2,cab.210 Tel: 022-44-30-31 Fax:022-44-31-88 E-mail: iarostd@gmail.com Numele şi funcţia persoanei responsabile: Iaroslavschi Tudor mob.069269430 10.Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei autorizate. Valoarea estimată a achiziţiei 375 000 lei fără TVA

Semnătura  administratorului instituției publice :             Gabriel Palade