CAIET  DE  SARCINI

- Autoritatea contractantă: IP USMF „Nicolae Testemițanu”

- Organizatorul procedurii de achiziţie:  IP USMF „Nicolae Testemiţanu”

- Obiectul  achiziţiilor: Ascensor electric, inclusiv instalare.

- Cod CPV: 42416100-6.

Ascensor electric pentru pasageri 400 kg (5 pers.) – 1 buc

Viteza nominală a cabinei – 1,0 m/s.

Nunărul de stații  - 8.

Dimensiunile cabinei: lățime 1015 mm, adâncime 1055 mm, înălțime – 2200 mm.

Cabina ascensorului – podul, pereții, ușile, balustrada - din inox, podeaua – din granit artificial.

Culoarea granitului va fi coordonată preventiv cu Beneficiarul.

Cabina necesită să fie dotată cu oglindă (pe peretele posterior), panou de comandă cu display.

Panoul de comandă de dotat cu convertizor de frecvență. Butoanele de chemare – din inox, cu display.

Ușile de palier – din inox.

Troliu cu viteză fără reductor – 1,0 m/s.

Ascensorul va fi dotat cu sistem de rezervă de alimentare cu energie electrică prin UPS -1000W.

Locul de instalare: Căminul nr. 6 din str. N.Testemițanu,22/3.

Termenul de garanție – minim 5 ani.

Oferta de preț a operatorului economic va include:

- Demontarea ascensorului existent de tip AP – 320 cu 8 stații.

- Cheltuielile pentru perfectarea documentației necesare, coordonarea cu organele abilitate necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensoarelor.