| Amenajarea unei portiuni din terenul cu nr.cadastral 0100313.476 spatiu verde situat in mun. Chisinau str. Mircea cel Batrin 29/1 N01/2022 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Amenajarea teritoriului (marca PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Defrisarea |  |  |
| 1 | TsH22B | Extragerea mecanizata a arborilor cu diam. de peste 10 cm, cu balot de pamint la radacina , ambalat in plasa de sirma si doage fara invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 16 - 20 cm | buc | 10,000 |
| 2 | TsH61A | Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | 100m2 | 62,000 |
|  |  | Capitolul 2. Albie sub imbracamintea rutiera, parcarilor si trotuarelor |  |  |
| 3 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 5,600 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 5,600 |
| 5 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 952,000 |
|  |  | Capitolul 3. Imracamintea rutiera |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tip I (trafic auto, S=865 m2) |  |  |
| 6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 8,650 |
| 7 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,10 m) | m3 | 86,500 |
| 8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 Fr.40-70 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,15 m) | m3 | 129,750 |
| 9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 Fr.20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,10 m) | m3 | 86,500 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2) | t | 0,562 |
| 11 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 865,000 |
| 12 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25 l/m2) | t | 0,216 |
| 13 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 865,000 |
| 14 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР 100.30.15 ) | m | 328,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Tip II (trafic auto, S=1245 m2) |  |  |
| 15 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 12,450 |
| 16 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,02 m) | m3 | 24,900 |
| 17 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Pavaj vibropresat ''ECO -2'' dimens.0,6*0,4*0,1) | m2 | 1 245,000 |
| 18 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР 100.30.15 ) | m | 220,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Tip III (trafic pietonal, S=570 m2) |  |  |
| 19 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 5,700 |
| 20 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 Fr.20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,12 m) | m3 | 68,400 |
| 21 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,01 m) | m3 | 5,700 |
| 22 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj vibropresat 0,2*0,1*0,06 mm pe amestec ciment-nisip h=0.05 m) | m2 | 570,000 |
| 23 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (БР 100.20.8) | m | 480,000 |
|  |  | Capitolul 4. Mobilier urban |  |  |
| 24 | TsH91A | Banca pentru parc, cu spatar, metal + lemn natural 150*53*76 cm. | buc | 3,000 |
| 25 | TsH91B | Urne de gunoi pentru parc | buc | 7,000 |
|  |  | Capitolul 5. Spatii verzi |  |  |
| 26 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 23,000 |
| 27 | 47-02-039-2 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii | 100 buc | 0,280 |
| 28 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Artar norvegian'' (virsta 3-4 ani) | buc | 18,000 |
| 29 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Jenupar tiritor verde'' (3-4 ani) (Juniperus) | buc | 16,000 |
| 30 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Mesteacan Argintiu'' (virsta 3-4 ani) | buc | 5,000 |
| 31 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Forsithia suspensa'' (3-4 ani) (форцизия) | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 6. Gazon |  |  |
| 32 | TsI50A10 | Transportarea pamintului (sol vegetal) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 422,400 |
| 33 |  | Pamint vegetal | m3 | 352,000 |
| 34 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 3 520,000 |
| 35 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 35,200 |
|  |  | Capitolul 7. Indicatoare rutiere |  |  |
| 36 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (L=3 m) | buc | 1,000 |
| 37 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (''Indicator 2.1'' - Cedeaza trecerea) | buc | 1,000 |
| 38 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 54,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.