WinCmeta

| Lucrari de reparație capitală a Obiect nr. 02. Construcție nr. 01 Stat Major din unitatea militară Negresti, r-n. Straseni. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitecturale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie | m2 | 472,3000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 170,0280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 170,0280 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 9,4460 |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 472,3000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 132,2440 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51,9530 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 33,0610 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 472,3000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 42,5070 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,5070 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 14,1690 |
| 4 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie | m3 | 225,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 101,4750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 764,4450 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 27,0600 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 18,0400 |
| 5 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 55,9600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 442,0840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 188,5852 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,1192 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 8,3940 |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton | m2 | 313,4000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 47,0100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 47,0100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 15,6700 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 12,5360 |
| 7 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 94,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1 175,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 500,0800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,8800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 18,8000 |
| 8 | RpCO56A | Dmontari ferestre | m2 | 23,4100 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,9161 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,9161 |
| 9 | RpCO56A | Demontari usi | m2 | 26,2200 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,5062 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,5062 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Demolari |  |  |
|  |  | 2. Evacuare gunoi |  |  |
| 10 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 267,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 791,8000 |
| 11 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 267,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 120,3750 |
| 12 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) | t | 267,5000 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 69,0150 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Evacuare gunoi |  |  |
|  |  | 3. Acoperis. Parapet |  |  |
| 13 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" 170 mm, prevopsit montate pe rigle metalice. | m2 | 720,0000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 864,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 216,0000 |
|  | 281123446350433903 | Panouri "Sandwich" 170 mm prevopsit | m2 | 749,0880 |
|  | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 1 894,7520 |
|  | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 2 203,2000 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 2 203,2000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 132,9264 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 36,0000 |
| 14 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 95,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 28,5000 |
|  | 27104046311242800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 102,7425 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 136,9900 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 19,5700 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 9,7850 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 19,5700 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 19,5700 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 978,5000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,9000 |
| 15 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 108,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 37,8000 |
|  | 27104550631561726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 115,6680 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 55,0800 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 27,5400 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 55,0800 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 27,5400 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 27,5400 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 27,5400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,6200 |
| 16 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" grosime 50 mm, prevopsit montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. | m2 | 8,4000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 10,5000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0080 |
|  | 281123644304944 | Panouri "Sandwich" 50 mm prevopsit | m2 | 8,8250 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 27,6864 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 25,9560 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 25,9560 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,5141 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,8400 |
| 17 | CE17A | Bariera de vapori | m2 | 8,4000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4200 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 9,9498 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 103,8240 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0840 |
| 18 | CK26D | Tabla zincata l=600 mm | m | 42,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,7800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4200 |
|  | 2743123549027233 | Tabla zincata l=600 mm | m | 42,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 252,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4200 |
| 19 | CK26D | Sort din tabla zincata l=160 mm | m | 42,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,7800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4200 |
|  | 27431235490272333 | Sort din tabla zincata l=160 mm | m | 42,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 252,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4200 |
| 20 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan | m | 42,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1000 |
|  | 24302261030002 | Chit polimeric - ermetic poliuretan | kg | 6,6150 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,4410 |
| 21 | CL17C | Confectii metalice diverse - cornier 30x30x4 mm | kg | 57,1200 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 7,9968 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5712 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5712 |
|  | 28112363098003 | Confectii metalice diverse - cornier 30x30x4 mm | kg | 57,1200 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2856 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4570 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,5712 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,1424 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,1424 |
| 22 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0570 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3671 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,4446 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,2223 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0314 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1111 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0556 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Acoperis. Parapet |  |  |
|  |  | 4. Fatada. Copertine |  |  |
| 23 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" grosime 150 mm, prevopsit montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. | m2 | 460,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 575,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 55,2000 |
|  | 281123644303334901394 | Panouri "Sandwich" 150 mm prevopsit | m2 | 483,2760 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 1 516,1600 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 1 421,4000 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 1 421,4000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 82,9150 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 46,0000 |
| 24 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" grosime 50 mm, prevopsit montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. | m2 | 96,6000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 120,7500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,5920 |
|  | 28112364430333444 | Panouri "Sandwich" 50 mm prevopsit | m2 | 101,4880 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 318,3936 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 298,4940 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 298,4940 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 17,4121 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 9,6600 |
| 25 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla plana l=160 mm | m | 156,8000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 50,1760 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,5440 |
|  | 27431235490433 | Glafuri montate la ferestre din tabla plana l=160 mm | m | 156,8000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 627,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5680 |
| 26 | CK26B | Lacrimar geamuri din tabla plana l=120 mm | m | 47,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 15,2320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,8080 |
|  | 2743123549043333 | Lacrimar geamuri din tabla plana l=120 mm | m | 47,6000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 190,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4760 |
| 27 | CD07A | Copertine casete din Altcombond, pe carcasa metalica | m2 | 44,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 39,6000 |
|  | 273210443646070 | Casete din Altcombond, | m2 | 48,8400 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 154,0000 |
|  | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 123,2000 |
|  | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 123,2000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,7600 |
| 28 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 20,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,0000 |
|  | 27104046311242800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 21,6300 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 28,8400 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 4,1200 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 2,0600 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 4,1200 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 4,1200 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 206,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4000 |
| 29 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 9,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 3,1500 |
|  | 27104550631561726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 9,6390 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 4,5900 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 2,2950 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 4,5900 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 2,2950 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 2,2950 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 2,2950 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1350 |
| 30 | CK26D | Element de inchidere din tabla plana colorata | m | 18,8000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,6920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1880 |
|  | 274312311 | Element de inchidere din tabla plana colorata | m | 18,8000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 112,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1880 |
| 31 | CK26D | Sort din tabla plana colorata l=160 mm | m | 18,8000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,6920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1880 |
|  | 27431231133 | Sort din tabla plana colorata l=160 mm | m | 18,8000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 112,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1880 |
| 32 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan | m | 18,8000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,6400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9400 |
|  | 24302261030002 | Chit polimeric - ermetic poliuretan | kg | 2,9610 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,1974 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fatada. Copertine |  |  |
|  |  | 5. Pereti interiori |  |  |
| 33 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 100 mm) | m2 | 1 078,4500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3 935,2641 |
|  | 266210555270100012 | Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob | m2 | 4 552,1375 |
|  | 252130260229061 | Vata minerala -100 mm (pereti despartitori) | m2 | 1 116,3575 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1 240,9994 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2 384,4529 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1 322,2875 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 3 284,0420 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1 052,4108 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 189,6724 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1 625,7634 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 13 753,9582 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 31 897,4774 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 17,3415 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 16,6081 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 101,0508 |
| 34 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm) | m2 | 2 156,9000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3 854,3803 |
|  | 266210555270100012 | Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob | m2 | 2 276,0687 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1 593,2481 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4 768,9059 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 5 094,0586 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1 642,0210 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 587,4425 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 189,6724 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 3 251,5267 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 27 984,8069 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13,8042 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 91,0212 |
| 35 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,7170 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 101,2691 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 20,7428 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3 613,6800 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 1,6491 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 64,5300 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 1,6491 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0115 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2151 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,9469 |
| 36 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,7000 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,3000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,5400 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0210 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,7200 |
| 37 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 34,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,2100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 34,8500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,3400 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,5200 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0340 |
| 38 | CA04F | Beton turnat clasa C15 | m3 | 0,1600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7760 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0720 |
|  | 26631032100330001 | Beton C15 | m3 | 0,1689 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0247 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,0960 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0448 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti interiori |  |  |
|  |  | 6. Grile metalice |  |  |
|  |  | 6.1. Gru-4 |  |  |
| 39 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 115,0800 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 21,8652 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1508 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1508 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,1508 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 115,0800 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,5754 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,9206 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,7262 |
| 40 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1150 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1898 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,3887 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0276 |
| 41 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1150 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,4393 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,5980 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0414 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Gru-4 |  |  |
|  |  | 6.2. Grf-1 |  |  |
| 42 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 196,9100 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 37,4129 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9691 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,9691 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,9691 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 196,9100 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,9846 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5753 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,9536 |
| 43 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1970 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3251 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,6659 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0473 |
| 44 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1970 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,7525 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,0244 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0709 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grf-1 |  |  |
|  |  | 6.3. Grf-3 |  |  |
| 45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 133,8200 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 25,4258 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3382 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,3382 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,3382 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 133,8200 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,6691 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0706 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,0073 |
| 46 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1340 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2211 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,4529 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0322 |
| 47 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1340 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,5119 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,6968 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0482 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grf-3 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grile metalice |  |  |
|  |  | 7. Finisari interioare |  |  |
|  |  | 7.1. Finisare pereti tip W-1 |  |  |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 158,8900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 34,7667 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 173,8335 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 57,9445 |
| 49 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 158,8900 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 231,7780 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 274,7790 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 173,8335 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3477 |
| 50 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 158,8900 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 413,8458 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 8 274,4746 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,6356 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 18,5422 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 158,8900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 34,7667 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 173,8335 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 57,9445 |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 158,8900 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 521,5005 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 222,5131 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,1589 |
| 53 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 158,8900 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 231,7780 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 115,8890 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 571,3328 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,1589 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 158,8900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 34,7667 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 173,8335 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 57,9445 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 158,8900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 637,3895 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 463,5560 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 69,5334 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 579,4450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 57,9445 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,3178 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare pereti tip W-1 |  |  |
|  |  | 7.2. Finisare pereti tip W-2 |  |  |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 244,9100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,3473 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 66,1257 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,2455 |
| 57 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 244,9100 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 244,9100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 48,9820 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 771,4665 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 881,6760 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,3677 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,4695 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4898 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,2246 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 244,9100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,3473 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 36,7365 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,2455 |
| 59 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 244,9100 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 48,9820 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 269,4010 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 36,7365 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0735 |
| 60 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 244,9100 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 298,7902 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 748,6574 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,9796 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,9186 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 244,9100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,3473 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 36,7365 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,2455 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 244,9100 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 110,2095 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 258,3556 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2449 |
| 63 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 244,9100 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 48,9820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,4910 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 120,7406 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2449 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 244,9100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,3473 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 36,7365 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,2455 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 244,9100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 134,7005 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 97,9640 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 14,6946 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 122,4550 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 12,2455 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4898 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare pereti tip W-2 |  |  |
|  |  | 7.3. Finisare pereti tip W-3 |  |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 101,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,0360 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 27,3240 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,0600 |
| 67 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 101,2000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 101,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,2400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 318,7800 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 364,3200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,6312 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,6072 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2024 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,5060 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 101,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,0360 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 27,3240 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,0600 |
| 69 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor cu adaos hidroizolant tip Ceresit | m2 | 101,2000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 227,7000 |
|  | 2670112203000 | Placi portelonat | m2 | 106,2600 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 404,8000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 024,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 33,3960 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,8096 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,2144 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare pereti tip W-3 |  |  |
|  |  | 7.4. Finisare pereti tip W-4 |  |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 14,8200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4446 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 4,0014 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,7410 |
| 71 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor cu adaos hidroizolant tip Ceresit | m2 | 14,8200 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 33,3450 |
|  | 2670112203000 | Placi portelonat | m2 | 15,5610 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 59,2800 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 296,4000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 4,8906 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1186 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1778 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare pereti tip W-4 |  |  |
|  |  | 7.5. Finisare pereti tip W-5 |  |  |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 73,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,2080 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 11,0400 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,6800 |
| 73 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 73,6000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14,7200 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 80,9600 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 11,0400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0221 |
| 74 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 73,6000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 89,7920 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 525,5040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2944 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,1776 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 73,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,2080 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 11,0400 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,6800 |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 73,6000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 33,1200 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 77,6406 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0736 |
| 77 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 73,6000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 14,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,3600 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 36,2848 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0736 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 73,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,2080 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 11,0400 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,6800 |
| 79 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 73,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 40,4800 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 29,4400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4,4160 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 36,8000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,6800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1472 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare pereti tip W-5 |  |  |
|  |  | 7.6. Finisare pereti tip W-6 |  |  |
| 80 | CK17E | Montare panouri fonoizolante d-50 mm | m2 | 25,4000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 7,6200 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 50,8000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0800 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,5090 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 12,7254 |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 38,1762 |
|  | 267011220405033 | Panouri fonoizolante d-50 mm | m2 | 27,9959 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2540 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare pereti tip W-6 |  |  |
|  |  | 7.7. Finisare pereti tip W-7 |  |  |
| 81 | CK07B | Profil pentru protectia peretilor si colturilor | m | 185,8000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 14,8640 |
|  | 20102129460003 | Profil pentru protectia peretilor si colturilor | m | 195,0900 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,7870 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 27,8700 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,8580 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare pereti tip W-7 |  |  |
|  |  | 7.8. Finisare pardoseli tip P-1 |  |  |
| 82 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 432,8000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,6560 |
|  | 268213226016263 | Folie PE | m2 | 467,4240 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2164 |
| 83 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 432,8000 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 30,2960 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 21,6400 |
|  | 2670112204002 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm | m2 | 448,0778 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,7312 |
| 84 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 432,8000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,6560 |
|  | 268213226016263 | Folie PE | m2 | 467,4240 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2164 |
| 85 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 432,8000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 259,6800 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 14,2824 |
| 86 | CG01A1 k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 432,8000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 346,2400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 69,2480 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7 444,1600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 24,2368 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,9248 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10,3872 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 5,1936 |
| 87 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 432,8000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 101,2752 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 6 654,9492 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 39,1468 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,7399 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 18,1776 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,3280 |
| 88 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | 432,8000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 49,7720 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 3 976,4149 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,5990 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 8,6560 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,1640 |
| 89 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33, Plinte MDF cu prindere ascunsa h=80mm) | m2 | 432,8000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 497,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 64,9200 |
|  | 26701122040511 | Placi din laminat - Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33 | m2 | 458,9844 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 458,9844 |
|  | 20301229467322 | Plinte MDF cu prindere ascunsa h=80mm | m | 393,4152 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 12,9840 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare pardoseli tip P-1 |  |  |
|  |  | 7.9. Finisare pardoseli tip P-2 |  |  |
| 90 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 143,8000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,8760 |
|  | 268213226016263 | Folie PE | m2 | 155,3040 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0719 |
| 91 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 143,8000 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 10,0660 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,1900 |
|  | 2670112204002 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm | m2 | 148,8761 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5752 |
| 92 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 143,8000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,8760 |
|  | 268213226016263 | Folie PE | m2 | 155,3040 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0719 |
| 93 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 143,8000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 86,2800 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 4,7454 |
| 94 | CG01A1 k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 143,8000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 115,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,0080 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 473,3600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 8,0528 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,3008 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,4512 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,7256 |
| 95 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm | m2 | 143,8000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 158,1800 |
|  | 1126611128007030112222 | Placi de portelonat 600*600 | m2 | 149,5951 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 929,5232 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 59,5476 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 904,7600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4357 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2588 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 2,4158 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 9,0594 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare pardoseli tip P-2 |  |  |
|  |  | 7.10. Finisare pardoseli tip P-3 |  |  |
| 96 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 22,2000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,8880 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 37,7400 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 7,5480 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0133 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 25,0860 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0222 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,2886 |
| 97 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 22,2000 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 1,5540 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1100 |
|  | 2670112204002 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm | m2 | 22,9837 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0888 |
| 98 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 22,2000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4440 |
|  | 268213226016263 | Folie PE | m2 | 23,9760 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0111 |
| 99 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - cu adaos hidroizolant Ceresit | m2 | 22,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 13,3200 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,7326 |
| 100 | CG01A1 k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - cu adaos hidroizolant Ceresit | m2 | 22,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 17,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5520 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 381,8400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,2432 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3552 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5328 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2664 |
| 101 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm | m2 | 22,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 24,4200 |
|  | 1126611128007030112222 | Placi de portelonat 600*600 | m2 | 23,0947 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 143,5008 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 9,1930 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 448,4400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0673 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,3730 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,3986 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare pardoseli tip P-3 |  |  |
|  |  | 7.11. Plinte |  |  |
| 102 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | m | 165,4000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 66,1600 |
|  | 2874116312500 | Plinte din ceramica | m2 | 12,1569 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 60,7845 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 042,0200 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 17,3670 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 49,6200 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 8,2700 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1654 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Plinte |  |  |
|  |  | 7.12. Finisare tavan tip T-1 |  |  |
| 103 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 | 504,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 75,6450 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1 033,8150 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 2 017,2000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" 600 x 600 | m2 | 529,5150 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,5645 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare tavan tip T-1 |  |  |
|  |  | 7.13. Finisare tavan tip T-2 |  |  |
| 104 | CK28B | Tavane suspendate din placi de aluminiu casetat | m2 | 22,2000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 1,1100 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 46,6200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3300 |
|  | 26701122040503 | Placi de aluminiu casetat | m2 | 23,9394 |
|  | 2521106718394 | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate | m | 58,1385 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2220 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare tavan tip T-2 |  |  |
|  |  | 7.14. Finisare tavan tip T-3 |  |  |
| 105 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 72,3000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 130,1400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,8450 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 3,6150 |
|  | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 25,3050 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 62,1780 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 19,5210 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 3 253,5000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 1 446,0000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 86,7600 |
|  | 2875276305105 | Conector | buc | 321,0120 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 72,3000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,1690 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 10,8450 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,6150 |
| 107 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 72,3000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14,4600 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 79,5300 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 10,8450 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0217 |
| 108 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 72,3000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 110,6190 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 516,2220 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2892 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,7117 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,4099 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 72,3000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,1690 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 10,8450 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,6150 |
| 110 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 72,3000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 32,5350 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,2300 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 76,2693 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0723 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0723 |
| 111 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 72,3000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 14,4600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,2300 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 35,6439 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0723 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 72,3000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,1690 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 10,8450 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,6150 |
| 113 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 72,3000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 39,7650 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 28,9200 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4,3380 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 36,1500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,6150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1446 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare tavan tip T-3 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisari interioare |  |  |
|  |  | 8. Tamplarie |  |  |
|  |  | 8.1. Ferestre |  |  |
| 114 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte | m2 | 87,8000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 124,0702 |
|  | 20301129311082 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori 2,5 mm, interiori -2 mm, culoarea alba; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, ГОСТ 30673-99, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, fara plasa antiinsecte | m2 | 87,8000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 570,7000 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 221,2560 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 231,7920 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 56,1920 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 16,7698 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,6077 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 14,3465 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 9,3156 |
| 115 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,4 m, grosimea 2 cm, culoare alba) | m | 22,9700 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,8376 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2297 |
|  | 252110644723 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,4 m | m | 22,9700 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 137,8200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2297 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Ferestre |  |  |
|  |  | 8.2. Usi |  |  |
| 116 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (36 buc.) | m2 | 87,2000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 74,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,7200 |
|  | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu cu panou termoizolant | m2 | 87,2000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 348,8000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 43,6000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 15,2600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 52,3200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 87,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,7440 |
| 117 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant (4 buc.) | m2 | 8,0000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,5200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,1600 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 8,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,2400 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,1200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11,2000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0400 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 5,6000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,1600 |
| 118 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 40,0000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 76,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4000 |
|  | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 40,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,2000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Usi |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tamplarie |  |  |
|  |  | 9. Soclu |  |  |
| 119 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 2,4000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,8400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9600 |
|  | 32663102100001 | Beton clasa C15 | m3 | 2,4969 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7064 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,1368 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0432 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,4400 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,6000 |
| 120 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 261,1000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 10,4440 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 443,8700 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 88,7740 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,1567 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 295,0430 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2611 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 3,3943 |
| 121 | IzF03B1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Montarea membranei cu crampoane) | m2 | 261,1000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 36,5540 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 391,6500 |
|  | 26821326016226 | Membrana cu crampoane | m2 | 287,2100 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 78,3300 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,1306 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 261,1000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,6528 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 6,5275 |
| 122 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 100 | m2 | 261,1000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 370,7620 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 77,8078 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 1 054,8440 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 1 054,8440 |
|  | 252130244602907 | Polistiren extrudat grosimea 100 | m2 | 282,1708 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 290,0821 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 1 582,2660 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 6,5275 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8877 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 6,0053 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,6998 |
| 123 | CK26B | Lacrimar din aluminiu vopsit d=200 mm | m | 119,3000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 38,1760 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,5440 |
|  | 27431235422290236231 | Lacrimar din aluminiu vopsit d=200 mm | m | 119,3000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 477,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,1930 |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 66,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,9860 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 17,8740 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,3100 |
| 125 | CI21A aplicativ | Placaj din piatra naturala fasonata | m2 | 66,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 191,9800 |
|  | 267041122020513 | Placi din piatra naturala fasonata | m2 | 68,1992 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 294,1928 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 28,7507 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1337 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,6749 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,7282 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 4,8326 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Soclu |  |  |
|  |  | 10. Scari |  |  |
| 126 | CG47D | Pardoseli din placi prefabricate din fibrobeton d=20 mm | m2 | 36,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 39,8200 |
|  | 266111280070022 | Pardoseli din placi prefabricate din fibrobeton d=20 mm | m2 | 37,6589 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 233,9968 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 14,9904 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 731,2400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1097 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0652 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,6082 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 2,2806 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scari |  |  |
|  |  | 11. Pavaj |  |  |
| 127 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 2,5810 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,3226 |
| 128 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 25,8100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,4547 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,5810 |
| 129 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - 140 mm | m3 | 36,1000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 35,7390 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 41,5150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,6100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 7,5810 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 15,1620 |
| 130 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 4,2 cm) | m2 | 258,1000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 149,7496 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,0780 |
|  | 266111280065544335 | Placi din beton, pentru trotuare, grosime 4,2 cm | m2 | 261,9715 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 412,9600 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 2 031,2470 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,2905 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 11,0467 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 5,1620 |
| 131 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 154,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23,1000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 67,7600 |
|  | 26631021000201 | Beton clasa C15 | m3 | 6,9300 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 449,6800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,2320 |
|  | 266612280032853 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300 cm | m | 154,7700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,9240 |
| 132 | DE10A | Rigola prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 90,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,5000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 39,6000 |
|  | 26631021000201 | Beton clasa C15 | m3 | 4,0500 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 262,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,7200 |
|  | 2666122800328533 | Rigola din beton pentru trotuare dimensiuni 150x300 cm | m | 90,4500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5400 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pavaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Constructii - C

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC01A | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3. | 100m2 | 12,5000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,0000 |
| 2 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 5,5000 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 11,5500 |
| 3 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 5,5000 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 7,3150 |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 45,6000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 93,9360 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 675,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 71,5500 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 4,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6200 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0180 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8000 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila nisipoasa) | 100 m3 | 4,9000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 11,0250 |
| 8 | pret de piata | Costul argilei nisipoase | m3 | 490,0000 |
|  | 43432 | Costul argilei nisipoase | m3 | 490,0000 |
| 9 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (argila nisipoasa) | t | 784,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 294,0000 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 4,9000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7640 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0196 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,9600 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,0000 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 12 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |
|  |  | 2. Fundatii izolate monolite Fi1....Fi11 |  |  |
| 13 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 3 385,6000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 216,6784 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,1568 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3 470,2400 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 507,8400 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 33,8560 |
| 14 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 953,2000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 47,6600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8596 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 977,0300 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 142,9800 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 9,5320 |
| 15 | CA02C | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 | m3 | 5,8200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 22,4070 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7830 |
|  | 266313333 | Beton C8/10 | m3 | 6,0252 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5878 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,4550 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 2,3280 |
| 16 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 115,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,5000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 109,2500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 5,7500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,2000 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 10,3500 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,4025 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0575 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 13,8000 |
| 17 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Bloc de ancoraj Anc1....Anc4 | kg | 825,8000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 86,7090 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 867,4203 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 16,6812 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 8,3406 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 66,0640 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 10,7354 |
| 18 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25 | m3 | 40,9000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 141,1050 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,3600 |
|  | 26631032100001 | Beton C20/25 | m3 | 42,5513 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,1513 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 24,5400 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 10,2250 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii izolate monolite Fi1....Fi11 |  |  |
|  |  | 3. Fundatii continua CGF1 |  |  |
| 19 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 66,8000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,2752 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2004 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 68,4700 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 10,0200 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,6680 |
| 20 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 027,5000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 51,3750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0825 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1 053,1875 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 154,1250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 10,2750 |
| 21 | CA02C | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 | m3 | 3,0100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,5885 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9565 |
|  | 266313333 | Beton C8/10 | m3 | 3,1161 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3040 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7525 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,2040 |
| 22 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 108,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,8000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 102,6000 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 5,4000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 8,6400 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 9,7200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,3780 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0540 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 12,9600 |
| 23 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25 | m3 | 20,0300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 69,1035 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,0120 |
|  | 26631032100001 | Beton C20/25 | m3 | 20,8387 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,0330 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 12,0180 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 5,0075 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii continua CGF1 |  |  |
|  |  | 4. Perete de soclu PS1 |  |  |
| 24 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 346,4700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 86,1741 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,0394 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 380,1318 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 201,9705 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 13,4647 |
| 25 | CA02C | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 | m3 | 3,9600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,2460 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5740 |
|  | 266313333 | Beton C8/10 | m3 | 4,0996 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,9900 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,5840 |
| 26 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 240,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 228,0000 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 12,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 19,2000 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 21,6000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,8400 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,1200 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 28,8000 |
| 27 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25 | m3 | 29,6800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 102,3960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,8720 |
|  | 26631032100001 | Beton C20/25 | m3 | 30,8783 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,0125 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 17,8080 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 7,4200 |
| 28 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2 | 177,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 21,2400 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 601,8000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 120,3600 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,2124 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 400,0200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3540 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 4,6020 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Perete de soclu PS1 |  |  |
|  |  | 5. Pardosea cota -0.100 |  |  |
| 29 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 2 577,3800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 164,9523 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,7321 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2 641,8145 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 386,6070 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 25,7738 |
| 30 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 8/10 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 653,5000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 444,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 98,0250 |
|  | 266313333 | Beton C8/10 | m3 | 66,9838 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 65,3500 |
| 31 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 653,5000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 444,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 98,0250 |
|  | 26631333333 | Beton C16/20 | m3 | 66,9838 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 65,3500 |
| 32 | CG22A4 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2 | 653,5000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 65,3500 |
|  | 26631333333 | Beton C16/20 | m3 | 6,6657 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pardosea cota -0.100 |  |  |
|  |  | 6. Stilp monolit |  |  |
| 33 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5600 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,3200 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,2800 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4480 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,5040 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0196 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0028 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,6720 |
| 34 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6,9000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,6555 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0276 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 7,0725 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0690 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,9320 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0069 |
| 35 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 33,2000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,1580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1660 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 34,0300 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,3320 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,2960 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0332 |
| 36 | CA04F | Beton turnat in stilpi monoliti clasa C20/25 | m3 | 0,2900 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,4065 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1305 |
|  | 26631032100001 | Beton C20/25 | m3 | 0,3062 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0448 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,1740 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0812 |
| 37 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 4,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6000 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 1,6000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Stilp monolit |  |  |
|  |  | 7. Diafragma monolita |  |  |
| 38 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 56,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6400 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 53,5800 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,8200 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,5120 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 5,0760 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1974 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0282 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,7680 |
| 39 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 101,9000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,7824 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3057 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 104,4475 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,0190 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 30,5700 |
| 40 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 638,9000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 155,6951 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,9167 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 2 704,8725 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 26,3890 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 791,6700 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,6389 |
| 41 | CA04F | Beton turnat in diafragme clasa C20/25 | m3 | 28,2800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 137,1580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,7260 |
|  | 26631032100001 | Beton C20/25 | m3 | 29,8566 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,3693 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 16,9680 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 7,9184 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Diafragma monolita |  |  |
|  |  | 8. Planseu cota 3.150 |  |  |
| 42 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 85,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,5000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 80,7500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 4,2500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,8000 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 7,6500 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,2975 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0425 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 10,2000 |
| 43 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 601,3000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 86,4702 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,8039 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1 641,3325 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 16,0130 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 448,3640 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,6013 |
| 44 | CA04F | Beton turnat in placi clasa C20/25 | m3 | 12,7200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 61,6920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,7240 |
|  | 26631032100001 | Beton C20/25 | m3 | 13,4291 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,9652 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 7,6320 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,5616 |
| 45 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 100,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 30,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,0000 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 40,0000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseu cota 3.150 |  |  |
|  |  | 9. Scara exterioara ST1 |  |  |
| 46 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 11,6000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,7424 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0348 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 11,8900 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,7400 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,1160 |
| 47 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 93,3700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,6685 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2801 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 95,7043 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,0055 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,9337 |
| 48 | CA02C | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 | m3 | 1,3200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,0820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8580 |
|  | 266313333 | Beton C8/10 | m3 | 1,3665 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1333 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3300 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,5280 |
| 49 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 15,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 14,2500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,7500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,2000 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,3500 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0525 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0075 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,8000 |
| 50 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C16/20 | m3 | 3,6200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,4890 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4480 |
|  | 26631333333 | Beton C16/20 | m3 | 3,7662 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3674 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,1720 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,9050 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara exterioara ST1 |  |  |
|  |  | 10. Scara exterioara ST2 |  |  |
| 51 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 17,8000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,1392 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0534 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 18,2450 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,6700 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,1780 |
| 52 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 62,1900 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,1095 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1866 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 63,7447 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,3285 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,6219 |
| 53 | CA02C | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 | m3 | 0,8700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,3495 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5655 |
|  | 266313333 | Beton C8/10 | m3 | 0,9007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0879 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2175 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,3480 |
| 54 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 11,4000 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,6000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,9600 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,0800 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0420 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0060 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,4400 |
| 55 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C16/20 | m3 | 2,6400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,1080 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0560 |
|  | 26631333333 | Beton C16/20 | m3 | 2,7466 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2680 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,5840 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,6600 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara exterioara ST2 |  |  |
|  |  | 11. Constructii metalice |  |  |
| 56 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (CFRHS60x60x4 S235JR) - de exclus saiba, piulite, bulon | t | 1,7830 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 62,4050 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,9150 |
|  | 28131106301203 | Elemente metalice - CFRHS60x60x4 S235JR | kg | 1 818,6600 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,8024 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1159 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1783 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,5660 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8024 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,2674 |
| 57 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (CFRHS80x80x4 S235JR) - de exclus saiba, piulite, bulon | t | 4,3540 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 152,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,7700 |
|  | 281311063012031 | Elemente metalice - CFRHS80x80x4 S235JR | kg | 4 441,0800 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 1,9593 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2830 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4354 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 8,7080 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,9593 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6531 |
| 58 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (CL8_2590_2006 S235JR) - de exclus saiba, piulite, bulon | t | 0,0420 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2100 |
|  | 2813110630120313 | Elemente metalice - CL8_2590_2006 S235JR | kg | 42,8400 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,0189 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0027 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0042 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0840 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0189 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0063 |
| 59 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (CL24_2590_2006 S235JR) - de exclus saiba, piulite, bulon | t | 0,0170 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,5950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0850 |
|  | 28131106301203133 | Elemente metalice - CL24_2590_2006 S235JR | kg | 17,3400 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,0077 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0011 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0017 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0340 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0077 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0026 |
| 60 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (CL24_2590_2006 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon | t | 0,4290 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 15,0150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1450 |
|  | 281311063012031333 | Elemente metalice - CL24_2590_2006 S275JR | kg | 437,5800 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,1930 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0279 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0429 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,8580 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1930 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0643 |
| 61 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (D20 S235JR) - de exclus saiba, piulite, bulon | t | 0,0190 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,6650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |
|  | 281311063012031332 | Elemente metalice - D20 S235JR | kg | 19,3800 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,0086 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0012 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0019 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0380 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0086 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0028 |
| 62 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (HEA160 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon | t | 2,2000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 77,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,0000 |
|  | 28131106322012031332 | Elemente metalice - HE160 S275JO | kg | 2 244,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,9900 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1430 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 4,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,9900 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,3300 |
| 63 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (HEA180 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon | t | 1,4100 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 49,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,0500 |
|  | 2813110630120313322 | Elemente metalice - HE180 S275JO | kg | 1 438,2000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,6345 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0916 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1410 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,8200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6345 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,2115 |
| 64 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (IPE180 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon | t | 0,1450 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 5,0750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7250 |
|  | 28131106301203133222 | Elemente metalice - IPE180 S275JO | kg | 147,9000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,0653 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0094 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0145 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,2900 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0653 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0217 |
| 65 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (IPE220 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon | t | 1,2200 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,1000 |
|  | 281311063012032133222 | Elemente metalice - IPE220 S275JO | kg | 1 244,4000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,5490 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0793 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1220 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,4400 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,5490 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1830 |
| 66 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (IPE270 S275JO) - de exclus saiba, piulite, bulon | t | 2,4500 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 85,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,2500 |
|  | 281311063012032133 | Elemente metalice - IPE270 S275JO | kg | 2 499,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 1,1025 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1593 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2450 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 4,9000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,1025 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,3675 |
| 67 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (L100x50x8) - de exclus saiba, piulite, bulon | t | 0,0090 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,3150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0450 |
|  | 2813110630120321333 | Elemente metalice - L100x50x8 | kg | 9,1800 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,0040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0006 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0009 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0180 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0040 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0013 |
| 68 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (L150x10) - de exclus saiba, piulite, bulon | t | 0,2320 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 8,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1600 |
|  | 28131106301203213333 | Elemente metalice - L150x10 | kg | 236,6400 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,1044 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0151 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0232 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,4640 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1044 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0348 |
| 69 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (P100x100x8) - de exclus saiba, piulite, bulon | t | 0,1350 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4,7250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6750 |
|  | 281311063012032133333 | Elemente metalice -P100x100x8 | kg | 137,7000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,0608 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0088 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0135 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,2700 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0608 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0203 |
| 70 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS40x4) - de exclus saiba, piulite, bulon | t | 0,0810 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,8350 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4050 |
|  | 2813110630120321333331 | Elemente metalice -RHS40x4 | kg | 82,6200 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,0365 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0053 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0081 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,1620 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0365 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0121 |
| 71 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS60x4) - de exclus saiba, piulite, bulon | t | 0,2250 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 7,8750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1250 |
|  | 28131106301203213333314 | Elemente metalice -RHS60x4 | kg | 229,5000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,1013 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0146 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0225 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,4500 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1013 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0338 |
| 72 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS80x5) - de exclus saiba, piulite, bulon | t | 1,0420 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 36,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,2100 |
|  | 281311063012032133333144 | Elemente metalice -RHS80x5 | kg | 1 062,8400 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4689 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0677 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1042 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0840 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4689 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1563 |
| 73 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS80x80x5) - de exclus saiba, piulite, bulon | t | 0,2240 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 7,8400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1200 |
|  | 2813110630120321333331443 | Elemente metalice -RHS80x80x5 | kg | 228,4800 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,1008 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0146 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0224 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,4480 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1008 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0336 |
| 74 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (RHS100x8) - de exclus saiba, piulite, bulon | t | 0,3830 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 13,4050 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9150 |
|  | 28131106301203213333314433 | Elemente metalice -RHS100x8 | kg | 390,6600 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,1724 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0249 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0383 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,7660 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1724 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0575 |
| 75 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (U180) - de exclus saiba, piulite, bulon | t | 10,0600 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 352,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 50,3000 |
|  | 281311063012032133332314433 | Elemente metalice -U180 | kg | 10 261,2000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 4,5270 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6539 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,0060 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 20,1200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,5270 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,5090 |
| 76 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 2 557,7000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 485,9630 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,5770 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 25,5770 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 25,5770 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2 557,7000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 12,7885 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 20,4616 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 38,3655 |
| 77 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 29,1250 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 187,5650 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 227,1750 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 113,5875 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 16,0188 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 56,7937 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 28,3969 |
| 78 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 515,3000 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 747,1850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 103,0600 |
|  | 2430226101026 | Grund anticoroziv GF 021 | kg | 69,5655 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 26,2803 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 77,2950 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 257,6500 |
|  | 2430126104976 | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* | kg | 979,0700 |
| 79 | pret de piata | Bolt M 16x45 | buc | 252,0000 |
|  | 7883288 | Bolt M 16x45 | buc | 252,0000 |
| 80 | pret de piata | Bolt M 16x50 | buc | 2,0000 |
|  | 78888 | Bolt M 16x50 | buc | 2,0000 |
| 81 | pret de piata | Bolt M 16x55 | buc | 294,0000 |
|  | 788884 | Bolt M 16x55 | buc | 294,0000 |
| 82 | pret de piata | Bolt M 16x60 | buc | 346,0000 |
|  | 7888844 | Bolt M 16x60 | buc | 346,0000 |
| 83 | pret de piata | Bolt M 20x80 | buc | 120,0000 |
|  | 788882224267144 | Bolt M 20x80 | buc | 120,0000 |
| 84 | pret de piata | Bolt M 24x90 | buc | 84,0000 |
|  | 7888822242671444 | Bolt M 24x90 | buc | 84,0000 |
| 85 | pret de piata | Bolt M 24x100 | buc | 12,0000 |
|  | 78888222426714444 | Bolt M 24x100 | buc | 12,0000 |
| 86 | pret de piata | Piulita M16 | buc | 1 534,0000 |
|  | 7888384 | Piulita M16 | buc | 1 534,0000 |
| 87 | pret de piata | Piulita M20 | buc | 240,0000 |
|  | 78883814 | Piulita M20 | buc | 240,0000 |
| 88 | pret de piata | Piulita M24 | buc | 192,0000 |
|  | 7888381409 | Piulita M24 | buc | 192,0000 |
| 89 | pret de piata | Saiba 16 | buc | 1 862,0000 |
|  | 788838141 | Saiba 16 | buc | 1 862,0000 |
| 90 | pret de piata | Saiba 20 | buc | 360,0000 |
|  | 78883814122 | Saiba 20 | buc | 360,0000 |
| 91 | pret de piata | Saiba 24 | buc | 288,0000 |
|  | 788838141221 | Saiba 24 | buc | 288,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Constructii metalice |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Incalzire. Ventilare. Conditionare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
| 1 | pret de piata | Ventilator Decor 300 N=0,035 kwt, n=2200 rot/min Soler&Palau | buc | 5,0000 |
|  | 444676644 | Ventilator Decor 300 N=0,035 kwt, n=2200 rot/min Soler&Palau | buc | 5,0000 |
| 2 | pret de piata | Sistema de refulare-aspiratie Prana 200C cu regulator N=55kwt | buc | 3,0000 |
|  | 44467664422 | Sistema de refulare-aspiratie Prana 200C cu regulator N=55kwt | buc | 3,0000 |
| 3 | pret de piata | Sistema split Gree Free Match IV GWHD(18)NK3MO (LCLH) / Lomo GWH09QB-K3DNA2A | buc | 2,0000 |
|  | 444676644221 | Sistema split Gree Free Match IV GWHD(18)NK3MO (LCLH) / Lomo GWH09QB-K3DNA2A | buc | 2,0000 |
| 4 | pret de piata | Sistema split Gree Bora Inverter GWH12AAB-K3DNA2A | buc | 3,0000 |
|  | 444676644422112 | Sistema split Gree Bora Inverter GWH12AAB-K3DNA2A | buc | 3,0000 |
| 5 | pret de piata | Sistema split Gree Bora Inverter GWH09AAB-K3DNA2A | buc | 1,0000 |
|  | 4446766444221123 | Sistema split Gree Bora Inverter GWH09AAB-K3DNA2A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | VB33A | Montarea sistemelor de ventilare Prana 200C - doar manopera si utilajele | buc | 3,0000 |
|  | 7129200011300 | Specialist mase plastice | h-om | 13,0800 |
|  | 2513206621492 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,3450 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,4500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |
| 7 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 5,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 57,7500 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,5000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,7500 |
| 8 | VC37J | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic | buc | 6,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 26,4000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 75,6000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 3,1500 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 12,6000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 63,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 94,5000 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 31,5000 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 31,5000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 1,6632 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 9,4500 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 2,4600 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,7200 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,8400 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | CAS |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 3.1. Incalzire |  |  |
| 9 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 250,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 37,5000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 145,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 50,0000 |
| 10 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 250,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 107,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,5000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 87,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,2500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,5000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,5000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,7500 |
| 11 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Korado" 22K-500-400) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 44452822121782 | Radiator "Korado" 22K-500-900 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 12 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Korado" 22K-500-500) | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 444528221212782 | Radiator "Korado" 22K-500-500 | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4000 |
| 13 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Korado" 22K-500-600) | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 4445282212127824 | Radiator "Korado" 22K-500-600 | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,2000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,8000 |
| 14 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Korado" 22K-500-700) | buc | 5,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
|  | 44452822121278424 | Radiator "Korado" 22K-500-700 | buc | 5,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,2500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 15,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,0000 |
| 15 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Korado" 22K-500-800) | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 444528221212784245 | Radiator "Korado" 22K-500-800 | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4000 |
| 16 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Korado" 22K-500-900) | buc | 11,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,5000 |
|  | 4445282212127842454 | Radiator "Korado" 22K-500-900 | buc | 11,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0660 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,5500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 33,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,2000 |
| 17 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Korado" 22K-500-1100) | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000 |
|  | 566282211571212002230005 | Radiator "Korado" 22K-500-1100 | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0160 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,5000 |
| 18 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Korado" 22K-500-1200) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 5662822115712120022230005 | Radiator "Korado" 22K-500-1200 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 19 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm ("Korado" 22K-500-2300) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 282212215700000 | Radiator "Korado" 22K-500-2300 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
| 20 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RTR-N coltar) | buc | 29,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,2200 |
|  | 287527420217001 | Robinet tur coltar D15 RTR-N coltar,Danfoss | buc | 29,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3480 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,6960 |
| 21 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV coltar) | buc | 29,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,2200 |
|  | 287527420227002 | Robinet retur coltar D15 RLV coltar ,Danfoss | buc | 29,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3480 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,6960 |
| 22 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RTD-N D1/2) | buc | 22,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,9000 |
|  | 145872111 | Cap termostat RTD-N D1/2 | buc | 22,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3520 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,7040 |
| 23 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D15 mm | buc | 29,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,9000 |
|  | 291313450000022 | Dezaerator D 15 mm | buc | 29,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 2,9000 |
| 24 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator automat D15 mm | buc | 10,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 2913134500000222 | Dezaerator automat D 15 mm | buc | 10,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 1,0000 |
| 25 | ID04A | Robinet D15 mm | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 |
|  | 11282133755274205100 | Robinet D15 mm | buc | 8,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2560 |
| 26 | ID04A | Robinet D20 mm | buc | 10,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5000 |
|  | 112821337552742051003 | Robinet D20 mm | buc | 10,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1500 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3200 |
| 27 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm - Ekoplastik (k=1,3 la fitinguri) | m | 102,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 35,7000 |
|  | 2521216710340220021 | Teava PP-R 20,0x3,4 mm - Ekoplastik | m | 136,5780 |
| 28 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm - Ekoplastik (k=1,3 la fitinguri) | m | 96,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 38,4000 |
|  | 2521216710000333 | Teava PP-R 25х4,2 mm - Ekoplastik | m | 128,5440 |
| 29 | IC35D | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5,4 mm - Ekoplastik (k=1,3 la fitinguri) | m | 95,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 42,7500 |
|  | 252121671030004333 | Teava PPR 32,0x5,4 mm - Ekoplastik | m | 127,2050 |
| 30 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 198,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 17,8200 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 7,9200 |
| 31 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 95,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,5000 |
| 32 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri) | m | 45,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 21,6000 |
|  | 252121670100022 | Teava din otel 25x2,2 mm | m | 63,9450 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,0320 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 1,0710 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,1890 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,8900 |
| 33 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri) | m | 90,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 50,4000 |
|  | 252121670100033 | Teava din otel 32x2,2 mm | m | 127,8900 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 10,8360 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 3,0240 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,3780 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4,7880 |
| 34 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (k=1,4, la fitinguri) | m | 16,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,9200 |
|  | 2521216701000333 | Teava din otel 38x2,5 mm | m | 22,7360 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,3520 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,6720 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0672 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,1200 |
| 35 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x2,5 mm (k=1,4, la fitinguri) | m | 95,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 77,9000 |
|  | 2521216701000222225 | Teava din otel 45x2,5 mm | m | 134,9950 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 6,3840 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 16,0930 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 3,4580 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,6650 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 19,9500 |
| 36 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 246,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 27,0600 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 12,3000 |
| 37 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm | m | 72,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 25,2000 |
|  | 3320517352232 | Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 22/4mm | m | 77,8680 |
| 38 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm | m | 96,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 33,6000 |
|  | 3320517352233 | Termoizolatie conducte D25mm | m | 103,8240 |
| 39 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4mm | m | 95,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 33,2500 |
|  | 3320517352234 | Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 35/4mm | m | 102,7425 |
| 40 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu K-Flex cu aluminiu | m | 183,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 64,0500 |
|  | 33205173522322 | Termoizolatie conducte K-Flex cu aluminiu | m | 197,9145 |
| 41 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 | m2 | 18,9500 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om. | 3,0320 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 8,1485 |
|  | 2430226100837 | Grund ГФ-,021 | kg | 2,8425 |
|  | 2430116104161 | Email alchidal БТ-177 | kg | 2,8425 |
| 42 | IC42B | Metal pentru elemente de sustinere | kg | 150,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 31,5000 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 150,0000 |
| 43 | SE56A | Filtru d15 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,2000 |
|  | 2924127323332065 | Filtru d15 mm | buc | 4,0400 |
| 44 | SE56A | Filtru d20 mm | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,9000 |
|  | 29241273233320653 | Filtru d20 mm | buc | 3,0300 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Incalzire |  |  |
|  |  | 3.2. Nod de amestec |  |  |
| 45 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat - Teava d76x2,8 mm, L=800 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,8000 |
|  | 291312412410043 | Distribuitor - colector - Teava d76x2,8 mm, L=800 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0600 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2500 |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,1000 |
| 46 | ID04C | Robinet D40 mm | buc | 5,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,2500 |
|  | 287527420533 | Robinet D40 mm | buc | 5,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1900 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3800 |
| 47 | SE56A | Filtru Dn40 | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  | 331212 | Filtru Dn40 | buc | 1,0100 |
| 48 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse/ Manometru MP3-U | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0840 |
| 49 | pret de piata | Manometru MP3-U | buc | 2,0000 |
|  | 44535343677893 | Manometru MP3-U | buc | 2,0000 |
| 50 | ID04B | Robinet cu 3 cai d15 mm | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5000 |
|  | 2875274233303510032244 | Robinet cu 3 cai d15 mm | buc | 6,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3600 |
| 51 | IA18A | Termometru tehnic | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0200 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 52 | pret de piata | Termometru tehnic | buc | 2,0000 |
|  | 445353334434444r4344367789 | Termometru tehnic | buc | 2,0000 |
| 53 | pret de piata | Borna pentru manometru ЗКЧ-46-76 | buc | 6,0000 |
|  | 6532223568508 | Borna pentru manometru ЗКЧ-46-76 | buc | 6,0000 |
| 54 | pret de piata | Borna pentru termometru ЗКЧ-6-75 | buc | 6,0000 |
|  | 65322235685084 | Borna pentru termometru ЗКЧ-6-75 | buc | 6,0000 |
| 55 | ID04A | Robinet de golire 3/4 | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 1128374205100 | Robinet de golire 3/4 | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0640 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Nod de amestec |  |  |
|  |  | 3.3. Ventilare |  |  |
| 56 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm | m2 | 9,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 34,0200 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 7,2720 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0909 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1091 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0909 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1545 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 11,3625 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2727 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 54,5400 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2727 |
|  | 27104088836430001 | Tabla zincata 0,6 mm | kg | 69,0840 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 54,5400 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 54,5400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4500 |
| 57 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 400 mm | m2 | 10,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 37,8000 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 8,0800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1010 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1212 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1010 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1717 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 12,6250 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3030 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 60,6000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,3030 |
|  | 27104088836430001 | Tabla zincata 0,6 mm | kg | 76,7600 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 60,6000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 60,6000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5000 |
| 58 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 30 mm Alu Lamela Mat | m2 | 19,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,3500 |
|  | 268216261130522333 | Saltele vata de sticla pt. izolare Alu Lamela Mat 30 mm | m2 | 19,5700 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,3420 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,8550 |
| 59 | GD08D | Umbrela, D100 (c.5.904-51) | buc | 5,0000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 10,0000 |
|  | 27104034442 | Umbrela, D100 (c.5.904-51) | buc | 5,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,5000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,1000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,8000 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 3,7500 |
| 60 | GD08D | Deflector, D315 (c.5.904-51) | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 4,0000 |
|  | 2710403444233 | Deflector, D315 (c.5.904-51) | buc | 2,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,6000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3200 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,5000 |
| 61 | CL20A | Grile de ventilatie 450x450 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 111212113333 | Grile de ventilatie 450x450 mm | buc | 1,0000 |
| 62 | CL20A | Grile de ventilatie pentru usa MV450/2 | buc | 35,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0500 |
|  | 1112121133334 | Grile de ventilatie pentru usa MV450/2 | buc | 35,0000 |
| 63 | CL20A | Clapeta de reglare ECA RA 45 | buc | 23,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,8100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6900 |
|  | 111212113333412 | Clapeta de reglare ECA RA 45 | buc | 23,0000 |
| 64 | IC42B | Metal pentru elemente de sustinere | kg | 50,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 10,5000 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 50,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Ventilare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | CAS |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Panouri de distributie din metal |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de evidenta din metal BZUM-TF-02-100-11 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВP-32-31 100A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C63/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 4 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
| 5 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,7400 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,4200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,4400 |
| 8 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 4,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,7200 |
| 9 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/100A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 10 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/63A | buc | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,4300 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,3650 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,6600 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0420 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,6600 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C50/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C20/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 14,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 21,8400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,6860 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1960 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 17,0800 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,5600 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C10/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 3,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0980 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0280 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,4400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B10/4,5 kA | buc | 7,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 10,9200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3430 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0980 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,5400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2800 |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B5/4,5 kA | buc | 3,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 4,6800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1470 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0420 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,6600 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 12,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 18,7200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5880 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1680 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 14,6400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,4800 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/10mA | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 3,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0980 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0280 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,4400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Panouri de distributie din metal |  |  |
|  |  | 1.2. Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |
| 20 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x11 mm | 100 buc | 0,9500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 113,0500 |
|  | 1570-555353334223 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x11 mm | buc | 95,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0503 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0950 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0029 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3990 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1495 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 40,0900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1495 |
| 21 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 3000Lm, 26W, 660x173x103 mm | 100 buc | 0,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,9500 |
|  | 1570-55535334434223 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 3000Lm, 26W, 660x173x103 mm | buc | 5,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0027 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0050 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0002 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0210 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0605 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 2,1100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0605 |
| 22 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-40, 1300Lm, 14W, 186x74 mm | 100 buc | 0,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,1000 |
|  | 21570-33 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-40, 1300Lm, 14W, 186x74 mm | buc | 10,0000 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,0560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,0400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,5300 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,5300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3000 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 12,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 5,9300 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,1090 |
| 23 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1300Lm, 18W, 210x28 mm | 100 buc | 0,2900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 78,5900 |
|  | 2157044-33 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1300Lm, 18W, 210x28 mm | buc | 29,0000 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,1624 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6090 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,0160 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,4370 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,4370 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8700 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 34,8000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1218 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 17,1970 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,3161 |
| 24 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED, 1200Lm, 17W, 287x111 mm | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7100 |
|  | 2157044-3333 | Corp de iluminat cu lampi LED, 1200Lm, 17W, 287x111 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,0056 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0210 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1040 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,1530 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,1530 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 1,2000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0042 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,5930 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,0109 |
| 25 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED, 2500Lm, 24W, 190x50 mm | 100 buc | 0,0300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,1300 |
|  | 21570344-3333 | Corp de iluminat cu lampi LED, 2500Lm, 24W, 190x50 mm | buc | 3,0000 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,0168 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0630 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3120 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,4590 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,4590 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0900 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 3,6000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0126 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,7790 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,0327 |
| 26 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator | 100 buc | 0,0700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,1600 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 14,2800 |
|  | 33443 | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator | buc | 7,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,1428 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |
|  |  | 1.3. Cabluri |  |  |
| 27 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2400 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0002 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0040 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0620 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,1600 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,4400 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0040 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0640 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0160 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0160 |
| 28 | pret de piata | Cablu AVVG-LS-5*35,0 | m | 20,0000 |
|  | 333554459440-34033301551 | Cablu AVVG-LS-5*35,0 | m | 20,0000 |
| 29 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,7500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,8950 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0150 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,2325 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,6000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 9,1500 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0375 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0150 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |
| 30 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*16,0 | m | 25,0000 |
|  | 333554459440-3403301551 | Cablu VVG-LS-5*16,0 | m | 25,0000 |
| 31 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*6,0 | m | 50,0000 |
|  | 3335544590-3404444015522 | Cablu VVG-LS-5*6,0 | m | 50,0000 |
| 32 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 24,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 161,7600 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,4800 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 7,4400 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 19,2000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 292,8000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 1,2000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,4800 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 3,8400 |
| 33 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2,5 | m | 1 550,0000 |
|  | 5544590-400155 | Cablu VVGng-LS-3*2.5 | m | 1 550,0000 |
| 34 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*1,5 | m | 760,0000 |
|  | 44590-400155 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | 760,0000 |
| 35 | pret de piata | Cablu VVG-LS-2*1,5 | m | 15,0000 |
|  | 44590-40044155 | Cablu VVGng-LS-2*1.5 | m | 15,0000 |
| 36 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*1,5 | m | 75,0000 |
|  | 44590-4004415544 | Cablu VVGng-LS-5*1.5 | m | 75,0000 |
| 37 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,1200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,2888 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0424 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,6572 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,6960 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 25,8640 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,1060 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0424 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3392 |
| 38 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 | m | 190,0000 |
|  | 333554455594444330-3450330155 | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 | m | 190,0000 |
| 39 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 5x1,5 | m | 20,0000 |
|  | 3335544555944443304-3450330155 | Cablu VVG-A-FRLS 5x1,5 | m | 20,0000 |
| 40 | pret de piata | Cablu PV 1x6,0 | m | 2,0000 |
|  | 3335594440444330-34345032305 | Cablu PV 1x6,0 | m | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cabluri |  |  |
|  |  | 1.4. Materiale auxiliare |  |  |
| 41 | 08-02-472-2 | Platbanda din otel 25x4 mm | 100 m | 0,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6600 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0004 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0900 |
|  | 1013353344 | Platbanda din otel 25x4 mm | t | 0,0130 |
| 42 | 08-02-472-2 | Platbanda din otel 40x4 mm | 100 m | 0,1500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4900 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0006 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1350 |
|  | 10133344 | Platbanda din otel 40x4 mm | t | 0,0195 |
| 43 | pret de piata | Otel rotund GOST2590-71 D20 mm | m | 10,0000 |
|  | 24402422433212 | Otel rotund GOST2590-71 D20 mm | m | 10,0000 |
| 44 | pret de piata | Articole din metal | kg | 200,0000 |
|  | 433344 | Articole din metal | kg | 200,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Materiale auxiliare |  |  |
|  |  | 1.5. Tevi (de creat resursa) |  |  |
| 45 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 0,7000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,6600 |
|  | 323378503-8010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 70,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0015 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6720 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,3800 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,3800 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,6900 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,6000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,3880 |
| 46 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 13,8000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 328,4400 |
|  | 3378503-8010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 1 380,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0290 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 13,2480 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 184,9200 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 184,9200 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 92,4600 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 248,4000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 66,7920 |
| 47 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 9,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 226,1000 |
|  | 23378503-80103 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 950,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0199 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 9,1200 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 127,3000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 127,3000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 63,6500 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 171,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 45,9800 |
| 48 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior D40 mm | 100 m | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,9400 |
|  | 2221244 | Furtun metalic d40 mm | m | 20,0000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0004 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0103 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2100 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,3600 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,3600 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 2,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 5,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,2000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0440 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,5800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,8880 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0440 |
| 49 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic perforat 150x35 mm | 100 m | 0,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,4700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3420 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6250 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6250 |
|  | 44124222223333 | Jgheab metalic perforat 150x35 mm | m | 5,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tevi (de creat resursa) |  |  |
|  |  | 1.6. Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |
| 50 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,2300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,4060 |
|  | 540-40525 | Intreruptor monopolar10A/230V IP20 | buc | 23,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 23,4600 |
| 51 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,1100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,6080 |
|  | 540-4026 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 | buc | 11,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 11,2200 |
| 52 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar cu indicator 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6100 |
|  | 5340-222 | Intreruptor monopolar cu indicator 10A/230V IP20 | buc | 5,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 5,1000 |
| 53 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar cap-scara 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,0400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2880 |
|  | 5340-2222 | Intreruptor monopolar cap-scara 10A/230V IP20 | buc | 4,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 4,0800 |
| 54 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP44 | 100 buc | 0,0700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2540 |
|  | 540-405252222 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP44 | buc | 7,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 7,1400 |
| 55 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 | 100 buc | 0,2800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,0960 |
|  | 540-4003 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 | buc | 28,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,2856 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0308 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,7920 |
| 56 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 cu 2 locuri | 100 buc | 0,3300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,2560 |
|  | 540-33 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 cu 2 locuri | buc | 33,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,3366 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0363 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 2,1120 |
| 57 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-54 | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8640 |
|  | 540-40403444 | Priza 2P+PE, In=16A IP-54 | buc | 2,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0204 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0022 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1280 |
| 58 | 08-03-591-8 | Bloc de priza cu 6 locuri, dimensiuni 45x45 mm (dintre care 4 2P+PE si 2 RJ45) | 100 buc | 0,3400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,6880 |
|  | 540-4003212222 | Bloc de priza cu 6 locuri, dimensiuni 45x45 mm (dintre care 4 2P+PE si 2 RJ45) | buc | 34,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,3468 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0374 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 2,1760 |
| 59 | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 105,0000 |
|  | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 105,0000 |
| 60 | 2451089 | Cutie pentru doze | buc | 30,0000 |
|  | 245108911 | Cutie pentru doze | buc | 30,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |
|  |  | 1.7. Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa) |  |  |
| 61 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic perforat 100x50x3000 m cu capac | 100 m | 0,1500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0260 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,8750 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0600 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,8750 |
|  | 441242434434222 | Jgheab metalic perforat 100x50x3000 m cu capac | m | 15,0000 |
| 62 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic perforat 80x50x3000 m cu capac | 100 m | 0,4500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,2300 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,0780 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 5,6250 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1800 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 5,6250 |
|  | 4412424344342221 | Jgheab metalic perforat 80x50x3000 m cu capac | m | 45,0000 |
| 63 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac | 100 m | 0,6000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,6400 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,1040 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,2400 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,5000 |
|  | 44124243444342221 | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac | m | 60,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | CAS |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Panouri de distributie din metal |  |  |
| 64 | pret de piata | Panou de evidenta din metal BZUM-TF-02-100-11 | buc | 1,0000 |
|  | 44264312222422 | Panou de evidenta din metal BZUM-TF-02-100-11 | buc | 1,0000 |
| 65 | pret de piata | Intrerupator ВP-32-31 100A | buc | 1,0000 |
|  | 4220994441144422 | Intrerupator ВP-32-31 100A | buc | 1,0000 |
| 66 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 54455555343300433 | Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 67 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 54455333344622 | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 68 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 2,0000 |
|  | 5445533334467789 | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 2,0000 |
| 69 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C63/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 2062533311223322 | Automat BA 47-29 3P/C63/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 70 | pret de piata | Contor electric ZMG 310 CR | buc | 1,0000 |
|  | 444426443 | Contor electric ZMG 310 CR | buc | 1,0000 |
| 71 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/100A | buc | 1,0000 |
|  | 422094433494333333 | Intrerupator ВН32-3P/100A | buc | 1,0000 |
| 72 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/63A | buc | 3,0000 |
|  | 42209443349433 | Intrerupator ВН32-3P/63A | buc | 3,0000 |
| 73 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C50/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 206233311223122144022 | Automat BA 47-29 3P/C50/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 74 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 206253331122312231022 | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 75 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 2062333112231221022 | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 76 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 14,0000 |
|  | 2062333112231210 | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 14,0000 |
| 77 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C10/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  | 20623331122331210 | Automat BA 47-29 1P/C10/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 78 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA | buc | 7,0000 |
|  | 20623331412231 | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA | buc | 7,0000 |
| 79 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B5/4,5 kA | buc | 3,0000 |
|  | 206233311244231 | Automat BA 47-29 1P/B5/4,5 kA | buc | 3,0000 |
| 80 | pret de piata | Declansator independent PH47 | buc | 1,0000 |
|  | 4102994442131444355111220 | Declansator independent PH47 | buc | 1,0000 |
| 81 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 12,0000 |
|  | 442230009434778291212 | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 12,0000 |
| 82 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/10mA | buc | 2,0000 |
|  | 4422300094312 | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/10mA | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Panouri de distributie din metal |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda |  |  |
|  |  | 1.1.1. Sistemul A1 (apa rece) |  |  |
| 1 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=32 mm) | m | 5,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8000 |
|  | 25214444216717050 | Teava PPR, D=32 mm | m | 5,1000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0350 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,1195 |
| 2 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) | m | 25,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,2500 |
|  | 12222521216717050 | Teava PPR, D=25 mm | m | 25,5000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,5000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1500 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,5475 |
| 3 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) | m | 20,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,2000 |
|  | 2521216443717050 | Teava PPR, D=20 mm | m | 20,4000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1200 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0400 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4120 |
| 4 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic | m | 50,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,0000 |
| 5 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D35x9 mm | m | 5,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,1000 |
|  | 233320517443335223 | Termoizolatie conducte D35x9 mm | m | 5,4075 |
| 6 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm | m | 25,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 10,5000 |
|  | 33233320517443335223 | Termoizolatie conducte D28x9 mm | m | 27,0375 |
| 7 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm | m | 20,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8,4000 |
|  | 3323333320517443335223 | Termoizolatie conducte D22x9 mm | m | 21,6300 |
| 8 | SD19A | Robinet cu sfera PPR D 20 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2913124503150333 | Robinet cu sfera PPR D 20 mm | buc | 2,0300 |
| 9 | SD19A | Robinet cu sfera PPR D 15 mm | buc | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8400 |
|  | 29131245031503335 | Robinet cu sfera PPR D 15 mm | buc | 8,1200 |
| 10 | SD19A | Robinet de golire D 15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |
|  | 291312450315032335 | Robinet de golire D 15 mm | buc | 1,0150 |
| 11 | SD13A | Supapa de sens D25 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
|  | 291312420421033 | Supapa de sens D25 mm | buc | 1,0200 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sistemul A1 (apa rece) |  |  |
|  |  | 1.1.2. Sistemul T3 (apa calda) |  |  |
| 12 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) | m | 20,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,2000 |
|  | 2521216443717050 | Teava PPR, D=20 mm | m | 20,4000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1200 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0400 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4120 |
| 13 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic | m | 20,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,2000 |
| 14 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm | m | 20,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8,4000 |
|  | 3323333320517443335223 | Termoizolatie conducte D22x9 mm | m | 21,6300 |
| 15 | SD19A | Robinet cu sfera PPR D 15 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9200 |
|  | 29131245031503335 | Robinet cu sfera PPR D 15 mm | buc | 4,0600 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sistemul T3 (apa calda) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda |  |  |
|  |  | 1.2. Retele interioare de canalizare |  |  |
| 16 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PPVC | m | 15,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,8000 |
|  | 252121672016052 | Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm | m | 15,4500 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,2250 |
| 17 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC | m | 10,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,2500 |
|  | 25212167201608 | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm | m | 13,3900 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0520 |
| 18 | SB10E | Clapeta de aerisire D110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 2523156721015333 | Clapeta de aerisire D110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 19 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 2523126721153 | Sifon de pardoseala din polipropilena d50 mm | buc | 2,0200 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0071 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0202 |
| 20 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 18,8000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 4,2420 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 4,2000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 4,2000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 4,2000 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 4,2000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 4,2000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 4,2000 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 4,2000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 4,2000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 4,2000 |
| 21 | SC04A | Lavoar din ceramica. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti) | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,4000 |
|  | 26221024380001 | Lavoar ceramica (cu 2 robineti) | buc | 4,1208 |
| 22 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,6000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 4,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 8,0000 |
| 23 | SC02A | Cada de dus cu baterie cromata, sifon si mecanism de fixare | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |
|  | 28751142007804 | Cada de dus cu baterie cromata, sifon si mecanism de fixare | buc | 1,0300 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0300 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Retele interioare de canalizare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | CAS |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 24 | SE56A | Filtru pentru apa rece D25 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
| 25 | SE53A | Contor de apa rece d15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | CAS |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 26 | Pret de piata | Filtru pentru apa rece D25 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3323 | Filtru pentru apa rece D25 mm | buc | 1,0000 |
| 27 | Pret de piata | Contor de apa rece d15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 33233 | Contor de apa rece d15 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Semnalizare de incendiu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0056 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0560 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |
| 2 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0006 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0060 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0900 |
| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator 12V 7A/h | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 5,6000 |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena 10-16VDS, 300mA, 123 db, S9000 | buc | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0120 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0060 |
| 5 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu de fum D9000 SR | buc | 73,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 803,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0015 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,1460 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 21,9000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 1,4600 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 9,4900 |
| 6 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena EN54 SB112F | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0020 |
| 7 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu manual D9000 MCP | buc | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 33,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0001 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0060 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,9000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0600 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,3900 |
| 8 | pret de piata | Piese metalice material de fixare | kg | 2,0000 |
|  | 45433 | Piese metalice material de fixare | kg | 2,0000 |
| 9 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 7,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 278,2500 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0041 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0104 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 276,7500 |
|  | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 23,4000 |
| 10 | pret de piata | Cablu КПСBBнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2 | m | 580,0000 |
|  | 099443344 | Cablu КПСBBнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2 | m | 580,0000 |
| 11 | pret de piata | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 | m | 170,0000 |
|  | 4444 | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 | m | 170,0000 |
| 12 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | 5,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 89,5950 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 5,5000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 1 100,0000 |
|  | 1110-0333 | Cablu canal 22x10x2000 | m | 550,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 33,4400 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 33,4400 |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm | 100 m | 5,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 119,0000 |
|  | 788030 | Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm | m | 500,0000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 67,0000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 67,0000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 5,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 33,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 90,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 9,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 24,2000 |
| 14 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Металлорукав рзц-х-ш-22у3 | 100 m | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,7600 |
|  | 78803045 | Металлорукав рзц-х-ш-22у3 | m | 20,0000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,6800 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,6800 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,2000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,3400 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,6000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,3600 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,9680 |
| 15 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete/ Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0001 |
| 16 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 0,3000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5040 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0150 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0060 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0150 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0150 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,0780 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,0300 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0480 |
| 17 | pret de piata | Cablu UTP cat. 5e | m | 30,0000 |
|  | 8933943345084 | Cablu UTP cat. 5e | m | 30,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | CAS |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 18 | pret de piata | Panou de control si dirijare incendiu FP 9000-8 | buc | 1,0000 |
|  | 53121 | Panou de control si dirijare incendiu FP 9000-8 | buc | 1,0000 |
| 19 | pret de piata | Emitator radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
|  | 6444700113 | Emitator radio | buc | 1,0000 |
| 20 | pret de piata | Acumulator 12V 7A/h | buc | 2,0000 |
|  | 880998654433 | Acumulator 12V 7A/h | buc | 2,0000 |
| 21 | pret de piata | Sirena 10-16VDS, 300mA, 123 db, S9000 | buc | 3,0000 |
|  | 8809986544333 | Sirena 10-16VDS, 300mA, 123 db, S9000 | buc | 3,0000 |
| 22 | pret de piata | Avertizor de incendiu de fum D9000 SR | buc | 73,0000 |
|  | 6447790033 | Avertizor de incendiu de fum D9000 SR | buc | 73,0000 |
| 23 | pret de piata | Sirena EN54 SB112F | buc | 1,0000 |
|  | 6700441313 | Sirena EN54 SB112F | buc | 1,0000 |
| 24 | pret de piata | Avertizor de incendiu manual D9000 MCP | buc | 3,0000 |
|  | 223435003 | Avertizor de incendiu manual D9000 MCP | buc | 3,0000 |
| 25 | pret de piata | Rezistor | buc | 7,0000 |
|  | 880449944448654433 | Rezistor | buc | 7,0000 |
| 26 | pret de piata | Panou informativ EXIT | buc | 3,0000 |
|  | 88044994444448654433 | Panou informativ EXIT | buc | 3,0000 |
| 27 | pret de piata | Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h | buc | 1,0000 |
|  | 88099448654433 | Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h | buc | 1,0000 |
| 28 | pret de piata | Baza standart de dioda B9000 D | buc | 73,0000 |
|  | 8804499444444863 | Baza standart de dioda B9000 D | buc | 73,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Telecomunicatii si semnalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-06-037-04 | Dulap Rack 19" inaltime 18U | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 |
|  | 1010089 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm | t | 0,0001 |
|  | 1010121 | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm | t | 0,0000 |
|  | 1012043 | Saibe zincate, diametrul 10 mm | kg | 0,0020 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | kg | 2,1000 |
| 2 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Optical patch panel 19" | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 3 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP | buc | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |
| 4 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Patch panel 24-port 1U cat 5 UTP | buc | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |
| 5 | 08-03-575-1 adoptat | Montare UPS | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 6 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 64,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 64,0000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,1280 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,1280 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,7680 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,1280 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0640 |
| 7 | pret de piata | Priza RJ-45 Legrand | buc | 32,0000 |
|  | 51142 | Priza RJ-45 Legrand | buc | 32,0000 |
| 8 | pret de piata | Priza telefonica | buc | 30,0000 |
|  | 335555112 | Priza telefonica | buc | 30,0000 |
| 9 | pret de piata | Priza televizor | buc | 2,0000 |
|  | 33445555112 | Priza televizor | buc | 2,0000 |
| 10 | pret de piata | Cutii pentru prize | buc | 64,0000 |
|  | 33555511121 | Cutii pentru prize | buc | 64,0000 |
| 11 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 23,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,6400 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,1500 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,4600 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 1,1500 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 1,1500 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 5,9800 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 2,3000 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 3,6800 |
| 12 | pret de piata | Cablu UTP cat. 5e | m | 2 300,0000 |
|  | 8933943345084 | Cablu UTP cat. 5e | m | 2 300,0000 |
| 13 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 0,3100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5208 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0155 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0062 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0155 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0155 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,0806 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0496 |
| 14 | pret de piata | Patch cord UTP cat 5e, 0,5 m | buc | 17,0000 |
|  | 870984478242 | Patch cord UTP cat 5e, 0,5 m | buc | 17,0000 |
| 15 | pret de piata | Patch cord UTP cat 5e, 1,5 m | buc | 15,0000 |
|  | 87094845 | Patch cord UTP cat 5e, 1,5 m | buc | 15,0000 |
| 16 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic de tip plasa 150mmx60mm cu capac (de creat resursa) | 100 m | 0,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,7000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,4200 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,2500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,2500 |
|  | 5535515 | Jgheab metalic de tip plasa 150mmx60mm cu capac | m | 50,0000 |
| 17 | pret de piata | Piese metalice pentru fixare | kg | 3,0000 |
|  | 7090 | Piese metalice pentru fixare | kg | 3,0000 |
| 18 | 08-02-409-1 | Tub din polivinilhloridic D16 mm (de creat resursa) | 100 m | 23,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 547,4000 |
|  | 3788533133330022 | Tub din polivinilhloridic D16 mm | m | 2 300,0000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 308,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 308,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 23,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 154,1000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 414,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 41,4000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 111,3200 |
| 19 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 15x10 (de creat resursa) | 100 m | 5,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 81,4500 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 5,0000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 1 000,0000 |
|  | 1110-033333 | Cablu canal 15x10 | m | 500,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 30,4000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 30,4000 |
| 20 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 25x16 (de creat resursa) | 100 m | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,5800 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 2,0000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 400,0000 |
|  | 1110-3 | Cablu canal 25x16 | m | 200,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 12,1600 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 12,1600 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | CAS |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 21 | pret de piata | Dulap Rack 19" inaltime 18U | buc | 1,0000 |
|  | 4332243544911 | Dulap Rack 19" inaltime 18U | buc | 1,0000 |
| 22 | pret de piata | Optical patch panel 19" | buc | 1,0000 |
|  | 445555335443 | Optical patch panel 19" | buc | 1,0000 |
| 23 | pret de piata | Router Wi-Fi 2xSFP | buc | 1,0000 |
|  | 44555055443433335 | Router Wi-Fi 2xSFP | buc | 1,0000 |
| 24 | pret de piata | Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP | buc | 3,0000 |
|  | 44443335 | Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP | buc | 3,0000 |
| 25 | pret de piata | Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP | buc | 3,0000 |
|  | 44443335 | Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP | buc | 3,0000 |
| 26 | pret de piata | SMART UPS 1,5 kW | buc | 1,0000 |
|  | 445554455442 | SMART UPS 1,5 kW | buc | 1,0000 |
| 27 | pret de piata | Filtru de retea cu 8 prize, 1,5 m | buc | 10,0000 |
|  | 44555055424433 | Filtru de retea cu 8 prize, 1,5 m | buc | 10,0000 |
| 28 | pret de piata | Modul de ventilare cu termostat | buc | 1,0000 |
|  | 97334433 | Modul de ventilare cu termostat | buc | 1,0000 |
| 29 | pret de piata | Organizator de cabluri 1U | buc | 1,0000 |
|  | 97334433333 | Organizator de cabluri 1U | buc | 1,0000 |
| 30 | pret de piata | Conectori RJ-45 | buc | 32,0000 |
|  | 44443335442 | Conectori RJ-45 | buc | 32,0000 |
| 31 | pret de piata | Programul software | buc | 1,0000 |
|  | 790-09878 | Programul software | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |

| Lucrari de reparație capitală a Obiectul nr.3 - Constructie 22, numar de nivele 1 (Cantina) din unitatea militară Negresti, r-n. Straseni. | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 3-1-1

Solutii arhitecturale (009/23-2-SA)

Intocmit in preţuri  curente 29.12.2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontarea imobilului existent |
| 1 | RCsG52A | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat | m3 |  | 895,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,3100 | 1 172,45 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,0880 | 78,76 |
|  | 2952270003311 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,0880 | 78,76 |
|  | 2952260003503 | Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa | h-ut | 0,0070 | 6,27 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0410 | 36,70 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0010 | 0,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Demontarea imobilului existent |  |
| 2. Finisare exterioara |
| 2.1. Acoperis |
| 2 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata grosime 0.5 mm cu termoizolare din vata minerala, de tip "Sandwich" grosime 170 mm, montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200 | m2 |  | 417,90 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,2000 | 501,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 125,37 |
|  | 2811236304927 | Panouri "Sandwich"acoperis gr. 170 mm | m2 | 1,0200 | 434,78 |
|  | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 2,5800 | 1 099,75 |
|  | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 3,0000 | 1 278,77 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 | 1 278,77 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1810 | 77,15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 20,90 |
| 3 | CK26B | Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime | m |  | 50,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 16,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 4,00 |
|  | 2822135700001 | Opritor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm L=2.0 m | buc | 0,5000 | 25,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 200,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,50 |
| 4 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL gr. 0.5 mm Material marunt=1,0300 | m |  | 50,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 15,00 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 54,08 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 72,10 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 10,30 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 5,15 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 10,30 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 10,30 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 515,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 1,00 |
| 5 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL gr. 0.5 mm Material marunt=1,0200 | m |  | 27,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 9,45 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 28,92 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 13,77 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 6,89 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 13,77 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 6,89 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 6,89 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 6,89 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Acoperis |  |
| 2.2. Pereti |
| 6 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 580,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 435,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 0,17 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,06 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 0,17 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 0,07 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 1,74 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 2 610,00 |
| 7 | CD73A | Pereti din panouri usoare, tabla profilata grosime 0.5 mm cu termoizolare din vata minerala, de tip "Sandwich" grosime 150 mm, montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 | m2 |  | 415,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 | 518,75 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 49,80 |
|  | 2811236304825 | Panouri "Sandwich" perete gr. 150 mm | m2 | 1,0200 | 436,00 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 | 1 367,84 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 | 1 282,35 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 | 1 282,35 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 | 74,80 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 41,50 |
| 8 | CD73A | Pereti din panouri usoare, tabla profilata grosime 0.5 mm cu termoizolare din vata minerala, de tip "Sandwich" grosime 50 mm, montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 | m2 |  | 33,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 | 41,25 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 3,96 |
|  | 2811236304815 | Panouri "Sandwich" perete gr. 50 mm | m2 | 1,0200 | 34,67 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 | 108,77 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 | 101,97 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 | 101,97 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 | 5,95 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 3,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Pereti |  |
| 2.3. Parapet |
| 9 | CD73A | Pereti din panouri usoare, tabla profilata grosime 0.5 mm cu termoizolare din vata minerala, de tip "Sandwich" grosime 50 mm, montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 | m2 |  | 11,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 | 13,75 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 1,32 |
|  | 2811236304815 | Panouri "Sandwich" perete gr. 50 mm | m2 | 1,0200 | 11,56 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 | 36,26 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 | 33,99 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 | 33,99 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 | 1,98 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 1,10 |
| 10 | CE17A | Bariera de vapori Material marunt=1,0300 | m2 |  | 11,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 2,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 0,55 |
|  | 2682132600423 | Bariera de vapori | m2 | 1,1500 | 13,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,11 |
| 11 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: fisie din otel 30x4 mm | kg |  | 51,81 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 9,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,52 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,52 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 51,81 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,26 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,41 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 0,52 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 1,04 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 1,04 |
| 12 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  | 0,05 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 0,36 |
|  | 2430126108726 | Email PF | kg | 12,0000 | 0,60 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 6,0000 | 0,30 |
|  | 2430226109241 | Diluant alhidic D-308 | kg | 0,8400 | 0,04 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 0,15 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 0,08 |
| 13 | CE23D | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (60 cm) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m |  | 54,80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 | 30,14 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5000 | 27,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 10,96 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0110 | 0,63 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 3,2000 | 182,37 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,2000 | 11,40 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,0000 | 56,99 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0800 | 4,56 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1000 | 233,67 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0130 | 0,74 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 | 0,03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,23 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 1,10 |
| 14 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m |  | 54,80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 16,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 2,74 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1500 | 8,63 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 0,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Parapet |  |
| 2.4. Soclu |
| 15 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 1,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,7500 | 9,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,76 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 187,0000 | 360,63 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 | 1,52 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 | 1,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 0,52 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 1,14 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 0,62 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,48 |
| 16 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 |  | 167,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 13,36 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum Aquamast | kg | 0,3000 | 100,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,33 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 | 0,10 |
| 17 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS gr. 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 |  | 167,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 237,14 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 49,77 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m | m | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 674,68 |
|  | 2521302602960 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 35 kg/m3, grosime 100 mm | m2 | 1,0700 | 180,48 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 185,54 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m | m | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 1 012,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 4,18 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 0,57 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 3,84 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 3,01 |
| 18 | IzF04M | Strat hidroizolant, cu Membrana cramponata intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase | m2 |  | 167,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3800 | 63,46 |
|  | 2875111000000 | Membrana cramponata | m2 | 1,1200 | 187,04 |
|  | 1592127000000 | Butan in butelie | kg | 0,2000 | 33,40 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0050 | 0,84 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart | m2 |  | 111,36 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 3,34 |
|  | 2416586105313 | Amorsa-grund "Betonokontakt" | kg | 0,2700 | 30,07 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,57 |
| 20 | CI21A | Placarea peretilor cu piatra naturala fasonata cu grautate max 25kg/m2 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 |  | 82,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 | 238,09 |
|  | 2670112202251 | Piatra naturala fasonata cu grautate max 25kg/m2 | m2 | 1,0200 | 84,58 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 | 364,85 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 | 35,66 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 0,17 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 | 2,08 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 | 0,90 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 | 5,99 |
| 21 | CE23B | Glafuri din tabla zincata cu acoperire RAL de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m |  | 81,80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5000 | 40,90 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 28,63 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 8,18 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,43 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 1,2500 | 106,34 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 | 8,51 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 28,07 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 2,55 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 161,64 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 0,51 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 0,03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,17 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Soclu |  |
| 2.5. Scari de acces |
| 22 | CH06A | Balustrada la scara din inox (inclusiv mina curenta superioara, mina curenta pentru persoane cu dizabilitati si opritor) montata pe suporti de 0.92 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata de parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/2" si otel laminat, dreapta. Rezistenta la solicitare sarcina - min 300N/m. (B-1a) | m |  | 10,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 9,54 |
|  | 2812106305721 | Balustrada din elemente otel inox | m | 1,0000 | 10,60 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 1,06 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 0,64 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 7,42 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 0,27 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 2,12 |
| 23 | CH06A | Balustrada la scara din inox (inclusiv mina curenta superioara, mina curenta pentru persoane cu dizabilitati si opritor) montata pe suporti de 0.92 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata de parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/2" si otel laminat, dreapta. Rezistenta la solicitare sarcina - min 300N/m. (B-1b) | m |  | 10,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 9,54 |
|  | 2812106305721 | Balustrada din elemente otel inox | m | 1,0000 | 10,60 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 1,06 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 0,64 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 7,42 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 0,27 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 2,12 |
| 24 | CH06A | Balustrada la scara din inox (inclusiv mina curenta superioara, mina curenta pentru persoane cu dizabilitati si opritor) montata pe suporti de 0.92 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata de parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/2" si otel laminat, dreapta. Rezistenta la solicitare sarcina - min 300N/m. (Bl-2) | m |  | 2,40 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 2,16 |
|  | 2812106305721 | Balustrada din elemente otel inox | m | 1,0000 | 2,40 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 0,24 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 0,14 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 1,68 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 0,06 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 0,48 |
| 25 | CH06A | Balustrada la scara din inox (inclusiv mina curenta superioara, mina curenta pentru persoane cu dizabilitati si opritor) montata pe suporti de 0.92 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata de parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/2" si otel laminat, dreapta. Rezistenta la solicitare sarcina - min 300N/m. (Bl-3) | m |  | 3,20 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 2,88 |
|  | 2812106305721 | Balustrada din elemente otel inox | m | 1,0000 | 3,20 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 0,32 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 0,19 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 2,24 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 0,08 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 0,64 |
| 26 | CH06A | Balustrada la scara din inox (inclusiv mina curenta superioara, mina curenta pentru persoane cu dizabilitati si opritor) montata pe suporti de 0.92 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata de parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/2" si otel laminat, dreapta. Rezistenta la solicitare sarcina - min 300N/m. (Bl-4) | m |  | 5,30 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 4,77 |
|  | 2812106305721 | Balustrada din elemente otel inox | m | 1,0000 | 5,30 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 0,53 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 0,32 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 3,71 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 0,13 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 1,06 |
| 27 | CH06A | Balustrada la scara din inox (inclusiv mina curenta superioara, mina curenta pentru persoane cu dizabilitati si opritor) montata pe suporti de 0.92 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata de parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/2" si otel laminat, dreapta. Rezistenta la solicitare sarcina - min 300N/m. (Bl-5) | m |  | 11,40 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 10,26 |
|  | 2812106305721 | Balustrada din elemente otel inox | m | 1,0000 | 11,40 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 1,14 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 0,68 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 7,98 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 0,29 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 2,28 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart | m2 |  | 50,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,50 |
|  | 2416586105313 | Amorsa-grund "Betonokontakt" | kg | 0,2700 | 13,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,50 |
| 29 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit antiderapante, dimensiuni la 600 x 600 mm, grosime 10 mm, pe strat suport din adeziv pentru lucrari exterioare Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 |  | 35,87 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2000 | 78,91 |
|  | 2670112202056 | Placi din ceramica granit 600x600x10 mm | m2 | 1,0200 | 36,95 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 6,0000 | 217,37 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3900 | 14,13 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0314 | 1,13 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0152 | 0,55 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 1,64 |
| 30 | CI24A | Placarea treptelor si contratreptelor cu placi de granit ceramic rezistent la inghet, antiderapante, cu grosimea placilor 10 mm, pe strat suport din adeziv pentru lucrari exterioare | m2 |  | 14,13 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 54,47 |
|  | 2670112202056 | Placi din ceramica granit 600x600x10 mm | m2 | 1,0200 | 14,41 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 5,8000 | 81,95 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 2,12 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 2,83 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 0,28 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 0,07 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 4,85 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0360 | 0,51 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Scari de acces |  |
| 2.6. Finisare copertine |
| 2.6.1. Copertina C4 |
| 31 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata grosime 0.5 mm cu termoizolare din vata minerala, de tip "Sandwich" grosime 50 mm, montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200 | m2 |  | 8,50 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,2000 | 10,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 2,55 |
|  | 2811236304915 | Panouri "Sandwich" acoperis gr. 50 mm | m2 | 1,0200 | 8,84 |
|  | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 2,5800 | 22,37 |
|  | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 3,0000 | 26,01 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 | 26,01 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1810 | 1,57 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 0,43 |
| 32 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL gr. 0.5 mm Material marunt=1,0200 | m |  | 4,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 1,40 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 4,28 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 2,04 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 1,02 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 2,04 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 1,02 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 1,02 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 1,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,06 |
| 33 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL gr. 0.5 mm Material marunt=1,0300 | m |  | 3,30 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 0,99 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 3,57 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 4,76 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 0,68 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 0,34 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 0,68 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 0,68 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 33,99 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,07 |
| 34 | CD73A | Pereti din panouri usoare, tabla profilata grosime 0.5 mm cu termoizolare din vata minerala, de tip "Sandwich" grosime 50 mm, montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 | m2 |  | 22,10 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 | 27,63 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 2,65 |
|  | 2811236304815 | Panouri "Sandwich" perete gr. 50 mm | m2 | 1,0200 | 23,22 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 | 72,84 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 | 68,29 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 | 68,29 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 | 3,98 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 2,21 |
| 35 | CL54B | Sistem fatada ventilata cu placaj din Panouri compozite de tip Etalbond pentru lucrari exterioare, fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Material marunt (garntura de paronit)=1,0030 | m2 |  | 18,78 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4545 | 27,32 |
|  | 2811236304901 | Panouri compozite de tip Etalbond pentru lucrari exterioare cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 1,1800 | 22,23 |
|  | 2874115833882 | Suruburi autoregulatoare 4,2x13 | buc | 41,8000 | 787,36 |
|  | 2874115833881 | Suruburi autoregulatoare 4,2x19 | buc | 41,8000 | 787,36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1038 | 1,95 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2120 | 3,98 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0120 | 0,23 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0310 | 0,58 |
| 36 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m |  | 11,70 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 3,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 0,59 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1500 | 1,84 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Copertina C4 |  |
| 2.6.2. Copertina C3 |
| 37 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata grosime 0.5 mm cu termoizolare din vata minerala, de tip "Sandwich" grosime 50 mm, montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200 | m2 |  | 16,00 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,2000 | 19,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 4,80 |
|  | 2811236304915 | Panouri "Sandwich" acoperis gr. 50 mm | m2 | 1,0200 | 16,65 |
|  | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 2,5800 | 42,11 |
|  | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 3,0000 | 48,96 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 | 48,96 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1810 | 2,95 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 0,80 |
| 38 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL gr. 0.5 mm Material marunt=1,0200 | m |  | 3,30 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 1,16 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 3,53 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 1,68 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 0,84 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 1,68 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 0,84 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 0,84 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 0,84 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,05 |
| 39 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL gr. 0.5 mm Material marunt=1,0300 | m |  | 9,80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 2,94 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 10,60 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 14,13 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 2,02 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 1,01 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 2,02 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 2,02 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 100,94 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,20 |
| 40 | CD73A | Pereti din panouri usoare, tabla profilata grosime 0.5 mm cu termoizolare din vata minerala, de tip "Sandwich" grosime 50 mm, montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 | m2 |  | 43,45 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 | 54,31 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 5,21 |
|  | 2811236304815 | Panouri "Sandwich" perete gr. 50 mm | m2 | 1,0200 | 45,65 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 | 143,21 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 | 134,26 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 | 134,26 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 | 7,83 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 4,35 |
| 41 | CL54B | Sistem fatada ventilata cu placaj din Panouri compozite de tip Etalbond pentru lucrari exterioare, fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Material marunt (garntura de paronit)=1,0030 | m2 |  | 29,72 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4545 | 43,23 |
|  | 2811236304901 | Panouri compozite de tip Etalbond pentru lucrari exterioare cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 1,1800 | 35,17 |
|  | 2874115833882 | Suruburi autoregulatoare 4,2x13 | buc | 41,8000 | 1 246,02 |
|  | 2874115833881 | Suruburi autoregulatoare 4,2x19 | buc | 41,8000 | 1 246,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1038 | 3,08 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2120 | 6,30 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0120 | 0,36 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0310 | 0,92 |
| 42 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m |  | 22,70 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 6,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 1,14 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1500 | 3,58 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Copertina C3 |  |
| 2.6.3. Copertina C2 |
| 43 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata grosime 0.5 mm cu termoizolare din vata minerala, de tip "Sandwich" grosime 50 mm, montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200 | m2 |  | 6,05 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,2000 | 7,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 1,82 |
|  | 2811236304915 | Panouri "Sandwich" acoperis gr. 50 mm | m2 | 1,0200 | 6,29 |
|  | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 2,5800 | 15,92 |
|  | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 3,0000 | 18,51 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 | 18,51 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1810 | 1,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 0,30 |
| 44 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL gr. 0.5 mm Material marunt=1,0200 | m |  | 4,20 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 1,47 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 4,50 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 2,14 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 1,07 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 2,14 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 1,07 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 1,07 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 1,07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,06 |
| 45 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL gr. 0.5 mm Material marunt=1,0300 | m |  | 3,80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 1,14 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 4,11 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 5,48 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 0,78 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 0,39 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 0,78 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 0,78 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 39,14 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,08 |
| 46 | CD73A | Pereti din panouri usoare, tabla profilata grosime 0.5 mm cu termoizolare din vata minerala, de tip "Sandwich" grosime 50 mm, montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 | m2 |  | 29,57 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 | 36,96 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 3,55 |
|  | 2811236304815 | Panouri "Sandwich" perete gr. 50 mm | m2 | 1,0200 | 31,07 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 | 97,46 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 | 91,37 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 | 91,37 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 | 5,33 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 2,96 |
| 47 | CL54B | Sistem fatada ventilata cu placaj din Panouri compozite de tip Etalbond pentru lucrari exterioare, fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Material marunt (garntura de paronit)=1,0030 | m2 |  | 15,97 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4545 | 23,23 |
|  | 2811236304901 | Panouri compozite de tip Etalbond pentru lucrari exterioare cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 1,1800 | 18,90 |
|  | 2874115833882 | Suruburi autoregulatoare 4,2x13 | buc | 41,8000 | 669,55 |
|  | 2874115833881 | Suruburi autoregulatoare 4,2x19 | buc | 41,8000 | 669,55 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1038 | 1,66 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2120 | 3,39 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0120 | 0,19 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0310 | 0,50 |
| 48 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m |  | 6,97 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 2,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 0,35 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1500 | 1,10 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Copertina C2 |  |
| 2.6.4. Copertina C1 |
| 49 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata grosime 0.5 mm cu termoizolare din vata minerala, de tip "Sandwich" grosime 50 mm, montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200 | m2 |  | 6,00 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,2000 | 7,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 1,80 |
|  | 2811236304915 | Panouri "Sandwich" acoperis gr. 50 mm | m2 | 1,0200 | 6,24 |
|  | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 2,5800 | 15,79 |
|  | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 3,0000 | 18,36 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 | 18,36 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1810 | 1,11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 0,30 |
| 50 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL gr. 0.5 mm Material marunt=1,0200 | m |  | 4,20 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 1,47 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 4,50 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 2,14 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 1,07 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 2,14 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 1,07 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 1,07 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 1,07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,06 |
| 51 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL gr. 0.5 mm Material marunt=1,0300 | m |  | 3,30 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 0,99 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 3,57 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 4,76 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 0,68 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 0,34 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 0,68 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 0,68 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 33,99 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,07 |
| 52 | CD73A | Pereti din panouri usoare, tabla profilata grosime 0.5 mm cu termoizolare din vata minerala, de tip "Sandwich" grosime 50 mm, montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 | m2 |  | 31,24 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 | 39,05 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 3,75 |
|  | 2811236304815 | Panouri "Sandwich" perete gr. 50 mm | m2 | 1,0200 | 32,82 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 | 102,97 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 | 96,53 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 | 96,53 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 | 5,63 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 3,12 |
| 53 | CL54B | Sistem fatada ventilata cu placaj din Panouri compozite de tip Etalbond pentru lucrari exterioare, fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Material marunt (garntura de paronit)=1,0030 | m2 |  | 15,78 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4545 | 22,95 |
|  | 2811236304901 | Panouri compozite de tip Etalbond pentru lucrari exterioare cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 1,1800 | 18,68 |
|  | 2874115833882 | Suruburi autoregulatoare 4,2x13 | buc | 41,8000 | 661,58 |
|  | 2874115833881 | Suruburi autoregulatoare 4,2x19 | buc | 41,8000 | 661,58 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1038 | 1,64 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2120 | 3,35 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0120 | 0,19 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0310 | 0,49 |
| 54 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m |  | 6,86 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 2,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 0,34 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1500 | 1,08 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Copertina C1 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Finisare copertine |  |
| 2.7. Pereu |
| 55 | DE10E | Borduri prefabricate din beton cu sectiuna 150 x 300(h) mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 28x20 cm | m |  | 117,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 19,89 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 59,67 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C 15/12 (B 15/M200) | m3 | 0,0480 | 5,62 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 409,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 1,17 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,70 |
|  | 2666122800291 | Bordura beton БР100.30.15 | m | 1,0050 | 117,59 |
| 56 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr. 20-40 mm | m3 |  | 33,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 32,77 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,1500 | 38,07 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 3,31 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 6,95 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 13,90 |
| 57 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 7,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 6,39 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 7,81 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,71 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 2,98 |
| 58 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat, grosime 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 236,10 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 136,99 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 3,73 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 377,76 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 | 3 116,52 |
|  | 2661112800664 | Placi din beton vibropresat grosime 40 mm | m2 | 1,0150 | 239,64 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 1,18 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 | 8,97 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 4,72 |
| 59 | DE16A | Montarea la santuri, rigole din fibrobeton sectiune 210x217(h) mm cu grila necarosabila A15 | buc |  | 68,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,3000 | 20,40 |
|  | 2666122800611 | Rigole din fibrobeton sectiune 210x217(h) mm cu grila necarosabila A15 | buc | 1,0070 | 68,48 |
| 60 | DE16A | Montarea la santuri, gura de captare a apelor din fibrobeton sectiune 210x217(h) mm | buc |  | 6,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,3000 | 1,80 |
|  | 2666122801613 | Gura de captare a apelor din fibrobeton sectiune 210x217(h) mm | buc | 1,0070 | 6,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Pereu |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Finisare exterioara |  |
| 3. Inchideri si compartimentari interioare |
| 61 | CD72J | Pereti despartitori plane din PGC rezistent la umezeala cu grosimea 150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala grosime 100 mm, cu inaltimea peste 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 | m2 |  | 517,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,6710 | 2 415,84 |
|  | 2662102700204 | Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm | m2 | 4,3680 | 2 270,43 |
|  | 2710703520275 | Profil de ghidaj UW100 | m | 1,1910 | 619,07 |
|  | 2710703520276 | Profil de suport CW100 | m | 2,2880 | 1 189,27 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 1,0710 | 556,69 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,2688 | 659,50 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 3,1500 | 1 637,33 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,0090 | 524,46 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1820 | 94,60 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5600 | 810,87 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 13,2100 | 6 866,37 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 30,6100 | 15 910,65 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,0166 | 8,63 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0154 | 7,96 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0937 | 48,46 |
| 62 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 |  | 189,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0270 | 384,32 |
|  | 2662102700204 | Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm | m2 | 2,1000 | 400,15 |
|  | 2710703520241 | Profil de ghidaj UD 27/28 | m | 0,7350 | 140,05 |
|  | 2710703520242 | Profil de suport CD 60/27 | m | 2,2000 | 419,21 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,9100 | 2 459,97 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 447,79 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,5150 | 288,68 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,4880 | 92,99 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 16,67 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 285,82 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,8000 | 1 105,18 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0076 | 1,44 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 | 10,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Inchideri si compartimentari interioare |  |
| 4. Finisari interioare |
| 4.1. Finisare pereti |
| 63 | CD73A | Pereti din panouri usoare, tabla profilata grosime 0.5 mm cu termoizolare din vata minerala, de tip "Sandwich" grosime 150 mm, montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 | m2 |  | 33,20 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 | 41,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 3,98 |
|  | 2811236304825 | Panouri "Sandwich" perete gr. 150 mm | m2 | 1,0200 | 34,88 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 | 109,43 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 | 102,59 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 | 102,59 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 | 5,98 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 3,32 |
| 64 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele din gips-carton Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 |  | 542,30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4500 | 488,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 108,46 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 1 144,14 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 1,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 1,08 |
| 65 | CF56A | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 542,30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2000 | 108,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 54,23 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 | 267,35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,54 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht" | m2 |  | 542,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 16,27 |
|  | 2416586105319 | Amorsa-grund Tuffuhgpuht | kg | 0,1500 | 81,35 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 27,12 |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 542,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 298,27 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 216,92 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,0600 | 32,54 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 271,15 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 27,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,08 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht" | m2 |  | 523,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 15,70 |
|  | 2416586105319 | Amorsa-grund Tuffuhgpuht | kg | 0,1500 | 78,51 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 26,17 |
| 69 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 600x300, grosime 6 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 |  | 523,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 863,61 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 | 539,21 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 1 955,95 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 248,46 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 10 572,68 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 1,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 6,28 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 5,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Finisare pereti |  |
| 4.2. Finisare tavane |
| 70 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata grosime 0.5 mm cu termoizolare din vata minerala, de tip "Sandwich" grosime 170 mm, montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200 | m2 |  | 4,20 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,2000 | 5,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 1,26 |
|  | 2811236304927 | Panouri "Sandwich"acoperis gr. 170 mm | m2 | 1,0200 | 4,37 |
|  | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 2,5800 | 11,05 |
|  | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 3,0000 | 12,85 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 | 12,85 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1810 | 0,78 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 0,21 |
| 71 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate de tip "Armstrong" rezistente la umezeala, inclusiv sistemul-grila. Placile dimensiuni: 600x600x15 mm. RAL 9003 | m2 |  | 27,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 4,16 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 56,79 |
|  | 2874136323300 | Diblu din metal prindere Armastrong | buc | 4,0000 | 110,80 |
|  | 2732103646155 | Panouri de tip "Armstrong" rezistente la umezeala cu sistem grila pentru suspendarea panourilor hidrofobe prefabricate | m2 | 1,0500 | 29,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,42 |
| 72 | CK52D | Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea peste 4 m Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,0030 | m2 |  | 256,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,0680 | 273,84 |
|  | 2662102701010 | Placi de tavane | m2 | 1,0200 | 262,31 |
|  | 2812106305912 | Suspendare cu bratara si tije | buc | 0,8000 | 205,74 |
|  | 2812106305914 | Profiluri de colt 24 mm albe | m | 1,1200 | 288,03 |
|  | 2812106305915 | Profiluri de lamba trapezoidali 35/30 | m | 0,8400 | 216,02 |
|  | 2051142950713 | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm | buc | 0,2160 | 55,55 |
|  | 2874136323300 | Diblu din metal prindere Armastrong | buc | 0,8100 | 208,31 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0037 | 0,95 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0252 | 6,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Finisare tavane |  |
| 4.3. Finisare pardosele |
| 73 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executata cu bariera vapori, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  | 375,91 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 7,52 |
|  | 2682132600423 | Bariera de vapori | m2 | 1,0800 | 405,98 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,19 |
| 74 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 50 mm, lamda=0.032 W/m2K, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 | m2 |  | 371,71 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,0700 | 26,02 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 | 18,59 |
|  | 2521302602955 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 35 kg/m3, grosime 50 mm | m2 | 1,0200 | 384,83 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 1,49 |
| 75 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 80 mm, lamda=0.032 W/m2K, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 | m2 |  | 4,20 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,0700 | 0,29 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 | 0,21 |
|  | 2521302602958 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 35 kg/m3, grosime 80 mm | m2 | 1,0200 | 4,35 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 0,02 |
| 76 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 fabricat in statii, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 375,91 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 225,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 37,59 |
|  | 2664102102016 | Mortar ciment M-150 cu adaos de fibre | m3 | 0,0330 | 12,41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 3,76 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 11,28 |
| 77 | CG01A1 k=4 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 | m2 |  | 4,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 1,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 0,34 |
|  | 2664102102016 | Mortar ciment M-150 cu adaos de fibre | m3 | 0,0055 | 0,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 0,05 |
| 78 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  | 375,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 187,96 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 142,85 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 | 300,73 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 9,40 |
| 79 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 fabricat in statii, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 371,71 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 223,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 37,17 |
|  | 2664102102016 | Mortar ciment M-150 cu adaos de fibre | m3 | 0,0330 | 12,27 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 3,72 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 11,15 |
| 80 | CC03C | Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 683,95 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 17,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 3,42 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 690,79 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 3,42 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 6,84 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 205,19 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,41 |
| 81 | CG01A1 k=4 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 | m2 |  | 42,91 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 17,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 3,43 |
|  | 2664102102016 | Mortar ciment M-150 cu adaos de fibre | m3 | 0,0055 | 0,94 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,34 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 0,51 |
| 82 | CG01A1 k=6 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga Coeficient la manoperei=6,0000 Coeficient la pentru materiale=6,0000 Coeficient la utilajului=6,0000 | m2 |  | 328,80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 197,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 39,46 |
|  | 2664102102016 | Mortar ciment M-150 cu adaos de fibre | m3 | 0,0055 | 10,85 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 3,95 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 5,92 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart | m2 |  | 375,91 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 11,28 |
|  | 2416586105313 | Amorsa-grund "Betonokontakt" | kg | 0,2700 | 101,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 18,80 |
| 84 | CG50B | Executarea pardoselilor din placi din ceramica-granit antiderapante, dimensiuni la 600 x 600 mm, grosime 10 mm | m2 |  | 375,91 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9090 | 717,61 |
|  | 2670112202056 | Placi din ceramica granit 600x600x10 mm | m2 | 1,0150 | 381,55 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,3000 | 1 616,41 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 75,18 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 7,52 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 1,50 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 17,14 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0116 | 4,36 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0053 | 1,99 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Finisare pardosele |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Finisari interioare |  |
| 5. Timplarie |
| 85 | CK57F | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea Uprof<=1.30 W/(m2xK), geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.06 W/(m2xK) in 4 canaturi din care 2 canaturi oscilo-batante: (F-1 - 1950x1850(h) mm) | m2 |  | 14,44 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8165 | 11,79 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 5 camere | m2 | 1,0000 | 14,44 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 | 93,86 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5400 | 22,24 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,6100 | 23,25 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 | 7,51 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 | 1,68 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0297 | 0,43 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1400 | 2,02 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0909 | 1,31 |
| 86 | CK57F | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea Uprof<=1.30 W/(m2xK), geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.06 W/(m2xK) in 4 canaturi din care 2 canaturi oscilo-batante si 1 canat 1,95x0,625 mm dotat cu dispozitiv de deschidere a canatului pentru desfumare: (F-1A - 1950x1850(h) mm) | m2 |  | 10,83 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8165 | 8,84 |
|  | 20301129311081 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 5 camere cu desfumare automata | m2 | 1,0000 | 10,83 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 | 70,40 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5400 | 16,68 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,6100 | 17,44 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 | 5,63 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 | 1,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0297 | 0,32 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1400 | 1,52 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0909 | 0,98 |
| 87 | CK57C | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea Uprof<=1.30 W/(m2xK), geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.06 W/(m2xK) in 1 canat oscilo-batant: (F-2 - 950x1850(h) mm) | m2 |  | 8,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6370 | 14,41 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 5 camere | m2 | 1,0000 | 8,80 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 | 57,20 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,6400 | 23,23 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,7400 | 24,11 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,6400 | 5,63 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1930 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 | 0,25 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1734 | 1,53 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1126 | 0,99 |
| 88 | CK57C | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea Uprof<=1.30 W/(m2xK), geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.06 W/(m2xK) in 1 canat oscilo-batant: (F-3 - 850x1850(h) mm) | m2 |  | 1,58 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6370 | 2,59 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 5 camere | m2 | 1,0000 | 1,58 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 | 10,27 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,6400 | 4,17 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,7400 | 4,33 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,6400 | 1,01 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1930 | 0,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 | 0,05 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1734 | 0,27 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1126 | 0,18 |
| 89 | CK57C | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea Uprof<=1.30 W/(m2xK), geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.06 W/(m2xK) in 1 canat oscilo-batant: (F-4 - 950x1250(h) mm) | m2 |  | 1,19 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6370 | 1,95 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 5 camere | m2 | 1,0000 | 1,19 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 | 7,74 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,6400 | 3,14 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,7400 | 3,26 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,6400 | 0,76 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1930 | 0,23 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 | 0,03 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1734 | 0,21 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1126 | 0,13 |
| 90 | CK57C | Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea Uprof<=1.30 W/(m2xK), geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.06 W/(m2xK) in 2 canaturi din care 1 canat oscilo-batant si 1 canat batant vertical: (F-5 - 1950x750(h) mm) | m2 |  | 1,47 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6370 | 2,41 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 5 camere | m2 | 1,0000 | 1,47 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 | 9,56 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,6400 | 3,88 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,7400 | 4,03 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,6400 | 0,94 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1930 | 0,28 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 | 0,04 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1734 | 0,25 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1126 | 0,17 |
| 91 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, inclusiv instalarea dopurilor laterale | m |  | 22,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 1,83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,23 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 22,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 137,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,23 |
| 92 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, inclusiv instalarea dopurilor laterale | m |  | 21,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 6,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 1,68 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 | 21,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 84,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,21 |
| 93 | CK21D | Usa dubla din profile aluminiu Uw<2.2W/(m2*K), cu geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.06 W/(m2xK), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, in doua canaturi, cu supralumina (U-1 - 1550x(2375+375)h mm) | m2 |  | 8,54 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 8,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 0,94 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 8,54 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 34,16 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 4,70 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 1,65 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,12 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 8,54 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,17 |
| 94 | CK21D | Usa dubla din profile aluminiu Uw<2.2W/(m2*K), cu geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.06 W/(m2xK), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, in doua canaturi, cu supralumina, dotat cu dispozitiv de deschidere a canaturilor pentru desfumare (U-1A - 1550x(2375+375)h mm) | m2 |  | 8,54 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 8,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 0,94 |
|  | 2812106306051 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate pentru desfumatre | m2 | 1,0000 | 8,54 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 34,16 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 4,70 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 1,65 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,12 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 8,54 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,17 |
| 95 | CK21D | Usa dubla din profile aluminiu Uw<2.2W/(m2*K), cu geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.06 W/(m2xK), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, in doua canaturi, cu supralumina (U-2 - 1350x(2375+375)h mm) | m2 |  | 3,72 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 3,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 0,41 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 3,72 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 14,88 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 2,05 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 0,72 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 2,23 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,72 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,07 |
| 96 | CK21D | Usa dubla din profile aluminiu Uw<2.2W/(m2*K), cu geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.06 W/(m2xK), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, in doua canaturi (U-3 - 950x2150h mm) | m2 |  | 4,10 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 3,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 0,45 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 4,10 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 16,40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 2,26 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 0,79 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 2,46 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,08 |
| 97 | CK21D | Usa dubla din profile aluminiu Uw<2.2W/(m2*K), cu geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.06 W/(m2xK), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, in doua canaturi (U-4 - 1350x2050h mm) | m2 |  | 2,77 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 2,63 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 0,30 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2,77 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 11,08 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 1,52 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 0,53 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,66 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,77 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,06 |
| 98 | CK21A | Usi din profile aluminiu Uw<2.2W/(m2*K), cu geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.06 W/(m2xK), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat (U-5 - 950x2050h mm) | m2 |  | 1,95 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 1,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,20 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1,95 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 7,80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,98 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,34 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,17 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,95 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
| 99 | CK21A | Usi din profile aluminiu Uw<2.2W/(m2*K), cu geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.06 W/(m2xK), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat (U-6 - 850x2050h mm) | m2 |  | 12,25 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 10,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,23 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 12,25 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 49,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 6,13 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 2,14 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 7,35 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 12,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,25 |
| 100 | CK21A | Usi din profile aluminiu Uw<2.2W/(m2*K), cu geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.06 W/(m2xK), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat (U-7 - 750x2050h mm) | m2 |  | 3,08 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 2,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,31 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 3,08 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 12,32 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 1,54 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,54 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,85 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,06 |
| 101 | CK21A | Usi din profile aluminiu Uw<2.2W/(m2*K), cu geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.06 W/(m2xK), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat (U-9 - 650x2050h mm) | m2 |  | 5,36 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 4,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,54 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 5,36 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 21,44 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 2,68 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,94 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,22 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 5,36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,11 |
| 102 | CK33A | Dispozitiv cu brat articulat pentru inchiderea usilor sarcina pina la 100 kg | buc |  | 21,00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9000 | 39,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 | 1,26 |
|  | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,0000 | 21,00 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0300 | 0,63 |
| 103 | CK13A | Usa pentru camera frigorifica cu toate accesoriile necesare (U-8 - 900x2050h mm) | m2 |  | 1,85 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 0,35 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,2000 | 4,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 1,48 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1500 | 0,28 |
|  | 28121063060001 | Usa pentru camera frigorifica | m2 | 1,0000 | 1,85 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,3500 | 2,50 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2700 | 0,50 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1350 | 0,25 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,6500 | 1,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0400 | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Timplarie |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 3-2-2

Constructii din beton armat (009/23-2--C)

Intocmit in preţuri  curente 29.12.2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de terasament |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 - strat fertil | 100 m3 |  | 4,80 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,1000 | 10,08 |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 4,80 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | 9,36 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 672,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 25,74 |
| 4 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 4,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 | 1,44 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 | 0,01 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 | 1,58 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 6,40 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 14,40 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1 056,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 40,44 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 6,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 2,30 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,03 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 2,56 |
| 8 | pret furnizor | Cost argila pentru umplutura | m3 |  | 801,00 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,1500 | 921,15 |
| 9 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 801,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 | 344,43 |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor pina la densitatea minima de 1.65 tn/m3, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 8,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 70,65 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 75,53 |
| 11 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (0.10 m3/m3 argila) | m3 |  | 80,10 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 80,10 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 | 8,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasament |  |
| 2. Fundatii izolate si grinzi de fundare |
| 12 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 5,19 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 17,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 2,08 |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 1,0250 | 5,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,53 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 3,11 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 1,30 |
| 13 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 113,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 11,33 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 | 107,62 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 5,66 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 9,06 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 | 10,20 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 0,40 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 13,59 |
| 14 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 459,52 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 29,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 1,38 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 471,01 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 68,93 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 4,60 |
| 15 | CC01F1 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 1 902,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 | 102,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 5,71 |
|  | 2710602200010 | Otel beton B500B diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 1 949,96 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 285,36 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 19,02 |
| 16 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: P1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg |  | 600,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 | 63,00 |
|  | 2811236309922 | Bulon 1.1 M42x1600 09T2C-6 GOST 27772-88 | kg | 1,0400 | 630,24 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 12,12 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 6,06 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 48,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 | 7,80 |
| 17 | CA03L | Beton turnat in fundatii, beton marfa, turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 | m3 |  | 24,16 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7000 | 16,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 1,21 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15 (B15/M200) | m3 | 1,0250 | 25,26 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 2,46 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,1400 | 3,38 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,0800 | 1,93 |
| 18 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 6,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 21,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 2,48 |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 1,0250 | 6,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,63 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 3,72 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 1,55 |
| 19 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 459,52 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 29,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 1,38 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 471,01 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 68,93 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 4,60 |
| 20 | CC01F1 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 1 902,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 | 102,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 5,71 |
|  | 2710602200010 | Otel beton B500B diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 1 949,96 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 285,36 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 19,02 |
| 21 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  | 272,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 40,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 217,60 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 1,36 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 81,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 81,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 8,16 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 8,16 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 | 29,92 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,27 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,27 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 0,41 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 32,64 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 5,44 |
| 22 | CC01E1 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 279,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0680 | 18,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 0,84 |
|  | 2710602400010 | Otel beton B500B diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 1,0250 | 285,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 41,85 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 2,79 |
| 23 | CC01F1 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 713,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 | 38,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 2,14 |
|  | 2710602200010 | Otel beton B500B diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 730,83 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 106,95 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 7,13 |
| 24 | CA05J | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu pompa, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400 | m3 |  | 42,34 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8500 | 35,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 4,23 |
|  | 26631021009141 | Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350) | m3 | 1,0250 | 45,13 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2000 | 8,81 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1000 | 4,23 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 | 8,47 |
| 25 | CA05J | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu pompa, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400 | m3 |  | 28,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8500 | 23,89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 2,81 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15 (B15/M200) | m3 | 1,0250 | 29,95 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2000 | 5,84 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1000 | 2,81 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 | 5,62 |
| 26 | CA02C | Mortar ciment M150 turnat in egalizari, sape, mortar marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 |  | 2,05 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 7,89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 1,33 |
|  | 2664102102016 | Mortar ciment M-150 | m3 | 1,0250 | 2,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,21 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 0,51 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 0,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Fundatii izolate si grinzi de fundare |  |
| 3. Scari exterioare |
| 3.1. Scara intre axele D-C/1 |
| 27 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  | 14,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 2,23 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 11,87 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,07 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 4,45 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 4,45 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,45 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,45 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 | 1,63 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 1,78 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,30 |
| 28 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 mm | m3 |  | 0,22 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 0,22 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 0,25 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,02 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 0,09 |
| 29 | CC01E1 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 25,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0680 | 1,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 0,08 |
|  | 2710602400010 | Otel beton B500B diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 1,0250 | 26,04 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 3,81 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,25 |
| 30 | CA05J | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu pompa, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400 | m3 |  | 2,65 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8500 | 2,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,27 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15 (B15/M200) | m3 | 1,0250 | 2,82 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2000 | 0,55 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1000 | 0,27 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 | 0,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Scara intre axele D-C/1 |  |
| 3.2. Scara intre axele A/1...3 |
| 31 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  | 32,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 4,89 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 26,08 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,16 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 9,78 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 9,78 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,98 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,98 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 | 3,59 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,03 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,03 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 0,05 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 3,91 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,65 |
| 32 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 mm | m3 |  | 0,46 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 0,46 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 0,53 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,05 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 0,19 |
| 33 | CC01E1 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 43,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0680 | 2,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 0,13 |
|  | 2710602400010 | Otel beton B500B diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 1,0250 | 44,49 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 6,51 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,43 |
| 34 | CA05J | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu pompa, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400 | m3 |  | 5,96 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8500 | 5,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,60 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15 (B15/M200) | m3 | 1,0250 | 6,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2000 | 1,24 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1000 | 0,60 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 | 1,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Scara intre axele A/1...3 |  |
| 3.3. Scara intre axele F/1...3 |
| 35 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  | 25,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 3,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 20,24 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,13 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 7,59 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 7,59 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,76 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,76 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 | 2,78 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,03 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,03 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 0,04 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 3,04 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,51 |
| 36 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 mm | m3 |  | 0,44 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 0,44 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 0,51 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,04 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 0,18 |
| 37 | CC01E1 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 39,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0680 | 2,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 0,12 |
|  | 2710602400010 | Otel beton B500B diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 1,0250 | 40,59 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 5,94 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,40 |
| 38 | CA05J | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu pompa, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400 | m3 |  | 4,46 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8500 | 3,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,45 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15 (B15/M200) | m3 | 1,0250 | 4,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2000 | 0,93 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1000 | 0,45 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 | 0,89 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Scara intre axele F/1...3 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Scari exterioare |  |
| 4. Pardosea. Detaliu C |
| 39 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 mm | m3 |  | 39,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 38,61 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 44,85 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 3,90 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 16,38 |
| 40 | CC02M2 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 1 527,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 | 106,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 6,11 |
|  | 2710602400010 | Otel beton B500B diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 1,0250 | 1 565,69 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 15,28 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 427,70 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 1,53 |
| 41 | CA05J | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu pompa, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400 | m3 |  | 58,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8500 | 49,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 5,85 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15 (B15/M200) | m3 | 1,0250 | 62,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2000 | 12,17 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1000 | 5,85 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 | 11,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Pardosea. Detaliu C |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 3-2-3

Constructii metalice (009/23-2-C)

Intocmit in preţuri  curente 29.12.2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 418,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 313,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 0,13 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,04 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 0,13 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 0,05 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 1,25 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 1 881,00 |
| 2 | CB14E | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 |  | 580,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,1000 | 638,00 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 0,29 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,06 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 | 0,29 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 | 0,23 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 | 8,70 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 22,0000 | 12 760,00 |
| 3 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t |  | 19,034 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 | 666,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 | 95,17 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 | 19 414,68 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 | 8,57 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 | 1,24 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 | 1,90 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 | 38,07 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 | 8,57 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 | 2,86 |
| 4 |  | Buloane ГОСТ 7798-70, piulite ГОСТ 5915-70 si saibe ГОСТ 11371-80 pentru asamblarea constructiilor metalice conform | kg |  | 205,27 |
|  | 1011 | Buloane, piulite si saibe | kg | 1,0000 | 205,27 |
| 5 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 |  | 650,54 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 1,4500 | 943,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 130,11 |
|  | 2430226101026 | Grund anticoroziv GF 021 | kg | 0,1350 | 87,82 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0510 | 33,18 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1500 | 97,58 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 325,27 |
|  | 2430126104976 | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* | kg | 1,9000 | 1 236,03 |
| 6 | CL26A | Rame metalice gata confectionate - Costructie coprtina | kg |  | 1 191,75 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 | 131,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 11,92 |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,0000 | 1 191,75 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 5,96 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 9,53 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0050 | 5,96 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 23,84 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 23,84 |
| 7 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  | 1,192 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 8,68 |
|  | 2430126108726 | Email PF | kg | 12,0000 | 14,30 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 6,0000 | 7,15 |
|  | 2430226109241 | Diluant alhidic D-308 | kg | 0,8400 | 1,00 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 3,58 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 1,79 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 3-2-4

Iluminat Electric Interior/Echipament Electric de Forta (009/23-2- IEI/EEF)

Intocmit in preţuri  curente 29.12.2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |
| 1.1. Tablouri de distributie |
| 1.1.1. TIA |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 2,32 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 | 0,77 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc |  | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 6,72 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,12 |
| 3 | pret furnizor | Bara de legare la nul N pentru 8 conexiuni, 6x9x75 mm, In=100A, Un=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2913204501122 | Bara de legare la nul N pentru 8 contacte de tip 8/2 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 4 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 8 conexiuni, 6x9x75 mm, In=100A, Un=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2913204501131 | Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte de tip 8/2 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 5 |  | Pictograma aplicata pe panou | buc |  | 1,00 |
|  | 201 | Pictograma pe panou | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total TIA |  |
| 1.1.2. TD |
| 6 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 2,32 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 | 0,77 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc |  | 16,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 17,92 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,32 |
| 8 | pret furnizor | Bara de legare a firului de N pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V | buc |  | 2,00 |
|  | 2913204501123 | Bara de legare la nul N pentru 12 contacte 6x9 mm | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 9 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V | buc |  | 2,00 |
|  | 2913204501133 | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 10 |  | Pictograma aplicata pe panou | buc |  | 1,00 |
|  | 201 | Pictograma pe panou | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total TD |  |
| 1.1.3. TDuf |
| 11 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 2,32 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 | 0,77 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc |  | 10,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 11,20 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,20 |
| 13 | pret furnizor | Bara de legare a firului de N pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V | buc |  | 2,00 |
|  | 2913204501123 | Bara de legare la nul N pentru 12 contacte 6x9 mm | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 14 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V | buc |  | 2,00 |
|  | 2913204501133 | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 15 |  | Pictograma aplicata pe panou | buc |  | 1,00 |
|  | 201 | Pictograma pe panou | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total TDuf |  |
| 1.1.4. TDutm |
| 16 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 2,32 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 | 0,77 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc |  | 10,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 11,20 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,20 |
| 18 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4200 | 3,42 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3680 | 0,37 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 0,01 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0190 | 0,02 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 0,05 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 | 0,01 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 | 4,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,02 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0310 | 0,03 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0030 | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0130 | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0460 | 0,05 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0070 | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 | 0,14 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1200 | 0,12 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 0,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0070 | 0,01 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: buton de comanda | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,12 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,02 |
| 20 | pret furnizor | Bara de legare a firului de N pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2913204501123 | Bara de legare la nul N pentru 12 contacte 6x9 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 21 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2913204501133 | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 22 |  | Pictograma aplicata pe panou | buc |  | 1,00 |
|  | 201 | Pictograma pe panou | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total TDutm |  |
| 1.1.5. TDuth |
| 23 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 2,32 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 | 0,77 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc |  | 14,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 15,68 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,28 |
| 25 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 16 conexiuni, 6x9x141 mm, In=100A, Un=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2913204501136 | Bara de legare la nul PE pentru 24 conexiuni | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 26 | pret furnizor | Bara de legare a firului de N pentru 24 conexiuni, 6x9x195 mm, In=100A, Un=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2913204501124 | Bara de legare la nul N pentru 24 contacte 6x9 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 27 |  | Pictograma aplicata pe panou | buc |  | 1,00 |
|  | 201 | Pictograma pe panou | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total TDuth |  |
| 1.1.6. TDsv |
| 28 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 2,32 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 | 0,77 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc |  | 7,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 7,84 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,14 |
| 30 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4200 | 13,68 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 0,28 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 | 0,02 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3680 | 1,47 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 4,88 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 0,06 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 4,88 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0190 | 0,08 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 0,19 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 | 0,04 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 | 16,40 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,08 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0310 | 0,12 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0030 | 0,01 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0130 | 0,05 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0460 | 0,18 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0070 | 0,03 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 | 0,56 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1200 | 0,48 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 0,80 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0070 | 0,03 |
| 31 | pret furnizor | Bara de legare la nul N pentru 8 conexiuni, 6x9x75 mm, In=100A, Un=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2913204501122 | Bara de legare la nul N pentru 8 contacte de tip 8/2 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 32 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 8 conexiuni, 6x9x75 mm, In=100A, Un=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2913204501131 | Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte de tip 8/2 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 33 |  | Pictograma aplicata pe panou | buc |  | 1,00 |
|  | 201 | Pictograma pe panou | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total TDsv |  |
| 1.1.7. TDsp |
| 34 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 2,32 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 | 0,77 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc |  | 7,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 7,84 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,14 |
| 36 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A | buc |  | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4200 | 20,52 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 0,42 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 | 0,03 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3680 | 2,21 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 7,32 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 0,08 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 7,32 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0190 | 0,11 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 0,28 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 | 0,05 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 | 24,60 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 6,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,12 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0310 | 0,19 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0030 | 0,02 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0130 | 0,08 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0460 | 0,28 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0070 | 0,04 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 | 0,84 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1200 | 0,72 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 1,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0070 | 0,04 |
| 37 | pret furnizor | Bara de legare la nul N pentru 8 conexiuni, 6x9x75 mm, In=100A, Un=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2913204501122 | Bara de legare la nul N pentru 8 contacte de tip 8/2 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 38 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 8 conexiuni, 6x9x75 mm, In=100A, Un=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2913204501131 | Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte de tip 8/2 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 39 |  | Pictograma aplicata pe panou | buc |  | 1,00 |
|  | 201 | Pictograma pe panou | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total TDsp |  |
| 1.1.8. TPD |
| 40 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 2,32 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 | 0,77 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
| 41 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 2,32 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 | 0,38 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 0,01 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 0,01 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 0,05 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 6,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 0,04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 0,13 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0400 | 0,04 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 0,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 | 0,01 |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc |  | 8,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 8,96 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,16 |
| 43 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4200 | 3,42 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3680 | 0,37 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 0,01 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0190 | 0,02 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 0,05 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 | 0,01 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 | 4,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,02 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0310 | 0,03 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0030 | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0130 | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0460 | 0,05 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0070 | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 | 0,14 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1200 | 0,12 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 0,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0070 | 0,01 |
| 44 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: buton de comanda | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,12 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,02 |
| 45 | pret furnizor | Bara de legare a firului de N pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2913204501123 | Bara de legare la nul N pentru 12 contacte 6x9 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 46 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2913204501133 | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 47 |  | Pictograma aplicata pe panou | buc |  | 1,00 |
|  | 201 | Pictograma pe panou | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total TPD |  |
| 1.1.9. Tev2 |
| 48 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 | 3,49 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 | 0,25 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0250 | 0,03 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2900 | 0,29 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,1500 | 1,15 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2900 | 0,29 |
| 49 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 4,64 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 0,14 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 0,01 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 | 0,76 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 2,44 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 0,03 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 2,44 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 0,03 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 0,09 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 12,20 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,04 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 0,07 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 0,26 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0400 | 0,08 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 0,40 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 | 0,01 |
| 50 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 | 1,74 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 | 0,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,02 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 0,02 |
| 51 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4200 | 6,84 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 0,14 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3680 | 0,74 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 2,44 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 0,03 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 2,44 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0190 | 0,04 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 0,09 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 | 0,02 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 | 8,20 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,04 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0310 | 0,06 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0030 | 0,01 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0130 | 0,03 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0460 | 0,09 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0070 | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 | 0,28 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1200 | 0,24 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 0,40 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0070 | 0,01 |
| 52 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 4,48 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,08 |
| 53 | pret furnizor | Bara de legare a firului de N pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2913204501123 | Bara de legare la nul N pentru 12 contacte 6x9 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 54 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2913204501133 | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tev2 |  |
| 1.1.10. Tev1 |
| 55 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 | 3,49 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 | 0,25 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0250 | 0,03 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2900 | 0,29 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,1500 | 1,15 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2900 | 0,29 |
| 56 | 08-03-526-3 | Automat tripolar basculant, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7600 | 5,52 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 0,14 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 0,01 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4310 | 0,86 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 2,44 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 0,03 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 2,44 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0160 | 0,03 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 0,09 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 0,01 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 12,20 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,04 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 | 0,08 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 0,26 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0400 | 0,08 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2300 | 0,46 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 | 0,01 |
| 57 | 08-03-523-2 | Siguranta fuzibila, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc |  | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2300 | 7,38 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0020 | 0,01 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2080 | 1,25 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0080 | 0,05 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 | 12,00 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 0,01 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0050 | 0,03 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 | 0,12 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 0,02 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0600 | 0,36 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,1000 | 0,60 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 0,02 |
| 58 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc |  | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4300 | 14,58 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3900 | 2,34 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 6,00 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0410 | 0,25 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0390 | 0,23 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0240 | 0,14 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0390 | 0,23 |
| 59 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 | 1,74 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 | 0,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,02 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 0,02 |
| 60 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta: Descarcator de supratensiune | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 | 2,26 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1400 | 0,28 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0050 | 0,01 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
| 61 | pret furnizor | Bara de conexiune a firului de PEN pentru 12 conexiuni, In=200A, Un=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2913204511133 | Bara de conexiune a firului de PEN pentru 12 conexiuni, In=200A, Un=400V | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tev1 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tablouri de distributie |  |
| 1.2. Echipament de iluminat |
| 62 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu Modul LED (CI-1) | 100 buc |  | 0,26 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 22,88 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,00 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 53,04 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 0,53 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 0,73 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 1,5500 | 0,40 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 31,5000 | 8,19 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 | 0,40 |
| 63 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu Modul LED (CI-2) | 100 buc |  | 0,07 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 6,16 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,00 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 14,28 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 0,14 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 0,20 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 1,5500 | 0,11 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 31,5000 | 2,21 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 | 0,11 |
| 64 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu Modul LED (CI-3) | 100 buc |  | 0,26 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 22,88 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,00 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 53,04 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 0,53 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 0,73 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 1,5500 | 0,40 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 31,5000 | 8,19 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 | 0,40 |
| 65 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu Modul LED (CI-4) | 100 buc |  | 0,06 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 111,0000 | 6,66 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,00 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 204,0000 | 12,24 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 0,12 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 3,0900 | 0,19 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5900 | 0,10 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 41,2000 | 2,47 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5900 | 0,10 |
| 66 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu Modul LED (CI-5) | 100 buc |  | 0,04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 116,0000 | 4,64 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,00 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 8,16 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 0,08 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 0,11 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 2,6800 | 0,11 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 | 1,70 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,6800 | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Echipament de iluminat |  |
| 1.3. Cabluri si sisteme de pozare cabluri |
| 67 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 21,60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 514,08 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,05 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 20,74 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 289,44 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 289,44 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 4,32 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 21,60 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 144,72 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 388,80 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 38,88 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 2,38 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 | 341,28 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 58,32 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 104,54 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 2,38 |
| 68 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=20 mm | m.l. |  | 1 065,00 |
|  | 5309032 | Tevi PVC pentru electromontaj d=20 mm | m | 1,0250 | 1 091,63 |
| 69 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=25 mm | m.l. |  | 1 095,00 |
|  | 5309033 | Tevi PVC pentru electromontaj d=25 mm | m | 1,0250 | 1 122,38 |
| 70 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  | 1,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 | 37,84 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 1,06 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 14,74 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 14,74 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 | 0,44 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 1,10 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 7,37 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 19,80 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 1,98 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 | 0,36 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,5000 | 25,85 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 2,97 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 | 7,66 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 | 0,36 |
| 71 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=32 mm | m.l. |  | 110,00 |
|  | 5309034 | Tevi PVC pentru electromontaj d=32 mm | m | 1,0250 | 112,75 |
| 72 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,55 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 | 10,45 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,00 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0030 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 | 0,58 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 | 6,71 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 | 6,71 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,2500 | 0,14 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0020 | 0,00 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 | 0,56 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,0000 | 3,30 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 | 0,04 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0300 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4700 | 0,26 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,2500 | 2,34 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4700 | 0,26 |
| 73 | pret furnizor | Teava din otel zincata Dn=25x2.5 mm | m.l. |  | 55,00 |
|  | 2722103109906 | Teava din otel zincata d25 | m | 1,0250 | 56,38 |
| 74 | 08-02-396-9 | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 2 m | 100 m |  | 0,12 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 59,9000 | 7,19 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 | 0,82 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 | 1,50 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,2000 | 0,02 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 | 1,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,2800 | 0,15 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 18,7000 | 2,24 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1700 | 0,38 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,0600 | 0,25 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,2800 | 0,15 |
| 75 | pret furnizor | Jgheb metalic zincat neperforat, grosime pereti 1.0 mm, 100x300x3000 mm | buc |  | 4,00 |
|  | 500973012 | Jgheab metalic neperforat 100x300x3000 mm | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 76 | pret furnizor | Capac p/u jgheab metalic zincat neperforat B=300 mm | m.l. |  | 12,00 |
|  | 50097385 | Capac pentu jgheab B=300 mm | m.l. | 1,0250 | 12,30 |
| 77 | pret furnizor | Cot orizontal 90" pentru jgheab metalic zincat cu capac 100x300 mm | buc |  | 4,00 |
|  | 2875276305138 | Cot orizontal 90" pentru jgheab metalic zincat cu capac 100x300 mm | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 78 | pret furnizor | Cot vertical 90" pentru jgheab metalic zincat cu capac 100x300 mm | buc |  | 3,00 |
|  | 2875276305139 | Cot vertical 90" pentru jgheab metalic zincat cu capac 100x300 mm | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 79 | pret furnizor | Accesoriu de imbinare de tip T orizontal, cu capac pentru jgheab metalic zincat 100x300 mm | buc |  | 3,00 |
|  | 2875276305259 | Ramificatie tip T cu capac pentru canale metalice sect 100x300 mm | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 80 | pret furnizor | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)50x(Lung)396 | buc |  | 12,00 |
|  | 25639878956230 | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)50x(Lung)396 | buc | 1,0000 | 12,00 |
| 81 | pret furnizor | Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixare jgheabului | m.l. |  | 30,00 |
|  | 25639878956232 | Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixare jgheabului | m.l. | 1,0000 | 30,00 |
| 82 | 08-02-152-3 | Constructii metalice de cablu: constructie sudata | t |  | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 45,0000 | 4,50 |
|  | 1011305 | Ciment portland pentru constructii, marca "400" | t | 0,00009 | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0078 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,5200 | 0,15 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 37,4000 | 3,74 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 37,4000 | 3,74 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 | 0,10 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,0400 | 0,20 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,3000 | 1,53 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,0400 | 0,20 |
| 83 | 08-02-148-1 | Cablu in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. Cablu de forta cu conductori din cupru (Cu*) | 100 m |  | 19,65 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 243,66 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 0,02 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,16 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 0,08 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 0,19 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 | 9,83 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 7,66 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 58,95 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 58,95 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 7,66 |
| 84 | pret furnizor | Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,5 mmp | m.l. |  | 435,00 |
|  | 3130134818011 | Cablu ВВГнг(A)-HF 3х1,5 | m | 1,0250 | 445,88 |
| 85 | pret furnizor | Cablu de forta cu 4 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,5 mmp | m.l. |  | 90,00 |
|  | 3130134818020 | Cablu ВВГнг(A)-HF 4х1,5 | m | 1,0250 | 92,25 |
| 86 | pret furnizor | Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 2,5 mmp | m.l. |  | 915,00 |
|  | 3130134818012 | Cablu ВВГнг(A)-HF 3х2,5 | m | 1,0250 | 937,88 |
| 87 | pret furnizor | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 2,5 mmp | m.l. |  | 150,00 |
|  | 3130134818033 | Cablu ВВГнг(A)-HF 5х2.5 | m | 1,0250 | 153,75 |
| 88 | pret furnizor | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 4,0 mmp | m.l. |  | 55,00 |
|  | 31301348180341 | Cablu ВВГнг(A)-HF 5х4.0 | m | 1,0250 | 56,38 |
| 89 | pret furnizor | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 6,0 mmp | m.l. |  | 85,00 |
|  | 3130134818035 | Cablu ВВГнг(A)-HF 5х6.0 | m | 1,0250 | 87,13 |
| 90 | pret furnizor | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 10 mmp | m.l. |  | 55,00 |
|  | 3130134818036 | Cablu ВВГнг(A)-HF 5х10 | m | 1,0250 | 56,38 |
| 91 | pret furnizor | Cablu de forta cu 1 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 4,0 mmp | m.l. |  | 180,00 |
|  | 3130134818034 | Cablu ВВГнг(A)-HF 1х4.0 | m | 1,0250 | 184,50 |
| 92 | 08-02-148-1 | Cablu in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. Cablu de forta cu conductori din cupru (Cu**) | 100 m |  | 6,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 78,12 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 0,01 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,05 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 0,03 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 0,06 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 | 3,15 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 2,46 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 18,90 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 18,90 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 2,46 |
| 93 | pret furnizor | Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,5 mmp | m.l. |  | 290,00 |
|  | 3130134818061 | Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3х1,5 | m | 1,0250 | 297,25 |
| 94 | pret furnizor | Cablu de forta cu 4 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,5 mmp | m.l. |  | 75,00 |
|  | 3130134818070 | Cablu ВВГнг(A)-FRHF 4х1,5 | m | 1,0250 | 76,88 |
| 95 | pret furnizor | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,5 mmp | m.l. |  | 20,00 |
|  | 3130134818074 | Cablu ВВГнг(A)-FRHF 5х1.5 | m | 1,0250 | 20,50 |
| 96 | pret furnizor | Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 2,5 mmp | m.l. |  | 115,00 |
|  | 3130134818062 | Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3х2,5 | m | 1,0250 | 117,88 |
| 97 | pret furnizor | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 2,5 mmp | m.l. |  | 10,00 |
|  | 3130134818082 | Cablu ВВГнг(A)-FRHF 5х2.5 | m | 1,0250 | 10,25 |
| 98 | pret furnizor | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 4,0 mmp | m.l. |  | 20,00 |
|  | 3130134818083 | Cablu ВВГнг(A)-FRHF 5х4 | m | 1,0250 | 20,50 |
| 99 | pret furnizor | Cablu de forta cu 1 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 6.0 mmp | m.l. |  | 100,00 |
|  | 3130134818003 | Cablu ВВГнг(A)-FRHF 1x6 | m | 1,0250 | 102,50 |
| 100 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Al*) | 100 m |  | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 | 5,49 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 0,00 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 0,00 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 | 0,15 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 | 0,17 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,2600 | 1,28 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,2600 | 1,28 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5600 | 0,17 |
| 101 | pret furnizor | Cablu de forta cu fire din aluminiu, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, tensiune nominala 1 kV, de tip AВВГнг(А)-FRHF 5х35 mm2 | m.l. |  | 10,00 |
|  | 3130134818576 | Cablu AВВГнг(А)-FRHF 5х25 mm2 | m | 1,0250 | 10,25 |
| 102 | pret furnizor | Cablu de forta cu fire din aluminiu, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, tensiune nominala 1 kV, de tip AВВГнг(А)-FRHF 5х50 mm2 | m.l. |  | 20,00 |
|  | 3130134818580 | Cablu AВВГнг(А)-FRHF 5х50 mm2 | m | 1,0250 | 20,50 |
| 103 | 08-02-148-1 | Cablu in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. Cablu de control cu conductori din cupre (KCu*) | 100 m |  | 1,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 13,64 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,01 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 0,00 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 0,01 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 | 0,55 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 0,43 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 3,30 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 3,30 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 0,43 |
| 104 | pret furnizor | Cablu de control cu 4 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,0 mmp | m.l. |  | 110,00 |
|  | 3130134818190 | Cablu KВВГнг(A)-HF 4х1,0 | m | 1,0250 | 112,75 |
| 105 | 08-02-148-1 | Cablu in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. Cablu de control cu conductori din cupre (KCu**) | 100 m |  | 0,80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 9,92 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,01 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 0,00 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 0,01 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 | 0,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 0,31 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 2,40 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 2,40 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 0,31 |
| 106 | pret furnizor | Cablu de control cu 4 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,0 mmp | m.l. |  | 80,00 |
|  | 3130134818110 | Cablu KВВГнг(A)-FRHF 4х1,0 | m | 1,0250 | 82,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Cabluri si sisteme de pozare cabluri |  |
| 1.4. Accesorii electrice |
| 107 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc |  | 0,19 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 6,12 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 102,0000 | 19,38 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 19,38 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,01 |
| 108 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 230V | buc |  | 19,00 |
|  | 3120255519101 | Intrerupator cu 1 clapa, instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 10A, 220V | buc | 1,0000 | 19,00 |
| 109 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc |  | 0,13 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 | 4,26 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 102,0000 | 13,26 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,01 |
| 110 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 230V | buc |  | 13,00 |
|  | 3120255519102 | Intrerupator cu 2 clape, instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 10A, 220V | buc | 1,0000 | 13,00 |
| 111 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta | 100 buc |  | 0,04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 | 1,58 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,00016 | 0,00 |
|  | 1011481 | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 0,04 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 | 0,04 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | 0,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 | 0,00 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 6,4000 | 0,26 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 | 0,00 |
| 112 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 16A, 230V | buc |  | 4,00 |
|  | 3120255519103 | Intrerupator cu 1 clapa, instalatie deschisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 220V | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 113 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc |  | 0,09 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 | 3,43 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 102,0000 | 9,18 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 | 0,14 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 9,18 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,00 |
| 114 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, IK02, 16A, 230V | buc |  | 9,00 |
|  | 3120275536102 | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V | buc | 1,0000 | 9,00 |
| 115 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta | 100 buc |  | 0,32 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 | 13,82 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,00016 | 0,00 |
|  | 1011481 | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 0,33 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 | 0,33 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | 0,04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,01 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 6,4000 | 2,05 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,01 |
| 116 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, IK02, 16A, 230V | buc |  | 32,00 |
|  | 3120275536101 | Priza instalatie deschisa, cu legare la pamint, etansata, IP44, 16A, 220V | buc | 1,0000 | 32,00 |
| 117 | pret furnizor | Cutie de distributie, cu capac, IP20 pentru montare asunsa | buc |  | 50,00 |
|  | 5001000100502 | Cutie de distributie instalatie inchisa 100x100x70 mm | buc | 1,0000 | 50,00 |
| 118 | pret furnizor | Cutie de distributie, cu capac, IP44 pentru montare asunsa | buc |  | 10,00 |
|  | 5001000100520 | Cutie de distributie instalatie deschisa KM41233 IP44 | buc | 1,0000 | 10,00 |
| 119 | 08-03-532-1 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc |  | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8700 | 9,35 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 0,35 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 0,01 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 | 0,25 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 | 0,10 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 0,03 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0450 | 0,23 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0040 | 0,02 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 5,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 0,05 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 | 0,31 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 0,01 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 0,03 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 0,06 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0030 | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0100 | 0,05 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1200 | 0,60 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0030 | 0,02 |
| 120 | 08-03-603-1 | Tablou cu transformatori coboritori | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,4300 | 2,86 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 | 0,08 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,2600 | 0,52 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Accesorii electrice |  |
| 1.5. Sistemul de legare la pamant |
| 121 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund INOXIDABIL, diametru 20 mm (FARA COST MATERIAL) | 10 buc |  | 0,60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 4,97 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 0,08 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0000 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 0,08 |
| 122 | pret furnizor | Tija impгmintare din INOX L=1,0m, D=20mm | set |  | 30,00 |
|  | 2873114717902 | Tija impгmintare din INOX L=1,0m, D=20mm | buc | 1,0000 | 30,00 |
| 123 | pret furnizor | Conector tija INOX D20 | set |  | 24,00 |
|  | 2873114717913 | Conector tija INOX D20 | buc | 1,0000 | 24,00 |
| 124 | pret furnizor | Capat de impact din inox D=20 mm | set |  | 6,00 |
|  | 2873114717911 | Capat de impact D=20 mm | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 125 | pret furnizor | Virf de impact din inox D=20 mm | set |  | 6,00 |
|  | 2873114717912 | Virf de imгact din inox D=20 mm | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 126 | pret furnizor | Conector din otel galvanizat platbanda 40 mm | set |  | 2,00 |
|  | 2873114717916 | Conector din otel galvanizat platbanda 40 mm | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 127 | pret furnizor | Clema pentru realizarea conectarii a platbandei cu electrodul vertical, Otel Zn, contine patru suruburi de fixare | set |  | 6,00 |
|  | 2873114717937 | Clema pentru realizarea conectarii a platbandei cu electrodul vertical, Otel Zn, contine patru suruburi de fixare | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 128 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (FARA COST MATERIAL) | 100 m |  | 0,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 | 7,60 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 | 0,08 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 | 0,08 |
| 129 | pret furnizor | Platbanda din otel galvanizat 25x4.0 mm | m.l. |  | 40,00 |
|  | 2873114717991 | Platbanda din otel galvanizat 25x4 mm | m.l. | 1,0000 | 40,00 |
| 130 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (FARA COST MATERIAL) | 100 m |  | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 | 6,39 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 | 0,08 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 | 0,08 |
| 131 | pret furnizor | Platbanda din otel galvanizat 40x4mm | m.l. |  | 30,00 |
|  | 2873114717990 | Platbanda din otel galvanizat 40x4mm | m.l. | 1,0000 | 30,00 |
| 132 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund din inox, diametru 10 mm (FARA COST MATERIAL) | 100 m |  | 1,70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 | 36,21 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 | 0,32 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 | 0,32 |
| 133 | pret furnizor | Conductor rotund din otel INOX D=10mm | m.l. |  | 170,00 |
|  | 2873114717980 | Conductor rotund din otel INOX D=10mm | m.l. | 1,0000 | 170,00 |
| 134 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund din inox cu invelis din PVC, diametru 16 mm (FARA COST MATERIAL) | 100 m |  | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 | 6,39 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 | 0,06 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 | 0,06 |
| 135 | pret furnizor | Conductor rotund din otel INOX cu invelis din PVC D=16mm | m.l. |  | 30,00 |
|  | 2873114717988 | Conductor rotund din otel INOX cu invelis din PVC D=16mm | m.l. | 1,0000 | 30,00 |
| 136 | pret furnizor | Clema pentru realizarea conectarii in cruce, pentru conductor cu d=10 mm, Otel Zn, contine patru suruburi de fixare | set |  | 15,00 |
|  | 2873114717933 | Clema pentru realizarea conectarii in cruce, pentru conductor cu .10 mm, Otel Zn, contine patru suruburi de fixare | buc | 1,0000 | 15,00 |
| 137 | pret furnizor | Clema de imbinare universala a conductorului rotund din Ot Zn .10 mm cu conductorul rotund din Ot Zn cu invelis din PVC d=16 mm, contine patru suruburi de fixare | set |  | 2,00 |
|  | 2873114717940 | Clema de imbinare universala a conductorului rotund din Ot Zn .10 mm cu conductorul rotund din Ot Zn cu invelis din PVC d=16 mm, contine patru suruburi de fixare | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 138 | pret furnizor | Clema de imbinare universala a platbandei cu conductorul rotund din otel inox cu invelis din PVC d=16 mm, contine patru suruburi de fixare | set |  | 2,00 |
|  | 2873114717938 | Clema de imbinare universala a platbandei cu conductorul rotund din otel inox cu invelis din PVC d=16 mm, contine patru suruburi de fixare | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 139 | CK35C | Montare suport conductor pentru acoperis de tip universal | buc |  | 155,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1100 | 17,05 |
|  | 2874136313601 | Suport conductor pentru acoperis de tip universal | buc | 1,0000 | 155,00 |
| 140 | CK35C | Montare suport conductor pentru acoperis de tip conic | buc |  | 15,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1100 | 1,65 |
|  | 2874136313601 | Suport conductor pentru acoperis de tip universal | buc | 1,0000 | 15,00 |
| 141 | CK35C | Montare suport conductor pentru montarea pe perete a conductorului | buc |  | 30,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1100 | 3,30 |
|  | 2874136313602 | Suport conductor pentru montarea pe perete a conductorului | buc | 1,0000 | 30,00 |
| 142 | pret furnizor | Banda de protectie impotriva coroziunii 50mmx10m | set |  | 2,00 |
|  | 2873114717939 | Banda de protectie impotriva coroziunii 50mmx10m | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistemul de legare la pamant |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |
| 2. Utilaj |
| 2.1. Tablouri de distributie |
| 2.1.1. TIA |
| 143 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 12 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-12з-0-74-У2, IP54 | buc |  | 1,00 |
|  | 3120355537707 | Boxa ЩРн-12з-0 74 У2, IP54 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 144 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326168 | Separator de sarcina BH-32, 3P, 20A | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 145 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=4A, U=230V | buc |  | 5,00 |
|  | 2924127326426 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °B° | buc | 1,0000 | 5,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total TIA |  |
| 2.1.2. TD |
| 146 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-36з-0-74-У2, IP54 | buc |  | 1,00 |
|  | 3120355537704 | Boxa ЩРн-36з-074-У2, IP54 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 147 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326168 | Separator de sarcina BH-32, 3P, 20A | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 148 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=4A, U=230V | buc |  | 9,00 |
|  | 2924127326426 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °B° | buc | 1,0000 | 9,00 |
| 149 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc |  | 6,00 |
|  | 29241273265087 | Intrerupator automat de tip АВДТ32M, С16, 30мА | buc | 1,0000 | 6,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total TD |  |
| 2.1.3. TDuf |
| 150 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-24з-0-74-У2, IP54 | buc |  | 1,00 |
|  | 3120355537705 | Boxa ЩРн-24з-074-У2, IP54 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 151 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326168 | Separator de sarcina BH-32, 3P, 20A | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 152 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326408 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °C° | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 153 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc |  | 8,00 |
|  | 29241273265087 | Intrerupator automat de tip АВДТ32M, С16, 30мА | buc | 1,0000 | 8,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total TDuf |  |
| 2.1.4. TDutm |
| 154 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-36з-0-74-У2, IP54 | buc |  | 1,00 |
|  | 3120355537704 | Boxa ЩРн-36з-074-У2, IP54 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 155 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=100A | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326162 | Separator de sarcina BH-32, 3P, 100A | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 156 | pret furnizor | Contactor de forta industrial, tripolar, 1 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=230V, In=115A | buc |  | 1,00 |
|  | 29241273265376 | Contactor de forta industrial, tripolar, 1 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=230V, In=115A | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 157 | pret furnizor | Butoane de comnda "STOP", fara fixare, Un=230V | buc |  | 1,00 |
|  | 2863147306828 | Buton de actionare si comanda | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 158 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326408 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °C° | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 159 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326456 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 20A, °C° | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 160 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V | buc |  | 2,00 |
|  | 2924127326458 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 32A, °C° | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 161 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=40A, Un=400V | buc |  | 3,00 |
|  | 2924127326459 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 40A, °C° | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 162 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc |  | 2,00 |
|  | 29241273265087 | Intrerupator automat de tip АВДТ32M, С16, 30мА | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total TDutm |  |
| 2.1.5. TDuth |
| 163 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-36з-0-74-У2, IP54 | buc |  | 1,00 |
|  | 3120355537704 | Boxa ЩРн-36з-074-У2, IP54 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 164 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=32A | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326166 | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 165 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc |  | 7,00 |
|  | 29241273265087 | Intrerupator automat de tip АВДТ32M, С16, 30мА | buc | 1,0000 | 7,00 |
| 166 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, tetrapolar, cu caracteristica "AC", In=20 A, 30мА, Un=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 29241273265003 | Intrerupator automat de tip АВДТ34, С20, 30мА | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 167 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V | buc |  | 3,00 |
|  | 2924127326453 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 10A, °C° | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 168 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, tetrapolar, cu caracteristica "AC", In=10 A, 30мА, Un=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 29241273265004 | Intrerupator automat de tip АВДТ34, С10, 30мА | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 169 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, tetrapolar, cu caracteristica "AC", In=25 A, 30мА, Un=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 29241273265006 | Intrerupator automat de tip АВДТ34, С25, 30мА | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total TDuth |  |
| 2.1.6. TDsv |
| 170 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 48 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-48з-0-74-У2, IP54 | buc |  | 1,00 |
|  | 3120355537703 | Boxa ЩРн-48з-074-У2, IP54 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 171 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326168 | Separator de sarcina BH-32, 3P, 20A | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 172 | pret furnizor | Contactor de forta industrial, tripolar, 1 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=230V, In=25A | buc |  | 1,00 |
|  | 29241273265376 | Contactor de forta industrial, tripolar, 1 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=230V, In=115A | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 173 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V | buc |  | 2,00 |
|  | 2924127326406 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C° | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 174 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V | buc |  | 3,00 |
|  | 2924127326453 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 10A, °C° | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 175 | pret furnizor | Contactor de forta industrial, monopolar, 1 contacte normal deschise, Un=230V, Ub=230V, In=12A | buc |  | 4,00 |
|  | 29241273265377 | Contactor de forta industrial, monopolar, 1 contacte normal deschise, Un=230V, Ub=230V, In=12A | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total TDsv |  |
| 2.1.7. TDsp |
| 176 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-24з-0-74-У2, IP54 | buc |  | 1,00 |
|  | 3120355537705 | Boxa ЩРн-24з-074-У2, IP54 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 177 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326168 | Separator de sarcina BH-32, 3P, 20A | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 178 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V | buc |  | 6,00 |
|  | 2924127326406 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C° | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 179 | pret furnizor | Contactor de forta industrial, monopolar, 1 contacte normal deschise, Un=230V, Ub=230V, In=12A | buc |  | 6,00 |
|  | 29241273265377 | Contactor de forta industrial, monopolar, 1 contacte normal deschise, Un=230V, Ub=230V, In=12A | buc | 1,0000 | 6,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total TDsp |  |
| 2.1.8. TPD |
| 180 | pret furnizor | Tablou de distributie, cu montare aparenta pe perete, cu carcasa si usa din metal dimensiuni de gabarit: 500x220x650(h) mm, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩМП-3-0 74 У2, IP54 | buc |  | 1,00 |
|  | 31203555377861 | Boxa ЩМП-3-0 74 У2, IP54 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 181 | pret furnizor | Separator de sarcina industrial, tripolar, In=100А, Un=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 3120355537662 | Intrerupator cu pirghie ВР32-31 B7112, 3P, 100A | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 182 | pret furnizor | Contactor de forta industrial, tripolar, 1 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=230V, In=115A | buc |  | 1,00 |
|  | 29241273265376 | Contactor de forta industrial, tripolar, 1 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=230V, In=115A | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 183 | pret furnizor | Butoane de comnda "STOP", fara fixare, Un=230V | buc |  | 1,00 |
|  | 2863147306828 | Buton de actionare si comanda | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 184 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=10A, Un=400V | buc |  | 4,00 |
|  | 2924127326472 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 10A, °B° | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 185 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V | buc |  | 3,00 |
|  | 2924127326456 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 20A, °C° | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 186 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=50A, Un=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326460 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 50A, °C° | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total TPD |  |
| 2.1.9. Tev2 |
| 187 | pret furnizor | Tablou de evidenta, tip AAR, Iadm=63A, In=63A, 2 contoare 3f, 2 iesiri 3f, 2 iesiri 1f, completat cu: - la intrare: - intreruptor automat tripolar, In=100A, Un=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnectic 1,25...11 - 2 buc; - contactor de modular, tripolar, 2 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=65А - 2 buc; - la iesire: - intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C", In=10А, Un=230V - 2 buc; - intrerupator automat,tripolar, cu caracteristica "C", In=10А, Un=400V - 1 buc; - intrerupator automat,tripolar, cu caracteristica "C", In=20А, Un=400V - 1 buc | buc |  | 1,00 |
|  | 3120355537810 | Tablou de evidenta, tip AAR, Iadm=63A, In=63A, pentru 2 contoare 3f, 2 iesiri 3f, 2 iesiri 1f | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 188 | pret furnizor | Contor de evidenta energiei active si reactive, 5...60A, 230/380V | buc |  | 2,00 |
|  | 3320634627000 | Contor electronic 5A, 380V | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tev2 |  |
| 2.1.10. Tev1 |
| 189 | pret furnizor | Tablou de evidenta, Iadm=250A, In=200A, 2 contoare 3f, completat cu: - separator basculant industrial, tripolar, In=200А, Un=400V - 1 buc; - siguranta fuzibila, In=160A, Ief=80A, Un=400V, IP00 - 3 buc; - siguranta fuzibila, In=160A, Ief=125A, Un=400V, IP00 - 3 buc; - transformator de curent, In=80A, Ins=5A, Un=660V - 3 buc; - transformator de curent, In=125A, Ins=5A, Un=660V - 3 buc | buc |  | 1,00 |
|  | 3120355537811 | Tablou de evidenta, Iadm=250A, In=200A, p/u 2 contoare 3f, complet | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 190 | pret furnizor | Contor electronic de evidenta energiei active si reactive, 5A, 230/380V | buc |  | 2,00 |
|  | 3320634627000 | Contor electronic 5A, 380V | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 191 | pret furnizor | Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli | buc |  | 2,00 |
|  | 3320634627101 | Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tev1 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tablouri de distributie |  |
| 2.2. Echipament de iluminat |
| 192 | pret furnizor | CI-1. Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, 230V. | buc |  | 26,00 |
|  | 28752744069875 | CI-1. Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, 230V. | buc | 1,0000 | 26,00 |
| 193 | pret furnizor | CI-2. Corp de iluminat pentru iluminat general de interior cu modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K, IP65, IK02, 230V | buc |  | 7,00 |
|  | 28752744069876 | CI-2. Corp de iluminat pentru iluminat general de interior cu modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K, IP65, IK02, 230V | buc | 1,0000 | 7,00 |
| 194 | pret furnizor | CI-3. Corp de iluminat pentru iluminat general de interior cu modul LED 26W, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K, IP65, IK02, 230V | buc |  | 26,00 |
|  | 28752744069877 | CI-3. Corp de iluminat pentru iluminat general de interior cu modul LED 26W, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K, IP65, IK02, 230V | buc | 1,0000 | 26,00 |
| 195 | pret furnizor | CI-4. Corp iluminat de siguranta cu inscriptia "IESIRE" de tip permant, IP22, montarea pe sispensii de tavan sau e perete, cu modul LED 3.6W, flux luminos 150Lm, 230V, autonomie de functionare - 3 ore | buc |  | 6,00 |
|  | 28752744069879 | CI-4. Corp iluminat de siguranta cu inscriptia "IESIRE" de tip permant, IP22, montarea pe sispensii de tavan sau e perete, cu modul LED 3.6W, flux luminos 150Lm, 230V, autonomie de functionare - 3 ore (SIRAH LED) | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 196 | pret furnizor | CI-5. Corp de iluminat pentru iluminat general cu sensor incorporat (miscare, infrarosu, luminozitate si timpul de actionare), cu modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4000K, IP54, IK10, 230V | buc |  | 4,00 |
|  | 28752744069880 | CI-7. Corp de iluminat pentru iluminat general cu sensor incorporat (miscare, infrarosu, luminozitate si timpul de actionare), cu modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4000K, IP54, IK10, 230V | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Echipament de iluminat |  |
| 2.3. Accesorii electrice |
| 197 | pret furnizor | Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 2 locuri | buc |  | 3,00 |
|  | 29241273265382 | Post de comanda КП102 | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 198 | pret furnizor | Butoane de comnda dublu, cu cap detasabil, Un=230V | buc |  | 3,00 |
|  | 2863147306828 | Buton de actionare si comanda | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 199 | pret furnizor | Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 1 loc | buc |  | 2,00 |
|  | 29241273265383 | Post de comanda КП 101 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 200 | pret furnizor | Buton SB-7 "STOP" | buc |  | 2,00 |
|  | 29241273265387 | Buton SB-7 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 201 | pret furnizor | Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 12V, puterea 250VA | buc |  | 2,00 |
|  | 3120355537603 | Boxa ЯТП-250-220/12 | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Accesorii electrice |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 3-2-5

Sistem de incalzire (009/2023-2-IVC)

Intocmit in preţuri  curente 29.12.2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 45x2.5 mm | m |  | 30,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6200 | 18,60 |
|  | 2521216701235 | Teava apa-gaz d=45x2.5 mm | m | 1,0150 | 30,45 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1050 | 3,15 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0300 | 0,90 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 0,09 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 | 1,50 |
| 2 | CN23F1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 |  | 4,24 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 2,88 |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,1000 | 0,42 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 | 0,42 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1400 | 0,59 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 0,04 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,13 |
| 3 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm | m2 |  | 13,66 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 | 6,47 |
|  | 1111000100036 | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu gr. 50 mm | m2 | 1,0300 | 14,07 |
| 4 | IC35B k=2 | Teava din polipropilena armata cu fibra de bazalt OXY, T=90*C montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 20x3.4 mm (k=2 p/u fitinguri) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m |  | 100,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 70,00 |
|  | 2521216710323 | Teava PPR fiberglas PN20 D=20x3.4 mm | m | 1,0300 | 206,00 |
| 5 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x4 mm Materiale marunte=1,0500 | m |  | 100,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 35,00 |
|  | 3320517352611 | Termoizolatie conducte D=22x4 mm | m | 1,0300 | 108,15 |
| 6 | IC35C k=2 | Teava din polipropilena armata cu fibrade bazalt OXY, T=90*C montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 25x4.2 mm (k=2 p/u fitinguri) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m |  | 80,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 64,00 |
|  | 2521216710324 | Teava PPR fiberglas PN20 D=25x4.2 mm | m | 1,0300 | 164,80 |
| 7 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x4 mm Materiale marunte=1,0500 | m |  | 80,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 28,00 |
|  | 3320517352612 | Termoizolatie conducte D=28x4 mm | m | 1,0300 | 86,52 |
| 8 | IC35D k=2 | Teava din polipropilena armata cu fibrade bazalt OXY, T=90*C montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x5.4 mm (k=2 p/u fitinguri) | m |  | 150,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 67,50 |
|  | 2521216710325 | Teava PPR fiberglas PN20 D=32x5.4 mm | m | 1,0300 | 154,50 |
| 9 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x4 mm Materiale marunte=1,0500 | m |  | 150,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 52,50 |
|  | 3320517352613 | Termoizolatie conducte D=35x4 mm | m | 1,0300 | 162,23 |
| 10 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 330,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 | 29,70 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 | 13,20 |
| 11 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  | 30,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 | 3,30 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 | 1,50 |
| 12 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 330,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 | 26,40 |
| 13 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  | 30,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 3,00 |
| 14 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, Plucru=10 bar, Tmax=110'C, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22K, 500x400 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 1,00 |
|  | 2822115700199 | Radiator tip 22 500x400 | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 0,40 |
| 15 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, Plucru=10 bar, Tmax=110'C, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22K, 500x500 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 0,50 |
|  | 2822115700200 | Radiator tip 22 500x500 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 0,20 |
| 16 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, Plucru=10 bar, Tmax=110'C, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22K, 500x600 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 0,50 |
|  | 2822115700201 | Radiator tip 22 500x600 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 0,20 |
| 17 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, Plucru=10 bar, Tmax=110'C, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22K, 500x700 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 0,50 |
|  | 2822115700202 | Radiator tip 22 500x700 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 0,20 |
| 18 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, Plucru=10 bar, Tmax=110'C, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22K, 500x800 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 0,50 |
|  | 2822115700203 | Radiator tip 22 500x800 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 0,20 |
| 19 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, Plucru=10 bar, Tmax=110'C, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22K, 500x900 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 0,50 |
|  | 2822115700204 | Radiator tip 22 500x900 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 0,20 |
| 20 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, Plucru=10 bar, Tmax=110'C, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22K, 500x1000 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 0,50 |
|  | 2822115700205 | Radiator tip 22 500x1000 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 0,20 |
| 21 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, Plucru=10 bar, Tmax=110'C, avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 22K, 500x1100 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 1,30 |
|  | 2822115700206 | Radiator tip 22 500x1100 | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 0,02 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 8,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 0,50 |
| 22 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, Plucru=10 bar, Tmax=110'C, avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 22K, 500x1200 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 0,65 |
|  | 2822115700207 | Radiator tip 22 500x1200 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 4,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 0,25 |
| 23 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, Plucru=10 bar, Tmax=110'C, avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 22K, 500x1400 mm | buc |  | 13,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 8,45 |
|  | 2822115700209 | Radiator tip 22 500x1400 | buc | 1,0000 | 13,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 0,05 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 0,10 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,65 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 52,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 3,25 |
| 24 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 |  | 26,90 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5300 | 14,26 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,1000 | 2,69 |
| 25 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 |  | 26,90 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4700 | 12,64 |
| 26 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 |  | 26,90 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3300 | 8,88 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,2500 | 6,73 |
| 27 | ID02A | Cap termostatic, cu reglaj de tip RA 2991 sau similar | buc |  | 18,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 3,24 |
|  | 2956126804162 | Cap termostatic, cu reglaj de tip RA 2991 | buc | 1,0000 | 18,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 0,22 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 0,43 |
| 28 | ID01A | Robinet cu modul pentru conectarea elementrului termostatic, cu de colt, tur, pentru conectare radiatoare, avind diametrul nominal de 1/2" de tip RA-N | buc |  | 24,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 4,32 |
|  | 2875274202715 | Robinet tur pentru radiatoare 1/2" tip RA-N | buc | 1,0000 | 24,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 0,29 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 0,58 |
| 29 | ID01A | Robinet cu ventil cu de colt, retur, cu posibilitatea de golire sistema, pentru radiatoare, avind diametrul nominal de 1/2" de tip RLV-S, cu robinet de drenaj | buc |  | 24,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 4,32 |
|  | 2875274202716 | Robinet retur pentru radiatoare 1/2" tip RLV | buc | 1,0000 | 24,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 0,29 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 0,58 |
| 30 | ID06A | Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 0,20 |
|  | 2913134501091 | Robinet de aerisire automat 1/2" | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 0,20 |
| 31 | ID04A | Robinet sfera cu mufa si stut pentru conectarea furtunului, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 0,30 |
|  | 2913124202554 | Robinet de golire 1/2" | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 0,06 |
| 32 | ID04B | Robinet sfera, cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/2" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 0,50 |
|  | 2913124201605 | Robinet sfera fluture 1 1/2 " | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 0,06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 0,12 |
| 33 | ID04A | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc |  | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 1,20 |
|  | 2913124201603 | Robinet sfera fluture 1 " | buc | 1,0000 | 8,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 0,12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 0,26 |
| 34 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 50,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 11,50 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 50,00 |
| 35 | IC46A | Distribuitor - colector cu 4 cai diametrul 1", inclusiv suport colector | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 | 3,40 |
|  | 2913124124100 | Distribuitor - colector | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1250 | 0,13 |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,0500 | 0,05 |
| 36 | IA52A aplicativ | Cutie metalica pentru protectia nodului colector-distribuitor | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2811236829552 | Cutie metalica | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,5000 | 0,50 |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,5000 | 1,50 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0800 | 0,08 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,0000 | 3,00 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 3-2-6

Sistemul de ventilare si conditionare (009/2023-2-IVC)

Intocmit in preţuri  curente 29.12.2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |
| 1.1. Sistema AR-1 |
| 1 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 125 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 4,32 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 | 7,25 |
|  | 2626147370010 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm | m2 | 1,0000 | 4,36 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 65,45 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 65,45 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 65,45 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6300 | 2,75 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 | 0,23 |
| 2 | VA19A1 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3.01 pana la 5 m: se adauga la norma VA19A. | m2 |  | 4,32 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,1010 | 0,44 |
| 3 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 250 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 3,93 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 | 5,23 |
|  | 2626147370012 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.6 mm | m2 | 1,0000 | 3,97 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 59,54 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 59,54 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 59,54 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,0000 | 3,97 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2400 | 0,94 |
| 4 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 315 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 4,45 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 | 5,92 |
|  | 2626147370012 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.6 mm | m2 | 1,0000 | 4,49 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 67,42 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 67,42 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 67,42 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,0000 | 4,49 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2400 | 1,07 |
| 5 | VA20A1 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3.01 pana la 5 m: se adauga. | m2 |  | 8,38 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,0800 | 0,67 |
| 6 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm - 300x300 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 8,40 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 | 11,17 |
|  | 2626147370013 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm | m2 | 1,0000 | 8,48 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,0000 | 93,32 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,0000 | 93,32 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,0000 | 93,32 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,2000 | 10,18 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0640 | 0,54 |
| 7 | VA22B1 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3,01 pana la 5 m: se adauga. | m2 |  | 8,40 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,0800 | 0,67 |
| 8 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm - 350x300 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 8,45 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0010 | 8,46 |
|  | 2626147370013 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm | m2 | 1,0000 | 8,53 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 8,0000 | 68,28 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 8,0000 | 68,28 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 8,0000 | 68,28 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,8000 | 15,36 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 | 0,86 |
| 9 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm - 400x300 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 4,20 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0010 | 4,20 |
|  | 2626147370013 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm | m2 | 1,0000 | 4,24 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 8,0000 | 33,94 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 8,0000 | 33,94 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 8,0000 | 33,94 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,8000 | 7,64 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 | 0,43 |
| 10 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm - 400x700 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 6,60 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,7440 | 4,91 |
|  | 2626147370013 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm | m2 | 1,0000 | 6,67 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 10,0000 | 66,66 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 10,0000 | 66,66 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 10,0000 | 66,66 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 3,6000 | 24,00 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 | 0,67 |
| 11 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm - 450x300 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 10,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0010 | 10,51 |
|  | 2626147370013 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm | m2 | 1,0000 | 10,61 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 8,0000 | 84,84 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 8,0000 | 84,84 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 8,0000 | 84,84 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,8000 | 19,09 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 | 1,07 |
| 12 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm - 550x300 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 5,95 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0010 | 5,96 |
|  | 2626147370013 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm | m2 | 1,0000 | 6,01 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 8,0000 | 48,08 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 8,0000 | 48,08 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 8,0000 | 48,08 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,8000 | 10,82 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 | 0,61 |
| 13 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm - 600x300 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 20,70 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0010 | 20,72 |
|  | 2626147370013 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm | m2 | 1,0000 | 20,91 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 8,0000 | 167,26 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 8,0000 | 167,26 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 8,0000 | 167,26 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,8000 | 37,63 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 | 2,11 |
| 14 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm - 600x450 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 18,90 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,7440 | 14,06 |
|  | 2626147370013 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm | m2 | 1,0000 | 19,09 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 10,0000 | 190,89 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 10,0000 | 190,89 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 10,0000 | 190,89 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 3,6000 | 68,72 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 | 1,93 |
| 15 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm - 700x300 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 7,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8090 | 5,66 |
|  | 2626147370013 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm | m2 | 1,0000 | 7,07 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 6,0000 | 42,42 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 6,0000 | 42,42 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 6,0000 | 42,42 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 2,0000 | 14,14 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 | 0,71 |
| 16 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm - 400x700 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 50,60 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,7440 | 37,65 |
|  | 2626147370013 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm | m2 | 1,0000 | 51,11 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 10,0000 | 511,06 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 10,0000 | 511,06 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 10,0000 | 511,06 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 3,6000 | 183,98 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 | 5,16 |
| 17 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm - 300x850 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 4,60 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,7440 | 3,42 |
|  | 2626147370013 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm | m2 | 1,0000 | 4,65 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 10,0000 | 46,46 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 10,0000 | 46,46 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 10,0000 | 46,46 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 3,6000 | 16,73 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 | 0,47 |
| 18 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm - 300x900 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 14,40 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,7440 | 10,71 |
|  | 2626147370013 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm | m2 | 1,0000 | 14,54 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 10,0000 | 145,44 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 10,0000 | 145,44 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 10,0000 | 145,44 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 3,6000 | 52,36 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 | 1,47 |
| 19 | VA22C1 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3,01 pana la 5 m: se adauga. | m2 |  | 49,80 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,0600 | 2,99 |
| 20 | VA22D1 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3,01 pana la 5 m: se adauga. | m2 |  | 7,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,0480 | 0,34 |
| 21 | VA22E1 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3,01 pana la 5 m: se adauga. | m2 |  | 95,10 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,0450 | 4,28 |
| 22 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala (lamda = 0,036 W/(m2xK), cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm | m2 |  | 15,60 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 | 7,39 |
|  | 1111000100036 | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu gr. 50 mm | m2 | 1,0300 | 16,07 |
| 23 | VB26A | Montarea distribuitorului de aer multidirectional de tip AQ cu cutie de distributie a aerului izolata cu conectare laterala de tip PDZI-2 din material plastic de tip DP sau similar, dimensiuni 600x600 mm | buc |  | 17,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,9300 | 49,81 |
|  | 2811236309463 | Anemostat AQ+PZDI 600x600 | buc | 1,0000 | 17,00 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,2500 | 4,25 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 34,00 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,2100 | 3,57 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 | 34,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,0000 | 34,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,17 |
| 24 | VB26A | Montarea difuzor cu cu regulator de debit tip fluture SF, avind D=150 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,9300 | 2,93 |
|  | 2811236309496 | Difuzor cu plasa avind D=160 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,2500 | 0,25 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,2100 | 0,21 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
| 25 | VB26A | Montarea difuzor cu cu regulator de debit tip fluture SF, avind D=200 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,9300 | 2,93 |
|  | 2811236309498 | Difuzor cu plasa avind D=200 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,2500 | 0,25 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,2100 | 0,21 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
| 26 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din aluminiu, gata confectionate, avind diametrul sectiunii de 250 mm Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,0200 | m |  | 6,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 7,80 |
|  | 2521305734038 | Canal de ventilatie din ALP D=250 mm | m | 1,0100 | 6,18 |
| 27 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din aluminiu, gata confectionate, avind diametrul sectiunii de 315 mm Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,0200 | m |  | 10,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 13,00 |
|  | 2521305734040 | Canal de ventilatie din ALP D=315 mm | m | 1,0100 | 10,30 |
| 28 | VB09B | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu D=250 mm de tip KP, montata pe canal | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6800 | 1,68 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 | 0,20 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0450 | 0,05 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 | 0,04 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 | 0,07 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,0000 | 28,00 |
|  | 2874115765915 | Damper BLAUBERG VK 250 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,3000 | 0,30 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,0000 | 28,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,0000 | 28,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | 0,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,03 |
| 29 | VB09B | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu D=315 mm de tip KP, montata pe canal | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6800 | 3,36 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 | 0,40 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0450 | 0,09 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 | 0,08 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 | 0,14 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,0000 | 56,00 |
|  | 2874115765916 | Damper BLAUBERG VK 315 | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,3000 | 0,60 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,0000 | 56,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,0000 | 56,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | 0,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,06 |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie, pentru admisie aer, din aluminiu, dimensiuni 700x1020h mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,03 |
|  | 2811236305850 | Grila de admisie 700x1020 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 0,50 |
| 31 | pret furnizor | Material pentru fixarea canalelor de ventilare | kg |  | 350,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 1,0000 | 350,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema AR-1 |  |
| 1.2. Sisrema R-2 |
| 32 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 80 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 0,88 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 | 1,48 |
|  | 2626147370010 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm | m2 | 1,0000 | 0,89 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 13,33 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 13,33 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 13,33 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6300 | 0,56 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 | 0,05 |
| 33 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 100 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 0,79 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 | 1,33 |
|  | 2626147370010 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm | m2 | 1,0000 | 0,80 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 11,97 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 11,97 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 11,97 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6300 | 0,50 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 | 0,04 |
| 34 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 125 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 3,73 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 | 6,26 |
|  | 2626147370010 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm | m2 | 1,0000 | 3,77 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 56,51 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 56,51 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 56,51 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6300 | 2,37 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 | 0,20 |
| 35 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 180 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 0,85 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 | 1,43 |
|  | 2626147370010 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm | m2 | 1,0000 | 0,86 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 12,88 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 12,88 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 12,88 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6300 | 0,54 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 | 0,05 |
| 36 | VA19A1 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3.01 pana la 5 m: se adauga la norma VA19A. | m2 |  | 6,25 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,1010 | 0,63 |
| 37 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm - 450x150 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 4,80 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 | 6,38 |
|  | 2626147370013 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm | m2 | 1,0000 | 4,85 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,0000 | 53,33 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,0000 | 53,33 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,0000 | 53,33 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,2000 | 5,82 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0640 | 0,31 |
| 38 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm - 550x200 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 6,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0010 | 6,01 |
|  | 2626147370013 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm | m2 | 1,0000 | 6,06 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 8,0000 | 48,48 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 8,0000 | 48,48 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 8,0000 | 48,48 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,8000 | 10,91 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 | 0,61 |
| 39 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm - 600x250 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 8,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0010 | 8,51 |
|  | 2626147370013 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm | m2 | 1,0000 | 8,59 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 8,0000 | 68,68 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 8,0000 | 68,68 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 8,0000 | 68,68 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,8000 | 15,45 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 | 0,87 |
| 40 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm - 600x300 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 3,60 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0010 | 3,60 |
|  | 2626147370013 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm | m2 | 1,0000 | 3,64 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 8,0000 | 29,09 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 8,0000 | 29,09 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 8,0000 | 29,09 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,8000 | 6,54 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 | 0,37 |
| 41 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm - 700x300 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 3,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8090 | 2,43 |
|  | 2626147370013 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm | m2 | 1,0000 | 3,03 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 6,0000 | 18,18 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 6,0000 | 18,18 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 6,0000 | 18,18 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 2,0000 | 6,06 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 | 0,31 |
| 42 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm - 400x700 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 26,40 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,7440 | 19,64 |
|  | 2626147370013 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm | m2 | 1,0000 | 26,66 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 10,0000 | 266,64 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 10,0000 | 266,64 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 10,0000 | 266,64 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 3,6000 | 95,99 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 | 2,69 |
| 43 | VA22C1 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3,01 pana la 5 m: se adauga. | m2 |  | 18,10 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,0600 | 1,09 |
| 44 | VA22D1 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3,01 pana la 5 m: se adauga. | m2 |  | 3,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,0480 | 0,14 |
| 45 | VA22E1 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3,01 pana la 5 m: se adauga. | m2 |  | 26,40 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,0450 | 1,19 |
| 46 | CL20A | Grile de ventilatie, de tip ONL2, dimensiuni 700x400 mm | buc |  | 8,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 3,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,24 |
|  | 2811236305849 | Grila de admisie 700x400 mm | buc | 1,0000 | 8,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 4,00 |
| 47 | VB26A | Montarea difuzor cu cu regulator de debit tip fluture SF, avind D=100 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,9300 | 2,93 |
|  | 2811236309490 | Difuzor cu plasa avind D=100 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,2500 | 0,25 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,2100 | 0,21 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
| 48 | VB26A | Montarea difuzor cu cu regulator de debit tip fluture SF, avind D=150 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,9300 | 5,86 |
|  | 2811236309496 | Difuzor cu plasa avind D=160 mm | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,2500 | 0,50 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 4,00 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,2100 | 0,42 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 | 4,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,0000 | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,02 |
| 49 | VB26A | Montarea difuzor cu cu regulator de debit tip fluture SF, avind D=200 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,9300 | 5,86 |
|  | 2811236309498 | Difuzor cu plasa avind D=200 mm | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,2500 | 0,50 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 4,00 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,2100 | 0,42 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 | 4,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,0000 | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,02 |
| 50 | VB26A | Montarea difuzor cu cu regulator de debit tip fluture SF, avind D=250 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,9300 | 2,93 |
|  | 2811236309499 | Difuzor cu plasa avind D=250 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,2500 | 0,25 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,2100 | 0,21 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
| 51 | VB26A | Montarea difuzor cu cu regulator de debit tip fluture SF, avind D=315 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,9300 | 2,93 |
|  | 2811236309500 | Difuzor cu plasa avind D=315 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,2500 | 0,25 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,2100 | 0,21 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
| 52 | CL20A | Grile de ventilatie, pentru admisie aer, exterioara P50, dimensiuni 900x820h mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,03 |
|  | 2811236305851 | Grila de admisie 900x820 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 0,50 |
| 53 | pret furnizor | Material pentru fixarea canalelor de ventilare | kg |  | 150,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 1,0000 | 150,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sisrema R-2 |  |
| 1.3. Sistema A-2 |
| 54 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.5 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 225 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 0,71 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 | 0,94 |
|  | 2626147370010 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm | m2 | 1,0000 | 0,72 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 10,76 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 10,76 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 10,76 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,0000 | 0,72 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2400 | 0,17 |
| 55 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 280 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 3,52 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 | 4,68 |
|  | 2626147370012 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.6 mm | m2 | 1,0000 | 3,56 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 53,33 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 53,33 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 53,33 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,0000 | 3,56 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2400 | 0,84 |
| 56 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 355 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 1,12 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 | 1,49 |
|  | 2626147370012 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.6 mm | m2 | 1,0000 | 1,13 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 16,97 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 16,97 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 16,97 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,0000 | 1,13 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2400 | 0,27 |
| 57 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 400 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 2,52 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 | 3,35 |
|  | 2626147370012 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.6 mm | m2 | 1,0000 | 2,55 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 38,18 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 38,18 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 38,18 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,0000 | 2,55 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2400 | 0,60 |
| 58 | VA20A1 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3.01 pana la 5 m: se adauga. | m2 |  | 7,87 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,0800 | 0,63 |
| 59 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm - 400x300 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 2,10 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0010 | 2,10 |
|  | 2626147370013 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm | m2 | 1,0000 | 2,12 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 8,0000 | 16,97 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 8,0000 | 16,97 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 8,0000 | 16,97 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,8000 | 3,82 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 | 0,21 |
| 60 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm - 750x300 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 4,20 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,7440 | 3,12 |
|  | 2626147370013 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm | m2 | 1,0000 | 4,24 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 10,0000 | 42,42 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 10,0000 | 42,42 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 10,0000 | 42,42 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 3,6000 | 15,27 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 | 0,43 |
| 61 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm - 750x300 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 12,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,7440 | 8,93 |
|  | 2626147370013 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm | m2 | 1,0000 | 12,12 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 10,0000 | 121,20 |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 10,0000 | 121,20 |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 10,0000 | 121,20 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 3,6000 | 43,63 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 | 1,22 |
| 62 | VA22C1 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3,01 pana la 5 m: se adauga. | m2 |  | 2,10 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,0600 | 0,13 |
| 63 | VA22E1 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3,01 pana la 5 m: se adauga. | m2 |  | 16,20 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,0450 | 0,73 |
| 64 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala (lamda = 0,036 W/(m2xK), cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm | m2 |  | 14,00 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 | 6,64 |
|  | 1111000100036 | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu gr. 50 mm | m2 | 1,0300 | 14,42 |
| 65 | VB26A | Montarea difuzor cu cu regulator de debit tip fluture SF, avind D=250 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,9300 | 2,93 |
|  | 2811236309499 | Difuzor cu plasa avind D=250 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,2500 | 0,25 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,2100 | 0,21 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
| 66 | VB30D | Hota de uz general 2600x2200x450(h) mm, confectionata din tabla zincata de 0,8 mm grosime | m2 |  | 7,90 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,9800 | 23,54 |
|  | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,1960 | 9,45 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 | 1,19 |
|  | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm | kg | 0,2900 | 2,29 |
|  | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 1,0480 | 8,28 |
|  | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 1,1700 | 9,24 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1000 | 0,79 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,5000 | 3,95 |
|  | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm | kg | 0,3100 | 2,45 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3300 | 2,61 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 | 63,20 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 | 0,95 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 6,2500 | 49,38 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 8,0000 | 63,20 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,0000 | 63,20 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | 1,58 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,24 |
| 67 | VB30D | Hota de uz general 2000x1100x450(h) mm, confectionata din tabla zincata de 0,8 mm grosime | m2 |  | 3,90 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,9800 | 11,62 |
|  | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,1960 | 4,66 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 | 0,59 |
|  | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm | kg | 0,2900 | 1,13 |
|  | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 1,0480 | 4,09 |
|  | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 1,1700 | 4,56 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1000 | 0,39 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,5000 | 1,95 |
|  | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm | kg | 0,3100 | 1,21 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3300 | 1,29 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 | 31,20 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 | 0,47 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 6,2500 | 24,38 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 8,0000 | 31,20 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,0000 | 31,20 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | 0,78 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,12 |
| 68 | pret furnizor | Material pentru fixarea canalelor de ventilare | kg |  | 70,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 1,0000 | 70,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema A-2 |  |
| 1.4. Sistema A-3 |
| 69 | VB09B | Montarea supapei de sens KOM 315 pe canal | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6800 | 1,68 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 | 0,20 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0450 | 0,05 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 | 0,04 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 | 0,07 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,0000 | 28,00 |
|  | 2874115765916 | Damper BLAUBERG VK 315 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,3000 | 0,30 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,0000 | 28,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,0000 | 28,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | 0,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,03 |
| 70 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 80 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 0,26 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 | 0,44 |
|  | 2626147370010 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm | m2 | 1,0000 | 0,26 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 3,94 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 3,94 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 3,94 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6300 | 0,17 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 | 0,01 |
| 71 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 100 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 0,31 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 | 0,52 |
|  | 2626147370010 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm | m2 | 1,0000 | 0,31 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 4,70 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 4,70 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 4,70 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6300 | 0,20 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 | 0,02 |
| 72 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 125 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 3,93 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 | 6,60 |
|  | 2626147370010 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm | m2 | 1,0000 | 3,97 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 59,54 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 59,54 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 59,54 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6300 | 2,50 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 | 0,21 |
| 73 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 160 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 0,26 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 | 0,44 |
|  | 2626147370010 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm | m2 | 1,0000 | 0,26 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 3,94 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 3,94 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 3,94 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6300 | 0,17 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 | 0,01 |
| 74 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 180 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 1,13 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 | 1,90 |
|  | 2626147370010 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm | m2 | 1,0000 | 1,14 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 17,12 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 17,12 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 17,12 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6300 | 0,72 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 | 0,06 |
| 75 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 4,71 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 | 7,91 |
|  | 2626147370010 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm | m2 | 1,0000 | 4,76 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 71,36 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 71,36 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 71,36 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6300 | 3,00 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 | 0,25 |
| 76 | VA19A1 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3.01 pana la 5 m: se adauga la norma VA19A. | m2 |  | 10,59 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,1010 | 1,07 |
| 77 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.5 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 225 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 2,12 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 | 2,82 |
|  | 2626147370010 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm | m2 | 1,0000 | 2,14 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 32,12 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 32,12 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 32,12 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,0000 | 2,14 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2400 | 0,51 |
| 78 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 280 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 2,20 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 | 2,93 |
|  | 2626147370012 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.6 mm | m2 | 1,0000 | 2,22 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 33,33 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 33,33 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 33,33 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,0000 | 2,22 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2400 | 0,53 |
| 79 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 315 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 3,96 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 | 5,27 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 119,98 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 59,99 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 59,99 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,0000 | 4,00 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2400 | 0,95 |
| 80 | VA20A1 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3.01 pana la 5 m: se adauga. | m2 |  | 8,28 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,0800 | 0,66 |
| 81 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala (lamda = 0,036 W/(m2xK), cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm | m2 |  | 5,22 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 | 2,47 |
|  | 1111000100036 | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu gr. 50 mm | m2 | 1,0300 | 5,38 |
| 82 | VB26A | Montarea difuzor cu cu regulator de debit tip fluture SF, avind D=100 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,9300 | 2,93 |
|  | 2811236309490 | Difuzor cu plasa avind D=100 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,2500 | 0,25 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,2100 | 0,21 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
| 83 | VB26A | Montarea difuzor cu cu regulator de debit tip fluture SF, avind D=150 mm | buc |  | 4,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,9300 | 11,72 |
|  | 2811236309496 | Difuzor cu plasa avind D=160 mm | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,2500 | 1,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 8,00 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,2100 | 0,84 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 | 8,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,0000 | 8,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,04 |
| 84 | VB26A | Montarea difuzor cu cu regulator de debit tip fluture SF, avind D=200 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,9300 | 2,93 |
|  | 2811236309498 | Difuzor cu plasa avind D=200 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,2500 | 0,25 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,2100 | 0,21 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
| 85 | VB26A | Montarea difuzor cu cu regulator de debit tip fluture SF, avind D=250 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,9300 | 2,93 |
|  | 2811236309499 | Difuzor cu plasa avind D=250 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,2500 | 0,25 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,2100 | 0,21 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
| 86 | CL19C | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii | m2 |  | 0,50 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,3000 | 0,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,05 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0250 | 0,01 |
|  | 2873136306000 | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel | m2 | 1,0000 | 0,50 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0500 | 0,03 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0800 | 0,04 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0700 | 0,04 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,0000 | 0,50 |
| 87 | pret furnizor | Material pentru fixarea canalelor de ventilare | kg |  | 100,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 1,0000 | 100,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema A-3 |  |
| 1.5. Sistema A-4 |
| 88 | VB09B | Montarea supapei de sens KOM 250 pe canal | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6800 | 1,68 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 | 0,20 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0450 | 0,05 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 | 0,04 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 | 0,07 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,0000 | 28,00 |
|  | 2874115765915 | Damper BLAUBERG VK 250 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,3000 | 0,30 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,0000 | 28,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,0000 | 28,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | 0,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,03 |
| 89 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 250 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 4,71 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 | 6,26 |
|  | 2626147370012 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.6 mm | m2 | 1,0000 | 4,76 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 71,36 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 71,36 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 71,36 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,0000 | 4,76 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2400 | 1,13 |
| 90 | VA20A1 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3.01 pana la 5 m: se adauga. | m2 |  | 4,71 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,0800 | 0,38 |
| 91 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala (lamda = 0,036 W/(m2xK), cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm | m2 |  | 6,60 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 | 3,13 |
|  | 1111000100036 | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu gr. 50 mm | m2 | 1,0300 | 6,80 |
| 92 | CL19C | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii | m2 |  | 0,50 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,3000 | 0,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,05 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0250 | 0,01 |
|  | 2873136306000 | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel | m2 | 1,0000 | 0,50 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0500 | 0,03 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0800 | 0,04 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0700 | 0,04 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,0000 | 0,50 |
| 93 | VB30D | Hota de uz general 900x900x450(h) mm, confectionata din tabla zincata de 0,8 mm grosime | m2 |  | 1,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,9800 | 4,47 |
|  | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,1960 | 1,79 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 | 0,23 |
|  | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm | kg | 0,2900 | 0,44 |
|  | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 1,0480 | 1,57 |
|  | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 1,1700 | 1,76 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1000 | 0,15 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,5000 | 0,75 |
|  | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm | kg | 0,3100 | 0,47 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3300 | 0,50 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 | 12,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 | 0,18 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 6,2500 | 9,38 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 8,0000 | 12,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,0000 | 12,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | 0,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,05 |
| 94 | pret furnizor | Material pentru fixarea canalelor de ventilare | kg |  | 30,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 1,0000 | 30,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema A-4 |  |
| 1.6. Sistema A-7 |
| 95 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 100 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 1,57 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 | 2,64 |
|  | 2626147370010 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm | m2 | 1,0000 | 1,59 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 23,79 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 23,79 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 23,79 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6300 | 1,00 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 | 0,08 |
| 96 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 125 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 2,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 | 3,96 |
|  | 2626147370010 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm | m2 | 1,0000 | 2,38 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 35,75 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 35,75 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 35,75 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6300 | 1,50 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 | 0,13 |
| 97 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 150 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 2,12 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 | 3,56 |
|  | 2626147370010 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm | m2 | 1,0000 | 2,14 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 32,12 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 32,12 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 32,12 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6300 | 1,35 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 | 0,11 |
| 98 | VA19A1 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3.01 pana la 5 m: se adauga la norma VA19A. | m2 |  | 6,05 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,1010 | 0,61 |
| 99 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala (lamda = 0,036 W/(m2xK), cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm | m2 |  | 10,92 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 | 5,18 |
|  | 1111000100036 | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu gr. 50 mm | m2 | 1,0300 | 11,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema A-7 |  |
| 1.7. Sistema VN-1 |
| 100 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 100 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 |  | 1,57 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 | 2,64 |
|  | 2626147370010 | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm | m2 | 1,0000 | 1,59 |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 23,79 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 23,79 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 23,79 |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6300 | 1,00 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 | 0,08 |
| 101 | VA19A1 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3.01 pana la 5 m: se adauga la norma VA19A. | m2 |  | 1,57 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,1010 | 0,16 |
| 102 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala (lamda = 0,036 W/(m2xK), cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm | m2 |  | 3,14 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 | 1,49 |
|  | 1111000100036 | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu gr. 50 mm | m2 | 1,0300 | 3,23 |
| 103 | CL20A | Grila pentru usa din aluminiu anodizat GTA 400x100 | buc |  | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 1,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,12 |
|  | 2811236305916 | Grila pentru usa din aluminiu anodizat GTA 400x100 | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,00 |
| 104 | CL20A | Grila decorativa P25 100x100 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,03 |
|  | 2811236305910 | Grila decorativa P25 100x100 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 0,50 |
| 105 | pret furnizor | Material pentru fixarea canalelor de ventilare | kg |  | 60,00 |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 1,0000 | 60,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema VN-1 |  |
| 1.8. Instalatia de incalzire a caloriferului sistemei AR-1, R-2 |
| 106 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 38x2.0 mm | m |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6200 | 1,24 |
|  | 2521216701233 | Teava apa-gaz d=40x2.0 | m | 1,0150 | 2,03 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1050 | 0,21 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0300 | 0,06 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 0,01 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 | 0,10 |
| 107 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 45x2.5 mm | m |  | 25,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6200 | 15,50 |
|  | 2521216701235 | Teava apa-gaz d=45x2.5 | m | 1,0150 | 25,38 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1050 | 2,63 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0300 | 0,75 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 0,08 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 | 1,25 |
| 108 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm | m |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8200 | 3,28 |
|  | 2521216701320 | Teava din otel electrosudabile d=57x3.5 | m | 1,0150 | 4,06 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0480 | 0,19 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1210 | 0,48 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0260 | 0,10 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 0,02 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,1500 | 0,60 |
| 109 | CN23F1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 |  | 4,53 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 3,08 |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,1000 | 0,45 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 | 0,45 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1400 | 0,63 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 0,05 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,14 |
| 110 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm | m2 |  | 14,26 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 | 6,76 |
|  | 1111000100036 | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu gr. 50 mm | m2 | 1,0300 | 14,69 |
| 111 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  | 31,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 | 3,41 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 | 1,55 |
| 112 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  | 31,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 3,10 |
| 113 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 2,30 |
|  | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila | buc | 1,0000 | 1,01 |
| 114 | ID13B | Supapa de sens cu arc, cu mufe, montata pe conducte de distibutie cu apa calda (rece), avind diametrul nominal de 3/4" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1600 | 0,16 |
|  | 2913124204303 | Supapa de sens cu arc, cu mufe de racordare 3/4" | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 0,04 |
| 115 | ID13B | Supapa de sens cu arc, cu mufe, montata pe conducte de distibutie cu apa calda (rece), avind diametrul nominal de 1" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1600 | 0,16 |
|  | 2913124204304 | Supapa de sens cu arc, cu mufe de racordare 1" | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 0,04 |
| 116 | ID06A | Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 0,40 |
|  | 2913134501091 | Robinet de aerisire automat 1/2" | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 0,40 |
| 117 | ID04A | Robinet sfera cu mufa si stut pentru conectarea furtunului, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 0,30 |
|  | 2913124202555 | Robinet de golire 3/4" | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 0,06 |
| 118 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 50,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 11,50 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 50,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Instalatia de incalzire a caloriferului sistemei AR-1, R-2 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |
| 2. Lucrari de montare |
| 2.1. Sistema AR-1 |
| 119 | VC16A | Montarea agregatului de tratare a aerului prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare, avind un debit de aer tratat de pina la 7.500 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 | 44,87 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 | 0,35 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 | 1,01 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 0,15 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 | 0,05 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 2,01 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 | 2,01 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 0,15 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 | 0,30 |
| 120 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 2,60 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0600 | 0,12 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32,0000 | 64,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 32,0000 | 64,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 32,0000 | 64,00 |
| 121 | 08-03-605-1 | Ventilator (realizarea conexiunelor electrice) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2400 | 1,24 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 | 0,08 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 | 0,26 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema AR-1 |  |
| 2.2. Sisrema R-2 |
| 122 | VC16A | Montarea agregatului de tratare a aerului prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare, avind un debit de aer tratat de pina la 7.500 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 | 44,87 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 | 0,35 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 | 1,01 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 0,15 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 | 0,05 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 2,01 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 | 2,01 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 0,15 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 | 0,30 |
| 123 | VC20A | Piesa de trecere - Racord flexibil la ventilatoare Materiale marunte si de montaj (apa, nisip, cirpe, etc)=1,0050 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2000 | 6,40 |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 2,5000 | 5,03 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,1000 | 2,21 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1700 | 0,34 |
|  | 2811236310020 | Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (montare) | buc | 1,0000 | 2,01 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 | 0,20 |
| 124 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,6500 | 13,65 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2924127321000 | Filtru de aer cu celule filtrante (montare) | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1000 | 0,10 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 | 0,02 |
|  | 2320186201204 | Ulei industrial tipI 42 S 383 | kg | 20,0000 | 20,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 0,15 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2500 | 0,25 |
| 125 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,0050 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,9200 | 9,92 |
|  | 2924127325000 | Baterie de incalzire (montare) | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 0,50 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0500 | 0,05 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 | 0,05 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,0000 | 18,09 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,0000 | 18,09 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,3000 | 0,30 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
| 126 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 1,30 |
|  | 2874115760500 | Atenuator de zgomot rectangular (montare) | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0600 | 0,06 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32,0000 | 32,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 32,0000 | 32,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 32,0000 | 32,00 |
| 127 | VB15B | Supapei de aer, gata confectionate echipata cu servomotor, perimetrul sectiunii pina la 2500 mm, montata pe canal | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,9800 | 0,98 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1700 | 0,17 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0450 | 0,05 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 | 0,04 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 0,06 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,0000 | 28,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,6000 | 0,60 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,0000 | 28,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,0000 | 28,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1800 | 0,18 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,02 |
| 128 | 08-03-605-1 | Ventilator (realizarea conexiunelor electrice) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2400 | 1,24 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 | 0,08 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 | 0,26 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sisrema R-2 |  |
| 2.3. Sistema A-2 |
| 129 | VC16A | Montarea agregatului de tratare a aerului prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare, avind un debit de aer tratat de pina la 7.500 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 | 44,87 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 | 0,35 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 | 1,01 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 0,15 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 | 0,05 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 2,01 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 | 2,01 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 0,15 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 | 0,30 |
| 130 | VC20A | Piesa de trecere - Colector grasimi Materiale marunte si de montaj (apa, nisip, cirpe, etc)=1,0050 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2000 | 3,20 |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 2,5000 | 2,51 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,1000 | 1,11 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1700 | 0,17 |
|  | 2811236310020 | Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (montare) | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
| 131 | VC20A | Piesa de trecere - Flansa de intrare Materiale marunte si de montaj (apa, nisip, cirpe, etc)=1,0050 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2000 | 3,20 |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 2,5000 | 2,51 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,1000 | 1,11 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1700 | 0,17 |
|  | 2811236310020 | Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (montare) | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
| 132 | 08-03-605-1 | Ventilator (realizarea conexiunelor electrice) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2400 | 1,24 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 | 0,08 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 | 0,26 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema A-2 |  |
| 2.4. Sistema A-3 |
| 133 | VC16A | Montarea agregatului de tratare a aerului prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare, avind un debit de aer tratat de pina la 7.500 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 | 44,87 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 | 0,35 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 | 1,01 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 0,15 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 | 0,05 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 2,01 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 | 2,01 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 0,15 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 | 0,30 |
| 134 | VC20A | Piesa de trecere - Racord flexibil la ventilatoare Materiale marunte si de montaj (apa, nisip, cirpe, etc)=1,0050 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2000 | 6,40 |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 2,5000 | 5,03 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,1000 | 2,21 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1700 | 0,34 |
|  | 2811236310020 | Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (montare) | buc | 1,0000 | 2,01 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 | 0,20 |
| 135 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8600 | 0,86 |
|  | 2874115761000 | Atenuator de zgomot circular (montare) | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 | 0,05 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 12,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 | 12,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 | 12,00 |
| 136 | 08-03-605-1 | Ventilator (realizarea conexiunelor electrice) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2400 | 1,24 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 | 0,08 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 | 0,26 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema A-3 |  |
| 2.5. Sistema A-4 |
| 137 | VC16A | Montarea agregatului de tratare a aerului prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare, avind un debit de aer tratat de pina la 7.500 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 | 44,87 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 | 0,35 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 | 1,01 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 0,15 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 | 0,05 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 2,01 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 | 2,01 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 0,15 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 | 0,30 |
| 138 | VC20A | Piesa de trecere - Racord flexibil la ventilatoare Materiale marunte si de montaj (apa, nisip, cirpe, etc)=1,0050 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2000 | 6,40 |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 2,5000 | 5,03 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,1000 | 2,21 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1700 | 0,34 |
|  | 2811236310020 | Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa (montare) | buc | 1,0000 | 2,01 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 | 0,20 |
| 139 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8600 | 0,86 |
|  | 2874115761000 | Atenuator de zgomot circular (montare) | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 | 0,05 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 12,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 | 12,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 | 12,00 |
| 140 | 08-03-605-1 | Ventilator (realizarea conexiunelor electrice) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2400 | 1,24 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 | 0,08 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 | 0,26 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema A-4 |  |
| 2.6. Sistema A-5, A-6 |
| 141 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 | 23,10 |
|  | 3110245538500 | Motor pentru ventilator (montare) | buc | 1,0000 | 2,02 |
|  | 2912435776200 | Ventilator de fereastra (montare) | buc | 1,0000 | 2,02 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 | 0,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 0,30 |
| 142 | 08-03-605-1 | Ventilator (realizarea conexiunelor electrice) | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2400 | 2,48 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 | 0,04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 | 0,16 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 | 0,52 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema A-5, A-6 |  |
| 2.7. Sistema A-7 |
| 143 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 | 11,55 |
|  | 3110245538500 | Motor pentru ventilator (montare) | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  | 2912435776200 | Ventilator de fereastra (montare) | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 0,15 |
| 144 | 08-03-605-1 | Ventilator (realizarea conexiunelor electrice) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2400 | 1,24 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 | 0,08 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 | 0,26 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema A-7 |  |
| 2.8. Ventilare de desfumare |
| 145 | 11-05-001-01 | Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20 - Motor desfumare usi SIMON RWA EA-KL2-Ti | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5900 | 1,18 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,3200 | 0,64 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,2300 | 0,46 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Ventilare de desfumare |  |
| 2.9. Instalatia de incalzire a caloriferului sistemei AR-1, R-2 |
| 146 | IA24B | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reteaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 25...35 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,7000 | 2,70 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 3,0000 | 3,00 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,2200 | 0,22 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,0000 | 8,00 |
|  | 2874115818414 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8 | buc | 4,0000 | 4,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 | 8,00 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,0000 | 4,00 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 | 8,00 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 4,0000 | 4,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,2200 | 2,22 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6900 | 0,69 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,8000 | 0,80 |
| 147 | IA20A | Supapa de tip by-pass, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 0,50 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Instalatia de incalzire a caloriferului sistemei AR-1, R-2 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |
| 3. Utilaj |
| 3.1. Sistema AR-1 |
| 148 |  | Sistema refulare-aspiratie Duplex 6500 Multi-V; Certificat ErP 2018 - la refulare L=4590 m3/h, P=500Pa in completatie: - ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V; - la aspiratie L=4590 m3/h, P=500Pa in completatie: ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V; - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%; - filtre, cu clasa de filtratie M5 la refulare si aspiratie; - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=19,68 kw/h de la -16*C pina la +16*C ; - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul la sistema de ventilare la aspiratie si refulare |  |  | 1,00 |
|  | 216001 | Sistema refulare-aspiratie Duplex 6500 Multi-V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 149 | pret furnizor | Atenuitor de zgomot, rectangular LDR 70-40, L=1200 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 2874115760560 | Atenuitor de zgomot, rectangular LDR 70-40, L=1200 mm | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema AR-1 |  |
| 3.2. Sisrema R-2 |
| 150 | pret furnizor | Ventilator montat pe canal, sectiune 700x400 mm, Q=4680m3/h, N=3.63kW, n=1320rot/min, U=380V, ВКПФ 4Д 700х400 | buc |  | 1,00 |
|  | 2912435776624 | Ventilator ВКПФ 4Д 700х400 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 151 | pret furnizor | Racord flexibil la ventilatoare, cu sectiunea 700x400 mm, de tip VVG 700x400 | buc |  | 2,00 |
|  | 2822135722054 | Racord flexibil pt. canale de ventilare 700x400 mm | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 152 | pret furnizor | Filtru de aer 700x400h, constind din caseta filtru ФБК 700х400-5, si buzunar fitru СФК 700х400 clasa F5 | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127321044 | Filtru de aer 700x400h, constind din caseta filtru ФБК 700х400-5, si buzunar fitru СФК 700х400 clasa F5 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 153 | pret furnizor | Baterie de incalzire a aerului, cu apa, sectiune 700x400 mm, 2 rinduri, Q=50,17 kw/h de la -16 pina la +16 *C cu sistema antiinghet de tip HKB 700x400-2 | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127325067 | Baterie de incalzire HKB 700x400-3 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 154 | pret furnizor | Atenuitor de zgomot, rectangular 700x400 mm, L=1010 mm, CP 700x400 | buc |  | 1,00 |
|  | 2874115760505 | Atenuator de zgomot rectangular 700x400 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 155 | pret furnizor | Supapa pentru canale de ventilare 700x400 mm, cu dispozitiv de actionare electrica N=0.1kW, U=230V, PPBAФ 700x400 | buc |  | 1,00 |
|  | 2913154500343 | Supapa de aer 700x400mm, cu dispozitiv de actionare electrica, PPBA 700x400 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sisrema R-2 |  |
| 3.3. Sistema A-2 |
| 156 | pret furnizor | Ventilator de bucatarie la aspiratie KBR 355D2 IE3 L=5110m3/h motor electric N=3,556kW; I=5,67A; U=400 V, cu carcasa de protectie pentru motorul electric. WSD2 | buc |  | 1,00 |
|  | 2912435776988 | Ventilator de bucatarie la aspiratie KBR 355D2 IE3 L=5110m3/h motor electric N=3,556kW; I=5,67A; U=400 V, cu carcasa de protectie pentru motorul electric. WSD2 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 157 | pret furnizor | Colector de grasimi ALS-KVT | buc |  | 1,00 |
|  | 2912435776863 | Colector de grasimi ALS-KVT | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 158 | pret furnizor | Flansa de intrare la ventilator ASF355/KB | buc |  | 1,00 |
|  | 2912435776864 | Flansa de intrare la ventilator ASF355/KB | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema A-2 |  |
| 3.4. Sistema A-3 |
| 159 | pret furnizor | Ventilator axial VKM 315 N=0,171kW; n=2600 rot/min; I=0,77A; U=230 V | buc |  | 1,00 |
|  | 29124357767241 | Ventilator axial VKM 315 N=0,171kW; n=2600 rot/min; I=0,77A; U=230 V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 160 | pret furnizor | Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 315 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 2822135722005 | Racord flexibil pt. canale de ventilare D315 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 161 | pret furnizor | Atenuitor de zgomot SR 315/900 | buc |  | 1,00 |
|  | 2874115761129 | Atenuitor de zgomot SR 315/900 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema A-3 |  |
| 3.5. Sistema A-4 |
| 162 | pret furnizor | Ventilator axial VKM 250 N=0,194kW; n=2790 rot/min; I=0,85A; U=230 V | buc |  | 1,00 |
|  | 2912435776724 | Ventilator axial VKM 250 N=0,194kW; n=2790 rot/min; I=0,85A; U=230 V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 163 | pret furnizor | Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 250 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 2822135722002 | Racord flexibil pt. canale de ventilare D250 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 164 | pret furnizor | Atenuitor de zgomot SR 250/900 | buc |  | 1,00 |
|  | 2874115761125 | Atenuitor de zgomot SR 250/900 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema A-4 |  |
| 3.6. Sistema A-5, A-6 |
| 165 | pret furnizor | Ventilator circular de baie silentios SILENT-100 L=75m3/h, motor electric N=0,029kW; n=1700 rot/min; U=230 V | buc |  | 2,00 |
|  | 2912435776003 | Ventilator circular de baie silentios SILENT-100 L=75m3/h, motor electric N=0,029kW; n=1700 rot/min; U=230 V | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema A-5, A-6 |  |
| 3.7. Sistema A-7 |
| 166 | pret furnizor | Ventilator circular de baie silentios SILENT-200 L=80m3/h, motor electric N=0,016kW; n=2350 rot/min; U=230 V | buc |  | 1,00 |
|  | 29124357760330 | Ventilator circular de baie silentios SILENT-200 L=80m3/h, motor electric N=0,016kW; n=2350 rot/min; U=230 V | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema A-7 |  |
| 3.8. Ventilare de desfumare |
| 167 |  | Motor desfumare usi SIMON RWA EA-KL2-Ti | buc |  | 2,00 |
|  | 258965432156 | Motor desfumare usi SIMON RWA EA-KL2-Ti | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Ventilare de desfumare |  |
| 3.9. Instalatia de incalzire a caloriferului sistemei AR-1, R-2 |
| 168 | pret furnizor | Nod de amestecare de tip DSM-H/ТМ25-5,7-6,3 sau similar | set |  | 1,00 |
|  | 2875274016084 | Nod de amestecare de tip DSM-H/ТМ25-5,7-6,3 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 169 | pret furnizor | Supapa diferentiala by-pass de tip AVDO 15 | buc |  | 1,00 |
|  | 2913124201621 | Supapa diferentiala by-pass de tip AVDO 15 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 170 | pret furnizor | Supapa diferentiala by-pass de tip AVDO 20 | buc |  | 1,00 |
|  | 2913124201622 | Supapa diferentiala by-pass de tip AVDO 20 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Instalatia de incalzire a caloriferului sistemei AR-1, R-2 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 3-2-7

Automatizarea sistemei IVC (009/23-2- AIVC)

Intocmit in preţuri  curente 29.12.2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |
| 1 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi | buc |  | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 | 1,65 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0450 | 0,14 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0260 | 0,08 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0130 | 0,04 |
|  | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,3000 | 0,90 |
|  | 2913134501090 | Robinet de aerisire 1/2" | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |
| 2. Lucrari de montare |
| 2 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 - Controller | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 | 1,03 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 | 0,04 |
| 3 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 - Traductoare de temperatura ST | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 | 4,12 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 | 0,17 |
| 4 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 - Dispozitiv de termoregulare RT | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 | 1,03 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 | 0,04 |
| 5 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 - Termometru | buc |  | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 | 3,09 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 | 0,13 |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Panou sistema aspiratie | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 0,07 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 | 0,71 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 | 0,22 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 | 0,22 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 | 0,07 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri (relee, moobloc cu contacte protejate, buton rotativ, buton de comanda) | buc |  | 13,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 14,56 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,26 |
| 8 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 - ЗНИ-4 | 100 fire |  | 0,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,8000 | 3,36 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0001 | 0,00 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0200 | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,1000 | 0,02 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate ЗНИ-4 | 100 buc | 1,0200 | 0,20 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0100 | 0,00 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 | 0,02 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0800 | 0,02 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,1000 | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2000 | 0,04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 0,00 |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Panou sistema desfumare | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 0,07 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 | 0,71 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 | 0,22 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 | 0,22 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 | 0,07 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri (relee, moobloc cu contacte protejate, buton rotativ, buton de comanda) | buc |  | 15,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 16,80 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,30 |
| 11 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 - ЗНИ-4 | 100 fire |  | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,8000 | 1,68 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0001 | 0,00 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0200 | 0,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,1000 | 0,01 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate ЗНИ-4 | 100 buc | 1,0200 | 0,10 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0100 | 0,00 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 | 0,01 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0800 | 0,01 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,1000 | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2000 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 0,00 |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 1,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 30,94 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 1,25 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 17,42 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 17,42 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 0,26 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 1,30 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 8,71 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 23,40 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 2,34 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 0,14 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 | 20,54 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 3,51 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 6,29 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 0,14 |
| 13 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. |  | 30,00 |
|  | 5309022 | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m | 1,0250 | 30,75 |
| 14 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj, necombusta, d=25 mm | m.l. |  | 100,00 |
|  | 5309033 | Teava PE p/u electromontaj, necombusta, d=25 mm | m | 1,0250 | 102,50 |
| 15 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 40x40 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) | 100 m |  | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 | 1,63 |
|  | 110-033336 | Canale din masa plastica 40x40 mm | m | 102,5000 | 10,25 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 | 20,00 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 | 0,10 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 | 0,61 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 | 0,61 |
| 16 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 2,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 14,15 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,04 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 0,65 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 1,68 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 25,62 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,11 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,04 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 0,34 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 0,04 |
| 17 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 | 0,79 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,00 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 0,03 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 0,08 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 1,22 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,01 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 0,03 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,00 |
| 18 | pret furnizor | Cablu KВВГнг(A)-LSL Tx-1 4x1.0 mm2 | m.l. |  | 60,00 |
|  | 3130134818160 | Cablu KВВГнг(A)-LSL Tx-1 4х1,0 | m | 1,0250 | 61,50 |
| 19 | pret furnizor | Cablu KВВГнг(A)-LSL Tx-1 7x1.0 mm2 | m.l. |  | 10,00 |
|  | 3130134818170 | Cablu KВВГнг(A)-LSL Tx-1 7х1,0 | m | 1,0250 | 10,25 |
| 20 | pret furnizor | Cablu KВВГнг(A)-FRLS Tx 4x1.0 mm2 | m.l. |  | 150,00 |
|  | 3130134818130 | Cablu KВВГнг(A)-FRLSL Tx-1 4х1,0 | m | 1,0250 | 153,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |
| 3. Utilaj |
| 21 | pret furnizor | Dispozitiv de receptie-control de tip ARCON-4 sau similar dupa caracteristici | set |  | 1,00 |
|  | 2811236829195 | Dispozitiv receptie-control Arcon-4 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 22 | pret furnizor | Sensor de temperatura aer STa-02 sau similar dupa caracteristici. Semnalului de iesire - Pt 1000. Diapazon de temperatura -30 ... +50*C | buc |  | 1,00 |
|  | 3320517355086 | Sensor de temperatura aer STa-02. Semnalului de iesire - Pt 1000. Diapazon de temperatura -30 ... +50*C | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 23 | pret furnizor | Sensor de temperatura apa STw-02 sau similar dupa caracteristici. Semnalului de iesire - Pt 1000. Diapazon de temperatura -5...+80*C | buc |  | 1,00 |
|  | 3320517355085 | Sensor de temperatura apa STw-02. Semnalului de iesire - Pt 1000. Diapazon de temperatura -5...+80*C | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 24 | pret furnizor | Dispozitiv de reglare a temperaturii RT 0-30 in set cu Senzor de temperatura in conducta TG-K330 sau similare dupa caracteristici | set |  | 1,00 |
|  | 2811236829199 | Dispozitiv de reglare a temperaturii RT 0-30 in set cu Senzor de temperatura in conducta TG-K330 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 25 | pret furnizor | Sensor de temperatura aer STa-01 sau similar dupa caracteristici. Semnalului de iesire - Pt 1000. Diapazon de temperatura -30 ... +50*C | buc |  | 1,00 |
|  | 3320517355088 | Sensor de temperatura aer STa-01. Semnalului de iesire - Pt 1000. Diapazon de temperatura -30 ... +50*C | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 26 | pret furnizor | Senzor de temperatura aerului ST-02 sau similar dupa caracteristici. Semnalului de iesire - Pt 1000. Diapazon de temperatura 0 ... +40*C | buc |  | 1,00 |
|  | 3320517355089 | Senzor de temperatura aerului ST-02. Semnalului de iesire - Pt 1000. Diapazon de temperatura 0 ... +40*C | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 27 | pret furnizor | Termometru tehnic cu teaca din otel -35...+50 "C | buc |  | 1,00 |
|  | 3320517352000 | Termometru ambianta | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 28 | pret furnizor | Termometru tehnic cu teaca din otel 0...100 "C | buc |  | 2,00 |
|  | 3320517352000 | Termometru ambianta | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 29 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, dimensiuni de gabarit: 400x220x500(h) mm, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - Panou sistema aspiratie | buc |  | 1,00 |
|  | 31203555377850 | Boxa ЩМП-2-2 500 x 400 x 220 mm IP31 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 30 | pret furnizor | Releu de tip R4-2014-23-5230-WT inclusiv suportul GZM4 | buc |  | 2,00 |
|  | 2875274501708 | Releu R4-2014-23-5230-WT cu suport GZM4 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 31 | pret furnizor | Armatura de iluminare, 230V, de tip AD22DS, inclusiv suportul de montaj | buc |  | 4,00 |
|  | 5001000100310 | Armatura de iluminare, 230V, de tip AD22DS, inclusiv suportul de montaj | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 32 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=1A, U=230V | buc |  | 2,00 |
|  | 2924127326398 | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=1A, U=230V | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 33 | pret furnizor | Bloc de transformare 220/24V de tip V16854 | buc |  | 1,00 |
|  | 2811236313251 | Bloc de transformare 220/24V de tip V16854 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 34 | pret furnizor | Buton SB-7 | buc |  | 2,00 |
|  | 29241273265387 | Buton SB-7 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 35 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, dimensiuni de gabarit: 310x220x390(h) mm, IP31, dotat cu lacat si bare - Panou desfumare | buc |  | 1,00 |
|  | 312035553778421 | Boxa ЩМП-1-2 395 x 310 x 220 mm IP31 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 36 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=3A, U=230V | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326401 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 03A, °C° | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 37 | pret furnizor | Releu de tip R4-2014-23-5230-WT inclusiv suportul GZM4 | buc |  | 2,00 |
|  | 2875274501708 | Releu R4-2014-23-5230-WT cu suport GZM4 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 38 | pret furnizor | Butoane de comanda КЕ011, gab 2 | buc |  | 11,00 |
|  | 2863147306840 | Butoane de comanda КЕ011, gab 2 | buc | 1,0000 | 11,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 3-2-8

Retele interioare apa si canalizare (009/23-2- RIAC)

Intocmit in preţuri  curente 29.12.2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |
| 1.1. Sistema A1 |
| 1 | SA16F | Teava din polpropilena PN16, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 63x8,6 mm | m |  | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5300 | 2,65 |
|  | 2521216717058 | Teava PP-R d63x8,6 | m | 1,0200 | 5,10 |
|  | 2523156719438 | Cot PP-R d63 | buc | 0,0800 | 0,40 |
|  | 2523156719458 | Teu PP-R d63 | buc | 0,7100 | 3,55 |
|  | 2523156719408 | Mufa PP-R d63 | buc | 0,0700 | 0,35 |
|  | 2523156719469 | Reductie PP-R 63x32 | buc | 0,1100 | 0,55 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0250 | 0,13 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 | 0,05 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0353 | 0,18 |
| 2 | SA16D | Teava dinpolipropilena PN16, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 40x5.5 mm | m |  | 30,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 | 12,90 |
|  | 2521216717056 | Teava PP-R d40x5.5 | m | 1,0200 | 30,60 |
|  | 2523156719436 | Cot PP-R d40 | buc | 0,0800 | 2,40 |
|  | 2523156719456 | Teu PP-R d40 | buc | 0,7100 | 21,30 |
|  | 2523156719406 | Mufa PP-R d40 | buc | 0,0700 | 2,10 |
|  | 2523156719466 | Reductie PP-R 32x25 | buc | 0,1100 | 3,30 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,60 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 | 0,24 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0286 | 0,86 |
| 3 | SA16C | Teava din polipropilena PN16, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 32x4.4 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 | 4,10 |
|  | 2521216717055 | Teava PP-R d32x4.4 | m | 1,0200 | 10,20 |
|  | 2523156719435 | Cot PP-R d32 | buc | 0,0800 | 0,80 |
|  | 2523156719455 | Teu PP-R d32 | buc | 0,7100 | 7,10 |
|  | 2523156719405 | Mufa PP-R d32 | buc | 0,0700 | 0,70 |
|  | 2523156719465 | Reductie PP-R 32x25 | buc | 0,1100 | 1,10 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,20 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 0,07 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0272 | 0,27 |
| 4 | SA16A | Teava din polipropilena PN16, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 25x3.5 mm | m |  | 50,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 16,50 |
|  | 2521216717054 | Teava PP-R d25x3.5 | m | 1,0200 | 51,00 |
|  | 2523156719434 | Cot PP-R d25 | buc | 0,0800 | 4,00 |
|  | 2523156719454 | Teu PP-R d25 | buc | 0,7100 | 35,50 |
|  | 2523156719404 | Mufa PP-R d25 | buc | 0,0700 | 3,50 |
|  | 2523156719464 | Reductie PP-R 25x20 | buc | 0,1100 | 5,50 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 1,00 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,30 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 1,10 |
| 5 | SA15B | Teava din polipropilena PN1, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20x2.8 mm | m |  | 50,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 31,50 |
|  | 2521216717053 | Teava PP-R d20x2.8 | m | 1,0200 | 51,00 |
|  | 2523156719433 | Cot PP-R d20 | buc | 0,7000 | 35,00 |
|  | 2523156719453 | Teu PP-R d20 | buc | 0,4500 | 22,50 |
|  | 2523156719464 | Reductie PP-R 25x20 | buc | 0,1000 | 5,00 |
|  | 2523156719533 | Racord drept M x Fe 20x1/2" | buc | 1,0000 | 50,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 1,00 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,30 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,10 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 2,10 |
| 6 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=63x9 mm Materiale marunte=1,0500 | m |  | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 1,75 |
|  | 3320517352722 | Termoizolatie conducte D=65x9 mm | m | 1,0300 | 5,41 |
| 7 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40x9 mm Materiale marunte=1,0500 | m |  | 30,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 10,50 |
|  | 3320517352614 | Termoizolatie conducte D=40x9 mm | m | 1,0300 | 32,45 |
| 8 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x9 mm Materiale marunte=1,0500 | m |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 3,50 |
|  | 3320517352613 | Termoizolatie conducte D=32x9 mm | m | 1,0300 | 10,82 |
| 9 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x9 mm Materiale marunte=1,0500 | m |  | 50,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 17,50 |
|  | 3320517352612 | Termoizolatie conducte D=25x9 mm | m | 1,0300 | 54,08 |
| 10 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm Materiale marunte=1,0500 | m |  | 50,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 17,50 |
|  | 3320517352611 | Termoizolatie conducte D=20x9 mm | m | 1,0300 | 54,08 |
| 11 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  | 145,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 23,20 |
| 12 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m |  | 14,50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 | 1,60 |
| 13 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  | 145,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 7,25 |
| 14 | SD07F | Montarea racordului flexibil cu mufe, avind diametrul de 2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0150 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 | 0,66 |
|  | 2822135722666 | Racord flexibil cu mufe 2" | buc | 1,0000 | 1,02 |
| 15 | SD07D | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, avind diametrul de 1 1/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 1,20 |
|  | 2913124201706 | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez 1 1/4" | buc | 1,0000 | 3,06 |
| 16 | SD06B | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5300 | 3,18 |
|  | 2913124201704 | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez 3/4" | buc | 1,0000 | 6,09 |
|  | 2721204123131 | Niplu PPR-otel 25x3/4" | buc | 1,0000 | 6,09 |
| 17 | SD06A | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200 | buc |  | 15,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 | 6,30 |
|  | 2913124201703 | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez 1/2" | buc | 1,0000 | 15,30 |
|  | 2721204123130 | Niplu PPR-otel 20x1/2" | buc | 1,0000 | 15,30 |
| 18 | SD06A | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez pentru golirea instalatiei, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 | 0,42 |
|  | 2913124201703 | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez 1/2" | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2721204123130 | Niplu PPR-otel 20x1/2" | buc | 1,0000 | 1,02 |
| 19 | SD12C | Supapa de sens, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 0,33 |
|  | 2913124204427 | Supapa de sens cu arc 2" | buc | 1,0000 | 1,01 |
| 20 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 2" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 2,30 |
|  | 2924127322055 | Filtru impuritati cu mufe 2" | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema A1 |  |
| 1.2. Sistemele T3, T4 |
| 21 | SA16D | Teava dinpolipropilena PN16, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 40x5.5 mm | m |  | 30,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 | 12,90 |
|  | 2521216717056 | Teava PP-R d40x5.5 | m | 1,0200 | 30,60 |
|  | 2523156719436 | Cot PP-R d40 | buc | 0,0800 | 2,40 |
|  | 2523156719456 | Teu PP-R d40 | buc | 0,7100 | 21,30 |
|  | 2523156719406 | Mufa PP-R d40 | buc | 0,0700 | 2,10 |
|  | 2523156719466 | Reductie PP-R 32x25 | buc | 0,1100 | 3,30 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,60 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 | 0,24 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0286 | 0,86 |
| 22 | SA16C | Teava din polipropilena PN16, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 32x4.4 mm | m |  | 20,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 | 8,20 |
|  | 2521216717055 | Teava PP-R d32x4.4 | m | 1,0200 | 20,40 |
|  | 2523156719435 | Cot PP-R d32 | buc | 0,0800 | 1,60 |
|  | 2523156719455 | Teu PP-R d32 | buc | 0,7100 | 14,20 |
|  | 2523156719405 | Mufa PP-R d32 | buc | 0,0700 | 1,40 |
|  | 2523156719465 | Reductie PP-R 32x25 | buc | 0,1100 | 2,20 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 0,14 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0272 | 0,54 |
| 23 | SA16A | Teava din polipropilena PN16, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 25x3.5 mm | m |  | 80,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 26,40 |
|  | 2521216717054 | Teava PP-R d25x3.5 | m | 1,0200 | 81,60 |
|  | 2523156719434 | Cot PP-R d25 | buc | 0,0800 | 6,40 |
|  | 2523156719454 | Teu PP-R d25 | buc | 0,7100 | 56,80 |
|  | 2523156719404 | Mufa PP-R d25 | buc | 0,0700 | 5,60 |
|  | 2523156719464 | Reductie PP-R 25x20 | buc | 0,1100 | 8,80 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 1,60 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,48 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 1,75 |
| 24 | SA15B | Teava din polipropilena PN1, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20x2.8 mm | m |  | 50,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 31,50 |
|  | 2521216717053 | Teava PP-R d20x2.8 | m | 1,0200 | 51,00 |
|  | 2523156719433 | Cot PP-R d20 | buc | 0,7000 | 35,00 |
|  | 2523156719453 | Teu PP-R d20 | buc | 0,4500 | 22,50 |
|  | 2523156719464 | Reductie PP-R 25x20 | buc | 0,1000 | 5,00 |
|  | 2523156719533 | Racord drept M x Fe 20x1/2" | buc | 1,0000 | 50,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 1,00 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,30 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,10 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 2,10 |
| 25 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40x9 mm Materiale marunte=1,0500 | m |  | 30,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 10,50 |
|  | 3320517352614 | Termoizolatie conducte D=40x9 mm | m | 1,0300 | 32,45 |
| 26 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x9 mm Materiale marunte=1,0500 | m |  | 20,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 7,00 |
|  | 3320517352613 | Termoizolatie conducte D=32x9 mm | m | 1,0300 | 21,63 |
| 27 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x9 mm Materiale marunte=1,0500 | m |  | 80,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 28,00 |
|  | 3320517352612 | Termoizolatie conducte D=25x9 mm | m | 1,0300 | 86,52 |
| 28 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm Materiale marunte=1,0500 | m |  | 50,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 17,50 |
|  | 3320517352611 | Termoizolatie conducte D=20x9 mm | m | 1,0300 | 54,08 |
| 29 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  | 180,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 28,80 |
| 30 | SF03A | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m |  | 1,80 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1000 | 0,18 |
| 31 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  | 80,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 4,00 |
| 32 | SD07D | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 1,20 |
|  | 2913124201706 | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez 1 1/4" | buc | 1,0000 | 3,06 |
| 33 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 0,58 |
|  | 2875274201014 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1 " | buc | 1,0000 | 2,04 |
| 34 | SD06B | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 | buc |  | 7,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5300 | 3,71 |
|  | 2913124201704 | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez 3/4" | buc | 1,0000 | 7,11 |
|  | 2721204123131 | Niplu PPR-otel 25x3/4" | buc | 1,0000 | 7,11 |
| 35 | SD06A | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200 | buc |  | 9,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 | 3,78 |
|  | 2913124201703 | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez 1/2" | buc | 1,0000 | 9,18 |
|  | 2721204123130 | Niplu PPR-otel 20x1/2" | buc | 1,0000 | 9,18 |
| 36 | SD12A | Supapa de sens, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200 | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 0,54 |
|  | 2913124204423 | Supapa de sens cu arc 3/4" | buc | 1,0000 | 3,06 |
| 37 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 0,20 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 0,20 |
| 38 | IB07A | Radiatoare din tuburi de otel inox pentru baie, avind 500x1000 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3500 | 1,35 |
|  | 2822115700000 | Radiatoare din tuburi de otel inox pentru baie | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 4,0000 | 4,00 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 4,0000 | 4,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1500 | 0,15 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistemele T3, T4 |  |
| 1.3. Sistemele C1, C3 |
| 39 | SB08C k=1.4 | Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (k=1.4 pentru fitinguri) Coeficient la manoperei=1,4000 Coeficient la pentru materiale=1,4000 Coeficient la utilajului=1,4000 | m |  | 50,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 17,50 |
|  | 2521216720178 | Teava din PP-R pentru canalizare D=50 mm | m | 1,0300 | 72,10 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 0,28 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,84 |
| 40 | SB08E k=1.4 | Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (k=1.4 pentru fitinguri) Coeficient la manoperei=1,4000 Coeficient la pentru materiale=1,4000 Coeficient la utilajului=1,4000 | m |  | 75,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 33,60 |
|  | 2521216720180 | Teava din PP-R pentru canalizare D=100 mm | m | 1,0300 | 108,15 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 1,58 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 1,58 |
| 41 | SB09E | Supapa de aer din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 1,12 |
|  | 2523156721055 | Supapa de aer din material plastic pentru canalizare D=110 mm | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,14 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,06 |
| 42 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 110 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100 | buc |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 2,90 |
|  | 252312672118 | Sifon de pardoseala din polipropilena D=110 mm, lateral | buc | 1,0000 | 10,10 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 | 0,05 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,15 |
| 43 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 0,25 |
|  | 252312672116 | Sifon de pardoseala din polipropilena D=50 mm, lateral | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 | 0,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 | 0,01 |
| 44 | SB09C | SIfon pentru obiecte sanitare cu 2 sensuri, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (pentru utilaj tehnologic) | buc |  | 23,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 5,06 |
|  | 2875114202825 | Sifon pt. spalator vase Dn 1 1/4" | buc | 1,0000 | 23,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 0,23 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,28 |
| 45 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  | 12,50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistemele C1, C3 |  |
| 1.4. Obiecte sanitare |
| 46 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 12,60 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 3,12 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 3,09 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 3,09 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 3,09 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 3,09 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 3,09 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,0000 | 3,09 |
|  | 2521216720180 | Teava din PP-R pentru canalizare D=100 mm | m | 0,5000 | 1,55 |
| 47 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc |  | 12,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 | 22,80 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 12,36 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 12,24 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,3000 | 3,67 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 | 12,36 |
| 48 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 12,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 19,80 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 12,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 24,00 |
| 49 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 1,85 |
|  | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 1,0000 | 1,03 |
|  | 2875114202830 | Sifon pt. cada de dus | buc | 1,0000 | 1,03 |
| 50 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 1,15 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 1,01 |
| 51 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 23,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 37,95 |
|  | 2913124201371 | Baterie amestecatoare pt. spalator cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 23,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 46,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Obiecte sanitare |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |
| 2. Lucrari de montare |
| 2.1. Sistema A1 |
| 52 | SD18A | Hidrant interior, montat pe perete, cu diametrul de 1/ 2", inclusiv instalarea cutiei pentru furtun si accesorii Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)=1,0150 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,7000 | 7,40 |
|  | 2875117324259 | Hidrant de gradina (montare) | buc | 1,0000 | 2,03 |
|  | 2875277312438 | Cutie de fonta cu capac pt. hidrant de gradina | buc | 1,0000 | 2,03 |
| 53 | SF51C | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm, inclusiv montarea a 2 robinete cu sertar 2", manometru, reductii, robinet de golire 1/2"a instalatiei Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,0230 | ansmablu |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,2400 | 7,24 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,8100 | 1,81 |
|  | 3320634625565 | Contor de apa diam. 50 mm (montare) | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875274201017 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 2 " | buc | 2,0000 | 2,05 |
|  | 2913124202111 | Robinet de serviciu, pentru conectarea furtunului 1/2" | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 3320527328000 | Manometru | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875274423119 | Flanse din otel d=50 mm | buc | 6,0000 | 6,14 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,2000 | 0,20 |
|  | 2722103261722 | Teava din otel trasa d=50 mm | m | 0,5000 | 0,51 |
|  | 2874115800750 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,9000 | 3,99 |
|  | 2875274204140 | Bratari si suporti | kg | 10,0000 | 10,23 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,9000 | 1,94 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 2,2400 | 2,24 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0500 | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema A1 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |
| 3. Utilaj |
| 3.1. Sistema A1 |
| 54 | pret furnizor | Robinet de stropire 1/2" cu stut de conexiune rapida a furtunului in set cu furtun din cauciuc armat cu ata L=4 m avind Dn=15 mm si stut de capat | SET |  | 2,00 |
|  | 2913134501011 | Robinet de stropire 1/2" cu stut de conexiune rapida a furtunului in set cu furtun din cauciuc armat cu ata L=4 m avind Dn=15 mm si stut de capat | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 55 | pret furnizor | Contor de apa rece cu transmiterea datelor la distanta Dn=20 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 33206346256009 | Contor de apa rece cu transmiterea datelor la distanta Dn=20 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema A1 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 3-2-9

Solutii termomecanice (009/23-2-SM)

Intocmit in preţuri  curente 29.12.2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |
| 1 | ID05B | Robinet cu sfera, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm | buc |  | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 | 6,00 |
|  | 2875274205000 | Robinet cu flanse | buc | 1,0000 | 8,00 |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 2,0000 | 16,00 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0150 | 0,12 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 | 64,00 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 | 64,00 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 | 64,00 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0650 | 0,52 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 | 1,60 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6200 | 4,96 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,2000 | 1,60 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0250 | 0,20 |
| 2 | ID04C | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" | buc |  | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 4,50 |
|  | 2913124201606 | Robinet sfera fluture 2 " | buc | 1,0000 | 10,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 | 0,38 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 | 0,76 |
| 3 | ID04B | Robinet sfera, cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/2" | buc |  | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 1,25 |
|  | 2913124201605 | Robinet sfera fluture 1 1/2 " | buc | 1,0000 | 5,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 0,15 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 0,30 |
| 4 | ID04A | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc |  | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 1,50 |
|  | 2913124201603 | Robinet sfera fluture 1 " | buc | 1,0000 | 10,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 0,15 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 0,32 |
| 5 | ID04A | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 0,45 |
|  | 2913124201602 | Robinet sfera fluture 3/4" | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 0,05 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 0,10 |
| 6 | SE56A1 | Filtru impuritati tip Y, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind Dn65 Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 4,60 |
|  | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila cu flanse DN65 | buc | 1,0000 | 2,05 |
| 7 | SE56A | Filtru impuritati tip Y, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 2,30 |
|  | 2924127322025 | Filtru pentru apa potabila cu mufe 1" | buc | 1,0000 | 1,01 |
| 8 | SE56A | Filtru impuritati tip Y, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 3/4" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 2,30 |
|  | 2924127322020 | Filtru pentru apa potabila cu mufe 3/4" | buc | 1,0000 | 1,01 |
| 9 | ID13D | Supapa de sens cu arc, cu mufe, montata pe conducte de distibutie cu apa calda (rece), avind diametrul nominal de 2" | buc |  | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4300 | 2,58 |
|  | 2913124204307 | Supapa de sens cu arc, cu mufe de racordare 2" | buc | 1,0000 | 6,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 | 0,23 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 | 0,46 |
| 10 | ID13C | Supapa de sens cu arc, cu mufe, montata pe conducte de distibutie cu apa calda (rece), avind diametrul nominal de 1 1/2" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | 0,84 |
|  | 2913124204306 | Supapa de sens cu arc, cu mufe de racordare 1 1/2" | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 0,09 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 0,18 |
| 11 | ID13B | Supapa de sens cu arc, cu mufe, montata pe conducte de distibutie cu apa calda (rece), avind diametrul nominal de 1" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1600 | 0,32 |
|  | 2913124204304 | Supapa de sens cu arc, cu mufe de racordare 1" | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 0,04 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 0,08 |
| 12 | ID13B | Supapa de sens cu arc, cu mufe, montata pe conducte de distibutie cu apa calda (rece), avind diametrul nominal de 3/4" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1600 | 0,16 |
|  | 2913124204303 | Supapa de sens cu arc, cu mufe de racordare 3/4" | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 0,04 |
| 13 | ID13B | Supapa de siguranta, presiunea de actionare - 4 bar, cu mufe, montata pe conducte de apa calda (rece), avind diametrul nominal de 1" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1600 | 0,32 |
|  | 2913134500263 | Supapa de siguranta Pmax=4 bar, racord 1" | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 0,04 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 0,08 |
| 14 | ID04A | Robinet sfera cu mufa si stut pentru conectarea furtunului, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 0,15 |
|  | 2913124202556 | Robinet de golire 1" | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 0,03 |
| 15 | ID04A | Robinet sfera cu mufa si stut pentru conectarea furtunului, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 0,15 |
|  | 2913124202554 | Robinet de golire 1/2" | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 0,03 |
| 16 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm | m |  | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1000 | 6,60 |
|  | 2521216701349 | Teava din otel electrosudabile d=89x3.5 | m | 1,0150 | 6,09 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0830 | 0,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2110 | 1,27 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0480 | 0,29 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 0,03 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,1500 | 0,90 |
| 17 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm | m |  | 15,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9600 | 14,40 |
|  | 2521216701336 | Teava din otel electrosudabile d=76x3.5 | m | 1,0150 | 15,23 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0680 | 1,02 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1700 | 2,55 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0400 | 0,60 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 0,08 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,1500 | 2,25 |
| 18 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm | m |  | 20,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8200 | 16,40 |
|  | 2521216701320 | Teava din otel electrosudabile d=57x3.5 | m | 1,0150 | 20,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0480 | 0,96 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1210 | 2,42 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0260 | 0,52 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 0,10 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,1500 | 3,00 |
| 19 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 45x2.5 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6200 | 6,20 |
|  | 2521216701235 | Teava apa-gaz d=45x2.5 | m | 1,0150 | 10,15 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1050 | 1,05 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0300 | 0,30 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 0,03 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 | 0,50 |
| 20 | CN23F1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 |  | 10,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 7,00 |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,1000 | 1,03 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 | 1,03 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1400 | 1,44 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 0,10 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,31 |
| 21 | SA04D | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=32x3.2 mm (1 1/4") Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200 | m |  | 30,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 | 19,50 |
|  | 2722103306040 | Teava din otel, zincata Dn=32x3.2 mm | m | 1,0100 | 30,91 |
|  | 2721204117843 | Cot din fonta maleabila A1, zincat Dn 1 1/4" | buc | 0,1500 | 4,59 |
|  | 2721204115079 | Teu din fonta maleabila B1, zincat Dn 1 1/4" | buc | 0,1600 | 4,90 |
|  | 2721204120143 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata Dn 1 1/4" | buc | 0,0300 | 0,92 |
|  | 2721204123174 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 1 1/4 " | buc | 0,0200 | 0,61 |
|  | 2721204114078 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 Dn 1 1/4" | buc | 0,0200 | 0,61 |
| 22 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=25x2.8 mm (1") Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200 | m |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 | 3,00 |
|  | 2722103306030 | Teava din otel, zincata Dn=25x2.8 mm | m | 1,0100 | 6,18 |
|  | 2721204117842 | Cot din fonta maleabila A1, zincat Dn 1 " | buc | 0,1500 | 0,92 |
|  | 2721204115078 | Teu din fonta maleabila B1, zincat Dn 1" | buc | 0,1600 | 0,98 |
|  | 2721204120141 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata Dn 1 " | buc | 0,0300 | 0,18 |
|  | 2721204123173 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 1 " | buc | 0,0200 | 0,12 |
|  | 2721204114077 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 Dn 1 " | buc | 0,0200 | 0,12 |
| 23 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  | 36,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 | 3,96 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 | 1,80 |
| 24 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m |  | 41,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1300 | 5,33 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0600 | 2,46 |
| 25 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  | 36,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 3,60 |
| 26 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m |  | 41,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1200 | 4,92 |
| 27 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 150,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 34,50 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 150,00 |
| 28 | IC42A | Reazem mobil, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 8,66 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 1,99 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 8,66 |
| 29 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu Pmax=0.6 MPa | buc |  | 21,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 8,40 |
|  | 3320527328000 | Manometru | buc | 1,0100 | 21,21 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 | 0,13 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 | 0,25 |
| 30 | IA18A | Termomanometru cu indicarea presiunii 0-4bar si indicarea temperaturii 20-120*С | buc |  | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 | 1,40 |
|  | 3320517355000 | Termometru | buc | 1,0100 | 10,10 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 | 0,06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 | 0,12 |
| 31 | ID02A | Robinet cu teri cai, cu mufe, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  | 12,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 2,16 |
|  | 2913134509940 | Robinet ac trei cai 1/2" | buc | 1,0000 | 12,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 0,14 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 0,29 |
| 32 | IA18A | Termometru mecanic cu arc cu indicarea temperaturii 0-100*С | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 | 0,56 |
|  | 3320517355000 | Termometru | buc | 1,0100 | 4,04 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 | 0,05 |
| 33 | ID02A | Extindere pentru montarea sondei de temperatura tip ЗКЧ-3-87 | buc |  | 12,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 2,16 |
|  | 2875274114000 | Extindere pentru montarea sondei | buc | 1,0000 | 12,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 0,14 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 0,29 |
| 34 | ID02A | Extindere pentru montarea sondei de temperatura tip TM4-144-87 | buc |  | 12,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 2,16 |
|  | 2875274114000 | Extindere pentru montarea sondei | buc | 1,0000 | 12,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 0,14 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |
| 2. Lucrari de montare |
| 35 | IA17B | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 350...800 l | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,8000 | 2,80 |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,7200 | 0,72 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 | 0,04 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 | 0,08 |
|  | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 3,0000 | 3,00 |
|  | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3,0000 | 3,00 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,2000 | 0,20 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 0,30 |
| 36 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" | buc |  | 7,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0000 | 21,00 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,5000 | 3,50 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 | 7,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0700 | 0,49 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1400 | 0,98 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,35 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6400 | 4,48 |
| 37 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de pina la 500 l | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,1000 | 5,10 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 5,0000 | 5,00 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,8100 | 0,81 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0330 | 0,03 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0230 | 0,02 |
|  | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 8,0000 | 8,00 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 | 12,00 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,0000 | 8,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 | 12,00 |
|  | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 8,0000 | 8,00 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 | 12,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1650 | 0,17 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4300 | 0,43 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1250 | 0,13 |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0600 | 0,06 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,0700 | 0,07 |
| 38 | IA29A | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de pina la 500 l | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,7000 | 4,70 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 5,0000 | 5,00 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,8100 | 0,81 |
|  | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 8,0000 | 8,00 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 | 12,00 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,0000 | 8,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 | 12,00 |
|  | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 8,0000 | 8,00 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 | 12,00 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1250 | 0,13 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0330 | 0,03 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0230 | 0,02 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1650 | 0,17 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4300 | 0,43 |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0700 | 0,07 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,0700 | 0,07 |
| 39 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,5000 | 3,50 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 | 0,06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 | 0,12 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,4000 | 0,40 |
| 40 | IA23A | Filtru | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,1000 | 3,10 |
|  | 2875274400258 | Flansa plata Dn=15 Pn 6 | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1000 | 0,10 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 8,0000 | 8,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 | 8,00 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 | 8,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5300 | 0,53 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 | 0,14 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1500 | 0,15 |
| 41 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,8000 | 3,80 |
|  | 2722103305578 | Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4" | m | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2913137343724 | Robinet trecere fonta 3/4" | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 0,0000 | 0,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 | 0,07 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2200 | 0,22 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0700 | 0,07 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0800 | 0,08 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0180 | 0,02 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0150 | 0,02 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 0,04 |
| 42 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,3000 | 5,30 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 0,0500 | 0,05 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1500 | 0,15 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0400 | 0,04 |
| 43 | IA20A | Supapa de tip by-pass, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 0,25 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |
| 3. Utilaj |
| 44 | pret furnizor | Boiler indirect cu doua serpantine pentru ACM, V=433l, Tmax=95°C, P/nom=10bar, in complect cu supapa de siguranta R3/4" Putere termica schimbator de caldura inferior/superior 59/37 Kw | buc |  | 1,00 |
|  | 2971265720093 | Boiler OKC 500 NTRR | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 45 | pret furnizor | Pompa de circulatie la sistema de incalzire; G=1,452m3/h, H=5m, N=0,310KW, I=1,37A, n=4800rot/min, 230V | buc |  | 2,00 |
|  | 2913127334197 | Pompa Stratos 40/1-8 CAN PN 6/10 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 46 | pret furnizor | Pompa de circulatie la sistema de ventilare; G=3,004m3/h, H=5m, N=0,190KW, I=1,3A, n=4450rot/min, 230V | buc |  | 2,00 |
|  | 2913127334196 | Pompa Stratos 50/1-10 CAN PN 6/10 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 47 | pret furnizor | Pompa de circulatie la sistema de ACM; G=2,500m3/h, H=4m, N=0,130KW, I=1,20A, n=3700rot/min, 230V | buc |  | 2,00 |
|  | 29131273341593 | Pompa Stratos 40/1-4 CAN PN 6/10 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 48 | pret furnizor | Pompa de circulatie la recirculare ACM; G=0,17m3/h, H=4m, N=0,048KW, n=2720rot/min, 230V | buc |  | 1,00 |
|  | 2913127334181 | Pompa Star-STG 15/4 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 49 | pret furnizor | Vas de expansiune inchis cu membrana pentru sistema de incalzire V=80l, Plucru=6bar | buc |  | 1,00 |
|  | 2875277358012 | Vas de expansiune V=80l | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 50 | pret furnizor | Vas de expansiune inchis cu membrana pentru sistema de ACM V=12l, Plucru=3bar. | buc |  | 1,00 |
|  | 2875277358001 | Vas de expansiune V=12l | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 51 | pret furnizor | Separator hidraulic Q=162KW, d=65mm, D=195mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2913134626032 | Separator hidraulic Q=162KW, d=65mm, D=195mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 52 | pret furnizor | Dozatoare proportionale cu by-pass incorporat R1/2" | buc |  | 1,00 |
|  | 2913200000091 | Dozator anticalcar Dosaphos 250 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 53 | pret furnizor | Filtru decantor antimagnetic cu tija magnetica extractabila orizontal din alama; Pn=10bar, Tmax=110°C, G=2 m3/h | buc |  | 1,00 |
|  | 2913200000022 | Filtru decantor antimagnetic cu tija magnetica extractabila orizontal din alama; Pn=10bar, Tmax=110°C, G=2 m3/h | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 54 | pret furnizor | Regulator de presiune Dn25 (reductor) | buc |  | 1,00 |
|  | 2721204110024 | Reductor de presiune diferentiata Dn 25 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 55 | pret furnizor | Separator de namol si microbule cu actiune magnetica si reducerea oxigenului, Pn=10bar, Tmax=120*C | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127322210 | Separator de namol si microbule cu actiune magnetica si reducerea oxigenului, Pn=10bar, Tmax=120*C | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 56 | pret furnizor | Supapa de by-pass AVDO 20 | buc |  | 1,00 |
|  | 2913124201622 | Supapa de by-pass AVDO 20 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 3-2-10

Semnalizare de incendiu (009/23-2-SI)

Intocmit in preţuri  curente 29.12.2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |
| 1 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 22x10 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) | 100 m |  | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 | 48,87 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 | 3,00 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 | 600,00 |
|  | 110-033320 | Canale din masa plastica 22x10 mm | m | 102,5000 | 307,50 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 | 18,24 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 | 18,24 |
| 2 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 11,90 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 0,48 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 6,70 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 6,70 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 0,10 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 0,50 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 3,35 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 9,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 0,90 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 0,06 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 | 7,90 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 1,35 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 2,42 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 0,06 |
| 3 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. |  | 50,00 |
|  | 5309022 | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m | 1,0250 | 51,25 |
| 4 | 08-02-148-1 | Cablu in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. Cablu de forta cu conductori din cupru (Cu*) | 100 m |  | 4,85 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 60,14 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,04 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 0,02 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 0,05 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 | 2,43 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 1,89 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 14,55 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 14,55 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 1,89 |
| 5 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mmp | m.l. |  | 135,00 |
|  | 3130134817205 | Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 3х1,5 | m | 1,0250 | 138,38 |
| 6 | pret furnizor | Cablu de semnalizare cu 4 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.80 mm2, rezistent la foc (FR) cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) | m.l. |  | 350,00 |
|  | 3130134819010 | Cablu semnalizare FRLS 4x0.8 mm2 | m | 1,0250 | 358,75 |
| 7 | 10-04-112-01 | Telecomunicatii si semnalizari: Panou de incendiu pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 | 5,00 |
|  | 1010511 | Lac de impregnare fara solventi "АС-9115" | t | 0,00001 | 0,00 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0080 | 0,01 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,2000 | 0,20 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0050 | 0,01 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,0500 | 0,05 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,1000 | 0,10 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0050 | 0,01 |
| 8 | 10-08-003-04 | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 | 5,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 | 0,30 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0070 | 0,01 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 | 0,13 |
| 9 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a acumulatorului | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 2,24 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,04 |
| 10 | 08-03-593-9 | Montarea dispozitivelor de alarma - sirene | 100 buc |  | 0,05 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 85,3000 | 4,27 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 0,20 |
|  | 5009603 | Folie de arama | kg | 0,2100 | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1600 | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,6000 | 1,28 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1600 | 0,01 |
| 11 | 10-08-002-02 | Avertizoare "SI" automatice: de fum cu baza in executare normala | buc |  | 26,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 | 52,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0005 | 0,01 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 | 6,50 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 | 0,13 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 4,16 |
| 12 | 08-03-591-3 apicabil | Declansator manual de alarma de incendiu | 100 buc |  | 0,05 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,0000 | 3,80 |
| 13 | 10-08-002-01 | Avertizoare "SI" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc |  | 7,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 7,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 | 0,00 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0050 | 0,04 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0002 | 0,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,1000 | 0,70 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 | 0,01 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0600 | 0,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |
| 2. Utilaj |
| 14 |  | Centrala detectie incendiu conventionala 8 linii UNIPOS FS4000/8 | buc |  | 1,00 |
|  | 1001 | Centrala detectie incendiu conventionala 8 linii UNIPOS FS4000/8 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 15 | pert furnizor | Radioemitator de tip ATS-100 | buc |  | 1,00 |
|  | 2923125729691 | Radiomodul electronic pentru transmiterea datelor la distanta ATS-100 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 16 | pret furnizor | Acumulator 12V, 17A/h | buc |  | 2,00 |
|  | 2811236313260 | Acumulator 12V, 17A/h | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 17 | pert furnizor | Sirena de interior adresabila Unipos FD8204C | buc |  | 4,00 |
|  | 2811236313287 | Sirena de interior adresabila Unipos FD8204C | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 18 | pert furnizor | Sirena exterior de incendiu SB112F | buc |  | 1,00 |
|  | 2811236313266 | Sirena exterior de incendiu SB112F | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 19 |  | Detector conventional optic de fum UNIPOS FD8030 | buc |  | 26,00 |
|  | 006 | Detector UNIPOS FD8030 | buc | 1,0000 | 26,00 |
| 20 | pert furnizor | Buton conventional de incendiu UNIPOS FD3050 | buc |  | 5,00 |
|  | 2811236313450 | Buton conventional de incendiu UNIPOS FD3050 | buc | 1,0000 | 5,00 |
| 21 | pret furnizor | Detector conventional de gradient temperatura UNIPOS FD8020 | buc |  | 7,00 |
|  | 2811236313282 | Detector conventional de gradient temperatura UNIPOS FD8020 | buc | 1,0000 | 7,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 3-2-11

Utilaj tehnologic bucatarie (009/23-2-SA)

Intocmit in preţuri  curente 29.12.2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |
| 1 |  | Lucrari de montarea a utilajului tehnologic - 0.5 % de la cost compatrilemt Utilaj, inventar, mobilier | set |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 87,8800 | 87,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |
| 2. Utilaj |
| 2.1. Sectia calda si rece |
| 2 | pret furnizor | Cuptor de preparare cu abur, electric, capacitatea 10 gastronorme GN 1/1, panou de control electric, dimensiuni 750x783x1010 mm, N=18.50 kW, U=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2001 | Cuptor de preparare cu abur, electric, capacitatea 10 gastronorme GN 1/1, panou de control electric, dimensiuni 750x783x1010 mm, N=18.50 kW, U=400V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 3 | pret furnizor | Suport din inox pentru cuptor cu abur de 10 nivele, cu ghidaje | buc |  | 1,00 |
|  | 2002 | Suport din inox pentru cuptor cu abur de 10 nivele, cu ghidaje | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 4 | pret furnizor | Dedurizator de apa V=12l, D=185 mm, H=500 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2003 | Dedurizator de apa V=12l, D=185 mm, H=500 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 5 | pret furnizor | Cuptor electric cu convectie, capacitatea 10 tave 600x400mm, cu panou de control electronic, dimensiuni 860x967x1163 mm, N=14.90 kW, U=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2004 | Cuptor electric cu convectie, control manual, capacitatea 10 tave 600x400 mm, dimensiuni 860x967x1163 mm, N=14.90 kW U=400V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 6 | pret furnizor | Dospitor confectionat din inox, pentru 12 tave (600x400), dimensiuni 860x972x798 mm, N=2.30 kW U=230V | buc |  | 1,00 |
|  | 2005 | Dospitor confectionat din inox, pentru 12 tave (600x400), dimensiuni 860x972x798 mm, N=2.30 kW U=230V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 7 | pret furnizor | Dedurizator de apa V=12l, D=185 mm, H=500 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2003 | Dedurizator de apa V=12l, D=185 mm, H=500 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 8 | pret furnizor | Plita electrica din inox, cu 4 ochiuri patrate, dimensiuni 800x900x280 mm, N=16.0 kW, U=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2007 | Plita electrica din inox, cu 4 ochiuri patrate, dimensiuni 800x900x280 mm, N=16.0 kW, U=400V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 9 | pret furnizor | Suport din inox dimensiuni 800x900x570 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 20071 | Suport din inox dimensiuni 800x900x570 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 10 | pret furnizor | Plita electrica cu 6 ochiuri, pe suport, din inox, dimensiuni 1200x900x280 mm, N=24.0 kW, U=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2008 | Plita electrica cu 6 ochiuri, pe suport, din inox, dimensiuni 1200x900x280 mm, N=24.0 kW, U=400V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 11 | pret furnizor | Suport din inox dimensiuni 1200x900x570 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 20081 | Suport din inox dimensiuni 1200x900x570 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 12 | pret furnizor | Tigaie basculanta electrica 80 l, dimensiuni 800x900x850 mm, N=9.0 kW, U=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2009 | Tigaie basculanta electrica 80 l, dimensiuni 800x900x850 mm, N=9.0 kW, U=400V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 13 | pret furnizor | Cazan alimentar, indirect, din inox 150 litri, dimensiuni 800x900x850 mm, N=18.00 kW U=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2010 | Cazan alimentar, indirect, din inox 150 litri, dimensiuni 800x900x850 mm, N=18.00 kW U=400V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 14 | pret furnizor | Dulap frigorific din inox cu o usa, dimensiuni 690x840x2100 mm, N=0.3 kW, U=230V | buc |  | 2,00 |
|  | 2011 | Dulap frigorific din inox cu o usa, dimensiuni 690x840x2100 mm, N=0.3 kW, U=230V | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 15 | pret furnizor | Dulap frigorific din inox cu temperatura joasa cu o usa, dimensiuni 690x840x2100 mm, N=0.59 kW, U=230V | buc |  | 1,00 |
|  | 20111 | Dulap frigorific din inox cu temperatura joasa cu o usa, dimensiuni 690x840x2100 mm, N=0.59 kW, U=230V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 16 | pret furnizor | Malaxor pentru aluat cu cuva fixata 22l /18kg, dimensiuni 385x670x725 mm, N=0.75 kW U=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2012 | Malaxor pentru aluat cu cuva fixata 22l /18kg, dimensiuni 385x670x725 mm, N=0.75 kW U=400V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 17 | pret furnizor | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa din inox dimensiuni 1300x700x850 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2013 | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa din inox dimensiuni 1300x700x850 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 18 | pret furnizor | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa din inox dimensiuni 1400x700x850 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 2014 | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa din inox dimensiuni 1400x700x850 mm | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 19 | pret furnizor | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa, din inox dimensiuni 1500x700x850 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 2015 | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa, din inox dimensiuni 1500x700x850 mm | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 20 | pret furnizor | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa, din inox dimensiuni 1600x700x850 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2016 | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa, din inox dimensiuni 1600x700x850 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 21 | pret furnizor | Masa de lucru fara polita, margine, blat si carcasa, din inox dimensiuni 1800x700x850 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2017 | Masa de lucru fara polita, margine, blat si carcasa, din inox dimensiuni 1800x700x850 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 22 | pret furnizor | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa, din inox dimensiuni 1900x700x850 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 2018 | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa, din inox dimensiuni 1900x700x850 mm | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 23 | pret furnizor | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa, din inox dimensiuni 400x900x850 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2019 | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa, din inox dimensiuni 400x900x850 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 24 | pret furnizor | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa, din inox dimensiuni 800х900х850 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2020 | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa, din inox dimensiuni 800х900х850 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 25 | pret furnizor | Chiuveta din inox dimensiuni 500x500x300 mm, cu amestecator basculant apa si sifon de scurgere, pe carcasa suport din inox dimensiuni 600х700х850 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 2021 | Chiuveta din inox dimensiuni 500x500x300 mm, cu amestecator basculant apa si sifon de scurgere, pe carcasa suport din inox dimensiuni 600х700х850 mm | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 26 | pret furnizor | Chiuveta din inox dimensiuni 500x500x300 mm, cu amestecator basculant apa si sifon de scurgere, pe carcasa suport din inox cu blat dimensiuni 1200х700х850 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2022 | Chiuveta din inox dimensiuni 500x500x300 mm, cu amestecator basculant apa si sifon de scurgere, pe carcasa suport din inox cu blat dimensiuni 1200х700х850 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 27 | pret furnizor | Carucior din inox 20 nivele (40x60 cm) | buc |  | 1,00 |
|  | 2024 | Carucior din inox 20 nivele (40x60 cm) | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 28 | pret furnizor | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturi din aluminiu, dimensiuni 1500x600x1800 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2025 | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturi din aluminiu, dimensiuni 1500x600x1800 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sectia calda si rece |  |
| 2.2. Spalatoria veselei de bucatarie |
| 29 | pret furnizor | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa din inox dimensiuni 600x700x850 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2028 | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa din inox dimensiuni 600x700x850 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 30 | pret furnizor | Chiuveta din inox cu 2 sectii dimensiuni 600x500x300 mm, cu amestecatoroare basculante apa si sifoane de scurgere, pe carcasa suport din inox cu blat dimensiuni 1400х700х850 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2029 | Chiuveta din inox cu 2 sectii dimensiuni 600x500x300 mm, cu amestecatoroare basculante apa si sifoane de scurgere, pe carcasa suport din inox cu blat dimensiuni 1400х700х850 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 31 | pret furnizor | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturi din aluminiu, dimensiuni 1000x500x1800 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 2030 | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturi din aluminiu, dimensiuni 1000x500x1800 mm | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Spalatoria veselei de bucatarie |  |
| 2.3. Spalatoria veselei de masa |
| 32 | pret furnizor | Masina de spalat vesela, cu cupola, din inox, dimensiuni 720x735x1445 mm, N=6.60 kW, U=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2031 | Masina de spalat vesela, cu cupola, din inox, dimensiuni 720x735x1445 mm, N=6.60 kW, U=400V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 33 | pret furnizor | Dedurizator de apa V=12l, D=185 mm, H=500 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2003 | Dedurizator de apa V=12l, D=185 mm, H=500 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 34 | pret furnizor | Masa de intrare cu chiuveta 500x500x300 mm, din inox cu amestecator apa si sifon de scurgere si carcasa suport din inox cu blat 900x750x870 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2033 | Masa de intrare cu chiuveta 500x500x300 mm, din inox cu amestecator apa si sifon de scurgere si carcasa suport din inox cu blat 900x750x870 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 35 | pret furnizor | Masa de iesire, margine, blat si carcasa, din inox dimensiuni 700x750x870 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2034 | Masa de iesire, margine, blat si carcasa, din inox dimensiuni 700x750x870 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 36 | pret furnizor | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa din inox dimensiuni 700x600x850 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2036 | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa din inox dimensiuni 700x600x850 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 37 | pret furnizor | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa, din inox dimensiuni 1500x700x850 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2015 | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa, din inox dimensiuni 1500x700x850 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 38 | pret furnizor | Chiuveta din inox cu 3 sectii dimensiuni 400x400x250 mm, cu amestecatoroare basculante apa si sifoane de scurgere, pe carcasa suport din inox cu blat dimensiuni 1600х600х850 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2038 | Chiuveta din inox cu 3 sectii dimensiuni 400x400x250 mm, cu amestecatoroare basculante apa si sifoane de scurgere, pe carcasa suport din inox cu blat dimensiuni 1600х600х850 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 39 | pret furnizor | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturi din aluminiu, dimensiuni 1000x600x1800 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 2039 | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturi din aluminiu, dimensiuni 1000x600x1800 mm | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Spalatoria veselei de masa |  |
| 2.4. Incapere pentru vesela folosita |
| 40 | pret furnizor | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa din inox dimensiuni 1600x400x850 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2041 | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa din inox dimensiuni 1600x400x850 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 41 | pret furnizor | Carucior pentru tavi din inox | buc |  | 2,00 |
|  | 2042 | Carucior pentru tavi din inox | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Incapere pentru vesela folosita |  |
| 2.5. Sectia carne-peste |
| 42 | pret furnizor | Dulap frigorific din inox cu o usa, dimensiuni 690x840x2100 mm, N=0.3 kW, U=230V | buc |  | 2,00 |
|  | 2011 | Dulap frigorific din inox cu o usa, dimensiuni 690x840x2100 mm, N=0.3 kW, U=230V | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 43 | pret furnizor | Masina electrica de tocat carnea, productivitate - 300 kg/h, dimensiuni 560x520x420 mm, N=1.91 kW, U=400V | buc |  | 1,00 |
|  | 2044 | Masina electrica de tocat carnea, productivitate - 300 kg/h, dimensiuni 560x520x420 mm, N=1.91 kW, U=400V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 44 | pret furnizor | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa din inox dimensiuni 1400x700x850 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2014 | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa din inox dimensiuni 1400x700x850 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 45 | pret furnizor | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa din inox dimensiuni 1700x700x850 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2046 | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa din inox dimensiuni 1700x700x850 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 46 | pret furnizor | Masa de lucru fara polita, margine, blat si carcasa, din inox dimensiuni 1800x700x850 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2017 | Masa de lucru fara polita, margine, blat si carcasa, din inox dimensiuni 1800x700x850 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 47 | pret furnizor | Chiuveta din inox dimensiuni 500x500x300 mm, cu amestecator basculant apa si sifon de scurgere, pe carcasa suport din inox cu blat dimensiuni 1200х700х850 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2022 | Chiuveta din inox dimensiuni 500x500x300 mm, cu amestecator basculant apa si sifon de scurgere, pe carcasa suport din inox cu blat dimensiuni 1200х700х850 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 48 | pret furnizor | Chiuveta din inox cu 2 sectii dimensiuni 500x500x300 mm, cu amestecatoroare basculante apa si sifoane de scurgere, pe carcasa suport din inox cu blat dimensiuni 1200х700х850 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2049 | Chiuveta din inox cu 2 sectii dimensiuni 500x500x300 mm, cu amestecatoroare basculante apa si sifoane de scurgere, pe carcasa suport din inox cu blat dimensiuni 1200х700х850 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sectia carne-peste |  |
| 2.6. Sectia legume |
| 49 | pret furnizor | Dulap frigorific din inox cu o usa, dimensiuni 690x840x2100 mm, N=0.3 kW, U=230V | buc |  | 1,00 |
|  | 2011 | Dulap frigorific din inox cu o usa, dimensiuni 690x840x2100 mm, N=0.3 kW, U=230V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 50 | pret furnizor | Masina electrica pentru taierea legumelor, 1 viteza, 375 rot/min, volumul incarcaturii - 2.20 l, dimensiuni 350x320x590 mm, N=0.55 kW, U=230V | buc |  | 1,00 |
|  | 2052 | Masina electrica pentru taierea legumelor, 1 viteza, 375 rot/min, volumul incarcaturii - 2.20 l, dimensiuni 350x320x590 mm, N=0.55 kW, U=230V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 51 | pret furnizor | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa din inox dimensiuni 1300x700x850 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2013 | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa din inox dimensiuni 1300x700x850 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 52 | pret furnizor | Chiuveta din inox cu 2 sectii dimensiuni 500x500x300 mm, cu amestecatoroare basculante apa si sifoane de scurgere, pe carcasa suport din inox cu blat dimensiuni 1200х700х850 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2049 | Chiuveta din inox cu 2 sectii dimensiuni 500x500x300 mm, cu amestecatoroare basculante apa si sifoane de scurgere, pe carcasa suport din inox cu blat dimensiuni 1200х700х850 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 53 | pret furnizor | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturi din aluminiu, dimensiuni 1600х500х1800 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2056 | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturi din aluminiu, dimensiuni 1600х500х1800 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sectia legume |  |
| 2.7. Sectia oua |
| 54 | pret furnizor | Dulap frigorific cu usa de metal, 0-10*C, volum util 119 litri, termometru extern, dimensiuni 600x600x850 mm, N=0.13 kW, U=230V | buc |  | 1,00 |
|  | 2057 | Dulap frigorific cu usa de metal, 0-10*C, volum util 119 litri, termometru extern, dimensiuni 600x600x850 mm, N=0.13 kW, U=230V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 55 | pret furnizor | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa din inox dimensiuni 900x600x850 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2058 | Masa de lucru cu polita, margine, blat si carcasa din inox dimensiuni 900x600x850 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 56 | pret furnizor | Chiuveta din inox cu 2 sectii dimensiuni 500x500x300 mm, cu amestecatoroare basculante apa si sifoane de scurgere, pe carcasa suport din inox cu blat dimensiuni 1200х600х850 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 2059 | Chiuveta din inox cu 2 sectii dimensiuni 500x500x300 mm, cu amestecatoroare basculante apa si sifoane de scurgere, pe carcasa suport din inox cu blat dimensiuni 1200х600х850 mm | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 57 | pret furnizor | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturi din aluminiu, dimensiuni 1100x500x1800 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2060 | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturi din aluminiu, dimensiuni 1100x500x1800 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sectia oua |  |
| 2.8. Depozit |
| 58 | pret furnizor | Dulap frigorific din inox cu o usa, dimensiuni 690x840x2100 mm, N=0.3 kW, U=230V | buc |  | 1,00 |
|  | 2011 | Dulap frigorific din inox cu o usa, dimensiuni 690x840x2100 mm, N=0.3 kW, U=230V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 59 | pret furnizor | Lada frigorifica cu temperaturi joase cu capac metalic, 2 cosuri, V=492 l, pe roti, dimensiuni 1550x705x835 mm, N=0.40 kW, U=230V | buc |  | 1,00 |
|  | 2062 | Lada frigorifica cu temperaturi joase cu capac metalic, 2 cosuri, V=492 l, pe roti, dimensiuni 1550x705x835 mm, N=0.40 kW, U=230V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 60 | pret furnizor | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturi din aluminiu, dimensiuni 1300x600x1800 mm | buc |  | 5,00 |
|  | 2063 | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturi din aluminiu, dimensiuni 1300x600x1800 mm | buc | 1,0000 | 5,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Depozit |  |
| 2.9. Camera frigorifica |
| 61 | pret furnizor | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturi din aluminiu, dimensiuni 1200x500x1800 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 2066 | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturi din aluminiu, dimensiuni 1200x500x1800 mm | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 62 | pret furnizor | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturi din aluminiu, dimensiuni 1400x500x1800 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2067 | Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturi din aluminiu, dimensiuni 1400x500x1800 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 63 | pret furnizor | Masina frigorifica de tip M26-K02.SZ4140/EB-230AB6-A01, putere frigorifica la temperatura in camera 0*C - 2,60 kW, N=1,80 kW, 380V, 50Hz | buc |  | 1,00 |
|  | 2076 | Masina frigorifica de tip M26-K02.SZ4140/EB-230AB6-A01, putere frigorifica la temperatura in camera 0*C - 2,60 kW, N=1,80 kW, 380V, 50Hz | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Camera frigorifica |  |
| 2.10. Linia de distributie |
| 64 | pret furnizor | Bain-marie electric, dimensiuni 1200x700x850 mm, N=2.60 kW U=230V | buc |  | 1,00 |
|  | 2068 | Bain-marie electric, dimensiuni 1200x700x850 mm, N=2.60 kW U=230V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 65 | pret furnizor | Vitrina frigorifica incorporabila pentru 3 GN 1/1, +4/+6, volum 56 litri, dimensiuni 1115x600x570 mm, N=0.85 kW U=230V | buc |  | 1,00 |
|  | 2069 | Vitrina frigorifica incorporabila pentru 3 GN 1/1, +4/+6, volum 56 litri, dimensiuni 1115x600x570 mm, N=0.85 kW U=230V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 66 | pret furnizor | Masa neutra, din inox dimensiuni 1120x705x870 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2070 | Masa neutra, din inox dimensiuni 1120x705x870 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 67 | pret furnizor | Masa neutra, din inox dimensiuni 1640x705x870 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 2071 | Masa neutra, din inox dimensiuni 1640x705x870 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 68 | pret furnizor | Dulap frigorific, cu usa din sticla, 5 polite, t=+1...+10*C, volum util 345 lt, dimensiuni 595x635x1980 mm, N=0.51 kW, U=230V | buc |  | 1,00 |
|  | 2073 | Dulap frigorific, cu usa din sticla, 5 polite, t=+1...+10*C, volum util 345 lt, dimensiuni 595x635x1980 mm, N=0.51 kW, U=230V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 69 | pret furnizor | Masina pentru cafea, 2 grupe dimensiuni 735x575x460 mm, N=0.51 kW, U=230V | buc |  | 1,00 |
|  | 2074 | Masina pentru cafea, 2 grupe dimensiuni 735x575x460 mm, N=0.51 kW, U=230V | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 70 | pret furnizor | Fierbator electric din inox, pentru apa, capacitatea 13 litri dimensiuni 00х250х480 mm, N=1.60 kW, U=230V | buc |  | 1,00 |
|  | 2075 | Fierbator electric din inox, pentru apa, capacitatea 13 litri dimensiuni 00х250х480 mm, N=1.60 kW, U=230V | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Linia de distributie |  |
| 2.11. Sala mese |
| 71 | pret furnizor | Set pentru cantina cu 6 locuri consta din: Masa pentru cantina cu 6 locuri, reglabila pentru grupuri (1 buc), Banca tripla reglabila pentru grupuri (2 buc). Masa pentru cantina cu 6 locuri, reglabila pentru grupuri - Dimensiuni (Lungime x latime): 1500х700 mm. Inaltime reglabila: 640-700-760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 2,00 mm. Profilele mesei sunt confectionate din teava oval-plata de metal cu marimi de 50x30 mm, 38x20 mm, 30x15 mm, 20x20 mm, grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele mesei sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Banca tripla reglabila pentru grupuri № 4 - 6 - Dimensiuni (Lungime x latime): 1500х300 mm. Inaltime reglabila: 380-420-460 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm. Profilele bancii sunt confectionate din teava oval-plata cu marimi de 50x30 mm, 38x20 mm, 20x20 mm, grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. | buc |  | 20,00 |
|  | 2077 | Set pentru cantina cu 6 locuri | buc | 1,0000 | 20,00 |
| 72 | pret furnizor | Set pentru cantina cu 4 locuri consta din: Masa pentru cantina cu 4 locuri, reglabila pentru grupuri (1 buc), Banca tripla reglabila pentru grupuri (2 buc). Masa pentru cantina cu 4 locuri, reglabila pentru grupuri - Dimensiuni (Lungime x latime): 1200х700 mm. Inaltime reglabila: 640-700-760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 2,00 mm. Profilele mesei sunt confectionate din teava oval-plata de metal cu marimi de 50x30 mm, 38x20 mm, 30x15 mm, 20x20 mm, grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele mesei sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Banca dubla reglabila pentru grupuri № 4 - 6 - Dimensiuni (Lungime x latime): 1200х300 mm. Inaltime reglabila: 380-420-460 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm. Profilele bancii sunt confectionate din teava oval-plata cu marimi de 50x30 mm, 38x20 mm, 20x20 mm, grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. | buc |  | 8,00 |
|  | 2078 | Set pentru cantina cu 4 locuri | buc | 1,0000 | 8,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sala mese |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |