| Denumire | Echipament integrat de protecție a rețelei ce funcționează ca o soluție de securitate unificată |
| --- | --- |
| Specificații hardware | Interfețe GbE RJ-45: 7 Interfețe DMZ GbE RJ-45: 1 Interfete WAN Gbe RJ-45: 2 Porturi consola RJ-45: 1 Porturi USB: 1 Dimensiune: Desktop |
| Caracteristici | Trafic firewall (1518/512/64 byte pachete UDP): 10/10/6 Gbps Latenta Firewall: 3.3 µs Trafic Firewall măsurat in pachete per secunda: 9 Mpps Trafic IPSec VPN (512 byte packets): 6.5 Gbps Trafic IPS: 1.4 Gbps Trafic NGFW: 1 Gbps Performanta SSL Inspection (IPS, HTTP): 630 Mbps Număr de tunele IPSec VPN site-to-site: 200 Număr de clienți IPSec VPN: 500 Trafic SSL-VPN: 900 Mbps Număr de clienți concurenți SSL-VPN: 200 Număr de sesiuni concurente TCP: 700.000 Număr de sesiuni noi pe secundă TCP: 35.000 Număr de politici de securitate: 5.000 Număr de instanțe virtuale: 10 Număr de AP-uri administrate (total/tunnel mode): 64/32 Trafic CAPWAP: 8 Gbps Număr de token-uri OTP administrate: 500 |
| Funcționalități generale | Echipament integrat de securitate cu funcționalități simultane de: Firewall de tip stateful Router cu suport pentru protocoale de rutare dinamice Posibilitate de instalare in mod bridge Ethernet Protecție Antivirus Criptare de date: IPSec VPN si SSL VPN Suport pentru QoS si Traffic Shaping Detecția si prevenirea intruziunilor – IDS/IPS Scanare si filtrare WEB – Web Inspection/Filter Blocarea si controlul traficului din rețea generat de aplicații Protecție Antispam Protecție împotriva scurgerii de informații confidențiale Update-uri automate si in timp real Suport pentru IPv6 UTM Funcționalitate de proxy SSL – posibilitatea inspecției traficului criptat Wireless controller Toate funcționalitățile de securitate (antivirus, IPS, antispam, Web filtering), tehnologiile incluse, sistemul de operare precum si platforma hardware apartin aceluiași producător Certificări pentru producător si produs: ICSA Labs pentru Firewall, IPSec, SSL VPN, IPS, Antivirus Conformitate cu: CE, CB |
| Funcționalități securitate |
| Funcționalități firewall | Funcționalități NAT, PAT si Transparent Bridge Opțiune de a aplica NAT per politica Suport VLAN Tagging 802.1Q Autentificarea utilizatorilor pe grupuri Suport VoIP SIP/H.323/SCCP Traversal NAT Funcționalitate proxy explicit HTTP/HTTPS si FTP Suport pentru proxy chaining cu balansare de sesiuni prin proxy-uri multiple pentru funcționalitatea proxy explicit Suport WINS Suport securitate VoIP ALG (SIP Firewall/RTP Pinholing) Suport pentru TCP MSS clamping Suport pentru rescrierea câmpului Class of Service Suport IPv6 (NAT/mod Transparent) Politici de securitate bazate pe identitatea utilizatorului/servicii folosite/tipul device-ului sau al sistemului de operare de stație folosit – funcționalitate de tip BYOD (bring your own device) Opțiune “Scheduling” pentru politicile de firewall Posibilitate de blocare a traficului după tara de origine a sursei sau destinației (Geo IP) Mecanism de calcul si afișare al reputației utilizatorilor din rețea pe baza de scor dedus in mod configurabil din activitatea detectata prin mecanismele de inspecție de blocarea a atacurilor, blocare malware, filtrare web, firewall si inspecție a traficului de aplicații. |
| Funcționalități VPN | Suport PPTP, L2TP, IPSec, L2TP over IPSec, SSL-VPN Criptare DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES 256 Autentificare MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 Suport pentru PPTP si L2TP VPN Client Pass Through Funcționalitate “Hub and Spoke” IPSec VPN Autentificare IKE prin certificate X.509 - suport pentru RSA si ECDSA Suport IPSec Xauth NAT Traversal Suport configurare IPSec automata Funcționalitate IKE Dead Peer Detection Suport pentru RSA SecureID Suport Single-Sign-On pentru book-mark-uri portal SSL-VPN Funcționalitate Two-Factor Authentication pentru SSL-VPN Suport pentru autentificare de grupuri de utilizatori prin LDAP (SSL-VPN) Suport tunele SSL in mod tunel si in mod portal Suport pentru validarea clienților SSL VPN prin verificarea aplicațiilor instalate pe stație înainte de conectare - compatibilitate cu sistemele de operare Windows Suport pentru limitarea aplicațiilor utilizabile pe stațiile clienților SSL VPN după conectare - compatibilitate cu sistemele de operare Windows Suport pentru izolarea datelor utilizate in cadrul sesiunii SSL VPN de restul aplicațiilor ce rulează pe stațiile utilizatorilor si ștergerea acestora după terminarea sesiunii SSL VPN - compatibilitate cu sistemele de operare Windows Suport pentru autentificarea utilizatorilor de tip Single Sign On prin portalul SSL VPN Funcționalități monitorizare tunele VPN Producătorul are in portofoliu client de VPN IPSec si SSL propriu, care are si funcționalități de: antivirus, filtrare web, filtrare a traficului de aplicații |
| Funcționalități Antivirus | Protecție anti-malware (virus, troian, worm, spyware, grayware) Protocoale suportate: HTTP/HTTPS, SMTP/SMTPS, POP3/POP3S IMAP/IMAPS, MAPI, FTP Suport scanare antivirus Proxy-Based si Flow-Based Opțiune pentru detecția malware prin sandboxing de tip Cloud-Based al fișierelor suspecte, oferita de producător Update-uri automate de semnături malware Protecție împotriva rețelelor botnet si site-urilor de tip phishing pe baza de reputație a adreselor IP si a URL-urilor accesate de utilizatori |
| Funcționalități filtrare trafic WEB | Filtrare pentru protocoalele HTTP si HTTPS Filtrare după categorii site-uri/URL-uri Funcționalitate de contorizare a timpului de acces sau a volumului de trafic pentru utilizatori – definire de cote de utilizare Blocare a conexiunilor in funcție de URL/cuvânt cheie sau expresie in conținutul paginilor web Blocare a conexiunilor in funcție de URL-ul din header-ul Referer al cererii HTTP Filtrare pentru Java Applet, Cookies, scripturi Active X Posibilitate de activare forțată a opțiunii „Safe Search” pentru motoare de căutare web Posibilitatea de modificare a header-elor HTTP din cererile generate de utilizatori Funcționalitate de monitorizare a activitatii web a utilizatorilor Posibilitate de înștiințare a utilizatorilor, prin afișarea informațiilor in cadrul unui browser web, privind paginile web blocate |
| Funcționalități sistem de control al aplicațiilor | Identificarea si controlul a peste 3000 de aplicații Opțiune de Traffic-Shaping per aplicație Control specific pentru aplicațiile de tip IM/P2P Clasificare granulara a aplicațiilor după criterii multiple precum: Categorii de aplicații, Popularitate, Tehnologie si Risc Monitorizare aplicațiilor cu rata cea mai mare de consum de banda Monitorizarea aplicațiilor pe baza IP/Utilizator Suport pentru decriptarea si inspectarea sesiunilor SSH Suport pentru blocarea aplicațiilor utilizate in cadrul rețelelor de tip Botnet Posibilitate de definire a semnăturilor de aplicație personalizate Posibilitate de înștiințare a utilizatorilor, prin afișarea informațiilor in cadrul unui browser web, privind traficul de aplicații blocat |
| Funcționalități sistem de prevenire a intruziunilor/atacurilor (IPS) | Protecție pentru peste 10.000 de semnături de atac Suport pentru inspecția traficului de aplicație criptat prin protocolul SSL Protecție pentru atacuri de tip brute force Detectarea anomaliilor de protocol Suport pentru semnături configurabile Update-uri automate pentru semnături Suport pentru IPv4 si IPv6 DoS/DDoS |
| Funcționalități Antispam | Scanare pentru SMTP/SMTPS, POP3/POP3S, IMAP/IMAPS, MAPI Suport RBL/ORDBL Inspecție header MIME Filtrare după cuvinte cheie/expresie Filtrare după Black/White List pentru adrese IP si e-mail Update-uri automate si in timp real |
| Funcționalitate Data Leak Prevention | In caz de scurgere de informații trebuie sa permită blocarea si arhivarea conversației pe protocoale de email, HTTP, FTP si variantele criptate SSL; Blocare după tip si dimensiune fișier |
| Funcționalități sistem de verificare a stațiilor (Endpoint Control) | Integrare cu o aplicație software pentru securitate ce rulează pe stații care sa permită: Blocarea traficului de aplicații instalate pe stații Restricționarea/filtrarea accesului web Scanarea pentru vulnerabilități a stațiilor Scanare Antivirus Configurarea automata pentru tunele VPN |
| Funcționalități rețea |
| Funcționalități rețea si rutare | SD-WAN-control inteligent al interfeței WAN, prin direcționarea traficului prin aceasta având link-uri configurate care pot susține peste 5000 de aplicații și utilizatori/grupuri de utilizatori. Suport pentru legături WAN multiple cu balansare a traficului după metodele: Weighted round robin a sesiunilor, împărțire proporțională a volumului de trafic, prin limitarea per interfață a benzii maxime utilizabile, după calitatea conexiunii ISP (jitter sau latenta). Suport PPPoE si DHCP Client/Server Rute statice Rutare dinamica IPv4: RIP, OSPF, BGP, Multicast (PIM–DM, PIM–SM, IGMP v1 v2 v3), IS-IS Rutare dinamica IPv6: RIPng, OSPF v3, BGP 4+ Gruparea interfetelor in zone de securitate Rutare intre zonele de securitate Policy-based routing Suport VRRP si Link Failure Control Suport VLAN Tagging (802.1q) Rutare intre VLAN-uri Suport pentru IPv6 (Firewall, DNS, SIP) Posibilitate mapare (Binding) adrese IP – adrese MAC Suport One-to-One NAT Tunelare IP in IP Suport NAT64, DNS64, NAT46, NAT66 Suport LLDP |
| Funcționalitate Wireless Controller | Modul wireless controller pentru thin-AP-uri integrat cu următoarele funcționalități: Detecție si suprimare a AP-urilor neînregistrate in controller; Selecție automata a canalului pentru AP in funcție de interferentele din mediu; Suport pentru SSID-uri multiple; Autentificare WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise, 802.1x Suport Captive Portal; Funcționalitate de gestionare a conturilor de tip guest prin intermediul unei interfețe web diferita de interfața pentru administrare globala; Suport pentru Wireless Mesh si roaming; Distribuire automata a clienților wireless per AP sau banda de frecvente pentru a obține performante optime. Rutare dinamica a traficului generat de utilizatorii wireless prin VLAN-uri folosind autentificare prin RADIUS Autentificare suplimentara a clienților wireless prin RADIUS pe baza adresei MAC Suport pentru RADIUS Accounting Posibilitatea gestionarii AP-urilor remote de către controller dar cu rutarea traficului printr-un gateway local Wireless IDS Monitorizarea activa a utilizarii spectrului de frecvente radio |
| Funcționalități Traffic Shaping | Limitare/garantare/prioritizare a benzii de trafic prin politici Traffic Shaping per aplicație si adresa IP Suport pentru DSCP Limitare a cotei de trafic (per adresa IP) Suport pentru ToS |
| Funcționalități High Availability - HA | Funcționare Active-Active, Active-Passive Funcționalitate Stateful Failover (Firewall si VPN) Detectare si notificare pentru echipament nefuncțional Monitorizarea conexiunii la rețea Funcționalitate Link Failover |
| Funcționalități de administrare, logare, autentificare a utilizatorilor |
| Funcționalități de administrare | Administrare prin WEB UI, Secure Command Shell (SSH) si Command Line Interface (CLI) Posibilitatea de administrare dintr-un portal cloud-based oferit de producător Utilizatori/Administratori cu drepturi configurabile Funcționalitate de export/import a configurației Politica de control a parolelor |
| Funcționalități de logare si monitorizare |
| Funcționalități de autentificare a utilizatorilor | Definire locala a utilizatorilor Integrare cu Windows Active Directory (AD) pentru Single Sign On Integrare cu Citrix pentru autentificare SSO a utilizatorilor Integrare cu RADIUS/LDAP/TACACS+/POP3 Suport Xauth pentru IPSec VPN Suport pentru autentificarea grupurilor de utilizatori prin LDAP Suport pentru autentificare prin doi factori folosind OTP generate de token-uri fizice sau software ce pot fi trimise utilizatorilor prin Email sau SMS Suport pentru autentificare prin certificate digitale PKI X.509 Posibilitatea limitării accesului utilizatorilor in rețea ce nu au instalat un client software de stație (client endpoint) |
| Condiții de alimentare | Alimentare curent alternativ 100-240V, 50-60 Hz Consum maxim de putere: 12.43 W |
| Condiții de mediu | Temperatura de operare: 0 – 40 grade Celsius Umiditate: 10–90 %, fara condens |
| Garanție si suport | Solutia va beneficia de minimum un an de suport ce va include: Inlocuirea echipamentului in caz de defectiune hardware Suport tehnic din partea producatorului 7 zile pe saptamana, 24 de ore pe zi, in regim Next Business Day Update firmware versiuni minore si majore Solutia va beneficia de update-uri automate de semnaturi de securitate pentru indeplinirea functionalitatilor de Antivirus, Web Filtering, Antispam, Application Control si IPS timp de minimum un an |

MAF obligatoriu