| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Detector de urme de exploziv |  |  |  | Caracteristici principale: Tehnologie non-radioactivă Concept flexibil si multi-level al software-ului Aplicatii principale: Control de securitate pasagerii Controlul de securitate al mărfurilor și poștei SPECIFICATII TEHNICE: Tipul instrumentului: Detecție urme de explozivi Tehnologia folosita: Ion Mobility/Mass Spectrometry Performanțele detecției: Explozivi militari Explozivi neconvenționali Markeri Narcotice standard Precursori Greutate: < 22 kg Dimensiuni maxime: 550 x 465 x 450 mm Temperatura de funcționare de la 0 °C + 40 °C Umiditate: 5 - 95% rel. H. Cerințe alimentare: 100-240 V AC 47 – 63 Hz max. 400 W Timpul de analiza: < 10 sec Timp încălzire: < 20 min Metoda de prelevare a probei: tampon Sistemul de date: Display color tactil min. 6 inc. cu rezoluție înaltă Imprimanta termica inclusa cu tipărirea rezultatelor și capacitatea de stocare până la cel puțin 200000 mostre; Conexiuni LAN, USB 2.0 Capacitatea de stocare până la 100000 de probe; |  |  |
| Tampoane de probă |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |