Aprobat :

Î.S. „Administrația  de Stat  a Drumurilor”

Director general interimar

________________ Sergiu BEJAN

„____„ __________ 2023

Tema de proiectare

|  | Denumirea lucrării | Lucrări de proiectare pentru actualizarea documentației de execuție la proiectul „Reparația drumului R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 23,70 – 46,55” și „Reparaţia podurilor amplasate pe drumul R26 Bender-Căuşeni-Cimişlia, km 34,035, km 34,440, km 39,245 și km 53,580” |
| --- | --- | --- |
|  | Temeiul proiectării | Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, aprobat prin HG 73/2023 |
|  | Faza de proiectare | Actualizarea documentației de execuție |
|  | Proiectant general | Conform procedurii de achiziție publică |
|  | Începutul sectorului | Km 23,70 (ramificația cu R30 Anenii Noi – Căuşeni – Ştefan Vodă – frontiera cu Ucraina), se va preciza prin proiect. |
|  | Sfârșitul sectorului | Km 46,55 (începutul sectorului reabilitat), se va preciza prin proiect. |
|  | Lungimea sectorului | 22,85 km (se va preciza prin proiect) |
|  | Amplasamentul podurilor | km 34,035, km 34,440, km 39,245 și km 53,580 |
|  | Necesitatea efectuării studiilor și cercetărilor de teren | Se vor completa și actualiza compartimentele: Ridicări topo-geodezice, conform art. 31 al Legii nr. 778 din 27.12.2001, privind geodezia, cartografia și geo-informatica( Examinarea tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor inginerești. |
|  | Parametrii tehnici de bază | Caracteristicile drumului conform: NCM D.02.01:2015 „Proiectarea Drumurilor Publice”, CP_D.02.11-2014 „Recomandări privind proiectarea străzilor drumurilor din localități urbane și rurale”, CP_D.02.05-2017 „Drumuri și poduri. Proiectarea podurilor de șosea în zone seismice”; Categoria tehnică a drumului conform NCM D.02.01:2015 și a studiului intensității și structura traficului rutier, tipul îmbrăcămintei rutiere – se va aproba prin argumentarea tehnico-economică (sarcina pe osie pentru calculul sistemului rutier – 115 kN); Măsuri contra alunecărilor de teren conform: NCM A.06.01.2006 „Protecția tehnică a teritoriului, clădirilor și construcțiilor contra proceselor geologice periculoase. Date generale”; Geotextile pentru utilizarea la drumuri SM SR EN 15381:2010 „Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de drumuri şi pentru straturi de uzură asfaltice”; Accesoriile drumului, siguranța rutieră – Conform NCM D.02.01:2015, CP D.02.11-2014, altor standarde în vigoare; Lucrări de artă - Conform СНиП 2.05.03-84 „Мосты и трубы”, inclusiv și a altor normative și standarde în vigoare; Proiectantul se va conduce de normele și legislația în vigoare. |
|  | Condiţii specifice | Proiectantul va actualiza proiectele „Reparația drumului R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 23,70 – 46,55” elaborat în anul 2020, și „Reparaţia podurilor amplasate pe drumul R26 Bender-Căuşeni-Cimişlia, km 24+70 - 71+70” elaborat în anul 2017 de către SRL „Universinj” Examinarea tehnică a sistemului rutier și construcțiilor existente; Proiectantul va lua în considerație propunerile înaintate de către autoritățile publice locale; Proiectantul va propune soluții de încadrare a transportului alternativ, cu argumentarea necesității acestora; Proiectantul va actualiza proiectul de execuție conform prevederilor Standardelor Europene puse în aplicare din 01.01.2021; Proiectantul va elabora compartimentul „Protecția mediului”. Componența și conținutul compartimentului în documentația de proiect se va elabora conform NCM A.07.06:2016. Proiectantul va propune soluții de asigurare a accesului persoanelor cu dizabilități, conform prevederilor art.18 și 19 al Legii Nr. 60 din 30.03.2012 „Privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități”. |
|  | Date inițiale la tema de proiectare, avize, acorduri | Beneficiarul va obține cu susținerea Proiectantului: Certificatul de urbanism; Avizul autorităților administrației publice locale și organelor de stat de supraveghere; La necesitate, condiții tehnice pentru reamplasarea rețelelor inginerești (edilitare). |
|  | Conținutul proiectului | Conform NCM A.07.02:2012/А1:2017 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale : Memoriu explicativ; Desene pe compartimente; Devize de cheltuieli (metoda de resurse); Cartea tehnică; Caiet de sarcini. |
|  | Numărul exemplarelor de documentaţie | În volum de 3 exemplare cu excepția devizelor, care se vor prezenta într-un singur exemplar + varianta electronică editabilă în limba română. |

Director adjunct  					__________________________ Serghei GALUȘCA

Șef direcție Implementare proiecte 			________________________Andrei ERMURACHI

Șef serviciu Planificare Proiectări			__________________________ Petru SARACUȚA

Șef serviciu Poduri					____________________________ Victor SERDIUC