| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Compresor cu șurub (atașat cu uscător prin refrigerare). |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |
| Compresor cu șurub (atașat cu uscător prin refrigerare). |  |  |  | Debit de aer min 3,5 m³/min (conform ISO 1217 anexa C) Presiune maximă –12 bar Putere motor electric – max 25 kW Randament motor electric – min 92,00 % ( la mers în sarcină) Clasa de eficientă motor electric principal- min. IE3 Clasa de protectie motor – IP55 Admisie aer răcire motor – din exteriorul carcasei Turație nominală motor- max 3000 rot/min. Transmisie curea Dotat cu ventilator radial separat pentru răcire cu putere motor electric max. 0,6 kW Randament motor electric ventilator - min 78 %. Putere maximă – max 30 kW (la mers în sarcină) – (puterea totala maxima consumata inclusiv uscator prin refrigerare si ventilator), Putere maximă consumată –max. 7,3 kW (la mers în gol) Volum maxim ulei (lichid de răcire) min 10 litri Dotat cu controler industrial (meniu in limba română/rusa), cu posibilitate de upgrade. Presiune disponibilă a sistemului de tubulatură pentru evacuarea aerului cald – min 40 Pa Posibilitatea de stocare a informațiilor privind funcționarea compresorului pentru o perioadă de min 12 luni Sistem electronic de purjare condens la uscătorul prin refrigerare cu senzor capacitiv. Presiune acustică – max 70 dB (măsurat la 1 m distanță conform ISO 2151 și ISO 9614-2) Masa – min 610 kg Compresor cu Uscător prin refrigererare atasat Temperatura punctului de rouă al presiunii +3 ℃ Refrigerant – R513A Cantitate Agent frigorific – min. 0,35 kg Racord flexibil compatibil cu modelul prezentat in oferta– 1 buc Robinet sferic compatibil cu modelul prezentat in oferta - 1 buc Țara producatoare UE Asistenta la alegerea amplasamentului si la dimensionarea statiei de aer comprimant. Se asigură asistența tehnică gratuită la punerea în funcțiune și instruirea tehnică a personalului deservent. Transport gratuit la sediul Cumparatorului. Mentenanță și piese de schimb în garanție și postgaranție. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________