| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:Stație automatizată de alimentare cu lichid de răcire a sistemelor de aer condiționat |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stație automatizată de alimentare cu lichid de răcire a sistemelor de aer condiționat |  |  |  | Stația de alimentare cu lichid de răcire trebuie sa aibă următoarele caracteristici: -Lichid de răcire R 134A. -Volumul buteliei, nu mai mic de 30 litri. -Precizie de alimentare = +/10g. -Productivitatea pompei de vacuumare, nu mai mica de 140 l/min. -Lungimea furtunului, nu mai puțin de 6 m. -Viteza de pompare în exterior, cel puțin 500gr/min. -Cîntărirea uleiului. -Cîntărirea lichidului de răcire. -Alimentare cu UV vopsea. -Alimentare automată cu ulei. -Evacuare automată a lichidului de răcire. -Scurgerea uleiului vechi. -Vacumare programată. -Programarea volumului de lichid răcire alimentat. -Oprire automată după finisarea procedurii. -Semnalizare sonoră la ridicarea presiunii, butelie plină, butelie goală. -Încălzire automată a buteliei. -Semnal acustic și vizual la necesitatea reviziei sau schimbării filtrelor. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________ Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________ E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________ |  |