| Amenajarea complexului sportiv multifunctional str. Stefan cel Mare si Sfint, or. Causeni, sector Causenii Vechi (nr. cad. 2701211.218) | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1 A

Amenajarea terenurilor sportive (01-2022-PG)

Intocmit in preţuri  curente 31.01.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |
| 1.1. Tip 1. Teren multisport 18x32 m |
| 1 | DE10C | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 300x180 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm | m |  | 76,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 11,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | 39,52 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15 (B15/M200) | m3 | 0,0450 | 3,42 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 | 240,92 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 | 0,684 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,456 |
|  | 2666122800294 | Bordura beton dimensiuni 1000 x 300 x 180 mm | m | 1,0050 | 76,38 |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 86,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 51,84 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 17,539 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 105,322 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 12,96 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 3,629 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 22,291 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 1,296 |
| 3 | CG48A | Pardoseli de beton armat C20/25 (B25) cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) este plasa sudata din otel d=5,0 mm, ochi 100x100 mm - consum 2,79 kg/m2 Nota pentru aplicarea normei. 1. Excluderea resursei Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 2. Modificarea resursei Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 in Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM cu consum 0,2 kg/m2 Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 | m2 |  | 576,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,7800 | 449,28 |
|  | 26631021009141 | Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350) | m3 | 0,2030 | 119,267 |
|  | 2872122005458 | Plasa de otel sudata d=5mm 100x100 mm | kg | 2,7900 | 1 639,181 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 4,5000 | 2 643,84 |
|  | 2873122000752 | Piese inglobate | kg | 0,0520 | 30,551 |
|  | 2524217304418 | Banda din polietilena flexibila | m2 | 0,0260 | 15,276 |
|  | 24301173268451 | Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM | kg | 0,2000 | 117,504 |
|  | 2682117345590 | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 0,2900 | 170,381 |
|  | 2682117345591 | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 | kg | 0,0192 | 11,28 |
|  | 2524217304419 | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 0,5700 | 334,886 |
|  | 2881116002697 | Disc din diamant D-350 mm | buc | 0,0040 | 2,35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 1,152 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 0,0202 | 11,635 |
|  | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 0,0410 | 23,616 |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 0,0120 | 6,912 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0020 | 1,152 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,0164 | 9,446 |
| 4 | CG48A1 | Corectii: se scade la schimbarea grosimii betonului cu 10 mm (k=10, strat final 100 mm) Coeficient la manoperei=10,0000 Coeficient la pentru materiale=10,0000 Coeficient la utilajului=10,0000 | m2 |  | -576,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0147 | -84,672 |
|  | 26631021009141 | Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350) | m3 | 0,0102 | -58,752 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 0,0010 | -5,76 |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 0,0010 | -5,76 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,0010 | -5,76 |
| 5 | CG51A | Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule EPDM nereciclat culoare neagra + EPDM nereciclat culoare bleu, orange, bordo), grosimea fiecarui strat de 8,0 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0,50), materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos cu codul Conipur 2S) Coeficient la manoperei=0,5000 | m2 |  | 576,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,2800 | 656,64 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,9700 | 279,36 |
| 6 | Conipur 2S | Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm - 5.25 kg/m2 | m2 |  | 576,00 |
|  | 2s101 | Granule EPDM nereciclat culoare neagra | kg | 5,2500 | 3 024,00 |
| 7 | Conipur 2S | Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2 | m2 |  | 576,00 |
|  | 2s100 | Adeziv pentru granule EPDM | kg | 1,1000 | 633,60 |
| 8 | Conipur 2S | Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2 | m2 |  | 576,00 |
|  | 2s102bo | Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-3.5 mm | kg | 7,7000 | 4 435,20 |
| 9 | Conipur 2S | Adeziv pentru granule EPDM - 1.50 kg/m2 | m2 |  | 576,00 |
|  | 2s100 | Adeziv pentru granule EPDM | kg | 1,5000 | 864,00 |
| 10 | Conipur 2S | Utilaje: Utilaj specializat de tip Planomatic P218; Utilaj specializat pentru mixarea granulelor de cauciuc cu adeziv de tip MixMatic M250; Rola cu preincalzire pentru nivelarea stratului de cauciuc de tip HotRoller si HandRoller - consum 0.05 h/ut de orice tip | m2 |  | 576,00 |
|  | 2S200 | Utilaje pentru executarea acoperirii EPDM | h-ut | 0,0500 | 28,80 |
| 11 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 5 cm culoare alba (teren baschet) | m2 |  | 51,55 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 19,589 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | 4,64 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 pentru marcaje | kg | 0,7300 | 37,632 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 18,043 |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 | 5,877 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 2,474 |
| 12 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 5 cm culoare albastra (teren baschet) | m2 |  | 4,05 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 1,539 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | 0,365 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 pentru marcaje | kg | 0,7300 | 2,957 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 1,418 |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 | 0,462 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 0,194 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tip 1. Teren multisport 18x32 m |  |
| 1.2. Tip 2. Teren de fotbal 24x36 m (20x32 m marcaj) |
| 13 | DE10C | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 300x180 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm | m |  | 120,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 18,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | 62,40 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15 (B15/M200) | m3 | 0,0450 | 5,40 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 | 380,40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 | 1,08 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,72 |
|  | 2666122800294 | Bordura beton dimensiuni 1000 x 300 x 180 mm | m | 1,0050 | 120,60 |
| 14 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 259,20 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 155,52 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 52,618 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 315,965 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 38,88 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 10,886 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 66,874 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 3,888 |
| 15 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 |  | 25,92 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,4000 | 36,288 |
|  | 11202062010362 | Savura granit fr. 1-5 mm | m3 | 1,2700 | 32,918 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 1,296 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1740 | 4,51 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 0,13 |
| 16 | TsH43B | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010 | m2 |  | 864,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1370 | 118,368 |
|  | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial h=50 mm | m2 | 1,0300 | 890,81 |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 0,2830 | 244,757 |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,1082 | 93,578 |
|  | 1421102200801 | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm | kg | 20,0000 | 17 297,28 |
|  | 2513206621441 | Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 | kg | 9,0000 | 7 783,776 |
|  | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0071 | 6,134 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0015 | 1,296 |
|  | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 0,0380 | 32,832 |
|  | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0085 | 7,344 |
|  | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0003 | 0,259 |
| 17 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba. Modificare consum Acoperire din gazon artificial | m |  | 172,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0540 | 9,288 |
|  | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial h=50 mm | m2 | 0,1440 | 24,768 |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 1,0700 | 184,04 |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,3200 | 55,04 |
|  | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0004 | 0,069 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0044 | 0,757 |
| 18 | TsH44B | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba. Modificare consum Acoperire din gazon artificial | m |  | 35,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0740 | 2,649 |
|  | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial h=50 mm | m2 | 0,1800 | 6,444 |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 1,3400 | 47,972 |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,4000 | 14,32 |
|  | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0006 | 0,021 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0055 | 0,197 |
| 19 | TsH44C | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm | buc |  | 3,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0300 | 0,09 |
|  | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial h=50 mm | m2 | 0,0490 | 0,147 |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 0,0300 | 0,09 |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,0900 | 0,27 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0010 | 0,003 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tip 2. Teren de fotbal 24x36 m (20x32 m marcaj) |  |
| 1.3. Tip 3. Pavaj |
| 20 | DE10C | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 210x60 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm | m |  | 340,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 51,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | 176,80 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15 (B15/M200) | m3 | 0,0450 | 15,30 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 | 1 077,80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 | 3,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 2,04 |
|  | 2666122800293 | Bordura beton 500x210x60 mm | m | 1,0050 | 341,70 |
| 21 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 36,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 33,03 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 40,37 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 3,67 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 15,414 |
| 22 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 110,10 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 66,06 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 22,35 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 134,212 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 16,515 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 4,624 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 28,406 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 1,652 |
| 23 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x40(h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 |  | 734,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 743,102 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 23,194 |
|  | 2661112800654 | Placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm | m2 | 1,0150 | 745,01 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 1 174,40 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 | 11 545,82 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 3,67 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 | 62,904 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 14,68 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tip 3. Pavaj |  |
| 1.4. Tip 4. Pietris de riu (zonele workout si joc copii) |
| 24 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 15,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 13,86 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 16,94 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 1,54 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 6,468 |
| 25 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite in 1 staturi | m2 |  | 308,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 6,16 |
|  | 2682132601682 | Geotextil cu densitate 200gr/m2 | m2 | 1,0800 | 332,64 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,154 |
| 26 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu | m3 |  | 61,60 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8500 | 52,36 |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 1,0250 | 63,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tip 4. Pietris de riu (zonele workout si joc copii) |  |
| 1.5. Ingradire |
| 1.5.1. Ingradire H=5,0 m - L=196 m.l. |
| 27 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 13,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 15,47 |
| 28 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  | 0,65 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 0,397 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,0250 | 0,666 |
| 29 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  | 72,15 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 | 5,411 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 0,289 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 73,954 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 10,823 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,722 |
| 30 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  | 161,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 | 9,511 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 0,645 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 165,23 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 24,18 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 1,612 |
| 31 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 13,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 52,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 5,20 |
|  | 26631021009141 | Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350) | m3 | 1,0250 | 13,525 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 1,32 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 7,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 3,25 |
| 32 | CL18A | Confectii metalice din teava 80x80mm, b-2,5 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton | kg |  | 2 383,55 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 452,875 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 23,836 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 23,836 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 2 383,55 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 11,918 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 19,068 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 35,753 |
| 33 | pret ofertant | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm | buc |  | 65,00 |
|  | 236008080 | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm | buc | 1,0000 | 65,00 |
| 34 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 |  | 124,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5000 | 187,20 |
|  | 2430116105060 | Vopsea pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,3800 | 47,424 |
|  | 2430226100950 | Grund pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,2500 | 31,20 |
|  | 2430226102200 | Chit de cutit epoxidic | kg | 0,0500 | 6,24 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 24,96 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 6,24 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 12,48 |
| 35 | CL10C | Elemente de sustinere a plasei din teava dreptunghiulara 40x80 mm, b-2.5 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (element B, B*, B**, B***) | t |  | 1,748 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 | 74,29 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 | 52,003 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 | 14,858 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 | 7,429 |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 | 1 748,00 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 | 9,614 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 | 8,74 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 | 8,74 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 | 8,74 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 | 0,699 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 | 1,049 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,5000 | 9,614 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 | 16,606 |
| 36 | CL10C | Elemente de sustinere a plasei din teava dreptunghiulara 40x80 mm, b-2.5 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (element C) | t |  | 0,513 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 | 21,803 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 | 15,262 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 | 4,361 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 | 2,18 |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 | 513,00 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 | 2,822 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 | 2,565 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 | 2,565 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 | 2,565 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 | 0,205 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 | 0,308 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,5000 | 2,822 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 | 4,874 |
| 37 | CL10C | Elemente de sustinere a plasei din otel beton d10 mm A240, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (element D, D*) | t |  | 0,123 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 | 5,228 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 | 3,659 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 | 1,046 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 | 0,523 |
|  | 2710602000121 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm | kg | 1 000,0000 | 123,00 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 | 0,677 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 | 0,615 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 | 0,615 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 | 0,615 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 | 0,049 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 | 0,074 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,5000 | 0,677 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 | 1,169 |
| 38 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 |  | 126,18 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5000 | 189,27 |
|  | 2430116105060 | Vopsea pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,3800 | 47,948 |
|  | 2430226100950 | Grund pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,2500 | 31,545 |
|  | 2430226102200 | Chit de cutit epoxidic | kg | 0,0500 | 6,309 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 25,236 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 6,309 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 12,618 |
| 39 | DF50A | Intinderea cablului de parapet | 100 m |  | 21,14 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,4000 | 114,156 |
| 40 | pret furnizor | Cablu din otel D=6.0 mm, incarcatura maxima - 2000 kg | m.l. |  | 2 114,00 |
|  | 111001 | Cablu din otel D=6.0 mm, incarcatura maxima - 2000 kg | m.l. | 1,0250 | 2 166,85 |
| 41 | pret furnizor | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg | buc |  | 154,00 |
|  | 111002 | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg | buc | 1,0000 | 154,00 |
| 42 | pret furnizor | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=6,0 mm | buc |  | 154,00 |
|  | 111003 | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=6,0 mm | buc | 1,0000 | 154,00 |
| 43 | pret furnizor | Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima - 915 kg | buc |  | 77,00 |
|  | 111004 | Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima - 915 kg | buc | 1,0000 | 77,00 |
| 44 | CC09C | Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.4 mm, celula 45x45 mm. Excludere urmatoarele resurse - Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm; Sirma zincata moale d = 2 mm; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | m2 |  | 962,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5500 | 529,10 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0150 | 14,43 |
| 45 | pret furnizor | Plasa din sirma zincata d=2.5 mm, ochi 55x55 mm | m2 |  | 962,00 |
|  | 013 | Plasa din sirma zincata d=2.5 mm, ochi 55x55 mm | m2 | 1,0500 | 1 010,10 |
| 46 | CK14A | Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 50x50x2.50 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,4 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 3.00x3.000(h) m | m2 |  | 18,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 3,42 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 17,28 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 3,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 6,84 |
|  | 28121063060001 | Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 18,00 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 72,00 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 72,00 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 72,00 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 1,80 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 2,07 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 4,14 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 22,50 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 0,072 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,018 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 0,36 |
| 47 | CB14F | Schela metalica tubulara | m |  | 196,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,5000 | 98,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,02 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0001 | 0,02 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0020 | 0,392 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 1,5000 | 294,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Ingradire H=5,0 m - L=196 m.l. |  |
| 1.5.2. Ingradire H=1.55 m - L=104.25 m.l. |
| 48 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 2,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 2,499 |
| 49 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 2,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 8,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,84 |
|  | 26631021009141 | Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350) | m3 | 1,0250 | 2,185 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,213 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 1,26 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,525 |
| 50 | CL18A | Confectii metalice din teava zincata 61x35 mm, b-1.0 mm, pentru sustineri, inglobate partial in beton (stilpi pentru gard L=2.1 m - 46 buc), inclusiv dopurile superioare din material plastic | kg |  | 143,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 27,17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 1,43 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 1,43 |
|  | 2775276309887 | Confectii metalice zincate inglobate in beton | kg | 1,0000 | 143,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,715 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,144 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 2,145 |
| 51 | CL19C | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din sirma de otel zincata d=3.8 mm, celula 200x55 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) - panouri gard h=1.55 m | m2 |  | 142,98 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,3000 | 185,874 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 14,298 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0250 | 3,575 |
|  | 2873136306038 | Panouri gard din sirma de otel zincata d=3.8 mm | m2 | 1,0000 | 142,98 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0500 | 7,149 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0800 | 11,438 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0700 | 10,009 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,0000 | 142,98 |
| 52 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund zincat gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel zincat (porti pentru eurogard) | m2 |  | 18,60 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 3,534 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 17,856 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 3,348 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 7,068 |
|  | 2030112930154 | Porti metalice zincate inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 | 18,60 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 74,40 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 74,40 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 74,40 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 1,86 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 2,139 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 4,278 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 23,25 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 0,074 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,019 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 0,372 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Ingradire H=1.55 m - L=104.25 m.l. |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Ingradire |  |
| 1.6. Spatii verzi |
| 53 | TsH05C | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime | m2 |  | 758,00 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1400 | 106,12 |
| 54 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 7,58 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 | 36,536 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 | 30,017 |
| 55 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 7,58 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 | 5,003 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 7,58 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 | 2,926 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Spatii verzi |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |
| 2. Lucrari de montare |
| 2.1. Tip 1. Teren multisport 18x32 m |
| 56 | TsH38F | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.) | buc |  | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0700 | 8,14 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1200 | 4,24 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 311,8500 | 623,70 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,7250 | 1,45 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,5690 | 1,138 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1290 | 0,258 |
| 57 | TsH80A | Aranjarea Piloni Volei mobil din profil 120x100 mm, masa pina la 100 kg | buc |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2700 | 0,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tip 1. Teren multisport 18x32 m |  |
| 2.2. Tip 2. Teren de fotbal 24x36 m (20x32 m marcaj) |
| 58 | TsH80A | Aranjarea portilor de fotbal 3.0x2.0 (h) m, masa pina la 100 kg | buc |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2700 | 0,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tip 2. Teren de fotbal 24x36 m (20x32 m marcaj) |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |
| 3. Utilaj |
| 3.1. Tip 1. Teren multisport 18x32 m |
| 59 |  | Set bashet fix (pilon + tablou din plexglass 180 x 105 + inel cu amortizator + plasa) | set |  | 2,00 |
|  | 304 | Set bashet fix (pilon + tablou placaj 180 x 105 + inel + plasa) | set | 1,0000 | 2,00 |
| 60 |  | Set Piloni Volei mobil din profil sectiunea 120x100 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa | set |  | 1,00 |
|  | 307 | Set Piloni Volei mobil din profil 120x100 mm (1 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa | set | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tip 1. Teren multisport 18x32 m |  |
| 3.2. Tip 2. Teren de fotbal 24x36 m (20x32 m marcaj) |
| 61 |  | Porti fotbal 3.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa | set |  | 2,00 |
|  | 303 | Porti fotbal 3.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa | set | 1,0000 | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tip 2. Teren de fotbal 24x36 m (20x32 m marcaj) |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |

| Elaborat | Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |