CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Reconstructia subsolului cladirii administrative cu renovarea comunicatiilor ingineresti, amplasat in or. Chisinau, sectorul Centru, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 166

2-1-11  SM (Solutii termomecanice)

Notă*

La întocmirea ofertei tehnice, operatorul economic va putea include alte bunuri (a căror specificații tehnice fac referință la o anumită marcă comercială, origine sau producător concret) echivalente celor indicate în caietul de sarcini.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
|  |  | 1.1. Utilaj tehnologic |  |  |
| 1 |  | Schimbator de caldura cu placi brazat Q=615KW (incalzire) | buc | 1,00 |
| 2 |  | Izolare pentru schimbator 615kW | buc | 1,00 |
| 3 |  | Schimbator de caldura cu placi brazat Q=53KW (ACM) | buc | 1,00 |
| 4 |  | Izolare pentru schimbator | buc | 1,00 |
| 5 |  | Clapeta de reglare cu 2 cai DN40 Kvs 25 m3/h (pentru incalzire) | buc | 1,00 |
| 6 |  | Servomotor pentru clapeta 1~230V P=7W | buc | 1,00 |
| 7 |  | Clapeta de reglare cu 2 cai DN15 Kvs 2.5 m3/h (pentru ACM) | buc | 1,00 |
| 8 |  | Servomotor pentru clapeta 1~230V P=12W | buc | 1,00 |
| 9 |  | Reductor de presiune diferentiala DN50 Kvs 20 m3/h 0.2-1.0 bar | buc | 1,00 |
| 10 |  | Pompa de circulatie (sistemul de incalzire) P=1.2 kW, 3*400V, G=26.5m3/h , H=8m, PN16, I=2.1A, n=2680 rot/min cu convetrizor de frecventa | buc | 2,00 |
| 11 |  | Pompa de circulatie (recirculare ACM) P=0.1 kW, 1-230V, G=0.3m3/h, H=6m, PN10, I=0.13-1.1A, n=1400-3700 rot/min cu convertizor de frecventa | buc | 2,00 |
| 12 |  | Robinet sferic din otel sub sudura DN80 PN25 | buc | 2,00 |
| 13 |  | Robinet sferic din otel sub sudura DN65 PN25 | buc | 1,00 |
| 14 |  | Vana fluture cu flanse DN80 PN25 | buc | 4,00 |
| 15 |  | Vana fluture cu flanse DN65 PN25 | buc | 1,00 |
| 16 |  | Filtru cu plasa tip Y cu flanse DN80 PN16 | buc | 1,00 |
| 17 |  | Filtru cu plasa tip Y cu filet DN32 PN16 | buc | 1,00 |
| 18 |  | Filtru cu plasa tip Y cu filet DN25 PN16 | buc | 1,00 |
| 19 |  | Filtru cu plasa tip Y cu filet DN20 PN16 | buc | 1,00 |
| 20 |  | Supapa de retinere cu flanse DN80 PN16 | buc | 2,00 |
| 21 |  | Clapeta electromagnetica DN15 PN16 220V | buc | 1,00 |
| 22 |  | Compensator antivibratie cu flanse Dn80 PN10 | buc | 2,00 |
|  |  | 1.2. Utilaj de control si senzori |  |  |
| 23 |  | Panou de control si automatizare in set cu controler | buc | 1,00 |
| 24 |  | Debimetru ultrasonic DN20 Qnom=1.5m3/h | buc | 1,00 |
| 25 |  | Senzor de temperatura PT 500 | buc | 1,00 |
| 26 |  | Contor de apa calda DN15 Qnom=2.5 m3/h | buc | 1,00 |
| 27 |  | Presostat 0,2...7,5 bar 1/4" | buc | 2,00 |
| 28 |  | Senzor de temperatura PT 1000 | buc | 2,00 |
| 29 |  | Teaca senzor de temperatura 1/2" L=80mm | buc | 2,00 |
| 30 |  | Senzor temperatura aer exterior PT 1000 | buc | 1,00 |
| 31 |  | Manometru 0-1.0 MPa 1/2" ф100 | buc | 14,00 |
| 32 |  | Termometru bimetal 0-120*C 1/2" ф100 | buc | 5,00 |
| 33 |  | Stut 1/2" L=50mm | buc | 14,00 |
|  |  | 1.3. Utilaj auxiliar |  |  |
| 34 |  | Vas de expansiune V=500l, Pmax=6 bar, Po=2.5 bar (contur incalzire) | buc | 1,00 |
| 35 |  | Reductor de presiune "dupa sine" Dn50 Kvs 20.0 m3/h 1-5 bar | buc | 1,00 |
| 36 |  | Reductor de presiune diferentiala DN20 Kvs 6.3 m3/h 0.2-1.0 bar | buc | 1,00 |
| 37 |  | Robinet sferic din otel sub sudura DN80 PN25 | buc | 2,00 |
| 38 |  | Filtru cu plasa tip Y cu flanse DN80 PN16 | buc | 1,00 |
|  |  | 1.4. Utilaj de control si senzori in incaperea PTI |  |  |
| 39 |  | Debimetru ultrasonic DN50 Qnom=15m3/h in set cu integrator electroic | buc | 1,00 |
| 40 |  | Senzor de temperatura PT 500 | buc | 2,00 |
| 41 |  | Manometru 0-1.0 MPa 1/2" ф100 | buc | 5,00 |
| 42 |  | Termometru bimetal 0-120*C 1/2" ф100 | buc | 3,00 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | 2.1. Montare utilaj tehnologic |  |  |
| 43 | IA11D | Schimbator de caldura in contracurent cu placi brazat, Q=615kW (incalzire) | buc | 1,00 |
| 44 | IzK06A | Inchizatori pentru protectie, demontabile, izolare pentru schimbator | buc | 1,00 |
| 45 | IA11A | Schimbator de caldura in contracurent cu placi brazat Q=53kW (ACM) | buc | 1,00 |
| 46 | IzK06A | Inchizatori pentru protectie, demontabile, izolare pentru schimbator | buc | 1,00 |
| 47 | 11-02-042-04 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40 | buc | 1,00 |
| 48 | IC45A | Servomotor pentru clapeta 1~230V P=7W | buc | 1,00 |
| 49 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15 | buc | 1,00 |
| 50 | IC45A | Servomotor pentru clapeta 1~230V P=12W | buc | 1,00 |
| 51 | IA41A | Reductor de presiune diferentiala DN50 Kvs 20 m3/h 0.2-1.0 bar | buc | 1,00 |
| 52 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de DN65 (pt sistemul de incalzire) | buc | 2,00 |
| 53 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul 1 1/2" (pt ACM) | buc | 2,00 |
| 54 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a robinet sferic, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80 mm PN25 | buc | 2,00 |
| 55 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a robinet sferic, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65 mm PN25 | buc | 1,00 |
| 56 | ID05C | Vana fluture, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm PN25 | buc | 4,00 |
| 57 | ID05B | Vana fluture, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm PN25 | buc | 1,00 |
| 58 | IA23A | Filtru cu plasa tip Y cu flanse DN80 PN16 | buc | 1,00 |
| 59 | SE56A | Filtru cu plasa tip Y pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32mm PN16 | buc | 1,00 |
| 60 | SE56A | Filtru cu plasa tip Y pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25mm PN16 | buc | 1,00 |
| 61 | SE56A | Filtru cu plasa tip Y pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20mm PN16 | buc | 1,00 |
| 62 | 11-02-042-17 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: clapeta, diametrul trecerii conventionale, mm: 80 PN16 | buc | 2,00 |
| 63 | ID10A | Clapeta electromagnetica DN15 PN16 220V | buc | 1,00 |
| 64 | ID05C | Compensator antivibratie, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm PN10 | buc | 2,00 |
|  |  | 2.2. Montare utilaj de control si senzori |  |  |
| 65 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (Panou de control si automatizare) | buc | 1,00 |
| 66 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: controler | buc | 1,00 |
| 67 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa) (Debimetru ultrasonic Dn20 Qnom=1.5m3/ora) | buc | 1,00 |
| 68 | 11-07-001-01 | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: senzor de temperatura PT500 | buc | 1,00 |
| 69 | SE58A | Contoare de apa calda, avind diametrul de -15 mm | buc | 1,00 |
| 70 | IA41A | Presostat 0.2...7.5 bar 1/4" | buc | 2,00 |
| 71 | 11-07-001-01 | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: senzor de temperatura PT1000 | buc | 2,00 |
| 72 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru senzor de temperatura 1/2" L80mm | buc | 2,00 |
| 73 | 11-07-001-01 | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: senzor de temperatura aer exterior PT1000 | buc | 1,00 |
| 74 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru 0-1.0 MPa 1/2" ф100 | buc | 14,00 |
| 75 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (termometru bimetal 0-120*C 1/2" ф100) | buc | 5,00 |
| 76 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut 1/2" L=50mm | buc | 14,00 |
|  |  | 2.3. Montare utilaj auxiliar |  |  |
| 77 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea 500 l, Pmax=6 bar, Po-2.5 bar (contur incalzire) | buc | 1,00 |
| 78 | IA41A | Reductor de presiune "dupa sine" DN50 Kvs 20 m3/h 1-5 bar | buc | 1,00 |
| 79 | IA41A | Reductor de presiune diferentiala DN20 Kvs 6.3 m3/h 0.2...1 bar (pentru ventilare) | buc | 1,00 |
| 80 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a robinet sferic, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80 mm PN25 | buc | 2,00 |
| 81 | IA23A | Filtru cu plasa tip Y cu flanse DN80 PN16 | buc | 1,00 |
|  |  | 2.4. Montare utilaj de control si senzori in incaperea PTI |  |  |
| 82 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: integrator electronic | buc | 1,00 |
| 83 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale 50 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa) (Debimetru ultrasonic Dn50 Qnom=15m3/ora) | buc | 1,00 |
| 84 | 11-07-001-01 | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: senzor de temperatura PT500 | buc | 2,00 |
| 85 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru 0-1.0 MPa 1/2" ф100 | buc | 5,00 |
| 86 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (termometru bimetal 0-120*C 1/2" ф100) | buc | 3,00 |
|  |  | 3. Lucrari de constructie-montare |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructie-montare utilaj |  |  |
|  |  | 3.1.1. Lucrari de constructie-montare utiaj tehnologic |  |  |
| 87 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a robinet sferic, din otel, la pozitie, avind diametrul de 32 mm PN25 | buc | 3,00 |
| 88 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a robinet sferic, din otel, la pozitie, avind diametrul de 15 mm PN25 | buc | 2,00 |
| 89 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, robinet sferic drenaj DN15 PN25 | buc | 10,00 |
| 90 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, robinet sferic cu filet M-F cu piulita olandeza DN15 PN25 | buc | 2,00 |
| 91 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, robinet sferic cu filet F-F DN32 PN25 | buc | 2,00 |
| 92 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, robinet sferic cu filet F-F DN25 PN25 | buc | 2,00 |
| 93 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, robinet sferic cu filet M-F DN20 PN25 | buc | 1,00 |
| 94 | IA20B | Supapa de retinere cu filet F-F, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de DN32 PN16 | buc | 1,00 |
| 95 | IA20A | Supapa de retinere cu filet F-F, montata prin insurubare, DN25 Pn16 | buc | 1,00 |
| 96 | IA20A | Supapa de retinere cu filet F-F, montata prin insurubare, DN15 Pn16 | buc | 1,00 |
| 97 | TfB03E1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde, plate, pentru sudare, avind Dn 80 (pentru supapa de retinere) | buc | 4,00 |
| 98 | IA20B | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4" (0.5 - 8 bar) | buc | 1,00 |
| 99 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3/4" (0.5 - 8 bar) | buc | 1,00 |
| 100 | TfB03E1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde, plate, pentru sudare, avind Dn 80 | buc | 4,00 |
|  |  | 3.1.2. Lucrari de constructie-montare utilaj de control si senzori |  |  |
| 101 | ID04A | Robinet 3 cai sub manometru cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" tip M-F | buc | 14,00 |
|  |  | 3.1.3. Lucrari de constructie-montare utilaj auxiliar |  |  |
| 102 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a robinet sferic, din otel, la pozitie, avind diametrul de 32 mm PN25 | buc | 2,00 |
|  |  | 3.1.4. Lucrari de constructie-montare utilaj de control si senzori in incaperea PTI |  |  |
| 103 | ID04A | Robinet 3 cai sub manometru cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" tip M-F | buc | 7,00 |
|  |  | 3.2. Lucrari de constructie-montare (tevi si fitinguri) |  |  |
| 104 | IC12G | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava ES avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 3.5 mm | m | 10,00 |
| 105 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava ES avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm | m | 20,00 |
| 106 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava ES avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm | m | 25,00 |
| 107 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava ES avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m | 2,00 |
| 108 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (ES D32*2.0mm) - drenaj | m | 5,00 |
| 109 | IC08B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (ES D18*1.6mm) - aer | m | 10,00 |
| 110 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32*5.4 mm PPR PN20 | m | 5,00 |
| 111 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40*5.5 mm PPR PN16 | m | 15,00 |
| 112 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40*3.7 mm PPR PN10 | m | 15,00 |
| 113 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25*3.5 mm PPR PN16 | m | 15,00 |
| 114 | TfA02C1 | Cot de otel gata confectionat, montat pe conducta, avind diametrul de 133mm 90* Dn125 | buc | 4,00 |
| 115 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionat, montat pe conducta, avind diametrul de 89mm 90* Dn80 | buc | 12,00 |
| 116 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionat, montat pe conducta, avind diametrul de 76mm 90* Dn65 | buc | 4,00 |
| 117 | TfA02B1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 89/57mm | buc | 2,00 |
| 118 | TfA02B1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 76/38mm | buc | 2,00 |
| 119 | TfA02B1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 89/76mm | buc | 2,00 |
| 120 | TfA02C1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 133/89mm | buc | 2,00 |
| 121 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot PPR PN20 D32mm) | buc | 2,00 |
| 122 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Cot PPR PN16 D40mm) | buc | 8,00 |
| 123 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR PN16 D25mm) | buc | 4,00 |
| 124 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=89x40 mm (Cilindri din vata minerala cu manta din folie de aluminiu Isotec KK-AL) | m | 20,40 |
| 125 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=76x40 mm (Cilindri din vata minerala cu manta din folie de aluminiu Isotec KK-AL) | m | 24,00 |
| 126 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=57x30 mm (Cilindri din vata minerala cu manta din folie de aluminiu Isotec KK-AL) | m | 1,20 |
| 127 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=133x30 mm (Cilindri din vata minerala cu manta din folie de aluminiu Isotec KK-AL) | m | 10,80 |
| 128 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 17,30 |
| 129 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 60,00 |
| 130 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 159 x 4.5 mm L=0.6mm | buc | 4,00 |
| 131 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 76 x 3.5 mm L=0.6m | buc | 3,00 |
| 132 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a robinet sferic, din otel, la pozitie, avind diametrul de 25 mm PN25 (drenaj) | buc | 1,00 |
| 133 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a robinet sferic, din otel, la pozitie, avind diametrul de 15 mm PN25 (aer) | buc | 4,00 |
| 134 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 30,00 |
| 135 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 27,00 |
| 136 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 40,00 |
| 137 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 25,00 |