ECHIPAMENT

de relevare a urmelor papilare

Lot1 Aparat fotografic profesional cu obiectiv macro și micro

| Poziția |  | Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice | Cantitatea bucăți |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cameră fotografică digitală | seturi |
| 2.1 | Camera foto |  |
|  | tipul camerei: SLR (reflex cu un obiectiv) tipul monturii pentru obiectiv: EF/EF-S senzor CMOS: minim 22 x 14 mm pixeli efectivi – minim 18 milioane sensibilitate: 100 - 6400 ISO format imagine: NEF (comprimat RAW), JPEG tipul cardului de stocare: SD (Secure Digital), SDHC sau SDXC format înregistrare video: Full HD compresie video - codificare video avansată H.264/MPEG-4 timp de expunere: minim 30s - 1/8000s balansul de alb: auto, lumină de zi, blitz, lumină cu surse incandescente şi lumină cu surse fluorescente. mufă accesorii - telecomandă fără fir, cablu la distanța, dispozitiv GPS funcții de expunere: P, S, A şi M blitz încorporat display control: LCD color de minim 3.0 inch descărcare imagini: USB |  |
| 2.2 | Obiectiv | 1 unitate |
|  | tipul fixării: compatibilă monturii aparatului tipul acționării diafragmei: automat tipul acționării clarității: automat şi manual format imagine – compatibil APS-C distanța focală 29-126 mm deschidere minimă 22-38 unghi de vizualizare (orizontal, vertical, diagonal) - 64° 30' - 9° 30', 45° 30' - 6° 20', 74° 20' - 11° 30' distanța minimă de focalizare 0.39 m stabilizator de imagine în 4 trepte construcție (obiectiv/elemente grupuri) -16/12 (compatibil cu EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6). |  |
| 2.3 | Accesorii minime incluse |  |
|  | acumulator/baterie reîncărcabilă Li-ion încărcător acumulator/baterie curea capac ocular cablu USB; cablu audio video; capac corp; capac cuplă accesorii |  |
| 2.4 | Accesorii adiționale |  |
|  | acumulatori compatibili cu aparatul, Li-Ion, min 1000mAh card de stocare de câte 32 Gb fiecare, minim clasa 10 blitz extern compatibil cu aparatul, acoperire distanță focală minim 22 – 105 mm; control automat al expunerii – E-TTLII/E-TTL; prezentă transmițător; prezența fascicul de focalizare automată asistată; (echivalent Speedlight 430 EX III-RT) obiectiv macro compatibilă monturii aparatului: distanța focală aprox. 96; unghi de vizualizare (orizontal, vertical, diagonal) - 20°40', 14°10', 24°30'; construcție obiectiv /elemente grupuri) -12/8; cea mai mică distanță de focalizare 0.2 m (compatibil EF-S 60mm f/2.8 Macro). geantă de purtare pentru aparat foto şi blitz. | 1 unitate 4 unități 1 unitate 1 unitate 1 unitate |
|  | Garanție – minim 24 luni. |  |

Lot 2 Instalație pentru relevarea urmelor papilare cu cyanoacrylate

| Poziția | Denumire produs/ Caracteristici tehnico-funcționale | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| 2 | Cameră pentru relevarea urmelor papilare pe suprafețe neporoase cu cyanoacrylate (echivalent MEGAfume M61 sau MVC3000/D) | 1 |
|  |  | Caracteristici generale: |  |
|  |  | Culoare alb sau gri Material carcasă – plastic, metal, Material pereți sticlă sau plastic transparent |  |
|  |  | Puterea aprox 500W Curent ca.5A Tensiune 220-230V 50Hz AC cu conectare – la priză standart. |  |
|  |  | Umiditatea în înteriorul camerei – 60 - 90% Temperatura în înteriorul camerei – 100°C - 230°C |  |
|  |  | Numărul de nivele în cameră – 3 sau 4 |  |
|  |  | Dimensiuni exterioare Înălțime 178-195cm Lățime 68-87cm Adîncime 75-90cm Dimensiuni interioare a camerei Înălțime -120-126cm Lățime 58-79cm Adîncime 60-76cm |  |
|  |  | Prevăzut cu picioare cu roți cu fixator pentru posibilitatea transportării/schimbării locului de instalare. Metoda de instalare, fixare – pe podea |  |
|  |  | Posibilitatea reglării temperaturii, umidității – preferabil cu display de control Suporturi și rafturi de fixare, atîrnare a obiectelor în interior. Iluminare interioară. Separatoare a spațiului pentru relevarea obiectelor mai mici. |  |
|  |  | Filtre de aer de rezervă – min 2. |  |
|  |  | Specificații de mediu: |  |
|  |  | Temperatura în laborator de lucru: +5° la +50° C |  |
|  |  | Temperatura de depozitare: -20° la +50° C |  |
|  |  | Umiditatea aerului: ≤ 80%, fără condensat. |  |
|  |  | Set de livrare: |  |
|  |  | 1 instalație. |  |
|  |  | 3 filtre de aer de rezervă. Set pentru curățarea și mentenența interiorului camerei Instrucțiune de utilizare Farfurii(din folie de aluminiu) pentru cyanoacrylate |  |
|  |  | Garanţie | Minim 24 luni |  |