| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Fir electric |  |  |  | VVGng-LS-3*1.5mm2, cupru, trei fire |  |  |
| Fir electric |  |  |  | VVGng-LS-3*2,5mm2, sectiunea: 2,5mm2, tip material:cupru, model, numarul de fire:trei |  |  |
| Corp de iluminare |  |  |  | corp de iluminare, rotund, capac straveziu, E27, IP65, 2*26, D-210mm |  |  |
| Intrerupator |  |  |  | unitar interior cu pamintare, 220V, 10A, culoare alba |  |  |
| Intrerupator |  |  |  | întrerupator automat diferențial , I= 16A, ABDT32/C16/10mA, 1P+N 230V |  |  |
| Intinzator |  |  |  | întinzator p/u tros 12*125 cîrlig-inel din otel |  |  |
| Intrerupator |  |  |  | întrerupator automat diferențial I=10A ABDT32/B10/30mA |  |  |
| Tub LED |  |  |  | TUB LED putere:25w, tensiune:220v, lungime:120cm, fiuxs de lumina:2500Lm, puterea luminii:6500K, tip lumina:rece |  |  |
| Tub LED |  |  |  | tub LED, 18W 220-230V, lungime 60cm, 2000Lm, 4000K, lumina rece |  |  |
| Cablu |  |  |  | AVVGTr 2*4 negru aluminiu izolație dubla |  |  |
| Cablu |  |  |  | cablu electric VVGng 4*4mm, cupru |  |  |
| Contactor |  |  |  | contactor cu cutie KMI22560, 25A ,Ue=380V/AC3, IP54 |  |  |
| Bec |  |  |  | bec LED A60 9W E27 6000K lumina rece, tensiune-24V |  |  |
| Dulap |  |  |  | dulap p/u instalarea echipamentelor modulare p/u 24 module-ЩРН-24з-0 У2 IP54,material -metal |  |  |
| Transformator |  |  |  | cutie cu transformator coboritor -ЯТП-0,25-220/24 |  |  |
| Intrerupator |  |  |  | întrerupator automat 1P BA47-29/1/C16A |  |  |
| Intrerupator |  |  |  | întrerupator automat 1P BA47-29/1/B10A |  |  |
| Burgiu |  |  |  | burghiu pu beton 8 mm,lungimea 120 -150mm |  |  |
| Intrerupator |  |  |  | întrerupator dublu interior I=10A, 220V, IP54 |  |  |
| Intrerupator |  |  |  | întrerupator de sarcina I=40,BH32/3P/40A |  |  |
| Șina |  |  |  | Șina PE , material- cupru, l=180mm |  |  |
| Șina |  |  |  | Șina N p/u nul pe DIN reica 2*7 |  |  |
| Tablou |  |  |  | Tablou de distribuție ЩМП-3-0 У2 IP54 dimensiuni 650*500*220mm |  |  |
| Cutie |  |  |  | cutie de distribuție exterioara PVC 65*65*40mm, culoare sura |  |  |
| Cablu |  |  |  | cablu metalic(tros)D=6mm2 |  |  |
| Cutie |  |  |  | cutie p/u prize,plastic , 65*60 mm |  |  |
| Tub |  |  |  | Tub retractabil RGPO-B negru 9,5/4,8 1,2 |  |  |
| Tub |  |  |  | Tub retractabil RGPO-B rosu 6,4/3,2 1,2m |  |  |
| Tăetor |  |  |  | taetor de sîrma(bocorez), pîna la 1000V lungime 180mm, deschiderea plintei 18mm |  |  |
| Banda |  |  |  | banda bilaterala CHAMALEON 20mm*3m |  |  |
| Intrerupator |  |  |  | întrerupator automat ,model- C 16 A, numarul de poli :1P, metoda de fixare: DIN șina grad de protecție IP |  |  |
| Furtun |  |  |  | Furtun metallic cu izolatie D=18mm negru |  |  |
| Tub gofrat |  |  |  | Tub tehnic de protecție tip gofrat din PVC D20mm cu sonda |  |  |
| Mufa |  |  |  | mufa din PVC p/u țava D20 |  |  |
| Legatura |  |  |  | legatura flexibila p/u țava PVC D20, material: plastic,D=20 |  |  |
| Clipsa |  |  |  | clipsa U p/u țeava GFG D=20mm |  |  |
| Clipsa |  |  |  | Clipsa U p/u teava GFG D=16 |  |  |
| Diblu |  |  |  | Diblu montare rapida SMK 6*40 |  |  |
| Diblu |  |  |  | diblu montare rapida SMK 8*40 |  |  |
| Diblu |  |  |  | diblu montare rapida cu înșurubare SMK 10*100 |  |  |
| Diblu |  |  |  | diblu montare rapida cu înșurubare SMK 14* 120 |  |  |
| Butelie |  |  |  | butelie gaz flacon 220g |  |  |
| Priza |  |  |  | unitara ext. cu pam. 220V, 16A IP54 |  |  |
| Curelusa |  |  |  | Curelusa p/u cablu 4.8*250neagre,plastic |  |  |
| Curelusa |  |  |  | Curelusa p/u cablu 4*150 negre,plastic |  |  |
| Curelusa |  |  |  | Curelusa p/u cablu 8*300 negre,plastic |  |  |
| Cuțit |  |  |  | cuțit retractabil cu lama 18mm VIHRI 73/10/10/3 |  |  |
| Tester |  |  |  | Tester-detector de tensiune cu sunet și indicator 250V |  |  |
| Șurubelnița |  |  |  | electrica cu virf magnetic plat 5*100mm 1000V |  |  |
| Conectiune |  |  |  | Conectiune si elemente forbox 12mm |  |  |
| Conectiune |  |  |  | Conectiune si elemente forbox 14mm |  |  |
| Șurubelnita |  |  |  | surubelnița electrica cu virf magnetic cruce PZ1*100, 1000V |  |  |
| Cutie |  |  |  | Cutie de distribuție exterioara 80*45*41 plastic, culoare- sura |  |  |
| Corp |  |  |  | corp de iluminat WT168 LED60 NV PSD L1500, 400K, 4500LM, 50W, IP65 |  |  |
| Corp |  |  |  | corp de iluminat stradal LED 150W 3L IP65 6500K 200-240V 100LM/W |  |  |
| Corp |  |  |  | corp de iluminat stradal LED 100W 2L 6500K 200-240V 100LM/W IP65 |  |  |
| Banda |  |  |  | banda izolanta PVC, culoare-galben-verde |  |  |
| Banda |  |  |  | banda izolanta PVC, culoare-alba |  |  |
| Banda |  |  |  | banda izolanta PVC, culoare-albastra |  |  |
| Burghiu |  |  |  | burghiu pe beton D-6mm L-150mm |  |  |
| Ventilator |  |  |  | pentru baie d=150, 24W 220-240V, 300m3/h 2400r/min |  |  |
| Prize |  |  |  | priza dubla interioara cu pamintare, 220V, 16A, IP54 |  |  |
| Corp |  |  |  | corp de iluminat pe perete,rotund D-200, E27, 220V, 60W, IP64, capac straveziu |  |  |
| Intrerupator |  |  |  | dublu, exterior, 250V 10A IP54 |  |  |
| Scoaba |  |  |  | scoaba zincata p/u tros cu diametru de 6mm |  |  |
| Corp |  |  |  | lampă de gradina HL233 075-004-0003 DEFNE-3, 60W E27 |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: Materiale electrice Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 31681410-0 Bunuri/servicii Fir electric ml 600 5 zile la comanda Pe percursul (12 luni) MD17ML000000002251308233 Fir electric m.l 20 Corp de iluminare buc 20 Intrerupator buc 10 Intrerupator buc 10 Intinzator buc 10 Intrerupator buc 1 Tub LED buc 40 Tub LED buc 40 Cablu ml 100 Cablu ml 60 Contactor buc 3 Bec buc 30 Dulap buc 1 Transformator buc 1 Intrerupator buc 1 Intrerupator buc 1 Burgiu buc 2 Intrerupator buc 4 Intrerupator buc 1 Șina buc 1 Șina buc 1 Tablou buc 1 Cutie buc 20 Cablu ml 100 Cutie buc 20 Tub buc 5 Tub buc 5 Tăetor buc 3 Banda buc 3 Intrerupator buc 5 Furtun ml 20 Tub gofrat ml 300 Mufa buc 50 Legatura buc 50 Clipsa buc 300 Clipsa buc 300 Diblu buc 300 Diblu buc 300 Diblu buc 50 Diblu buc 50 Butelie buc 3 Priza buc 10 Curelusa pachet 5 Curelusa pachet 5 Curelusa pachet 5 Cuțit buc 3 Tester buc 3 Șurubelnița buc 3 Conectiune buc 5 Conectiune buc 5 Șurubelnita buc 3 Cutie buc 30 Corp buc 16 Corp buc 3 Corp buc 5 Banda buc 5 Banda buc 5 Banda buc 10 Burghiu buc 5 Ventilator buc 3 Prize buc 5 Corp buc 28 Intrerupator buc 7 Scoaba buc 20 Corp buc 8 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |